水保监测（云）字第0025号

水保方案（云）字第0098号

龙陵石斛系列产品研发及加工建设项目

水土保持监测总结报告

监测单位：云南兴禹生态环境建设有限责任公司

建设单位：云南品斛堂生物科技有限公司

2018年03月

责任页

批准：何文刚

核定：何黎明

审查：李靖伟

校核：余晓梅

编写：宋冬昇

目录

前言	1

1、建设项目及水土保持工作概况	7

1.1项目概况	7

1.1.1地理位置及交通	7

1.1.2工程建设规模及特性	7

1.1.3项目组成	8

1.1.4土石方平衡	10

1.2水土保持工作情况	10

1.2.1水保方案编报情况	10

1.2.2质量管理体系	11

1.2.3水土保持监测成果报送	12

1.2.4项目主体工程设计及施工过程中变更、备案情况	13

1.2.5监测、检查意见落实及重大水土流失危害处理情况	13

1.3监测工作实施情况	14

1.3.1水土保持监测委托及监测总结报告编制情况	14

1.3.2水土保持监测项目部组成及人员配备	14

1.3.3水土保持监测点布设	15

1.3.4监测设施设备	16

1.3.5监测技术方法	16

1.3.6监测成果提交	23

2、监测内容和方法	25

2.1项目建设区背景情况监测	25

2.2取料（土、石）、弃渣（土、石、矸石、尾矿等）	27

2.3水土保持措施	27

2.4水土流失情况	28

3、重点对象水土流失动态监测	29

3.1防治责任范围监测	29

3.1.1水土流失防治责任范围	29

3.1.2建设期扰动土地面积	31

3.2取土（石、料）监测结果	31

3.3弃土（石、渣）监测结果	31

3.3.1弃渣场位置、占地面积及弃渣量监测结果	32

3.3.2弃渣对比分析	32

3.4土石方流向情况监测结果	32

3.5其他重点部位监测结果	32

4、水土流失防治措施监测结果	33

4.1工程措施监测结果	33

4.1.1工程措施设计情况	33

4.1.2工程措施实施情况	33

4.1.3工程措施变化情况	34

4.2植物措施监测结果	35

4.2.1植物措施设计情况	35

4.2.2植物措施实施情况	35

4.2.3植物措施变化情况	37

4.3临时措施监测结果	37

4.3.1临时措施设计情况	37

4.3.2临时措施实施情况	37

4.3.3临时措施变化情况	39

4.4水土保持投资	40

4.4.1方案设计水土保持投资	40

4.4.2实际完成水土保持投资	41

4.4.3水土保持投资增减情况及分析评价	43

5、土壤流失情况监测	46

5.1水土流失面积	46

5.1.1项目建设前期土地利用情况	46

5.1.2施工期水土流失面积	46

5.1.3水土流失现状	46

5.2土壤流失量	47

5.2.1地表扰动类型划分	47

5.2.2防治措施落实后侵蚀单元划分	47

5.2.3各阶段土壤侵蚀模数取值	48

5.2.4土壤流失量动态监测结果	54

5.3取料、弃渣潜在土壤流失量	55

5.4水土流失危害	55

6、水土流失防治效果监测	56

6.1扰动土地整治率	57

6.2水土流失总治理度	57

6.3拦渣率	58

6.4土壤流失控制比	58

6.5林草植被恢复率	59

6.6林草覆盖率	59

7、结论	61

7.1水土流失动态变化及防治达标情况	61

7.2水土保持措施评价	61

7.3存在问题及意见	62

7.4综合结论	62

附件：

1、龙陵县发展和改革局《投资项目备案证》（龙发改投资备案〔2014〕12号）；

2、龙陵县水务局文件（龙水许可﹝2014﹞2号）《龙陵县水务局关于准予龙陵石斛系列产品研发及加工建设项目水土保持方案的行政许可决定书》；

3、水土保持补偿费缴纳发票。

附图：

1、项目地理位置图；

2、龙陵石斛系列产品研发及加工建设项目总平面置图；

3、龙陵石斛系列产品研发及加工建设项目水土流失防治责任范围及水土保持措施竣工验收图。

龙陵石斛系列产品研发及加工建设项目水土保持监测成果表

| 监测成果分期 | 监测总结 | 监测时段 | 2014.8~2018.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 扰动地表面积（hm2） | 4.52 | 造成水土流失量（t） | 305.58 |
| 防治目标 | 目标值 | 监测值 | 防治目标 | 目标值 | 监测值 |
| 扰动土地整治率（%） | 95 | 98.89 | 水土流失总治理度（%） | 97 | 99.52 |
| 土壤流失控制比 | 1.0 | 1.46 | 拦渣率（%） | 95 | 98.50 |
| 植被恢复系数（%） | 99 | 99.52 | 林草覆盖率（%） | 27 | 45.58 |
| 水土保持措施完成情况 |
| 工程措施 | 植物措施 | 临时措施 | 完成水土保 持投资 |
| 浆砌石排水沟2114m、植草砖铺砌1185m2 | 绿化2.07hm2 | 表土剥离6810m3；彩钢瓦临时围栏约473m；砂土袋拦挡220m3；土工布覆盖1825m2；临时土质排水沟挖方495.5m3；塑料薄膜覆盖200m2 | 619.95万元 |
| 监 测 实 施 情 况 | 监测内容 | 监测 |
|  |  | 监测方法 | 监测设施（设备） | 监测次数 |
|  | 1、水土流失防治责任范围 | 巡查监测 | 手持式GPS、 皮尺、钢卷尺 | 12次 |
|  | 2、水土流失量 | 侵蚀钉样方调查、巡查 | 侵蚀钉、钢卷尺、锤子 |  |
|  | 3、水土保持措施完建数量 | 巡查监测 | 皮尺、钢卷尺、数码照相机 |  |
|  | 4、水土流失措施防治效果 | 巡查监测 | 皮尺、钢卷尺、 数码照相机、手持式GPS |  |
|  | 5、水土流失危害 | 巡查监测 | 手持式GPS、数码照相机 |  |
| 水土流失灾害事件 | 无 |
| 存在问题与建议 | 部分区域植被恢复差，建议及时进行抚育、补植、更新。同时加强现有的水土保持设施的管理和维护，以保证其能正常有效的发挥水土保持效益。 |

照片集

施工记录照片

项目建设区水土保持监测记录照片

| 道路及广场区（2015年9月16日） | 道路及广场区（2017年12月24日） |
| --- | --- |
| 绿化用地区（2015年12月18日） | 绿化用地区（2017年12月24日） |
| 绿化用地区（2016年2月26日） | 绿化用地区（2017年6月3日） |

| 景观水景区（2015年12月18日） | 景观水景区（2016年6月3日） |
| --- | --- |
| 绿化用地区（2015年9月16日） | 绿化用地区（2017年12月24日） |
| 道路及广场区（2015年9月16日） | 道路及广场区（2016年6月3日） |

# 前言

一、项目简况

龙陵石斛系列产品研发及加工建设项目位于云南省保山市龙陵县龙山镇境内，项目在龙陵县第一中学旁，紧靠环城东路，入口紧接规划的云山路，交通便捷。

本项目产品定位为石斛深加工中高端系列产品，主要包括石斛枫斗系列产品、石斛纳米粉系列产品、石斛养生精片系列产品、石斛养生酒系列产品、石斛中药饮片系列产品、石斛茶系列产品，以及后续的石斛化妆品等。年产石斛深加工系列产品247吨，其中：石斛枫斗系列产品5吨、石斛纳米粉系列产品6吨、石斛养生精片系列产品5吨、石斛养生酒系列产品220吨、石斛中药饮片系列产品5吨、石斛茶系列产品6吨，实现销售收入39735万元。

本项目由建筑物区、景观水景区、绿化用地区、道路及广场区组成。根据主体设计资料结合项目水土保持方案报告书统计，工程建设占地用土地4.5hm2，全部为永久占地，其中建筑物区占地1.68hm2，景观水景区占地0.13hm2，绿化用地区占地1.98hm2，道路及广场区占地0.71hm2。占地类型主要为林地、草地、坡耕地，其中占用林地2.14hm2、草地0.81hm2、坡耕地1.55hm2。项目建设占用土地属政府规划用地，未涉及政府规划的基本农田范围。

通过监测，本项目总占地面积4.52hm2，包括建筑物区1.31hm2、景观水景区0.08hm2、道路及广场区1.06m2、绿化用地区2.07hm2。全部为永久占地。占地类型为林地、坡耕地、草地，项目建设占用土地属政府规划用地，不占用基本农田，工程不涉及移民拆迁安置，项目建设区整体规划设计改动不大。

项目建设工期为21个月，工程于2014年8月开工建设，并于2016年5月完工。项目计划总投资20600万元，实际完成投资21853万元。

二、监测任务由来及监测过程

按照《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国水土保持法实施条例》、《开发建设项目水土保持方案管理办法》等有关法律法规，2014年4月，受云南品斛堂生物科技有限公司委托，龙陵县水利水电勘测设计队承担了“龙陵石斛系列产品研发及加工建设项目”水土保持方案的编制任务，在报告编制完成后上报龙陵县水务局请求审批。2014年4月22日，龙陵县水务局以“龙水许可﹝2014﹞2号”文件对《龙陵石斛系列产品研发及加工建设项目水土保持方案可行性研究报告书》进行了批复。

受云南品斛堂生物科技有限公司委托，由我单位承担龙陵石斛系列产品研发及加工建设项目的水土保持监测，双方于2014年6月5日就监测事宜签定了《龙陵石斛系列产品研发及加工建设项目水土保持监测委托（合同）书》。我单位于2014年8月成立了项目监测组，并组织水工、水土保持、植物等专业技术人员多次对龙陵石斛系列产品研发及加工建设项目水土流失情况进行现场监测。

监测中分别对水土流失因子、流失防治责任范围、土壤流失量、水土流失防治情况等方面进行了监测，监测中主要以地面观测、调查监测为主，全线巡查辅助，具体在项目建设区内布置3个定位观测点、4个调查点，建设3个简易水土流失观测场，监测组成员通过12次现场监测，取得了相关的监测数据，期间总共进行了7次现场座谈，出具了3次整改意见，在建设方的积极实施下得到良好的防治效果。对监测数据处理后于2018年3月完成了《龙陵石斛系列产品研发及加工建设项目水土保持监测总结报告》。

三、监测结果

1、水土流失防治责任范围面积

根据本项目水土保持方案报告书及批复内容可知，批复核定项目水土流失防治责任范围面积为4.94hm2，其中项目建设区4.50hm2，直接影响区0.44hm2。

根据施工、竣工资料及监测结果，项目建设实际水土流失防治责任范围面积为4.7hm2，其中项目建设区为4.52hm2，直接影响区为0.18hm2，实际产生的防治责任范围面积较批复核定面积减少0.24hm2，其中项目建设区面积增加0.02hm2，直接影响区面积减少0.26hm2。

2、水土保持措施及投资完成情况

根据水土保持相关要求，工程建设中，建设单位根据项目实际情况对局部措施进行了调整，实际建设过程中实施主体工程计列的措施为：①工程措施：浆砌石排水沟2114m、植草砖铺砌1185m2；②植物措施：绿化2.07hm2。

实际完成方案新增的水土保持措施：表土剥离6810m3；彩钢瓦临时围栏约473m；砂土袋拦挡220m3；土工布覆盖1825m2；临时土质排水沟挖方495.5m3；塑料薄膜覆盖200m2。

措施实施中，建设单位根据项目实际情况对局部措施规格、工程量等进行了局部调整，措施的调整均在保证分区防治效果的前提下进行，局部措施的调整未降低项目建设区的水土流失防治效果和水土保持措施功能的发挥。

批复核定本项目水土保持总投资530.83万元，工程实际建设中完成水土保持总投资619.95万元，水土保持总投资已超额完成，满足项目建设区水土流失防治的实际需要。

3、防治目标及达标情况

根据监测，项目建设区通过治理后，目前项目建设区扰动土地整治率达到98.89%，水土流失总治理度达到99.52%，拦渣率达到98.50%，土壤流失控制比达到1.46，林草植被恢复率达到99.52%，林草覆盖率达到45.58%，六项指标均达到了水土保持方案的目标值。监测组认为：本项目建设单位实施的水土保持措施起到了较好的水土保持效果，工程水土流失防治指标均达到有关要求，工程区由于建设活动引发的水土流失已得到有效控制，工程水土流失防治工作是有成效的。

四、监测结论

根据项目水土保持监测，比照土壤侵蚀背景状况及调查监测结果的分析可以看出，业主和施工单位很重视水土保持工作和生态保护，基本按照《水保方案》设计实施各种预防保护措施。根据监测成果分析，可以得出以下总体结论：

（1）通过对调查资料进行分析，项目建设期因工程建设施工扰动造成原地貌的改变，通过大量水土保持措施的实施，水土流失及危害最大限度的得到控制。

（2）通过对各工程部位的分项评价，认为项目水土保持工作做得较好，主体工程具有水土保持功能措施实施到位，项目建设区内植被得到恢复。

（3）从现场防治效果和各防治指标值分析，调整后的防治措施发挥了较好的保土蓄水功能，对防治项目建设区建设引发的水土流失起到了很好的作用。因此，本报告认为项目建设中水土保持工程局部调整合理，未降低项目建设区的水土流失防治标准和最终的治理效果。

（4）各项水土保持措施到位，各项防治标准均达到了国家要求的开发建设项目水土流失防治标准。

水土保持监测特性表

| 主体工程主要技术指标 |
| --- |
| 项目名称 | 龙陵石斛系列产品研发及加工建设项目 |
| 建设规模 | 项目总占地4.52hm2，总建筑面积1.95hm2（地上1.81hm2，地下0.14hm2） | 建设单位、联系人 | 云南品斛堂生物科技有限公司 |
|  |  | 建设地点 | 龙陵县 |
|  |  | 所属流域 | 伊洛瓦底江流域 |
|  |  | 工程总投资 | 21853万元 |
|  |  | 工程总工期 | 21个月（2014年8月～2016年5月） |
| 水土保持监测指标 |
| 监测单位 | 云南兴禹生态环境建设有限责任公司 | 联系人及电话 | 李靖伟17787232357 |
| 自然地理类型 | 山间盆地 | 防治标准 | 一级标准 |
| 监测内容 | 监测指标 | 监测方法（设施） | 监测指标 | 监测方法（设施） |
|  | 1.水土流失状况监测 | 侵蚀钉样方调查、收集资料、数据处理 | 2.防治责任范围监测 | 收集资料、数据处理、调查 |
|  | 3.水土保持措施情况监测 | 收集资料、数据处理、调查 | 4.防治措施效果监测 | 收集资料、普查 |
|  | 5.水土流失危害监测 | 走访、询问调查 | 水土流失背景值 | 1481.28t/km2·a |
| 方案设计防治责任范围 | 4.94hm2 | 容许土壤流失量 | 500t/km2·a |
| 水土保持投资 | 批复530.83万元、完成619.95万元 | 水土流失目标值 | 500t/km2·a |
| 防治措施 | （1）工程措施：整个项目建设区浆砌石排水沟2114m；道路及广场区植草砖铺砌1185m2； （2）植物措施：整项目建设区绿化2.07hm2（3）临时措施：表土剥离6810m3；彩钢瓦临时围栏473m；砂土袋拦挡220m3；土工布覆盖1825m2；临时土质排水沟挖方495.5m3；塑料薄膜覆盖200m2 |
| 监测结论 | 防治效果 | 分类指标 | 目标值 | 达到值 | 实际监测数量 |
|  |  | 扰动土地整治率 | 95% | 98.89% | 防治措施面积 | 2.1885hm2 | 建筑物及硬化等面积 | 2.37hm2 | 扰动土地面积 | 4.52hm2 |
|  |  | 水土流失总治理度 | 97% | 99.52% | 防治责任范围面积 | 4.7hm2 | 水土流失面积（不含建筑、硬化） | 2.15hm2 |
|  |  | 土壤流失控制比 | 1.0 | 1.46 | 工程措施面积 | 0.1185hm2 | 容许土壤流失量 | 500t/km2·a |
|  |  | 林草覆盖率 | 27% | 45.58% | 植物措施达标面积 | 2.06hm2 | 监测土壤流 失情况 | 343t/km2·a |
|  |  | 林草植被恢复率 | 99% | 99.52% | 可恢复林草 植被面积 | 2.07hm2 | 林草类植被面积 | 2.07hm2 |
|  |  | 拦渣率 | 95% | 98.50% | 实际拦挡弃渣量 | —— | 总弃渣量 | 无 |
|  | 水土保持治理达标评价 | 项目建设区实施的各项措施有效控制了项目建设引发的水土流失，各项指标均达到了《水保方案》防治目标要求 |
|  | 总体结论 | 项目建设区内水土保持工程初步达到治理要求，为下阶段对工程的维修、加固和养护提供了依据。 |

# 1、建设项目及水土保持工作概况

## 1.1项目概况

### 1.1.1地理位置及交通

龙陵石斛系列产品研发及加工建设项目位于云南省保山市龙陵县龙山镇境内，项目在龙陵县第一中学旁，紧靠环城东路，入口紧接规划的云山路，交通便捷。

### 1.1.2工程建设规模及特性

项目名称：龙陵石斛系列产品研发及加工建设项目；

项目法人单位：云南品斛堂生物科技有限公司；

工程设计单位：云南聚贤工程咨询有限公司（项目可行性研究报告）、云南艺科工程设计有限公司（工程施工图设计）；

施工单位：云南耀祥建筑工程有限公司；

监理单位：云南建宇建设咨询监理有限公司；

管理机制：实行项目法人制、合同制、监理制等管理机制；

建设地点：保山市龙陵县龙山镇；

建设工期：21个月（2014年8月～2016年5月）；

工程投资：总投资21853万元。

主体工程特性详见表1-1。

主体工程技术特性表

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用地面积 | hm2 | 4.52 |
| 2 | 总建筑面积 | hm2 | 1.95 |
| 3 | 地上建筑面积 | hm2 | 1.81 |
| 4 | 地下建筑面积 | hm2 | 0.14 |
| 5 | 建筑物占地面积 | hm2 | 1.31 |
| 6 | 建筑密度 | % | 28.98 |
| 7 | 容积率 | —— | 0.40 |
| 8 | 景观水景面积 | hm2 | 0.08 |
| 9 | 道路及广场面积 | hm2 | 1.06 |
| 10 | 绿化面积 | hm2 | 2.07 |
|  | 绿地率 | % | 45.8 |

### 1.1.3项目组成

龙陵石斛系列产品研发及加工建设项目主要建设成品仓库1、成品仓库2、成品仓库3、药材提取间、GMP灌装间、包装物料库、精片预留间、研发中心、营销中心1、营销中心2、办公楼、石斛文化体验中心、职工宿舍、食堂、室外水泵房，各区间连接道路、停车场及绿化等。

本项目地面布局可以分为建筑物区、景观水景区、绿化用地区、道路及广场区四个区域，总计占地4.52hm2。各区域的组成情况具体见下表。

表1-2                      项目组成表

| 项目组成 | 面积（hm2） | 建设内容及组成情况 |
| --- | --- | --- |
| 建筑物区 | 1.31 | 成品仓库1、成品仓库2、成品仓库3、药材提取间、GMP灌装间、包装物料库、精片预留间、研发中心、营销中心1、营销中心2、办公楼、石斛文化体验中心、职工宿舍、食堂、室外水泵房等 |
| 景观水景区 | 0.08 |  |
| 绿化用地区 | 2.07 | 主要景观绿化、边坡绿化、小山头绿化 |
| 道路及广场区 | 1.06 | 由项目建设区内车行道、人行道、广场、停车场等 |
| 总计 | 4.52 |  |

一、建筑物区

建筑物区占地面积1.31hm2，主要建设成品仓库1、成品仓库2、成品仓库3、药材提取间、GMP灌装间、包装物料库、精片预留间、研发中心、营销中心1、营销中心2、办公楼、石斛文化体验中心、职工宿舍、食堂、室外水泵房等，总建筑面积19534.05m2（其中地上建筑面积18089.25m2，地下建筑面积1444.8m2（含蓄水池341.72m2）），建筑密度28.98%，容积率0.40。

二、道路及广场区

道路及广场区占地1.06hm2，包括项目建设区内车行道、人行道、广场、停车场等，其中车行道、人行道、广场均采用混凝土进行硬化处理，停车场铺设植草砖。

三、景观水景区

景观水景区主要是景观水池，占地面积0.08hm2。

四、绿化用地区

实际建设中本项目总计绿化面积2.07hm2，主要为场地内建筑物四周空地、活动场地、道路之间空地、挡墙上游边坡以及小山头石斛种植资源库重点绿化。实际建设中对绿化带内的植物配置统一考虑，植物搭配丰富，在保证美化环境的同时，亦能够起到遮荫，防尘，护绿的作用。配以三角梅、桂花树、温馨果树等，皆为长年绿植物，有效的将边坡、挡墙防护美化起来；道路两边以香樟、桂花、女贞、满天星等植物作绿化，种植效果非常好；小山头是作为石斛种植资源库打造绿化，内设小亭一座，整个山头按原地貌无挖方，将来成为石斛观赏、休闲游览之地。

### 1.1.4土石方平衡

根据水土保持方案分析介绍，本项目建设过程中产生土石方总量53448m3，其中表土剥离5941m3，一般土石方开挖47507m3。回填利用量53392m3，其中表土回覆5941m3，一般土石方回填47451m3。建筑垃圾56m3（建设单位按照城市垃圾处理办法进行处理），不产生永久弃渣。表土临时堆存在规划的表土堆存场，后期用于绿化覆土。

根据监测数据采集结果分析，项目实际建设过程中开挖总量为60915m3，其中表土剥离6210m3，一般土石方开挖54705m3，土石方回填利用60915m3，其中土石方回填54705m3、绿化覆土6210m3。工程实际施工过程中未产生永久弃土，未设置弃渣场。

## 1.2水土保持工作情况

### 1.2.1水保方案编报情况

为了贯彻执行《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国水土保持法实施条例》、《建设项目环境保护管理条例》和其他有关法律法规的规定，正确处理开发建设项目与生态环境保护之间的关系，改善和提高项目建设区生态环境质量。2014年4月，受云南品斛堂生物科技有限公司委托，龙陵县水利水电勘测设计队承担了“龙陵石斛系列产品研发及加工建设项目”水土保持方案的编制任务，在报告编制完成后上报龙陵县水务局请求审批。

2014年4月22日，龙陵县水务局以“龙水许可﹝2014﹞2号”文件对《龙陵石斛系列产品研发及加工建设项目水土保持可行性研究报告书》进行了批复。明确了本工程的水土流失防治责任范围、防治分区，同意项目水土保持措施总体布局和相关的投资估算；肯定了建设单位编报水土保持方案符合我国水土保持法律法规的规定，对于防治工程建设可能造成的水土流失，保护生态环境具有重要意义。

### 1.2.2质量管理体系

本项目建设单位把水土保持工程的建设与管理纳入了整个工程的建设管理体系中，为了确保工程施工质量，建设单位始终把质量工作放在首位来抓。制定了《项目质量管理办法》，树立了工程参建人员强烈的质量意识，建立了以施工单位为核心的施工单位保证﹑监理单位控制﹑项目法人检查﹑主管部门监督的完善的质量管理体系。要求监理﹑施工单位严格按照工程施工及验收规范﹑技术等规范﹑修建工程质量检验评定标准等标准施工，明确责任，各尽其责，控制好施工质量。

为了做好水土保持工程质量﹑进度﹑投资控制，将水土保持工程措施的施工材料采购及供应﹑施工单位招标程序纳入了主体工程管理程序中，实行了“项目法人对国家负责，监理单位控制，承包商保证，政府监督”的质量保证体系。建设单位作为业主职能部门负责水土保持工程落实和完善，有关施工单位通过招标﹑投标承担工程的施工，施工单位都是具有施工资源，具备一定技术﹑人才﹑经济实力的较大型企业，自由的质量保证体系完整。工程监理单位也是具有相当工程建设监理经验和业绩，能独立承担监理业务的专业咨询机构。

本项目的监理单位是云南建宇建设咨询监理有限公司，该单位具有相应资质和经验。根据业主的授权合同规定对承包商实施全过程监理，按照“三控制﹑两管理﹑一协调”的总目标，抽调监理经验丰富的各专业技术骨干组成项目监理部，建立以总监理工程师为中心﹑各工程师代表分工负责。对主体工程的施工建设及水土保持工程的质量﹑进度﹑投资，按照业主的授权及合同规定，实施全面﹑全过程﹑全方位的质量监控体系。

本项目建设﹑设计﹑施工﹑监理、质量监督单位具体名称见下表：

表1-3                项目水土保持工程参建单位情况表

| 序号 | 项目 | 单位名称 | 工程内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设单位 | 云南品斛堂生物科技有限公司 | 管理 |
| 2 | 工程设计单位 | 云南聚贤工程咨询有限公司 | 可行性研究报告编制 |
| 3 | 水土保持编制单位 | 龙陵县水利水电勘测设计队 | 水土保持方案编制 |
| 4 | 主体施工单位 | 云南耀祥建筑工程有限公司 | 主体施工 |
| 5 | 质检单位 | 龙陵县建设工程质量安全监督站 | 质量安全监督 |
| 6 | 工程监理单位 | 云南建宇建设咨询监理有限公司 | 工程监理 |
| 7 | 运行单位 | 云南品斛堂生物科技有限公司 | 运行维护管理 |

### 1.2.3水土保持监测成果报送

根据水利部令第16号《开发建设项目水土保持设施验收管理规定》第七条：“水土保持设施符合下列条件的，方可确定为验收合格：（一）开发建设项目水土保持方案审批手续完备，水土保持工程设计、施工、监理、财务支出、水土流失监测报告等资料齐全；（二）水土保持设施按批准的水土保持方案报告表和设计文件的要求建成，符合主体工程和水土保持的要求；（三）治理程度、拦渣率、林草植被恢复率、水土流失控制量等指标达到了批准的水土保持方案和批复文件的要求及国家和地方的有关技术标准；（四）水土保持设施具备正常运行条件，且能持续、安全、有效运转，符合交付使用要求，水土保持设施的管理、维护措施落实。”的规定，龙陵品斛堂生物科技有限公司于2014年6月5日委托我单位承担“龙陵石斛系列产品研发及加工建设项目”防治责任范围区内水土保持监测工作，为下阶段水土保持设施专项验收提供依据。

受龙陵品斛堂生物科技有限公司的委托，由我单位云南兴禹生态环境建设有限责任公司承担龙陵石斛系列产品研发及加工建设项目的水土保持监测。接到任务之后，我单位于2014年8月初成立了项目监测组，并组织水工、水土保持、植物等专业技术人员多次对龙陵石斛系列产品研发及加工建设项目水土流失情况进行现场监测。其中地面监测从2014年8月至2018年1月，监测时段为3.33年。

监测组通过现场巡查、实地观测和走访座谈的方式，结合建设方提供的基础技术资料和工程竣工资料分析对比，获取了有关水土保持的资料和数据,期间总共进行了7次现场座谈，出具了3次整改意见。在此基础上于2018年3月完成了《龙陵石斛系列产品研发及加工建设项目水土保持监测总结报告》。

### 1.2.4项目主体工程设计及施工过程中变更、备案情况

一、主体工程设计情况

在项目建设之前，主要完成的前期工作有：

2014年4月17日，取得龙陵县发展和改革局关于“龙陵石斛系列产品研发及加工建设项目投资备案证”，备案证号：145305231390012；

2014年4月，云南聚贤工程咨询有限公司编制完成了《龙陵石斛系列产品研发及加工建设项目可行性研究报告》。

二、施工变更、备案情况

本工程建设中无重大水土保持设施变更，因此，未向当地水行政主管部门进行备案。

### 1.2.5监测、检查意见落实及重大水土流失危害处理情况

通过调查监测，走访工程区周边居民，本项目在建设过程中未发生重大水土流失危害事件。

根据项目现场情况，项目建设区植被恢复较好，建议建设单位继续加强植被恢复及抚育管理，及时进行水土保持设施验收。建设单位依据监督检查要求，委托第三方机构编写水土保持设施验收报告。

## 1.3监测工作实施情况

### 1.3.1水土保持监测委托及监测总结报告编制情况

受云南品斛堂生物科技有限公司的委托，由我单位云南兴禹生态环境建设有限责任公司承担龙陵石斛系列产品研发及加工建设项目的水土保持监测。接到任务之后，我单位于2014年8月初成立了项目监测组，并组织水工、水土保持、植物等专业技术人员多次对龙陵石斛系列产品研发及加工建设项目水土流失情况进行现场监测。其中地面监测从2014年8月至2018年1月，监测时段为3.33年。

监测组通过现场巡查、实地观测和走访座谈的方式，结合建设方提供的基础技术资料和工程竣工资料分析对比，获取了有关水土保持的资料和数据,在此基础上于2018年3月完成了《龙陵石斛系列产品研发及加工建设项目水土保持监测总结报告》。

### 1.3.2水土保持监测项目部组成及人员配备

接受任务后，我公司组织相关监测技术人员，成立了龙陵石斛系列产品研发及加工建设项目水土保持监测组。监测组分为领导小组、技术工作小组和后勤保障小组，针对项目实际情况及公司业务能力，公司总经理对本项目的水土保持监测工作任务十分重视，直接领导该项目监测工作，对项目监测工作进行统筹安排。

通过与建设单位了解项目情况后，及时组织安排监测组进行现场监测，项目负责人及监测人员通过实地测量、巡查及调查等对项目建设水土流失防治责任范围、弃渣量、土壤流失量、水土保持措施实施情况、防治效果及水土流失危害等内容进行监测，并与批复的相关指标进行比对，以评价项目已实施的水土保持设施是否满足项目建设期水土保持设施验收的相关要求，获取项目建设工程及防治效果照片，同时收集相关施工、监理及竣工等资料。

监测组具体人员和分工见下表。

表1-4                 工程水土保持监测人员安排和组织分工

| 监测组 | 姓名 | 职称或职务 | 专业或从事工作 | 监测工作分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 领导小组 | 李靖伟 | 高工/副总 | 管理 | 项目管理 |
| 技术工作小组 | 彭生林 | 工程师 | 水土保持 | 项目负责人 |
|  | 宋冬昇 | 工程师 | 水土保持 | 监测人员 |
|  | 张秀成 | 工程师 | 水土保持 | 监测人员 |
| 后勤保障组 | 张催元 | 中级技师 | 驾驶员 | 驾驶车辆 |

### 1.3.3水土保持监测点布设

本工程为点状工程，在项目建设中，每个施工区对地表及植物的破坏主要来自施工开挖、施工占压等方面；根据水土保持监测有关规程规范要求，结合项目组成现状情况、施工等，在分析监测点布设时，遵循监测点布设要具有代表性、可操作性、结合实际、时段对应的原则，在项目建设区共计布置3个定位观测点，4个调查点。最终确定本项目布设的水土保持监测点为7个，其中观测型3个，调查型4个。

表1-5               水土保持监测点布设统计表

| 序号 | 监测分区 | 观测型监测点（个） | 调查型监测点（个） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑物区 | 1 | 1 | 简易水土流失观测场1个、调查监测1个 |
| 2 | 景观水景区 |  | 1 | 调查监测1个 |
| 3 | 绿化用地区 | 1 | 1 | 简易水土流失观测场1个、植被样方1个 |
| 4 | 道路及广场区 | 1 | 1 | 简易水土流失观测场1个、调查监测1个 |
| 小计 | 3 | 4 |  |
| 合计 | 7 |  |

### 1.3.4监测设施设备

本项目水土保持监测采取调查监测与定位监测相结合、临时监测和巡查监测辅助的模式进行监测。监测中使用的监测设备有电脑、钢卷尺、皮尺、数码相机、手持GPS、锤子、侵蚀钉、测距仪、游标卡尺、记录夹等。

### 1.3.5监测技术方法

项目建设区水土流失因子监测采用实地调查、量测、资料收集等方法；水土流失状况监测采用简易坡面量测法监测；水土流失对周边地区造成的危害及其趋势监测，采用巡查、走访、问卷调查、测量相结合监测；水土流失防治效果监测采用普查、GPS调查、抽样调查、资料收集、样地调查、巡查等方法监测。

一、调查监测

调查监测是指定期采取全面调查的方式，通过现场实地勘测，采用GPS定位仪结合地形图、数码相机、测距仪、测高仪、标杆和尺子等工具，测定不同分区的的地表扰动类型和不同类型的面积。填表记录每个扰动类型区的基本特征（特别是堆渣和开挖面坡长、坡度、岩土类型）及水土保持措施（拦挡工程、护坡工程和土地整治工程等）实施情况。

（一）面积监测

面积监测主要通过收集项目资料及采用手持式GPS定位仪测定获取。首先对调查区按照扰动类型进行分区，如堆渣、开挖面等，然后利用GPS沿各分区边界走一圈，确定各个分区的面积。面积监测的时段主要是施工期。

（1）水土流失防治责任范围监测

A 项目建设区

监测指标为：永久性占地、临时性占地及扰动地表面积。主要根据工程设计资料，结合GPS、皮尺等监测设备实地核算，对面积的变化进行监测。

B 直接影响区

监测指标为项目建设压占地区的面积及地类。通过实地调查，结合GPS、皮尺等监测设备实地核算。

水土流失防治责任范围监测是针对整个工程的全部区域开展的，结合项目建设区及直接影响区实地监测面积，统计项目各个时段实际发生的水土流失防治责任范围面积。

（2）水土流失面积监测

对于水土流失面积，采用GPS、皮尺等监测设备进行实地核算。水土流失面积的监测主要是在施工期开展监测工作。

水土流失面积监测是针对整个工程的全部区域开展的，结合项目建设区及直接影响区实地监测水土流失面积，统计项目各个时段实际发生的水土流失面积。

（二）植被监测

植被监测主要是选取有代表性的地块作为标准地，标准地的面积为投影面积，要求乔木林20m×20m、灌木林5m×5m、草地2m×2m。分别取标准地进行观测并计算林地郁闭度、草地盖度和类型区林草覆盖度。植被监测主要是在运行初期开展监测工作，针对整个工程的全部区域进行监测。

（三）其它调查监测

（1）水土流失因子

水土流失因子监测是在施工期和运行初期开展监测工作。

对于项目建设区的地形地貌因子、气象因子、植被因子、水文因子、原土地利用情况、社会因子及经济因子，在现场实地踏勘的基础上查阅相关资料、询问、对照《水保方案》等形式获取。

对于土壤因子的监测指标有：土壤类型、土壤容重、土壤PH值、地形坡度、土壤有机质含量。

土壤类型及地面组成物质识别鉴定标准见表1-6和表1-7。

表1-6                  国际制土壤质地分类

| 质地分类 | 各级土粒重量（%） |
| --- | --- |
| 类别 | 质地名称 | 粘粒 （<0.002mm） | 粉沙粒 （0.02～0.002mm） | 砂粒 （2～0.02mm） |
| 沙土类 | 沙土及壤质沙土 | 0～15 | 0～15 | 85～100 |
| 壤土类 | 砂质壤土 | 0～15 | 0～45 | 40～85 |
|  | 壤 土 | 0～15 | 35～45 | 40～55 |
|  | 粉沙质壤土 | 0～15 | 45～100 | 0～55 |
| 粘壤 土类 | 砂质粘壤土 | 15～25 | 0～30 | 55～85 |
|  | 粘壤土 | 15～25 | 20～45 | 30～55 |
|  | 粉沙质粘壤土 | 15～25 | 45～85 | 0～40 |
| 粘土类 | 砂质粘土 | 25～45 | 0～20 | 55～75 |
|  | 壤质粘土 | 25～45 | 0～45 | 10～55 |
|  | 粉沙质粘土 | 25～45 | 45～75 | 0～30 |
|  | 粘 土 | 45～65 | 0～35 | 0～55 |
|  | 重粘土 | 65～100 | 0～35 | 0～35 |

表1-7                 野外土壤质地指感法鉴定标准

| 土壤 质地 | 肉眼观察形态 | 在手中研磨时的感觉 | 土壤干燥时的状态 | 湿时搓成土球 （直径1cm） | 湿时搓成土条（2mm粗） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 砂土 | 几乎全是砂粒 | 感觉全是砂砾，搓时沙沙作响 | 松散的单位 | 不能或勉强成 球一触即碎 | 搓不成条 |
| 砂壤土 | 以砂为主，有少量细土粒 | 感觉主要是砂，稍有土的感觉搓时沙沙作响 | 土块用手轻压或抛在铁锹上很易散碎 | 可成球，轻压 即碎 | 勉强搓成不完整的短条 |
| 轻壤土 | 砂多，细土约占二三成 | 感觉有较多粘质颗粒 | 用手压碎土块，相当于压断一根火柴棒的力 | 可成球，压扁时边缘裂缝多而大 | 可成条，轻轻提起即断 |
| 中壤土 | 还能见到沙砾 | 感觉沙砾大致相当，有面粉状细腻感 | 土块较难用手压碎 | 可成球，压扁时有小裂缝 | 可成条，弯成2cm直径圆圈时易断 |
| 重壤土 | 几乎见不到沙砾 | 感觉不到沙砾存在 | 干土块难用手压碎 | 可成球，压扁时仍有小裂缝 | 可成条和弯成圆圈，将圆圈压扁有裂缝 |
| 粘土 | 看不到沙砾 | 完全是细腻粉末状感觉 | 干土块手压不碎，锤击也不成粉末 | 可成球，压扁后边缘无裂缝 | 可成条和弯成圆圈，将圆圈压扁无裂缝 |

通过对项目建设区现场调查监测并结合项目的前期技术资料，本项目各分区土壤因子监测结果见表1-8。

表1-8                  土壤因子监测结果表

| 项目分区 | 土壤质地 | 土壤容重（t/m3） | 土壤PH值 | 地形坡度 | 土壤有机质(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑物区 | 壤土 | 1.5 | 4.8~5.1 | 24° | 4.1~5.2 |
| 绿化用地区 | 壤土 | 1.5 | 4.9~5.1 | 2~60° | 4.1~5.2 |
| 景观水景区 | 壤土 | 1.5 | 5.0 | 2~3° | 4.0~4.9 |
| 道路及广场区 | 壤土 | 1.5 | 4.8~5.0 | 2~8° | 3.8~5.1 |

（2）水土流失防治动态监测

A 水土流失状况监测

主要调查的监测指标为项目建设区内土壤侵蚀类型、形式及型式。对于土壤侵蚀类型及形式，采取现场识别的方式获取；土壤侵蚀强度根据实地踏勘，对照《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）进行确定。

B 水土保持措施防治效果

①防治措施的数量与质量

本工程全区水土保持措施的数量主要由业主及监理单位提供，工程的施工质量主要由监理单位确定。

水土保持监测需要对监测重点地段或重点对象的防治措施工程量进行实地测量，对于质量问题主要由监理确定。

②防护工程的稳定性、完好程度和运行情况

本工程的防护工程主要指挡墙、排水沟等工程，工程的施工质量主要由监理单位确定，监测时主要查看其是否存在损害或砼裂缝、挡墙断裂或沉降等不稳定情况出现，做出定性描述。

③水土流失防治要求及水土保持管理措施实施情况监测。

主要采用实地调查、问询、收集水土保持大事记、收集业主针对水土保持相关政策等方式获得。

二、定位监测

定位监测方法主要用于施工期和运行初期（自然恢复期）。在工程施工建设过程中进行施工期土壤流失量动态监测和运行初期的土壤流失量监测。

对全区的土壤侵蚀模数及土壤流失量主要通过以下三种方法获得：

A 实测法

通过本项目布置的监测设施（小区观测、简易坡面量测法、简易水土流失观测场、测针法等）进行实测，获得某一有代表性地区的侵蚀模数作为基础，再根据本项目其他区域的实际的地形地貌、气候特征、地面组成物质、植被覆盖度、土壤类型及扰动的实地地块坡度、坡长、侵蚀类型、弃土（弃渣）的堆放形态等因素，综合分析得出项目各侵蚀单元的平均侵蚀模数，从而求得全区的土壤流失量。

B 类比法

采用已有的其它同类工程监测数据为基础，结合本项目实际的地形地貌、气候特征、地面组成物质、植被覆盖度、土壤类型及扰动的实地地块坡度、坡长、侵蚀类型、弃土（弃渣）的堆放形态等因素，综合分析得出项目各侵蚀单元的平均侵蚀模数，从而求得全区的土壤流失量。

C 经验推测法

对于部分监测区域的侵蚀模数，可采取人工经验推测的方式。即根据实际的坡度、地面组成物质、侵蚀类型、坡长、植被盖度等，直接根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）对各个侵蚀单元的侵蚀模数进行取值，再根据各侵蚀单元的面积，求得全区土壤流失量。

本项目土壤侵蚀模数选用的方法根据实际情况确定，方法的确定遵守优先性原则，即：A优于B优于C。

三、临时监测

临时监测主要是在工程施工建设过程中，由于工程变动或连续多日降雨等特殊条件下，而进行的一种监测。由于临时监测的不确定性，故监测内容和方法均不确定，根据现场实际情况开展监测工作。

四、巡查

巡查主要是针对整个工程的全部区域所采用的监测方法，尤其对于直接影响区的影响情况一般均采取巡查的方式进行。

主要巡查对象：

- 巡查项目实施的各项水土保持设施的完整性、完好性、成活率等；

- 巡查项目建设区内是否存在水土流失隐患，是否存在尚未治理的区域等；

- 巡查项目建设造成的水土流失对周边道路及植被的危害等。

五、监测指标测试方法

结合项目特点，本项目监测中选用简易水土流失预测场、植被样方法等方法进行监测。

（一）简易水土流失观测场

根据开发建设项目实际情况，布设标准样地的主要规格为5m×5m，也可根据实际情况适当增减，将长80cm的钢钎，在选定的坡面样方小区按照2.5m×2.5m的间距分纵横方向共计9支钢钎垂直打入地下，使钢钎顶部与坡面留有约30cm，用卷尺量测并记录其距离，并在坡面以上的钢钎上涂上油漆，样地面积可根据坡面实际情况进行调整，简易水土流失观测场布置见图1-1。

图1-1  简易水土流失观测示意图

简易水土流失观测场的计算

计算公式为：A=ZS/1000cosθ

式中：A——土壤侵蚀数量（m3）；

Z——侵蚀厚度（mm）；

S——水平投影面积（m2）；

θ——斜坡坡度。

（二）植被样方法

植被样方可用于调查林草植被的生长发育状况，根据监测指标不同，具体的测量方式方法也不同。根据本项目监测实际情况，主要监测指标测量方法如下：

（1）林木生长情况

①树高：采用测高仪进行测定。

②胸径：采用胸径尺进行测定。

（2）存活率和保存率

根据工程实际情况，造林成活率在随机设置20m×20m三个重复样方内，于秋季查看春秋造林苗木成活的株数占造林苗木总株数的百分数，保存率是指造林一定时间以后，检查保存完好的林木株数占总造林株数的百分数，单位为%。

人工种草的成活率是指在随机设置2m×2m的多个样地内，于苗期查验，当出苗30株/m2以上为合格，并计算和各样方占检查总样方的百分数及为存活率，单位为%，保存率是以上述合格标准在种草一定时间以后，再行查验，保存合格样数占总样数的百分比，单位为%。

（3）林草覆盖度监测

覆盖度是反映林草植被覆盖情况的指标，通过测量植被（林、灌、草）冠层的枝叶地面上的垂直投影面积占该林草标准地面积的比例进行计算。计算式为：

覆盖度=

式中：Ci为林地、草地郁闭度或盖度；Ai为相应郁闭度、盖度的面积；A为流域总面积。

### 1.3.6监测成果提交

本项目水土保持监测采取调查监测与定位监测相结合、临时监测和巡查监测辅助的模式进行监测。

我公司于2014年6月接到云南品斛堂生物科技有限公司对该项目的水土保持监测委托，接到任务之后，我单位于2014年8月初成立了项目监测组，并组织水工、水土保持、植物等专业技术人员多次对龙陵石斛系列产品研发及加工建设项目水土流失情况进行现场监测。其中地面监测从2014年8月至2018年1月，监测时段为3.33年。

监测组组织水工、水土保持、植物等专业技术人员多次对龙陵石斛系列产品研发及加工建设项目水土流失情况进行现场监测。

监测组通过现场巡查、实地观测和走访座谈的方式，监测中分别对水土流失因子、流失防治责任范围、弃土弃渣量、土壤流失量、水土流失防治情况等方面进行了监测，监测中主要以地面观测、调查监测为主，全线巡查辅助，具体在项目建设区内布置3个定位观测点，4个调查点，建设3个简易水土流失观测场，监测组成员通过12次现场监测，取得了相关的监测数据，期间总共进行了7次现场座谈，出具了3次整改意见。经整改后于2018年3月完成了《龙陵石斛系列产品研发及加工建设项目水土保持监测总结报告》。

# 2、监测内容和方法

## 2.1项目建设区背景情况监测

项目建设前对原地貌进行监测，从而得出数据和项目建设期间监测数据进行对比，分析评价项目建设时水土流失的增减情况，从而制定相应合理的防治措施，为后续项目的建设提供第一手的资料。

本阶段监测主要针对项目建设区原地貌土地利用情况、植被覆盖度、扰动土地、防治责任范围等方面进行监测，该时段主要采用调查监测（调查监测主要是通过收集资料或者定期采取全线路调查的方式，通过现场实地勘测，结合调查仪器设施，按标段测定不同工程和标段的地表扰动类型进行面积和体积调查、植被和土壤调查）。调查监测主要采用下述方法进行：

1、地形、地貌和水系变化调查监测

项目建设区原地形、地貌和水系分布情况通过收集地形资料和工程设计资料分析获得；因工程建设而引起的地形、地貌和水系变化情况通过实地调查获得。

地形、地貌监测包括地貌类型区、小地形和地面坡度组成三个方面。外业监测时，根据SL277-2002中规定的方法地貌类型划分标准进行判别归类；小地形监测则应确定每一地块的地貌部位和坡地特征，坡地特征包括坡位、阶地、坡向、坡度等。项目建设区地形坡度调查按五级划分：小于5°、5～15°、15～25°、25～35°和大于35°。监测时，查清项目建设区地形坡度，分级归类，然后统计出各级坡度所占面积的数量和百分比，以此分析地形坡度对水土流失的影响，评价防治措施配置。

2、占地面积和扰动面积调查监测

利用工程施工监理资料及设计资料，结合实地调查获得。线型区域面积测量，按长度进行等分，测量其两端断面宽度，取其平均值，再乘以其等分长度即得该段区间面积，依此类推丈量整个监测区域的面积；对于面型区域，则采用GPS或经纬仪（全站仪）进行测量。

3、地面组成物质地调查监测

野外识别监测：地面组成物质监测包括土壤属类及土壤主要成分，还需要查清不同土壤类型的分布范围、面积。开展监测工作时，利用土钻或其他方法取样，查清土层厚度、土壤质地，用于水土流失防治措施的配置，以此分析、评价工程水土保持整地措施与植物措施配置的合理性。

在监测时，应做好地表覆盖的枯落物形态与覆盖度的调查记录，对农地复垦、开挖或堆场整治区域还应该观测覆土厚度、容重、质地、整治面积。

4、植被状况调查监测

植被状况监测主要是调查项目建设区林草覆盖度。采取实地调查或典型地段观测，查清项目建设区天然林草和人工林草的盖度，主要指标包括林草植被的分布、面积、种类、群落、生长情况和演变等。根据调查、观测数据，计算林地的郁闭度、草地的盖度、林草植被覆盖度和多度等指标，分析说明群落生态特征、立地条件总特征、演替与发展趋势，以及其水土保持功能等。

5、水土流失防治责任范围动态监测

（1）永久性占地

复核永久性占地有无超范围开发及各阶段永久性占地的变化情况。

（2）临时性占地

复核临时性占地面积有否超范围使用；各种临时占地的临时性水土保持措施；施工结束后原地貌恢复情况。

（3）扰动地表面积

复核扰动地表面积，地表堆存面积，土石方开挖量、回填量和各施工阶段产生的存弃渣量，地表堆存处的水土保持措施和被扰动部分能够恢复植被的地方植被恢复情况。

原地貌土地利用情况、植被覆盖度、扰动土地、防治责任范围等情况，主要根据《水保方案》、历史记录资料、施工资料及竣工验收等资料，同时结合实地调查分析确定。

## 2.2取料（土、石）、弃渣（土、石、矸石、尾矿等）

本项目挖方主要为基坑开挖土方，填方主要为基坑周边回填，及绿化景观区的绿化覆土。

本项目水土保持监测主要是监测工程建设挖方数量、挖方区域面积，以及用于回填的方量和回填区域面积，通过收集本项目施工监理资料进行分析，结合实地抽样调查、丈量核查获得。

## 2.3水土保持措施

（1）防护措施的数量及质量

主要监测护坡工程、土地整治工程、截排水工程、植物措施工程的类型、布局、完成情况（数量要求、时间要求），以及以上各措施的拦挡泥沙，减少泥沙流失量、稳定坡面，避免滑坡发生、绿化地表，改善生态环境、为主体工程的安全运行起到的基础保证作用。

（2）林草措施的成活率、保存率、生长情况及覆盖度

主要监测方案实施后主体工程防治区的植被类型、主要树种、覆盖度、生长状况、生物量、持水量等。

（3）水土流失防治工程的稳定性、完好程度和运行情况

通过本项目监理单位提供的监理日志，结合实地调查，对水土保持防治工程的稳定性、完好率和运行情况进行评定监测。

（4）各项水土流失防治措施的拦渣保土效果监测

通过实地调查结合GB/T15774-2008《水土保持综合治理 效益计算方法》中规定的方法进行计算监测。

本项目水土保持措施实施情况及防治效果情况根据分析施工记录、监理资料及竣工资料，并结合实地调查、量测进行确定。

表2-1                      水土保持措施监测表

| 序号 | 监测内容 | 监测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 措施类型 | 实地调查 |
| 2 | 措施实施时间 | 资料分析、实地调查 |
| 3 | 措施实施位置 | 实地调查 |
| 4 | 措施实施规格 | 资料分析、实地调查， |
| 5 | 措施断面尺寸 | 资料分析、实地量测 |
| 6 | 实施数量 | 资料分析、实地量测 |
| 7 | 林草覆盖率 | 实地调查 |
| 8 | 防护效果监测 | 实地调查 |
| 9 | 运行状况监测 | 实地调查 |

## 2.4水土流失情况

水土流失情况（包括水土流失面积、土壤流失量、取料弃渣潜在土壤流失量和水土流失危害等）主要通过施工记录、监理日志、竣工资料等方面获取，并通过类比同类建设工程进行推算。

# 3、重点对象水土流失动态监测

## 3.1防治责任范围监测

### 3.1.1水土流失防治责任范围

一、《水保方案》确定的防治责任范围

根据项目水土保持方案报告书及龙陵县水务局龙水许可﹝2014﹞2号文的批复内容可知，批复核定项目水土流失防治责任范围面积为4.94hm2，其中项目建设区4.50hm2，直接影响区0.44hm2。

项目建设区4.50hm2，全部为永久占地，其中建筑物区1.68hm2、景观水景区0.13hm2、绿地用地区1.98hm2、道路及广场区0.71hm2。

直接影响区为本项目围墙外围5m范围内可能造成影响的范围区域。经综合分析，扣除重复计算面积，计算得出直接影响区水土流失防治责任范围面积为0.44hm2。

水土流失防治责任范围表详见表3-1。

表3-1           水土流失防治责任范围面积统计表         单位：hm2

| 序号 | 项目建设区（m2） | 防治责任范围面积（hm2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 总面积 | 林地 | 草地 | 坡耕地 |  |
| 一 | 项目建设区 | 4.50 | 2.14 | 0.08 | 0.15 |  |
| 1 | 建筑物区 | 1.68 | 0.89 | 0.31 | 0.48 |  |
| 2 | 景观水景区 | 0.13 |  | 0.05 | 0.08 |  |
| 3 | 绿化用地区 | 1.98 | 0.99 | 0.25 | 0.74 | 布设施工场地、表土堆存场 |
| 4 | 道路及广场区 | 0.71 | 0.26 | 0.20 | 0.25 |  |
| 二 | 直接影响区 | 0.44 | 0.21 | 0.08 | 0.15 |  |
| 1 | 整个项目直接影响区 | 0.44 | 0.21 | 0.08 | 0.15 | 围墙外围5m的影响范围 |
| 三 | 合计 | 4.94 | 2.35 | 0.89 | 1.70 |  |

二、实际确定的防治责任范围

通过对监测数据的分析，项目建设中实际发生的水土流失防治责任范围面积为4.7hm2，其中项目建设区由4.50hm2增加至4.52m2，直接影响区面积由0.44hm2减少至0.18hm2。项目建设中没有出现超越征地界限施工的情况，项目征占地及使用土地范围没有超过征地界限，项目建设区内的地表扰动区域均在设计防治责任范围以内。

本项目批复的水土流失防治责任范围面积与实际的水土流失防治责任范围面积对照详见表3-2。

表3-2 批复水土流失防治责任范围面积与实际水土流失防治责任范围面积对照表 hm2

| 项目分区 | 防治责任范围面积（hm2） | 变化情况 |
| --- | --- | --- |
|  | 方案确定 | 实际扰动 |  |
| 项目建设区 | 4.50 | 4.52 | +0.02 |
| 建筑物区 | 1.68 | 1.31 | -0.37 |
| 景观水景区 | 0.13 | 0.08 | -0.05 |
| 绿化用地区 | 1.98 | 2.07 | +0.09 |
| 道路及广场区 | 0.71 | 1.06 | +0.35 |
| 直接影响区 | 0.44 | 0.18 | -0.26 |
| 整个项目直接影响区 | 0.44 | 0.18 | -0.26 |
| 防治责任范围 | 4.94 | 4.7 | -0.24 |

通过比对分析，项目建设区各分区实际水土流失防治责任范围面积变化原因分析如下：

（1）建筑物区：占地面积减少0.37hm2，主要原因是设计施工阶段根据实际调整了建筑物区布局，导致建筑区占地面积减少；

（2）景观水景区：占地面积减少了0.05hm2，主要是实际建设中建设单位对总体规划设计进行优化，合理利用占地资源，导致景观水景区面积减少。

（3）绿化用地区：占地面积增加0.09hm2，主要是建设单位注重构建绿色生态建设，实际建设过程中对各厂房周边及道路两旁增加绿化，导致绿化用地区面积增加；

（4）道路及广场：占地面积增加0.35hm2，主要原因是设计施工阶段根据实际调整了景观水景区、研发中心及地下酒窖等占地面积，导致道路及广场硬化面积增加。

### 3.1.2建设期扰动土地面积

扰动地表面积与项目施工进度情况密切相关，项目于2014年8月开工建设，工程开工后建设扰动面积逐渐增加。

本项目建设总计扰动面积为4.52hm2，其中建筑物区扰动面积1.31hm2，景观水景区扰动面积0.08hm2，绿化用地区扰动面积2.07hm2，道路及广场区扰动面积1.06hm2，扰动土地占地类型为林地、坡耕地、草地。

表3-3                工程建设扰动面积对照表

| 序号 | 分区 | 设计扰动面积（hm2） | 实际扰动面积（hm2） | 对比结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑物区 | 1.68 | 1.31 | -0.37 |
| 2 | 景观水景区 | 0.13 | 0.08 | -0.05 |
| 3 | 绿化用地区 | 1.98 | 2.07 | +0.09 |
| 4 | 道路及广场区 | 0.71 | 1.06 | +0.35 |
| 合计 | 4.5 | 4.52 | +0.02 |

## 3.2取土（石、料）监测结果

本工程建设过程中不专门设置取土场，工程建设所需的碎石、砾石、砂子等材料向周边具有合法开采权的砂、石料场就近购买。

## 3.3弃土（石、渣）监测结果

根据水土保持方案分析介绍，本项目建设过程中产生土石方总量53448m3，其中表土剥离5941m3，一般土石方开挖47507m3，回填利用量53392m3，其中表土回覆5941m3，一般土石方回填47451m3。建筑垃圾56m3（建设单位按照城市垃圾处理办法进行处理），不产生永久弃渣。表土临时堆存在规划的表土堆存场，后期用于绿化覆土。

根据施工单位提供资料及现场踏勘，项目实际建设过程中开挖总量为60915m3，其中表土剥离6210m3，一般土石方开挖54705m3，土石方回填利用60915m3，其中土石方回填54705m3、绿化覆土6210m3。工程实际施工过程中，未产生永久弃土，未设置弃渣场。

### 3.3.1弃渣场位置、占地面积及弃渣量监测结果

根据现场监测，通过对建设单位、施工单位提供的土石方工程量资料分析，本项目工程实际施工过程中，未产生永久弃土，未设置弃渣场。

### 3.3.2弃渣对比分析

根据施工单位提供资料及现场踏勘，项目实际建设过程中开挖总量为60915m3，其中表土剥离6210m3，一般土石方开挖54705m3，土石方回填利用60915m3，其中土石方回填54705m3、绿化覆土6210m3。工程实际施工过程中，未产生永久弃土，未设置弃渣场。

## 3.4土石方流向情况监测结果

根据项目实际建设情况，工程建设区土石方就近回填，未产生多余弃方。

## 3.5其他重点部位监测结果

根据项目实际监测情况，同时查阅施工记录及监理资料，本项目建设中开挖的土石方大部分及时就近回填，不能及时回填的表土堆放于表土临时堆放场且堆放时间较短，未产生大的水土流失。

# 4、水土流失防治措施监测结果

## 4.1工程措施监测结果

### 4.1.1工程措施设计情况

一、主体工程中具有水土保持功能的工程措施

根据《龙陵石斛系列产品研发及加工建设项目水土保持方案可行性研究报告书》以及水保批文可知，项目主体工程设计的水土保持工程措施有：浆砌石排水沟2.8km。

二、水土保持方案新增的工程措施

方案新增水土保持措施全部为临时水土保持措施。未新增水土保持工程措施。

### 4.1.2工程措施实施情况

实际建设中实施主体工程计列的工程有：浆砌石排水沟2114m。

实施方案新增的水土保持工程措施有：植草砖铺砌1185m2。

项目建设区水土保持监测记录照片

浆砌石排水沟现状情况

浆砌石排水沟现状情况

植草砖铺砌现状情况

### 4.1.3工程措施变化情况

工程实际建设中按要求实施浆砌石排水沟，新增植草砖铺砌等措施。工程措施变化情况详见表4-1。

表4-1     批复的主体工程水土保持工程措施与实际完成措施对照表

| 防治分区 | 水保措施 | 单位 | 批复数量 | 实施数量 | 增减情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整个项目建设区工程措施 | 浆砌石排水沟 | 主体 | m | 2800 | 2114 | -686 | 减小 |
|  | 植草砖铺砌 | 新增 | m2 | —— | 1185 | +1185 | 新增 |

通过对照分析，实际实施的工程措施工程量较方案设计有所变动，具体原因分述如下：

（1）主体工程设计的措施实施调整情况及分析评价

浆砌石排水沟：本区主体设计的浆砌石排水沟在具体实施过程根据实际地形及排水条件，由主体设计的2800m减少至2114m。完成的水土保持措施数量满足现场的实际需要，措施的调整没有造成防治效果的降低。

（2）方案新增措施实施调整情况及分析评价

植草砖铺砌：在实际建设中在靠环城东路一侧的停车场实施了植草砖铺砌，总共铺砌1185m2，铺砌植草砖在硬化场地的同时又进一步美化了环境，且满足水土保持的要求，措施的增加有利于水土保持。

## 4.2植物措施监测结果

### 4.2.1植物措施设计情况

根据项目《水土保持》及水保批文可知，项目主体工程设计的水土保持植物措施有：绿化1.98hm2。主要结合现有地形及建筑物规划种植绿化带、绿地，栽种各类产品，常绿乔木、灌木、花坛，形成乔、灌、草相结合的园林式绿化。乔木主要选用银杏、雪松等；灌木选用毛杜鹃等；草本有狗牙根等。

### 4.2.2植物措施实施情况

本项目实际建设总计绿化面积2.07hm2，实际建设中以大量的花生草作边坡防护植被，配以三角梅、桂花树、温馨果树等，皆为长年绿植物，有效的将边坡、挡墙防护美化起来；道路两边以香樟、桂花、女贞、满天星等植物作绿化。目前整个项目建设区绿化植被生长良好。

项目建设区水土保持监测记录照片

### 4.2.3植物措施变化情况

实际建设中增加了绿化面积，同时调整了部分绿化植被。植物措施变化情况详见表4-2。

表4-2         批复的水土保持植物措施与实际完成措施对照表

| 防治分区 | 水保措施 | 单位 | 批复数量 | 实际数量 | 增减情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绿化用地区 | 绿化 | 主体 | hm2 | 1.98 | 2.07 | +0.09 | 增加 |

通过对照分析，实际实施的植物措施工程量较方案设计有所变化，主要原因是设计施工阶段根据实际调整了建筑物区布局，实际建设中减少了景观水景区的面积，增加了营销中心等，导致建筑区占地面积减少，增加了在建筑物之间以及裸露地区的绿化面积。

绿化实施过程中调整了树种类型，采用了三角梅、桂花树、温馨果树、香樟、桂花、女贞、满天星、花生草等进行绿化。

## 4.3临时措施监测结果

### 4.3.1临时措施设计情况

一、主体工程中具有水土保持功能的临时措施

主体工程设计未考虑项目建设中的临时防治工程。

二、水土保持方案新增的临时措施

根据项目《水土保持》及水保批文可知，方案新增的临时措施为：表土剥离5941m3；砂土袋拦挡180m3；土工布覆盖2400m2；临时土质排水沟挖方345.60m3、彩条布覆盖3840m2；沉沙池工程土方开挖14.50m3、浆砌红砖7.79m3、M10.0水泥砂浆抹面17.79m2。

### 4.3.2临时措施实施情况

根据施工记录及监理资料分析，项目实际建设中实施的临时措施有：表土剥离6810m3；彩钢瓦临时围栏约473m；砂土袋拦挡220m3；土工布覆盖1825m2；临时土质排水沟挖方495.5m3；塑料薄膜覆盖200m2。

项目建设区水土保持监测记录照片

### 4.3.3临时措施变化情况

本工程建设中取消彩条布覆盖、沉砂池工程等措施。增加了彩钢瓦临时临时围栏、塑料薄膜覆盖等措施变化情况详见表4-3。

表4-3        批复的水土保持临时措施与实际完成措施对照表

| 防治分区 | 水保措施 | 单位 | 批复数量 | 实际数量 | 增减情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑物区 | 表土剥离 | m3 | 2218 | 2625 | +407 | 增加 |
|  | 临时排水 | m3 | 75.60 | 106.5 | +30.9 | 增加 |
|  | 彩条布覆盖 | m2 | 840 | 0 | -840 | 取消 |
| 景观水景区 | 表土剥离 | m3 | 172 | 254 | +82 | 增加 |
|  | 临时排水 | m3 | 24.3 | 20.1 | -4.2 | 减少 |
|  | 彩条布覆盖 | m2 | 270 | 0 | -270 | 取消 |
| 绿化用地区 | 表土剥离 | m3 | 2614 | 2887 | +273 | 增加 |
|  | 临时排水 | m3 | 83.70 | 104.5 | +20.8 | 增加 |
|  | 彩条布覆盖 | m2 | 930 | 0 | -930 | 取消 |
|  | 砂土袋拦挡 | m3 | 180 | 220 | +40 | 增加 |
|  | 土工布覆盖 | m2 | 2400 | 1825 | -575 | 减少 |
|  | 塑料薄膜覆盖 | m2 | 0 | 200 | +200 | 新增 |
| 道路及广场区 | 表土剥离 | m3 | 937 | 1044 | +107 | 增加 |
|  | 临时排水 | m3 | 162 | 264.4 | +102.4 | 增加 |
|  | 沉砂池 | m3 | 14.5 | 0 | -14.5 | 取消 |
|  | 彩钢瓦临时围栏 | m | 0 | 473 | +473 | 新增 |

通过对照分析，实际实施的临时措施工程量较方案设计有所变化，主要原因分述如下：

（1）实际建设中取消了彩条布覆盖、沉砂池等措施的实施，同时建设中根据实际调整了建筑物区布局，导致建筑区占地面积减少，增加了建筑物之间以及裸露地区的绿化面积，从而增加了表土剥离量。

（2）由于施工过程未避开雨季，且工期较长等原因，减少了施工过程中土工布覆盖，新增加塑料薄膜覆盖措施，措施的增加有效的减少了由于雨季带来的泥土冲刷而导致水土流失。

（3）施工中新增外围彩钢瓦临时围栏措施，主要是减少工程建设对周边道路区域造成影响。

## 4.4水土保持投资

### 4.4.1方案设计水土保持投资

根据“龙水保许﹝2014﹞2号”，批复核定龙陵石斛系列产品研发及加工建设项目水土保持总投资530.83万元，其中主体工程具有水土保持功能的投资为467.80万元；方案新增水保投资63.03万元。水土保持方案新增投资中：施工临时工程费9.30万元；独立费用49.03万元（其中监理费20万元，监测费21.35万元），基本预备费1.75万元，水土保持补偿费2.95万元。

水土保持方案中确定的水土保持工程投资详见表4-4。

表4-4                 水土保持总投资表                单位：万元

| 编号 | 工程或费用名称 | 方案新增 | 主体工程已列投资 | 水土保持总投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分 工程措施 |  | 112 | 112 |
| 第二部分 植物措施 |  | 355.8 | 355.8 |
| 第三部分 施工临时工程 | 9.3 |  | 9.3 |
| 一至三部分合计 | 9.3 | 467.8 | 477.1 |
| 第四部分 独立费用 | 49.03 |  | 49.03 |
| 一 | 建设管理费 | 0.18 |  | 0.18 |
| 二 | 水土保持工程监理费 | 20 |  | 20 |
| 三 | 水土流失监测费 | 21.35 |  | 21.35 |
| 四 | 水土保持方案编制费 | 5 |  | 5 |
| 五 | 技术咨询服务费 | 1 |  | 1 |
| 六 | 验收报告编制费 | 1.5 |  | 1.5 |
| 七 | 工程质量监督费 |  |  |  |
| 一至四部分合计 | 58.33 | 467.8 | 526.13 |
| 基本预备费 | 1.75 |  | 1.75 |
| 水土保持设施补偿费 | 2.95 |  | 2.95 |
| 水土保持总投资 | 63.03 | 467.8 | 530.83 |

### 4.4.2实际完成水土保持投资

通过监理单位对项目水土保持措施实施建设投入资金的统计，截止2018年3月，实际完成水土保持总投资619.95万元，其中完成主体工程计列投资562.85万元，完成方案新增投资57.1万元，完成方案新增投资中工程措施费5.66万元，临时措施费18.54万元，独立费用29.95万元。水土保持补偿费2.95万元。实际完成的水土保持措施总投资详见表4-5～4-7。

本工程属新建建设类项目，建设过程中发生的水土流失防治费用从基本建设投资中列支。在工程开工后，相应的水土保持工程资金就全部到位，水土保持措施施工费用按不同时期完成的工程量分期支付，并按合同约定保留了质量保证金。

表4-5             水土保持措施决算单价统计表

| 序号 | 措施 | 综合单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表土剥离 | 19.52元/m3 |  |
| 2 | 浆砌石排水沟 | 425元/m |  |
| 3 | 绿化措施 | 228.5元/m2 | 包括苗木、运输、整地及栽植及抚育管理等费用 |
| 4 | 临时排水沟 | 18.4元/m3 | 包括土方开挖及边沟压实等 |
| 5 | 砂土袋拦挡 | 18.65元/m3 | 包括编制袋装土、编织袋拆除 |
| 6 | 土工布覆盖 | 9.05元/m2 |  |
| 7 | 塑料薄膜覆盖 | 3.65元/m2 |  |
| 8 | 彩钢瓦临时围栏 | 60元/m |  |
| 9 | 植草砖铺砌 | 47.8元/m2 |  |

注：该表中单价均为综合单价。

表4-6               水土保持措施决算分部统计表

|  | 工程或措施名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分 工程措施 |  |  |  | 955093 |
| 一 | 整个项目建设区 |  |  |  | 955093 |
| 1 | 浆砌石排水沟 | 长度 | m | 2114 | 425 | 898450 |
| 2 | 植草砖铺砌 | 面积 | m2 | 1185 | 47.8 | 56643 |
| 第二部分 植物措施 |  |  |  | 4729950 |
| 一 | 绿化用地区 |  |  |  | 4729950 |
| 1 | 绿化措施 | 面积 | m2 | 20700 | 228.5 | 4729950 |
| 第三部分 临时措施 |  |  |  | 185481.4 |
| 一 | 建筑物区 |  |  |  | 53199.6 |
| 1 | 表土剥离 | m3 | 2625 | 19.52 | 51240 |
| 2 | 临时排水沟 | 长度 | m |  |  |  |
|  |  | 土石方开挖 | m3 | 106.5 | 18.4 | 1959.6 |
| 二 | 景观水景区 |  |  |  | 5327.92 |
| 1 | 表土剥离 | m3 | 254 | 19.52 | 4958.08 |
| 2 | 临时排水沟 | 长度 | m | 90 |  |  |
|  |  | 土石方开挖 | m3 | 20.1 | 18.4 | 369.84 |
| 三 | 绿化用地区 |  |  |  | 73330.04 |
| 1 | 表土剥离 | m3 | 2887 | 19.52 | 56354.24 |
| 2 | 临时排水沟 | 长度 | m |  |  |  |
|  |  | 土方开挖 | m3 | 104.5 | 18.4 | 1922.8 |
| 3 | 编制袋砖渣码 | m3 | 220 | 18.65 | 4103 |
| 4 | 土工布覆盖 | m2 | 1825 | 5.6 | 10220 |
| 5 | 塑料薄膜覆盖 | m2 | 200 | 3.65 | 730 |
| 四 | 道路及广场区 |  |  |  | 53623.84 |
| 1 | 表土剥离 | m3 | 1044 | 19.52 | 20378.88 |
| 2 | 临时排水沟 | 长度 | m |  |  |  |
|  |  | 土石方开挖 | m3 | 264.4 | 18.4 | 4864.96 |
| 3 | 彩钢瓦临时围栏 | m | 473 | 60 | 28380 |
| 合计 |  |  |  | 5870524.4 |

表4-7                实际完成水土保持投资统计表

| 编号 | 工程或费用名称 | 方案新增 | 主体工程已列投资 | 水土保持总投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分 工程措施 | 5.66 | 89.85 | 95.51 |
| 第二部分 植物措施 |  | 473 | 473 |
| 第三部分 施工临时工程 | 18.54 |  | 18.54 |
| 一至三部分合计 | 24.2 | 562.8 | 587.05 |
| 第四部分 独立费用 | 29.95 |  | 29.95 |
| 一 | 建设管理费 | 0.45 |  | 0.45 |
| 二 | 水土保持工程监理费 | 16 |  | 16 |
| 三 | 水土流失监测费 | 8.5 |  | 8.5 |
| 四 | 水土保持方案编制费 | 5 |  | 5 |
| 五 | 评估报告编制费 | 0 |  | 0 |
| 一至四部分合计 | 54.15 | 562.85 | 617 |
| 基本预备费 | 0 |  | 0 |
| 水土保持设施补偿费 | 2.95 |  | 2.95 |
| 水土保持总投资 | 57.1 | 562.85 | 619.95 |

### 4.4.3水土保持投资增减情况及分析评价

通过统计，截止2018年3月，龙陵石斛系列产品研发及加工建设项目实际完成的水土保持措施总投资为619.95万元，比方案批复的设计总投资增加了89.12万元，其中主体工程中具有水保功能措施投资增加了95.05万元，新增水土保持措施投资比方案设计的投资减少了5.93万元。水土保持措施总投资中工程措施投资减少了16.49万元，植物措施增加了117.2万元，临时措施增加9.24万元，独立费用支出29.95万元，减少19.08万元，落实水土保持设施补偿费2.95万元。

水土保持投资设计与实际完成情况对比详见表4-8。

表4-8        水土保持投资设计与实际完成情况对比表

| 序号 | 工程或费用名称 | 投资情况（万元） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 设计投资 | 实际投资 | 增（+）减（-） |
| 一、主体工程计列 | 467.8 | 562.85 | +95.05 |
| 1 | 工程措施 | 112 | 89.85 | -22.15 |
| 2 | 植物措施 | 355.8 | 473 | +117.2 |
| 3 | 临时措施 | 0 | 0 | 0 |
| 二、方案新增 | 63.03 | 57.1 | -5.93 |
| 1 | 工程措施 | 0 | 5.66 | +5.66 |
| 2 | 植物措施 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 临时措施 | 9.3 | 18.54 | +9.24 |
| 4 | 独立费用 | 49.03 | 29.95 | -19.08 |
| 5 | 预备费 | 1.75 | 0 | -1.75 |
| 6 | 水土保持补偿费 | 2.95 | 2.95 | 0 |
| 合计 | 530.83 | 619.95 | +89.12 |

完成水土保持总投资的分析评价如下：

（1）主体工程计列投资完成情况的分析评价

主体工程措施投资：实际完成主体工程计列的工程措施投资比批复减少了22.15万元，主要原因是实际建设中建筑物区的局部布局发生了变化，根据实际排水要求减少了浆砌石排水沟的长度所致。从措施效果来分析，措施的调整不会影响防治效果。

植物措施投资：实际完成主体工程计列的植物措施投资比批复增加117.2万元，主要原因是实际建设中建筑物区的局部布局发生了变化增加了裸露面积，使绿化面积增加及整个项目建设区树草种调整导致绿化措施预算单价变化所致。从措施效果来分析，措施的调整不影响防治效果。

（2）方案新增投资完成情况的分析评价

工程措施投资：实际完成的投资比批复增加5.66万元，主要原因是实际建设过程中增加了停车场植草砖铺砌的措施，铺砌植草砖在硬化场地的同时又进一步美化了环境，且满足水土保持的要求。

工程措施的调整均在保证分区防治效果的前提下提出，因此，方案新增工程措施投资的增加不会降低项目建设区的水土流失防治效果。

临时措施投资：完成临时措施投资比批复增加9.24万元，主要原因是工程建设中表土剥离量、临时排水沟及砂土袋挡护工程量增加，同时新增加塑料薄膜覆盖及外围彩钢瓦临时围栏等。

临时措施的调整、增加均在保证分区防治效果的前提下提出，方案新增临时措施投资的增加不会降低项目建设区的水土流失防治效果。

独立费用：独立费用减少19.08万元，主要原因是实际建设中管理费、科研勘察设计费、监测费、基本预备费等减少所致。

综上所述，本项目实际完成的水土保持总投资比批复增加89.12万元，投资的增加是在保证各分区防治效果的前提下优化实施水土保持措施而导致的，投资的增加未降低项目建设区的水土流失防治效果和水土保持措施功能的发挥，反之进一步保障了该项目建设区的水土流失防治效果和水土保持措施功能的有效发挥。因此，本报告认为：完成的水土保持总投资满足项目建设区水土流失防治的实际需要，建设单位基本落实了水土流失防治责任，符合“龙水许可﹝2014﹞2号”文的批复精神。

# 5、土壤流失情况监测

## 5.1水土流失面积

### 5.1.1项目建设前期土地利用情况

本项目建设前土地利用情况根据《水保方案》、相关历史记录资料和施工资料等分析确定，本项目用地面积为4.52hm2，占地类型中林地1.74hm2，坡耕地1.58hm2，草地1.2hm2。

### 5.1.2施工期水土流失面积

根据《水保方案》，并结合施工记录、监理资料及竣工验收等资料分析，项目施工期水土流失面积较水保方案有所减少，项目施工期总计水土流失面积为4.52hm2，其中建筑物区1.31hm2，景观水景区0.08hm2，绿化用地区2.07hm2、道路及广场区1.06hm2。

项目施工期水土流失面积详见下表：

表5-1              项目施工期水土流失面积统计表

| 序号 | 分区 | 水土流失面积（m2） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建筑物区 | 1.31 |
| 2 | 景观水景区 | 0.08 |
| 3 | 绿化用地区 | 2.07 |
| 4 | 道路及广场区 | 0.18 |
| 合计 | 4.52 |

### 5.1.3水土流失现状

本工程建设区位于龙陵县境内，属山间盆地地形地貌。线路沿线有植被，植被多为人工杉林，人类活动主要为生产劳作，水土流失主要发生在坡耕地，以水力侵蚀为主，项目建设区土壤侵蚀强度以轻度为主。

本工程建设结束后进行了场地硬化、植草砖铺砌、植被恢复及挡墙等，现状水土流失强度为微度。

## 5.2土壤流失量

### 5.2.1地表扰动类型划分

通过现场踏勘和调查，根据重塑地貌后形成新的地形地貌，分析划分项目建设过程中的地表扰动类型。为了客观地反映建设项目的水土流失特点，对项目在建设过程中的地表扰动进行适当的分类。施工过程中对地表的扰动主要表现为弃土弃渣、开挖面、建筑物、施工平台等。堆渣、开挖面、平台等具有不同的水土流失特点。根据监测工作的实际需要和龙陵石斛系列产品研发及加工建设项目的特点，在实地调查的基础上，依照同一扰动类型的流失特点和流失强度基本一致、不同扰动类型的流失特点和流失强度明显不同的原则，共分为4类地表扰动类型，结果见下表5-2。

表5-2             地表扰动类型划分表及动态监测结果

| 地表扰动 |
| --- |
| 流失危害 | 有危害扰动 | 无危害扰动 |
| 扰动特征 | 堆渣 | 开挖面 | 土质平台 | 建筑物 |
| 侵蚀对象形态 | 土质低堆（土）渣 | 土质开挖面 | 施工场地 | 硬化地面 |
| 特征描述 | 开挖弃渣堆放高度＜4M | 土质、风化物 | 土质、地势平坦 | 无明显流失 |
| 代号 | 低堆（土）渣 | 土质面 | 土质平台 | 无危害 |
| 侵蚀类型 | 水蚀、重力侵蚀为主 |  |
| 编号 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 施工期扰动类型统计 | 1、2、3、4 |
| 自然恢复期扰动类型统计 | 2、3、4 |

### 5.2.2防治措施落实后侵蚀单元划分

防治措施实施后，根据地表覆盖物和水土流失强度基本一致的原则，在实地调查的基础上，将项目建设区防治后侵蚀单元划分为：建筑物区、景观水景区、绿化用地区、道路及广场区。

### 5.2.3各阶段土壤侵蚀模数取值

根据项目建设区水土流失特点，施工期项目防治责任范围可划分为原地貌（未施工地段）、扰动地表（各施工地段）和实施防治措施的地表（水泥构筑物及防治措施等无危害扰动）三大类侵蚀单元。在施工初期，原地貌所占比例较高，随着工程进展，扰动地表的面积逐渐增大，原地貌所占比例逐渐减少；最终原地貌完全被扰动地表和防治措施地表取代，随后随着防治措施逐渐实施，实施防治措施的地表比例不断增加。

一、原生地貌土壤侵蚀模数

结合现场勘察，本报告同意水土保持方案报告中对原生土壤侵蚀强度的分析，工程水土流失防治责任范围内不同土地利用类型平均土壤侵蚀模数为：坡耕地3200t/km2·a；林地200t/km2·a；草地450t/km2·a。项目建设区背景土壤侵蚀模数值为1481.28t/km2·a。

二、各地表扰动类型侵蚀模数

在本项目监测过程中，为科学量测项目建设区在不同临时时段内产生的水土流失量，在工程开工后，监测组根据现场勘察结果，对不同的扰动类型分别采用侵蚀沟样法等方法对其产生的水土流失量进行了测定，从而进一步推算项目建设区各扰动类型在不同监测时段产生的水土流失量和各扰动类型侵蚀强度。

1、不同扰动类型土壤侵蚀强度

（1）土质低堆渣土壤侵蚀强度

根据项目建设中土质低堆渣的特性，监测中在道路广场区布设了1个简易水土流失观测场，具体选用了侵蚀针样方进行监测，主要对建设期临时堆渣进行监测，建设结束后堆渣全部回填利用，无永久弃渣产生，因此，监测时段为建设期，即2014年8月至2016年5月。

侵蚀针监测样方面积2.5m×2.5m，堆渣基本为土质弃渣，监测结果见表5-3

表5-3             施工期土质低堆渣侵蚀针样方监测成果表

| 观测时间 | 降雨量（mm） | 侵蚀厚度（mm） | 单位 | 侵蚀强度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014年8月~2014年10月 | 85.34 | 0.83 | t/km2·a | 4980 |
| 2014年11月~2015年1月 | 38.57 | 0.41 | t/km2·a | 2460 |
| 2015年2月~2015年4月 | 46.33 | 0.48 | t/km2·a | 2880 |
| 2015年5月~2015年7月 | 95.67 | 0.92 | t/km2·a | 5520 |
| 2015年8月~2015年10月 | 86.48 | 0.86 | t/km2·a | 5160 |
| 2015年11月~2016年1月 | 36.17 | 0.38 | t/km2·a | 2280 |
| 2016年2月~2016年5月 | 42.54 | 0.43 | t/km2·a | 1935 |
| 监测样方特征说明 | 面积为2.5m×2.5m，质地为土质。容重取1.5t/m3 |

本项目进入自然恢复期后项目建设区内无低堆渣堆放，因此，本报告对自然恢复期土质低堆渣的侵蚀强度不再进行量化。

（2）土质开挖面土壤侵蚀强度

根据项目建设中土质开挖面的特性，监测中在绿化用地区布设了1个简易水土流失观测场，具体选用了侵蚀针样方进行监测，监测时段为2014年8月至2018年1月。

侵蚀针监测样方面积2.5m×2.5m，侵蚀面基本为土质，监测结果见表5-4、5-5。

表5-4          施工期土质开挖面侵蚀针样方监测成果表

| 观测时间 | 降雨量（mm） | 侵蚀厚度（mm） | 单位 | 侵蚀强度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014年8月~2014年10月 | 85.34 | 0.85 | t/km2·a | 5100 |
| 2014年11月~2015年1月 | 38.57 | 0.43 | t/km2·a | 2580 |
| 2015年2月~2015年4月 | 46.33 | 0.46 | t/km2·a | 2760 |
| 2015年5月~2015年7月 | 95.67 | 0.87 | t/km2·a | 5220 |
| 2015年8月~2015年10月 | 86.48 | 0.89 | t/km2·a | 5340 |
| 2015年11月~2016年1月 | 36.17 | 0.37 | t/km2·a | 2220 |
| 2016年2月~2016年5月 | 42.54 | 0.45 | t/km2·a | 2025 |
| 监测样方特征说明 | 面积为2.5m×2.5m，质地为土质。容重取1.5t/m3 |

表5-5          自然恢复期土质开挖面侵蚀针样方监测成果表

| 观测时间 | 降雨量（mm） | 侵蚀厚度（mm） | 单位 | 侵蚀强度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016年6月~2016年8月 | 98.54 | 0.12 | t/km2·a | 720 |
| 2016年9月~2016年11月 | 53.27 | 0.11 | t/km2·a | 660 |
| 2016年12月~2017年3月 | 32.84 | 0.11 | t/km2·a | 660 |
| 2017年4月~2017年8月 | 165.46 | 0.15 | t/km2·a | 540 |
| 2017年9月~2018年1月 | 134.72 | 0.13 | t/km2·a | 468 |
| 监测样方特征说明 | 面积为2.5m×2.5m，质地为土质。容重取1.5t/m3 |

（3）土质平台土壤侵蚀强度

根据项目建设中土质平台的特性，监测中在建筑物区布设1个简易水土流失观测场，具体选用了侵蚀针样方进行监测，监测时段为2014年8月至2016年5月。

侵蚀针监测样方面积2.5m×2.5m，侵蚀面基本为土质，监测结果见表5-6。

表5-6             施工期土质平台侵蚀针样方监测成果表

| 观测时间 | 降雨量（mm） | 侵蚀厚度（mm） | 单位 | 侵蚀强度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014年8月~2014年10月 | 85.34 | 0.84 | t/km2·a | 5040 |
| 2014年11月~2015年1月 | 38.57 | 0.45 | t/km2·a | 2700 |
| 2015年2月~2015年4月 | 46.33 | 0.43 | t/km2·a | 2580 |
| 2015年5月~2015年7月 | 95.67 | 0.86 | t/km2·a | 5160 |
| 2015年8月~2015年10月 | 86.48 | 0.87 | t/km2·a | 5220 |
| 2015年11月~2016年1月 | 36.17 | 0.39 | t/km2·a | 2340 |
| 2016年2月~2016年5月 | 42.54 | 0.47 | t/km2·a | 2115 |
| 监测样方特征说明 | 面积为2.5m×2.5m，质地为土质。容重取1.5t/m3 |

建筑物区建设时段为2014年8月至2016年5月，建设结束后基本全部被硬化及建筑物覆盖，本报告对建设结束后建筑区侵蚀强度不再进行量化。

（4）无危害扰动土壤侵蚀强度

无危害扰动主要指项目建设中建构筑物占地和已硬化地面，该类型侵蚀单元基本产生水土流失较小，根据同类工程经验，土壤侵蚀模数取100.00t/km2·a。

2、各分区不同监测时段平均土壤侵蚀模数的确定

为通过监测数量推算项目各分区不同时段产生的水土流失量，从而得出

各分区不同时段的平均土壤侵蚀模数，结合监测数据和各分区不同观测时段内不同类型的侵蚀单元面积，各分区各阶段平均土壤侵蚀模数值计算如下。

表5-7                            施工期各分区平均土壤侵蚀模数计算表

| 分区 | 观测时段 | 流失量计算式 | 流失量（t） | 流失面积（hm2） | 单位 | 平均土壤侵蚀模数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑物区 | 2014年8月~2014年10月 | 不同土壤侵蚀类型面积×时段内相应类型面积侵蚀强度 | 16.46 | 1.31 | t/km2·a | 5025 |
|  | 2014年11月~2015年1月 | 不同土壤侵蚀类型面积×时段内相应类型面积侵蚀强度 | 8.55 | 1.31 | t/km2·a | 2610 |
|  | 2015年2月~2015年4月 | 不同土壤侵蚀类型面积×时段内相应类型面积侵蚀强度 | 8.78 | 1.31 | t/km2·a | 2680 |
|  | 2015年5月~2015年7月 | 不同土壤侵蚀类型面积×时段内相应类型面积侵蚀强度 | 17.61 | 1.31 | t/km2·a | 5378 |
|  | 2015年8月~2015年10月 | 不同土壤侵蚀类型面积×时段内相应类型面积侵蚀强度 | 17.01 | 1.31 | t/km2·a | 5195 |
|  | 2015年11月~2016年1月 | 不同土壤侵蚀类型面积×时段内相应类型面积侵蚀强度 | 7.42 | 1.31 | t/km2·a | 2265 |
|  | 2016年2月~2016年5月 | 不同土壤侵蚀类型面积×时段内相应类型面积侵蚀强度 | 8.53 | 1.31 | t/km2·a | 1953 |
|  | 合计 |  | 84.36 |  |  |  |
| 景观水景区 | 2014年8月~2014年10月 | 不同土壤侵蚀类型面积×时段内相应类型面积侵蚀强度 | 1.01 | 0.08 | t/km2·a | 5068 |
|  | 2014年11月~2015年1月 | 不同土壤侵蚀类型面积×时段内相应类型面积侵蚀强度 | 0.53 | 0.08 | t/km2·a | 2625 |
|  | 2015年2月~2015年4月 | 不同土壤侵蚀类型面积×时段内相应类型面积侵蚀强度 | 0.5 | 0.08 | t/km2·a | 2516 |
|  | 2015年5月~2015年7月 | 不同土壤侵蚀类型面积×时段内相应类型面积侵蚀强度 | 1.06 | 0.08 | t/km2·a | 5295 |
|  | 2015年8月~2015年10月 | 不同土壤侵蚀类型面积×时段内相应类型面积侵蚀强度 | 1.04 | 0.08 | t/km2·a | 5214 |
|  | 2015年11月~2016年1月 | 不同土壤侵蚀类型面积×时段内相应类型面积侵蚀强度 | 0.44 | 0.08 | t/km2·a | 2178 |
|  | 2016年2月~2016年5月 | 不同土壤侵蚀类型面积×时段内相应类型面积侵蚀强度 | 0.56 | 0.08 | t/km2·a | 2084 |
|  | 合计 |  | 5.14 |  |  |  |
| 绿化用地区 | 2014年8月~2014年10月 | 不同土壤侵蚀类型面积×时段内相应类型面积侵蚀强度 | 26.52 | 2.07 | t/km2·a | 5124 |
|  | 2014年11月~2015年1月 | 不同土壤侵蚀类型面积×时段内相应类型面积侵蚀强度 | 13.14 | 2.07 | t/km2·a | 2539 |
|  | 2015年2月~2015年4月 | 不同土壤侵蚀类型面积×时段内相应类型面积侵蚀强度 | 13.08 | 2.07 | t/km2·a | 2527 |
|  | 2015年5月~2015年7月 | 不同土壤侵蚀类型面积×时段内相应类型面积侵蚀强度 | 26.82 | 2.07 | t/km2·a | 5183 |
|  | 2015年8月~2015年10月 | 不同土壤侵蚀类型面积×时段内相应类型面积侵蚀强度 | 27.04 | 2.07 | t/km2·a | 5226 |
|  | 2015年11月~2016年1月 | 不同土壤侵蚀类型面积×时段内相应类型面积侵蚀强度 | 10.84 | 2.07 | t/km2·a | 2095 |
|  | 2016年2月~2016年5月 | 不同土壤侵蚀类型面积×时段内相应类型面积侵蚀强度 | 14.81 | 2.07 | t/km2·a | 2146 |
|  | 合计 |  | 132.25 |  |  |  |
| 道路及广场区 | 2014年8月~2014年10月 | 不同土壤侵蚀类型面积×时段内相应类型面积侵蚀强度 | 13.2 | 1.06 | t/km2·a | 4983 |
|  | 2014年11月~2015年1月 | 不同土壤侵蚀类型面积×时段内相应类型面积侵蚀强度 | 6.59 | 1.06 | t/km2·a | 2486 |
|  | 2015年2月~2015年4月 | 不同土壤侵蚀类型面积×时段内相应类型面积侵蚀强度 | 6.88 | 1.06 | t/km2·a | 2597 |
|  | 2015年5月~2015年7月 | 不同土壤侵蚀类型面积×时段内相应类型面积侵蚀强度 | 13.71 | 1.06 | t/km2·a | 5174 |
|  | 2015年8月~2015年10月 | 不同土壤侵蚀类型面积×时段内相应类型面积侵蚀强度 | 13.74 | 1.06 | t/km2·a | 5186 |
|  | 2015年11月~2016年1月 | 不同土壤侵蚀类型面积×时段内相应类型面积侵蚀强度 | 6.01 | 1.06 | t/km2·a | 2268 |
|  | 2016年2月~2016年5月 | 不同土壤侵蚀类型面积×时段内相应类型面积侵蚀强度 | 7.01 | 1.06 | t/km2·a | 1983 |
|  | 合计 |  | 67.14 |  |  |  |

表5-8                           自然恢复期各分区平均土壤侵蚀模数计算表

| 分区 | 观测时段 | 流失量计算式 | 流失量（t） | 流失面积（hm2） | 单位 | 平均土壤侵蚀模数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绿化用地区 | 2016年6月~2016年8月 | 不同土壤侵蚀类型面积×时段内相应类型面积侵蚀强度 | 3.66 | 2.07 | t/km2·a | 708 |
|  | 2016年9月~2016年11月 | 同土壤侵蚀类不型面积×时段内相应类型面积侵蚀强度 | 3.49 | 2.07 | t/km2·a | 675 |
|  | 2016年12月~2017年3月 | 同土壤侵蚀类不型面积×时段内相应类型面积侵蚀强度 | 4.5 | 2.07 | t/km2·a | 652 |
|  | 2017年4月~2017年8月 | 不同土壤侵蚀类型面积×时段内相应类型面积侵蚀强度 | 4.52 | 2.07 | t/km2·a | 524 |
|  | 2017年9月~2018年1月 | 不同土壤侵蚀类型面积×时段内相应类型面积侵蚀强度 | 4.18 | 2.07 | t/km2·a | 485 |
|  | 合计 |  | 16.69 |  |  |  |

注：建筑物区、道路及广场区、景观水景区建设结束后被场地硬化及建筑物覆盖，自然恢复期不再对流失量进行量化；由于各分区地形坡度不同，结合降雨量，推算年平均侵蚀模数时所取比列与地形坡度成反比。

### 5.2.4土壤流失量动态监测结果

龙陵石斛系列产品研发及加工建设项目为新建建设类项目，参照同类工程建设经验，结合该项目建设实际情况，工程项目建设造成的水土流失主要集中在项目施工期，建设期由于要进行场地平整、配套建筑物的建设，需进行大面积的开挖、回填等施工活动，因此，土壤侵蚀强度较大，但在相应同步的防治措施治理下，产生的水土流失也得到有效控制。在植被恢复期，由于水土保持防治措施效益的发挥，水土流失将得到更彻底的治理，水土流失量也将随之减弱。

通过各侵蚀单元侵蚀模数的确定，采用公式：流失量=∑侵蚀单元面积×侵蚀强度，对各阶段水土流失情况进行计算对比。计算时段均按实际时段计。

通过计算，项目建设区背景土壤流失量为222.96t，施工期水土保持防治措施同步实施条件下水土流失量为288.89t，水土保持措施全面实施后，项目建设区在自然恢复期2016年6月~2018年1月，共计产生水土流失量16.69t。各分区在不同时段水土流失量情况具体分析如下。

表5-9             项目建设区背景土壤流失量计算表

| 项目分区 | 占地面积（hm2） | 背景土壤侵蚀模数(t/km2.a) | 时段（a） | 水土流失量(t) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目建设区 | 4.52 | 1481.28 | 3.33 | 222.96 |

表5-10  项目建设区施工期水土保持措施防治条件下水土流失量计算表

| 项目分区 | 占地面积（hm2） | 平均土壤侵蚀模数(t/km2.a) | 时段（a） | 水土流失量(t) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑物区 | 1.31 | 3679.83 | 1.75 | 84.36 |
| 景观水景区 | 0.08 | 3671.43 | 1.75 | 5.14 |
| 绿化用地区 | 2.07 | 3500.79 | 1.75 | 132.25 |
| 道路及广场区 | 1.06 | 3619.4 | 1.75 | 67.14 |
| 合计 | 4.52 | 3652.21 | 1.75 | 288.89 |

表5-11  项目建设区自然恢复期水土保持措施防治条件下水土流失量计算表

| 项目分区 | 占地面积（hm2） | 平均土壤侵蚀模数(t/km2.a) | 时段（a） | 水土流失量(t) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绿化用地区 | 2.07 | 510 | 1.58 | 16.69 |
| 合计 | 2.07 | 510 | 1.58 | 16.69 |

综上所述，项目建设区在水土保持措施实施后，在一定程度上降低了项目建设区的土壤侵蚀强度。

## 5.3取料、弃渣潜在土壤流失量

本项目工程实际施工过程中，未产生永久弃土，工程建设所需的碎石、砾石、砂子等材料向周边具有合法开采权的砂、石料场就近购买，建设中未设置取料场、弃渣场。

## 5.4水土流失危害

根据实际监测及查阅施工、监理资料等，本项目建设过程中未发生水土流失危害事件。

# 6、水土流失防治效果监测

监测组在项目监测结束后，根据水土保持验收要求，分别对六项指标在设计水平的监测值进行量化，为项目的水土保持设施竣工验收提供依据，同时检验项目建设区内水土保持工程在设计水平年是否达到治理要求，以便对工程的维护、加固和养护提出建议。

本项目在监测过程中将项目监测分区划分为项目建设区和直接影响区，项目建设区分为建筑物区、景观水景区、绿化用地区、道路及广场区等四个防治分区，其监测面积为4.52hm2。

根据批复确定：按全国土壤侵蚀类型区划标准，项目建设区属以水力侵蚀为主的西南土石山区，土壤侵蚀强度容许值为500t/km2·a，土壤侵蚀现状主要为轻度。根据《云南省水利厅关于划分省级水土流失重点预防保护区和重点治理区的公告》（云南省水利厅 第49号），本项目所在地龙陵县被划分为“西南诸河高山峡谷国家级水土流失重点治理区”。项目水土流失防治标准执行建设类I级标准。设计水平年水土流失防治目标为：扰动土地整治率95%，水土流失总治理度97%，土壤流失控制比达1.0，拦渣率95%，林草植被恢复率99%，林草覆盖率27%。

表6-1         水土保持措施（设施）分类分级评价指标

| 防治标准 | 计算方法 | I级标准值 | 方案目标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 扰动土地整治率（%） | 项目建设区内水土保持措施面积与永久建筑物面积之和占扰动地表总面积的百分比 | 95 | 95 |
| 水土流失总治理度（%） | 项目建设区内水土保持措施治理达标面积占水土流失总面积的百分比 | 95 | 97 |
| 土壤流失控制比 | 项目建设区内，项目建设区容许土壤流失量与方案实施后土壤侵蚀强度的比值 | 0.8 | 1.0 |
| 拦渣率（%） | 项目建设区内采取措施实际拦挡的弃土（石、渣）量与弃土（石、渣）总量的百分比 | 95 | 95 |
| 林草植被恢复率（%） | 项目建设区内，林草类植被面积占可恢复林草植被面积的百分比 | 97 | 99 |
| 林草覆盖率（％） | 林草类植被面积占项目建设区面积的百分比 | 25 | 27 |

## 6.1扰动土地整治率

扰动土地是指开发建设项目在生产建设活动中形成的各类挖损、占压、堆弃用地，均以垂直投影面积计。扰动土地整治面积，指对扰动土地采取各类整治措施的面积。扰动土地整治率为水保措施防治面积、永久建筑物面积之和与扰动地表面积的比值。

本项目在建设过程中，各分区均受到不同程度的扰动，且采取相应的措施进行了整治，各监测时段的扰动土地整治率详见表6-2的计算。

表6-2          扰动土地整治率动态监测结果计算表

| 监测时段 | 监测分区 | 扰动面积（hm2） | 整治面积（hm2） | I级标准值(%) | 方案目标值(%) | 监测值(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计水平年 | 建筑物区 | 1.31 | 1.28 | 95 | 95 | 97.46 |
|  | 景观水景区 | 0.08 | 0.08 | 95 | 95 | 98.3 |
|  | 绿化用地区 | 2.07 | 2.06 | 95 | 95 | 99.52 |
|  | 道路及广场区 | 1.06 | 1.05 | 95 | 95 | 98.63 |
|  | 合计 | 4.52 | 4.47 | 95 | 95 | 98.89 |

从表中分析可知，到设计水平年，项目建设区各项水土保持措施实施到位并发挥作用下，项目建设区扰动土地整治率为98.89%，达到了方案目标值的要求。

## 6.2水土流失总治理度

水土流失治理度为水保措施防治达标面积与造成水土流失面积（不含永久建筑物、道路硬化等面积）的比值。通过监测，建设完工后，水土流失总面积为2.07hm2(扣除建筑占地及硬化地表面积)，水土流失治理达标面积为2.06hm2，详见表6-3的计算。

表6-3          水土流失总治理度动态监测结果计算表

| 监测时段 | 监测分区 | 水土流失面积（hm2） | 达标面积（hm2） | I级标准值(%) | 方案目标值(%) | 监测值(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计水平年 | 建筑物区 | —— | —— | 95 | 97 | —— |
|  | 景观水景区 | —— | —— | 95 | 97 | —— |
|  | 绿化用地区 | 2.07 | 2.06 | 95 | 97 | 99.52 |
|  | 道路及广场区 | —— | —— | 95 | 97 | —— |
|  | 合计 | 2.07 | 2.06 | 95 | 97 | 99.52 |

从表中分析可知，到设计水平年，项目建设区各项水土保持措施实施到位并发挥作用下，项目建设区水土流失总治理度为99.52％，达到了方案目标值的要求。

## 6.3拦渣率

拦渣率是指项目建设区内采取措施实际拦挡的弃土弃渣量与工程弃土弃渣总量的百分比，通过监测，项目建设过程中，无永久弃土，只有临时堆土，根据同类工程经验，得出临时堆土的拦渣率为98.50％，高于方案目标值95%。

## 6.4土壤流失控制比

土壤流失控制比是指项目建设区内容许土壤流失量与治理后的平均土壤流失强度之比，通过监测，各监测时段的土壤流失控制比详见表6-4的计算。

表6-4           土壤流失控制比动态监测结果计算表

| 监测时段 | 监测分区 | 平均侵蚀强度（t/km2.a） | 容许强度（t/km2.a） | I级标准值 | 方案目标值 | 监测值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 建筑物区 | 3679.83 | 500 | 0.8 | 1.0 | 0.14 |
|  | 景观水景区 | 3671.43 | 500 | 0.8 | 1.0 | 0.14 |
|  | 绿化用地区 | 3500.79 | 500 | 0.8 | 1.0 | 0.14 |
|  | 道路及广场区 | 3619.4 | 500 | 0.8 | 1.0 | 0.14 |
|  | 项目建设区 | 3652.21 | 500 | 0.8 | 1.0 | 0.14 |
| 现阶段 | 建筑物区 | 100 | 500 | 0.8 | 1.0 | 5.0 |
|  | 景观水景区 | 482 | 500 | 0.8 | 1.0 | 1.04 |
|  | 绿化用地区 | 510 | 500 | 0.8 | 1.0 | 0.98 |
|  | 道路及广场区 | 200 | 500 | 0.8 | 1.0 | 2.5 |
|  | 项目建设区 | 343 | 500 | 0.8 | 1.0 | 1.46 |

从表中分析可知，项目在施工期各分区由于各项措施还未全部实施到位，土壤流失控制比为0.14，未能达到方案目标值的要求。而随后相关措施的全面实施，现阶段项目建设区土壤流失控制比为1.46，达到方案目标值的要求。

## 6.5林草植被恢复率

林草植被恢复率为林草类植被面积与可恢复林草植被面积的比值，考虑成活、种植密度等因素，其中可恢复林草植被面积指在当前经济、技术条件下通过分析论证确定的可以采取植物措施的面积，不含国家规定应恢复农耕的面积。

通过监测，项目建设区总面积4.52hm2，可恢复植被面积2.07hm2，实施林草植被恢复面积为2.07hm2，实际恢复林草植被面积2.06hm2，实际恢复未达标林草植被面积0.01hm2，林草植被恢复率为99.52%，达到了方案目标值的要求。林草植被恢复率详见下表6-5。

表6-5           林草植被恢复率动态监测统计表

| 分区 | 可恢复植被面积（hm2） | 实际恢复林草植被面积（hm2） | 林草植被恢复率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 实施植草植被面积 | 未达标面积 | 结果 |  |
| 项目建设区 | 2.07 | 2.07 | 0.01 | 2.06 | 99.52 |

## 6.6林草覆盖率

林草面积是指开发建设项目建设区内所有人工和天然林、灌木林和草地的面积。林草植被覆盖率为林草总面积与项目建设区面积的比值。

通过监测统计，本工程项目建设区面积4.52hm2，植被恢复面积2.06hm2，林草覆盖率达45.58%，项目建设区林草覆盖率详见表6-6的计算。

表6-6             林草覆盖率动态监测结果计算表

| 监测时段 | 监测分区 | 绿化面积（hm2） | 项目建设区面积（hm2） | I级标准值（％） | 方案目标值（％） | 监测值（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现阶段 | 项目建设区 | 2.06 | 4.52 | 25 | 27 | 45.58 |

从表中分析可知，设计水平年随植物措施的实施并发挥水土保持功能，项目建设区林草覆盖率达到45.58％，达到方案目标值的要求。

# 7、结论

## 7.1水土流失动态变化及防治达标情况

水土流失是一个动态变化过程，其强度也是动态变化的，随着土建施工建设的开始，水土流失强度增强；通过水土保持措施的治理又得到控制；到基础工程建设尾期，水土流失强度将减小，在各项水土保持措施较好的发挥作用下将降低到最小。

通过监测，本项目各项防治指标到施工期末未能达到方案目标值的要求，但通过自然恢复期植物措施的实施恢复，各项指标均符合方案目标值的要求，达标情况详见表7-1。

表7-1                  防治目标达标情况表

| 防治标准 | I级标准 | 方案目标值 | 监测值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 扰动土地整治率（%） | 95 | 95 | 98.89 | 达标 |
| 水土流失总治理度（%） | 95 | 97 | 99.52 | 达标 |
| 土壤流失控制比 | 0.8 | 1.0 | 1.46 | 达标 |
| 拦渣率（%） | 95 | 95 | 98.50 | 达标 |
| 林草植被恢复率（%） | 97 | 99 | 99.52 | 达标 |
| 林草覆盖率（%） | 25 | 27 | 45.58 | 达标 |

## 7.2水土保持措施评价

根据项目水土保的持监测，从土壤侵蚀背景状况及监测结果的分析可以看出，业主和施工单位很重视水土保持工作和生态保护，基本按照《水保方案》设计实施各种预防保护措施，项目建设区水土流失得到了较好的控制。目前主体工程具有水土保持功能措施实施到位，项目建设区内植被得到恢复，所完成的各项治理措施达到水土流失防治标准要求，工程措施保存完整，植被长势良好，防治措施取得了良好的防治效果。

## 7.3存在问题及意见

结合现场监测情况，工程运行中存在部分区域植被恢复及防护效果不好等问题，为进一步做好本项目的水土保持工作，彻底消除水土流失对工程运行产生的不良影响，我监测单位对业主提出以下建议：

（1）在汛期，及时对截排水沟进行清淤疏浚；对项目建设区植被恢复不良区域应及时进行补植补种；

（2）加强工程运行过程中的水土保持设施管护工作，确保水土保持设施的正常运行；

## 7.4综合结论

根据监测结果，本项目实际完成的水土保持措施及工程量为：

- 工程措施：浆砌石排水沟2114m，植草砖铺砌1185m2。

- 植物措施：绿化2.07hm2。

- 临时措施：表土剥离6810m3；彩钢瓦临时围栏约473m；砂土袋拦挡220m3；土工布覆盖1825m2；临时土质排水沟挖方495.5m3；塑料薄膜覆盖200m2。

批复核定本项目水土保持总投资530.83万元，工程实际建设中完成水土保持总投资619.95万元，完成的水土保持总投资满足项目建设区水土流失防治的实际需要。

根据项目水土保持监测，比照土壤侵蚀背景状况及调查监测结果的分析可以看出，工程建设和施工单位都重视水土保持工作和生态保护，各区基本实施了有效的水土保持措施。根据监测成果分析，可以得出以下总体结论：

（1）通过现场监测及相关资料分析，项目建设区占地面积为4.52hm2，施工过程中严格控制施工扰动面，没有因工程建设施工扰动而造成大面积水土流失。

（2）通过对各工程部位的分项评价，认为项目水土保持工作基本到位，具有水土保持功能的主体工程所占比例较大，特别是变电站区的工程措施发挥了较好的水土保持功能。

（3）各项水土保持措施到位，各项防治指标均达标。目前所完成的各项防治、治理措施基本达到水土保持方案的设计标准要求，各项工程措施保存完整，防治措施取得了良好的防治效果，达到验收要求。