施甸县仁和银滚窝砂厂

年产8万立方米砂料生产线项目

水土保持设施验收报告

建设单位：施甸县仁和银滚窝砂厂

验单位：昆明天杲环境咨询有限公司

2018年4月

目   录

前 言	1

1 项目及项目区概况	3

1.1 项目概况	3

1.2 项目区概况	5

2 水土保持方案和设计情况	8

2.1 主体工程设计	8

2.2 水土保持方案	8

2.3 水土保持方案变更	8

2.4 水土保持后续设计	9

3 水土保持方案实施情况	10

3.1 水土流失防治责任范围	10

3.2弃渣场设置	12

3.3取土场设置	13

3.4 水土保持措施总体布局	13

3.5 水土保持设施完成情况	14

3.6 水土保持投资完成情况	23

4 水土保持工程质量	25

4.1 质量管理体系	25

4.2 各防治分区水土保持工程质量评定	25

4.3 弃渣场稳定性评估	31

4.4 总体质量评价	31

5 项目初期运行及水土保持效果	32

5.1 初期运行效果	32

5.2 水土保持效果	32

5.3 公众满意度调查	36

6 水土保持管理	37

6.1 组织领导	37

6.2 规章制度	37

6.4 水土保持监测	38

6.5 水土保持监理	38

6.6 水行政主管部门监督检查意见落实情况	38

6.7 水土保持补偿费缴纳情况	39

6.8 水土保持设施管理维护	39

7 结论	40

7.1 结论	40

7.2 遗留问题安排	40

8 附件及附图	42

8.1 附件	42

8.2 附图	42

# 前 言

建设单位“施甸县仁和银滚窝砂厂”，于2012年5月18日取得施甸县发展和改革局关于“年产8万立方砂料生产线项目”年投资备案证，备案号125305211019216。为了保证项目建设正常向前推进，建设单位积极的开展工程建设的相关手续，于2012年5月委托保山市工程咨询中心编制完成了《施甸县仁和银滚窝砂厂年产8万立方砂料生产线建设项目可行性研究报告》；于2012年6月委托云南南方地勘工程总公司编制完成了《云南省施甸县仁和镇银滚窝白云岩矿资源开发利用方案》和《云南省施甸县仁和镇银滚窝白云岩矿勘查报告》。以上前期资料的编制为后续工程开展提供明确的建设方案。

“施甸县仁和银滚窝砂厂年产8万立方米砂料生产线项目”于2012年6月份开工建设，并于同年12月份建设完工并投入使用。根据《中华人民共和国水土保持法》、《开发建设项目水土保持方案编报审批管理规定》（2005年7月8日水利部修订）的要求，建设单位于2012年8月份委托施甸县泓泽水利电力勘测设计队编制了《施甸县仁和银滚窝砂厂年产8万立方砂料生产线项目水土保持方案初步设计报告书》；2012年11月1日，保山市水利局以“保水【2012】510号”文件对《施甸县仁和银滚窝砂厂年产8万立方砂料生产线项目水土保持方案初步设计报告书》进行了批复。

本着依法依规的精神，建设业主按照《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》（水利部第16号令）的规定，依法委托监测单位对项目的水土保持进行监测，为项目建设期的水土保持设施验收提供依据。建设单位委托了云南兴禹生态环境建设有限责任公司承担“施甸县仁和银滚窝砂厂年产8万立方砂料生产线项目”的水土保持监测工作，双方于2015年9月24日就监测事宜签定了《施甸县仁和银滚窝砂厂年产8万立方砂料生产线项目水土保持监测合同》。

“施甸县仁和银滚窝砂厂年产8万立方砂料生产线项目”基础设施建设由建设单位自行组织施工建设，由于工程建设简单，建设期间未委托相关监理单位对项目建设区开展监理工作。项目建设过程中建设单位严格按照水土保持方案及主体设计可研报告进行施工，对所实施的水土保持工程进行自检合格后投入使用。

# 1 项目及项目区概况

## 1.1 项目概况

### 1.1.1 地理位置

“施甸县仁和银滚窝砂厂年产8万立方米砂料生产线项目”位于施甸县305°方向，平距约6km处。矿区中心点地理坐标：北纬24°45′15′，东经99°07′49′，距省道229线仅6km，距离施甸至仁和镇乡村公路2.5km，交通便利。

### 1.1.2 主要技术指标

本项目属于建设生产类项目，项目建设区实际总占地面积为1.725hm2，其中矿区1.18hm2，道路区0.26hm2，工业场区0.08hm2，路段堆料场区0.13hm2，弃渣场区0.024 hm2，施工辅助设施区0.032hm2，后期根据需要新增表土场区，表土场占地面积0.019hm2；矿山保有矿资源量51.36万m3，设计可采资源量41.020万m3，采出资源量为36.92万m3，矿山开采规模为8万m3/a。主要技术指标详见下表。

表1-1                  主要特性表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 矿山 |  |  |  |
| 1 | 生产规模 | 万m3/a | 8 |  |
| 2 | 矿山服务年限 | 年 | 4.62 | 按年生产规模计算 |
| 3 | 保有矿石资源量 | 万m3 | 51.36 |  |
| 4 | 设计可采资源量 | 万m3 | 41.02 |  |
| 5 | 采出资源量 | 万m3 | 36.92 | 采矿回收率以90% |
| 6 | 开采标高 | m | 1860-1913 |  |
| 二 | 采矿场 |  |  |  |
| 1 | 开采方式 |  | 露天开采 |  |
| 2 | 开采方法 |  | 台阶式开采 |  |
| 3 | 采场边坡参数 |  |  |  |
| （1） | 台阶高度 | m | 10 |  |
| （2） | 工作平台 | m | 4 |  |
| （3） | 安全平台 | m | 6 |  |
| （4） | 安全台阶坡面角 | 度 | 59 |  |
| （5） | 露天采场最终边坡角 | 度 | 45 |  |
| （6） | 露天采场底盘宽度 | m | 30 |  |

### 1.1.3 项目投资

工程于2012年6月开工建设，于2012年12月底建成投入生产，工程建设总工期6个月。项目总投资400.65万元，土建投资28.2万元，资金来源全部由业主自筹。

### 1.1.4 项目组成及布置

项目建设区位于施甸县305°方向，实际总占地面积为1.725hm2，由矿区、道路、工业场区、露天堆料场区、施工辅助设施区、弃渣场区、表土场区等组成。矿区中心点位于北纬24°45′15′，东经99°07′49′，工业场区及露天堆料场区临近布设在矿区东侧，施工辅助设施区（办公生活用房）布设在矿山东北方向183m处，弃渣场布设在矿区西北角的凹地内，新增的表土场就近布设在矿区东北侧。工程布局未占用生产力较高的水田，工程布局合理可行。

主要建设内容包括破碎台布设、配电房修建、办公生活用房建设及进场道路扩建和输变电路架设等。

### 1.1.5 施工组织及工期

工程于2012年6月开工建设，于2012年12月底建成投入生产，工程建设总工期6个月。施工期间按照施工工艺首先进行“三通一平”整理，依照水土保持方案及开发利用方案在工业场区下游及弃渣场区下游修建了浆砌石挡墙，同时进行破碎台修建及施工辅助设施用房建设等。工业场、弃渣场及施工辅助设施区（生活用房）的建设位置与水土保持方案及开发利用方案设计一致，露天堆料场为了避免占用坡耕地，实际建设过程中将其就近布置在工业场东南侧。

项目在建设过程中各个功能分区的布设均按照开发利用方案及水土保持方案的要求进行布设，在设计场地不符合要求的情况下根据实地情况进行优化调整。工程布局未占用公益林及占用基本农田，工程布局合理可行。

### 1.1.6 土石方情况

根据现场调查和测量成果分析，监测时段内项目总计开挖土方56182m3（含表土850m3），其中用于道路维护回填利用30791m3，作为回填料出售24181m3土方，850m3表土统一堆放至表土场用于后期绿化覆土使用，剩余的360m3已运输至弃渣场内堆放。

### 1.1.7 征占地情况

本项目总计占地面积1.725hm2，全部为临时占地。占地类型为林地、草地、坡耕地及其它土地。

### 1.1.8 移民安置和专项设施改（迁）建

根据现场踏勘及建设单位介绍，工程占地范围内无居民居住，不涉及到移民安置和专项设施改（迁）建设情况。

## 1.2 项目区概况

### 1.2.1 自然条件

（一）地形地貌

施甸县仁和镇银滚窝砂厂地处山坡，地势总体东高西低。区内最高为矿区北东部山顶，海拔高1980.2m，最低为矿区北西部沟谷（可视为区内最低侵蚀基准面），海拔高1749.0m，相对高差231.20m。地形坡度一般在20-35°左右，局部地段大于40°，地形起伏变化较大。总体属于中山浅切割地貌区。

（二）气象

项目区地处云南的西部，属低纬度亚热带高原季风气候，气候温和，四季不分明。区内年均降水量1265mm，5—10月为雨季，降水量占全年降水量的83—87％，11月至次年4月可见少量霜、雪、雹，降水量占全年的13—17％，为旱季。多年平均水面蒸发量175.1mm。每年3—5月，蒸发量较大，其中4月为最大值275.5mm，5月后逐月减小，12月为最小111.1mm。年平均气温14.9℃，具有年温差小，日温差大，冬无严寒夏无酷暑的特点。每年的12月至次年2月气温最低为7.9—9.7℃，3—8月气温11.2—19.9℃。

（三）水文

施甸县位于云南省西南部，县境地形为怒山尾翼山地狭谷区，怒江下游东岸，属怒江下游流域，县城东部的大水河头山海拔2895.4m，是县境最高点，南部三江口海拔580m，为县境最低点，境内河流众多，主要有怒江，勐波罗河、姚关河、施甸河。

矿区属怒江水系，区内沟谷发育，季节流水总体由北东向南西流入施甸河，再转向南汇入怒江。勘查区内汇水面积小，地形有利于地表水排泄，自然坡度一般20°-35°，局部地段大于40°，主要靠大气降水补给，地表水径流速度快，排水条件良好，不易形成积水，对矿山开采有利。

（四）土壤及植被

据施甸县土壤普查资料，全县土壤可分10类46种，主要土壤类型按分布面积大小排序依次为黄壤、红壤、黄棕壤、水稻土，石灰岩土等。土壤除受水平地带分布规律的影响外，还呈现明显的垂直分布。一般海拔1400m以下为红壤，1400～1800m为黄红壤，2200～2600m为黄棕壤，2600～3100为棕壤，3100m以上为暗棕壤和亚高山草甸土。我县土壤由于雨量充沛，气候温和，植被较好，有利于土壤有机质的积累，因而土壤有机质含量较高，含量在3％以上的耕地占总耕地的84.3％，速效钾含量中等，但缺乏速效磷。

根据现场调查分析，项目建设区土壤主要由砂岩、页岩变质成的黄壤土。植被类型为暖性针叶林、农作物植被等。

1.2.2 水土流失及防治情况

项目区侵蚀类型主要为水力侵蚀，原生侵蚀强度以轻度为主。结合《开发建设项目水土流失防治标准》(GB50434–2008)的规定，确定本项目水土流失防治等级执行Ⅱ级标准。按全国土壤侵蚀类型区划标准，项目区属以水力侵蚀为主的西南土石山区，土壤侵蚀模数允许值为500t/km2·a。

# 2 水土保持方案和设计情况

## 2.1 主体工程设计

施甸县仁和银滚窝砂厂于2012年5月18日获得由施甸县发展和改革局发放的“投资项目备案证”，建设单位依法编制了项目建设水土保持方案，并获得水土保持批复文件“保水【2012】510号”。同时依照国家有关法律、法规建设单位向有关部门申报办理了环评、用地预审、林评等相关手续。

## 2.2 水土保持方案

按照《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国水土保持法实施条例》、《开发建设项目水土保持方案管理办法》等有关法律法规，2012年8月，受施甸县仁和银滚窝砂厂委托，施甸县泓泽水利电力勘测设计队承担了“施甸县仁和银滚窝砂厂年产8万立方砂料生产线项目”水土保持方案的编制任务，在报告编制完成后上报保山市水利局请求审批。2012年11月1日，保山市水利局以“保水【2012】510号”文件对《施甸县仁和银滚窝砂厂年产8万立方砂料生产线项目水土保持方案初步设计报告书》进行了批复。

## 2.3 水土保持方案变更

工程总体布局上，主体工程设计充分考虑了区内的地形地势及水土流失原因。采用挡拦措施、完善的排水体系对项目区进行治理，通过完整的防护体系，有效控制了项目建设区由于建设活动引发的水土流失，现达到了水土保持的要求。

本项目水土保持方案实施中，对于主体工程中有关水土保持防治措施设计未作重大设计变更。

## 2.4 水土保持后续设计

工程与2012年6月份开工建设，建设单位于8月份委托施甸县泓泽水利电力勘测设计队进行水土保持方案编制。本项目属于建设生产类项目，建设期间水土保持方案设计报告编制已按“三同时”原则进行设计，在工程后续生产过程所需布设的措施结合实际地形地貌进行调整。

由于工程建设内容简单，同时工程已开工建设，因此水土保持方案编制过程中所布设的拦挡工程、截排水工程、植被建设工程等水土保持功工程均按照实际建设进行设计。

# 3 水土保持方案实施情况

## 3.1 水土流失防治责任范围

通过建设单位现场指界测量核查，项目建设中实际发生的水土流失防治责任范围面积为4.056hm2，其中项目建设区由1.73hm2减少为1.725hm2，直接影响区面积由2.65hm2减少为2.331hm2。项目建设中没有出现超越征地界限施工的情况，本报告将新增的表土场区域纳入项目建设区防治责任范围内。

本项目批复与实际的水土 流失防治责任范围面积对照详见表3-1 。

表3-1   批复的水土流失防治责任范围面积与实际的水土流失防治责任范围面积对照表

| 项目分区 | 核定面积 | 合计 | 实际面积 | 合计 | 对比情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目建设区 | 直接影响区 |  | 项目建设区 | 直接影响区 |  |  |
| 矿区 | 1.18 | 0.21 | 1.39 | 1.18 | 0.21 | 1.39 | 相符 |
| 道路区 | 0.24 | 2.35 | 2.59 | 0.29 | 2 | 2.29 | -0.3 |
| 工业场地区 | 0.08 | 0.02 | 0.1 | 0.08 | 0.02 | 0.1 | 相符 |
| 露天堆料场区 | 0.08 | 0.01 | 0.09 | 0.13 | 0.025 | 0.155 | +0.065 |
| 弃渣场区 | 0.11 | 0.03 | 0.14 | 0.024 | 0.037 | 0.061 | -0.079 |
| 施工辅助设施区 | 0.04 | 0.03 | 0.07 | 0.032 | 0.023 | 0.055 | -0.015 |
| 表土场区 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0.016 | 0.035 | +0.035 |
| 合计 | 1.73 | 2.65 | 4.38 | 1.755 | 2.331 | 4.086 | -0.294 |

通过比对分析，项目区各分区实际水土流失防治责任范围面积具体情况分述如下：

（1）矿区：矿区实际面积与方案设计占地面积一致，在开采过程中并未出现矿权变更情况。

（2）道路区：由道路及进场道路两部分组成

根据水土保持方案设计分析场内道路包括办公生活区道路及工业场道路，长350m；场内道路与方案设计一致，实际进场道路长2.5km，比方案设计减少0.5km，由于进场道路在原乡村公路的基础上扩宽共用，因此原乡村公路占地面积不再计入本项目建设区内，将扩宽部分面积计入本项目建设扰动面积。实际进场道路扩宽部分面积为0.12hm2，方案设计扩宽面积为0.1hm2，实际扩宽面积比方案设计增加0.02hm2，同时由于实际进场道路长度比方案安设计减少了0.5km，本区实际防治责任范围面积为2.29hm2，比方案设计减少了0.33hm2。

（3）工业场区

根据建设单位介绍，生产初期工业产区位于矿区东南侧，占地面积0.08hm2，后续开采过程中为了减少石料运输距离，将工业场搬入矿区中，原工业场用地用于堆放成品料及作为道路运输场地使用。通过监测，实际工业场地布设及占地面积与方案设计一致，未占用征地范围外的土地。

（4）露天堆料场区

方案设计堆料场位于进场道路北侧，由于砂石料堆放不方便管理，生产初期将堆料场布设在位工业场东侧，占地面积为0.13hm2，比方案设计面积增加了0.05hm2；由于面积的增加实际防治责任范围面积为0.155hm2，比方案设计增加了0.065hm2。后续生产将工业场搬入矿区后，原工业场作为堆料场使用，生产初期的堆料场清除砂子后进行植被恢复。

（5）弃渣场区

方案设计弃渣场占地面积0.11hm2，用于堆放生产过程中的废料；实际生产过程中除生产初期有少量的废料堆放至渣场内，其余废料用于道路养护使用及作为回填料出售；由于实际弃渣量减少导致弃渣场占地面积减小，经监测统计，实际弃渣场占地面积为0.03hm2，比方案设计减少0.08hm2，本区实际防治责任范围面积为0.07hm2，比方案设计减少0.07hm2。

（6）施工辅助设施区

水土保持方案设计本区包括炸药及雷管库占地0.01hm2，办公生活区0.02hm2，供水供电系统占地0.01hm2，总计0.04hm2；实际建设过程中取消炸药及雷管库，爆破由爆破公司进行爆破，办公生活区实际占地面积为0.026hm2，供水供电系统实际占地为0.06hm2，实际总占地面积为0.032hm2。由于占地面积比方案设计减少导致本区防治责任范围面积减少，实际防治责任范围面积为0.055hm2，比方案设计减少了0.015hm2。

（7）表土场区

在生产运行期间，考虑到后期需要对堆料场等临时占地进行植被恢复，因此对部分表土进行收集，收集的表土统一堆放至表土场内。经监测统计表土场占地面积为0.019hm2，堆放表土量约550m3，本区为运行期间新增区域其直接影响区面积为0.016hm2。表土场占地面积纳入矿区防治责任范围面积内。

## 3.2弃渣场设置

本项共计布设一个弃渣场，位于矿区西北角的沟谷中，属于沟谷型渣场，渣场级别为5级，弃渣场占地面积为240m2，总计堆渣360m3，全部为建设期弃渣，生产期无永久弃渣产生。

根据主体设计要求，建设单位在堆渣前已在渣场下游修建了浆砌石挡墙进行拦挡，堆渣结束后在渣场治理过程中，在浆砌石挡墙位置增加混凝土挡墙、渣场周边布设混凝土截排水沟及周边砂土袋挡护等措施进行治理，同时对渣场内进行植被恢复治理。

结合实际治理情况分析，渣场治理过程中采取工程措施为主，植物措施为辅的方式进行整治，形成了完善的水土流失防治体系。混凝土挡墙及浆砌石挡墙的实施避免了弃渣下滑对周边环境造成影响；渣场周边混凝土截水沟的布设能及时排出周边的汇水，避免汇水对渣体造成冲刷；砂土袋挡护避免周边土石填埋截排水沟，保证截排水沟的正常运行；渣场内通过撒播草籽及种植灌木来提高水土流失防治效果。以上措施的实施有效的防治了本区的水土流失。

## 3.3取土场设置

本项目属于建设生产类项目，建设过程中无外借土方，项目建设完成后主要生产出售砂石料，本不涉及到取土场布设。

## 3.4 水土保持措施总体布局

从水土保持、生态环境保护角度出发，遵循以防治水土流失和增加生态效益为目的，“因地制宜、因害设防”、“重点治理与一般防护相结合”的原则。本项目水土保持措施体系采取工程措施为主、植物措施及临时措施为辅的方式对项目建设区进行防治。所采取的工程措施有拦挡工程、截排水工程及护坡工程等；植物措施有种树及撒播草籽；临时措施有砂土袋临时挡护。工程措施、植物措施及临时措施的实施有效的提高了项目建设区的水土流失防治效果，所布设的措施均发挥了良好的水土保持作用。

## 3.5 水土保持设施完成情况

项目建设及运行过程中，各个分区实际实施的水土保持措施与方案设计的均有所不同，对比分析如下：

（一）工程措施

经过统计，建设单位于2012年12月开始实施水土保持措施，含主体工程设计的措施在内，共实施工程措施包括：拦挡工程、截排水工程、护坡护工程等工程措施。目前建设单位已完成的各项工程措施（含主体工程具有水土保持功能的措施在内）工程量及与设计比较结果详见表3-1、2-2。

表3-1   批复的主体工程水土保持工程措施与实际完成措施对照表

| 项目区 | 措施 | 分项内容 | 批复数量 | 完成数量 | 增减情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿区 | 浆砌石截水沟 | 长（m） | 512 | 0 | -512 | 未实施 |
|  |  | 浆砌石量（m3） | 204.80 | 0 | -204.80 |  |
| 道路区 | 浆砌石排水沟 | 长（m） | 160 | 160 | 0 | 与实际相符合 |
|  |  | 浆砌石量（m3） | 64.00 | 64.00 | 0 |  |
|  | 土质排水沟 | 长（m） | 0 | 2370 | +2370 | 根据要在进场道路单侧开挖土质排水沟 |
|  |  | 土方开挖量（m3） | 0 | 1422 | +1422 |  |
| 工业场区 | 浆砌石排水沟 | 长（m） | 107 | 0 | -107 | 未实施 |
|  |  | 浆砌石量（m3） | 42.80 | 0 | -42.80 |  |
| 露天堆料场区 | 浆砌石排水沟 | 长（m） | 80.25 | 0 | -80.25 | 未实施 |
|  |  | 浆砌石量（m3） | 32.10 | 0 | -32.10 |  |
| 施工辅助设施区 | 浆砌石排水沟 | 长（m） | 102 | 71.35 | -30.65 | 根据实际需要减少 |
|  |  | 浆砌石量（m3） | 40.80 | 28.56 | -12.24 |  |

通过对照分析，实际实施的主体计列的措施与设计有不同之处，具体分述如下：

（1）矿区：由于矿山所在区域无常流水，地形平缓，且上游汇水面积较小，在以往开采过程中未实施浆砌石截水沟；目前矿山只有少部分资源未开采，同时矿区周边道路布设了完善的排水体系，周边无汇水进入矿区，在后续开采过程中无需对矿区周边实施浆砌石截排水沟。

（2）道路区：在矿山进场道路修建过程中，对部分路段实施了浆砌石排水沟，浆砌排水沟工程量与方案统计一致；同时为了避免道路上边坡汇水冲刷路基，主体工程在道路沿线布设了土质排水沟，共布设土质排水沟2370m，土质排水沟于浆砌石排水沟衔接使用。

（3）工业场区：工业场周边无较大汇水面积，结合实际建设过程中未在周边实施浆砌石排水沟。

（4）露天堆料场区：堆料场周边回流面较小，成品料堆放周期较短，因此在砂料堆放过程中未在周边修建浆砌石排水沟。

（5）施工辅助施区：在办公生活区周边修建了浆砌石排水沟，实际实施浆砌石排水沟量28.56m3。

表3-2       批复的方案新增工程措施与实际完成工程措施对照表

| 项目区 | 措施 | 分项内容 | 批复数量 | 完成数量 | 增减情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿区 | 表土剥离 | 表土量（m3 ） | 0 | 850 | +850 | 结合实际收集表土 |
| 道路区 | 浆砌石排水沟 | 长度（m） | 1000 | 0 | -1000 | 未实施 |
|  |  | 土方开挖（m3 ） | 600 | 0 | -600 |  |
|  |  | M7.5浆砌石（m3 ） | 400 | 0 | -400 |  |
|  |  | M10砂浆抹面（m2 ） | 1200 | 0 | -1200 |  |
|  | 混凝土排水沟 | 长度（m） | 0 | 183.50 | +183.50 | 场内道路单侧实施了混凝土排水沟 |
|  |  | 土方开挖（m3 ） | 0 | 10.56 | +10.56 |  |
|  |  | 混凝土量（m3 ） | 0 | 4.40 | +4.40 |  |
|  | 沉砂池 | 口 | 0 | 1 | +1 | 结合实际增加 |
|  |  | 土方开挖（m3 ） | 0 | 14.5 | +14.5 |  |
|  |  | 混凝土量（m3 ） | 0 | 7.79 | +7.79 |  |
| 工业场区 | 浆砌石护坡 | 浆砌石护坡（m2 | 0 | 115.93 | +115.93 | 根据实际需要增加 |
|  |  | M7.5浆砌石（m3） | 0 | 69.58 | +69.58 |  |
|  | 浆砌石挡墙 | 长度（m） | 30 | 13.85 | -6.15 | 根据实际需要减少 |
|  |  | 基础开挖（m3 ） | 5.60 | 2.59 | -01 |  |
|  |  | M7.5浆砌石（m3 ） | 19.38 | 8.95 | -0.43 |  |
| 弃渣场区 | 浆砌石挡墙 | 长度（m） | 34 | 11.13 | -22.87 | 实际弃渣量减少，渣场面积减少 |
|  |  | 基础开挖（m3 ） | 30.94 | 10.12 | -20.82 |  |
|  |  | M7.5浆砌石（m3 ） | 129.20 | 42.29 | -86.91 |  |
|  | 排水沟 | 长度（m） | 288 | 0 | -288 | 未实施 |
|  |  | 土方开挖（m3 ） | 492.48 | 0 | -492.48 |  |
|  |  | M7.5浆砌石（m3 ） | 276.48 | 0 | -276.48 |  |
|  |  | M10砂浆抹面（m2 ） | 691.20 | 0 | -691.20 |  |
|  | 混凝土排水沟 | 长度（m） | 0 | 66.46 | +66.46 | 根据需要实施 |
|  |  | 土方开挖（m3 ） | 0 | 4.61 | +4.61 |  |
|  |  | 混凝土量（m3 ） | 0 | 2.66 | +2.66 |  |
|  | 混凝土挡墙 | 长度（m） | 0 | 11.13 | +11.13 | 根据需要增加 |
|  |  | 混凝土量（m3 ） | 0 | 150 | +150 |  |
|  | 沉砂池 | 口 | 1 | 0 | -1 | 未实施 |

通过对照表可知，实际实施的工程措施与方案设计有不同之处，具体分述如下：

（1）矿区：考虑到后期植被恢复需要大量的绿化覆土，实际开采过程中对矿区进行了表土收集。该项措施的实施具有良好的水土保持作用，同时对保护表土资源起到良好的作用。

（2）道路区

浆砌石排水沟：结合实际情况，未对矿山进场道路实施浆砌石排水沟，只对原有的土质排水沟进行维护及疏通，该项措施的取消不会对道路排水造成影响。

混凝土排水沟及沉砂池：实际生产过程中在场内道路单侧实施了简易的混凝土排水沟，主要用于对矿区周边及场内道路周边的集水进行疏通排导，避免集水汇流对矿区造成冲刷；同时在排水口处布设沉砂池对雨水进行沉淀后外排。混凝土排水沟及沉砂池的增加提高了本区的水土流失防治效果。

（3）工业场区

浆砌石挡墙：建设程中在工业场区西侧实施浆砌石挡墙，由于实施挡墙位置地形狭窄，实际实施浆砌石挡墙比方案设计有所减少，浆砌石挡墙的减少不会降低水土流失防治效果

浆砌石护坡：在运行期间为了防治边坡坍塌造成水土流失，结合实际情况在挡墙上方进行了浆砌石护坡加强对边坡土体的稳定，起到了良好的水土流失防治效果。

（4）弃渣场区

由于实际弃渣场占地面积比方案设计减少，导致实际实施浆砌石挡墙比方案设计减少，弃渣场占地减少导致了渣场下游浆砌石挡墙的减少不会降低挡渣墙的水土流失防治效果，同时将方案设计的浆砌石排水沟改为混凝土排水沟，排水沟材料的改变不会降低其水土流失防治效果；后期为了增强渣体的稳定，在浆砌石挡墙的位置增加的混凝土挡墙对渣体进行加固，混凝土挡墙及截排水沟的实施提高了本区的水土流失防治效果。

（二）植物措施

经统计计算，建设单位于2015年9月开始实施水土保持措施，含主体工程已考虑的植物措施在内，共实施植物措施包括：场地整治、植被恢复等。目前已完成的各项植物措施工程量及与设计比较结果详见表3-3。

表3-3       批复的方案新增植物措施与实际完成植物措施对照表

| 分区 | 措施 | 分项内容 | 批复数量 | 完成数量 | 增减情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿区 | 场地整治 | 面积(hm2) | 0 | 0.092 | +0.092 | 结合地形实施 |
|  | 栽植侧柏 | 面积(hm2) | 0 | 0.918 | +0.918 | 结合地形新增种植 |
|  |  | 数量(株) | 0 | 861 | +861 | 结合地形新增种植 |
|  | 栽植楠木树 | 数量(株) | 0 | 43 | +43 | 结合地形新增种植 |
|  | 栽植酸杷树 | 数量(株) | 0 | 129 | +129 | 结合地形新增种植 |
|  | 覆土 | m3 | 0 | 200 | +200 | 结合地形新增覆土 |
|  | 撒播车桑子 | 面积(hm2) | 0 | 0.092 | +0.092 | 结合地形新增种植 |
|  |  | 草籽量kg | 0 | 3.36 | +3.36 |  |
|  | 抚育管理 | 面积(hm2) | 0 | 0.092 | +0.092 | 结合实际新增 |
| 道路区 | 场内道路 | 栽植侧柏 | 数量(株) | 0 | 48 | +48 | 结合地形新增种植 |
|  |  | 栽植酸杷树 | 数量(株) | 0 | 68 | +68 | 结合地形新增种植 |
|  |  | 栽植香树 | 数量(株) | 0 | 400 | +400 | 结合地形新增种植 |
|  |  | 撒播狗牙根 | 面积(hm2) | 0 | 0.04 | +0.04 | 结合地形新增撒草 |
|  |  |  | 草籽量kg | 0 | 2.24 | +2.24 |  |
|  |  | 场地整治 | 面积(hm2) | 0 | 0.04 | +0.04 | 结合地形实施 |
|  |  | 抚育管理 | 面积(hm2) | 0 | 0.04 | +0.04 | 结合实际新增 |
|  | 进场道路 | 撒播狗牙根 | 面积(hm2) | 0.14 | 0.08 | -0.06 | 结合地形减少撒草 |
|  |  |  | 草籽量kg | 7.84 | 4.48 | -3.36 |  |
|  |  | 场地整治 | 面积(hm2) | 0 | 0.08 | +0.08 | 结合地形实施 |
|  |  | 抚育管理 | 面积(hm2) | 0 | 0.08 | +0.08 | 结合地形实施 |
|  |  | 覆土 | m3 | 135.75 | 0 | -135.75 | 结合实际取消 |
|  |  | 栽植旱冬瓜 | 数量(株) | 750 | 0 | -750 |  |
| 工业场地区 | 撒播草籽 | 面积(hm2) | 0.03 | 0 | -0.03 | 后期工业场用于成品料堆放，未实施植物措施 |
|  |  | 草籽量kg | 1.68 | 0 | -1.68 |  |
|  | 覆土 | m3 | 9 | 0 | -9 |  |
| 施工辅助设施区 | 撒播狗牙根 | 面积(hm2) | 0.01 | 0.012 | +0.002 | 实际增加撒草面积 |
|  |  | 草籽量kg | 0.56 | 0.67 | +0.11 |  |
|  | 抚育管理 | 面积(hm2) | 0 | 0.012 | +0.012 | 结合地形实施 |
|  | 覆土 | m3 | 3 | 0 | -3 | 结合地形取消覆土 |
| 表土场区 | 撒播狗牙根 | 面积(hm2) | 0 | 0.019 | +0.019 | 新增措施 |
|  |  | 草籽量kg | 0 | 1.06 | +1.06 |  |
|  | 场地整治 | 面积(hm2) | 0 | 0.019 | +0.019 | 结合地形实施 |
|  | 抚育管理 | 面积(hm2) | 0 | 0.019 | +0.019 | 结合地形实施 |
| 露天堆料场区 | 栽植酸杷树 | 数量(株) | 0 | 146 | +146 | 堆料场使用结束后进行植被恢复 |
|  | 栽植楠木树 | 数量(株) | 0 | 78 | +78 |  |
|  | 撒播车桑子 | 面积(hm2) | 0 | 0.13 | +0.13 |  |
|  |  | 草籽量kg | 0 | 7.28 | +7.28 |  |
|  | 覆土 | m3 | 0 | 650 | +650 |  |
|  | 场地整治 | 面积(hm2) | 0 | 0.13 | +0.13 | 结合地形实施 |
|  | 抚育管理 | 面积(hm2) | 0 | 0.13 | +0.13 | 结合地形实施 |
| 弃渣场区 | 栽植酸杷树 | 数量(株) | 0 | 20 | +20 | 结合实际进行植被恢复 |
|  | 栽植香树 | 数量(株) | 0 | 61 | +61 |  |
|  | 撒播车桑子 | 面积(hm2) | 0 | 0.024 | +0.024 |  |
|  |  | 草籽量kg | 0 | 1.34 | +1.34 |  |
|  | 场地整治 | 面积(hm2) | 0 | 0.024 | +0.024 | 结合地形实施 |
|  | 抚育管理 | 面积(hm2) | 0 | 0.024 | +0.024 | 结合地形实施 |

通过对照表可知，实际实施的植物措施与方案设计有不同之处，具体分述如下：

（1）矿区

根据监测记录分析，矿山在开采过程中在矿区内种植了部分侧柏，由于矿山开面无土壤导致侧柏未能成活；目前建设单位对开采形成的平台及边坡进行了覆土并栽植了楠木树、酸杷树及撒播车桑子进行植被恢复。以上植物措施的实施具有良好的水土流失防治效果。

（2）道路区

进场道路：进场道路是在原有道路的基础上扩宽共用，由于道路周边植被良好，因此未在路边栽植行道树（栽植旱冬瓜），只针对扩宽后形成的边坡进行了撒播草籽。在裸露边坡进行植被恢复有效的降低裸露边坡的水土流失，行道树的取消并不会降低本区的水土流失防治效果。

场内道路：根据监测记录分析，建设单位在场内道路单侧栽植了侧柏，后由于缺乏管理植被成活较低。通过监测人员的指导，现建设单位在道路单侧重新栽植了酸杷树、香树等行道树，并对裸露面进行撒播草籽。行道树的种植及对裸露面进行撒播草籽具有良好的水土流失防治效果。

（3）工业场区

根据建设单位介绍，在矿山开采过程中将工业场搬入矿区内进行生产，原来的工业场占地作为成品料堆放场。因此未对工业场地进行覆土及撒播草籽，该项措施的取消不会降低本区的水土流失防治效果。

（4）施工辅助设施区

根据实际需要对裸露面积进行撒播草籽，实际撒播草籽面积比方案设计有所增加。撒草面积的增加增强了本区的水土流失防治效果。

（5）表土场区

本区为实际开采过程中新增的水土流失防治区域，在表土堆放结束后，对裸露地表进行撒播草籽覆盖，该项措施的实施有效的提高了本区的水土流失防治效果。

（6）露天堆料场区

本区在使用期间，由于工业场搬入矿区内，成品料就近堆放至工业场周边。在后续生产过程中将原来的堆料场进行覆土后栽植了酸杷树、楠木树及撒播车桑子等进行场地植被恢复。该项措施的实施有效的提高了本区的水土流失防治效果。

（7）弃渣场区

根据建设单位介绍及监测记录分析，在建设初期有少量的弃渣堆放在弃渣场内，在生产期间废石、弃土作为回填料出售或用于道路维护回填利用。由于生产期间无弃渣进入弃渣场，弃渣场治理过程中采取栽植酸杷树、香树及撒播车桑子等进行植被覆盖。该项措施的实施起到了良好的水土流失防治效果。

（三）临时措施

经统计计算，建设单位于2015年11月开始实施水土保持措施，实施临时措施主要是砂土袋挡护、土工布覆盖和沉砂池。已完成的临时措施工程量及与设计比较结果详见表3-4。

表3-4     批复的方案新增临时措施与实际完成临时措施对照表

| 分区 | 措施 | 分项内容 | 批复数量 | 完成数量 | 增减情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目建设区下游 | 土袋挡护 | 长度（m） | 300 | 0 | -300 | 未实施 |
|  |  | 砂土袋（m3） | 300 | 0 | -300 |  |
| 矿区 | 土袋挡护 | 长度（m） | 220 | 0 | -220 | 未实施 |
|  |  | 砂土袋（m3） | 220 | 0 | -220 |  |
|  | 临时排水沟 | 土质沟 | 长度（m） | 650 | 0 | -650 | 未实施 |
|  |  | 塑料布铺垫 | m2 | 825 | 0 | -825 |  |
| 工业场地区 | 土袋挡护 | 长度（m） | 200 | 0 | -200 | 未实施 |
|  |  | 砂土袋（m3） | 200 | 0 | -200 |  |
|  | 临时排水沟 | 土质沟 | 长度（m） | 150 | 0 | -150 | 未实施 |
|  |  | 塑料布铺垫 | m2 | 325 | 0 | -325 |  |
| 露天堆料场区 | 土袋挡护 | 长度（m） | 260 | 0 | -260 | 未实施 |
|  |  | 砂土袋（m3） | 260 | 0 | -260 |  |
|  | 临时排水沟 | 土质沟 | 长度（m） | 160 | 0 | -160 | 未实施 |
|  |  | 塑料布铺垫 | m2 | 360 | 0 | -360 |  |
| 弃渣场区 | 砂土袋挡护 | 长度（m） | 0 | 69.44 | +69.44 | 实际需要 增加 |
|  |  | 砂土袋（m3） | 0 | 8.33 | +8.33 |  |
| 表土场区 | 砂土袋挡护 | 长度（m） | 0 | 50.74 | +50.74 | 实际需要 增加 |
|  |  | 砂土袋（m3） | 0 | 6.09 | +6.09 |  |

通过对照表可知，实际实施的工程措施与方案设计有不同之处，具体分述如下：

（1）项目建设区下游

结合实际情况，在开采过程中无碎石及土体滑塌，因此未在矿区下游实施土袋挡墙措施，以上措施的取消不会降低项目建设区的水土流失防治效果。

（2）矿区

结合开采实际情况，矿区开采过程中无临时堆土，因此未实施土袋挡护及未在矿区内布设临时排水沟。以上措施的取消不会降低矿区水土流失防治效果。

（3）工业场地区

由于本区加工的成品料均运至堆料场堆放，工业场内无成品料堆放，因此未在工业场内实施土袋挡墙及临时排水措施。以上措施的取消不会对降低本区的水土流失防治效果。

（4）露天堆料场区

根据建设单位介绍及监测记录分析，堆料场周边汇水面积较小，成品料堆放时间较短，因此未在堆料场周边实施土袋挡墙及临时排水沟等措施。以上措施的取消不会降低本区的水土流失防治效果。

（5）弃渣场区

根据建设单位介绍及监测记录分析，本区在建设过程中有少量渣土堆放，生产期间无永久弃渣产生。在弃渣场治理过程中为了避免土体坍塌，结合实际在渣场周边实施了砂土袋临时挡护，该项措施的实施提高了本区的水土流失防治效果。

（6）表土场区

本区为建设生产过程中方便表土堆放新增的扰动区域，在表土堆放过程中，建设单位在表土场周边实施了砂土袋挡护，防治表土滑塌。该项措施的实对防治水土流失起到了良好的作用。

## 3.6 水土保持投资完成情况

实际完成的水土保持措施总投资为69.09万元，比方案批复的设计总投资减少了13.18万元，其中主体工程中具有水保功能措施投资减少了1.91万元，新增水土保持措施投资比方案设计的投资减少了11.27万元。水土保持措施总投资中工程措施投资减少了7.77万元，植物措施减少了13.04万元，临时措施减少9.52万元，独立费用支出29.50万元，减少了6.82万元，落实水土保持设施补偿费0.82万元。

表3-5          水土保持投资设计与实际完成情况对比表

| 序号 | 工程或费用名称 | 投资情况（万元） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 设计投资 | 实际投资 | 增（+）减（-） |
| 一、主体工程计列 | 9.03 | 7.12 | -1.91 |
| 1 | 工程措施 | 9.03 | 7.12 | -1.91 |
| 二、方案新增 | 73.24 | 61.97 | -11.27 |
| 1 | 工程措施 | 21.36 | 15.5 | -5.86 |
| 2 | 植物措施 | 3.01 | 16.05 | +13.04 |
| 3 | 临时措施 | 9.62 | 0.1 | -9.52 |
| 4 | 独立费用 | 36.32 | 29.5 | -6.82 |
| 5 | 预备费 | 2.11 | 0 | -2.11 |
| 6 | 水土保持补偿费 | 0.82 | 0.82 | 0 |
| 合计 | 82.27 | 69.09 | -13.18 |

导致水土保持工程投资变动的情况主要为以下几点：

（1）主体工程计列投资中工程措施减少了1.91万元，主要原因是主体施工过程中根据措施的实用性及可行性实际建设过程中实施了进场道路浆砌石排水沟及土质排水沟，未实施矿山截水沟、工业场排水沟、露天堆料场排水沟等措施；导致水保方案中的主设措施与实际实施的措施出入较大，但是措施的调整及投资的减少不会对降低项目建设区的水土流失防治效果。

（2）完成方案新增投资比批复减少了5.86万元，主要原因是渣场挡墙及工业场下游挡墙工程量的减少及临时措施量的减少，导致水土保持投资减少；另外根据实际需要独立费用比方案设计减少了6.82万元，以上各项措施均是根据实际情况进行调整，虽然水土保持投资减少，但不会降低项目建设区的水土流失防治效果。

（3）与本项目的方案批复相比较，完成的水土保持投资小于方案批复的投资，投资的减少是根据实际需要对措施量的调整导致的，因此投资的减少不会降低项目建设区的水土流失防治效果。

（4）在监测过程中我单位提出完善建议以及保山市水利局提出监督检查意见后，建设方增加了部分区域的措施数量，由于措施还在增加，未对现阶段新增的措施产生的投资进行统计，而且在后续生产过程中对水土流失的治理还会追加投资，所以实际水土保持总投资与现阶段统计的投资相比还会有所增加。

# 4 水土保持工程质量

## 4.1 质量管理体系

根据建设单位介绍，由于主体工程内容单一，未进行主体建筑物的专项设计，构筑物按《施甸县仁和银滚窝砂厂年产8万立方砂料生产线项目可行性研究报告》、《施甸县仁和银滚窝砂厂年产8万立方砂料生产线项目水土保持方案初步设计报告书》的相关设计进行施工，施工由建设单位自行组织。由于建设规模较小未开展监理工作，工程质量、投资等由建设单位自行控制，施工技术资料简单。

## 4.2 各防治分区水土保持工程质量评定

### 4.2.1 项目划分及结果

根据工程建设特点，本项目水土流失防治分区分为矿区、工业场区域、露天堆料场区、弃渣场区、施工辅助设施区及表土场区等七个水土流失防治分区。在水土流失防治分区的基础上，为加强水土保持工程的质量管理，为各个分区的水土保持措施实施质量是否满足要求提供评定标准，将水土保持工程质量评定划分为单位工程、分布工程、单元工程三个等级，进行统一质量检验及评定是否达到要求。

（1）单位工程：按照工程类型和便于质量管理的原则，按本项目实际情况划分为拦渣工程、斜坡防护工程、土地整治工程、临时防护工程、植被建设工程；

（2）分部工程：按照功能相对独立，工程类型的原则划分，按本项目实际情况划分为墙体、场地整治、挡拦、覆盖、排水、点片状植被等分部工程；

（3）单元工程：主要按规范规定，结合工种、工序、施工的基本组成划分，是工程质量评定、工程计量审核的基础。

工程质量评定项目划分标准见表3-2。

表3-2               工程质量评定项目划分标准

| 单位工程 | 分部工程 | 单元工程划分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拦渣工程 | 墙体 | 每个单元工程长30～50m，不足30m的可单独作为一个单元工程，大于50m的可划分两个以上单元工程 | 本标准参照水利部—水土保持工程质量评定规程（SL336- 2006）制定 |
| 斜坡防护工程 | 截（排）水 | 按施工面长度划分单元工程，每30～50m作为一个单元工程，不足30m的可单独作为一个单元工程 |  |
|  | 工程护坡 | 浆砌石、干砌石或喷涂水泥砂浆，相应坡面护砌高度，按施工面长度每50m或100m作为一个单元工程 |  |
| 土地整治工程 | 场地整治 | 每0.1~1hm2作为一个单元工程，不足0.1hm2可单独作为一个单元工程，大于1hm2的可划分为两个以上单元工程 |  |
| 临时防护工程 | 拦挡 | 每个单元工程量为50~100m，不足50m的可单独作为一个单元工程，大于100m的可划分为两个以上单元工程 |  |
|  | 排水 | 按长度划分，每100~100m作为一个单元工程 |  |
|  | 沉沙 | 按容积分，每10~130m3，为一个单元工程，不足10m3 的可单独作为一个单元工程，大于30m3的可划分为两个以上单元工程 |  |
| 植被建设工程 | 点片状植被 | 本项目点片状植被：按图斑设计，每0.1hm2～1hm2作为一个单元工程，超过1hm2可划分为两个以上单元工程 |  |

表3-3                项目建设工程划分情况表

| 单位工程 | 分部工程 | 措施 | 布置位置 | 单元数（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 拦渣工程 | 墙体 | 浆砌石挡土墙 | 弃渣场区 | 1 |
|  |  | 混凝土挡土墙 | 弃渣场区 | 1 |
|  |  | 浆砌石挡土墙 | 工业场区 | 1 |
| 斜坡防护工程 | 截排水沟 | 浆砌石截排水沟 | 道路区 | 3 |
|  |  | 混凝土截排水沟 | 道路区 | 4 |
|  |  | 土质排水沟 | 道路区 | 48 |
|  |  | 混凝土截排水沟 | 弃渣场区 | 2 |
|  |  | 混凝土截排水沟 | 施工辅助设施区 | 2 |
|  | 工程护坡 | 浆砌石护坡 | 工业场区 | 2 |
| 土地整治工程 | 场地整治 | 场地整治 | 矿区 | 1 |
|  |  |  | 道路区 | 1 |
|  |  |  | 表土场区 | 1 |
|  |  |  | 露天堆料场区 | 1 |
|  |  |  | 弃渣场区 | 1 |
| 临时防护工程 | 拦挡 | 砂土袋挡护 | 弃渣场区 | 2 |
|  |  |  | 表土场区 | 2 |
|  | 沉沙 | 混凝土沉砂池 | 道路区 | 1 |
| 植被建设工程 | 点片状植被 | 植被恢复 | 矿区 | 1 |
|  |  |  | 道路区 | 1 |
|  |  |  | 施工辅助设施区 | 1 |
|  |  |  | 表土场区 | 1 |
|  |  |  | 弃渣场区 | 1 |
|  |  |  | 露天堆料场区 | 1 |

### 4.2.2 各防治分区工程质量评定

#### 4.2.2.1工程质量评定标准

质量评定程序为：本项目质量评定由建设单位自行组织开展，由施工人员组织自评，基建部主管复核，建设业主核定。

（1）单元工程质量评定：单元工程质量等级标准按《评定标准》规定执行。建设单位相关人员在核定单元工程质量时，除应检查工程现场外，还应对该单元工程的施工原始记录、质量检验记录等资料进行查验，确认单元工程质量评定表所填写的数据、内容的真实和完整性，必要时可进行抽检。并应在单元工程质量评定表中明确记载质量等级的核定意见。

（2）分部工程质量评定：符合下列条件的可确定为合格：1、单元工程质量全部合格；2、中间产品质量及原材料质量全部合格。

符合下列条件的可确定优良：1、单元工程质量全部合格，其中有50%以上达到优良，主要单元工程、重要隐蔽工程及关键部位的单元工程质量优良，且未发生过质量事故；2、中间产品和原材料质量全部合格。

（3）单位工程质量评定：符合下列条件的可确定合格：1、分部工程质量全部合格；2、中间产品质量及原材料质量全部合格；3、大中型工程外观质量得分率达到70%以上；4、施工质量检验资料基本齐全。

符合下列条件的可确定优良：1、分部工程质量全部合格，其中有50%以上达到优良，主要分部工程质量优良，且施工中未发生过重大质量事故；2、中间产品和原材料质量全部合格；3、大中型工程外观质量得分率达到85%以上；4、施工质量检验资料齐全。

（4）工程项目质量评定

合格标准：单位工程质量全部合格。

优良标准：单位工程质量全部合格，其中有50%以上的单位工程质量优良，且主要单位工程质量优良。

#### 4.2.2.2质量评定结果

本项目的水土保持工程措施的检验评定都纳入主体工程检验评定，其项目主要有拦渣工程、斜坡防护工程、土地整治工程等，其余植被建设、临时措施则按相应的质量检验体系和检验方法进行评定，本项目水土保持工程质量评定结果详见表3-4

表3-4                                       工程措施工程质量评价情况统计表

| 单位工程 | 分部工程 | 布置位置 | 单元工程数（个） | 施工单位自评 | 监理单位复评 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 合格项数 | 合格率% | 优良项数 | 优良率% | 分部质量评定等级 | 合格项数 | 合格率% | 优良项数 | 优良率% | 分部质量评定等级 |
| 拦渣工程 | 墙体 | 浆砌石挡土墙 | 弃渣场区 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0.00 | 合格 | 1 | 100 | 0 | 0.00 | 合格 |
|  |  | 混凝土挡土墙 | 弃渣场区 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100.00 | 优良 | 1 | 100 | 1 | 100.00 | 优良 |
|  |  | 浆砌石挡土墙 | 工业场区 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0.00 | 合格 | 1 | 100 | 0 | 0.00 | 合格 |
| 斜坡防护工程 | 截排水沟 | 浆砌石截排水沟 | 道路区 | 3 | 3 | 100 | 2 | 66.67 | 优良 | 3 | 100 | 2 | 66.67 | 优良 |
|  |  | 混凝土截排水沟 | 道路区 | 4 | 4 | 100 | 2 | 50.00 | 优良 | 4 | 100 | 2 | 50.00 | 优良 |
|  |  | 土质排水沟 | 道路区 | 48 | 48 | 100 | 18 | 37.50 | 合格 | 48 | 100 | 18 | 37.50 | 合格 |
|  |  | 混凝土截排水沟 | 弃渣场区 | 2 | 2 | 100 | 1 | 50.00 | 优良 | 2 | 100 | 1 | 50.00 | 优良 |
|  |  | 混凝土截排水沟 | 施工辅助设施区 | 2 | 2 | 100 | 1 | 50.00 | 优良 | 2 | 100 | 1 | 50.00 | 优良 |
|  | 工程护坡 | 浆砌石护坡 | 工业场区 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0.00 | 合格 | 2 | 100 | 0 | 0.00 | 合格 |
| 土地整治工程 | 场地整治 | 场地整治 | 矿区 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0.00 | 合格 | 1 | 100 | 0 | 0.00 | 合格 |
|  |  |  | 道路区 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0.00 | 合格 | 1 | 100 | 0 | 0.00 | 合格 |
|  |  |  | 表土场区 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0.00 | 合格 | 1 | 100 | 0 | 0.00 | 合格 |
|  |  |  | 露天堆料场区 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0.00 | 合格 | 1 | 100 | 0 | 0.00 | 合格 |
|  |  |  | 弃渣场区 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0.00 | 合格 | 1 | 100 | 0 | 0.00 | 合格 |
| 临时防护工程 | 拦挡 | 砂土袋挡护 | 弃渣场区 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0.00 | 合格 | 2 | 100 | 0 | 0.00 | 合格 |
|  |  |  | 表土场区 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0.00 | 合格 | 2 | 100 | 0 | 0.00 | 合格 |
|  | 沉沙 | 混凝土沉砂池 | 道路区 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100.00 | 优良 | 1 | 100 | 1 | 100.00 | 优良 |
| 植被建设工程 | 点片状植被 | 植被恢复 | 矿区 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0.00 | 合格 | 1 | 100 | 0 | 0.00 | 合格 |
|  |  |  | 道路区 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0.00 | 合格 | 1 | 100 | 0 | 0.00 | 合格 |
|  |  |  | 施工辅助设施区 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100.00 | 优良 | 1 | 100 | 1 | 100.00 | 优良 |
|  |  |  | 表土场区 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0.00 | 合格 | 1 | 100 | 0 | 0.00 | 合格 |
|  |  |  | 弃渣场区 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0.00 | 合格 | 1 | 100 | 0 | 0.00 | 合格 |
|  |  |  | 露天堆料场区 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0.00 | 合格 | 1 | 100 | 0 | 0.00 | 合格 |
| 合计 | 80 | 80 | 100 | 27 | 33.75 | 合格 | 80 | 100 | 27 | 33.75 | 合格 |

## 4.3 弃渣场稳定性评估

根据建设单位介绍本项目在建设初期有少量的弃渣堆放在渣场内，生产过程中矿山开采的弃渣用于道路维护使用及作为回填料出售，无弃渣产生。本项目总计布设一个弃渣场，位于矿区西北侧的沟谷中，属于沟谷型弃渣场，渣场周边无居民居住、无重要水利设施工程等，弃渣场选址合理可行。

通过测量计算，渣场占地面积240m2，总计堆渣量为360m3，最大堆高约1.5m。根据现场踏勘，弃渣场下游修建了浆砌石挡墙及混凝土挡墙进行防护，渣场周边布设了混凝土截排水沟及砂土袋挡护进行防治，堆渣表面进行植被恢复等措施。通过监测记录分析，弃渣堆放过程中渣体稳定，未出现滑移、崩塌等危害周边环形的现象。

## 4.4 总体质量评价

根据以上评定结论，按照水土保持工程质量评定标准，确定本工程水土保持措施工程质量达到优良。评定标准及评定结果见表3-5。

表3-5                 工程合格、优良评定标准及结论

| 序号 | 评定项目 | 评定情况 | 评定结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单元工程评定 | 81个单元工程质量全部合格，36个单元达到优良，优良率达到44.44％。 | 合格 |
| 2 | 分部工程评定 | 7个分部工程全部合格、2个分部达到优良，优良率达到28.57% | 合格 |
| 3 | 单位工程评定 | 5个单位工程全部合格，2个单位工程达到优良，优良率达到40% | 合格 |
| 4 | 本项目工程评定结论 | 合格 |

# 5 项目初期运行及水土保持效果

## 5.1 初期运行效果

各项水土保持措施自检验收通过后，项目建设区内水土保持措施由生产部进行管理维护。生产部应派专人定期对项目建设区内各项水土保持工程措施进行检查，主要排查挡墙是否出现裂缝及排水沟是否出现破损，对破损的挡墙及排水设施及时进行修复。

每年雨季是水土流失的主要时段，生产部应该派专人在雨季来临前对项目建设区内的排水设施进行疏通，破损部分进行修复；检查弃渣场渣体的稳定性，对不满足要求的渣体及时进行清理或增加拦挡措施。大雨期间加强对排水设施进行疏通，及时清理沉砂池，以保证排水设施及沉砂设备发挥良好的水土保持作用；同时对裸露地表进行植被恢复。

## 5.2 水土保持效果

从土壤侵蚀背景状况及监测结果分析得出，业主基本按照《水保方案》设计并结合实际实施各项预防保护措施。通过监测，在本项目进入运行以来，矿区、道路区、工业场区、施工辅助设施区、露天堆料场区、表土场区、弃渣场区等分区各项措施发挥了较好的水土保持作用，各分区水土流失得到有效控制，土壤侵蚀强度均已控制在容许值以内。各项防治标准均达到了国家要求的开发建设项目水土流失防治标准。项目建设区防治指标计算分别如下：

（一）扰动土地整治率动

监测区域各分区均受到不同程度的扰动，且采取相应的措施进行了整治，现阶段的扰动土地整治率详见表5-1的计算。

表5-1           扰动土地整治率动态监测结果计算表

| 监测时段 | 监测分区 | 扰动面积（hm2） | 整治面积（hm2） | 二级标准值(%) | 方案目标值(%) | 监测值(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现阶段 | 矿区 | 1.18 | 1.13 | 95 | 95 | 95.76 |
|  | 道路区 | 0.26 | 0.249 | 95 | 95 | 95.17 |
|  | 工业场地区 | 0.08 | 0.077 | 95 | 95 | 96.25 |
|  | 露天堆料场区 | 0.13 | 0.128 | 95 | 95 | 98.46 |
|  | 弃渣场区 | 0.024 | 0.0236 | 95 | 95 | 99.99 |
|  | 施工辅助设施区 | 0.032 | 0.032 | 95 | 95 | 99.99 |
|  | 表土场区 | 0.019 | 0.019 | 95 | 95 | 99.99 |
|  | 合计 | 1.725 | 1.6586 |  |  | 96.15 |

从表中分析可知，项目在建设生产过程中各分区均受扰动，到施工结束，由于各项植物措施还未全部实施到位，扰动土地整治率达96.15％，达到了方案目标值的要求。

（二）水土流失总治理度

通过监测，现阶段的水土流失总治理度随项目建设进度的推进而变化，详见表5-2的计算。

表5-2           水土流失总治理度动态监测结果计算表

| 监测时段 | 监测分区 | 达标面积（hm2） | 流失面积（hm2） | 二级标准值(%) | 方案目标值(%) | 监测值(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现阶段 | 矿区 | 1.01 | 1.18 | 85 | 85 | 85.59 |
|  | 道路区 | 0.245 | 0.26 | 85 | 85 | 94.23 |
|  | 工业场地区 | 0.0765 | 0.08 | 85 | 85 | 95.63 |
|  | 露天堆料场区 | 0.126 | 0.13 | 85 | 85 | 96.92 |
|  | 弃渣场区 | 0.0236 | 0.024 | 85 | 85 | 98.33 |
|  | 施工辅助设施区 | 0.012 | 0.012 | 85 | 85 | 99.99 |
|  | 表土场区 | 0.019 | 0.019 | 85 | 85 | 99.99 |
|  | 合计 | 1.5121 | 1.705 |  |  | 88.69 |

从表中分析可知，项目在施工期各分区扰动面均产生水土流失，现阶段还在进行生产，所以上表流失面积只取现阶段可治理的面积进行计算，项目区水土流失总治理度为88.69％，达到了二级防治标准的要求。

（三）拦渣率：通过监测，项目建设生产过程中，弃渣场共计堆渣量360m3，根据同类工程经验，运输流失量按总量的1％计，拦渣量约为324m3（松方），拦渣率可达到99.00％。

（四）土壤流失控制比

通过监测，现阶段的土壤流失控制比详见表6-3的计算。

表5-3           土壤流失控制比动态监测结果计算表

| 监测时段 | 监测分区 | 侵蚀强度（t/km2.a） | 容许强度（t/km2.a） | 二级标准值 | 方案目标值 | 监测值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现阶段 | 矿区 | 981.4 | 500 | 0.5 | 0.7 | 0.51 |
|  | 道路区 | 733.6 | 500 | 0.5 | 0.7 | 0.68 |
|  | 工业场地区 | 758.6 | 500 | 0.5 | 0.7 | 0.66 |
|  | 露天堆料场区 | 704 | 500 | 0.5 | 0.7 | 0.71 |
|  | 弃渣场 | 494 | 500 | 0.5 | 0.7 | 1.01 |
|  | 施工辅助设施区 | 332.6 | 500 | 0.5 | 0.7 | 1.50 |
|  | 表土场 | 481.8 | 500 | 0.5 | 0.7 | 1.03 |
|  | 项目区 | 636.29 | 500 | 0.5 | 0.7 | 0.79 |

从表中分析可知，项目在现阶段的土壤流失控制比为0.79，达到了二级防治标准的要求。监测期间，由于矿山处于开采阶段各项水土保持措施实施不到位，导致本区水土流失防治目标值低于方案设计值，但是达到了开发建设项目水土流失防治目标值的防治要求；矿山道路受到重车来回碾压，新增了水土流失量，导致监测期间水土流失防治目标值低于方案设计值，但是达到了开发建设项目水土流失防治目标值的防治要求；工业场用地后期作为矿山运输道路使用，由于车辆碾压新增了水土流失量，导致监测期间水土流失防治目标值低于方案设计值，但是达到了开发建设项目水土流失防治目标值的防治要求。随着后期矿山开采结束，矿山道路将进行植被恢复，矿区进行封场治理，各项措施实施到位后，水土流失将能得到有效的控制。

（五）林草植被恢复率

通过监测，现阶段的项目区林草植被恢复率详见表5-4的计算。

表5-4            林草植被恢复率动态监测结果计算表

| 监测时段 | 监测分区 | 绿化面积（m2） | 可绿化面积（m2） | 二级标准值（%） | 方案目标值（%） | 监测值（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现阶段 | 矿区 | 0.091 | 0.092 | 95 | 97 | 98.91 |
|  | 道路区 | 0.117 | 0.12 | 95 | 97 | 97.5 |
|  | 露天堆料场区 | 0.126 | 0.13 | 95 | 97 | 96.92 |
|  | 弃渣场区 | 0.0233 | 0.024 | 95 | 97 | 97.08 |
|  | 施工辅助设施区 | 0.012 | 0.012 | 95 | 97 | 99.99 |
|  | 表土场区 | 0.019 | 0.019 | 95 | 97 | 99.99 |
|  | 合计 | 0.3883 | 0.397 |  |  | 97.81 |

从表中分析可知，项目现阶段正在进行生产，部分区域还未进行绿化实施，表中可绿化面积根据现阶段实际可以实施绿化的面积进行计算，项目区林草植被恢复率为97.81％，达到了二级防治标准的要求。

（六）林草覆盖率

通过监测统计，本工程项目建设区面积1.725hm2，植被恢复面积0.3883hm2，项目建设区林草覆盖率详见表5-5的计算。

表5-5              林草覆盖率动态监测结果计算表

| 监测时段 | 监测分区 | 绿化面积（hm2） | 项目区面积（hm2） | 二级标准值（％） | 方案目标值（％） | 监测值（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现阶段 | 项目区 | 0.3883 | 1.755 | 22 | 22 | 22.51 |

从表中分析可知，项目在现阶段各分区各项植物措施后，林草覆盖率为22.51％，达到了二级防治标准的要求。由于矿山还在进行开采阶段，部分矿区未进行植被恢复，导致林草植被覆盖率较低，但从防治效果分析，项目建设区水土流失已得到有效控制。

通过监测，本项目各项防治指标在施工期未能达到方案目标值的要求，但通过试运行初期植物措施的实施恢复，各项指标均符合方案目标值的要求，达标情况详见表7-1。

表7-1                    防治目标达标情况表

| 防治标准 | 二级标准 | 方案目标值 | 监测目标值 | 监测值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 扰动土地整治率（%） | 95 | 95 | 95 | 96.15 | 达标 |
| 水土流失总治理度（%） | 85 | 87 | 87 | 88.69 | 达标 |
| 土壤流失控制比 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.79 | 达标 |
| 拦渣率（%） | 95 | 95 | 95 | 99 | 达标 |
| 林草植被恢复率（%） | 95 | 97 | 97 | 97.81 | 达标 |
| 林草覆盖率（%） | 20 | 22 | 22 | 22.51 | 达标 |

## 5.3 公众满意度调查

根据现场调查，项目建设区周边主要村庄有魔石大寨、魔石沟及清水沟等；本次主要以走访调查的形式向各个村寨居民了解本项目在建设和生产过程中是否出现：对居民生活造成影响的行为，矿山开采是否有对居民安全造成威胁的开采行为，是否存在弃土弃渣冲毁农田的行为，占用的耕地户农是否存在未得到合法补偿的行为。

通过对各个村落居民调查了解，矿山开采未出现滑坡崩塌等危害对周边居民安全造成威胁。在矿山开采过程中所扰动碾压的耕地，通过建设单位于户农商讨，最终以货币形式赔偿给户农，矿山开采未出现弃渣弃土冲毁农田的行为。

通过公众参与问卷调查，本项建设生产未对居民生活造成影响。

# 6 水土保持管理

## 6.1 组织领导

项目建设中水土保持措施的实施由生产技术安全部具体负责，并派专人具体负责项目建设中水土保持措施的实施管理工作，同时要求监测单位派出相关水土保持监测人员负责现场监督事宜。水土保持设施建设完成后交由综合管理办公室负责管理，包括度汛期间的巡查维护工作，对矿山植被恢复进行维护管理、做好补植补种工作等。具体分工事项如下图所示：

图6-1

## 6.2 规章制度

本项目水土保持工程施工由建设单位自行组织实施，建设任务由经理（厂长）下达给工程技术部进行组织施工。各项水土保持实施到位后移交给综合管理办公室进行后续的维护管理。

6.3 建设管理

本项目建设规模较小，水土保持设施建设施工简单，由建设单位自行组织施工，未进行水土保持工程施工招标等执行情况。

## 6.4 水土保持监测

受建设单位委托，由我单位云南兴禹生态环境建设有限责任公司承担“施甸县仁和银滚窝砂厂年产8万立方砂料生产线项目”的水土保持监测工作，双方于2015年9月24日就监测事宜签定了《施甸县仁和银滚窝砂厂年产8万立方砂料生产线项目水土保持监测合同》。监测单位于2015年9月成立了项目监测组，进场对项目建设区开展监测工作。

本工程为点、线状结合的综合工程，根据水土保持监测有关规程规范要求，结合项目特点，遵循监测点布设要具有代表性、可操作性、结合实际、时段对应的原则，在项目区共计布7个调查点。

本工程水土保持监测主要采用调查监测法。结合项目已建成并投入运行的特点，分别于2015年9月24日、2015年11月18日、2016年5月28日、2016年10月13日，2017年3月16日、2017年11月2日共开展了6次调查监测，完成了数据监测采集。

## 6.5 水土保持监理

本项目占地规模较小，未委托相关水土保持监理单位开展水土保持监理工作。项目建设区所实施的水土保持措施工程质量是否达到合格，由水土保持监测人员监督执行，建设单位自行组织对工程质量进行评定，水土保持投资情况由建设单位自行控制。

## 6.6 水行政主管部门监督检查意见落实情况

2015年11月18日保山市水利局及施甸县水务局组织对本项目的水土保持实施情况进行监督检查。监督检查以现场踏勘，指导建设单位完善各项水土保持措施，最终以书面形式记录监督检查事项。

监督检查过程中，首先由水土保持方案编制单位汇报项目各个分区水土保持措施布设情况；其次监测单位对现场实施的水土保持措施进行汇报。水行政主管部门对现场进行踏勘，对不满足水土保持要求的防治分区提出水土保持设施完善意见。

通过水行政主管部门的现场指导，建设单位严格按照水行政主管部门提出的指导意见，在监测单位的辅助下项目建设区各项水土保持设施得以完善，目前各项措施运行良好。

## 6.7 水土保持补偿费缴纳情况

根据《中华人民共和国水土保持法》及《云南省水土保持条例》等法律、法规的相关规定，建设单位依法缴纳了项目建设区水土保持补偿费0.82万元。

## 6.8 水土保持设施管理维护

项目建设中水土保持措施的实施由生产技术安全部具体负责，并派专人具体负责项目建设中水土保持措施的实施管理工作。水土保持设施建设完成后交由综合管理办公室负责度汛期间的巡查维护工作，负责对植被恢复进行管护、做好补植补种等工作。

# 7 结论

## 7.1 结论

根据项目水土保持监测，从土壤侵蚀背景状况及监测结果的分析可以看出，业主很重视水土保持工作和生态保护，基本按照《水保方案》设计并结合实际实施各项预防保护措施。根据监测成果分析，可以得出以下总体结论：

（1）通过对调查资料进行分析，项目建设期没有因工程建设施工扰动造成大面积水土流失和危害。

（2）通过对各工程部位的分项评价，认为项目水土保持工作做得较好，主体工程具有水土保持功能措施实施到位，项目区内植被得到恢复。

（3）各项水土保持措施到位，各项防治标准除土壤流失控制比和林草覆盖率外均达到了国家要求的开发建设项目水土流失防治标准。

目前，所完成的各项治理措施基本达到《开发建设项目水土流失防治标准》(GB50434–2008)规定的Ⅱ级标准防治目标值。由于矿产处于开采阶段，矿资源开采过程中容易造成水土流失，因此本阶段水土流失控制比为0.62达到Ⅱ级标准防治目标值，但是未达到水土保持方案防治目标值，随着矿山开采结束，最终水土流失控制比将超过方案目标值。现阶段扰动土地整治率、水土流失总治理度、拦渣率、林草植被恢复率、林草覆盖率均到方案水土流失防治目标值。

## 7.2 遗留问题安排

由于矿山仍然处于开采阶段，矿资源开采容易为水土流失提供物质基础，为矿山水土流失治理带来不便；同时重车来回碾压路面容易损坏道路排水系统，造成项目建设区集水不能顺利排出等不利于水土保持工作开展的活动。

建设单位在后续开采过程中要定期对道路排水设施进行疏通，对破损的沟邦及时进行修复；在矿资源运输及加工过程中做好防护工作；同时做好对裸露地表的植被恢复工作。保证项目建设区各项水土保持措施的正常运行。

# 8 附件及附图

## 8.1 附件

（1）项目投资备案证；

（2）水行政主管部门的监督检查意见；

（3）水土保持方案批复；

（4）水土保持补偿费发票；

（5）水土流失防治效果照片；

## 8.2 附图

（1）项目建设区地理位置图

（2）主体工程总体平面布置图；

（3）水土流失防治责任范围图；

（4）水土保持措施布设竣工验收图；

附件            项目建设区水土保持措施防治效果照片

| 一、矿区 |
| --- |
| 矿区内栽植侧柏 | 矿山平台植被恢复 |
| 二、道路区 |
| 三、施工辅助设施区 |
| 四、弃渣场区 |
| 五、表土场区 | 六、工业场区 |
| 表土堆放期间砂土袋挡护 | 工业场区下游浆砌石护坡 |
| 七、露天堆料场区 |
| 露天堆料场植被恢复效果 |
| 验收现场记录照片 |

# Text boxes

进场道路土排水沟

简易混凝土排水沟

混凝土沉砂池

简易混凝土排水沟

道路边坡种树

侧柏

行道树

行道树

行道树

弃渣场

浆砌石挡墙

砂土袋挡护

简易混凝土截水沟

砂土袋挡护

浆砌石护坡