施甸县城第二自来水厂供水工程

水土保持设施验收报告

昆明天杲环境咨询有限公司

2018年3月

责任页

审定：雷毅

审查：李靖伟

校核：杨忠林

编写：余晓梅

目  录

前言	1

1、项目及项目区概况	4

1.1项目概况	4

1.1.1地理位置	4

1.1.2主要技术指标	4

1.1.3项目投资	5

1.1.4项目组成及布置	5

1.1.5施工组织及工期	6

1.1.6土石方情况	7

1.1.7征占地情况	7

1.1.8移民安置和专项设施改（迁）建	7

1.2项目区概况	7

1.2.1自然条件	7

1.2.2水土流失及防治情况	8

2、水土保持方案和设计情况	10

2.1主体工程设计	10

2.2水土保持方案	10

2.3水土保持方案变更	10

2.4水土保持后续设计	10

3、水土保持方案实施情况	12

3.1水土流失防治责任范围	12

3.2弃渣场设置	13

3.3取土场设置	14

3.4水土保持措施总体布局	14

3.5水土保持设施完成情况	14

3.6水土保持投资完成情况	19

4、水土保持工程质量	24

4.1质量管理体系	24

4.2各防治分区水土保持工程质量评定	26

4.2.1项目划分及结果	26

4.2.2各防治分区工程质量评定	27

4.3弃渣场稳定性评估	31

4.4总体质量评价	31

5、项目初期运行及水土保持效果	32

5.1初期运行情况	32

5.2水土保持效果	33

5.3公众满意度调查	34

6、水土保持管理	35

6.1组织领导	35

6.2规章制度	36

6.3建设管理	36

6.4水土保持监测	37

6.5水土保持监理	38

6.6水行政主管部门监督检查意见落实情况	38

6.7水土保持补偿费缴纳情况	38

6.8水土保持设施管理维护	39

7、结论	40

7.1结论	40

7.2遗留问题安排	40

8、附件及附图论	41

8.1附件	41

8.2附图	41

# 前言

一、项目背景、立项

施甸县城第二自来水厂供水工程近远期取水水源采用蒋家寨水库，龙门口水库作为备用水，原水输水管道从蒋家寨水库接至新建第二自来水厂（大寨村），总长5.764km，新建第二自来水厂位于大寨村，清水输水管道从第二自来水厂内引出，接至施甸县城兰溪路城市管网DN300管，总长2.263km。本项目是施甸县的基础设施工程，项目的建设能促进施甸县的总体发展，将给施甸县带来良好的社会效益和经济效益，为施甸县的各项发展奠定良好的基础。

2014年11月，施甸县发展和改革局以施发改发[2014]285号文对施甸县城第二自来水厂供水工程进行了批复；2015年1月，昆明乐城市政设计有限公司编制完成了《施甸县城第二自来水厂供水工程初步设计报告书》；2015年2月，委托云南兴禹生态环境建设有限责任公司承担本项目水土保持方案的编制任务，并于2015年7月14日取得“施甸县水务局关于准予施甸县城第二自来水厂供水工程水土保持方案的行政许可决定书”（施水发〔2015〕129号）。

二、项目建设过程

施甸县城第二自来水厂供水工程于2015年3月开工建设，于2016年12月竣工，总工期21个月。

项目开工前建设单位委托云南昀锋建筑有限公司承担本项目主体施工工作，同时委托云南世博建设监理有限责任公司承担本项目监理工作。施工单位在建设中首先对输水管道进行管槽开挖，并对净水厂场地进行局部开挖平整、进行建构筑物基础开挖建设，后续进行道路广场等的建设。在项目建设过程中，建设单位委托施甸县鑫源建设有限公司承担本项目绿化工程施工。

项目建设区取水及原水输水工程、清水输水工程按远期2.0万m3/d的供水规模，取水及原水输水工程全长5764m，清水输水工程全长2263m；净水厂规模按近期10000m3/d。总占地面积9.7271hm2，其中净水厂占地1.1461hm2为永久占地，其余管道区域为临时占地。净水厂工程按近期10000m3/d 的规模新建絮凝沉淀池、滤池、清水池等水处理构筑物，按远期20000 m3/d 的规模新建配水井、自用水泵房、回收水池、加氯加药间、综合楼、门卫、绿化等。水厂占地面积1.1461hm2（其中建构筑物占地面积0.1451hm2，道路场地占地面积0.2050hm2，绿化场地占地面积0.7870hm2），绿地率68.67%。原始占地类型为林地、草地、坡耕地、水田、交通运输用地、水域用地，项目建设不涉及移民及拆迁。

三、水土保持工作情况

建设单位在建设过程中，十分重视水土保持工作，以水土保持方案为技术指导，并结合项目建设实际情况，在领导的统一领导下，由主体工程项目部同时负责水土保持工作，项目部下设工程部和财务部，工程部具体负责主体工程建设质量、进度及水土保持措施的运行管理，对项目建设中的水土保持工作进行检查和验收，同时在建设过程中积极配合水行政主管部门的监督检查，为水土保持方案的顺利实施提供组织和领导保障，同时确保水土保持效益长期稳定发挥；财务部负责工程建设资金的统筹管理。

项目建设中的技术工作由工程部具体负责，并安排人员具体负责项目建设中水土保持措施的实施管理工作。项目建设中实施了砖砌体围墙、浆砌石排水沟、绿化、土地复耕、植被恢复等水保措施，措施的实施有效的减少了工程建设引发的水土流失。

四、初验情况

我单位在接到施甸县城第二自来水厂供水工程水保设施验收报告编制委托后，组织相关人员对水土保持工程完成数量、质量等方面进行检查初验，根据《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006）等有关技术标准，由我单位组织、邀请建设单位、施工单位、监理单位及监测单位参加，对所建水土保持工程进行检查初验，对施甸县城第二自来水厂供水工程目前水土保持现状评价如下：

（1）项目建设区内水土保持防治措施体系完善，可达到防治水土流失要求；

（2）工程质量符合国家规定、达到设计和施工验收规范标准，工程质量合格率100%；

（3）水土保持方案设计措施、投资基本落实；

（4）本项目已具备水土保持设施验收条件。

根据有关法律法规的规定以及批复的水土保持方案，经过与实地对照，进行检查初验后，认为水土保持工程合格，可以满足水土保持防治要求，水土保持设施总体达到竣工验收的条件和要求。

# 1、项目及项目区概况

## 1.1项目概况

### 1.1.1地理位置

施甸县城第二自来水厂供水工程近远期取水水源采用蒋家寨水库，龙门口水库作为备用水，原水输水管道从蒋家寨水库接至新建第二自来水厂（大寨村），总长5.764km，新建第二自来水厂位于大寨村，清水输水管道从第二自来水厂内引出，接至施甸县城兰溪路城市管网DN300管，总长2.263km。线路沿线周边村庄交错分布，项目建设过程中依托S232省道、施木公路及乡村道路，未新修施工便道，交通、供水供电便利。

### 1.1.2主要技术指标

项目名称：施甸县城第二自来水厂供水工程；

建设地点：施甸县境内；

建设单位：昆明滇池水务股份有限公司；

建设性质：建设类项目；

项目占地：总用地面积17.192亩（净水厂）；

建设规模：取水和原水输水工程近期规模1.0万m3/d，远期规模2.0万m3/d，净水厂近期规模1.0万m3/d，远期规模2.0万m3/d，清水输水工程近期规模1.0万m3/d，远期规模2.0万m3/d；

建设工期：21个月（2015年3月~2016年12月）；

工程投资：总投资4000.00万元。

表1-1                      主要经济技术指标表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 施甸县城第二自来水厂供水工程 |
| 2 | 建设单位 | 昆明滇池水务股份有限公司 |
| 3 | 建设地点 | 施甸县 |
| 4 | 建设性质 | 建设类项目 |
| 5 | 项目组成 | 取水及原水输水工程、净水厂工程、清水输水工程 |
| 6 | 建设规模 | 取水和原水输水工程近期规模1.0万m3/d，远期规模2.0万m3/d，净水厂近期规模1.0万m3/d，远期规模2.0万m3/d，清水输水工程近期规模1.0万m3/d，远期规模2.0万m3/d |
| 7 | 供水范围 | 施甸县城规划区及仁和镇，其中县城供水范围为：北至龙陵-昌陵一级公路，南至石鼓山，东到行政中心以东的区域，西至蒲缥-孟定高速公路，规划总面积24.31km2。 |
| 8 | 建设工期 | 2015年2月底－2016年2月初，近远期统一规划设计，设备根据近远期规模进行更换，管道工程一次性铺设到位。 |
| 9 | 征地 | 17.192亩（净水厂） |
| 10 | 原水输水管道 | 按远期规模2.0万m3/d 的规模新建二水厂至蒋家寨水库DN500原水输水管，总长5.764km |
| 11 | 清水输水管道 | 按远期2.0 万m3/d 的供水规模，新建二水厂至县城DN400~ DN500 清水管2.263km。 |
| 14 | 工程投资 | 4000.00万元 |

### 1.1.3项目投资

本项目计划总投资4018.06万元，实际建设总投资4000.00万元，资金来源为自筹和银行贷款。

### 1.1.4项目组成及布置

本项目由取水及原水输水工程区、净水厂工程区及清水输水工程区等三个分区组成，项目建设总计占地面积9.7271hm2，其中取水及原水输水工程区5.9140hm2，净水厂工程区1.1461hm2，清水输水工程区2.3630hm2。

工程实际建设中结合生产工艺要求，净水厂呈南北向布置，厂区大门由北侧进入，厂区内北侧由北向南依次布置了门卫、综合楼、加药间、配水井、反应沉淀池、虹吸滤池、清水池、回收水池、储泥池、污泥干化场、自用水泵房等。

取水及原水输水管道平面走向为：蒋家寨水库——泄水隧洞——新寨洼地——施甸河——虎头岩——蝙蝠洞——简易羊圈——乡村公路——同邑山西侧——新建水厂。

清水输水工程管道平面走向：第二自来水厂——施木公路（西侧）——规划玉湖路——摩苍路东段——兰溪路。

### 1.1.5施工组织及工期

为了控制由于工程建设造成水土流失的进一步加剧以及危害和影响工程施工进度，工程建设中采用合理的施工组织及施工工艺，合理布置施工营地、施工场地等，最大限度控制了因项目建设造成的水土流失。

施工过程中依托周边S232省道等道路作为运输通道，无需新修施工便道；在不影响主体施工的前提下，将净水厂施工营地合理布置于项目建设区空地内，使用结束后进行拆除建设主体工程建设内容；建设中砂石料场、模板堆场、砼、砂浆拌合场等主要布置于建构筑物周边绿化带及道路广场上，其余施工辅助设施就近布置于各施工作业面；项目建设所需材料自周边合法厂家购买，不涉及砂石料场开采扰动；施工用水、用电均从项目周边接入，施工用水用电方便，可满足施工用水用电。

根据工程实际建设情况，工程建设中严格按照施工组织设计及施工规范进行施工，减少了地表裸露时间，从而减少水土流失，减少或避免工程建设对周围环境的影响。

施工期间，建设单位工程部负责整个项目的建设管理，建设中督促施工进度及质量，严格按照主体设计进行施工。本项目于2015年3月开工，于2016年12月竣工，总工期21个月，目前已投入运行一年多。

### 1.1.6土石方情况

根据施工记录及监理资料等分析，项目实际建设过程中总计产生土石方开挖6.39万m3，土石方回填3.60万m3，绿化覆土2.03万m3，绿化覆土中不足0.24万m3由绿化施工单位施甸县鑫源建设有限公司负责外购。其余多余的1.00万m3已运至施甸县人民政府征收的存量国有土地堆土场内，无永久弃渣产生。

### 1.1.7征占地情况

本项目实际建设中总计占地面积9.7271hm2，其中1.1461hm2为永久占地，其余8.581hm2均为临时占地。占地类型为林地、草地、坡耕地、水田、交通运输用地、水域用地。

### 1.1.8移民安置和专项设施改（迁）建

本项目的建设不涉移民安置和相应设施的改（迁）建工作。

## 1.2项目区概况

### 1.2.1自然条件

施甸县城第二自来水厂供水工程线路路径为：蒋家寨水库——泄水隧洞——新寨洼地——施甸河——虎头岩——蝙蝠洞——简易羊圈——现状公路——同邑山西侧——新建第二自来水厂——施木公路（西侧）——规划玉湖路——摩苍路东段——兰溪路。场地属溶蚀断块山地型，为碳酸盐岩与碎屑岩相间分布地区，低中山缓坡地形，线路沿线海拔在1480m~1830m之间，山体坡度20°～25°。

根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010），施甸县抗震设防烈度均为8度，设计地震分组为第三组，设计基本地震加速度值为0.20g；根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），施甸县地震动反应谱特征周期0.40s。建设场地的土类型为中软土，建筑场地类别为Ⅱ类。

项目区地处云岭横断山脉南缘，怒山尾翼的中山丘陵盆谷地带，属北亚热带气候。境内气候四季分明，旱季与雨季明显，年降水量1022mm。每年5~10月为雨季，降雨量较多，而11至次年4月旱季，雨量仅占全年雨量的18%。最冷月（1月）平均气温9.9℃，最热月（6月）平均气温21.7℃；极端最高气温29.5℃，极端最低气温-4℃，年平均气温15℃，全年无霜期273天，年均日照数2335.5小时；年均相对湿度76%。

项目区二十年一遇1小时最大暴雨量为54.5mm，6小时最大暴雨量为61.7mm，12小时最大暴雨量为78.3mm，24小时最大暴雨量为115.5mm。

项目建设区内土壤主要以黄红壤为主，项目沿线主要植被类型为暖淐性针叶林（云南松）、暖淐性稀树灌木草丛、人工蓝桉林、人工果木林、农作物植被等。植被覆盖率一般，未发现国家和省级重点保护的植物及珍稀野生动植物，林草植被覆盖率约为32.84%。

### 1.2.2水土流失及防治情况

根据《云南省水利厅关于划分省级水土流失重点预防保护区和重点治理区的公告》（云南省水利厅 第49号），项目所在地施甸县被划分为“云南省水土流失重点治理区”，由区内自然环境状况及地形坡度等因素决定，项目区侵蚀类型主要为水力侵蚀，按全国土壤侵蚀类型区划标准，项目区属以水力侵蚀为主的西南土石山区，土壤侵蚀模数允许值为500t/km2·a。

根据现场实地调查，项目建设区实施了砖砌体围墙、浆砌石排水沟、绿化、土地复耕及植被恢复等水土保持措施，项目建设区现状为：

（1）净水厂建筑物工程区：建筑物工程区已被建构筑物覆盖，场地均硬化，基本不产生水土流失。现阶段土壤侵蚀模数约为100t/km2·a。

（2）净水厂道路广场工程区：道路广场工程区均采用混凝土进行了硬化，基本不产生水土流失。现阶段土壤侵蚀模数约为200t/km2·a。

（3）净水厂绿化用地工程区：绿化用地工程区采取园林式绿化，目前大部分绿化区域植被生长良好，无水土流失发生。现阶段土壤侵蚀模数约为420t/km2·a。

（4）取水及原水输水工程区：原水输水管道施工作业区已完成土地复耕及植被恢复，土地已恢复原有使用功能，施工便道区域已采用碎石硬化，基本不产生水土流失。现阶段土壤侵蚀模数约为400t/km2·a。

（5）清水输水工程区：清水输水管道施工作业区已完成土地复耕及植被恢复，土地已恢复原有使用功能，基本不产生水土流失。现阶段土壤侵蚀模数约为410t/km2·a。

# 2、水土保持方案和设计情况

## 2.1主体工程设计

2014年11月，施甸县发展和改革局以施发改发[2014]285号文对施甸县城第二自来水厂供水工程进行了批复；2015年1月，昆明乐城市政设计有限公司编制完成了《施甸县城第二自来水厂供水工程初步设计报告书》。

## 2.2水土保持方案

2015年2月，委托云南兴禹生态环境建设有限责任公司承担本项目水土保持方案的编制任务，并于2015年7月14日取得“施甸县水务局关于准予施甸县城第二自来水厂供水工程水土保持方案的行政许可决定书”（施水发〔2015〕129号）。

## 2.3水土保持方案变更

本项目实际建设中水土流失防治责任范围及防治措施等较水保方案设计存在一定改变，但不存在重大变更。

实际发生的水土流失防治责任范围较批复核定面积增加0.414hm2，其中项目建设区面积增加0.304hm2，直接影响区面积增加0.11hm2；实际建设中调整水土保持措施的实施，取消浆砌石挡墙、砖砌体料仓挡拦等措施的实施，其余的表土剥离、复耕、植被恢复、彩条布覆盖、砖砌体沉砂池、车辆清洗池、土质排水沟、砂土袋挡护均更具实际情况作适当的调整，措施的调整是在保证分区防治效果的前提下进行的，措施的调整未降低项目建设区的水土流失防治效果。

## 2.4水土保持后续设计

本项目水土保持方案为初步设计阶段，后续将进行水土保持施工图阶段，但由于项目工程规模较小，建设单位成立工程部（含施工队）后便开始施工建设，未进行水土保持施工图设计。

# 3、水土保持方案实施情况

## 3.1水土流失防治责任范围

一、《水保方案》确定的防治责任范围

根据项目水土保持方案报告书及施甸县水务局施水发【2015】129号文的批复内容可知，批复核定项目水土流失防治责任范围面积为11.1231hm2，其中项目建设区9.4231hm2，直接影响区1.70hm2。

项目建设区：项目区总计占地9.4231hm2，包括取水及原水输水工程区5.9140hm2，净水厂工程区1.1461hm2，清水输水工程区2.3630hm2。

直接影响区：主要包括净水厂向外延伸2.0m，原水输水工程、清水输水工程施工作业带向外延伸1.0m，直接影响区面积为1.70hm2。

表3-1                    防治责任范围面积统计表                   单位：hm2

| 序号 | 名称 | 项目建设区 | 直接影响区 | 项目建设区占地类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 林地 | 草地 | 坡耕地 | 水田 | 交通 | 水域 |
| 1 | 取水及原水输水工程区 | 5.9140 | 0.98 | 1.1528 | 0.6494 | 2.0174 | 1.5180 | 0.3458 | 0.2306 |
| 2 | 净水厂工程区 | 1.1461 | 0.10 | 0 | 0.2330 | 0.9131 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 清水输水工程区 | 2.3630 | 0.62 | 0.4656 | 0.2263 | 0.8530 | 0.5918 | 0.1359 | 0.0904 |
|  | 合计 | 9.4231 | 1.70 | 1.6184 | 1.1087 | 3.7835 | 2.1098 | 0.4817 | 0.3210 |
|  | 防治责任范围面积 | 11.1231 |

二、实际确定的防治责任范围

监测组通过分析现场监测成果，并结合施工记录、监理资料及竣工验收等资料分析，项目建设实际占地面积较《水保方案》增加0.304hm2，主要是实际建设中结合场地周边情况，取水及原水输水工程区、清水输水工程区在施工中增加了施工作业带面积，项目建设区面积增加导致直接影响区随之增加0.11hm2。项目实际水土流失防治责任范围与批复防治责任范围对照统计见表3-2。

表3-2           水保方案批复防治责任范围与监测防治责任范围对照表        hm2

| 项目分区 | 核定面积 | 合计 | 实际面积 | 合计 | 对比情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目建设区 | 直接影响区 |  | 项目建设区 | 直接影响区 |  |  |
| 取水及原水输水工程区 | 5.9140 | 0.98 | 6.8940 | 6.1970 | 1.04 | 7.2370 | ＋0.343 |
| 净水厂工程区 | 1.1461 | 0.10 | 1.2461 | 1.1461 | 0.10 | 1.2461 | 相符 |
| 清水输水工程区 | 2.3630 | 0.62 | 2.9820 | 2.3840 | 0.67 | 3.0540 | ＋0.072 |
| 合计 | 9.4231 | 1.70 | 11.1231 | 9.7271 | 1.81 | 11.5371 | ＋0.414 |
| 防治责任范围 | 11.1231 | 11.1231 | 11.5371 | 11.5371 | ＋0.414 |

通过比对分析，项目区各分区实际水土流失防治责任范围面积具体情况分述如下：

（1）取水及原水输水工程区防治责任范围由6.894hm2增加至7.237hm2，主要原因是输水管道经过地形较陡区域新增了小部分施工作业区面积。

（2）净水厂工程区防治责任范围面积与实际相符。

（3）清水输水工程区面积由2.982hm2增加为3.054hm2，主要原因是输水管道经过地形较陡区域新增了小部分施工作业区面积。

## 3.2弃渣场设置

根据项目《水保方案》，项目建设中产生土方开挖量为4.78万m3，其中表土剥离1.91万m3，表土后期作为绿化覆土使用，回填利用2.67万m3，多余0.20万m3将外运至运至施甸县人民政府征收的存量国有土地堆土场内。因此，本项目无永久弃渣产生。

根据施工记录及监理资料等分析，项目实际建设过程中总计产生土石方开挖6.39万m3，土石方回填3.60万m3，绿化覆土2.03万m3，绿化覆土中不足0.24万m3由绿化施工单位施甸县鑫源建设有限公司负责外购。其余多余的1.00万m3已运至施甸县人民政府征收的存量国有土地堆土场内，无永久弃渣产生。

## 3.3取土场设置

项目在整个建设过程中不专门设置取土场，项目后期不足的绿化覆土采用外购的形式，共计外购土石方（绿化覆土）约0.24万m3。

## 3.4水土保持措施总体布局

在建设过程中，建设单位根据《水保方案》划定的水土流失防治分区，针对工程建设过程可能引发水土流失的特点和造成的危害程度，实施了有效的水土流失防治措施。以植物措施与工程措施相结合、永久措施与临时防护措施相结合，并把主体工程具有水土保持功能的设施纳入水土流失防治体系中，建立了完整有效的水土保持防护体系，以形成完整的、科学的水土保持防治体系。

表3-3                    水土流失防治措施体系

| 序号 | 防治分区 | 方案设计防治措施 | 实际实施防治措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 取水及原水输水工程区 | 浆砌石挡墙、表土剥离、土地复耕、植被恢复、临时砂土袋挡护、彩条布覆盖、土质排水沟 | 表土剥离、土地复耕、植被恢复、临时砂土袋挡护、彩条布覆盖、土质排水沟 | —— |
| 2 | 净水厂工程区 | 表土剥离、砖砌体料仓挡拦、彩条布覆盖、砂土袋挡护、砖砌体沉砂池、车辆清洗池、截排水沟、土质排水沟、绿化 | 表土剥离、砖砌体料仓挡拦、彩条布覆盖、砂土袋挡护、砖砌体沉砂池、车辆清洗池、截排水沟、土质排水沟、绿化 | —— |
| 3 | 清水输水工程区 | 浆砌石挡墙、表土剥离、土地复耕、植被恢复、临时砂土袋挡护、彩条布覆盖、土质排水沟 | 表土剥离、土地复耕、植被恢复、临时砂土袋挡护、彩条布覆盖、土质排水沟 | —— |

## 3.5水土保持设施完成情况

一、工程措施情况分析

1、工程措施设计情况

根据项目《水土保持》及水保批复施水发【2015】129号文可知，主体设计纳入水土保持投资的水土保持工程措施工程量为：净水厂工程区截排水工程256m，取水及原水输水工程区土地复耕3.4584hm2，清水输水工程区土地复耕1.3578hm2；方案新增工程措施工程量：表土剥离1.91万m3，浆砌石挡墙1237m。

2、工程措施实施情况

实际建设中在净水厂内道路一侧修建了浆砌石排水沟，并在净水厂内进行表土剥离；取水及原水输水管线、清水输水管线在施工中进行了表土剥离，并在管道敷设结束后对施工作业带进行复耕。

实施的工程措施：浆砌石排水沟256m（浆砌石约140.80m3），表土剥离20300m3，土地复耕3.5465hm2。

3、工程措施变化情况

实际建设中取消了浆砌石挡墙，其余的措施在施工过程中根据实际情况进行适当调整。工程措施变化情况详见表3-4。

表3-4          批复的水土保持工程措施与实际完成工程措施对照表

| 项目区 | 措施 | 分项内容 | 批复数量 | 完成数量 | 增减情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 净水厂工程区 | 截排水沟 | 长度（m） | 256 | 256 | 相符 | —— |
|  |  | 土方开挖（m3 ） | 135.68 | 135.68 | 相符 |  |
|  |  | 浆砌石（m3 ） | 140.80 | 140.80 | 相符 |  |
|  |  | 砂浆抹面（m2 ） | 512 | 512 | 相符 |  |
|  |  | 土方回填（m3 ） | 30.72 | 30.72 | 相符 |  |
|  | 表土剥离 | 土方开挖（m3 ） | 2800 | 3100 | +300 | 根据实际情况增加 |
| 取水及原水输水工程区 | 浆砌石挡墙 | 长度（m） | 1237 | 0 | —1237 | 未实施 |
|  |  | 土方开挖（m3 ） | 616.03 | 0 | －616.03 |  |
|  |  | 浆砌石（m3 ） | 804.05 | 0 | —804.05 |  |
|  |  | 砂浆抹面（m2 ） | 204.10 | 0 | —204.10 |  |
|  | 表土剥离 | 土方开挖（m3 ） | 11400 | 12400 | +1000 | 根据实际情况增加 |
|  | 复耕 | 土地复耕（hm2） | 3.4584 | 2.5420 | —0.9164 | 根据实际情况减少 |
| 清水输水工程区 | 复耕 | 土地复耕（hm2） | 1.3578 | 1.0045 | —0.3533 | 根据实际情况减少 |
|  | 表土剥离 | 土方开挖（m3 ） | 4900 | 4800 | —100 | 根据实际情况减少 |

通过对照分析，实际实施的工程措施工程量较方案设计有所变化，主要原因分述如下：

（1）净水厂内绿化覆土厚度不同导致表土量增加。

（2）由于取水水源蒋家寨水库原为施甸县水源保护区，取水及原水输水管线从蒋家寨水库接出1237m均原为蒋家寨水库水源保护区范围，为了提高防护标准，在原水输水管线经过地形较陡的林地、草地部分下游设计采用浆砌石挡墙进行永久挡护，而在工程建设中水源保护区经过调整后取水及原水输水管线从蒋家寨水库接出1237m段已不属于水源保护区范围，故取消了挡墙的实施，是根据现场的地形及周边环境分析，措施未实施不会影响其水土保持功能的发挥，调整合理，本区措施的实施已发挥了较好的水土保持效益。

（3）取水及原水输水管道施工中沿线经过的草地、林地面积较多，耕地面积有所减少，故实际实施的土地复耕面积相应的随之减小。

（4）取水及原水输水管道沿线经过的林地及草地面积有所增加，故表土剥离量增多。

（5）清水输水管道施工中沿线经过的草地、林地面积较多，耕地面积有所减少，故实际实施的土地复耕面积相应的随之减小。

（6）清水输水管道沿线经过的林地及草地面积有所增加，故表土剥离量增多。

二、植物措施情况分析

1、植物措施设计情况

根据项目《水土保持》及水保批文可知，项目主体工程设计的水土保持植物措施有：净水厂绿化0.7870hm2，选用小叶榕、香樟、缅桂、柳叶榕、红花石兰、黄花槐、黄金榕球、黄灵翘、红叶石楠等，草本主要有：满天星、黄金菊、紫羊茅等乔灌木混交的模式进行绿化；取水及原水输水管道在施工结束后需要植被恢复1.7292hm2，清水输水工程区施工结束后需要植被恢复0.6789hm2，植被恢复草种采用适应性较强的狗牙根。

2、植物措施实施情况

本项目净水厂实际建设总计绿化面积0.7870hm2，取水及原水输水工程区实际植被恢复面积为1.8676hm2，取水及原水输水工程区实际植被恢复面积为0.8797hm2，目前绿化植被生长良好。

3、植物措施变化情况

实际建设中增加绿化面积，同时调整了部分绿化植被。植物措施变化情况详见表3-5。

表3-5         批复的水土保持植物措施与实际完成植物措施对照表

| 项目区 | 措施 | 批复数量 | 完成数量 | 增减情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 净水厂工程区 | 绿化（hm2） | 0.7870 | 0.7870 | 相符 | 根据实际情况调整 |
| 取水及原水输水工程区 | 植被恢复（hm2） | 1.7292 | 1.8676 | +0.1384 |  |
| 清水输水工程区 | 植被恢复（hm2） | 0.6789 | 0.8797 | +0.2008 |  |

通过对照分析，实际实施的方案新增的措施与设计有不同之处，具体分述如下：

（1）取水及原水输水管道沿线经过的林地、草地面积有所增加，故实际实施的植被恢复面积相应的随之增加。

（2）清水输水管道沿线经过的林地、草地面积有所增加，故实际实施的植被恢复面积相应的随之增加。

三、临时措施情况分析

1、临时措施设计情况

根据项目《水土保持》及水保批文可知，项目主体工程设计的水土保持临时措施有：净水厂工程区砖砌体料仓挡拦100m，彩条布覆盖2130m2，砖砌体沉砂池1口，车辆清洗池1口，土质排水沟372m，砂土袋挡护125m；取水及原水输水工程区彩条布覆盖4800m2，砂土袋挡护1558m，土质排水沟97m；清水输水工程区彩条布覆盖2700m2，砂土袋挡护1280m，土质排水沟68m。

2、临时措施实施情况

根据施工记录及监理资料分析，项目实际建设中实施的临时措施有：彩条布覆盖、砂土袋挡护、土质排水沟、砖砌体沉砂池、车辆清洗池。

3、临时措施变化情况

本项目建设中实际实施的临时措施做了适当的调整。临时措施变化情况详见表3-6。

表3-6         批复的水土保持临时措施与实际完成临时措施对照表

| 项目区 | 措施 | 批复数量 | 完成数量 | 增减情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 净水厂工程区 | 彩条布覆盖（m2） | 2130 | 2100 | -30 | 根据实际情况调整 |
|  | 砖砌体料仓挡拦（m） | 100 | 0 | -100 | 未实施 |
|  | 砖砌体沉砂池（口） | 1 | 1 | 相符 | 已实施 |
|  | 土方开挖 | 5.62 | 5.62 | 相符 |  |
|  | 土方回填 | 0.9 | 0.9 | 相符 |  |
|  | M7.5砖砌体 | 2.79 | 2.79 | 相符 |  |
|  | M10砂浆抹面 | 15.78 | 15.78 | 相符 |  |
|  | 车辆清洗池（口） | 1 | 1 | 相符 | 已实施 |
|  | 土方开挖 | 16 | 16 | 相符 |  |
|  | C20砼 | 17.4 | 17.4 | 相符 |  |
|  | 土质排水沟（m） | 372 | 200 | -172 | 根据实际情况调整 |
|  | 土方开挖（m3） | 82.58 | 59.4 | -23.18 |  |
|  | 砂土袋挡护（m） | 125 | 125 | 相符 | 已实施 |
|  | 砂土袋（m3） | 125 | 125 | 相符 |  |
| 取水及原水输水工程区 | 彩条布覆盖（m2） | 4800 | 2000 | -2800 | 根据实际情况调整 |
|  | 砂土袋挡护（m） | 1558 | 850 | -708 |  |
|  | 砂土袋（m3） | 1558 | 850 | -708 |  |
|  | 土质排水沟（m） | 97 | 90 | -7 |  |
|  | 土方开挖（m3） | 21.34 | 19.80 | -1.54 |  |
| 清水输水工程区 | 彩条布覆盖（m2） | 2700 | 1500 | -1200 | 根据实际情况调整 |
|  | 砂土袋挡护（m） | 1280 | 1000 | -280 |  |
|  | 砂土袋（m3） | 1280 | 1000 | -280 |  |
|  | 土质排水沟（m） | 68 | 60 | -8 |  |
|  | 土方开挖（m3） | 14.96 | 13.20 | -1.76 |  |

通过对照分析，实际实施的方案新增的措施与设计有不同之处，具体分述如下：

（1）净水厂工程区内彩条布结合实际情况略有减少；砖砌体料仓挡拦未实施，原因是建设过程中使用的砂石料堆放时间较短，故无需实施挡拦措施；临时土质排水沟在实际建设中受施工场地影响减少长度，目前该措施已发挥了较好的水土保持效果。

（2）取水及原水输水管道在实际建设中分段实施，且施工沿线经过的林地、草地面积有所增加，故实际实施的植被恢复面积相应的随之增加，目前该措施已发挥了较好的水土保持效果。

（3）清水输水管道沿线经过的林地、草地面积有所增加，故实际实施的植被恢复面积相应的随之增加，目前该措施已发挥了较好的水土保持效果。

## 3.6水土保持投资完成情况

一、方案设计水土保持投资

根据项目《水土保持》及水保批文可知，项目水土保持总投资194.37万元，其中主体工程计列投资143.04万元，方案新增51.33万元，新增投资中工程措施费6.51万元，临时措施费7.69万元，独立费用34.22万元，基本预备费2.91万元，水土保持补偿费4.84万元。

水土保持方案计列水土保持总投资统计见表3-7。

表3-7                    批复水土保持总投资统计表

| 序号 | 工程或费用名称 | 方案新增投资 （万元） | 主体计列投资 （万元） | 水保总投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分 工程措施 | 57.88 | 23.99 | 81.87 |
| 第二部分 植物措施 | 0.00 | 63.66 | 63.66 |
| 第三部分 临时措施 | 29.21 | 2.46 | 31.67 |
| 一至三部分之合 | 87.09 | 90.11 | 177.20 |
| 第四部分 独立费用 | 43.26 |  | 43.26 |
| 一 | 建设管理费 | 1.74 |  | 1.74 |
| 二 | 水保工程监理费 | 2.44 |  | 2.44 |
| 三 | 水保设施竣工验收费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 四 | 科研勘测设计费 | 4.35 |  | 4.35 |
| 五 | 水土流失监测费 | 14.73 |  | 14.73 |
| 六 | 水保方案编制费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 七 | 水保技术咨询费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 一至四部分之合 | 130.35 | 90.11 | 220.46 |
| 一 | 基本预备费 | 3.91 |  | 3.91 |
| 二 | 水保设施补偿费 | 4.84 |  | 4.84 |
| 水保工程总投资 | 139.10 | 90.11 | 229.21 |

二、实际完成水土保持投资

经查阅工程施工、监理及竣工资料，并结合现场监测，本项目实际完成水土保持总投资为168.03万元，其中工程措施48.95万元，植物措施63.78万元，临时措施19.92万元，独立费30.54万元，水土保持补偿费4.84万元。实际完成水土保持总投资统计见表3-8。

表3-8                    实际完成水土保持投资情况

| 序号 | 工程或费用名称 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- |
| 第一部分 | 工程措施 | 48.95 |
| 1 | 浆砌石排水沟 | 2.82 |
| 2 | 表土剥离 | 41.61 |
| 3 | 复耕 | 4.52 |
| 第二部分 | 植物措施 | 63.78 |
| 1 | 绿化 | 62.96 |
| 2 | 植被恢复 | 0.82 |
| 第三部分 | 临时措施 | 19.92 |
| 1 | 彩条布覆盖 | 1.99 |
| 2 | 砖砌体沉砂池 | 0.14 |
| 3 | 车辆清洗池 | 0.73 |
| 4 | 土质排水沟 | 0.06 |
| 5 | 砂土袋挡护 | 17.00 |
| 第四部分 | 独立费用 | 30.54 |
| 1 | 建设管理费 | 1.74 |
| 2 | 工程建设监理费 | 2.45 |
| 3 | 科研勘测设计费 | 4.35 |
| 4 | 水土保持方案编制费 | 10.00 |
| 5 | 水土流失监测费 | 12.00 |
| 6 | 水保设施竣工验收费、技术评估报告编制费 | 0.00 |
| 7 | 水土保持技术文件咨询服务费 | 0.00 |
| 一至四部分之和 | 134.66 |
| 基本预备费 | 0.00 |
| 水土保持补偿费 | 4.84 |
| 合计 | 168.03 |

三、水土保持投资增减情况及分析评价

本项目实际完成的水土保持措施总投资为168.03万元，比方案批复的设计总投资减少了61.18万元，其中主体工程中具有水保功能工程的投资减少了18.99万元，新增水土保持措施投资比方案设计的投资减少了42.19万元。水土保持总投资中工程措施投资减少了32.92万元，植物措施投资增加了0.12万元，临时措施投资减少了28.10万元，独立费用支出30.54万元，减少了12.72万元，基本预备费减少了3.91万元。

表3-9                 水土保持投资设计与实际完成情况对比表

| 序号 | 工程或费用名称 | 投资情况（万元） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 设计投资 | 实际投资 | 增（+）减（-） |
| 一、主体工程计列 | 90.11 | 71.12 | -18.99 |
| 1 | 工程措施 | 23.99 | 7.34 | -16.65 |
| 2 | 植物措施 | 63.66 | 63.78 | +0.12 |
| 3 | 临时措施 | 2.46 | 0.00 | -2.46 |
| 二、方案新增 | 139.10 | 96.91 | -42.19 |
| 1 | 工程措施 | 57.88 | 41.61 | -16.27 |
| 2 | 植物措施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 临时措施 | 29.21 | 19.92 | -9.29 |
| 4 | 独立费用 | 43.26 | 30.54 | -12.72 |
| 5 | 预备费 | 3.91 | 0.00 | -3.91 |
| 6 | 水土保持补偿费 | 4.84 | 4.84 | 0.00 |
| 合计 | 229.21 | 168.03 | -61.18 |

完成水土保持总投资的分析评价如下：

（1）主体工程计列投资完成情况的分析评价

工程措施投资：项目实际工程投资减少了16.65万元，主要原因是取水及原水输水管线从蒋家寨水库接出1237m均原为蒋家寨水库水源保护区范围，为了提高防护标准，在原水输水管线经过地形较陡的林地、草地部分下游将采用浆砌石挡墙进行永久挡护，而在工程实际建设中水源保护区经过调整后取水及原水输水管线从蒋家寨水库接出的1237m段已不属于水源保护区范围，故取消了挡墙的实施，因此导致工程措施投资增加。

植物措施投资：植物措施较水保批复增加了0.12万元，主要原因是实际建设中项目植被恢复面积增加，导致项目植物措施投资增加。

临时措施投资：建设中未实施主体设计的砂石料场拦挡，导致临时措施投资为零。

（2）方案新增投资完成情况的分析评价

工程措施投资：工程措施投资较水保批复减少16.27万元，主要是因为实际建设中取水及原水输水工程区、清水输水工程区沿线的土地复耕面积减小，导致投资减少。

临时措施投资：投资总计减少9.29万元，主要是实际建设中净水厂工程区内土质排水沟根据实际情况适当减少，取水及原水输水工程区、清水输水工程区内彩条布覆盖、砂土袋挡拦、土质排水沟均根据实际建设情况减少，导致临时措施投资减少。

独立费用：实际产生的独立费用较原方案减少了12.72万元，主要是因为项目水土保持监理纳入主体工程监理，实际未产生水土保持监理费用，实际产生的建设管理费、监测费较设计减少，同时未产生评估报告编制费及技术文件咨询服务费等。

# 4、水土保持工程质量

## 4.1质量管理体系

一、建设单位质量管理体系

建设单位在建设过程中，十分重视水土保持工作，以水土保持方案为技术指导，并结合项目建设实际情况，在领导的统一领导下，由主体工程项目部同时负责水土保持工作，项目部下设工程部和财务部，工程部具体负责主体工程建设质量、进度及水土保持措施的运行管理，对项目建设中的水土保持工作进行检查和验收，同时在建设过程中积极配合水行政主管部门的监督检查，为水土保持方案的顺利实施提供组织和领导保障，同时确保水土保持效益长期稳定发挥；财务部负责工程建设资金的统筹管理。

项目建设中的技术工作由工程部具体负责，并安排人员具体负责项目建设中水土保持措施的实施管理工作。同时要求监理单位派出监理工程师负责现场监督事宜，如图4-1。

在项目建设过程中，对工程质量则采取了抽查、巡查等方式进行控制，另设置了相应的质量问题处罚条例，对施工过程中出现的质量问题采取经济处罚的方式对质量进行控制。

图 4-1

在本项目的建设中，建设单位把施甸县城第二自来水厂供水工程水土保持工程建设和管理纳入了整个工程建设管理体系中，各级领导能够正确认识水土流失的水土保持工作的重要性，在建设中始终把工程质量放在第一位，最大限度保证水土保持工程治理效益。

二、监理单位质量管理体系

本项目的水土保持监理由主体工程监理单位同时负责监理，项目实行总监理工程师负责制，各专业监理工程师在总监理工程师的领导下开展工作，制定监理工作实施细则和办法，并对照实施项目建设监理工作，相应质量控制体系人员组成详见图4-2，在对工程实施监理过程中，监理单位按以下程序控制工程质量。

（1）在工程开工前认真的审查施工单位的施工组织设计的可行性、合理性，对不足之处提出相应的完善意见。

（2）在工程的各分部工程开工前审查施工单位上报的施工工艺，并对施工单位的技术交底情况进行检查，以保证不盲目生产。

（3）对进场的各种材料进行验收，不合格材料一律不得堆放在施工现场。

（4）在施工过程中，对各个工作面上的施工质量情况分别进行现场巡视、监理旁站等方法进行监理，对施工中的工序、工艺进行检查，对违规的操作、不合格单元工程一律要求施工单位返工。

（5）各单元工程的中间验收程序采取三检制度，施工班组自检、施工单位质量管理机构自检、监理验收，在施工单位自检合格的条件下，监理才进行验收签证，上一道工序验收不合格的条件下不得进行下一道工序的施工。

图 4-2

三、施工单位质量管理体系

施工单位在工程质量的控制上，实行项目经理负责制，机构设置如图4-3所示，实行三级控制的质量自检体系。

图 4-3

（1）专职质量检查员负责对项目的施工质量进行全面监控，每道工序专人负责质量检验，施工中严格执行“三检”制度，确定工程达到设计要求。

（2）项目经理对质量全面负责，项目部在项目经理的领导下对工程质量进行全方位的控制，最终对总公司负责。

（3）总公司质量检查组定期和不定期的对公司所属项目的工程质量进行抽检，对工程的质量做出内部评价，并责令各项目部完善自身不足之处。

## 4.2各防治分区水土保持工程质量评定

### 4.2.1项目划分及结果

根据《水土保持工程质量评定规程》SL336-2006，水土保持工程质量评定应划分为单位工程、分部工程、单元工程三个等级。

（1）单位工程：按照工程类型和便于质量管理的原则，按本项目实际情况划分为拦渣工程、临时防护工程、植被建设工程；

（2）分部工程：按照功能相对独立，工程类型的原则划分，按本项目实际情况划分为墙体、防洪排水、拦挡、点片状植被等分部工程；

（3）单元工程：主要按规范规定，结合工种、工序、施工的基本组成划分，是工程质量评定、工程计量审核的基础。

工程质量评定项目划分标准见表4-1，已经实施的工程按照水土保持分区进行了划分，具体划分见表4-2。

表4-1                工程质量评定项目划分标准

| 单位工程 | 分部工程 | 单元工程划分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 防护排导工程 | 排洪导流设施 | 每30～50m划分为一个单元工程，不足30m的可单独作为一个单元工程 | 本标准参照水利部—水土保持工程质量评定规程（SL336- 2006）制定。 |
| 土地整治工程 | 土地恢复 | 每100m2作为一个单元工程 |  |
| 临时防护工程 | 拦挡 | 每个单元工程量为5~100m，不足50m的可单独作为一个单元工程，大于100m的可划分为两个以上单元工程 |  |
|  | 覆盖 | 按面积划分，每100~1000m2作为一个单元工程，不足100m2的可单独作为一个单元工程，大于1000m2的可划分为两个以上的单元工程 |  |
|  | 沉砂 | 按容积分，每10~30m3为一个单元工程，不足10m2的可单独作为一个单元工程，大于30m3的可划分为两个以上的单元工程 |  |
|  | 排水 | 按长度划分，每50~100m作为一个单元工程 |  |
| 植被建设工程 | 点片状植被 | 以设计图斑作为一个单元工程，每个单元工程面积0.1hm2～1hm2，大于1hm2的可划分为两个以上单元工程 |  |

表4-2                        本项目划分情况表

| 单位工程 | 分部工程 | 措施 | 布置位置 | 单元数（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 临时防护工程 | 拦挡 | 砂土袋挡护 | 净水厂、取水及原水输水、清水输水工程区 | 20 |
|  | 覆盖 | 彩条布覆盖 | 净水厂、取水及原水输水、清水输水工程区 | 56 |
|  | 沉砂 | 砖砌体沉砂池 | 净水厂工程区 | 1 |
|  | 排水 | 车辆清洗池 | 净水厂工程区 | 1 |
|  |  | 临时排水沟 | 净水厂、取水及原水输水、清水输水工程区 | 4 |
| 防护排导工程 | 排洪导流设施 | 浆砌石排水沟 | 净水厂工程区 | 3 |
| 土地整治工程 | 土地恢复 | 复耕 | 取水及原水输水、清水输水工程区 | 355 |
| 植被建设工程 | 点片状植被 | 绿化 | 净水厂、取水及原水输水、清水输水工程区 | 3 |

### 4.2.2各防治分区工程质量评定

一、工程质量评定标准

质量评定程序为：施工单位自评，建设单位和监理单位抽验认定，质量监督机构核定。单元工程质量应由施工单位质检部门组织自评，监理单位核定；分部工程质量评定应在施工单位质检部门自评的基础上，由监理单位复核，建设单位核定。单位工程质量评定应在施工单位自评的基础上，由建设单位、监理单位复核，报质量监督单位核定，工程项目的质量等级应由该项目质量监督机构在单位工程质量评定的基础上进行核定。

1、单元工程质量评定

单元工程质量等级标准按《评定标准》规定执行。建设单位或工程部在核定单元工程质量时，除应检查工程现场外，还应对该单元工程的施工原始记录、质量检验记录等资料进行查验，确认单元工程质量评定表所填写的数据、内容的真实和完整性，必要时可进行抽检。并应在单元工程质量评定表中明确记载质量等级的核定意见。

2、分部工程质量评定

符合下列条件的可确定为合格：①单元工程质量全部合格；②中间产品质量及原材料质量全部合格。

符合下列条件的可确定优良：1、单元工程质量全部合格，其中有50%以上达到优良，主要单元工程、重要隐蔽工程及关键部位的单元工程质量优良，且未发生过质量事故；2、中间产品和原材料质量全部合格。

3、单位工程质量评定

符合下列条件的可确定合格：①分部工程质量全部合格；②中间产品质量及原材料质量全部合格；③大中型工程外观质量得分率达到70%以上；④施工质量检验资料基本齐全。

符合下列条件的可确定优良：①分部工程质量全部合格，其中有50%以上达到优良，主要分部工程质量优良，且施工中未发生过重大质量事故；②中间产品和原材料质量全部合格；③大中型工程外观质量得分率达到85%以上；④施工质量检验资料齐全。

4、工程项目质量评定

合格标准：单位工程质量全部合格。

优良标准：单位工程质量全部合格，其中有50%以上的单位工程质量优良，且主要单位工程质量优良。

二、项目质量评定结果

本项目的水土保持工程措施的检验评定都纳入主体工程检验评定，其项目主要为拦渣工程，其余植被建设、临时措施则按相应的质量检验体系和检验方法进行评定，本项目水土保持工程质量评定结果详见表4-3。

表4-3                                        工程措施工程质量评价情况统计表

| 单位工程 | 分部工程 | 布置位置 | 单元工程数（个） | 施工队自评 | 监理单位复评 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 合格项数 | 合格率% | 优良项数 | 优良率% | 分部质量评定等级 | 合格项数 | 合格率% | 优良项数 | 优良率% | 分部质量评定等级 |
| 临时防护工程 | 拦挡 | 净水厂、取水及原水输水、清水输水工程区 | 20 | 20 | 100 | 12 | 60.00 | 优良 | 20 | 100 | 12 | 60.00 | 优良 |
|  | 覆盖 | 净水厂、取水及原水输水、清水输水工程区 | 56 | 56 | 100 | 26 | 46.43 | 合格 | 56 | 100 | 33 | 58.93 | 合格 |
|  | 沉砂 | 净水厂工程区 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 | 优良 | 1 | 100 | 1 | 100 | 优良 |
|  | 排水 | 净水厂工程区 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0.00 | 合格 | 1 | 100 | 0 | 0.00 | 合格 |
|  |  | 取水及原水输水、清水输水工程区 | 4 | 4 | 100 | 1 | 25.00 | 合格 | 4 | 100 | 2 | 50.00 | 合格 |
| 防护排导工程 | 排洪导流设施 | 净水厂工程区 | 3 | 3 | 100 | 1 | 33.33 | 合格 | 3 | 100 | 1 | 33.33 | 合格 |
| 土地整治工程 | 土地恢复 | 取水及原水输水、清水输水工程区 | 355 | 355 | 100 | 170 | 47.89 | 合格 | 355 | 100 | 195 | 54.93 | 合格 |
| 植被建设工程 | 点片状植被 | 净水厂、取水及原水输水、清水输水工程区 | 3 | 3 | 100 | 2 | 66.67 | 优良 | 3 | 100 | 2 | 66.67 | 优良 |
| 合计 | 443 | 443 | 100 | 213 | 48.08 | 合格 | 443 | 100 | 213 | 48.08 | 合格 |

## 4.3弃渣场稳定性评估

根据施工记录及监理资料等分析，项目建设开挖土石方全部回填利用，无多余弃渣产生，未设置弃渣场，不涉及弃渣场稳定性评估。

## 4.4总体质量评价

根据以上评定结论，按照水土保持工程质量评定标准，确定本项目水土保持措施工程质量达到合格。评定标准及评定结果见表4-4。

表4-4               工程合格、优良评定标准及结论

| 序号 | 评定项目 | 评定情况 | 评定结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单元工程评定 | 443个单元工程质量全部合格，213个单元达到优良，优良率达到48.08％。 | 合格 |
| 2 | 分部工程评定 | 7个分部工程全部合格、3个分部达到优良，优良率达到42.85% | 合格 |
| 3 | 单位工程评定 | 4个单位工程全部合格，1个单位工程达到优良，优良率达到25% | 合格 |
| 本项目工程评定结论 | 合格 |

# 5、项目初期运行及水土保持效果

## 5.1初期运行情况

施甸县城第二自来水厂供水工程于2015年3月开工，并于2016年12月竣工。为确保主体工程设计及水土保持方案中各项措施的实施，在建设单位领导的统一领导下，由主体工程项目部同时负责水土保持工作，项目部下设工程部和财务部，建设单位工程部主要负责组织实施水土保持工作的领导、管理和监督工作，由监理单位负责质量检查，施工单位负责实施。

本项目建设过程中，建设单位工程部始终与施工单位、监理单位严把质量关，保障工程质量。水土保持措施实施后，对各类水土保设施运行情况进行了检查，雨水系统、绿化等工程措施完成较好，完成工程量基本符合工程建设实际情况，工程质量满足设计标准，外观质量稳定，运行情况良好；项目各分区绿化植被生长状况良好，满足水土保持设计专项验收条件。总之已实施的各项具有水土保持功能的措施没有发现质量方面的问题，各项措施发挥了应有的效益，质量稳定，运行情况良好。施甸县城第二自来水厂供水工程实施的水土保持工程措施运行情况如表5-1所示。

表5-1               项目实施的水土保持措施运行情况

| 措施分类 | 布设区域 | 措施 | 完好程度 | 运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程措施 |  | 土地复耕 | 恢复耕地种植 | 运行良好 |
|  | 净水厂工程区 | 浆砌石排水沟 | 排水断面设计符合要求，未出现积水、淤堵等情况 | 运行良好 |
|  | 清水输水工程区 | 土地复耕 | 恢复耕地种植 | 运行良好 |
| 植物措施 |  | 绿化 | 绿化树种选择合理，经自然恢复后，林草覆盖度达标 | 运行良好 |
|  | 取水及原水输水工程区 | 植被恢复 | 草种、树种选择合理，成活率较高 | 运行良好 |
|  | 清水输水工程区 | 植被恢复 | 草种、树种选择合理，成活率较高 | 运行良好 |
| 临时措施 | 取水及原水输水工程区 | 彩条布覆盖 | 覆盖到位、对堆土起到遮盖作用 | 已撤除 |
|  |  | 土质排水沟 | 排水断面设计符合要求，未出现积水、淤堵等情况 | 已撤除 |
|  |  | 砂土袋挡护 | 无破损，能满足拦挡要求 | 已撤除 |
|  | 净水厂工程区 | 彩条布覆盖 | 覆盖到位、对堆土起到遮盖作用 | 已撤除 |
|  |  | 土质排水沟 | 排水断面设计符合要求，未出现积水、淤堵等情况 | 已撤除 |
|  |  | 砂土袋挡护 | 无破损，能满足拦挡要求 | 已撤除 |
|  |  | 砖砌体沉砂池 | 无破损，能满足沉砂要求 | 已撤除 |
|  |  | 车辆清洗池 | 无破损，能满足使用 | 已撤除 |
|  | 清水输水工程区 | 彩条布覆盖 | 覆盖到位、对堆土起到遮盖作用 | 已撤除 |
|  |  | 土质排水沟 | 排水断面设计符合要求，未出现积水、淤堵等情况 | 已撤除 |
|  |  | 砂土袋挡护 | 无破损，能满足拦挡要求 | 已撤除 |

## 5.2水土保持效果

项目区属以水力侵蚀为主的西南土石山区，土壤侵蚀模数允许值为500t/km2·a。通过各项水土保持工程措施和植物措施的实施，项目建设区各分区的土壤侵蚀模数均低于或等于容许值。根据同类工程情况和当地土壤侵蚀模数计算得到项目建设区扰动面积原生侵蚀模数为993.30t/km2·a。根据监测，工程区经过治理后，平均土壤侵蚀模数为485t/km2·a。

本项目于2015年3月开工，并于2016年12月竣工。根据监测得到项目建设区2017年9月份的六项指标均达标，各项指标分别为；

扰动土地整治率：项目建设时扰动地表总面积为9.7271hm2，建设中对9.5671hm2进行了整治，扰动土地治理率为98.28%。

水土流失总治理度：项目建设造成水土流失的面积（不含永久建筑、硬化面积）为8.9041hm2，通过各种防治措施的有效实施，水土流失治理达标面积为8.5401hm2，水土流失治理度为95.52%。

拦渣率：根据项目施工及监理资料，本项目建设过程中产生的土石方全部回填利用，无多余弃渣产生。通过查看施工记录照片可知，项目建设中开挖土石方无外溢现象，项目拦渣率达到96%以上，达到防治目标。

土壤流失控制比：项目建设区原生土壤侵蚀模数为993.30t/km2·a，容许土壤流失模数500t/km2·a，通过各项措施的实施，项目建设区平均土壤侵蚀模数为485/km2·a，土壤流失控制比为1.03。

林草植被恢复率：项目建设区可恢复林草植被面积3.5343hm2，实际植被恢复面积3.4543hm2，林草植被恢复率可达到97.73%。

林草覆盖率：项目建设区面积为9.7271hm2，林草措施达标面积3.5343hm2，林草覆盖率可达到36.33%。

综上分析，项目六项防治指标均达到或超过了方案设计的目标值，从防治效果分析，项目建设区由于建设活动引发的水土流失已得到有效控制。

## 5.3公众满意度调查

本项目周边有S232省道、施木公路及乡村道路等，根据施工及监理资料，同时通过现场调查、走访了解，项目建设中未对周边环境、设施产生大的影响，项目的建设有效地促进地方总体发展，带动农民经济效益，周边居民对本项目的建设持满意态度。

# 6、水土保持管理

## 6.1组织领导

施甸县城第二自来水厂供水工程的水土保持工作在县水务部门的领导下开展，施甸县水务局为县级具体管理机构。

施甸县城第二自来水厂供水工程水土保持工程设计、施工、运行管理、监测、监督以及验收单位包括：

方案编制单位：云南兴禹生态环境建设有限责任公司；

水土保持工程施工单位：云南昀锋建筑有限公司、施甸县鑫源建设有限公司；

监理单位：云南世博建设监理有限责任公司；

运行管理单位：昆明滇池水务股份有限公司；

水土保持监测单位：云南兴禹生态环境建设有限责任公司；

水土保持设施验收报告编制单位：昆明天杲环境咨询有限公司。

建设单位在建设过程中，十分重视水土保持工作，以水土保持方案为技术指导，并结合项目建设实际情况，在领导的统一领导下，由主体工程项目部同时负责水土保持工作，工程部具体负责主体工程建设质量、进度及水土保持措施的运行管理等，财务部负责工程建设资金的统筹管理。

项目建设中的技术工作由工程部具体负责，并安排人员具体负责项目建设中水土保持措施的实施管理工作。依据水土保持相关法律法规，工程部具体完成了以下工作：

（1）2015年7月委托云南兴禹生态环境建设有限责任公司编制完成了项目水土保持方案可行性研究报告书并取得相关行政批复；

（2）2015年3月底委托云南兴禹生态环境建设有限责任公司开展项目水土保持监测工作；

（3）项目建设中实施了排水、绿化、复耕、植被恢复、临时拦挡、临时排水、临时覆盖、沉砂，车辆清洗池等措施，减少了工程建设引发的水土流失；

（4）建立健全各项档案，积累、分析、整编资料，总结经验，不断改进水土保持管理工作。

## 6.2规章制度

本项目建设中，建设单位工程部、财务部共同建立健全了各项规章制度，并将水土保持工作纳入主体工程的管理中，制定了相应的工程管理、施工管理、财务管理等办法，结合项目的具体情况，具体制定了《合同管理控制程序》、《进度控制程序》、《质量管理控制程序》、《投资控制程序》和《信息管理办法》等制度。

施工单位和监理单位则根据相关行业规定和要求，制定了《建筑安全生产管理制度》、《工程质量管理办法》、《工地例会制度》等，保证了项目水土保持工程的质量，为有效治理项目建设引发的水土流失及危害，发挥水土保持工程的最大效益提供了强有力的保障。

## 6.3建设管理

在水土保持工程建设过程中，建设单位将水土保持工程并入主体工程同步实施，建设中严格执行了工程基本建设程序，工程质量管理严格实行“项目法人负责”制，施工单位保证和政府机构监督相结合的管理体系，建设单位按分级管理的原则，施甸县水务局作为项目中水土保持工程的行政主管部门和具体管理机构。

在工程的施工过程中，施甸县水务局按照国水利部有关规程、规范和规定文件要求，严格执行基本建设程序，履行报批手续。监督工作中主要做了两方面的工作：一是监督检查，二是指导协调工作。

在工程施工期间，施甸县水务局采取定期或不定期巡查的方式进行质量监督，巡查工地现场，检查参建单位的质量体系，质量保证体系，质量管理规章制度，施工安全等各项制度，现场抽查单元工程的签证资料、中间产品的质量情况，对在工程中发现的问题和不足，及时在现场与参建方共同研究、分析、寻找解决的途径和方法；及时协调建设过程中的各项工作，确保了项目水土保持工程的顺利完成。

## 6.4水土保持监测

为客观评价本项目水土保持设施实施情况及水土保持设施对工程建设水土流失的防治效果，并为工程水土保持专项验收提供必备的监测资料，建设单位于2015年3月委托云南兴禹生态环境建设有限责任公司进行本项目水土保持监测工作。

监测单位根据项目建设情况，确定本项目水土保持监测时段为2015年3月~2017年9月，并确定了以下监测实施方案：

（1）监测范围以批复的水土流失防治责任范围为基准，同时根据项目实际建设情况对项目建设区和直接影响区开展监测；

（2）监测工作针对项目建设期和自然恢复期开展，本项目监测主要针对动态变化进行，监测重点为动态植被生长、道路硬化及排水等情况；

（3）对项目的建设期和自然恢复期，通过实地调查、查阅相关施工记录、监理资料、竣工验收资料、施工照片，了解项目建设水土保持措施实施时段、工程量及质量评定情况等，与建设单位、施工单位、监理单位座谈交流，了解工程建设过程中的水土保持工作开展情况，并对施工资料、监理资料、施工照片中的相关内容进行核实；

（4）水土流失防治责任范围、弃渣量、土壤流失量、水土保持措施实施数量等监测数据主要通过实地测量进行采集，并与批复的建设期相关指标进行比对，以评价项目已实施的水土保持设施是否满足项目建设期水土保持设施验收的相关要求。

根据以上监测实施方案，监测组组织相关技术人员于2015年3月~2017年9月开展了7次现场监测，主要任务是结合监测内容完成监测数据采集工作，获取项目防治效果照片。于2017年12月编制完成《施甸县城第二自来水厂供水工程水土保持监测总结报告》。

## 6.5水土保持监理

建设单位委托云南世博建设监理有限责任公司承担本项目主体工程监理的同时负责水土保持工程监理任务，在接到任务后立即组织成立了项目工程监理部，在总监理工程师的领导下，安排监理工程师3名人员进驻施工现场，开展监理工作。

## 6.6水行政主管部门监督检查意见落实情况

在工程的施工过程中，施甸县水务局按照国家水利部有关规程、规范和规定文件要求，严格执行基本建设程序，履行报批手续。监督工作中主要做了两方面的工作：一是监督检查，二是指导协调工作。

依据施甸县水务局监督检查，要求建设单位及时进行水土保持设施验收。建设单位依据监督检查要求，委托监测单位进行水土保持监测，同时委托第三方机构编写水土保持设施验收报告。

## 6.7水土保持补偿费缴纳情况

本项目建设占地类型为草地、林地、水域及水利设施用地、水田、坡耕地、交通运输用地（硬化路面），其中林地、草地、水田为损坏水土保持设施，根据《水保方案》及实际建设占地情况，损坏水土保持设施面积为4.8369hm²，需缴纳4.84万元水土保持补偿费，目前该费用已依法缴纳。

## 6.8水土保持设施管理维护

水土保持工程的正常运行才能保证项目建设的顺利进行，因此，在项目建设过程中，建设单位组织了工程部的监督人员对项目施工过程中的水土保持工程进行巡查，对损坏的水土保持工程及时组织施工人员及时修复，对项目建设区内已实施绿化的部分监督工程负责人做好抚育及管护工作等。

# 7、结论

## 7.1结论

施甸县城第二自来水厂供水工程水土保持设施的建设已全部完成，水土流失防治责任范围内的各类开挖面、临时堆渣点、直接影响区等基本得到了治理，施工过程中的水土流失得到了有效控制。完成的水土保持设施较好地发挥了保持水土、改善环境的作用，实施的水土保持设施符合水土保持法律法规和规程规范及技术标准的有关规定和要求，水土保持专项投资落实，各项工程安全可靠、质量合格，工程总体质量达到合格标准，水土流失防治符合开发建设类项目的防治标准，达到水土保持设施专项验收条件。

## 7.2遗留问题安排

施甸县城第二自来水厂供水工程水土保持设施经验收后，建设单位拟定在下阶段水土保持工作安排如下：

（1）对水土保持工程结合主体工程进行维护和管理，做好水土保持设施的管理、维护，建立管理养护责任制，对出现的局部损坏进行修复、加固，绿化措施及时进行抚育，使其水土保持功能不断增强，发挥长期、稳定的保持水土、改善生态环境的作用。

（2）加强对水保措施的运行情况和水土流失状况的巡视工作，确保水保措施落实到位。

（3）为方便水土保持工程管理和运行质量的检查，将水土保持方案设计资料及图表、年度施工进度、年度经费使用等技术经济指标、水土保持效益指标以及检查验收的全部文件、报告、图表等资料归档管理。

# 8、附件及附图论

## 8.1附件

（1）发改委文件；

（2）水土保持方案批复；

（3）分布工程和单元工程验收签证资料；

（4）验收照片。

## 8.2附图

（1）项目总平面布置图；

（2）防治责任范围及水土保持措施竣工验收图。

项目防治效果照片

# Text boxes

施甸县城第二自来水厂供水工程负责人

财务部

工程部

负责工程建设资金的统筹管理

负责水土保持综合事务及管理工作

总监理工程师

电气工程专业监理、同时负责水保工程监理

工程土建监理、同时负责水保工程监理

总公司质量检查组

项目经理

专职质量检查员