富源县大河镇金晶煤矿一号井机械化改造项目

水土保持监理总结报告

江西省煤矿设计院

2018年10月

目  录

1 工程概况	1

1.1 主体工程特性及水土保持方案设计概况	1

1.2 施工平面布置	4

1.3 工程建设各方及监理范围、内容、目标	5

1.4 工程投资、工期、质量实施结果及完成工作量	7

2 主要设计指标	9

2.1 防治分区	9

2.2 水土流失防治目标	9

3 施工监理	11

3.1 监理依据	11

3.2 监理组织机构及人员	12

3.3 监理措施和方法	13

4 施工过程监理	14

4.1 工程质量控制	14

4.2 工程进度控制	16

4.3 工程投资控制	17

4.4 合同管理	17

4.5 信息管理	18

4.6 组织协调	18

4.7 内业记录、存档	18

5 工程质量评定	19

5.1 项目划分	19

5.2 工程质量评定依据、标准及组织程序	19

5.3 质量评定	19

6 施工过程主要变更	21

6.1 建（构）筑物区	21

6.2 道路及场地区	21

6.3 绿化用地区	21

6.4 防治责任范围变化	21

7 工程实施情况综述及存在问题	23

7.1 工程实施情况综述	23

7.2 存在问题及建议	24

8 附图	25

前 言

金晶煤矿始建于2000年3月，2001年投产，开采矿种为煤，开采方式为地下开采，生产规模为9万吨/年。煤矿前期采用斜井开拓，采用走向长壁后退式采煤法，湿式电煤钻打眼，放炮落煤，工作面采用单体液压支柱配铰接顶梁支护顶板，全部垮落法管理顶板。通风方法采用机械抽出式，通风方式采用分列式。工作面采用可弯曲刮板运输机运输，水平大巷蓄电池机车运输，斜井绞车提升矿车运输。煤矿自2012年至今，由于受国家政策的影响一直处于停产整顿状态；矿山前期开采主要开采主斜井以北块段M3、M5、M7、M9煤层，现已形成采空区面积32.19hm2，开采资源量约77万t，产生煤矸石约7.70万m3，办公生活区场地回填煤矸石约0.95万m3、工业场地矸石周转场地堆存煤矸石约3.80万m3、其余煤矸石已全部销售作为制砖原料使用。

煤矿自开矿至今，曾委托相关单位对煤矿开展水土保持方案编制工作并由云南省水利厅组织评审通过，但由于煤矿开采历史久远、建设单位接管人员变动及资料归档不规范等原因，原水土保持方案已找不到；据建设单位介绍，煤矿以前未开展过水土保持设施验收工作。据现场调查，煤矿前期建设及开采过程中，基本按照原水土保持方案设计及矿区实际要求实施了相关水土保持工程，如：工业场地储煤场及矸石周转场地东侧邻溪沟区域砖砌排水沟、办公生活区煤矸石回填场地下游浆砌石挡墙等措施，对煤矿前期建设及开采可能产生的水土流失起到了较好的防治作用，水土流失防治效果明显，未出现明显水土流失危害。

富源县大河镇金晶煤矿一号井机械化改造项目由富源县大河镇金晶煤矿负责组织建设，金晶煤矿自2012年至今，由于受国家政策的影响一直处于停产整顿状态；2014年10月28日，获《云南省煤矿整顿关闭工作联席会议办公室关于曲靖市煤炭产业结构调整转型升级方案的审查确认意见（第二批）》（云煤整审〔2014〕23号）。 此后，建设单位于2016年1月委托丽江权鑫科技服务有限公司完成《富源县大河镇金晶煤矿测量报告》；于2016年3月委托云南省煤田地质局完成《云南省富源县金晶煤矿一号井生产勘探报告》，并于2016年9月6日获云南省国土资源厅《关于<云南省富源县金晶煤矿一号井生产勘探报告>矿产资源储量评审备案证明》（云国土资储备字〔2016〕76号）；于2016年9月委托江西省煤矿设计院完成《富源县大河镇金晶煤矿一号井矿产资源开发利用方案》，并于2016年10月18日获云南省国土资源厅《矿产资源开发利用方案评审意见表》（云地资规研矿开审〔2016〕080号）；于2016年9月委托江西省煤矿设计院完成《富源县大河镇金晶煤矿一号井机械化改造项目初步设计》，并于2017年1月16日获曲靖市煤炭工业局文件《曲靖市煤炭工业局关于富源县大河镇金晶煤矿一号井机械化改造项目初步设计的批复》（曲煤复〔2017〕5号）。

2016年11月富源县大河镇金晶煤矿委托陆良县永盛水利水电勘察设计有限公司承担本工程水土保持方案的编制工作。于2017年1月编制完成《富源县大河镇金晶煤矿一号井机械化改造项目水土保持方案初步设计报告书》(送审稿)。

2017年1月20日，曲靖市水务局在曲靖市召开了《富源县大河镇金晶煤矿一号井机械化改造项目水土保持方案初步设计报告书（送审稿）》评审会。与会代表和专家对《报告书》进行了认真讨论和评审，基本同意通过该《报告书》；并形成“修改意见”。会后我公司项目组严格按照专家意见对报告进行了认真修改，于2017年2月完成了《富源县大河镇金晶煤矿一号井机械化改造项目水土保持方案初步设计报告书（报批稿）》。2017年3月21日，曲靖市水务局以“曲水保许〔2017〕15号”准予富源县大河镇金晶煤矿一号井机械化改造项目水土保持方案的行政许可决定书。

矿区范围由14个拐点坐标圈定，矿区范围面积0.9017km2，设计开采标高+1750m～+1500m，生产能力30万t/a，矿井设计可采储量607.5万t，矿井服务年限约14.5a。

富源县大河镇金晶煤矿一号井机械化改造项目主要建设井巷工程和地面生产系统工程。井巷工程利用原主斜井改造为回风斜井，其余原井口全部关闭停止使用，同时新掘进主斜井及副斜井；井巷工程总量6368.0m/52674.2m3，其中新增岩巷2028.0m/19603.1m3、半煤岩巷3738.0m/27337.1m3，改造利用岩巷602.0m/5734.0m3。地面生产生活系统保留原变压楼、办公楼，其余全部拆除重建消防冷却水池、瓦斯抽采泵房、通风机房配电间、油脂库、筛选楼、机械车间、器材库、坑木加工房、矿井水处理站、压风机房、储煤场及矸石周转场地、单身宿舍、联合建筑、门口值班室等；同时对原矿区道路进行改造为水泥砼路面。

富源县大河镇金晶煤矿一号井机械化改造项目总占地面积3.55hm2，其中工业场地区3.37hm2、报废场地区0.16hm2、附属工程区0.02hm2；工程占地面积中，沿用原煤矿建设用地2.45hm2、此次新增占地1.10hm2；煤矿机械化改造占地类型主要有建设用地1.06hm2、交通运输用地0.08hm2、林地0.34hm2、草地0.73hm2、梯坪地0.53hm2、水田0.09hm2、其它土地0.72hm2。

本项目已于2017年5月开工建设，于2018年9月地面工程建设完成，设备安装工程计划于2018年12月完成。地面设施总工期17个月；煤矿矿井服务年限约12.50年。项目概算总投资12119.00万元，其中土建投资1424.63万元；工程建设所需资金全部由建设单位自筹。

为确保水土保持工程有序进行，确保工程建设中水土保持措施的落实，富源县大河镇金晶煤矿委托我公司（江西省煤矿设计院）对富源县大河镇金晶煤矿一号井机械化改造项目进行监理，同时将水土保持监理一并纳入主体工程监理中。我公司监理部进驻后，根据相关规定要求，在进行主体工程监理的同时同步开展了水土保持监理工作，而水保监理工作的重点是对水土保持工程实施质量、投资、进度控制，项目合同管理、信息管理，以及协调有关各方关系，即所谓的“三控制”、“二管理”、“一协调”。同时为项目的完全文明施工、水土流失防治等综合目标服务。

我单位在监理工作过程中，得到了富源县大河镇金晶煤矿、曲靖市水务局、富源县水务局、当地政府等单位的大力支持和协助，在此一并致谢！

# 工程概况

## 主体工程特性及水土保持方案设计概况

### 主体工程概况

金晶煤矿始建于2000年3月，2001年投产，开采矿种为煤，开采方式为地下开采，生产规模为9万吨/年。本次改造为单独保留矿井，项目由富源县大河镇金晶煤矿负责组织建设，矿区范围由14个拐点坐标圈定，矿区范围面积0.9017km2，设计开采标高+1750m～+1500m，生产能力30万t/a，矿井设计可采储量607.5万t，矿井服务年限约14.5a。

建设内容：包括井巷工程和地面生产系统工程。井巷工程利用原主斜井改造为回风斜井，其余原井口全部关闭停止使用，同时新掘进主斜井及副斜井；井巷工程总量6368.0m/52674.2m3，其中新增岩巷2028.0m/19603.1m3、半煤岩巷3738.0m/27337.1m3，改造利用岩巷602.0m/5734.0m3。地面生产生活系统保留原变压楼、办公楼，其余全部拆除重建消防冷却水池、瓦斯抽采泵房、通风机房配电间、油脂库、筛选楼、机械车间、器材库、坑木加工房、矿井水处理站、压风机房、储煤场及矸石周转场地、单身宿舍、联合建筑、门口值班室等；同时对原矿区道路进行改造为水泥砼路面。

富源县大河镇金晶煤矿一号井机械化改造项目总占地面积3.55hm2，其中工业场地区3.37hm2、报废场地区0.16hm2、附属工程区0.02hm2；工程占地面积中，沿用原煤矿建设用地2.45hm2、此次新增占地1.10hm2；煤矿机械化改造占地类型主要有建设用地1.06hm2、交通运输用地0.08hm2、林地0.34hm2、草地0.73hm2、梯坪地0.53hm2、水田0.09hm2、其它土地0.72hm2。

本项目已于2017年5月开工建设，于2018年9月地面工程建设完成，设备安装工程计划于2018年12月完成。地面设施总工期17个月；煤矿矿井服务年限约12.50年。项目概算总投资12119.00万元，其中土建投资1424.63万元；工程建设所需资金全部由建设单位自筹。

富源县大河镇金晶煤矿一号井机械化改造项目建设单位为富源县大河镇金晶煤矿；主体工程设计单位为江西省煤矿设计院；质量监督单位为富源县大河镇金晶煤矿工程建设管理部和安全质量监察部；水土保持方案编制单位为陆良县永盛水利水电勘察设计有限公司；施工单位为富源县大河镇金晶煤矿；主体工程监理单位和水土保持工程监理单位均为江西省煤矿设计院；水土保持监测单位为云南云一矿山工程有限公司。

表1.1-1  工程特性表

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 井田面积 | km2 | 0.9017 |  |
| 2 | 煤层 |  |  |  |
| 2.1 | 可采煤层层数 | 层 | 7 | M3、M5、M7、M9、M11、M13、M15 |
| 2.2 | 可采煤层厚度 | m | 0.85-3.23 |  |
| 2.3 | 煤层倾角 | ° | 24-39 | 平均35° |
| 3 | 储量 |  |  |  |
| 3.1 | 查明资源量 | 万t | 1285 |  |
| 3.2 | 已开采资源量 | 万t | 77 |  |
| 3.3 | 保有资源量 | 万t | 1208 |  |
| 3.4 | 工业资源/储量 | 万t | 1073.20 | 可信度系数取值0.8 |
| 3.5 | 设计利用储量 | 万t | 922.11 | 永久煤柱损失151.09万吨 |
| 3.6 | 设计可采储量 | 万t | 639.89 | 回采率薄煤层按0.85，中厚煤层按0.80 |
| 4 | 煤质 |  | 焦煤 | JM25 |
| 5 | 矿井设计生产能力 | 万t/a | 30 |  |
| 6 | 矿井服务年限 | a | 14.5 |  |
| 7 | 矿井设计工作制度 |  |  |  |
| 7.1 | 年工作天数 | d | 330 |  |
| 7.2 | 单回采面日工作班数 | 班 | 2 |  |
| 8 | 井田开拓 |  |  |  |
| 8.1 | 开拓方式 |  | 斜井开拓 |  |
| 8.2 | 采区数目 | 个 | 3 |  |
| 8.3 | 采煤方法 |  | 走向长壁 |  |
| 9 | 采煤机械化装备 |  |  |  |
| 9.1 | 采煤机械 |  | 无链电牵引双滚筒采煤机 |  |
| 9.2 | 工作面支柱设备 |  | 单体液压支柱+0.8mπ型长钢梁支护顶板 |  |
| 9.3 | 顺槽运煤机械 |  | 刮板输送机 |  |
| 9.4 | 工作面运煤机械 |  | 刮板运输机 |  |
| 10 | 通 风 |  |  |  |
| 10.1 | 瓦斯等级 |  | 高瓦斯矿井 |  |
| 10.2 | 通风方法 |  | 机械抽出式 |  |
| 10.3 | 通风方式 |  | 中央并列式 | 回风斜井担负全矿的回风任务 |
| 11 | 井下运输方式及设备 |  |  |  |
| 11.1 | 运输方式 |  | 带式输送机运煤 |  |
| 11.2 | 机车型号 |  | DTL型固定带式输送机 |  |
| 12 | 井巷工程量 | m/m3 | 6368.0/52674.2 |  |
| 12.1 | 岩巷 | m/m3 | 2523.0/21113.5 | 改造利用岩巷602.0m/5734.0m3 |
| 12.2 | 半煤岩巷 | m/m3 | 3738.0/27337.1 | 新掘进 |
| 13 | 建设工期 | 月 | 18 | 2017年5月～2018年10月 |
| 14 | 项目总投资 | 万元 | 12119.00 | 其中土建投资1424.63万元 |

### 水土保持设计概况

#### 防治责任范围

2017年3月21日，曲靖市水务局以“曲水保许〔2017〕15号”准予富源县大河镇金晶煤矿一号井机械化改造项目水土保持方案的行政许可决定书，确定了工程水土流失防治责任范围总面积为77.39hm2，包括项目建设区3.55hm2和直接影响区73.84hm2。

表1.1-2     方案批复水土流失防治责任范围范围表

| 分区 | 占地类型及面积（hm2） | 直接影响区（hm2） | 防治责任范围（hm2） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 建设用地 | 交通运输用地 | 林地 | 草地 | 梯坪地 | 水田 | 其它土地 | 小计 |  |  |
| 工业场地区 | 0.98 | 0.08 | 0.34 | 0.71 | 0.51 | 0.09 | 0.66 | 3.37 | 1.57 | 4.94 |
| 报废场地区 | 0.08 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.06 | 0.16 | 0.12 | 0.28 |
| 附属工程区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
| 采空塌陷区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.14 | 72.14 |
| 合计 | 1.06 | 0.08 | 0.34 | 0.73 | 0.53 | 0.09 | 0.72 | 3.55 | 73.84 | 77.39 |

#### 水土保持措施设计概况

一、水土保持措施总体布局

防治措施总体布局按照系统工程原理，处理好局部与整体、单项与综合、眼前与长远的关系，争取以投资省、效益好、可操作性强的水土流失防治措施，有效地控制水土流失防治责任范围内的水土流失。针对各防治分区所处位置、地形地貌、自然条件、施工工艺及水土流失产生特点，结合主体工程具有水土保持功能工程，采取有效的工程措施、植物措施、临时防护措施，进行全面防护，以形成完整、科学的水土流失防护体系，达到良好的防治效果。根据本项目特点及主体工程设计中已具有水土保持功能的措施，设计如下水土流失综合防治措施体系：

（1）工业场地区

据初步设计方案，主体工程已设计工业场地区不界定为水土保持的砖砌围墙、场地硬化、高填区域挡土墙等和界定为水土保持的截水沟、排水沟、开挖边坡护脚挡墙、矸石周转场地挡土墙及植被绿化等措施，已设计措施基本能够满足工业场地生产运行期水土流失防治要求。但施工期主体工程设计措施未能及时实施而发生效益，为避免降雨冲刷裸露面而造成水土流失，本方案将新增基建期临时排水及沉砂池措施。据煤矿生产运行工艺，工业场地运行过程中可能产生大量粉尘，降雨冲刷后粉尘极易随排水沟而流入下游铜厂河；据此本方案主要补充排水沟出口处沉砂措施。

（2）报废场地区

报废场地区主要主要为煤矿前期建设及开采不再使用场地区域，煤矿今后开采将不再使用，本方案主要考虑对其原构筑物进行拆除并采取土地整治措施。

（3）附属工程区

附属工程区主要包括煤矿生产生活高位水池、防尘备用水池等区域，本方案主要新增场地建设前表土剥离措施、场地建成后施工迹地区域植被恢复措施等。

（4）采空塌陷区

采空塌陷区在煤矿建设及生产运行过程中不对其直接扰动，为此本方案主要对其加强监督管理及监测要求，不具体设计水土保持措施。

## 工程组成及总体布置

根据煤层赋存条件、地质地形条件及原矿井的开采状况和铁路、公路等外部运输条件，并结合井下开拓布局，主、副、风井工业场地布置在富源县大河镇境内一地势较平缓的地带，场地标高+1746.0m左右，该地地势较为平缓。

根据矿井开拓、煤炭地面生产工艺，以及场区地形、地质条件，对工业场地进行合理的功能分区，工业场地主要分为生产区、辅助生产区、行政福利设施区三个功能区。

生产区位于工业场地北部，煤矿主斜井采用斜井开拓，井口坐标X = 2828372.260、Y = 35435900.000、Z = +1746.000、α= 301°45′38″。主斜井担任矿井的原煤运输任务，生产区分二个平台。主斜井地面生产系统为皮带走廊运输，场地标高+146.0m，原煤由井底煤仓通过矿车运出主斜井，再经皮带走廊运至距主斜井北侧约20m储煤场待运。

辅助生产区位于工业场地南部，副斜井为斜井开拓，井口坐标X = 2828317.050、Y = 35435924.140、Z = +1739.098、α=301°45′38″。副斜井担任矿井的人员上下井、材料、矸石的运输。辅助生产区分为二个平台，场地标高+1740.00m，地面窄轨铁路连接副斜井南侧的机修车间、器材库及坑木场。矸石用矿车通过窄轨铁路运至副斜井西南约50m处临时矸石装车场，场地标高+1740. m，并翻倒至临时矸石装车场内，矸石待运；矸石周转场地位于行政福利设施区南侧；地面变电所利用原有的变压楼，距副斜井井口西南侧约60.0m。

行政福利设施区位于工业场地西侧，场地设计标高+1748.0m，区内设单身宿舍、办公室、联合建筑等。

## 工程建设各方及监理范围、内容、目标

### 参建各方

1、建设单位：富源县大河镇金晶煤矿

2、设计单位：

（1）主体工程：江西省煤矿设计院

（2）水土保持工程：陆良县永盛水利水电勘察设计有限公司

3、施工单位：富源县大河镇金晶煤矿

4、水土保持监理单位：江西省煤矿设计院

### 监理范围、方法及目标

一、监理范围

本工程水土保持工程监理范围为本项目实际水土流失防治责任范围，经查阅《水土保持方案》并结合现场核实，确定项目区实际发生的水土流失防治责任范围为77.39hm2，包括项目建设区3.55hm2和直接影响区73.84hm2。根据监测结果分析得，实际发生防治责任范围与水土保持方案中确定面积一致。实际监理范围详见表1.3-1。

表1.3-1   方案批复的水土流失防治责任范围     单位：hm2

| 序号 | 项目 | 水保方案批复 （hm2） | 实际产生 （hm2） | 变化情况 增加（+）减少（-） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业场地区 | 4.94 | 4.94 | 0 |
| 2 | 报废场地区 | 0.28 | 0.28 | 0 |
| 3 | 附属工程区 | 0.03 | 0.03 | 0 |
| 4 | 采空塌陷区 | 72.14 | 72.14 | 0 |
| 5 | 合计 | 77.39 | 77.39 | 0 |

二、监理方法

为做好水土保持监理，向业主提供优质服务，使各监理工作规范、高效、有序地进行，项目监理部编制了《监理实施细则》，明确了监理方法、措施和程序，具体包括：现场记录、发布文件、旁站监理、巡查检查、平行检测等。

（1）现场记录：监理工程师现场巡查后，对天气、现场施工人员、施工机械、材料及施工存在的问题等进行完整记录。

（2）发布文件：采用监理工程师通知、联系单、批复、签认等文件形式对施工全过程进行控制和管理。

（3）旁站监理：对施工关键工序、重要部位实施连接性的全过程进行检查和管理。

（4）巡查检查：对日常一般工序采取不定时的检查。

（5）平行检测：施工单位对材料试样自行检测的同时，监理工程师进行独立自行检测，核验承建单位的检测结果。

三、监理目标

根据业主建立委托情况，水土保持监理目标包括对水土保持工程实施质量、投资、进度控制，项目合同管理、信息管理，以及协调有关各方关系，即所谓的“三控制”、“二管理”、“一协调”。同时为项目的完全文明施工、水土流失防治等综合目标服务。

（1）质量、进度和投资控制

质量控制目标：做好事前控制、事中控制和事后控制，从而使水土保持工程质量符合合同文件中列明的质量标准或监理工程师同意使用的其它合理标准。

进度控制目标：按照建设单位制定工程实施进度计划安排，通过监理是水土保持工程施工进度满足整体进度和合同进度要求。

投资控制目标：在不受施工、其他自然和认为因素变化影响的情况下，使水土保持投资控制在估算范围内。

（2）项目合同管理及信息管理

合同管理目标：使其各合同规定的责任事项和法定承诺得以妥善履行。

信息管理目标：做到信息准确、及时、通畅的传达，满足建设施工节奏要求，并对工程技术、经济资料及时整理、归档。

（3）协调工作主要包括协调各参建方的关系，确保水土保持工程建设能安全、有序和按计划实施。

（4）完全文明施工目标：严格执行国家、行业的安全管理法律、法规，确保安全施工，杜绝重大安全事故的发生。

（5）水土流失防治目标：确保工程建设各项水土保持设施的有效实施，使工程建设达到水土流失防治目标，从而为通过水行政主管部门组织的水土保持设施竣工验收奠定基础。

## 工程投资、工期、质量实施结果及完成工作量

### 工程投资

根据已批复的水保方案行政许可决定书（曲水保许〔2017〕15号），富源县大河镇金晶煤矿一号井机械化改造项目水土保持概算总投资198.04万元（其中主体工程已计列119.10万元，本方案新增78.94万元），其中：工程措施88.16万元，植物措施34.10万元，临时措施19.46万元，独立费用49.54万元（监理费12.00万元、监测费22.44万元），基本预备费2.16万元，水土保持补偿费4.62万元。

截止2018年9月，富源县大河镇金晶煤矿一号井机械化改造项目实际完成水土保持总投资181.98万元，其中工程措施共计为927万元，植物措施43.72万元，临时措施5.61万元，独立费用33.80万元，基本预备费1.5万元，水土保持补偿费4.62万元。

### 施工工期

本项目已于2017年5月开工建设，于2018年9月地面工程建设完成，设备安装工程计划于2018年12月完成。地面设施总工期17个月。

### 完成工程量

#### 工程措施

经统计汇总，工程措施实施完成情况如下：浆砌石挡墙340m，C20砼排水沟1200m，C20砼截水沟126m，沉砂池2口，表土剥离0.67hm2。工程量为剥离表土0.67hm2，土石方开挖774m，砼现浇354m2，浆砌石972m3。

表 1.4-1   实际实施的水土保持工程措施统计表

| 序号 | 项目分区 | 措施 | 单位 | 数量 | 土方开挖m3 | 表土剥离hm2 | 砼m3 | M7.5浆砌石量m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业场地区 | 浆砌石挡墙 | m | 340 | 272 |  |  | 972 |
|  |  | 表土剥离 | hm2 | 0.65 |  | 0.65 |  |  |
|  |  | 砼排水沟 （包含盖板沟） | m | 1200 | 370 |  | 260 |  |
|  |  | 砼截水沟 | m | 126 | 107 |  | 82 |  |
|  |  | 沉砂池 | 口 | 2 | 25 |  | 12 |  |
| 2 | 附属工程区 | 表土剥离 | hm2 | 0.02 |  | 0.02 |  |  |
| 3 | 合 计 |  |  |  | 774 | 0.67 | 354 | 972 |

#### 植物措施

经统计汇总，植物措施实际完成植被恢复1.19hm2，绿化覆土3500m，种植爬藤800株，种植乔木2700株，播种草种111kg，苫盖2400m2等，主要种植圆柏、圣诞树、爬山虎、格桑花、黑麦草等植草绿化。

表1.4-2   实际实施的水土保持植物措施情况表

| 序号 | 项目分区 | 措施 | 单位 | 绿化面积(hm2） | 绿化覆土 （m3） | 植树（株） | 爬藤（株） | 草籽（kg) | 覆盖膜（m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业场地区 | 绿化 | hm2 | 0.58 | 1740 | 1200 | 800 | 60 |  |
|  |  | 防护林带 | hm2 | 0.2 | 600 | 900 |  |  |  |
|  |  | 边坡绿化 | hm2 | 0.24 | 650 |  |  | 30 | 2400 |
| 2 | 报废场地区 | 植被恢复 | hm2 | 0.16 | 480 | 600 |  | 20 |  |
| 3 | 附属工程区 | 植被恢复 | hm2 | 0.01 | 30 |  |  | 1 |  |
| 4 | 合 计 |  | 1.19 | 3500 | 2700 | 800 | 111 | 2400 |

#### 临时措施

土质排水沟1100m，编织袋挡墙100m，临时覆盖2400m2。

表1.4-3      实际实施的水土保持临时措施情况表

| 序号 | 项目分区 | 措施 | 单位 | 数量 | 土石方开挖m3 | 编织袋装土/拆除m3 | 土工布m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业场地区 | 土质排水沟 | m | 1100 | 303 |  |  |
|  |  | 编织袋挡墙 | m | 100 |  | 82 |  |
|  |  | 临时覆盖 | m2 | 2400 |  |  | 2400 |
| 2 | 合计 |  |  |  | 303 | 82 | 2400 |

# 主要设计指标

## 防治分区

根据本建设项目水土流失防治责任范围以及产生水土流失的特点，将水土流失防治区划分为工业场地区防治区、报废场地区防治区、附属工程区防治区、采空塌陷区防治区四部分。

## 水土流失防治目标

批复的水土保持方案确定的水土流失防治目标如下：

（1）扰动土地治理率

项目施工区受扰动的土地面积，除永久建筑物占地和硬化路面外，均应采取各种水土保持措施进行治理，使因工程施工扰动破坏的土地治理率达到95%以上。

（2）水土流失总治理度

到工程建设完工时，本工程水土流失防治责任范围内，除永久建筑物占地和硬化路面外，其余防治责任范围内基本得到治理，使水土流失总治理程度达到92%以上。

（3）水土流失控制比

采取水土保持工程措施、植物措施和施工期临时防护措施相结合，使工程建设新增水土流失得到有效控制，水土流失控制比达1.0。

（4）拦渣率

本工程没有开挖弃渣料，填方量比较多，因此拦渣主要是在施工过程中的临时挡护措施，采取临时的防护措施，使工程拦渣率达到98%以上。

（5）植被恢复系数

尽可能恢复受工程建设影响和破坏的原地表植被，使恢复植被面积与可绿化面积之比的植被恢复系数达到99%以上。

（6）林草覆盖率

恢复和改善整个工程区生态环境状况，在工程建设产生的裸露地表等可恢复植被的区域植树种草，使整个工程区林草植被覆盖率平均达到27%以上。

# 施工监理

## 监理依据

### 法律法规及有关规定

（1）《中华人民共和国水土保持法》（主席令第39号修订，2010年12月25日颁布，2011年3月1日施行）；

（2）《中华人民共和国水土保持法实施条例》（1993年8月1日）；

（3）《中华人民共和国水法》（2002年8月）；

（4）《中华人民共和国防洪法》（1997年8月）；

（5）《云南省水土保持条例》（2014年10月1日）；

（6）云南省人大《关于开发建设项目认真做好水土保持工作的决议》（2000年12月27日）。

### 部委规章

（1）《开发建设项目水土保持方案管理办法》（水利部 国家计委 国家环保总局513号，1994年11月22日）；

（2）《开发建设项目水土保持设施验收管理规定》（水利部第16号令，2005年12月8日24号令修订）。

### 规范性文件

（1）《国务院关于加强水土保持工作的通知》（国发〔1993〕5号）；

（2）《关于加强大中型开发建设项目水土保持监理工作的通知》（水利部 水保〔2003〕89号）；

（3）《关于开发建设项目水土保持咨询服务费用计列的指导意见》（保监〔2005〕22号）；

（4）《关于划分国家级水土流失重点防治区的公告》（水利部公告，2006年2号）；

（5）《关于加强水土保持生态建设工程监理管理工作的通知》（水利部〔2002〕）。

### 规范、规定、标准

（1）《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190–2007）；

（2）《水土保持综合治理-技术规范》（GB/T16453-2008）；

（3）《水土保持综合治理-效益计算方法》（GB/T15774-2008）；

（4）《水土保持综合治理验收规范》（GB/T15773）；

（5）《水利工程建设监理规定》（水利部水管[1997]637号）；

（6）《水土保持生态建设工程监理暂行办法》（水利部水建管〔2003〕79号）；

（7）《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252－2000）。

### 其它文件、资料

（1）富源县大河镇金晶煤矿一号井机械化改造项目水土保持监理合同。

（2）富源县大河镇金晶煤矿一号井机械化改造项目设计图纸、设计文件、设计说明及说明文件等。

## 监理组织机构及人员

我公司受富源县大河镇金晶煤矿的委托，承担了本项目水土保持工程监理任务。本公司接受委托后，立即组织成立了富源县大河镇金晶煤矿一号井机械化改造项目监理部。总监代表、监理工程师等进驻施工现场，实行监理工作。监理部实行总监理工程师负责制，即在总监理工程师领导下，监理工程师负责工程的监理工作。本着“三控制、二管理、一协调”的原则，对工程建设进行有效控制。

由于本项目水土保持工程基本都包含在主体工程设计中，因此监理工作与主体工程监理协作进行。水土保持工程的工程量，通过对设计资料、施工有关材料检查、验收、认证后确定。在检查中，对不符合水土保持要求的，督促建设单位及承建单位予以补充完善。

## 监理措施和方法

为了保证工程顺利进行，使监理工作有章可循，首先根据国家有关法律、法规、规范及工程建设实际情况，制定了《工程监理规划》，在监理规划中，明确了监理部组织机构，人员分工及职责，制定质量监督制度，落实质量控制责任，明确监理目标，在质量上、在工期上按合同要求完成。同时本着客观、公正、科学维护国家利益和建设各方权益的原则，对施工单位提出要求。为了规范监理工作，制定了《工程监理制度》、《监理工程师职责》、《监理工作制度》等规章制度，使监理工程师职责明确，有章可循。由于施工地点多面广，项目内容多，施工单位多，监理工作以巡视为主，旁站为辅。为及时掌握各单位工程施工情况，制定了每周例会制和碰头会制，对一周情况进行总结，对下一周工作作具体安排，避免出现失误。监理过程中，本着“三控制、二管理、一协调”原则，认真履行监理职责，对工程进行有效控制。

# 施工过程监理

## 工程质量控制

（1）加强组织管理。监理部实行总监理工程师负责制，项目监理工程师向总监理工程师负责，在监理工程师全面控制，层层把关的同时，督促检查施工单位建立质量保证体系。对施工过程中的每一道工序，严格实行“三检制”，检查“三检制”执行情况是监理工程师的一个基本内容，没有进行“三检”的工序，单项工程不予验收签字，并不允许进入下一工序。对不按设计规范施工的，按违规作业处理，发送整改通知，限期整改，严重的采取停工整顿处理。监理人员在质量上铁面无私，严把质量关。

（2）严把开工及原材料进场关。每个单位工程开工前，监理部对施工单位的施工方案，包括现场组织机构负责人员，计划使用的机械设备，进度计划，安全措施及平面布置等，在分项工程开工报告批准后才能施工。对进场材料，严格控制。主体工程驻地监理，专门建立工地实验室，进行大量常规性试验检测，不能在工地试验室检测的，部分送到其他权威监测部门检测，消除因材料质量问题而影响工程质量的隐患。

（3）勤于现场检测，坚持工地巡视和旁站结合。为了保证施工质量，提高工作效率，监理部会同设计单位、质量监督单位进行联合验收。同时，对施工现场实行巡回检查，及时发现和处理施工过程中质量问题，将质量事故消灭在萌芽状态，做到小事就地解决，一般问题当天解决，重大问题七天内解决，避免因问题拖延而影响施工质量和进度。

（4）在工程质量控制技术上，监理部采取以下措施：

a、首先，监理人员认真研究方案设计中关于质量方案的要求细节，详细考虑施工方法和施工工序，以求在施工工序上确保工程质量。

b、在水土保持方案工程措施的质量控制方面，首先严格按照工程图纸设计的尺寸进行放线开挖，例如挡土墙工程，当挖好基坑后，对基坑底进行夯实，在夯实的基础上进行浆砌石衬砌和混凝土浇筑。浆砌石衬砌石块按先大后小，做足砂浆，粘结缝按2～5cm标准严格要求，即不浪费砂浆，又要保证粘结牢靠，砂浆标号严格按配比执行，保证强度要求，并预留试块以备检验。其次对砌面尺寸和浇筑混凝土的模板尺寸严格按要求尺寸进行，决不允许在砌面施工中有随意砌筑或大概尺寸概念存在，以保证工程设计图纸的完全贯彻执行。砌面完成后还需进行实际测量，检验是否完全符合设计尺寸要求，如石块质量、大小、砂子的含砂量、水泥的标号及出厂合格证明等，将影响工程质量的不利因素消灭在萌芽状态，以保证工程的内在质量。另外在工程措施的实施中，严格按照有关技术规范进行施工，比如在排水工程的施工中，严格按照《水工混凝土施工规范》的有关技术标准要求执行，从而保证了所建工程的质量完全符合有关规定要求。对违反技术规范要求的有关施工措施，坚决予以制止，以保证在建工程质量。

（5）植物措施实施中的质量控制：

a、在回填土造型、整地等平整土地基础上下功夫。即按《水土保持综合治理技术规范》（GB/T16453.1-16453.6-2008）有关技术标准和《园林栽植土质量标准》（DBT08-231-98）的有关技术标准要求，底层回填土碾压夯实，达到主体工程土建设计的标高，按照造型设计平整土地，做到形态美观，线条流畅，表层土细腻疏松，搅拌均匀后再行压实，对照施工设计进行复核，做到完全符合施工图纸要求后再进行植物栽植。

b、在植物措施的布设上按乔木、灌木、草坪的顺序施工，即按设计方案的株、行距、坑大小，挖坑栽植乔木、灌木后再种草坪。乔灌木的树坑大小，深度挖好后，经检测完全符合设计要求，才进行树木栽植。

c、严把树木、草籽、种苗进场的质量检验关，每一批树木、草皮、草籽种苗进场前会同甲方代表、乙方技术人员和供苗方负责人严格检查。对种苗的大小、高矮、规格进行现场抽查和普查。此次植物措施种植的苗木要求带土球种植，进场前对泥球的大小都要进行抽查和普查，完全符合设计规格及品种要求后，才能进入栽植场地，从操作程序上保证了种苗的先天优势，从而保证植物措施的高质量。

d、加强养护管理工作，保证植物措施的成活率和完好率。

植物种植后保证成活，养护和管理非常重要。因此我们加强巡视，督促和检查承建单位做好养护和管理工作。从适地适树的原则出发，根据地理、土壤气候特点，在植物措施的养护管理上，参照《园林植物养护技术规程》的技术规范要求，都有专业技术人员完成，做好记录，落实责任。通过以上措施的认真执行，保证了工程质量的控制。

## 工程进度控制

为了有效实施工程进度控制，完善各项制度和措施。

（1）在技术措施方面：建立施工作业计划体系，增加施工作业面，采取高效的施工技术和方法，缩短工艺过程间和技术间时间。

（2）在经济措施方面：对工期拖延的承包商进行必要的经济处罚，对工期提前的给予奖励。

（3）在合同措施方面：按照合同要求及时协调有关各方的进度，以确保项目形象进度的要求。编制项目实施总进度计划，审核施工方提交的施工进度计划、施工方案，监督施工方严格按照合同规定的进度组织施工。监理部每月及时向建设单位报告各项工程实际进度与计划进度的对比和形象进度情况。

为了确保计划工期，各项目工程开工前，监理部详细审查施工单位的施工组织设计，根据工程实际情况，提出修改意见，施工组织设计确定后，严格按施工组织设计，预防延误工期，并及时掌握施工单位近期施工安排，人员及施工设备运行情况，与施工单位共同分析施工中出现的问题，督促采取有效措施，调整施工计划，保证施工进度。

积极为施工单位出主意，想办法，提高工作效率，缩短工期。同时，对于施工中出现的问题，不拖不靠，力争在最短的时间内解决，按合同要求，及时进行工程计量验收。施工过程中发现的设计问题及设计变更，及时反馈给设计代表，及时确定调整方案，从而有效加快施工进度，保证施工质量。

## 工程投资控制

工程投资的控制包括对预付资金、进度拨款、验收决算等阶段的投资控制，并进行合同管理和信息管理。采取的主要措施：

（1）组织措施：完善职责分工及有关制度，落实投资控制任务。在工作过程中，首先经过专业工程师质量验收，签署《工程报验单》，同时在《工程计量表》上签字认可，把住第一关，然后经计量工程师按合同条款审核计量范围和数量、单价，确定工程款额，签署计量支付报表，经驻地总监批准后，作为建设单位工程进度拨款的依据。

（2）技术措施：审核施工组织设计和施工方案，合理开支施工措施费，按合同工期组织施工，避免不必要的赶工费。

（3）经济措施，及时进行计划费用与实际开支费用的比较分析。

（4）合同措施：按合同条款支付工程款，防止过早、过量的现金支付，防止资金挪用，减少对方提出索赔的条件和机会。

## 合同管理

本项目工程实行了招投标制，监理部向中标单位发布开工令，在监理权限内，做好合同管理及相关约束文件的管理，主要做了以下几方面工作：

（1）制订建设工程合同体系及合同管理制度，确定合同管理工作流程，明确各参建单位的合同关系。

（2）熟悉合同条款内容，领会其精神实质，广泛与各方展开讨论，听取各方意见，即坚持正确意见，又不一意孤行，避免合同纠纷矛盾的激化，积极协调，努力按合同约定认真履行合同义务。

（3）及时分析合同问题并进行跟踪管理，明确合同管理负责人，加强各项合同内容的监督分工，建立驻地监理工程师及其它部门的协调制度等。

（4）利用工地例会协调处理各种合同争议，检查监督合同实施。

（5）在严格监理，热情服务的前提下，努力做到既不坑害建设单位，又不损伤承包商的利益。

## 信息管理

监理部信息管理工作主要是整理公司文件、各种报表、施工现场原始记录。将建设单位与上级部门的指示、文件精神及时贯彻到工作中，对于设计变更及时掌握并通知施工单位，使其做出相应调整，对于施工中发现的问题及时处理并反馈给有关单位，对各种信息分门别类整理，归档妥善保管。健全监理日志、监理日记及监理会议记录，加强文字、图表等记录，采集整理的同时，充分利用图片声像手段及计算机处理技术，加强对信息工作的管理。

## 组织协调

在组织协调工作中，坚持原则性、科学性、公正性的统一，实事求是，平等协商，严谨尊重，充分调动有关各方的积极性，认真细致地处理好各种矛盾。

## 内业记录、存档

对于验收、检测，要求监理工程师掌握第一手测量数据，做到测量手稿与检测报告存档，按有关规定对内业资料及时填写，认真建立技术档案，对于施工中出现的变更、返工、开工、验收等重要环节，均要求以书面形式申报审批并存档。

# 工程质量评定

## 项目划分

根据《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006）中工程质量评定项目划分标准，将该工程水土保持措施划分单位工程、分部工程和单元工程。

## 工程质量评定依据、标准及组织程序

1、评定依据标准：

（1）《水土保持综合质量验收规范》；

（2）《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006）

（3）质量评定：主要检测项目全部符合质量标准，一般检测项目基本符合质量标准，一般检测项目有70%及其以上符合质量标准评为合格，有90%及其以上符合质量标准评为优良。

2、组织程序

单元工程评定由施工单位在“三检“合格后，填报《工程项目验收申报单》，并附相应资料，监理工程师接到申报单后组织对工序进行检查认证，填报工程现场质量检验报验单。对分工序施工的单元工程，实施未经监理工程师的认证和不合格的，不得进行下一道工序。

监理工程师对施工工序检查时，根据承包人填写的《现场质量检验报告单》，对每一道工序用目测、手测、机械检测等方法逐项进行全检或抽检，在检查检测后进行质量评定。对于关键部位或主要工序进行旁站检查，中间检查取样和技术复核，除做好记录外，还采取拍照等手段。

分部工程完成后，承建人根据监理工程师签认的单元工程质量评定结果进行分部等级汇总，由承建人将分部工程质量等级结果填写在《工程质量初验单》上，报监理工程师批核，项目总监和建设单位共同确认。

## 质量评定

水土保持工程隶属于主体工程，为主体工程结构分支。通过质量监督机构、我单位质量管理部门、监理单位、施工单位的共同努力，经过监理单位的严格评审，本项目水土保持工程共分3个单位工程，5个分部工程，125个单元工程，通过抽查，各分部工程质量部分优良，总体合格。工程措施防护效果达到了设计要求，充分显示出工程措施的速效性。植物措施的乔、灌、草树草种选择合理，配置优化，植物生长状况良好，既美化了环境，又保护了水土。

# 施工过程主要变更

本工程防治责任范围不发生改变，建设期间矸石回填于原方案规划的转运场，实际该转运场不再转运矸石，而是直接进行覆土绿化。运行期间的矸石堆放于原规划的煤仓隔离堆存。本工程不存在需要编制并更备案的条件。

# 工程实施情况综述及存在问题

## 工程实施情况综述

项目施工建设过程中不可避免对生态环境产生一定的不利影响，造成新增水土流失。但建设单位在项目建设施工过程中，组织实施了大量的水土保持措施，后期不断完善相关工程与植被恢复措施，现项目区完成的水土保持措施能够有效地控制运行期水土流失。

截止2018年7月，经统计水土保持措施为：

（1）工程措施：实施完成情况为浆砌石挡墙340m，C20砼排水沟1200m，C20砼截水沟126m，沉砂池2口，表土剥离0.67hm2。工程量为剥离表土0.67hm2，土石方开挖774m，砼现浇354m2，浆砌石972m3。

（2）植物措施：植物措施实际完成植被恢复1.19hm2，绿化覆土3500m，种植爬藤800株，种植乔木2700株，播种草种111kg，苫盖2400m2等，主要种植圆柏、圣诞树、爬山虎、格桑花、黑麦草等植草绿化。

（3）临时措施工程量具体为：土质排水沟1100m，编织袋挡墙100m，临时覆盖2400m2。

截止2018年9月，富源县大河镇金晶煤矿一号井机械化改造项目实际完成水土保持总投资181.98万元，其中工程措施共计为927万元，植物措施43.72万元，临时措施5.61万元，独立费用33.80万元，基本预备费1.5万元，水土保持补偿费4.62万元。

具体对比分析情况见表7.1-1。

表7.1-1   水保方案批复投资与实际完成投资对比情况

| 编号 | 工程或费用名称 | 方案批复投资（万元) | 实际概算（万元） | 实际概算与原方案批复投资增减情况（+）、（-）（万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一部分工程措施费 | 88.16 | 92.73 | =4.57 |
| (1) | 工业场地区 | 88.14 | 92.72 | +4.58 |
| (2) | 附属工程区 | 0.02 | 0.02 | 0 |
| 2 | 第二部分植物措施费 | 34.1 | 43.72 | 9.62 |
| (1) | 工业场地区 | 33.22 | 40.32 | +7.1 |
| (2) | 报废场地区 | 0.87 | 3.2 | +2.33 |
| (3) | 附属工程区 | 0.01 | 0.2 | +0.19 |
| 3 | 第三部分临时工程费 | 3.63 | 5.61 | +1.98 |
| (1) | 工业场地区 | 3.57 | 5.61 | +2.04 |
| (2) | 其它临时工程 | 0.06 | / | -0.06 |
| 4 | 第四部分独立费用 | 40.58 | 33.8 | -6.78 |
| 5 | 水土保持补偿费 | 4.62 | 4.62 | 0 |
| 6 | 预备费 | 1.42 | 1.5 | +0.08 |
| 7 | 水土保持工程总投资 | 192.51 | 181.98 | -10.53 |

通过对比可以看出，主体工程计列工程措施投资有所减少；方案新增工程措施、临时措施投资有所减少，而植物措施投资有所增加，但总体水保完成投资有所减少，其原原因主要为：

（1）在实际实施过程中，结合施工设计，工业场地区前期进行了表土剥离，由于项目区北侧考虑的较大的开挖边坡，且新增了喷锚护坡，护坡上部采区喷播植物护坡，根据实际开挖断面，对上游考虑的截水沟实际有所增加；场地内排水走向根据实际分布情况有所调整，数量相应增加了一些；拦挡措施也根据项目区内场地的分布情况有所优化，新增了一定数量。因此工程措施投资增加。

（2）在实际实施过程中，项目区内的功能区局部进行了调整，因此工业场地的绿化面积有所减少；由于工业场地的功能区的调整，且北侧存在一较大的边坡区域，因此针对该开挖边坡考虑的相应的喷播护坡措施；在实际实施过程当中适当的调整了播种密度，因此措施数量有所增加。因此植物措施投资增加。

（3）另外临时措施有所增加。

（4）独立费用主要还是根据项目实际情况而是，部分单项实际价格较原方案有所减少，因此独立费用减少较多。导致总投资有些许减少。预备费根据建设单位最终确定，定为1.6万元。

对比《水保方案》设定的目标值，该项目在竣工验收阶段，水土流失防治效果六项指标均达到《水保方案》的防治目标值，其中扰动土地整治率达到97.03%，水土流失总治理度达到97.50%，拦渣率达到99.90%，土壤流失控制比达到1.05，林草植被恢复率达到99.30%，林草植被覆盖率达到33.52%。

本项目水土保持措施防护效果见表7.1-2。

表7.1-2   水土保持防治效果表

| 序号 | 项目 | 一级防治指标 | 现状计算结果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数值 | 数值 | 是否达标 |
| 1 | 扰动土地整治率 | 95％ | 97.03％ | 是 |
| 2 | 水土流失总治理度 | 92％ | 97.50％ | 是 |
| 3 | 土壤流失控制比 | 1.0 | 1.05 | 是 |
| 4 | 拦渣率 | 98％ | 99.90％ | 是 |
| 5 | 林草植被恢复率 | 99％ | 99.30％ | 是 |
| 6 | 林草覆盖率 | 27％ | 33.52％ | 是 |

## 存在问题及建议

项目区地处高海拔地区，气候环境恶劣，并且植被恢复期限较短，植被覆盖度较低，控制水土流失效果尚不明显，从而导致现阶段植被恢复未能达到预期效果。建议在后期运行过程中加强水土保持措施的维护及管理，及时对植被生长较差区域进行补植，以保证水土保持设施良好的运转。

# 附图

- 项目地理位置及交通图

- 项目总平面布置及水土保持设施验收后水土流失防治责任范围图