师宗县丹凤镇大同山外砂场项目

水土保持设施验收报告

（基建期）

建设单位：师宗县丹凤镇大同山外砂厂

编制单位：曲靖骏辰科技有限责任公司

二〇一八年九月

# 目  录

前言	1

第1章 项目及项目区概况	4

1.1 项目概况	4

1.2 项目区概况	14

第2章 水土保持方案和设计情况	18

2.1 主体工程设计	18

2.2 水土保持方案	18

2.3 水土保持方案变更	20

2.4 水土保持后续设计	20

第3章 水土保持方案实施情况	21

3.1 水土流失防治责任范围	21

3.2 弃渣场设置	22

3.3 取土场设置	23

3.4 水土保持措施总体布置	23

3.5 水土保持设施完成情况	24

3.6 水土保持投资完成情况	29

第4章 水土保持工程质量	33

4.1 质量管理体系	33

4.2 各防治分区水土保持工程措施质量评定	35

4.3总体质量评价	37

第5章 项目初期运行及水土保持效果	38

5.1 初期运行情况	38

5.2 水土保持效果	38

5.3 公众满意度调查	40

第6章 水土保持管理	42

6.1 组织领导	42

6.2 规章制度	42

6.3 建设管理	42

6.4 水土保持监测	43

6.5 水土保持监理	43

6.6 水行政主管部门监督检查意见落实情况	48

6.7 水土保持补偿费缴纳情况	48

6.8 水土保持设施管理维护	48

第7章 结论	49

7.1 结论	49

7.2 遗留问题安排	50

═ 附件 ═

附件1：委托书

附件2：中华人民共和国采矿许可证，采矿许可证号：C5303232010047130062674（2014年10月10日～2019年10月10日）；

附件3：师宗县发展和改革局文件关于《师宗县五龙顺发石料场项目》投资项目备案证（师发改工交备案[2009]039号文件 2009年11月20日）；

附件4：《云南省师宗县顺发石料场石灰岩矿资源储量核实报告》矿产资源储量评审备案证明（曲国土资储备字[2014]102号文件 2014年6月5日）；

附件5：《云南省师宗县顺发石料场矿产资源开发利用方案》矿产资源开发利用方案评审备案登记表（师矿开备[2014]010号文件 2014年6月26日）；

附件6：《师宗县水务局关于准予师宗县五龙顺发石料场项目水土保持方案初步设计报告书的行政许可决定书》（师水保许[2017]9号）；

附件7：补偿费缴纳凭证。

═ 附图 ═

附图1：项目区地理位置图；

附图2：项目总平面布置；

附图3：项目水土流失防治责任范围图；

附图4：项目水土保持设施竣工验收图。

# 前言

师宗县丹凤镇大同山外砂场项目（以下简称“大同山外砂场”） 位于师宗县城207°方向，平距4.5km。行政区划隶属师宗县大同街道办管辖。矿区坐标：东经104°04′42″～104°05′05″、北纬24°44′32″～ 24°44′53″。区内交通便利，师宗县至龙庆乡的道路从矿区外西侧通过，矿区有简易公路（约500m），与师宗县至龙庆乡的道路相连，矿区至师宗县主城区15km，矿山交通运输条件方便。

大同山外砂场为已建项目，基建期主要建设内容为矿山砂岩矿的开采、场地平整、办公生活区的建设、矿区道路（进场道路、场内道路）建设、附属工程建设等，采掘出的砂岩矿经过破碎后作为建筑材料外售。

根据师宗县国土资源局划定的矿区范围，矿区面积为0.227km2，根据露天境界内矿产资源量及矿山开采技术条件，建设规模为生产砂石料20.8万t/a（8.0万立方米/a），属于小型矿山。根据矿体的开采技术条件，选用山坡露天台阶、汽车运输方式进行开采。根据本项目储量核实报告及储量分布图等，整个矿山开采服务区内矿山开采面积为3.80hm2，截止目前已经形成的采空面积约1.80hm2，在本方案服务期内矿山规划开采面积为2.0hm2。

主体工程设计最高开采标高2005m，最低开采标高1965m，开采高度为40m。根据《云南省师宗县丹凤镇大同山外砂场砂岩矿资源储量核实报告》提供的资料，师宗县丹凤镇大同山外砂场采矿权范围内累计查明资源储量844.54万m3（2195.80万t），采消耗资源储量（111b）132.48万m3（344.45万t），共计占用资源储量为977.02万m3（2540.25万t）。由于矿区面积大，储量多，服务年限长，综合当前政策、市场、技术和经济因素，将矿区进行分期开采，设计分三期开采，第Ⅰ期开采标高2005～1965m，保有控制的经济基础储量282.50万m3（734.50万t）；第Ⅱ期开采标高1965～1945m，保有控制的经济基础储量（122b）291.19万m3（757.10万t）；第Ⅲ期开采标高1945～1925m，保有控制的经济基础储量（122b）270.17万m3（704.20万t）。矿山先开采第Ⅰ期，开发利用方案主要针对第Ⅰ期范围进行开采设计。本次设计开采标高40m，设计利用资源量为282.50万m3（734.50万t）。按资源利用系数0.90计算（回采率90%），可开采出砂岩矿石228.83万m3(594.96万t)，按20.8万t/a的生产规模，剩余资源可供开采年限约为29年。

本工程已经于1997年7月开工建设，于1997年12月完工，施工期共6个月。水土保持设施实际施工总工期为5个月，水保措施于2018年4月开工，于2018年8月建成。总投资215万元，其中土建投资为133万元，项目建设资金筹措由建设单位自筹和银行贷款解决。

根据水利部办公厅关于印发《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》的通知（办水保〔2013〕188号文）及云南省人民政府云政发〔2007〕165号文“云南省人民政府关于划分水土流失重点防治区的公告”，师宗县属云南省水土流失“重点监督区”及“重点治理区”。 根据《开发建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2008）中水土流失防治标准执行等级的规定，本项目水土流失防治标准执行建设生产类Ⅱ级标准。按《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）标准划分，项目区属以水力侵蚀为主的西南土石山区，土壤流失容许值为500t/（km2·a）。

项目建设过程中实施的水土保持措施有：生产加工系统区护坡挡墙14m，浆砌石挡墙60m；矿区道路区浆砌石排水沟520m，沉沙池4口；植物措施总面积0.29hm2，栽植杉树206株，撒播草籽11.50kg。

项目区实际占地4.25hm2，本次建设扰动土地面积为4.25hm2，整治面积达4.21hm2。其中，建筑物及硬化场地等综合治理面积占地3.85hm2，植物措施面积为0.30hm2，工程措施面积为0.06hm2。

师宗县丹凤镇大同山外砂场项目水土保持方案批复的水土保持总投资为77.72万元（基建期），实际完成39.16万元，减少38.56万元。其中工程措施16.60万元，较批复水保方案投资减少13.17万元；植物措施投资1.40万元，较原水保方案批复投资减少9.94万元；临时措施投资0.77万元，较原水保方案批复投资增加0.15万元；独立费用8.85万元，较原水保方案批复投资增加了3.48万元；基本预备费1.54万元，较原水保方案批复投资增加了0.43万元；水土保持补偿费10万元，较原水保方案批复投资减少了19.51万元。

通过以上措施的实施，使得项目区内扰动土地整治率为99.06%，水土流失总治理度为90.0%，拦渣率为95.90%，土壤流失控制比为1.00，林草植被恢复率为97%，林草覆盖率为7.06%。本工程基建期末林草覆盖率达不到目标值。但是，本工程仅验收项目建设期的水土保持措施，原方案确定的采空区由于要下降开采标高，不具备植被恢复条件，在运行期间，建设单位将随着采空区的形成及时进行场地绿化，在运行期间逐步完善绿化，最终林草覆盖率达到目标值。

根据水利部《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号）及云南省水利厅《云南省水利厅转发水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收文件的通知》（云水保〔2017〕97号）的相关规定：依法编制水土保持方案报告书的生产建设项目投产使前，生产建设单位应当依据水土保持方案及其审批决定等，组织第三方机构编制水土保持设施验收报告。2018年5月，受师宗县丹凤镇大同山外砂厂委托，曲靖骏辰科技有限责任公司承担了本程的水土保持设施验收报告编制工作。为做好本工程水土保持设施验收报告编制工作，编制单位于2018年5月、7月、8月，先后3次深入工程现场进行实地勘验并收集工程建设资料。编制单位进行了全面的复查工作，最后进行资料整编分析、专题讨论，对工程水土流失防治责任范围内的水土流失现状及水土保持措施运行情况、水土保持效果等进行分析总结。根据《中华人民共和国水土保护法》、《中华人民共和国水土保护法实施条例》、《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》等有关法律、法规的要求以及《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》等规程规范的规定，根据批复水土保持方案报告书的要求，建设单位组织设计、施工、监理等单位进行自检自验，认为工程水土保持设施总体达到了阶段验收的条件和要求。曲靖骏辰科技有限责任公司于2018年9月，编制完成了《师宗县丹凤镇大同山外砂场项目水土保持设施验收报告》。

# 项目及项目区概况

## 项目概况

### 项目地理位置及交通

师宗县丹凤镇大同山外砂场项目（以下简称“大同山外砂场”） 位于师宗县城207°方向，平距4.5km。行政区划隶属师宗县大同街道办管辖。矿区坐标：东经104°04′42″～104°05′05″、北纬24°44′32″～ 24°44′53″。区内交通便利，师宗县至龙庆乡的道路从矿区外西侧通过，矿区有简易公路（约500m），与师宗县至龙庆乡的道路相连，矿区至师宗县主城区15km，矿山交通运输条件方便。

### 主要技术指标

主体工程设计最高开采标高2005m，最低开采标高1965m，开采高度为40m。根据《云南省师宗县丹凤镇大同山外砂场砂岩矿资源储量核实报告》提供的资料，师宗县丹凤镇大同山外砂场采矿权范围内累计查明资源储量844.54万m3（2195.80万t），采消耗资源储量（111b）132.48万m3（344.45万t），共计占用资源储量为977.02万m3（2540.25万t）。由于矿区面积大，储量多，服务年限长，综合当前政策、市场、技术和经济因素，将矿区进行分期开采，设计分三期开采，第Ⅰ期开采标高2005～1965m，保有控制的经济基础储量282.50万m3（734.50万t）；第Ⅱ期开采标高1965～1945m，保有控制的经济基础储量（122b）291.19万m3（757.10万t）；第Ⅲ期开采标高1945～1925m，保有控制的经济基础储量（122b）270.17万m3（704.20万t）。矿山先开采第Ⅰ期，开发利用方案主要针对第Ⅰ期范围进行开采设计。本次设计开采标高40m，设计利用资源量为282.50万m3（734.50万t）。按资源利用系数0.90计算（回采率90%），可开采出砂岩矿石228.83万m3(594.96万t)，按20.8万t/a的生产规模，剩余资源可供开采年限约为29年。主要技术经济指标如下：

表1-1        项目主要技术经济指标表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矿区面积 | km2 | 0.227 | 由5个拐点组成 |
| 2 | 开采标高 | 2005～1925m（本次主体设计标高2005~1965m） |
| 3 | 地质资源及储量 |  |  |  |
| 3.1 | 总资源储量（122b） | ×104m3 | 977.02 | 2540.25万t |
| 3.2 | 已开采资源量 | ×104 m3 | 132.48 | 344.45万t |
| 3.3 | 剩余资源储量（122b） | ×104 m3 | 844.54 | 2195.80万t |
| 3.4 | 一期资源储量（122b） | ×104 m3 | 282.50 | 734.50万t |
| 3.5 | 二期资源储量（122b） | ×104 m3 | 291.19 | 757.10万t |
| 3.6 | 三期资源储量（122b） | ×104 m3 | 270.17 | 704.20万t |
| 3.7 | 一期设计可采资源量 | ×104 m3 | 228.83 | 594.96万t |
| 4 | 采矿 |  |  |  |
| 4.1 | 开采方法 |  | 露天山坡分台开采 |  |
| 4.2 | 开采工艺 | 人工、机械化、间断式 |
| 4.3 | 台阶高度 | m | 10 |  |
| 4.4 | 台阶坡面角 | ° | 60 |  |
| 4.5 | 最终边坡角 | ° | 50 |  |
| 4.6 | 安全平台宽度 | m | 2 |  |
| 4.7 | 采矿回收率 | % | 90 |  |
| 4.8 | 矿石贫化率 | % | 10 |  |
| 4.9 | 规划矿区开采面积 | hm2 | 3.80 |  |
| 4.10 | 前期已经形成的采空区面积 | hm2 | 1.80 |  |
| 4.11 | 本方案服务期内矿区开采面积 | hm2 | 2.00 |  |
| 4.12 | 矿山设计规模 | t/a | 20.8 |  |
| 4.13 | 本方案服务年限 | a | 8.0 |  |
| 5 | 项目组成（本方案服务期内） |  |  |  |
| 5.1 | 矿山开采区 | hm2 | 3.60 | 原有采空区1.80hm2（扣除生产加工区占地0.04hm2及堆料场区占地0.16hm2）， 本次规划开采2.00hm2 |
| 5.2 | 办公生活区 | hm2 | 0.03 |  |
| 5.3 | 矿山道路区 | hm2 | 0.39 |  |
| 5.4 | 生产加工系统区 | hm2 | 0.04 |  |
| 5.5 | 弃渣场区 | hm2 | 0.13 |  |
| 5.6 | 堆料场区 | hm2 | 0.16 |  |
| 5.7 | 其它辅助设施区 | hm2 | 0.03 |  |
| 6 | 土石方 |  |  |  |
| 6.1 | 挖方合计 | 万m3 | 1.59 |  |
| 6.2 | 填方合计 | 万m3 | 0.69 |  |
| 6.3 | 弃渣量 | 万m3 | 0.90 | 其中剥离浮土0.13万m3，集中堆放在弃渣场内；永久弃渣0.77万m3，集中堆放在弃渣场内。 |
| 7 | 矿山工作制度 | 天/年 | 300 |  |
|  |  | 班/日 | 2 |  |
|  |  | 小时/班 | 8 |  |
| 8 | 电力 |  |  |  |
| 8.1 | 矿山用电负荷 | kW | 380 |  |
|  | 工作容量 | kW | 350 |  |
| 8.2 | 采场装机容量 | kW | 150 |  |
| 8.3 | 工作容量 | kW | 150 |  |
| 9 | 主要投资及经济指标 |  |  |  |
| 9.1 | 项目工程总投资 | 万元 | 215 |  |
| 9.2 | 土建投资 | 万元 | 133 |  |
| 10 | 工期 | a | 0.50 |  |
| 10.1 | 工期（已过） | 1997年7月—1997年12月 |  |

### 项目投资

大同山外砂场总投资为215万元，其中土建投资为133万元，项目建设资金筹措由建设单位自筹和银行贷款解决。

### 项目组成及布置

整个项目区由矿山开采区、堆料场区、生产加工系统区、矿山道路区、办公生活区以及其它辅助设施区共七个部分组成，总占地面积4.25hm2，项目组成及各功能区运行情况见表1-2。其平面布置详见附图。

表1-2                项目组成表

| 序号 | 项目组成 | 占地（hm2） | 基本情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矿山开采区 | 3.60 | 5个拐点组成，分3台进行开采，开采标高+2002m~+1925m（本次主体设计标高2005~1965）；本方案服务期内对1970m、1980m、1990m、2000 m等4个台阶进行分台开采。目前已经开采采空区1.80hm2（扣除生产加工区占地0.04hm2及堆料场区占地0.16hm2），本方案服务期内规划开采扰动2.00hm2 | 永久占地 |
| 2 | 办公生活区 | 0.03 | 一层砖混结构房屋 | 永久占地 |
| 3 | 堆料场区 | 0.16 | 本项目共布设堆料场2个，堆料场紧靠矿山道路旁布置，堆料场总占地面积约0.16hm2，1#堆料场占地面积约0.10hm2，堆放容量为0.70m3（约合1.19万t，矿石容重为1.70t/m3）；堆料场可满足矿山开采运行50天的堆存需要；根据现场调查，1#堆料场场地堆放高程在1990m~1997m之间，最大堆高7m，平均堆放高度6m，堆放边坡约为1:1.8，堆放场地平台标高1990m；2#堆料场占地面积约0.06hm2，堆放容量为0.36m3（约合0.62万t，矿石容重为1.70t/m3）；堆料场可满足矿山开采运行30天的堆存需要；根据现场调查2#堆料场场地堆放高程在1980m~1986m之间，最大堆高6m，平均堆放高度5m，堆放边坡约为1:1.8，堆放场地平台标高1980m堆料场均紧靠矿山开采区布设，减少运距，同时可以减少沿途运输造成的水土流失。目前堆放在堆料场内的砂石料约为0.13万m3 | 永久占地 |
| 4 | 生产加工系统区 | 0.04 | 生产加工系统布置于紧靠堆料场区处，已经投产使用，主要用于矿区内开采砂岩的破碎，生产加工系统区包括破碎站、输送皮带廊等 | 永久占地 |
| 5 | 矿山道路区 | 0.39 | 其中矿区外部运输道路500m，矿区内部运输道路长334m，矿山道路路基宽均为6m，路面宽5m | 永久占地 |
| 6 | 其它辅助设施区 | 0.03 | 高位水池、配电室、输电线路、机修间、炸药库等 | 永久占地 |
|  | 合计（hm2） | 4.25 |  |  |

#### 矿山开采区

矿山开采区位于矿区南部，采用自上而下露天开采，在同一台阶内再分三个分层、上分层超前下分层30m回采，本水土保持方案服务年限内开采标高+2005m~+1965m，自上而下分2000m、1990m、1980m、1970 m共4个台阶，台阶高度10m，台阶长度方向为东西方向，首采台阶为2000m，首采台阶面积约为0.20hm2。

#### 办公生活区

办公生活区：本着符合有利生产，方便生活、方便交通的原则。矿山办公生活区布置在矿区西侧距离矿山开采区约300m左右，紧靠已有矿山道路旁边，交通方便，该位置处于矿区外平地处，为较平缓的坡地，适合布置办公生活区。矿区办公生活区占地0.03hm2，作为矿山工人的办公生活区及矿山日常工作的办公管理区。

#### 生产加工系统

生产加工系统区：生产加工系统布置于紧靠堆料场处，主要用于矿区内开采砂岩的破碎加工等，加工成砂料等建筑材料，然后外售。生产加工系统区包括破碎站、皮带运输廊等，生产加工系统区占地0.04hm2。

#### 堆料场区

堆料场区：由于受场地所限，本项目共布设堆料场2个，堆料场紧靠生产加工系统区布置，便于开采后的砂岩的堆放和处理，采区开采出的砂岩经破碎站加工生产设备加工后堆放在堆料场区，最后外运出售。

#### 矿山道路区

矿区道路主要为连接矿区各功能区及露天采场各开采台阶矿区道路和矿山进场道路两部分，具体如下：

①矿区外部运输道路：矿山建设需要修建矿山外部进场道路约500m，从采场西侧连接到矿区外道路（乡村水泥公路）。矿区外部运输道路路面宽约5m，路基宽约6m。矿区外部运输道路路面坡度小于6%，路面采用泥结石路面，占地0.29hm2；

②矿区内部运输道路：本方案服务期内，矿山建设需要建设连接露天采场各台阶矿区道路334m，布置在采场的南面、北面，设计路面宽5m，路基宽度为6m，泥结石路面，占地面积0.10hm2，主要供矿山开采机械——装载机、挖机使用。

#### 其他辅助设施区

其它辅助设施区主要为高位水池、配电室、输电线路、厕所、机修间、炸药库等，占地面积为0.03hm2，高位水池位于矿山开采区南侧2002.8m高程处，配电室、机修间等紧靠办公生活区布置；炸药库位于办公生活区左侧约200m。项目区用电从附近村庄引入，采用架空线路接入到项目区内，不新增占地。

### 施工组织及工期

#### 施工条件

（1）建筑材料

由于本项目基建期已经完成，本工程运行期间新增水土保持措施所需要的石料建筑材料可由项目自身提供即可满足建设要求。

（2）供水和供电

矿山已开采了一段时间，建立了健全的供水供电设施，可满足工程施工用水用电的要求。

#### 施工组织

（一）施工用水用电

矿山已开采了一段时间，建立了健全的供水供电设施，可满足工程施工用水用电的要求。

（二）施工交通

大同山外砂场位于师宗县城207°方向，平距4.5km，行政区划隶属师宗县大同街道办管辖，师宗县至龙庆乡的道路从矿区外西侧通过，矿区有简易公路（约500m），与师宗县至龙庆乡的道路相连，矿区至师宗县15km，矿山交通运输条件方便。

（三）材料

由于本项目基建期已经完成，本工程运行期间新增水土保持措施所需要的石料建筑材料可由项目自身提供即可满足建设要求。

（四）施工场地及营地

项目建设外部条件好，根据主体工程设计中施工安排，施工期间临时住房利用已有办公生活区，施工场地利用矿山开采区下侧的空闲场地，不再新增施工临时占地。

#### 施工工艺

本工程为已建项目，在此不再对其施工方法作介绍。

#### 工程施工工期

一、工程设计施工进度

本工程基建时间为1997年7月—1997年12月，工期为6个月。由于项目为补报方案，水土保持方案介入后，设计的水土保持设施实施时间为2017年4月~2017年9月。

二、工程实际施工进度

由于项目为补报方案，本工程基建已确定，时间为本工程基建时间为1997年7月—1997年12月，工期为6个月。根据现场调查和主体工程竣工资料，本项目水土保持设施实际施工总工期为5个月，水保措施于2018年4月开工，于2018年8月建成。

### 土石方平衡情况

#### 方案设计土石方情况

根据《水保方案》及其批复文件，大同山外砂场工程规划土石方情况如下：

一、基建期

本项目基建期间已产生的土石方开挖总量为0.98万m3（其中场地平整开挖0.48万m3、产生废石0.50万m3），场地回填0.57万m3，产生弃渣0.41万m3（其中弃渣0.41万m3集中堆放在弃渣场内）。

二、生产运行期

在方案服务期内（运行期）矿山开采区产生土石方量为0.61万m3（其中剥离浮土0.13万m3、产生废石0.48万m3）；其中0.12万m3的弃渣可以作为矿山道路的碎石铺设料回填；最终产生弃渣0.49万m3（弃渣0.36万m3集中堆放在弃渣场内，其中剥离产生浮土0.13万m3运至弃渣场与弃渣进行分开堆放用于绿化覆土使用）。

综上所述，在本方案服务期内，本项目共产生的土石方开挖总量为1.59万m3；回填利用0.69万m3；产生弃渣0.90万m3（弃渣0.77万m3集中堆放在弃渣场内，其中剥离产生浮土0.13万m3运至弃渣场与弃渣进行分开堆放用于绿化覆土使用）。

方案设计的土石方平衡情况详见表1-4。

表1-4  《水保方案》  设计的土石方平衡分析表

| 项目分区 | 土石方开挖量（万m3） | 利用（万m3） | 调入方（万m3） | 调出方（万m3） | 外借方 （万m3） | 弃方（万m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 场地平整 | 浮土剥离 | 生产废石 | 拆除建筑垃圾 | 回填 | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 | 数量 | 去向 | 临时弃渣 | 去向 | 永久弃渣 | 去向 |
| 基建期 | 矿山开采区 | 0.12 |  | 0.50 |  | 0.09 |  |  | 0.25 | 矿山道路区碎石铺垫 |  |  |  |  | 0.28 | 弃渣场 |
|  | 办公生活区 | 0.01 |  |  |  | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生产加工系统区 | 0.02 |  |  |  | 0.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 堆料场区 | 0.03 |  |  |  | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 弃渣场区 | 0.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.06 | 弃渣场 |
|  | 矿山道路区 | 0.22 |  |  |  | 0.40 | 0.25 | 矿山开采区 |  |  |  |  |  |  | 0.07 | 弃渣场 |
|  | 其他辅助设施区 | 0.02 |  |  |  | 0.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 | 0.48 |  | 0.50 | 0.00 | 0.57 | 0.25 |  | 0.25 |  |  |  |  |  | 0.41 | 弃渣场 |
| 运行期 | 矿山开采区 |  | 0.13 | 0.48 |  |  |  |  | 0.12 | 矿山道路区 |  |  |  |  | 0.49 | 弃渣场 |
|  | 矿山道路区 |  |  |  |  | 0.12 | 0.12 | 矿山开采区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 | 0.00 | 0.13 | 0.48 | 0.00 | 0.12 | 0.12 |  | 0.12 |  | 0.00 |  |  |  | 0.49 | 弃渣场 |
| 总 计 | 0.48 | 0.13 | 0.98 | 0.00 | 0.69 | 0.37 |  | 0.37 |  | 0.00 |  |  |  | 0.90 | 弃渣场 |
| 说明：露天采场采出矿石不参与土石方平衡及流向分析。 |

#### 实际建设过程中的土石方情况

通过现场调查监测及查阅工程建设相关资料综合分析，得出本工程土石方情况如下：

截止2018年8月，本工程基建期间已产生的土石方开挖总量为0.79万m3，场地回填0.79万m3，无弃渣产生。

运行期按照设计考虑，产生土石方量为0.18万m3（其中剥离浮土0.12万m3、产生废石0.06万m3）；剥离废石全部作为矿山道路碎石铺设料回填利用。

项目实际建设过程中土石方平衡情况见表1-5。

表1-5  工程实际土石方平衡分析表    单位：万m3

| 项目 | 时段 | 挖方 | 填方/利用方 | 调入 | 调出 | 外借 | 弃渣 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一般土石 | 废石 |  |  |  | 绿化覆土 | 数量 | 去向 |
| 整个项目区 | 基建期 | 0.56 | 0.23 | 0.79 |  |  |  | 0 |  |
|  | 运行期 | 0.12 | 0.06 | 0.18 |  |  |  | 0 |  |
| 合计 | 0.68 | 0.29 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

### 工程占地

#### 水保方案设计情况

根据主体工程资料分析，结合现场调查核实，本项目以前未编报过水土保持方案，项目占地类型按现状及原地貌分别进行分析计算。结合项目区土地利用现状统计分析，在本方案服务期内，项目建设区占地总面积4.38hm2，全部为永久占地。原始占地类型为林地、草地、其它土地、建设用地。本方案服务期内，本工程建设征占地面积中矿山开采区3.60hm2，办公生活区0.03hm2，生产加工系统区0.04hm2，矿山道路区0.39hm2，堆料场区0.16hm2，弃渣场区0.13hm2，其它辅助设施区0.03hm2。工程占地类型原始地貌占用林地0.49hm2，草地0.76hm2，其它土地0.98hm2。原方案规划工程占地面积及占地类型见表1-6。

表1-6   工程占地面积及类型表

| 序号 | 分区 | 占地类型及面积（hm2） | 小 计 | 占地性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 草地 | 林地 | 建设用地 | 交通运输用地 | 工矿用地 | 其它土地 |  |  |
| 1 | 矿山开采区 | 0.92 | 0.53 |  |  | 1.10 | 1.05 | 3.60 | 永久占地 |
| 2 | 办公生活区 |  |  | 0.03 |  |  |  | 0.03 | 永久占地 |
| 3 | 生产加工系统区 |  |  | 0.04 |  |  |  | 0.04 | 永久占地 |
| 4 | 堆料场区 |  |  |  |  | 0.16 |  | 0.16 | 永久占地 |
| 5 | 弃渣场区 |  |  |  |  | 0.13 |  | 0.13 | 永久占地 |
| 6 | 矿山道路区 | 外部运输道路 |  |  |  | 0.29 |  |  | 0.29 | 永久占地 |
|  |  | 内部运输道路 |  |  |  | 0.10 |  |  | 0.10 | 永久占地 |
| 7 | 其他辅助设施区 |  |  | 0.03 |  |  |  | 0.03 | 永久占地 |
| 8 | 合 计 | 0.92 | 0.53 | 0.10 | 0.39 | 1.39 | 1.05 | 4.38 |  |
| 注：其它土地主要为林草地间的裸地、荒地、裸露岩石地表等。 |

#### 工程实际占地情况

通过对工程开展的监测工作，结合工程建设资料统计，大同山外砂场实际扰动地表总面积为4.25hm2。各分区面积变化情况详见表1-7。

表1-7    项目建设占地面积变化表

| 序号 | 项目分区 | 方案规划面积（hm2） | 实际占地（hm2） | 变化情况（hm2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矿山开采区 | 3.6 | 3.6 | 0 |
| 2 | 办公生活区 | 0.03 | 0.03 | 0 |
| 3 | 生产加工系统区 | 0.04 | 0.04 | 0 |
| 4 | 堆料场区 | 0.16 | 0.16 | 0 |
| 5 | 弃渣场区 | 0.13 | 0 | -0.13 |
| 6 | 矿山道路区 | 0.39 | 0.39 | 0 |
| 7 | 其他辅助设施区 | 0.03 | 0.03 | 0 |
| 8 | 合计 | 4.38 | 4.25 | -0.13 |

### 移民安置和专项设施改（迁）建情况

项目建设未涉及移民安置和专项设施改（迁）建。

### 工程变更

本工程水保方案编制的防治责任范围，方案服务期内的扰动地表面积及项目土石方量也均不产生变化。

原来水土保持方案确定的项目区开采区域内已经采空的区域，呈不规则状，长约85m，宽30~60m不等，高20~40m的采空区，边坡角约60°~70°，采空区底盘标高1935m，面积1.80hm2。水土保持方案新增原有采空区（1.60hm2）的封场绿化措施设计，以改善矿区环境，同时也可以起到一定的防止水土流失的作用。根据实际开采情况及资源量，该砂场在水保方案确定的采空区内（1.60hm2）实际开采标高还将下降3~5m，至1930m。因此，在基建期末未能按照水保方案的要求进行封场绿化。

但要求建设单位在运行过程当中，一旦形成采空范围，就将严格按照水保方案当中的绿化标准进行封场绿化，以便防治水土流失，并改善当地生态环境。因此，在基建期水保措施变化较大的就是采空区的绿化。

## 项目区概况

### 自然概况

#### 地形地貌

矿区属于构造剥蚀～溶蚀低中山地貌，矿区范围内地势总体为南高、北低，矿区地形最高海拔标高2002.8m，最低海拔标高1920m，相对高差82.8m，地形坡度45～46°。本项目开采标高为2005~1925m（本次主体工程开发利用方案设计实际开采标高2005m~1965m）。

#### 地质及地震

一、地质构造

矿区境内出露地层为泥盆系（D），石炭系（C），二迭系（P），三迭系（T），第三系（N）。

泥盆系（D）分布于师宗、陆良交界地区，岩性为碳酸盐岩夹碎屑岩沉积，灰色、浅灰色白云质灰岩夹褐黄色碎屑石英粉砂岩。

石炭系（C）分布于师宗瓦鲁一带，主要为浅海相碳酸盐岩沉积，岩性为白云岩夹灰岩为主，与泥盆系呈整合接触。

三迭系（T）广泛分布于师宗全境。①.三迭系下统飞仙关组T1f：为一套陆相碎屑岩沉积，岩性为紫红色、灰绿色砂岩、粉砂、粉砂质页岩；②.三迭系下统永宁镇组T1y:下段为浅灰色、灰色厚层状灰岩，上段为黄绿色、紫色细砂岩夹粉砂岩、页岩；③.三迭系中统个旧组T2g和三迭系中统法郎组T2f：为一套海相碳酸盐岩沉积和碎屑沉积。岩性为灰色中厚层状灰岩、白云岩，夹黄绿、紫红色粉砂岩、泥质条带灰岩、泥质白云岩。生物碎屑灰岩、燧石团块灰岩；④.三迭系上统把南组T3b和三迭系上统火把冲组T3h：为一套浅海、滨海及海陆交互相碎屑岩沉积。岩性为黄褐色、灰色粉砂岩、泥质砂岩、浅灰色细—中粒石英砂岩。

第三系分布于大同、龙甸一带。

二、地震

据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），工程区地震动峰值加速度为0.10g，地震动反应谱特征周期为0.45s，相应的地震基本烈度为Ⅶ度。

#### 气象

项目区气候属亚热带季风气候。夏无酷暑，冬无严寒，干湿季节分明。根据师宗气象站资料统计：多年平均气温14.2℃；最热为7月，多年平均气温为24.0℃，极端最高气温为32.6℃；最冷为1月，多年平均气温为13.1℃，极端最低气温为-15.0℃。多年平均日照时数为1860.5h。霜期在64～180d，多年平均无霜日为344d，多年平均有霜日为21d。多年平均年降水量1204.0mm，最多年降水量为1815.2mm，最少年降水量为873.5mm，多年平均5-10月降水量占多年平均降水量的85.3%。多年平均风速为2.9m/s，最大风速为18m/s（风向为西南风）。项目所在地10年一遇1h、6h、24h的降雨量为58.3mm、86.2mm、128.1mm，项目所在地20年一遇1h、6h、24h的降雨量为61.5mm、102.4mm、146.8mm。

#### 水文

矿区区域上属珠江流域西江水系，矿层厚度较大为露天开采，采场涌水主要为裂隙水及大气降水补给，采场周围可以自然排水。区内只有季节性小溪，无大的地表水体。水文地质条件为简单类型。在矿区北西部只有一条季节性小冲沟，流量0—1.7L/ S。流量随季节变化，对露天采场充水无影响,水文地质勘查类型属于以裂隙含水层充水为主的简单类型。项目区周边主要河流为子午河，支流河流为官庄河，区域内有溜子田水库，水功能划分子午河和官庄河、溜子田水库库区为水功能保护区，已经涉及备用水源保护区无法避让，应提高防治标准，优化施工工艺，减少地表扰动和植被损坏范围，有效控制可能造成的水土流失现象发生，加强生产生活用水污水处理，把其处理水再次用于生产用水，严禁污水外排，做到污水零排放。

#### 土壤

据师宗县土壤共有7个土类，11个亚类，21个土属，47个土种和10个变种。

经过外业调查，项目区土壤以红壤为主，土层较薄，土层厚度约为10cm～30cm，土壤性质偏酸、土层中厚、粒状结构、表层疏松、自然肥力中等。

#### 植被

师宗县境内以乔木、灌木、杂草相结合，乔木有云南松、柳杉等，云南松为天然林种，柳杉全为人工种植。灌木为杨梅等。草本植物多为假俭草、蕨类植物为主，森林覆盖率为41.8%。

项目区植被类型为北亚热带湿性常绿针、阔叶混交林，主要优势树种为杉木、云南松等。项目区土地用途为建设用地，经多年开发，周边区内存有部分原生植被，植被类型较为简单，矿区内植被不发育，主要是低矮灌木和杂草，矿区原始植被覆盖度约为30.50%。

### 水土流失及防治情况

根据《云南省水土流失调查成果公告（2015年）》（云南省水利厅  2017年8月），项目所在地师宗县国土面积2741.66km2，土壤侵蚀面积有827.00km2，占总面积的30.16%，在土壤侵蚀面积中，轻度侵蚀面积为451.05km2，占土壤侵蚀面积的54.54%；中度侵蚀面积为150.00km2，占土壤侵蚀面积的18.14%；强烈侵蚀面积为125.89km2，占土壤侵蚀面积的15.22%；极强烈侵蚀面积为72.71km2，占土壤侵蚀面积的8.79%；剧烈侵蚀面积为27.35km2，占土壤侵蚀面积的3.31%。

根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190—2007）的划分，工程区域位于西南土石山区，土壤侵蚀类型以水力侵蚀为主，土壤侵蚀模数允许值为500t/km2·a。

师宗县水土保持工作起步较早，县水行政主管部门针对县域内水土流失现状，编制了水土保持规划，划分了水土流失重点防治区，重点监督区及重点治理区，并向社会进行了公告，实施分类指导，分区防治措施。开展了封山育林、退耕还林还草措施。

师宗县根据土地资源的特点，结合土地利用现状，在水土流失治理中始终坚持工程措施、植物措施、保土耕作措施相结合的原则，治坡与治沟相结合，治理管理与开发利用相结合。师宗县综合当地水土流失现状及特点，土地利用规划，社会经济发展需求，对水土保持防治采取的措施规划为：坡改梯措施规划、小型水利水保工程措施规划、封禁治理规划、退耕还草规划。

多年来师宗县水土保持工作在上级主管部门关心支持下，在县委、政府的高度重视下，经过多年来坚持不懈努力，截止2016年底，全县累计完成水土流失治理面积5900hm2。主要包括基本农田196hm2、水保林2850.9 hm2、经济林1133.1hm2、封育治理面积1720hm2。修建塘、坝、池等小型蓄水保土工程110座，设计蓄水量6000万m3。实施生态修复面积800km2。累计投资2501.9万元，使治理区范围内的生态环境和农业生产条件得到较大改善，成效显著。此外，水土保持监督执法不断走向法制化、规范化轨道。

项目建设区水土流失资料并结合实地踏勘调查，对工程区水土流失多种影响因子综合分析，工程所处区域水土流失类型主要有面蚀、沟蚀等水力侵蚀以及重力侵蚀。水力侵蚀多发生在坡耕地和裸露荒坡，面蚀加剧后发展为沟蚀；重力侵蚀多分布在基岩破碎的斜坡、陡坡和局部开采点，以及建设项目施工形成的陡坡、松散体堆积地带。

项目区土壤侵蚀程度为轻度，土壤背景侵蚀模数为968.59t/km2·a。

# 水土保持方案和设计情况

## 主体工程设计

师宗县丹凤镇大同山外砂场项目始建于1997年7月，1997年12月建设完成并投产使用，该矿山于2005年2月办理了采矿许可证，当时设计生产规模为5.00万t/a。2013年3月16日由师宗县国土资源局换发了采矿许可证，采矿许可证证号：C5303232009047120013244，矿区面积0.227km2，矿区由5个拐点圈定，开采标高2000m~1925m，采矿证有效期：2013年3月16日~2016年6月16日。依据矿区资源情况及国家产业政策，结合本地区经济发展的总体规划及市场需求量，矿山原核定年生产规模5万t，既不符合国家产业政策，也满足不了市场对砂石用料的需求及采矿证延续等相关手续的需求。于2016年5月，采矿权人（师宗县丹凤镇大同山外砂场）向师宗县国土资源局提出变更生产规模的申请，并于2016年6月获准师宗县国资源局下发变更矿区生产规模的批复。采矿证延续变更后矿区圈定范围不变为0.227km2，拐点坐标圈不变为5个拐点坐标。开采标高由2000m~1925m变为2005～1925m（本次主体设计标高2005m~1965m），设计生产规模由原来的5.00万吨/年变更为20.8万t/a （8.0万立方米/a），开采矿种为建筑砂料用砂岩矿，开采方式为山坡露天开采，采用公路开拓、翻汽车运输，矿区内矿石爆破开采后，经过翻斗汽车运至生产加工区加工破碎后销售，产品主要为建筑砂料等砂岩矿料。

矿山前期开采方式为山坡露天开采。开拓方式为公路开拓、翻斗汽车运输。开采形成1个露天采空区（1#采空区），形成的边坡最高处约30m~60m，已经形成的采空区面积约为1.80hm2，采空区存在岩块崩塌威胁采场施工人员及设备安全隐患，本方案对已有采空区进行封场绿化处理。矿山应按开发利用方案确定的台阶式开采，从上至下的开采顺序，保证矿山安全生产。

## 水土保持方案

根据《中华人民共和国水土保持法》、《开发建设项目水土保持方案编报审批管理规定》的要求，师宗县丹凤镇大同山外砂场于2017年2月委托陆良县永盛水利水电勘察设计有限公司进行本工程项目的水土保持方案报告书的编制工作。接到工作任务后，我单位随即成立了项目组，并按照《开发建设项目水土保持技术规范》（GB50433-2008）的有关规定和要求，制定了工作计划，开始着手进行水土保持方案的编制工作。

通过对该工程已有资料的研究分析，并结合工程实际建设情况，编制单位于2017年2月对项目区进行了地形地貌、水文地质、水土流失状况、土地利用状况等自然情况的调查，并收集了政府部门各种调查、统计资料。在此基础上，编制单位于2017年3月编制完成了《师宗县丹凤镇大同山外砂场项目水土保持方案初步设计报告书（送审稿）》。

根据水利部《开发建设项目水土保持方案编报审批管理办法》（水利部令第5号），师宗县水务局于2017年3月21日，在师宗县组织召开了《师宗县丹凤镇大同山外砂场项目水土保持方案初步设计报告书（送审稿）》评审会。根据评审修改意见，编制单位对相关内容作了补充说明，完成了《师宗县丹凤镇大同山外砂场项目水土保持方案初步设计报告书（报批稿）》。并于2017年4月25日取得师宗县水务局下发的水土保持方案的行政许可决定书（师水保许[2017]3号）。

批复主要内容有：

（1）大同山外砂场项目水土流失防治责任范围面积为24.91hm2，其中项目建设区面积22.70hm2，直接影响区面积2.21hm2。

（2）方案新增的水土保持措施包括工程措施、植物措施及临时措施。主体工程设计具有水土保持功能措施的工程量统计：生产加工系统区分台之间C20砼护坡挡墙14m及上侧坡处局部位置布置了重力式浆砌石挡墙进行挡护60m，矿山开采区上侧坡面浆砌石截水沟305m。具体工程量为：土方开挖241m3，M7.5浆砌石181m3，C20砼量62 m3，M10砂浆抹面747 m2。

新增的水土保持措施数量有：

a、工程措施

建设期矿区道路沿线浆砌石排水沟860m，沉砂池1口，跌水坎1座，裸露边坡护坡网1000 m2；弃渣场区的浆砌石挡墙21m，下侧浆砌石截水沟32m。

b、植物措施

建设期矿山开采区（原有采空区）封场绿化1.60hm2；具体工程量为：栽植圆柏1000株，水杉1000株，葛藤3000株，撒播黑麦草1.60hm2，苗木损耗量按10%计，需要圆柏苗木量1100株，水杉1100株，葛藤苗木3300株，黑麦草草籽量140.8kg，绿化覆土0.36万m3，覆土从弃渣场内取用不够的可从附近合法土料场外购解决。

建设期水土保持总投资77.72万元中，工程措施29.77万元，占总概算投资的38.30%；植物措施11.34万元，占总概算投资的14.59%；临时措施0.62万元，占总概算投资的0.80%；独立费用5.37万元，占总概算投资的6.91%；基本预备费1.11万元，占总概算投资的1.43%；水土保持补偿费29.51万元，占总概算投资的44.88%。

（4）通过各种防治措施的有效实施，方案设计水平年末，使工程占地区域内扰动的土地治理率达到97.51%，水土流失总治理度达到92.90%，土壤流失控制比达到1.0，拦渣率达到98.50%，林草植被恢复率达到99.45%，林草覆盖率达37.79%。

## 水土保持方案变更

本工程水保方案编制的防治责任范围，方案服务期内的扰动地表面积及项目土石方量也均不产生变化。

原来水土保持方案确定的项目区开采区域内已经采空的区域，呈不规则状，长约85m，宽30~60m不等，高20~40m的采空区，边坡角约60°~70°，采空区底盘标高1935m，面积1.80hm2。水土保持方案新增原有采空区（1.60hm2）的封场绿化措施设计，以改善矿区环境，同时也可以起到一定的防止水土流失的作用。根据实际开采情况及资源量，该砂场在水保方案确定的采空区内（1.60hm2）实际开采标高还将下降3~5m，至1930m。因此，在基建期末未能按照水保方案的要求进行封场绿化。

但要求建设单位在运行过程当中，一旦形成采空范围，就将严格按照水保方案当中的绿化标准进行封场绿化，以便防治水土流失，并改善当地生态环境。因此，在基建期水保措施变化较大的就是采空区的绿化。

## 水土保持后续设计

《水土保持方案初步设计报告书》批复后，未进行过水土保持相关的后续设计。

# 水土保持方案实施情况

## 水土流失防治责任范围

### 水土保持方案确定的水土流失防治责任范围

根据《师宗县丹凤镇大同山外砂场项目水土保持方案初步设计报告书（报批稿）》及其批复文件，本工程建设的水土流失防治责任范围为项目建设区和直接影响区，其中项目建设区包括矿山开采区、堆料场区、生产加工系统区、矿山道路区、办公生活区、弃渣场区以及其它辅助设施区。本项目水土流失防治责任范围分为项目建设区和直接影响区，防治责任范围总面积为24.91hm2，项目建设区面积为22.70hm2，全部为永久占地，直接影响区防治责任范围面积为2.21hm2。

表3-1   《水保方案》确定的水土流失防治责任范围面积单位（hm2）

| 序号 | 分区 | 项目建设区 | 直接影响区 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矿山开采区 | 21.92 | 2.10 | 24.02 |
| 2 | 办公生活区 | 0.03 | 0.01 | 0.04 |
| 3 | 堆料场区 | 0.16 | 0.02 | 0.18 |
| 4 | 生产加工系统区 | 0.04 | 0.01 | 0.05 |
| 5 | 弃渣场区 | 0.13 | 0.02 | 0.15 |
| 6 | 矿山道路区 | 0.39 | 0.04 | 0.43 |
| 7 | 其他辅助设施区 | 0.03 | 0.01 | 0.04 |
| 8 | 合计 | 22.70 | 2.21 | 24.91 |

### 水土保持监测确定的防治责任范围

防治范围扰动情况根据实地对该项目的占地面积、扰动地表面积及损坏水土保持设施数量的监测和结合工程建设相关资料得出。本项目实际发生的水土流失防治责任范围面积为25.92hm2，其中项目建设区22.57hm2（矿山开采区21.92hm2、办公生活区0.03hm2、堆料场区0.16hm2、生产加工系统区0.04hm2、矿山道路区0.39hm2、其他辅助设施区0.03hm2），直接影响区3.35hm2。

项目实际各分区的占地及直接影响区面积详见表3-2。

表3-2  项目实际水土流失防治责任范围面积统计表  单位（hm2）

| 序号 | 分区 | 项目建设区 | 直接影响区 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矿山开采区 | 21.92 | 3.25 | 25.17 |
| 2 | 办公生活区 | 0.03 | 0 | 0.03 |
| 3 | 堆料场区 | 0.16 | 0.02 | 0.18 |
| 4 | 生产加工系统区 | 0.04 | 0.01 | 0.05 |
| 5 | 矿山道路区 | 0.39 | 0.05 | 0.44 |
| 6 | 其他辅助设施区 | 0.03 | 0.02 | 0.05 |
| 7 | 合计 | 22.57 | 3.35 | 25.92 |

### 防治责任范围变化情况

《水保方案》及其批复文件确定的防治责任范围总面积为25.92hm2，其中项目建设区22.70hm2，直接影响区2.21hm2。项目实际建设过程中水土流失防治责任范围总面积为24.91hm2，其中项目建设区22.57hm2，直接影响区3.35hm2。

工程防治责任范围及分区详见表3-3。

表3-3  防治责任范围变化情况对比表

| 项 目 | 防治责任范围（hm2） |
| --- | --- |
|  | 方案设计 | 实际产生 | 变化情况（“+”为增加，“—”）为减少 |
| 矿山开采区 | 25.17 | 24.02 | -1.15 |
| 办公生活区 | 0.03 | 0.04 | 0.01 |
| 堆料场区 | 0.18 | 0.18 | 0 |
| 生产加工系统区 | 0.05 | 0.05 | 0 |
| 弃渣场区 | 0 | 0.15 | 0.15 |
| 矿山道路区 | 0.44 | 0.43 | -0.01 |
| 其他辅助设施区 | 0.05 | 0.04 | -0.01 |
| 合 计 | 25.92 | 24.91 | -1.01 |

本项目的水土流失防治责任范围发生变化原因为：

1、项目建设区：基建期施工产生的废弃渣土基本被矿区附件村民拉走利用，故弃渣场实际未启用，项目建设区面积建设0.13hm2。

2、直接影响区：实际建设施工过程中，通过加强施工管理，从而减少对周边影响，导致直接影响区面积减少。

## 弃渣场设置

### 方案设计弃土弃渣情况

一、基建期

本项目基建期间已产生的土石方开挖总量为0.98万m3（其中场地平整开挖0.48万m3、产生废石0.50万m3），场地回填0.57万m3，产生弃渣0.41万m3（其中弃渣0.41万m3集中堆放在弃渣场内）。

二、生产运行期

在方案服务期内（运行期）矿山开采区产生土石方量为0.61万m3（其中剥离浮土0.13万m3、产生废石0.48万m3）；其中0.12万m3的弃渣可以作为矿山道路的碎石铺设料回填；最终产生弃渣0.49万m3（弃渣0.36万m3集中堆放在弃渣场内，其中剥离产生浮土0.13万m3运至弃渣场与弃渣进行分开堆放用于绿化覆土使用）。

综上所述，在本方案服务期内，本项目共产生的土石方开挖总量为1.59万m3；回填利用0.69万m3；产生弃渣0.90万m3（弃渣0.77万m3集中堆放在弃渣场内，其中剥离产生浮土0.13万m3运至弃渣场与弃渣进行分开堆放用于绿化覆土使用）。

### 实际弃土弃渣

通过现场调查监测及查阅工程建设相关资料综合分析，得出本工程土石方情况如下：

截止2018年8月，本工程基建期间已产生的土石方开挖总量为0.79万m3，场地回填0.79万m3，无弃渣产生。

运行期按照设计考虑，产生土石方量为0.18万m3（其中剥离浮土0.12万m3、产生废石0.06万m3）；剥离废石全部作为矿山道路碎石铺设料回填利用。

### 弃渣场措施体系

截止2018年8月，本工程建设期间产生弃渣弃土全部回填利用，故弃渣场取消。

## 取土场设置

本项目未设置取土场

## 水土保持措施总体布置

方案根据确定的水土流失防治分区，在水土流失预测及主体工程水土保持分析与评价的基础上，针对各分区引发水土流失的特点和可能造成的水土流失危害情况，采取有效的水土流失防治措施，并把主体工程中已有水土保持措施纳入其中，统筹布局各类措施，以形成关联的、系统的、科学的水土流失防治措施体系。在防治措施具体配置中，充分发挥工程措施的速效性和控制性以及 植物措施的后续性和生态效应，措施总体布局体系详见表3-4。

表3-4       水土保持措施体系表

| 防治分区 | 防治措施 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 项目建设区 | 矿山开采区 | 上侧坡面浆砌石截水沟 | 主体设计 |
|  |  | 马道平台内侧浆砌石排水沟 | 方案新增 |
|  |  | 前期开采采空区开采平台植树种草防护 | 方案新增 |
|  |  | 前期开采采空区开挖边坡植树种草防护 | 方案新增 |
|  |  | 本方案服务期末开采区域植物恢复 | 方案新增 |
|  |  | 水土保持管理措施 | 方案新增 |
|  | 办公生活区 | 水土保持管理措施 | 方案新增 |
|  | 矿山道路区 | 沉砂池措施 | 方案新增 |
|  |  | 跌水坎措施 | 方案新增 |
|  |  | 矿山道路沿线浆砌石排水沟 | 方案新增 |
|  |  | 道路沿线的行道树措施 | 方案新增 |
|  |  | 水土保持管理措施 | 方案新增 |
|  | 生产加工系统区 | 分台之间C20砼护坡挡墙 | 主体设计 |
|  |  | 上侧坡处局部位置重力式浆砌石挡墙 | 主体设计 |
|  |  | 水土保持管理措施 | 方案新增 |
|  | 弃渣场区 | 一侧的浆砌石拦挡 | 方案新增 |
|  |  | 下侧的浆砌石截排水沟 | 方案新增 |
|  |  | 临时覆盖 | 方案新增 |
|  |  | 水土保持管理措施 | 方案新增 |
|  | 堆料场区 | 临时拦挡措施 | 方案新增 |
|  |  | 土工布覆盖措施 | 方案新增 |
|  |  | 水土保持管理措施 | 方案新增 |
|  | 其它辅助设施区 | 水土保持管理措施 | 方案新增 |
|  | 直接影响区 | 加强水土保持管理工作，清除撒落的废弃物，对于直接影响区应定期的进行调查，出现问题要及时补救。 | 本方案提出 |

## 水土保持设施完成情况

### 工程措施

#### 方案设计情况

根据师宗县水务局关于准予《师宗县丹凤镇大同山外砂场项目水土保持方案的行政许可决定书》（师水保许〔2017〕3号）及《水保方案》（报批稿）。

（1）根据水土保持方案报批稿本项目主体工程设计水土保持措施有：矿山开采区浆砌石截水沟415m，生产加工系统区护坡挡墙14m，浆砌石挡墙60m。

（2）基建期方案新增水土保持工程措施有：矿区道路沿线浆砌石排水沟860m，沉砂池1口，跌水坎1座，裸露边坡护坡网1000m2；弃渣场区的浆砌石挡墙21m，下侧浆砌石截水沟32m。

表3-5   水保方案设计水土保持工程措施统计表

| 项目组成 | 措施类型 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿山开采区 | 浆砌石截水沟 | 长度 | m | 415 | 主体设计 |
| 生产加工系统区 | 护坡挡墙 | 长度 | m | 14 | 主体设计 |
|  | 浆砌石挡墙 | 长度 | m | 60 | 主体设计 |
| 矿区道路 | 浆砌石排水沟 | 长度 | m | 860 | 方案新增 |
|  | 沉砂池 | 数量 | 口 | 1 | 方案新增 |
|  | 跌水坎 | 数量 | 座 | 1 | 方案新增 |
|  | 裸露边坡护坡网 | 面积 | m2 | 1000 | 方案新增 |
| 弃渣场区 | 浆砌石挡墙 | 长度 | m | 21 | 方案新增 |
|  | 浆砌石截水沟 | 长度 | m | 32 | 方案新增 |

#### 实际完成情况

根据现场调查，结合建设单位提供的资料分析，工程实施的工程措施为：生产加工系统区护坡挡墙14m，浆砌石挡墙60m；矿区道路区浆砌石排水沟520m，沉沙池4口。

表3-6   实际完成水土保持工程措施统计表

| 项目组成 | 措施类型 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产加工系统区 | 护坡挡墙 | 长度 | m | 14 | 主体设计 |
|  | 浆砌石挡墙 | 长度 | m | 60 | 主体设计 |
| 办公生活区 | 浆砌石排水沟 | 长度 | m | 100 | 主体设计 |
| 矿区道路 | 浆砌石排水沟 | 长度 | m | 520 | 方案新增 |
|  | 沉砂池 | 数量 | 口 | 4 | 方案新增 |

工程措施实施效果如下：

| 办公区排水沟 | 矿区道路排水沟 |
| --- | --- |
| 矿区道路排水沟 | 矿区道路沉沙池 |

#### 工程措施实施情况对比分析

大同山外砂场基建工程建成后，随着各项工程防护措施的实施，以及对矿区道路、石料加工区采取拦挡、排水、沉沙等综合防护，水土保持措施得到逐步完善，工程区水土流失得到有效控制。

大同山外砂场水土保持工程措施实际完成工程量与方案设计对比情况见表3-7。

表3-7    实际完成工程措施与《水保方案》设计对比分析表

| 防治分区 | 类 型 | 项 目 | 单位 | 完成量 | 设计量 | 完成-设计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿山开采区 | 纳入方案 | 浆砌石截水沟 | m | 0 | 415 | -415 |  |
| 生产加工系统区 | 纳入方案 | 护坡挡墙 | m | 14 | 14 | 0 |  |
|  | 纳入方案 | 浆砌石挡墙 | m | 60 | 60 | 0 |  |
| 矿区道路区 | 方案新增 | 浆砌石排水沟 | m | 520 | 860 | -340 |  |
|  | 方案新增 | 沉砂池 | 口 | 4 | 1 | 3 |  |
|  | 方案新增 | 跌水坎 | 座 | 0 | 1 | -1 |  |
|  | 方案新增 | 裸露边坡护坡网 | m2 | 0 | 1000 | -1000 |  |
| 办公生活区 | 纳入方案 | 浆砌石排水沟 | m | 520 | 860 | -340 |  |
| 弃渣场区 | 方案新增 | 浆砌石挡墙 | m | 0 | 21 | -21 |  |
|  | 方案新增 | 浆砌石截水沟 | m | 0 | 32 | -32 |  |

统计结果表明，本项目实际完成的水土保持工程措施实际建设工程量与设计工程量对比，在一定程度上有所增减。通过对比设计资料与实际建设情况，工程量发生增减的主要原因有：

1、矿山开采区

水保方案在矿山开采区设计截水沟等水土保持工程措施，在工程建设过程中实际未修建截水沟，截水沟减少415m。

主要原因：矿山开采区东侧已开采至最高点，故无需布设截水措施。

2、生产加工系统区

水保方案在生产加工系统区设计护坡挡墙、浆砌石挡墙等水土保持工程措施，在工程建设过程中实际修建有护坡挡墙、浆砌石挡墙等；且已实施措施工程量与方案设计一致。

3、办公生活区

办公生活区建设初期已实施有排水沟。

4、矿区道路区

水保方案在矿区道路区设计排水沟、沉沙池、跌水坎和裸露边坡护坡网等水土保持工程措施，在工程建设过程中实际修建有排水沟、沉沙池等水土保持工程措施；但实施的工程量相对原方案设计工程量有所减少。其中排水沟减少340m，沉沙池增加3口，跌水坎和裸露边坡护坡网均未实施。

主要原因：（1）建设单位实际施工过程只是对进场道路修建有排水沟，故其长度减少，排水沟减少340m；（2）原方案设计的跌水坎主要用于消能，而实际施工过程中通过修建多级沉沙池，沉沙池数量增加一定程度上能够起到消能效果，故跌水坎未实施，而沉沙池数量增加3口。（3）原方案设计在道路局部较陡边坡考虑实施边坡护坡网，实际施工过程中道路两侧适当增加有道路行道树及绿化等，故边坡护坡网未实施。

5、弃渣场区

水保方案在弃渣场区设计挡渣墙、截水沟等水土保持工程措施，在工程建设过程中，产生的弃土弃渣基本被矿区附近村民拉走利用，故弃渣场实际未启用，所以原方案设计的措施未实施。

总体上看，大同山外砂场水土保持方案设计水土保持工程措施基本已实施，通过现场勘查，工程措施实施到位，布局合理，满足现状水土流失防治要求。

### 植物措施

#### 方案设计情况

根据师宗县水务局关于准予《师宗县丹凤镇大同山外砂场项目水土保持方案的行政许可决定书》（师水保许〔2017〕3号）及《水保方案》（报批稿）。

（1）基建期方案新增水土保持植物措施有：矿区道路沿线行道树410m；矿山开采区采空区封场绿化1.60hm2。

表3-8     原方案主体设计及新增水土保持植物措施

| 造林位置 | 措施 | 方案设计情况 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 方案新增 |
|  |  | 长度（m）/面积（hm2） |
| 矿区道路 | 行道树 | 410 |
| 采空区 | 封场绿化 | 1.60 |

#### 实际完成情况

截至2018年9月，本工程累计完成植物措施总面积0.29hm2，栽植杉树206株，撒播草籽11.50kg。具体详见表3-9。

表3-9     实际完成水土保持植物措施统计表

| 防治分区 | 措施名称 | 数量（hm2） | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 乔木（株） | 撒草（kg） | 覆土（m3） |  |
| 采空区 | 封场绿化 | 0.12 |  | 11.50 | 100 | 方案新增 |
| 矿区道路 | 行道树 | 0.17 | 206 |  |  | 方案新增 |
| 合计 |  | 0.29 | 206 | 11.50 | 100 |  |

#### 植物措施实施情况对比分析

植物措施主要依靠现场勘测、查阅工程竣工等资料。截止2018年8月，工程建设过程中实施植物措施主要有：绿化面积0.29hm2，种植杉树206株，撒播草籽11.50kg，水土保持植物措施完成情况见表3-10。

表3-10    实际完成植物措施与《水保方案》设计对比分析表

| 防治分区 | 类型 | 项 目 | 单位 | 完成量 | 设计量 | 完成-设计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采空区 | 矿区道路 | 封场绿化 | 绿化面积 | hm2 | 0.12 | 1.60 | -1.48 |  |
|  |  |  | 覆土量 | m3 | 100 | 0 | 100 |  |
| 矿区道路 | 矿区道路 | 行道树 | 乔木 | 株 | 206 | 103 | 103 |  |

植物措施建设实际工程量与设计工程量对比虽有一定的变化，针对采空区原方案设计进行封场绿化，设计栽植圆柏、水杉、葛藤、黑麦草等树草种，但是由于本矿山计划与其西北侧建鸿砂场合并，并扩大开采规模，为此将调整开采标高，故暂考虑对现状采空区考虑进行局部撒草绿化，不考虑植树种草封场；而矿区道路两侧基本为耕地，为防止运矿车辆产生扬尘对农田造成影响，建设单位加大了道路行道树的密度，故实际栽植数量增加。

植物措施实施效果如下：

| 进场道路行道树 | 进场道路行道树 |
| --- | --- |
| 办公区绿化 | 生活区绿化 |

### 临时措施

根据师宗县水务局关于准予《师宗县丹凤镇大同山外砂场项目水土保持方案的行政许可决定书》（师水保许〔2017〕3号）及《水保方案》（报批稿）。

原方案针对基建期未设计临时措施。

## 水土保持投资完成情况

### 方案批复水土保持工程投资

据根《师宗县水务局关于准予师宗县丹凤镇大同山外砂场项目水土保持方案的行政许可决定书》（师水保许[2017]3号），确定本项目建设期水土保持总投资77.72万元中，工程措施29.77万元，植物措施11.34万元，临时措施0.62万元，独立费用5.37万元，基本预备费1.11万元，水土保持补偿费29.51万元。

水土保持方案批复投资情况详见表3-11。

表3-11   建设期水土保持措施投资总概算表     单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 新增投资 | 主体工程投资 | 合计 | 百分比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工程措施费 | 植物措施费 | 临时工程费 | 独立费用 | 工程措施费 | 植物措施费 | 临时措施费 |  |  |
| 第一部分：工程措施 | 19.52 |  |  |  | 10.25 |  |  | 29.77 | 38.30 |
| 1 | 矿山开采区 |  |  |  |  | 6.29 |  |  | 6.29 |  |
| 2 | 办公生活区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 生产加工系统区 |  |  |  |  | 3.96 |  |  | 3.96 |  |
| 4 | 堆料场区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 弃渣场区 | 4.81 |  |  |  |  |  |  | 4.81 |  |
| 6 | 矿山道路区 | 14.71 |  |  |  |  |  |  | 14.71 |  |
| 第二部分：植物措施 |  | 11.34 |  |  |  |  |  | 11.34 | 14.59 |
| 1 | 矿山开采区 |  | 11.20 |  |  |  |  |  | 11.20 |  |
| 2 | 矿山道路区 |  | 0.14 |  |  |  |  |  | 0.14 |  |
| 第三部分：临时工程 |  |  | 0.62 |  |  |  |  | 0.62 | 0.80 |
| 1 | 其他临时措施费 |  |  | 0.62 |  |  |  |  | 0.62 |  |
| 一至三部分之合 | 19.52 | 11.34 | 0.62 |  | 10.25 |  |  | 41.73 | 53.69 |
| 第四部分：独立费用 |  |  |  | 5.37 |  |  |  | 5.37 | 6.91 |
| 1 | 建设单位管理费 |  |  |  | 0.63 |  |  |  | 0.63 |  |
| 2 | 工程建设监理费 |  |  |  | 0.20 |  |  |  | 0.20 |  |
| 3 | 科研勘测设计费 |  |  |  | 0.94 |  |  |  | 0.94 |  |
| 4 | 水土保持方案编制费 |  |  |  | 3.30 |  |  |  | 3.30 |  |
| 5 | 水土保持监测费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 水土保持设施竣工验收材料编制费 |  | 0.20 |  |  |  | 0.20 |  |
| 7 | 水土保持技术文件技术咨询服务费 |  | 0.10 |  |  |  | 0.10 |  |
| 第五部分：基本预备费 |  |  | 1.11 |  |  |  | 1.11 | 1.43 |
| 第六部分：水土保持补偿费 |  |  | 29.51 |  |  |  | 29.51 | 44.88 |
| ∑ | 主体工程已有水保投资合计 | 10.25 | 13.19 |
| ∑ | 新增水保投资合计 | 67.47 | 86.81 |
| ∑ | 水保措施总投资合计 | 77.72 | 100.00 |

### 实际水土保持投资及结算

本工程基建期水土保持实际完成总投资39.16万元，其中工程措施投资16.60万元，植物措施投资1.40万元，临时措施投资0.77万元，独立费用8.85万元，预备费1.54万元，水土保持设施补偿费10万元。

### 实际水土保持投资对比分析

师宗县丹凤镇大同山外砂场项目水土保持方案批复的水土保持总投资为77.72万元（基建期），实际完成39.16万元，减少38.56万元。其中工程措施16.60万元，较批复水保方案投资减少13.17万元；植物措施投资1.40万元，较原水保方案批复投资减少9.94万元；临时措施投资0.77万元，较原水保方案批复投资增加0.15万元；独立费用8.85万元，较原水保方案批复投资增加了3.48万元；基本预备费1.54万元，较原水保方案批复投资增加了0.43万元；水土保持补偿费10万元，较原水保方案批复投资减少了19.51万元。

表3-12  工程水土保持投资实际与设计情况对比表  单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 完成投资 | 方案设计 | 完成-设计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 第一部分 工程措施 | 16.6 | 29.77 | -13.17 |
| 1 | 矿山开采区 | 0 | 6.29 | -6.29 |
| 2 | 办公生活区 | 0.54 | 0 | 0.54 |
| 3 | 生产加工系统区 | 3.96 | 3.96 | 0 |
| 4 | 堆料场区 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 弃渣场区 | 0 | 4.81 | -4.81 |
| 6 | 矿山道路区 | 12.1 | 14.71 | -2.61 |
| 二 | 第二部分 植物措施 | 1.4 | 11.34 | -9.94 |
| 1 | 矿山开采区 | 0.56 | 11.2 | -10.64 |
| 2 | 矿山道路区 | 0.84 | 0.14 | 0.7 |
| 三 | 第三部分 临时措施 | 0.77 | 0.62 | 0.15 |
| 1 | 其他临时措施费 | 0.77 | 0.62 | 0.15 |
|  | 一至三部分之合 | 18.77 | 41.73 | -22.96 |
| 四 | 第四部分 独立费用 | 8.85 | 5.37 | 3.48 |
| 1 | 建设单位管理费 | 0.5 | 0.63 | -0.13 |
| 2 | 工程建设监理费 | 0.6 | 0.2 | 0.4 |
| 3 | 科研勘测设计费 | 0.45 | 0.94 | -0.49 |
| 4 | 水土保持方案编制费 | 3.3 | 3.3 | 0 |
| 5 | 水土保持监测费 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 水土保持设施竣工验收材料编制费 | 4 | 0.2 | 3.8 |
| 7 | 水土保持技术文件技术咨询服务费 | 0 | 0.1 | -0.1 |
| 五 | 第五部分 基本预备费 | 1.54 | 1.11 | 0.43 |
| 六 | 第六部分 水土保持补偿费 | 10 | 29.51 | -19.51 |
| 七 | 水土保持工程总投资 | 39.16 | 77.72 | -38.56 |

通过对比，本项目水土保持投资发生变更的主要原因有：

（1）工程措施投资：主要原因为工程在满足项目防治效果的同时，根据实际场地限制性因素及不可扰动的因素，适当的减少了局部拦挡及排水沟措施，且矿区内部道路将随着开采时间将进行开挖及位移，因此占压采区的道路不具备修建排水沟的条件，实际地形平缓，矿区道路无需布设挂网护坡措施。但项目区相对封闭水土流失危害较少，因此工程措施数量有所减少导致投资有所减少。

（2）植物措施投资：主要原因是现阶段矿山开采区由于开采标高还将下移，虽然开采面积不变，但原先调查的采空区还将继续开采。因此在建设期末，原有采空区不具备植被恢复条件，等到运行期间，一旦形成新的采空区域，矿方将及时植被恢复；矿山道路区行道树加大种植密度，但内部道路区不具备恢复条件，因此总恢复面积有所减少；3、办公生活区根据实际情况新增了周边的植被恢复措施。总体植物措施减少，因此投资相应的减少。

（4）独立费用：主要原因是水土保监理纳入主体监理一并计费，但其他单项投资费用根据实际支付有所增加，导致独立费用较批复投资增加了3.48万元。

（5）水土保持补偿费：原方案确定的补偿费为29.51万，建设单位前期已缴纳10万元，但根据关于印发《水土保持补偿费征收使用管理办法》（财综[2014]8号），参照《云南省物价局 云南省财政厅 云南省水利厅关于水土保持补偿费收费标准的通知》（云价收费[2017]113号），本工程按0.7元/m2补偿标准计算水土保持补偿费，本工程应缴纳的补偿费为3.07万元，实际是减少较多的，但由于建设单位已缴纳的补偿费10万元，多余部分算作运行期的资源费，因此实际缴纳的补偿费较原批复仅减少19.51万元。

# 水土保持工程质量

## 质量管理体系

### 建设各方

建设单位：师宗县丹凤镇大同山外砂场

设计单位/水土保持方案编制单位：陆良县永盛水利水电勘察设计有限公司

监理单位：重庆千牛工程监理咨询有限公司

质检单位：师宗县质量监督站

施工单位：师宗县丹凤镇大同山外砂场

水土保持监测单位：师宗县丹凤镇大同山外砂场

水土保持设施验收报告编写单位：曲靖骏辰科技有限责任公司

### 建设单位质量管理

项目实施过程中，建设单位制定了质量管理体系，保障了施工质量，把水土保持及相关工作纳入主体工程管理，把工程质量放在重要位置，全过程对工程质量进行控制和监督。在工程建设过程中严格实行项目法人制、招投标制、建设监理制和合同管理制，根据工程规模和特点，进行招标，选择有实力的施工、监理单位，并实行合同管理。为了及时掌握质量信息，加强质量管理，在工程建设过程中，指挥部还经常派人及时主动地到施工现场进行现场监督管理，了解工程施工、质量情况，一旦发现问题立即要求监理和施工单位进行处理。

本次评估认为，工程现行的水土保持管理措施基本符合水土保持工作的需要，可以保证项目区水土流失防治责任范围内水土保持设施正常运行，并能达到防治水土流失的目的。

综上所述，建设单位质量控制体系是可行的。

### 设计单位质量管理

项目实施过程中，设计单位制定了质量管理体系，保障了项目设计质量，把设计质量放在重要位置，全过程对工程设计质量进行控制和监督。

在工程的勘测设计过程中，强化公司、室、组三级质量管理机构的职责履行，总工程师负责指导监督质量管理体系的有效运行。总工室在总工程师领导下行使职权，明确专人负责协助项目组设总，直接参与工程全过程的质量管理活动，在工程建设全过程对有关政策、设计标准、深度规定、限额设计要求的贯彻执行，新技术、结构、材料的应用等进行有效的管理和监督，并协调各相关专业，确保文件在各有关专业室正确、迅速的传递，在设计手段和资源的配臵，技术、档案资料的利用及勘测设计成品的印制出版质量等方面起到可靠的保证和支撑作用。根据合同工期要求，全面跟踪检查工程进度实施情况，加大工期考核力度，确保合同工期的按期履行。

为满足工程项目的勘察设计要求，设计公司以文件形式规定了勘察设计质量有关的过程开发、运作和控制的主要责任、权限、报告渠道及各专业间相互接口。同时选派技术职称和勘察设计技术水平相应的，符合任职资格条件的人员，承担工程的勘察设计审定、审核工作。

设计公司明确勘察设计必要的程序，实施分阶段质量控制。确保各阶段勘察设计文件做到基础资料齐全，采用技术标准合理准确，深度符合规定要求，满足工程建设的需要和质量要求。

设计公司建立了设计图纸和技术文件的设计质量评审制度，坚持三级审核制度，评审过程中应做好技术经济分析，论证设计的合理和先进性，采用新技术必须以保证工程质量为前提，进行技术性、安全性、经济性的论证，并按规定履行审批程序。

建立健全质量监督检查制度、改进机制并制定、完善质量责任及相应的考核办法，加大质量管理和产品质量的考核、奖惩力度，确保勘测设计产品质量。

设计公司总工室也是受理业主投诉的质量技术管理部门。如项目法人对设计公司产品质量、工期进度、服务工作有不满意的地方，可直接向总工室进行投诉，对存在的问题将及时地处理，投诉的处理结果会及时向项目法人报告。

综上所述，设计单位质量控制体系是可行的。

### 监理单位质量管理

在工程施工建设过程中，将水土保持施工、监理纳入了主体工程管理之中。监理单位为重庆千牛工程监理咨询有限公司，监理单位遵循的监理质量管理原则是：严格施工程序，强化施工监理；严格技术标准，加强质量检验；狠抓关键部位，确保重点质量；采用先进技术，提高工程质量；严格工程验收，确保缺陷处理质量。在开展监理业务时，制定了一套全面细致、科学合理的质量管理体系。从保证工程质量全面履行工程承建合同出发，审查施工单位上报的施工组织设计、施工技术措施，指导监督合同中有关质量标准、要求的实施。在施工过程中，把好每道工序的质量关，实行严格的巡视检查与工序验收制度，无论是重要项目还是一般项目都要经过工序验收后，方可进行下道工序施工。

验收组认为，监理单位质量管理体系是可行的。

### 施工单位质量保证

本项目水土保持工程由建设单位师宗县五龙顺发石料场组织实施。施工单位采取了一系列有效的质量管理措施，建立了一套完善的质量保证体系，制定了完善的岗位质量规范：建立了以项目经理为第一质量责任人的质量保证体系，对工程施工进行全面的质量管理，层层建立质量责任制，明确各施工人员的具体任务和责任，层层落实质量关；在施工中加强质量检验工作，认真执行“三检制”，切实有效地做好工程质量的全过程控制。以此可以看出，工程施工的质量管理体系是健全和完善的。

## 各防治分区水土保持工程措施质量评定

### 项目划分及结果

一、质量评价标准

根据《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006）等国家、行业有关技术标准，结合建设单位提供相关资料进行评价。评价内容包括单位工程、分部工程及单元工程，质量等级评定标准见表4-1。

表4-1  质量等级评定标准

| 项 目 | 质量等级 | 评 定 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 单元工程 | 合 格 | 检查项目符合质量标准，检测项目的合格率不小于80% |
|  | 优 良 | 检查项目符合质量标准，检测项目的合格率不小于90% |
| 分部工程 | 合 格 | 单元工程质量全部合格，中间产品质量及原材料质量全部合格 |
|  | 优 良 | 单元工程质量全部合格，其中有50%以上达到优良，主要单元工程质量优良，中间产品和原材料质量全部合格 |
| 单位工程 | 合 格 | 分部工程质量全部合格，中间产品质量及原材料质量全部合格，大中型工程外观质量得分在70%以上，施工质量检验资料基本齐全 |
|  | 优 良 | 分部工程质量全部合格，其中有50%以上达到优良，主要分部工程质量优良，且未发生过质量事故，中间产品质量及原材料质量全部合格，大中型工程外观质量得分在85%以上施工质量检验资料齐全 |

二、质量评价项目划分

根据《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006）中工程质量评定项目划分标准，将该工程水土保持措施划分单位工程、分部工程和单元工程。具体质量评价项目划分见表4-2。

表4-2    质量评价项目划分

| 单位工程 | 分部工程 | 单 元 工 程 划 分 |
| --- | --- | --- |
| 挡墙工程 | △基础开挖与处理 | 每个单元工程长50～100m，不足50m2的可单独作为一个单元工程，大于100m 的可划分为两个以上单元工程 |
|  | △坝（墙、堤）体 | 每个单元工程长30m～50 m，不足30m 的可单独作为一个单元工程，大于50m 的可划分为两个以上单元工程 |
| 防洪排导工程 | △基础开挖与处理 | 每个单元工程长50～100m，不足50m 的可单独作为一个单元工程 |
|  | △坝（墙、堤）体 | 每个单元工程长30～50m，不足30m的可单独作为一个单元工程，大于50 m的可划分为两个以上单元工程 |
|  | 排洪导流设施 | 按段划分，每50～100m作为一个单元工程。 |
| 植被建设工程 | △点片状植被 | 以设计的图斑作为一个单元工程，每个单元工程面积0.1～1hm2，大于1hm2的可划分为两个以上单元工程 |

备注：参照水土保持工程质量评定规程（SL336-2006）

参照《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006），本工程由拦挡工程、防洪排导工程、植被建设工程3项单位工程，其中拦渣工程分基础开挖与处理、坝（墙、堤）体2项分部工程；防洪排导工程分为基础开挖与处理、坝（墙、堤）体、排洪倒流设施3项分部工程；植被建设工程由点片状植被1项分部工程组成。共分16个单元工程。

项目划分如下：

表4-3   大同山外砂场项目质量评价项目划分结果

| 序号 | 单位工程 | 分部工程 | 单元工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挡墙工程 | 基础开挖与处理 | 1 |
|  |  | 坝（墙、堤）体 | 2 |
| 2 | 防洪排导工程 | 排洪导流设施 | 7 |
| 3 | 植被建设工程 | 点片状植被 | 1 |
| 合计 | 11 |

### 各防治分区工程质量评定

在工程实施过程中，建设单位对工程质量进行日常管理、指导、监督和检查，充分发挥质量保障体系的作用，从材料进场到过程监控再到验收，严把质量关，对各个分项工程进行自检、自查，使工程质量得到了有效保障。

通过严格质量管理，最终完成的水土保持各单元工程、分部工程、单位工程全部达到合格标准，水土保持工程质量控制目标得以实现，结果见表4-4。

表4-4     水土保持工程质量评定表

| 序号 | 单位工程 | 分部工程 | 单元工程 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 数量 | 质量等级 | 名称 | 数量 | 质量等级 | 数量 | 合格数 | 合格率 |
| 1 | 挡墙工程 | 1 | 合格 | 基础开挖与处理 | 1 | 合格 | 1 | 1 | 100% |
|  |  |  |  | 墙体 | 1 | 合格 | 2 | 2 | 100% |
| 2 | 防洪排导工程 | 1 | 合格 | 排洪导流设施 | 1 | 合格 | 7 | 7 | 100% |
| 3 | 植被建设工程 | 1 | 合格 | 点片状植被 | 1 | 合格 | 1 | 1 | 100% |

## 4.3总体质量评价

本次水土保持质量评价采用现场抽查，查阅自检成果，对水土保持措施质量进行评估。自检评定结果为分部工程质量全部合格，验收组通过查阅工程措施质量检验和工程质量评定资料，认为本项目水土保持工程措施的质量检验和评定程序严谨，资料详实，成果可靠。

本项目已基本完成了各项建设期防治任务。工程区内相应水土保持工程措施布局基本到位，工程措施质量符合设计和规范要求，各项水保措施能有效发挥其各自的水土保持功能。边坡坡脚拦挡、边坡工程防护及排水措施质量基本稳定，运行正常。

# 项目初期运行及水土保持效果

## 初期运行情况

工程各项水土保持措施基本与主体工程同步实施，各防治分区各项水土保持措施均已完成，取得了较好的水土流失防治效果。师宗县丹凤镇大同山外砂厂在工作中形成了完整的水土保持管理和运行机制，有专职人员负责水土保持工作，专门负责各项水土保持设施的运行和维护管理，建设单位还结合工程建设的特点，制定了岗位责任制和相关技术规程或办法，保证水土保持各项设施的顺利实施。从目前运行情况看，工程的水土保持管理责任明确，规章制度落实到位，工程措施运行正常，植被长势良好，取得了一定的水土保持效果。

## 水土保持效果

本工程水土保持措施的实施主要是为了防止工程区的水土流失，确保项目区建筑物安全、保障安全运行、绿化美化项目区环境。根据方案编制的指导思想、原则和对项目区水土流失防治执行的等级标准，结合有关规定要求和监测所得成果，对项目区水土流失六项防治指标进行验算分析如下：

### 扰动土地整治率

项目区实际占地4.25hm2，本次建设扰动土地面积为4.25hm2，整治面积达4.21hm2。其中，建筑物及硬化场地等综合治理面积占地3.85hm2，工程措施面积为0.06hm2，植物措施面积为0.30hm2，扰动土地整治率为99.06％，达到方案确定的目标值。

### 水土流失总治理度

经监测分析，项目区内目前产生水土流失的面积为0.40hm2，综合治理面积为0.36hm2，水土流失总治理度为90.0％，达到方案确定的防治目标。

### 拦渣率

截止2018年9月，本工程建设期间共产生土石方全部回填或外运利用，因此本项目拦渣率达95.90%，达到方案确定的目标值。

### 土壤流失控制比

根据本工程水土保持方案，参考工程所在区域的土壤侵蚀类型和强度，本工程所在地区的土壤容许流失量为500t/（km2·a）。

通过现场监测，根据监测末期土壤流失程度，本工程项目建设区内土壤侵蚀强度为498.22t/（km2·a），土壤流失控制比为1.00，达到方案确定的目标值。

### 林草植被恢复率

本工程可绿化面积为0.31hm2，植被覆盖面积0.30hm2，林草植被恢复率可达97%，达到方案确定的目标值。

### 林草覆盖率

本工程项目建设区占地面积为4.25hm2，植被覆盖面积为0.30hm2，林草覆盖率为28.16%，未达到方案确定的目标值。

但是，本工程仅验收项目建设期的水土保持措施，原方案确定的采空区由于要下降开采标高，不具备植被恢复条件，在运行期间，建设单位将随着采空区的形成及时进行场地绿化，在运行期间逐步完善绿化，最终林草覆盖率达到目标值。

表5-1  扰动土地整治率、水土流失总治理度、林草植被恢复率、林草覆盖率

| 分区 | 占地面积（hm2） | 扰动地表面积（hm2） | 建筑物覆盖及场地硬化（hm2） | 综合治理面积（hm2） | 工程措施（hm2） | 植物措施（hm2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿山开采区 | 3.6 | 3.6 |  | 3.46 |  | 0.12 |
| 办公生活区 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |  |  | 0.01 |
| 生产加工系统区 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |  | 0.01 |  |
| 矿山道路区 | 0.39 | 0.39 |  | 0.18 | 0.03 | 0.17 |
| 堆料场区 | 0.16 | 0.16 |  | 0.13 | 0.02 |  |
| 其它辅助设施区 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  |  |  |
| 合计 | 4.25 | 4.25 | 0.08 | 3.77 | 0.06 | 0.3 |
| 扰动土地整治率（%） | 99.06% |
| 水土流失总治理度（%） | 90.00% |
| 林草植被恢复率（%） | 97% |
| 林草覆盖率（%） | 7.06% |

### 水土流失防治达标情况

根据水土流失防治效果动态监测结果分析，截至2018年8月，水土流失六项防治指标分别为扰动土地整治率为99.06%，水土流失总治理度为90.0%，拦渣率为95.90%，土壤流失控制比为1.00，林草植被恢复率为97%，林草覆盖率为7.06%。

将方案确定的水土流失防治目标与实际监测分析效益值对比得知，本项目水土流失防治目标均达到了方案确定的目标值。具体各项指标对比情况详见下表。

表5-2   水土流失防治六项指标达标情况

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 目标值 | 实际防治指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扰动土地整治率 | % | 95 | 99.06% | 达到目标值 |
| 2 | 水土流失总治理度 | % | 87 | 90.00% | 达到目标值 |
| 3 | 土壤流失控制比 |  | 1 | 1.0 | 达到目标值 |
| 4 | 拦渣率 | % | 95 | 95.90% | 达到目标值 |
| 5 | 林草植被恢复率 | % | 97 | 97% | 达到目标值 |
| 6 | 林草覆盖率 | % | 22 | 7.06% | 未达到目标值 |

## 公众满意度调查

根据《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》（GB/T22490-2008）要求，为全面了解工程施工期间和运行期的水土保持措施防治效果、水土流失状况以及所产生的危害等，建设单位结合现场查勘，针对工程建设的弃土弃渣管理、植被建设、土地恢复及对经济和生态环境影响等方面，向当地群众进行了细致认真地了解，共向项目区周边群众发放50张水土保持公众调查表，了解项目水土保持工作及水土保持设施对当地经济和自然环境所产生的影响，作为本次验收工作的参考依据。

调查结果表明，被调查40人中，30人认为师宗县丹凤镇大同山外砂场项目建设对当地经济具有积极影响，项目建设有利于推进当地经济发展；在对当地环境的影响方面，33人认为项目对当地环境总体影响是好的；在林草植被建设方面，35人认为项目区林草植被建设工作起到了保护生态环境的作用，取得了较好成效；31人认为项目在施工管理方面做的好；35人认为项目对所扰动的土地恢复好。

通过满意度调查，可以看出，师宗县丹凤镇大同山外砂场项目在项目建设实施过程中，较为重视水土保持工作的组织与落实，未发生明显的水土流失，达到了促进经济发展与改善生态环境的作用。调查结果详见表5-3。

表5-3      项目水土保持公众调查表

| 调查年龄段 | 青年 | 中年 | 老年 | 男 | 女 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人数(人) | 17 | 15 | 8 | 25 | 15 |
| 职业 | 干部 | 工人 | 农民 | 经商 | 其它 |
| 人数(人) | 6 | 16 | 8 | 2 | 8 |
| 调查项目 | 好 | 一般 | 差 | 说不清 |
| 评价 | 人数(人) | 占总人数 (%) | 人数 (人) | 占总人数 (%) | 人数(人) | 占总人数(%) | 人数 (人) | 占总人数 (%) |
| 项目对当地经济影响 | 30 | 75 | 6 | 15 | 3 | 7.5 | 1 | 2.5 |
| 项目对当地环境影响 | 33 | 82.5 | 4 | 10 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| 建设单位对项目施工管理 | 31 | 77.5 | 7 | 17.5 | 1 | 2.5 | 1 | 2.5 |
| 土地恢复情况 | 35 | 87.5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2.5 |

# 水土保持管理

## 组织领导

师宗县丹凤镇大同山外砂场项目建设期间非常重视水土保持工作，积极委托相关单位开展《水土保持方案》编制工作，并积极开展水土保持监测工作。

在工程建设期间，立即组织成立项目水土保持工作小组，师宗县丹凤镇大同山外砂厂矿长任组长，全面负责项目水土保持工作，负责组织及协调水土保持工作。副矿长任副组长，主要负责具体水土保持工作，对接水土保持监测单位、水行政主管部门、施工单位及监理单位等单位，在施工过程中，贯彻落实各项水土保持措施，最大限度减少水土流失的发生；项目结束后，负责统计各项水土保持措施工程量。

## 规章制度

在本项目施工建设期间，建设公司建立了以质量管理为核心的一系列规章制度，形成了施工、监理、设计、建设管理公司各尽其职、密切配合的合作关系，并在工程建设过程中给予逐步完善，水土保持工作也作为基本内容纳入主体工程的管理中。在项目计划合同管理方面，本工程制定了招投标管理、施工管理、财务管理等制度，逐步建立了一整套行之有效的管理制度和体系，依据制度建设和管理体系，避免了人为操作的随意性。在施工质量保证制度和体系方面，本工程则进一步明确了施工检验、检查的具体方法和要求，落实了质量责任，防止建设过程中不规范的行为。

在项目建设期间，工程监理部门始终把管理与协调、工程质量控制、投资控制、安全文明施工和环境保护以及施工进度控制看作工作重点，为保证水土保持工程的质量奠定了基础，为提高工程质量提供了保障。

## 建设管理

在项目施工过程，各相关单位增强了对主体工程施工质量的重视，也增强了水土保持意识，积极落实了水土保持方案的设计、施工和监理，对做好本项目的水土保持工作，起到了积极、有效的促进作用。同时，在工程施工过程中认真接受当地群众的监督，也为提高工程质量提供了保障。

在工程建设过程中，为了保证水土保持工程的施工质量和进度，施工单位将水土保持的施工材料采购及供应、施工单位招标程序纳入了主体工程管理程序中。在招投标过程中，参与竞标的各施工单位都是具备一定技术、人才、经济实力、自身的质量保证体系完善的大中型企业，工程监理单位也是通过招投标择优选定的具有相当工程建设监理经验和业绩、能独立承担监理业务的专业咨询机构。工程开工后，建设、设计、施工、监理等各单位协调合作，坚持“质量第一”的原则，严格按照施工技术规范要求施工，建立了严格的质量保证和监督体系，实行质量自控自检、中心试验室实地抽检、监理单位旁站监理、监测公司巡视抽查、质监单位查验核实制度，保障了工程建设的质量。

## 水土保持监测

根据水利部令第12号《水土保持生态环境监测网络管理办法》（2000年1月31日）和水利部令第16号《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》（2002年10月，2005年7月24号令修订）相关规定，建设单位自行组织工程人员对本工程扰动地表情况、水土流失及防治情况、措施运行效果等开展现场监测工作，布设监测样方，收集工程资料及监测数据，并根据现场情况向建设单位提出完善各项水土保持措施的建议。2018年7月，汇总工程监测资料，编制完成《师宗县丹凤镇大同山外砂场项目（基建期）水土保持监测总结报告》。

经过水土保持监测，项目区实际占地4.25hm2，本次建设扰动土地面积为4.25hm2，整治面积达4.21hm2。其中，建筑物及硬化场地等综合治理面积占地3.85hm2，植物措施面积为0.30hm2，工程措施面积为0.06hm2。

## 水土保持监理

为确保水土保持工程有序进行，确保工程建设中水土保持措施的落实，师宗县丹凤镇大同山外砂厂委托重庆千牛工程监理咨询有限公司对师宗县丹凤镇大同山外砂场项目水土保持工程进行监理。重庆千牛工程监理咨询有限公司监理部进驻后，根据《师宗县丹凤镇大同山外砂场项目水土保持方案报告书》（报批稿）要求，开展水土保持监理工作，并对施工和运行初期过程中出现的水土保持问题及时提出意见和建议，使水土保持方案中的工程措施和植物措施得到顺利实施。

一、监理范围

监理范围：本工程水土保持工程监理范围为水土保持方案报告书中设计的范围，包括项目建设区和直接影响区。项目建设区包括矿山开采区、堆料场区、生产加工系统区、矿山道路区、办公生活区以及其它辅助设施区。

二、监理内容

（1）协助建设单位检查承建单位的资质，通过检查承建方的各种证件和业绩，了解承建方的技术水平和能力，保证建设项目的顺利完成。

（2）审查承建单位提出的施工设计方案和施工计划，使水土保持措施既能节省资金，又能达到预期效果。

（3）严格监督施工的全过程。按照有关技术规范标准严把工程质量，尽量达到在投资预算内全面完成施工任务。

（4）及时与建设单位和承建单位进行沟通，不断解决施工中出现的问题。

（5）在监理工作中及时发布监理工程师的书面指令，保证施工进程。

三、监理目标

对师宗县丹凤镇大同山外砂场项目水土保持工程实施质量控制、进度控制、投资控制，实行项目的合同管理和信息管理，协调有关各方的关系。根据主体工程的施工安排，将投资、工期进行控制，质量按技术规范和规程要求的标准控制，为实现项目的总体目标服务。

### 监理组织机构及人员

重庆千牛工程监理咨询有限公司受师宗县丹凤镇大同山外砂厂的委托，承担了师宗县丹凤镇大同山外砂场项目水土保持工程监理任务。监理公司接受委托后，立即组织成立了师宗县丹凤镇大同山外砂场项目监理部。总监代表、监理工程师等2名人员进驻施工现场，实行监理工作。监理部实行总监理工程师负责制，即在总监理工程师领导下，监理工程师负责工程的监理工作。本着“三控制、二管理、一协调”的原则，对工程建设进行有效控制。

由于《师宗县丹凤镇大同山外砂场项目水土保持方案初步设计报告书》中的水土保持工程基本都包含在主体工程设计中，因此监理工作与主体工程监理协作进行。水土保持工程的工程量，通过对设计资料、施工有关材料检查、验收、认证后确定。在检查中，对不符合水土保持要求的，督促建设单位及承建单位予以补充完善。

### 监理措施和方法

为了保证工程顺利进行，使监理工作有章可循，首先根据国家有关法律、法规、规范及工程建设实际情况，制定了《工程监理规划》，在监理规划中，明确了监理部组织机构，人员分工及职责，制定质量监督制度，落实质量控制责任，明确监理目标，在质量上、在工期上按合同要求完成。同时本着客观、公正、科学维护国家利益和建设各方权益的原则，对施工单位提出要求。为了规范监理工作，制定了《工程监理制度》、《监理工程师职责》、《监理工作制度》等规章制度，使监理工程师职责明确，有章可循。由于施工地点多面广，项目内容多，施工单位多，监理工作以巡视为主，旁站为辅。为及时掌握各单位工程施工情况，制定了每周例会制和碰头会制，对一周情况进行总结，对下一周工作作具体安排，避免出现失误。监理过程中，本着“三控制、二管理、一协调”原则，认真履行监理职责，对工程进行有效控制。

### 工程质量控制

（1）加强组织管理。监理部实行总监理工程师负责制，项目监理工程师向总监理工程师负责，在监理工程师全面控制，层层把关的同时，督促检查施工单位建立质量保证体系。对施工过程中的每一道工序，严格实行“三检制”，检查“三检制”执行情况是监理工程师的一个基本内容，没有进行“三检”的工序，单项工程不予验收签字，并不允许进入下一工序。对不按设计规范施工的，按违规作业处理，发送整改通知，限期整改，严重的采取停工整顿处理。监理人员在质量上铁面无私，严把质量关。

（2）严把开工及原材料进场关。每个单位工程开工前，监理部对施工单位的施工方案，包括现场组织机构负责人员，计划使用的机械设备，进度计划，安全措施及平面布置等，在分项工程开工报告批准后才能施工。对进场材料，严格控制。主体工程驻地监理，专门建立工地实验室，进行大量常规性试验检测，不能在工地试验室检测的，部分送到其他权威监测部门检测，消除因材料质量问题而影响工程质量的隐患。

（3）勤于现场检测，坚持工地巡视和旁站结合。为了保证施工质量，提高工作效率，监理部会同设计单位、质量监督单位进行联合验收。同时，对施工现场实行巡回检查，及时发现和处理施工过程中质量问题，将质量事故消灭在萌芽状态，做到小事就地解决，一般问题当天解决，重大问题七天内解决，避免因问题拖延而影响施工质量和进度。

（4）在工程质量控制技术上，监理部采取以下措施：

a、首先，监理人员认真研究方案设计中关于质量方案的要求细节，详细考虑施工方法和施工工序，以求在施工工序上确保工程质量。

b、在水土保持方案工程措施的质量控制方面，首先严格按照工程图纸设计的尺寸进行放线开挖，例如挡土墙工程,当挖好基坑后，对基坑底进行夯实，在夯实的基础上进行浆砌石衬砌和混凝土浇筑。浆砌石衬砌石块按先大后小，做足砂浆，粘结缝按2～5cm标准严格要求，即不浪费砂浆，又要保证粘结牢靠，砂浆标号严格按配比执行，保证强度要求，并预留试块以备检验。其次对砌面尺寸和浇筑混凝土的模板尺寸严格按要求尺寸进行，决不允许在砌面施工中有随意砌筑或大概尺寸概念存在，以保证工程设计图纸的完全贯彻执行。砌面完成后还需进行实际测量，检验是否完全符合设计尺寸要求，如石块质量、大小、砂子的含砂量、水泥的标号及出厂合格证明等，将影响工程质量的不利因素消灭在萌芽状态，以保证工程的内在质量。另外在工程措施的实施中，严格按照有关技术规范进行施工，比如在排水工程、边沟、截水沟等的施工中，严格按照《水工混凝土施工规范》的有关技术标准要求执行，从而保证了所建工程的质量完全符合有关规定要求。对违反技术规范要求的有关施工措施，坚决予以制止，以保证在建工程质量。

（5）植物措施实施中的质量控制：

a、在回填土造型、整地等平整土地基础上下功夫。即按《水土保持综合治理技术规范》（GB/T16453.1-16453.6-2008）有关技术标准和《园林栽植土质量标准》（DBT08-231-98）的有关技术标准要求，底层回填土碾压夯实，达到主体工程土建设计的标高，按照造型设计平整土地，做到形态美观，线条流畅，表层土细腻疏松，搅拌均匀后再行压实，对照施工设计进行复核，做到完全符合施工图纸要求后再进行植物栽植。

b、在植物措施的布设上按乔木、灌木、草被的顺序施工，即按设计方案的株、行距、坑大小，挖坑栽植乔木、灌木后再种草被。乔灌木的树坑大小，深度挖好后，经检测完全符合设计要求，才进行树木栽植。草坪种植要求密度均匀，浇水浸润，保证草被覆盖率达到100%，成活率达95%以上。

c、严把树木、草籽、种苗进场的质量检验关，每一批树木、草皮、草籽种苗进场前会同甲方代表、乙方技术人员和供苗方负责人严格检查。对种苗的大小、高矮、规格进行现场抽查和普查。此次植物措施种植的苗木要求带土球种植，进场前对泥球的大小都要进行抽查和普查，完全符合设计规格及品种要求后，才能进入栽植场地，从操作程序上保证了种苗的先天优势，从而保证植物措施的高质量。

d、加强养护管理工作，保证植物措施的成活率和完好率。

植物种植后保证成活，养护和管理非常重要。因此我们加强巡视，督促和检查承建单位做好养护和管理工作。从适地适树的原则出发，根据地理、土壤气候特点，在植物措施的养护管理上，参照《园林植物养护技术规程》的技术规范要求，都有专业技术人员完成，做好记录，落实责任。通过以上措施的认真执行，保证了工程质量的控制。

### 工程进度控制

为了有效实施工程进度控制，完善各项制度和措施。

（1）在技术措施方面：建立施工作业计划体系，增加施工作业面，采取高效的施工技术和方法，缩短工艺过程间和技术间时间。

（2）在经济措施方面：对工期拖延的承包商进行必要的经济处罚，对工期提前的给予奖励。

（3）在合同措施方面：按照合同要求及时协调有关各方的进度，以确保项目形象进度的要求。编制项目实施总进度计划，审核施工方提交的施工进度计划、施工方案，监督施工方严格按照合同规定的进度组织施工。监理部每月及时向建设单位报告各项工程实际进度与计划进度的对比和形象进度情况。

为了确保计划工期，各项目工程开工前，监理部详细审查施工单位的施工组织设计，根据工程实际情况，提出修改意见，施工组织设计确定后，严格按施工组织设计，预防延误工期，并及时掌握施工单位近期施工安排，人员及施工设备运行情况，与施工单位共同分析施工中出现的问题，督促采取有效措施，调整施工计划，保证施工进度。

积极为施工单位出主意，想办法，提高工作效率，缩短工期。同时，对于施工中出现的问题，不拖不靠，力争在最短的时间内解决，按合同要求，及时进行工程计量验收。施工过程中发现的设计问题及设计变更，及时反馈给设计代表，及时确定调整方案，从而有效加快施工进度，保证施工质量。

本次监理时段12个月（2017年7月～2018年8月）。

## 水行政主管部门监督检查意见落实情况

水行政主管部门未对本项目进行监督检查工作。

## 水土保持补偿费缴纳情况

原方案确定的补偿费为29.51万，建设单位前期已缴纳10万元，但根据关于印发《水土保持补偿费征收使用管理办法》（财综[2014]8号），参照《云南省物价局 云南省财政厅 云南省水利厅关于水土保持补偿费收费标准的通知》（云价收费[2017]113号），本工程按0.7元/m2补偿标准计算水土保持补偿费，本工程应缴纳的补偿费为3.07万元，实际是减少较多的，但由于建设单位已缴纳的补偿费10万元，多余部分算作运行期的资源费，因此实际缴纳的补偿费较原批复仅减少19.51万元，已缴清。

## 水土保持设施管理维护

水土保持单位工程完工后，经验收合格后，方可投入正常运行。项目建成后，师宗县丹凤镇大同山外砂厂全权负责日常的水土保持措施管理与维护，具体工作包括定期巡逻、苗木养护等。

评估意见：主体工程在施工过程中，制定了质量管理体系，保障了施工质量，有效地保障了水土保持工作顺利开展，有效地控制了工程建设期间的水土流失程度。项目投入运行后，由师宗县丹凤镇大同山外砂厂负责日常的水土保持工作。本次验收认为，项目现行的水土保持管理措施符合水土保持工作的需要，可以保证水土保持设施正常运行，运行期管理责任是可行的。

# 结论

## 结论

本工程已经于1997年7月开工建设，于1997年12月完工，施工期共6个月。水土保持设施实际施工总工期为5个月，水保措施于2018年4月开工，于2018年8月建成。总投资215万元，其中土建投资为133万元，项目建设资金筹措由建设单位自筹和银行贷款解决。

根据水利部办公厅关于印发《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》的通知（办水保〔2013〕188号文）及云南省人民政府云政发〔2007〕165号文“云南省人民政府关于划分水土流失重点防治区的公告”，师宗县属云南省水土流失“重点监督区”及“重点治理区”。 根据《开发建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2008）中水土流失防治标准执行等级的规定，本项目水土流失防治标准执行建设生产类Ⅱ级标准。按《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）标准划分，项目区属以水力侵蚀为主的西南土石山区，土壤流失容许值为500t/（km2·a）。

项目建设过程中实施的水土保持措施有：生产加工系统区护坡挡墙14m，浆砌石挡墙60m；矿区道路区浆砌石排水沟520m，沉沙池4口；植物措施总面积0.29hm2，栽植杉树206株，撒播草籽11.50kg。

项目区实际占地4.25hm2，本次建设扰动土地面积为4.25hm2，整治面积达4.21hm2。其中，建筑物及硬化场地等综合治理面积占地3.85hm2，植物措施面积为0.30hm2，工程措施面积为0.06hm2。

师宗县丹凤镇大同山外砂场项目水土保持方案批复的水土保持总投资为77.72万元（基建期），实际完成39.16万元，减少38.56万元。其中工程措施16.60万元，较批复水保方案投资减少13.17万元；植物措施投资1.40万元，较原水保方案批复投资减少9.94万元；临时措施投资0.77万元，较原水保方案批复投资增加0.15万元；独立费用8.85万元，较原水保方案批复投资增加了3.48万元；基本预备费1.54万元，较原水保方案批复投资增加了0.43万元；水土保持补偿费10万元，较原水保方案批复投资减少了19.51万元。

通过以上措施的实施，使得项目区内扰动土地整治率为99.06%，水土流失总治理度为90.0%，拦渣率为95.90%，土壤流失控制比为1.00，林草植被恢复率为97%，林草覆盖率为7.06%。本工程基建期末林草覆盖率达不到目标值。但是，本工程仅验收项目建设期的水土保持措施，原方案确定的采空区由于要下降开采标高，不具备植被恢复条件，在运行期间，建设单位将随着采空区的形成及时进行场地绿化，在运行期间逐步完善绿化，最终林草覆盖率达到目标值。

工程建设基本按照主体工程和水土保持方案的设计要求开展了水土流失防治工作。针对目前本项目的水土保持工作而言，主要是做好已实施的水土保持措施进行管护及养护，避免被人为破坏和因养护不当（植物措施）而丧失其功能。

经实地考察，验收组认为，本项目建设单位对水土保持工作较为重视，水土保持措施的实施效果较好，各项措施基本依照水土保持方案的要求落实到位。有效的控制了因工程建设产生的水土流失。

截止目前，项目区各项指标全部达到水土保持相关要求，验收认为：该项目的水土保持设施基本满足水土保持设施验收条件。

## 遗留问题安排

通过对工程区内水土保持现状进行调查验收，验收组认为工程水土保持工作还有以下不足之处需要完善：

（1）加强项目区水土保持设施的维护工作，雨季前完成被淤积的排水设施的清理工作，加强对拦挡、坡面绿化等措施的监控，保证主体工程的运营安全；

（2）应高度重视运行期间水土保持设施的管护及巡查工作，加强植物措施的抚育管理，指派专人负责运行期水土保持工作，发现问题及时采取相应补救措施。