目  录

1 建设项目及项目区概况	- 1 -

1.1 项目概况	- 1 -

1.2 项目区自然和社会经济概况	- 12 -

2 监测实施	18

2.1 监测目标与原则	18

2.2 监测工作实施情况	19

3 监测内容和方法	22

3.1 监测内容	22

3.2 监测方法及频次	25

3.3 监测时段	28

3.4 监测点布设	28

4 不同侵蚀单元侵蚀模数的分析确定	29

4.1 侵蚀单元划分	29

4.2 各侵蚀单元侵蚀模数	30

5 水土流失监测结果与分析	32

5.1 防治责任范围动态监测结果	32

5.2 弃土弃渣监测结果	33

5.3 地表扰动面积动态监测结果	36

5.4 土壤流失量动态监测	36

6 水土流失防治动态监测结果	38

6.1 水土流失防治措施	38

6.2 水土保持投资完成及变化情况	46

6.3水土流失防治效果动态监测结果	50

6.4运行初期水土流失分析	52

7 结论	54

7.1 水土保持措施评价	54

附件

附件1：师宗县工业经贸和科技信息化局关于师宗县大同腾飞新型墙体材料厂项目的立项批复（师工信发[2016]4号  2016年3月21日）；；

附件2：采矿许可证号：C5303232014067130134563（2016年5月23日～2019年6月24日）；

附件3：《云南省师宗县大同腾飞页岩砖厂页岩矿资源储量核实报告》矿产资源储量评审备案证明 （曲国土资储备字[2013]069号  2013年9月12日）；

附件4：《云南省师宗县大同腾飞页岩砖厂页岩矿资源储量核实报告》评审意见书（曲市矿评储字[2013]069号 2013年9月6日 ）；

附件5：《师宗县水务局关于准予师宗县大同腾飞新型墙体材料厂项目水土保持方案的行政许可决定书》（师水保许[2017]2号）；

附件6：补偿费缴纳凭证。

附图

附图1：项目区地理位置图

附图2：项目区水系图

附图3-1：厂区总平面布置及水土流失防治责任范围图

附图3-2：采区总平面布置及水土流失防治责任范围图

附图4-1：厂区水土保持措施实施现状图

附图4-2：采区水土保持措施实施现状图

# 建设项目及项目区概况

## 项目概况

### 项目性质

项目名称：师宗县大同腾飞新型墙体材料厂项目

建设单位：师宗县闽兴新型墙体材料有限公司

建设地点：师宗县大同街道办石碑社区小偏山村

建设性质：建设生产类项目

项目组成：本项目包括生产厂区（包括原料堆放区、生产区、成品堆放区、厂区道路、生产辅助设施区、办公生活区、破碎站区等）、配套页岩采区（包括页岩露天采区、矿山道路区等）

等级及规模：生产厂区共有36门轮窑，年实际生产页岩页岩砖约8000万块，相应的年取土量约为6.0万t；配套页岩采区开采规模为2.50万m3/a（6.0万t/a），露天开采，矿区面积0.023km2，开采深度1900m~1850m之间，本方案服务期内自上而下分1870m、1860m、1850m共3个台阶，台阶高度10m，台阶长度方向为东西方向，首采台阶为1870m，属于小型矿山

配套页岩采区剩余服务年限：13年

总投资：项目总投资380万元，其中土建投资为225万元，项目建设资金筹措由建设单位自筹和银行贷款解决。

### 项目建设必要性

随着师宗县城城乡改扩建等工程项目的实施，对页岩砖用量需求增大。师宗县大同腾飞新型墙体材料厂具有丰富的页岩砖生产技术及页岩砖生产量，加之便捷的交通，可以大大促进当地国民经济的发展。

### 项目地理位置及交通

师宗县大同腾飞新型墙体材料厂项目位于师宗县100°方向，生产厂区行政区划属为大同街道办大同社区大同村所辖，配套页岩采区为大同街道办石碑社区小偏山村所辖。配套页岩采区地理坐标 ：东经104°07′06″，北纬24°48′02″。乡村水泥公路靠近厂区南侧道路，乡村水泥公路从矿区西侧约300m处通过，项目区距G324国道约6km，距师宗县主城区18km，项目区交通较为方便。为了满足厂区运行期间的内部运输要求，工程已分别建设有生产厂区、配套页岩采区连接的场内道路等（生产厂区至配套页岩采区相距大约4 km），项目区交通便利，有利于物资、工业产品的运输和集散。具体见地理位置图（附图1）。

### 项目建设规模及特性

师宗县大同腾飞新型墙体材料厂始建于2007年，实际年生产能力年产页岩砖8000万块，由36门轮窑组成；至今已经运行了约10年。在此期间该项目没有编报过水土保持方案，属于补报方案。

本项目现有页岩砖生产主要一座，实际生产规模合计为年产8000万块页岩砖。页岩砖生产线现有36门轮窑、原料堆放场、成品堆放场、办公生活区等组成。生产厂区占地面积为2.02hm2，总建筑面积2000m2，生产厂区全部利用原有设施，不再进行任何新建和改扩建。

配套页岩采区矿区面积为0.023km2，建设规模为年开采页岩矿2.50万m3/a（6.00万t/a），属于小型矿山。根据矿体的开采技术条件，选用山坡露天台阶、汽车运输方式进行开采。主体工程设计最高开采标高1900m，最低开采标高1850m，开采高度为50m。本方案服务期内自上而下分1870m、1860m、1850m共3个台阶，台阶高度10m，台阶长度方向为东西方向，首采台阶为1870m。根据本项目储量核实报告及储量分布图等，本方案服务期内矿山规划开采面积为0.50hm2。根据《云南省师宗县大同腾飞页岩砖厂页岩矿资源储量核实报告》提供的资料，采矿权范围内经济基础储量（122b）类页岩矿资源量为107.59万t（44.83万m3），122b类资源资源利用系数按0.90算，回收率95%，设计可开采出页岩矿石80.69万t（33.62万m3），按6.0万t/a的生产规模，剩余资源可供开采年限约为13年。配套页岩采区在现状基础上继续开采。

表1-1             主要技术经济指标表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 生产区 |  |  |  |
| 1 | 建设规模、产品品种 |  |  |  |
| 1.1 | 页岩砖 | 万块 | 8000 | 200×195×53，240×115×53两种 |
| 2 | 主要原料消耗量 |  |  |  |
| 2.1 | 页岩原料 | 104t/a | 6.00 | 由配套页岩采区开采提供 |
| 2.2 | 煤 渣 | 104t/a | 0.60 | 由原煤燃烧后的煤渣提供， 不足部分外购解决 |
| 2.3 | 原 煤 | t/a | 1560 | 外购 |
| 3 | 全厂技术性指标 |  |  |  |
| 3.1 | 总装机容量 | kW | 820 |  |
| 3.2 | 计算负荷 | kW | 550 |  |
| 3.3 | 年耗电量 | kWh/a | 930×104 |  |
| 3.4 | 日耗水量 | t/d | 42 |  |
| 二 | 配套页岩采区 |  |  |  |
| 1 | 矿区面积 | km2 | 0.023 | 由4个拐点组成 |
| 2 | 开采标高 | 1900~1850m |
| 3 | 地质资源及储量 |  |  |  |
| 3.1 | 总剩余资源储量（122b） | ×104t | 107.59 |  |
| 3.2 | 可采出资源量 | ×104t | 80.69 |  |
| 4 | 采矿 |  |  |  |
| 4.1 | 开采方法 |  | 露天山坡分台开采 |  |
| 4.2 | 开采工艺 | 人工、机械化、间断式 |
| 4.3 | 台阶高度 | m | 10 |  |
| 4.4 | 台阶坡面角 | ° | 60 |  |
| 4.5 | 最终边坡角 | ° | 70 |  |
| 4.6 | 安全平台宽度 | m | 2 |  |
| 4.7 | 采矿回收率 | % | 95 |  |
| 4.8 | 矿石贫化率 | % | 5 |  |
| 4.9 | 规划矿区开采面积 | hm2 | 0.50 |  |
| 4.10 | 本方案服务期内矿区开采面积 | hm2 | 0.50 |  |
| 4.11 | 矿山设计规模 | t/a | 6.00万 | 2.50万m3/a |
| 4.12 | 矿山剩余开采年限 | a | 13 |  |
| 5 | 矿山工作制度 | 天/年 | 300 |  |
|  |  | 班/日 | 2 |  |
|  |  | 小时/班 | 8 |  |

### 水保方案编报及批复情况

根据《中华人民共和国水土保持法》、《开发建设项目水土保持方案编报审批管理规定》的要求，师宗县大同腾飞新型墙体材料厂于2017年2月委托陆良县永盛水利水电勘察设计有限公司进行本工程项目的水土保持方案报告书的编制工作。于2017年3月初编制完成了《师宗县大同腾飞新型墙体材料厂项目水土保持方案初步设计报告书（送审稿）》。

根据水利部《开发建设项目水土保持方案编报审批管理办法》（水利部令第5号），师宗县水务局于2017年3月20日，在师宗县组织召开了《师宗县大同腾飞新型墙体材料厂项目水土保持方案初步设计报告书（送审稿）》评审会。根据评审修改意见，编制单位对相关内容作了补充说明，完成了《师宗县大同腾飞新型墙体材料厂项目水土保持方案初步设计报告书（报批稿）》。并于2017年4月14日取得师宗县水务局下发的水土保持方案的行政许可决定书（师水保许[2017]2号）。

### 项目组成及现状

师宗县大同腾飞新型墙体材料厂项目由生产厂区、配套页岩采区等两部分组成，其中生产厂区包括生产区、办公生活区、场内道路区、原料堆场区、成品堆场区、其它辅助设施区、破碎站区等七部分组成；配套页岩采区包括矿山开采、矿山道路区等三部分组成。建设期主要建设内容为生产厂区建设、配套页岩采区、矿山道路和采场建设，运行期主要进行页岩开采和页岩砖生产。

表1-2            项目组成表

| 序号 | 项目组成 | 项目组成 | 占地（hm2） | 基本情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产厂区 | 生产区 | 0.55 | 主生产区位于厂区中部，主要为实际年产3000万块页岩砖生产系统（32门轮窑）。页岩矿经过破碎后，通过长皮带输送至原料堆场区 |
| 2 |  | 办公生活区 | 0.04 | 办公生活区位于厂区南侧，主要建构筑物包括办公房、工人宿舍、澡堂以及食堂、厕所等组成。作为厂区工人的办公生活区及日常工作的办公管理区 |
| 3 |  | 场内道路区 | 0.53 | 厂区道路主要承担生产期间原材料运输、成品运输等任务，道路全长724m（含进场道路600m），场内道路路面宽约7m~10m。 |
| 4 |  | 原料堆场区 | 0.05 | 原料堆场位于破碎站上侧，主要用来堆放项目生产原料：如页岩矿、原煤等 |
| 5 |  | 成品堆场区 | 0.80 | 成品堆场区位于生产车间周边，主要为页岩砖成品堆放点 |
| 6 |  | 破碎站区 | 0.03 | 生产加工系统布置于原料堆放区下侧，主要用于矿区内开采页岩的破碎，破碎站区包括破碎站、输送皮带廊等 |
| 7 |  | 其它辅助设施区 | 0.02 | 其它辅助设施主要包括项目区已建完善的供水系统、供电系统、后勤等设施 |
| 8 |  | 小计 | 2.02 |  |
| 9 | 配套页岩采区 | 矿山开采区 | 0.50 | 4个拐点组成，分5台进行开采，开采标高+1900m~+1850m；本方案服务期内对1850m、1860m、1870m共3个台阶进行分台开采，首采平台为1870m平台。 |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  | 矿山道路区 | 0.09 | 矿区内部运输道路长172m，矿山道路路基宽均为6m，路面宽5m |
| 12 |  | 小计 | 0.59 |  |
| 14 | 合计（hm2） | 2.61 |  |

#### 生产厂区

本工程生产厂区由生产车间（生产区）、办公生活区、场内道路区、破碎站区、原料堆场区、成品堆场区及其他辅助设施区等共七个部分组成，工程占地总面积为2.02hm2。

一、生产区

本工程生产区目前建设有完善的页岩砖生产系统，实际年产8000万块页岩砖。生产区场地较为平缓。

二、办公生活区

本工程办公生活区包括办公房、工人宿舍及食堂、厕所等组成，占地面积约0.04hm2。办公区地形较缓，布设于厂区南侧，为一层的砖混结构房屋。

三、场内道路区

项目区南侧靠近乡村水泥道路，本项目在项目区南侧布设了一个出入口；厂区各个功能区建设有连接道路，场内道路路面宽约7m~10m，长约724m（含600m的进场道路），占地面积为0.53hm2，路面结构为砼硬化路面和泥结石路面。

四、原料堆场区

本项目生产原料为页岩矿、原煤、煤渣等，其中主要生产原料页岩矿由建设单位自有矿山开采供给；其余原料由建设单位在师宗等地外购解决，原料堆场部分场地顶部布设了防雨顶棚，部分地表未布置防雨顶棚。

五、成品堆场区

由于厂区已经运行多年，砖窑生产的成品砖堆放的场地已经较为完善，成品堆放区位于原砖窑生产区的周边，目前，成品堆放区的地表已经硬化。成品（页岩砖）临时堆放在成品堆放场地内，然后进行外售。项目区内成品堆场区面积为0.80hm2，可堆放本项目生产80天所产生的成品，能够满足本项目生产运行期间的堆放要求，建设单位应该及时外售，避免大量堆积。

六、破碎站区

破碎站区（主要为破碎站和皮带输送系统）已经建设完毕，布置于原料堆放区下侧，已经投产使用，生产加工系统占地面积约0.03hm2。生产加工系统主要用于矿区内开采页岩的破碎加工等，然后外堆放至原料堆场区作为页岩砖原材料。

七、其它辅助设施区

其它辅助设施主要包括项目区已建完善的供水系统、供电系统、后勤等设施。项目区生产用水来由附近石碑社区供水管道接入，由供水管道抽至项目区内的水池，再由自来水管道接入厂内后进入生产车间；项目区生活用水直接由附近石碑社区供水管道接入后使用。厂内产生的生活及生产污水不对外排放直接排入项目区内的水池循环利用。厂区供电来源于经过项目区的高压线路供电线路接入，场内设低压配电室。目前其它辅助设施均运行良好。

#### 配套页岩采区

本配套页岩采区由师宗县大同腾飞新型墙体材料厂投资建设，2016年5月23日经师宗县国土资源局以采矿许可证号：C5303232014067130134563授予师宗县大同腾飞新型墙体材料厂采矿许可，有效期为：2016年5月23日至2019年6月24日，矿区面积为0.023km2，生产规模为6万t/a，开采标高1900m~1850m之间，共有4个拐点圈定。

表1-3           矿区范围拐点坐标表

| 拐点 编号 | 1980西安坐标系 |
| --- | --- |
|  | X | Y |
| 矿1 | 2744438.19 | 35410922.33 |
| 矿2 | 2744390.19 | 35410863.33 |
| 矿3 | 2744253.19 | 35410853.33 |
| 矿4 | 2744338.19 | 35411090.33 |
| 矿区面积 | 0.023km2 |
| 开采标高 | 1900m~1850m |

本配套页岩采区主要包括矿山开采区、矿山道路区共二个部分组成。

一、矿山开采区

目前矿山开采区自上而下未进行分台阶开采。矿山经多年开采，目前在获批准的矿区范围内形成有1个高度15-30m的不规则采空区，采空区呈不规则圆状，位于矿区中部，长约85m，宽15~40m不等，高15~30m的采空区，边坡角约60°~70°，采空区底盘标高1850m，面积约为0.09m2。目前已经扰动的开采面积约为0.09hm2。

二、矿山道路区

矿山道路从采场西侧连接到矿区外乡村道路。修建了172m的矿山场内运输道路，并已经在使用。道路路面为泥结石道路，路面宽5m，路基宽6m，矿山道路沿线总体地形较为平缓，未形成较大的挖填边坡。

三、开采方式、开采顺序

由于矿体直接出露地表，矿体埋藏不深，根据剥采比的计算，露天开采最终境界剥采比为0.08m3/m3，小于经济合理剥采比（经济合理剥采比为0.15m3/m3）（数据来源：主体开发利用方案设计报告）并结合矿山开采现状、管理经验等情况，采用露天缓坡开采方式开采比较适合，因此，本次设计对矿山采用露天开采方式进行开采。

根据开发利用方案提供资料，配套页岩采区剥采比为0.08m3/m3，弃渣主要为剥离表层浮土、废石等，这些弃渣经过破碎后仍可以用作制砖原料，故本配套页岩采区开采期间无弃渣产生，也未布设排土场。

开采顺序采用由东北向西南部、从上往下按顺序回采。

四、露天采场最终边坡要素

采场边坡参数的确定必须即时开展边坡稳定性研究工作，以合理确定露天采场的边坡参数值。结合矿山露天开采边坡稳定情况等现状及参照同类矿山的实际经验，确定的最终边坡参数如下：

开采标高：   1900m～1850m

工作台阶高度：			10m

工作台阶坡面角：			60°

最小工作平盘宽度：		16m

最小工作线长度：			80m

最终边坡参数：

最终台阶坡面角：       70°

最终边坡角：           50°

最高坡顶线：          1900m

最低平台：            1850m

开采深度：           50m

安全平台宽度：			2m

### 施工组织及工艺

#### 施工组织

（一）施工用水用电

项目区已运行了一段时间，建立了健全的供水供电设施，可满足工程施工用水用电的要求。

1、供电

生产运行期间，生产生活用电从师宗县大同街道办石碑社区变电站引进，场内设低压配电室，目前项目内已建设有完善的供电系统，可以满足工程生活生产用电要求。

2、供水

生产运行期间的生产生活用水由大同街道办石碑社区供水管道接入，生产用水由供水管道抽至项目区内的水池，再由自来水管道接入厂内后进入生产车间。项目区生活用水直接由附近石碑社区供水管道接入后使用。目前项目内已建设有完善的供水系统，可以满足工程生活生产用水要求。

3、排水

目前厂区内已经建设有完善的排水系统，已经在场内道路沿线、办公生活区建筑物周边、成品堆放场地区周边等布置了砖砌排水沟，运行完好；项目区内产生的生产及生活污水有污染作用，水体排向下游河道及水源保护区处有污染，但是由于项目区内布设了循环水池厂内的生产及生活污水通过项目区内的排水沟最终接入项目区内的循环水池回收利用，用于后期的生产用水（注：建设单位郑重声明建设单位在生产及生活中产生的污水严禁外排）。

（二）施工交通

乡村水泥公路靠近厂区南侧道路，乡村水泥公路从矿区西侧约300m处通过，项目区距G324国道约6km，距师宗县主城区18km，项目区交通较为方便。

（三）材料

由于本项目为补报建设生产类项目，目前基建期已经完成，本工程运行期间新增水土保持措施所需要的砂、石等建筑材料由建设单位到具有合法手续的砂石料厂购买。

（四）施工场地及营地

项目建设外部条件好，根据主体工程设计中施工安排，施工期间住房利用已有办公生活区，没有新增施工临时占地。

#### 施工工艺

本工程为已建项目，在此不再对其施工方法作介绍。

### 工程占地

#### 《水保方案》确定的工程占地

方案服务期限内，师宗县大同腾飞新型墙体材料厂项目总征占地面积为2.61hm2，全部为永久占地。工程占地中，生产厂区占地2.02hm2，配套页岩采区占地面积为0.59hm2。

根据占地类型划分，师宗县大同腾飞新型墙体材料厂项目占用土地类型为坡耕地、草地、林地。其中，占用坡耕地1.54hm2，占用草地0.90hm2，占用林地0.17hm2。工程现状占地面积及占地类型见表1-4。

表1-4           工程现状占地面积及占地类型表

| 序号 | 项目组成 | 分区 | 占地类型及面积（hm2） | 小 计 | 占地性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 草地 | 林地 | 坡耕地 |  |  |
| 一 | 生产厂区 | 生产区 | 0.32 | 0.03 | 0.20 | 0.55 | 永久占地 |
|  |  | 办公生活区 | 0.04 |  |  | 0.04 | 永久占地 |
|  |  | 场内道路区 | 0.23 | 0.02 | 0.28 | 0.53 | 永久占地 |
|  |  | 原料堆场区 |  |  | 0.05 | 0.05 | 永久占地 |
|  |  | 成品堆场区 | 0.17 | 0.02 | 0.61 | 0.80 | 永久占地 |
|  |  | 破碎站区 |  |  | 0.03 | 0.03 |  |
|  |  | 其它辅助设施区 | 0.02 |  |  | 0.02 | 永久占地 |
|  |  | 小计 | 0.78 | 0.07 | 1.17 | 2.02 |  |
| 二 | 配套页岩采区区 | 矿山开采区 | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 0.50 | 永久占地 |
|  |  | 矿山道路区 | 0.02 |  | 0.07 | 0.09 | 永久占地 |
|  |  | 小计 | 0.12 | 0.10 | 0.37 | 0.59 |  |
| 三 | 合 计 | 0.90 | 0.17 | 1.54 | 2.61 |  |

#### 工程实际占地情况

通过对工程开展的监测工作，结合工程建设资料统计，师宗县闽兴新型墙体材料有限公司实际扰动地表总面积为2.61hm2，由于方案介入时已完成项目主体工程，因此与《水保方案》设计一致。各分区面积变化情况详见表1-5。

表1-5   项目建设占地面积变化表

| 序号 | 项目组成 | 分区 | 方案规划面积（hm2） | 实际占地（hm2） | 变化情况（hm2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 生产厂区 | 生产区 | 0.55 | 0.55 | 0 |
|  |  | 办公生活区 | 0.04 | 0.04 | 0 |
|  |  | 场内道路区 | 0.53 | 0.53 | 0 |
|  |  | 原料堆场区 | 0.05 | 0.05 | 0 |
|  |  | 成品堆场区 | 0.80 | 0.80 | 0 |
|  |  | 破碎站区 | 0.03 | 0.03 | 0 |
|  |  | 其它辅助设施区 | 0.02 | 0.02 | 0 |
|  |  | 小计 | 2.02 | 2.02 | 0 |
| 二 | 配套页岩采区区 | 矿山开采区 | 0.50 | 0.50 | 0 |
|  |  | 矿山道路区 | 0.09 | 0.09 | 0 |
|  |  | 小计 | 0.59 | 0.59 | 0 |
| 三 | 合 计 | 2.61 | 2.61 | 0 |

### 工程投资

本项目总投资380万元，其中土建投资为225万元，项目建设资金筹措由建设单位自筹和银行贷款解决。

### 工程施工进度

一、工程设计施工进度

本工程基建时间为2007年1月—2007年12月，工期为12个月（1年）。由于项目为补报方案，水土保持方案介入后，设计的水土保持设施实施时间为2017年3月~2017年12月。

二、工程实际施工进度

由于项目为补报方案，本工程基建已确定，时间为2007年1月—2007年12月，工期为12个月（1年）。根据现场调查和主体工程竣工资料，本项目水土保持设施实际施工总工期为7个月，水保措施于2018年4月开工，于2018年9月建成。

### 工程变更情况

项目组成、工程占地与水保方案设计一致，基本不存在变更。

## 项目区自然和社会经济概况

### 自然概况

#### 地形地貌

项目区属于构造溶蚀低中山地貌，矿区范围内地势总体为北高、南低，矿区地形最高海拔标高1900m，最低海拔标高1850m，相对高差50m，地形坡度10～20°。矿区地形复杂程度为简单类型。本项目开采标高为1900-1850m。

#### 地质及地震

一、地质构造

县境内出露地层为泥盆系（D），石炭系（C），二迭系（P），三迭系（T），第三系（N）。

泥盆系（D）分布于师宗、陆良交界地区，岩性为碳酸盐岩夹碎屑岩沉积，灰色、浅灰色白云质灰岩夹褐黄色碎屑石英粉砂岩。

石炭系（C）分布于师宗瓦鲁一带，主要为浅海相碳酸盐岩沉积，岩性为白云岩夹灰岩为主，与泥盆系呈整合接触。

三迭系（T）广泛分布于师宗全境。①.三迭系下统飞仙关组T1f：为一套陆相碎屑岩沉积，岩性为紫红色、灰绿色砂岩、粉砂、粉砂质页岩；②.三迭系下统永宁镇组T1y:下段为浅灰色、灰色厚层状灰岩，上段为黄绿色、紫色细砂岩夹粉砂岩、页岩；③.三迭系中统个旧组T2g和三迭系中统法郎组T2f：为一套海相碳酸盐岩沉积和碎屑沉积。岩性为灰色中厚层状灰岩、白云岩，夹黄绿、紫红色粉砂岩、泥质条带灰岩、泥质白云岩。生物碎屑灰岩、燧石团块灰岩；④.三迭系上统把南组T3b和三迭系上统火把冲组T3h：为一套浅海、滨海及海陆交互相碎屑岩沉积。岩性为黄褐色、灰色粉砂岩、泥质砂岩、浅灰色细—中粒石英砂岩。

第三系分布于大同、龙甸一带。

二、地震

据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），工程区地震动峰值加速度为0.10g，地震动反应谱特征周期为0.45s，相应的地震基本烈度为Ⅶ度，建议按Ⅶ度设防。

#### 气象

项目区气候属亚热带季风气候。夏无酷暑，冬无严寒，干湿季节分明。根据师宗气象站资料统计：多年平均气温14.2℃；最热为7月，多年平均气温为24.0℃，极端最高气温为32.6℃；最冷为1月，多年平均气温为13.1℃，极端最低气温为-15.0℃。多年平均日照时数为1860.5h。霜期在64～180d，多年平均无霜日为344d，多年平均有霜日为21d。多年平均年降水量1204.0mm，最多年降水量为1815.2mm，最少年降水量为873.5mm，多年平均5-10月降水量占多年平均降水量的85.3%。多年平均风速为2.9m/s，最大风速为18m/s（风向为西南风）。项目所在地10年一遇1h、6h、24h的降雨量为58.3mm、86.2mm、128.1mm，项目所在地20年一遇1h、6h、24h的降雨量为61.5mm、102.4mm、146.8mm。

#### 水文

项目区属珠江流域西江水系，区内无水库、湖泊分布。矿区水文地质条件属以大气降水、裂隙充水为主的简单类型，地表水、地下水对矿山开采影响小，水文地质条件简单。项目区周边主要河流为子午河，支流河流为官庄河，区域内有溜子田水库，水功能划分子午河和官庄河、溜子田水库库区为水功能保护区，已经涉及备用水源保护区无法避让，应提高防治标准，优化施工工艺，减少地表扰动和植被损坏范围，有效控制可能造成的水土流失现象发生，加强生产生活用水污水处理，把其处理水再次用于生产用水，严禁污水外排，做到污水零排放。

#### 土壤

师宗县土壤共有7个土类，11个亚类，21个土属，47个土种和10个变种。

经过外业调查，项目区土壤以黄棕壤为主，土层较薄，土层厚度约为10cm～30cm，土壤性质偏酸、土层中厚、粒状结构、表层疏松、自然肥力中等。

#### 植被

项目区周边多为耕地，有少部份林地，以乔木、灌木、杂草相结合，乔木有云南松、水杉等，云南松为天然林种，水杉全为人工种植。灌木为水杉、杨梅等。草本植物多为假俭草、蕨类植物为主，林草植被覆盖率约为33%。经实地调查和分析，项目区内以耕地和草地为主。

### 社会经济概况

师宗县位于云南省东部，与广西交界，地处东经103°42′～ 104°34′、北纬24°20′～ 25°00′之间。东与罗平县接壤，南与文山州的丘北县毗邻，东南同广西壮族自治区的西林县一水相依，西南和红河州的泸西县连接，北倚陆良县。全县总面积2741.66平方公里，其中山区面积占90%左右。西距省会昆明198公里，北距曲靖市区130公里。全县辖3个街道（丹凤街道、漾月街道、大同街道）、4个镇（雄壁镇、彩云镇、葵山镇、竹基镇）、3个乡（龙庆彝族壮族乡、五龙壮族乡、高良壮族苗族瑶族乡），下设106个村民委员会。

2015年全县人口总户数118526户，户籍人口为424975人。其中：农业人口为354628人，非农业人口为70347人。2015年全县国内生产总值达98.5069亿元，比上年同期增长10.1%。其中：第一产业实现增加值37.0131亿元，比上年同期增长7%；第二产业实现增加值40.5635亿元，比上年同期增长11.8%；第三产业实现增加值20.9303亿元，比上年同期增长10.8%；三次产业结构由上年的38.3：41.1：20.6调整为37.6：41.2：21.2。2015年全县财政总收入为85731万元，城镇居民可支配收入为22918元。

### 土地利用现状

一、师宗县土地利用现状

师宗县全县土地总面积2741.66km2，其中：农用地面积2041.95km2，占全县土地总面积的74.49%；建设用地面积143.50km2，占全县土地总面积的5.23%；未利用地面积556.21 km2，占全县土地总面积的20.28%。

农用地中，耕地面积729.4km2，园地面积21.23km2，林地面积1229km2，牧草地面积26.15 km2，其他农用地面积36.17 km2。

二、项目建设区

根据主体工程资料分析，结合项目区土地利用现状统计分析，方案服务期限内，师宗县大同腾飞新型墙体材料厂项目总征占地面积为2.61hm2，全部为永久占地。工程占地中，生产厂区占地2.02hm2，配套页岩采区占地面积为0.59hm2。

根据占地类型划分，师宗县大同腾飞新型墙体材料厂项目占用土地类型为坡耕地、草地、林地。其中，占用坡耕地1.54hm2，占用草地0.90hm2，占用林地0.17hm2。

### 水土流失情况和水土保持情况

#### 水土流失现状

根据《云南省2004年土壤侵蚀现状遥感调查报告》（2006年2月），师宗县土地总面积为2741.66km2，其中无明显侵蚀面积1623.44km2，占土地总面积的59.21%；侵蚀面积1118.22km2，占土地总面积的40.79%。在土壤侵蚀面积中，轻度侵蚀面积712.93 km2，占侵蚀面积的63.76%；中度侵蚀面积393.46km2，占侵蚀面积的35.19%；强度侵蚀面积11.83km2，占侵蚀面积的1.06%；无极强度及剧烈侵蚀。年土壤侵蚀总量357万t，侵蚀模数1302t/km2.a。

根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190—2007）的划分，工程区域位于西南土石山区，土壤侵蚀类型以水力侵蚀为主，土壤侵蚀模数允许值为500t/km2·a。

#### 水土保持现状

师宗县水土保持工作起步较早，县水行政主管部门针对县域内水土流失现状，编制了水土保持规划，划分了水土流失重点防治区，重点监督区及重点治理区，并向社会进行了公告，实施分类指导，分区防治措施。开展了封山育林、退耕还林还草措施。

师宗县根据土地资源的特点，结合土地利用现状，在水土流失治理中始终坚持工程措施、植物措施、保土耕作措施相结合的原则，治坡与治沟相结合，治理管理与开发利用相结合。师宗县综合当地水土流失现状及特点，土地利用规划，社会经济发展需求，对水土保持防治采取的措施规划为：坡改梯措施规划、小型水利水保工程措施规划、封禁治理规划、退耕还草规划。

多年来师宗县水土保持工作在上级主管部门关心支持下，在县委、政府的高度重视下，经过多年来坚持不懈努力，截止2016年底，全县累计完成水土流失治理面积5900hm2。主要包括基本农田196hm2、水保林2850.9 hm2、经济林1133.1hm2、封育治理面积1720hm2。修建塘、坝、池等小型蓄水保土工程110座，设计蓄水量6000万m3。实施生态修复面积800km2。累计投资2501.9万元，使治理区范围内的生态环境和农业生产条件得到较大改善，成效显著。此外，水土保持监督执法不断走向法制化、规范化轨道。

#### 项目区水土流失治理经验

通过咨询及结合查阅相关技术资料，自建矿以来，本着工程建设的需要，在工程建设施工中扰动地表范围内已实施大量具有水保功能的工程措施和植物措施。主要为排水、绿化、基础挡墙等，这些措施，在确保工程建设生产安全的同时，具有保土蓄水、美化环境的作用。

#### 工程水土流失特点

根据本项目的特点，建设过程中造成水土流失的区域为整个项目建设区。水土流失的类型主要为水力侵蚀，侵蚀的形式主要有面蚀以及沟蚀。工程水土流失情况在建设期和试运行期有明显差别，工程水土流失主要集中在建设区，目前各区域水土流失特点如下：

（一）生产厂区水土流失现状

根据现场情况调查，生产厂区已经在2007年12月建设完成并投入使用，目前生产厂区各项设施设备运行良好，具体各区域水土流失现状如下：

1、生产区

本工程生产区已基本建设完毕，由于项目区场地较为平缓，生产区在建设过程中未进行较大的开挖回填；在建设过程中，由于建构筑物基础开挖，土质疏松，水土流失呈现中度侵蚀，建设完成后场内大多数区域被建筑物覆盖，地表也已经实施了硬化措施，顶部布置了防雨顶棚，水土流失微度。

2、办公生活区

本工程办公生活区已全部建设完毕，已经投入使用，办公生活区周边的地表进行了硬化处理，周边布设了砖砌排水沟，办公生活区的水土流失情况为微度。

3、场内道路区

厂区各个功能区建设有连接道路，场内道路路面结构部分为砼硬化路面，部分为泥结石路面，沿线布设了排水沟，水土流失情况总体为轻度。

4、原料堆场区

原料堆场区内的地表未进行硬化处理，局部顶部布设了防雨顶棚，水土流失为轻度。

5、成品堆场区

成品堆场为室外堆放，区内的地表全部进行了砼硬化处理，周边布设了砖砌排水沟，水土流失为微度。

6、破碎站区

破碎站区已经建设完毕，并且已经投产使用，紧靠原料堆放区布设，减少运距，同时可以减少沿途运输造成的水土流失。破碎站区地表已经铺设了碎石并且后边坡处局部位置布置了重力式浆砌石挡墙进行挡护，水土流失为微度。

（二）配套页岩采区水土流失现状

根据现场情况调查，该配套页岩采区正在投入使用，目前项目运行正常，具体各区域水土流失现状如下：

1、矿山开采区

矿山开采区正在进行矿区中部矿体的开采，目前矿山开采区未自上而下分台阶开采。矿山经多年开采，目前在获批准的矿区范围内形成有1个高度15-30m的不规则采空区，采空区呈不规则圆状，位于矿区中部，长约85m，宽15~40m不等，高15~30m的采空区，边坡角约60°~70°，采空区底盘标高1850m，面积约为900m2。目前已经扰动的开采面积约为0.09hm2，扰动区域由于开采边坡裸露，机械持续扰动，土质疏松，目前已实施植被恢复措施，效果良好，无明显的水土流失现象。扰动区域由于开采边坡裸露，机械持续扰动，土质疏松，水土流失强烈，场地汇水口处布设在其他区域的拦挡排水措施可有效防治水土流失；其它区域未扰动，未扰动矿区面积内现状占地主要为林地、草地及其它土地等，水土流失总体为轻度。

2、矿山道路区

矿山道路区已经修建完成，并已经在使用，矿山道路与项目区西侧乡村水泥道路相连。道路路面为泥结石道路，路面宽5m，路基宽6m，矿山道路沿线总体地形较为平缓，未形成较大的挖填边坡，路面结构为泥夹石路面，由于多年的反复碾压，路面已经板结；但是雨季时，路面容易泥泞，形成大小不一的坑洼，水土流失轻度。

# 监测实施

## 监测目标与原则

### 监测目标

以《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民水土保持法实施条例》、《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》(水保[2017]365号)、《云南省水利厅转发水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收文件的通知》（云水保〔2017〕97号）、《云南省水利厅关于进一步加强和规范生产建设项目水土保持监测工作的通知》（云水保〔2017〕108号）等相关文件为指导，结合《开发建设项目水土保持技术规范》（GB50433-2008）、《开发建设项目水土流失防治标准》(GB50434-2008)以及《水土保持监测技术规程》（SL277－2002）等相关技术规范，依据批复的水土保持方案，结合工程建设特点和实际，2018年4月，师宗县闽兴新型墙体材料有限公司工程部启动水土保持监测工作。

根据《水土保持监测技术规程》（SL277-2002）的相关规定和要求，并结合工程建设和工程水土流失特点，确定本项目水土保持监测目标为：①对本项目水土流失防治责任范围的水土流失及影响水土流失的主要因子进行监测；②分析水土流失现状情况；③为本工程的水土保持工作提出改进建议；④掌握工程建设所引起的水土流失状况及其对项目区域生态环境的影响程度，为工程建设水土流失防治工作提供科学依据；⑤通过对水土保持设施运行状况和防治效果的监测，为提高水土流失防治效果提供技术管理和措施补充设计依据，同时也为建设项目水土保持工作积累科学资料。

### 监测原则

根据《水土保持监测技术规程》（SL277－2002），结合本工程实际情况，确定本工程水土保持监测遵循如下原则：

（1）根据工程现状，确定水土保持监测范围

本工程监测范围在依据批复的水土保持方案基础上，结合监测人员实际监测和走访情况进行确定。

（2）全面调查，突出监测重点

本工程水土保持监测主要对开采区、生产区以下的各个二级分区进行监测。专项设施主要对其水土流失现状、水土保持措施实施情况、水土保持措施工程质量、运行情况及防治效果进行调查监测。

（3）根据工程建设特点，监测内容的指标在参考水土保持方案的同时，根据工程实际，进行适当补充和调整。

（4）水土保持监测方法及频率与观测内容的指标相对应

监测方法以调查监测和地面观测为主，兼以其他辅助手段。在全面调查工程区域水土保持情况的同时，选取具有代表性区域合理布设监测样点，控制监测密度及频率，对工程区内水土保持情况进行动态监测。

（5）根据该工程为建设性项目的特点，其水土保持监测点应按临时性监测点进行设置。

## 监测工作实施情况

### 监测任务由来及实施情况

以《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民水土保持法实施条例》、《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》(水保[2017]365号)、《云南省水利厅转发水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收文件的通知》（云水保〔2017〕97号）、《云南省水利厅关于进一步加强和规范生产建设项目水土保持监测工作的通知》（云水保〔2017〕108号）等相关文件为指导，结合《开发建设项目水土保持技术规范》（GB50433-2008）、《开发建设项目水土流失防治标准》(GB50434-2008)以及《水土保持监测技术规程》（SL277－2002）等相关技术规范，依据批复的水土保持方案。结合工程建设特点和实际，2018年4月，师宗县闽兴新型墙体材料有限公司从工程部抽出2名技术人员成立了水土保持监测组，对师宗县大同腾飞新型墙体材料厂项目建设过程水进行跟踪监测，对项目地形地貌、植被类型、水文地质及工程布局、土地扰动情况、水土流失情况等进行详细的全面调查，收集相关资料。在此基础上，监测组根据水土保持方案设计情况，结合工程相关资料和现场调查情况，监测组于2018年10月编制完成了《师宗县大同腾飞新型墙体材料厂项目（基建期）水土保持监测总结报告》。

### 监测工作组织

我单位对本项目的水土保持监测工作任务十分重视，由公司总经理对项目进行统筹管理，副总经理对项目监测工作进行统筹安排及技术把关，监测组分工程、植物、财务三个板块，从水土保持设施实施、管护、竣工结算等负责实测数据归档、分析以及报告的编写。

### 监测设备使用情况

监测设备主要有：皮尺、钢卷尺、激光测距仪、GPS、罗盘、数码相机、无人机等，本项目监测设施及设备详见表2-1。

表2-1  监测设备一览表

| 序号 | 设施和设备 | 规格或型号 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 激光测距仪 | ELITE1500 | 台 | 1 | 便携式 |
| 2 | 测高仪 |  | 台 | 1 |  |
| 3 | 手持式GPS | 展望 | 台 | 1 | 监测点、场地、措施的定位量测 |
| 4 | 罗盘 |  | 套 | 1 | 用于测量坡度、坡向 |
| 5 | 皮尺、卷尺 |  | 套 | 1 | 测量措施实施量、植物生长状况 |
| 6 | 数码照相机 | 佳能500D | 台 | 2 | 用于监测现场的图片记录 |
| 7 | 数码摄像机 | 佳能 | 台 | 1 | 用于监测现场的影像记录 |
| 8 | 易耗品 |  |  |  | 样品分析用品、玻璃器皿等 |
| 9 | 辅材及配套设备 |  |  |  | 各种设备安装补助材料 |

### 监测工作开展情况

2018年4月，师宗县闽兴新型墙体材料有限公司从工程部抽出2名技术人员成立了水土保持监测组，配备专业监测设备，主要对项目区的地形地貌、植被类型、水文地质以及工程布局、土地扰动情况、水土流失情况及水土保持设施布设及运行情况等进行了实地监测、调查，根据该工程设计资料、水保方案及征占地情况等资料，并布设水土保持措施防治效果监测点3个，调查型观测点6个。监测时段为2018年4月~2018年9月。监测组就项目存在的水土保持问题提出了完善建议，督促建设单位及时进行整改完善，并于2018年8月对整改情况进行了复核。

结合现场调查及收集的资料，监测组于2018年10月编制完成了《师宗县大同腾飞新型墙体材料厂项目（基建期）水土保持监测总结报告》。

# 监测内容和方法

## 监测内容

### 防治责任范围监测

建设项目的防治责任范围包括项目建设区和直接影响区。项目建设区：指开发建设单位的征地范围、租地范围和土地使用管辖范围，是工程建设直接造成地貌、土地、植被损坏和扰动的区域，是治理的重点区域。本项目建设区主要包括项目建设区包括生产厂区和配套页岩采区。

根据本工程施工扰动情况，核实工程永久占地面积、临时占地面积及扰动地表面积，确定防治责任范围面积。

（1）永久性占地监测

永久性占地面积由国土部门按权限批准，水土保持监测是对红线围地认真核查，建设单位有无超越红线开发的情况和永久性占地各阶段变化情况。由于监测介入时，项目已经完成建设，地面设施已经全部建设完成，根据工程占地特点，确定本项目的目前占地类型全部为永久占地。

（2）临时性占地监测

临时性占地由于土地管辖权不变，在主体工程竣工验收前必须恢复原貌，故水土保持监测主要监测是否超范围使用临时性占地情况、各种临时占地的临时性水土保持措施数量和质量及施工结束后原地貌是否恢复。

（3）扰动地表面积

在开发建设过程中对原有地表植被或地形地貌发生改变的行为，均属于扰动地表行为，扰动地表水土保持监测内容主要有扰动地表面积、地表堆放面积、地表堆存处的临时水土保持措施、被扰动部分能够恢复植被的地方恢复植被情况。

（4）直接影响区

主要指因工程建设引起的水土流失影响范围内（项目建设区以外）。水土保持监测主要对直接影响区是否存在占用、破坏等情况进行调查。

（5）水土流失防治责任范围的界定

根据永久占地、临时占地和直接影响区的面积，确定施工期防治责任范围。

### 弃土弃渣动态监测

弃土弃渣监测内容包括工程挖方的位置、数量及占地面积；弃土、弃渣的位置、处（点）数、弃渣方量及堆放面积；挖方边坡的水土流失防护、边坡的稳定性；弃土、弃渣的水土流失防治措施及效果；挖方、填方及弃渣堆放地水土流失对周边的影响。

根据项目弃土弃渣动态变化情况，通过资料分析，调查建设过程中的土石方平衡情况，调查弃渣的数量、位置、防治措施等手段对整个工程的弃土弃渣变化情况进行监测。

### 水土流失防治监测

本项目水土流失防治监测主要针对项目施工期和运行期各时段所采取的临时性水土保持措施和永久性水土保持措施对水土流失的治理程度和治理效果，以及工程完工后水土保持设施的数量及质量。

（1）防护措施的数量及质量

主要监测拦渣工程、土地整治工程、截排水工程、植物措施工程的类型、布局、完成情况（数量要求、时间要求）以及以上各措施的拦挡泥沙，减少泥沙流失量、稳定坡面，避免滑坡发生、绿化地表，改善生态环境、为主体工程的安全运行起到的基础保证作用。

（2）林草措施的成活率、保存率、生长情况及覆盖度

主要监测方案实施后主体工程防治区的植被类型、主要树种、盖度、生长状况、生物量、持水量等。

（3）防护工程的稳定性、完好程度和运行情况

主要监测拦渣坝、挡土墙、排水工程等是否有损坏、砼裂缝、挡墙断裂或沉降等不稳定情况出现。

（4）各项措施的拦渣保土效果

主要监测各项措施实施后的拦渣率、水土流失控制比。

（5）项目挖方、填方数量及面积；弃土、弃渣量及堆放面积

主要包括挖填方的地点、数量及占地面积；弃土、弃石、弃渣量及堆放面积；挖、填方形成的边坡水土流失防护、边坡稳定性；弃土、弃石、弃渣堆放处临时性水土保持措施；弃土、弃石、弃渣场必要的生物复垦措施；挖填方处和弃土、弃石、弃渣堆放场地水土流失及对周围的影响。

（6）施工期、运行期对原有植被的影响

主要监测主体工程工业场地区和办公生活区及其周边的植被类型、主要树种、盖度、生长状况等。

### 土壤侵蚀量监测

土壤流失量动态监测主要包括水土流失因子监测及土壤侵蚀量的监测。

（1）水土流失因子

主要对项目区的地形地貌、气象、土壤、植被、水文、社会经济因子进行调查。

A 地形地貌因子：地貌形态、海拔与相对高差、坡面特性及地理位置。

B 气象因子：项目区气候类型分区、降雨、气温、无霜期、风速与风向等因子。其中，降雨因子主要为多年平均降雨量。

C 土壤因子：土壤类型、地面组成物质。

D 植被因子：项目区植被覆盖度、主要植被种类。

E 水文因子：水系形式、河流径流特征。

F 土地利用情况：项目区原土地利用情况。

G 社会经济因子：社会因子及经济因子。

水土流失因子的监测是针对整个工程的全部区域开展的，通过对水土流失因子的监测，确定工程区不同区域造成水土流失的不同影响因素。

（2）土壤侵蚀量监测

土壤侵蚀量的监测内容主要包括土壤侵蚀强度、土壤侵蚀模数和土壤侵蚀量等反映整个土壤侵蚀情况的指标。

A 土壤侵蚀强度

项目各个监测分区的土壤侵蚀强度监测，土壤侵蚀强度分为微度侵蚀、轻度侵蚀、中度侵蚀、强烈侵蚀、极强烈侵蚀及剧烈侵蚀。

B 土壤侵蚀模数

单位面积土壤及其母质在单位时间内侵蚀量的大小。是表征土壤侵蚀强度的定量指标。

C 土壤侵蚀量

监测项目区内发生的水力、重力等侵蚀所产生的土壤侵蚀总量。

根据项目实际建设情况，对整个工程的全部区域在项目实际的水土流失因子、土壤侵蚀强度、土壤侵蚀模数和土壤侵蚀量的情况进行监测。由于监测介入时，项目已经全部建设完成，因此土壤流失量的重点监测区域为开采区。

### 重大水土流失事件监测

在监测期间，对于重大水土流失事件应及时建议业主单位进行整改，并将其上报水土保持监测管理机构，以方便管理机构进行调查和检查，重大水土流失时间还应进行专题研究，相水土保持监测管理机构提交专题水土保持监测报告。

根据项目实际建设情况，对整个工程的全部区域在项目建设过程中所发生的重大水土流失事件进行监测。在监测期间项目区没有发生重大水土流失事件发生。

## 监测方法及频次

### 调查监测

调查监测是指定期采取全面调查的方式，通过现场实地勘测，采用GPS定位仪结合地形图、数码相机、测距仪、测高仪、标杆和尺子等工具，测定不同分区的地表扰动类型和不同类型的面积。填表记录每个扰动类型区的基本特征（特别是堆渣和开挖面坡长、坡度、岩土类型）及水土保持措施（拦挡工程、土地整治工程等）实施情况。

一、面积监测

面积监测主要通过收集项目资料及采用手持式GPS定位仪测定获取。首先对调查区按照扰动类型进行分区，如堆渣、开挖面等，然后利用GPS沿各分区边界走一圈，确定各个分区的面积。

（1）水土流失防治责任范围监测

A 项目建设区

监测指标为：永久性占地、临时性占地及扰动地表面积。主要根据工程设计资料，结合GPS、皮尺等监测设备实地核算，对项目占地面积进行监测。

B 直接影响区

监测指标为项目建设压占地区周边区域的面积及地类。通过实地调查，结合GPS、皮尺等监测设备实地核算。

水土流失防治责任范围监测是针对整个工程的全部区域开展的，结合项目建设区及直接影响区实地监测面积，统计项目实际产生的水土流失防治责任范围面积。

（2）水土流失面积监测

对于水土流失面积，采用GPS、皮尺等监测设备进行实地核算。水土流失面积的监测主要是在施工期开展监测工作。

水土流失面积监测是针对整个工程的全部区域开展的，结合项目建设区及直接影响区实地监测水土流失面积，统计项目实际发生的水土流失面积。

二、其它调查监测

（1）水土流失因子

由于监测介入时项目已经完工，水土流失因子监测主要在运行期开展监测工作。对于项目区的地形地貌因子、气象因子、植被因子、水文因子、原土地利用情况、社会因子及经济因子，在现场实地踏勘的基础上查阅相关资料、询问、对照《水保方案》等形式获取。

水土流失因子监测中的地形地貌因子、气象因子、植被因子、水文因子、原土地利用情况、社会因子及经济因子是针对全区开展的；土壤因子的监测是根据实际需要，在工程的不同区域选取有代表性的土样进行测算，确定不同扰动类型下的土壤其土壤侵蚀强度及侵蚀量的关系。

（2）水土流失防治动态监测

水土流失防治动态监测主要是在施工期和运行初期（自然恢复期）开展监测工作。

A 水土流失状况监测

主要调查的监测指标为项目区内土壤侵蚀类型、形式及型式。对于土壤侵蚀类型及形式，采取现场识别的方式获取；土壤侵蚀强度根据实地踏勘，对照《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）进行确定。

B 水土保持措施防治效果

① 防治措施的数量与质量

本工程全区水土保持措施的数量主要由业主及监理单位提供，工程的施工质量主要由监理单位确定。

水土保持监测需要对监测重点地段或重点对象的防治措施工程量进行实地测量，对于质量问题主要由监理确定。

② 防护工程的稳定性、完好程度和运行情况

本工程的防护工程主要指挡墙、排水沟等工程，工程的施工质量主要由监理单位确定，监测时主要查看其是否存在损害或砼裂缝、挡墙断裂或沉降等不稳定情况出现，做出定性描述。

③ 水土流失防治要求及水土保持管理措施实施情况监测。

主要采用实地调查、问询、收集水土保持大事记、收集业主针对水土保持相关政策等方式获得。

运行期水土流失防治动态监测主要是针对整个工程的全部区域开展监测工作。

调查监测的监测频率为每次现场监测对项目区的水土保持措施运行情况、水土保持措施稳定情况以及植被生长状况进行调查，而地形地貌、土壤因子等水土流失因子只调查一次。

### 巡查

巡查主要是在工程施工期和运行初期针对整个工程的全部区域所采用的监测方法，尤其注意对于项目区外围的影响情况。巡查的主要内容是水土流失危害和重大水土流失事件动态监测，根据本工程的具体情况，主要在项目运行期进行监测，由于监测时段内未出现重大水土流失事件，因此未增加临时监测。

（1）水土流失危害监测

A 对周边河道影响情况

通过实地踏勘、走访群众等形式进行监测。

B 对周边水利设施影响情况

通过实地踏勘的方式进行监测。

C 其他水土流失危害

通过实地踏勘、问卷调查等形式进行监测。

（2）重大水土流失事件监测

根据工程实际情况结合水土流失状况，施工期的重大水土流失事件信息主要通过实地踏勘、走访群众、询问获得。通过监测组调查，项目建设过程中未发生重大水土流失事件。

## 监测时段

根据项目《水保方案》要求及工程水土保持监测工作实际需要，施工单位进场便组建了项目监测组。故本工程的监测时段为2018年4月～2018年9月，共6个月。

## 监测点布设

开展本工程的水土保持监测主要以调查监测及定点观测相结合。根据《水土保持监测技术规程》（SL277-2002）中监测点布设原则和选址要求，水土流失特点以及水土保持措施布局特征，并考虑观测结果的代表性与可操作性的原则。通过对现场的全面调查监测，根据师宗县闽兴新型墙体材料有限公司工程实际工程状况，为保证其监测点的完好性，监测人员采取了定位监测、调查监测及巡查监测方式进行监测。

根据本工程水土流失特点和水土保持措施布局特征，并考虑观测结果的代表性和管理的方便性，分别在项目区域内设置监测点6个，监测点详细布设情况详见表3-3。

表3-3  水土保持监测点情况位置统计表

| 序号 | 监测项目 | 数量 | 监测位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） | 工程占地、扰动地表面积 | 1 | 全区 | 调查监测 |
| （2） | 水土保持措施防护效果监测点 | 2 | 排水沟 | 调查监测 |
| （3） | 水土保持措施防护效果监测点 | 1 | 沉砂池 | 调查监测 |
| （4） | 水土保持措施防护效果监测点 | 1 | 绿化区域 | 调查监测 |
| （5） | 水土保持措施防护效果监测点 | 1 | 基础挡墙 | 调查监测 |

# 不同侵蚀单元侵蚀模数的分析确定

## 侵蚀单元划分

### 原地貌侵蚀单元划分

项目区属于构造溶蚀低中山地貌，矿区范围内地势总体为北高、南低，矿区地形最高海拔标高1900m，最低海拔标高1850m，相对高差50m，地形坡度10～20°。矿区地形复杂程度为简单类型。本项目开采标高为1900-1850m。

根据水利部办公厅关于印发《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》的通知（办水保[2013]188号文）及云南省人民政府云政发[2007]165号文“云南省人民政府关于划分水土流失重点防治区的公告”，项目所在地师宗县属云南省水土流失“重点监督区”及“重点治理区”。根据《开发建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2008）中水土流失防治标准执行等级的规定，本项目水土流失防治标准执行建设生产类Ⅱ级标准。

根据工程区的原地貌及植被情况，结合《水保方案》及其批复文件，将本工程原地貌侵蚀单元划分为坡耕地、草地、林地3个侵蚀单元。

### 地表扰动类型划分

根据施工期间地表扰动类型和土壤侵蚀强度的差异，工程区地表扰动形式主要表现为露天采区、土质坡面、原有设施占地、新增设施占地等，其具有不同的水土流失特点。因此，将地表扰动类型划分为堆渣体、绿化地表、硬化地面和建筑物及硬化覆盖地面3种。

项目区地表扰动类型划分详见表4-1。

表4-1  项目区地表扰动类型划分表

| 侵蚀类型划分 | 分布区域及侵蚀形态描述 |
| --- | --- |
| 堆渣体 | 堆料场地，侵蚀形态表现为堆渣体坡面侵蚀。 |
| 建筑物及硬化覆盖地面 | 工程区内被建筑物和水泥硬化地面覆盖的区域。基本无水土流失产生。 |
| 绿化地表 | 主体工程中被植被覆盖地表，基本无水土流失产生。 |

### 防治措施分类

本工程水土流失防治措施划分为工程措施、植物措施两大类。

工程措施：包括浆砌石挡墙、砖砌排水沟、排水暗涵、沉砂池等。

植物措施：主要为绿化措施。

## 各侵蚀单元侵蚀模数

### 原地貌侵蚀模数

根据《水保方案》及其批复文件，项目建设前原地貌各类型单元的侵蚀模数确定如下：

表4-2  项目区原始地类土壤侵蚀模数取值表

| 序 号 | 地 类 | 自然因素 | 原生土壤侵蚀模数(t/km2.a) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 草地 | 盖度大于60%，地面坡度在5～32°之间 | 700 | 轻度侵蚀 |
| 2 | 林地 | 地面坡度在5～10°，盖度达到60%，土壤侵蚀强度为微度侵蚀 | 400 | 微度侵蚀 |
| 3 | 坡耕地 | 地面坡度在10～25°，有农作物覆盖，土壤侵蚀强度为中度侵蚀 | 3000 | 中度侵蚀 |

### 防治措施实施后侵蚀模数

水土流失量及其流失程度是开发建设项目水土保持监测的一项重要内容。通过监测人员在监测时段内所获取的监测数据，结合水土保持措施实施情况分析，确定本工程目前各区域的侵蚀模数如下：

# （一）生产厂区水土流失现状

根据现场情况调查，生产厂区各项设施设备运行良好，具体各区域水土流失现状如下：

1、生产区

本工程生产区已基本建设完毕，由于项目区场地较为平缓，生产区在建设过程中未进行较大的开挖回填；在建设过程中，由于建构筑物基础开挖，土质疏松，水土流失呈现中度侵蚀，建设完成后场内大多数区域被建筑物覆盖，地表也已经实施了硬化措施，顶部布置了防雨顶棚，土壤侵蚀模数为470t/（km2·a）。

2、办公生活区

本工程办公生活区已全部建设完毕，已经投入使用，办公生活区周边的地表进行了硬化处理，周边布设了砖砌排水沟。土壤侵蚀模数为100t/（km2·a）。

3、场内道路区

厂区各个功能区建设有连接道路，场内道路路面结构部分为砼硬化路面，部分为泥结石路面，沿线布设了排水沟。土壤侵蚀模数为490t/（km2·a）。

4、原料堆场区

原料堆场区内的地表未进行硬化处理，局部顶部布设了防雨顶棚。土壤侵蚀模数为650t/（km2·a）。

5、成品堆场区

成品堆场为室外堆放，区内的地表全部进行了砼硬化处理，周边布设了砖砌排水沟。土壤侵蚀模数为350t/（km2·a）。

6、破碎站区

破碎站区已经建设完毕，并且已经投产使用，紧靠原料堆放区布设，减少运距，同时可以减少沿途运输造成的水土流失。破碎站区地表已经铺设了碎石并且后边坡处局部位置布置了重力式浆砌石挡墙进行挡护，但由于破碎站区破碎石料，粉尘、石料颗粒较多。土壤侵蚀模数为500t/（km2·a）。

（二）配套页岩采区水土流失现状

根据现场情况调查，该配套页岩采区正在投入使用，目前项目运行正常，具体各区域水土流失现状如下：

1、矿山开采区

矿山开采区除封场停采区域已完成绿化外，均存在裸露，但场地相对封闭，外围其他区域考虑了相应的排水及沉沙措施，出口处设有挡墙，土壤侵蚀模数可控制到700t/（km2·a）。

2、矿山道路区

矿山道路从采场西侧连接到矿区外乡村道路。修建了172m的矿山场内运输道路，并已经在使用。道路路面为泥结石道路，路面宽5m，路基宽6m，矿山道路沿线总体地形较为平缓，未形成较大的挖填边坡。土壤侵蚀模数可控制到700t/（km2·a）。

项目防治措施实施后各分区的侵蚀模数详见表4-3。

表4-3  防治措施实施后各分区的侵蚀模数表

| 序 号 | 预测分区 | 侵蚀模数(t/km2.a) | 侵蚀强度等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产厂区 | 生产区 | 470 | 微度侵蚀 |
| 2 |  | 办公生活区 | 100 | 微度侵蚀 |
| 3 |  | 场内道路区 | 490 | 微度侵蚀 |
| 4 |  | 原料堆场区 | 650 | 轻度侵蚀 |
| 5 |  | 成品堆场区 | 350 | 微度侵蚀 |
| 6 |  | 破碎站区 | 500 | 轻度侵蚀 |
| 7 |  | 其它辅助设施 | 50 | 微度侵蚀 |
| 8 | 配套页岩采区 | 矿山开采区 | 700 | 轻度侵蚀 |
| 9 |  | 矿山道路区 | 700 | 轻度侵蚀 |
| 10 | 合计 | 487.50 |  |

# 水土流失监测结果与分析

## 防治责任范围动态监测结果

### 水土保持方案确定的水土流失防治责任范围

根据《师宗县大同腾飞新型墙体材料厂项目水土保持方案初步设计报告书（报批稿）》及其批复文件，本工程建设的水土流失防治责任范围为项目建设区和直接影响区，防治责任范围总面积为4.72hm2，项目建设区面积为4.32hm2，全部为永久占地，直接影响区防治责任范围面积为0.40hm2。

表5-1 《水保方案》确定的水土流失防治责任范围面积

| 序号 | 项 目 | 单位 | 面积 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 项目建设区 |  |  |  |
| （一） | 生产厂区 | hm2 | 2.02 |  |
| 1 | 生产区 | hm2 | 0.55 |  |
| 2 | 办公生活区 | hm2 | 0.04 |  |
| 3 | 场内道路区 | hm2 | 0.53 |  |
| 4 | 原料堆场区 | hm2 | 0.05 |  |
| 5 | 成品堆场区 | hm2 | 0.80 |  |
| 6 | 破碎站区 | hm2 | 0.03 |  |
| 7 | 其它辅助设施区 | hm2 | 0.02 |  |
| （二） | 配套页岩采区 | hm2 | 2.30 |  |
| 1 | 矿山开采区 | hm2 | 2.21 |  |
| 2 | 矿山道路区 | hm2 | 0.09 |  |
| 小计 | hm2 | 4.32 |  |
| 二 | 直接影响区 | hm2 |  |  |
| （一） | 生产厂区直接影响区 | hm2 | 0.18 | 生产厂区直接影响区为周边5m区域 |
| （二） | 配套页岩采区直接影响区 | hm2 | 0.22 | 配套页岩采区直接影响区为方案服务期内开采线以上游15m，下游30m范围 |
| 小 计 | hm2 | 0.40 |  |
| 合 计 | hm2 | 4.72 |  |

### 水土保持监测确定的防治责任范围

防治范围扰动情况根据实地对该项目的占地面积、扰动地表面积及损坏水土保持设施数量的监测和结合工程建设相关资料得出。本项目实际发生的水土流失防治责任范围面积为4.72hm2，其中项目建设区4.32hm2，直接影响区0.40hm2。

因水保方案编制时工程已完工，与方案批复水土流失防治责任范围面积保持一致。项目各分区的占地及直接影响区面积详见表5-2。

表5-2  项目实际水土流失防治责任范围面积统计表  单位（hm2）

| 序号 | 项 目 | 单位 | 面积 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 项目建设区 |  |  |
| （一） | 生产厂区 | hm2 | 2.02 |
| 1 | 生产区 | hm2 | 0.55 |
| 2 | 办公生活区 | hm2 | 0.04 |
| 3 | 场内道路区 | hm2 | 0.53 |
| 4 | 原料堆场区 | hm2 | 0.05 |
| 5 | 成品堆场区 | hm2 | 0.80 |
| 6 | 破碎站区 | hm2 | 0.03 |
| 7 | 其它辅助设施区 | hm2 | 0.02 |
| （二） | 配套页岩采区 | hm2 | 2.30 |
| 1 | 矿山开采区 | hm2 | 2.21 |
| 2 | 矿山道路区 | hm2 | 0.09 |
| 小计 | hm2 | 4.32 |
| 二 | 直接影响区 | hm2 |  |
| （一） | 生产厂区直接影响区 | hm2 | 0.18 |
| （二） | 配套页岩采区直接影响区 | hm2 | 0.22 |
| 小 计 | hm2 | 0.40 |
| 合 计 | hm2 | 4.72 |

### 防治责任范围变化情况

项目实际建设过程中水土流失防治责任范围与《水保方案》一致，未发生变更。

工程防治责任范围及分区详见表5-3。

表5-3  防治责任范围变化情况对比表

| 项 目 | 防治责任范围（hm2） |
| --- | --- |
|  | 方案设计 | 实际产生 | 变化情况（“+”为增加，“—”）为减少 |
| 一 | 项目建设区 | 4.32 | 4.32 | 0 |
| （1） | 生产厂区 | 2.02 | 2.02 | 0 |
| （2） | 配套页岩采区 | 2.30 | 2.30 | 0 |
| 二 | 直接影响区 | 0.40 | 0.40 | 0 |
| （1） | 生产厂区直接影响区 | 0.18 | 0.18 | 0 |
| （2） | 配套页岩采区直接影响区 | 0.22 | 0.22 | 0 |
| 合 计 | 4.72 | 4.72 | 0 |

## 弃土弃渣监测结果

### 方案设计的弃土弃渣情况

根据《水保方案》及其批复文件，本项目土石方情况如下：

生产厂区已产生土石方总量0.44万m3，回填0.44万m3。开挖产生土石方经内部平衡后全部回填利用，工程土石方达到内部平衡，现状已不产生弃土弃渣。

在本方案服务期内，配套页岩采区共产生的土石方开挖总量为25.10万m3；回填利用0.25万m（其中基础回填0.10万m3，0.15万m3用于后期的绿化覆土；运至生产厂区用作页岩砖制砖原料 24.85万m3，不产生弃土弃渣）。

### 实际弃土弃渣量监测结果

通过现场调查监测及查阅工程建设相关资料综合分析，得出本工程土石方情况如下：

本工程在方案介入时就已完成建设，因此，原方案的统计的土石方量即为实际产生量。生产厂区已产生土石方总量0.44万m3，回填0.44万m3。开挖产生土石方经内部平衡后全部回填利用，工程土石方达到内部平衡，现状已不产生弃土弃渣。

运行期按照设计考虑，配套页岩采区共产生的土石方开挖总量为25.10万m3；回填利用0.25万m（其中基础回填0.10万m3，0.15万m3用于后期的绿化覆土；运至生产厂区用作页岩砖制砖原料 24.85万m3，不产生弃土弃渣）。

项目实际建设过程中土石方平衡情况见表5-4、5-5。

表5-4  生产区工程实际土石方平衡分析表    单位：万m3

| 序号 | 分区 | 挖方 | 回填 | 调入 | 调出 | 外借 | 弃方 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 基础开挖 | 基础回填 | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 |
| 1 | 主生产区 | 0.15 | 0.10 |  |  | 0.05 | 成品堆场区 |  |  |  |  |
| 2 | 办公生活区 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 原料堆场区 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 成品堆场区 | 0.07 | 0.18 | 0.11 | 生产区、场内道路区 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 其它辅助设施区 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 破碎站区 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 场内道路区 | 0.17 | 0.11 |  |  | 0.06 | 成品堆场区 |  |  |  |  |
| 8 | 合计 | 0.44 | 0.44 | 0.11 |  | 0.11 |  |  |  |  |  |

表5-5  采区的土石方平衡分析表

| 序号 | 项目分区 | 土石方开挖量（万m3） | 利用（万m3） | 调入方（万m3） | 调出方（万m3） | 外借方（万m3） | 弃方（万m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 开挖土石方 | 取土量 | 回填 | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 | 数量 | 去向 | 临时弃渣 | 去向 |
| 1 | 矿山开采区 |  | 25 |  |  |  | 24.85 | 生产厂区 |  |  | 0.15 | 堆放在采空区内用于后期的绿化覆土 |
| 2 | 矿山道路区 | 0.10 |  | 0.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 合计 | 0.10 | 25 | 0.10 | 0.00 |  | 24.85 |  |  |  | 0.15 |  |

## 地表扰动面积动态监测结果

结合现场调查监测及施工统计资料，师宗县大同腾飞新型墙体材料厂项目区总面积4.32hm2，未开采面积为1.71hm2，在方案服务期内，项目建设区占地面积2.61hm2，全部为永久占地。具体情况详见表5-6。

表5-6  工程建设实际扰动面积统计表

| 分区 | 扰动地表面积（hm2） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 生产厂区 | 2.02 | 永久占地 |
| 1 | 生产区 | 0.55 |  |
| 2 | 办公生活区 | 0.04 |  |
| 3 | 场内道路区 | 0.53 |  |
| 4 | 原料堆场区 | 0.05 |  |
| 5 | 成品堆场区 | 0.80 |  |
| 6 | 破碎站区 | 0.03 |  |
| 7 | 其它辅助设施区 | 0.02 |  |
| 二 | 配套页岩采区区 | 0.81 | 永久占地 |
| 1 | 矿山开采区 | 0.50 |  |
| 2 | 矿山道路区 | 0.09 |  |
| 合计 | 2.61 |  |
| 说明：根据建设单位提供施工资料，结合现场调查监测，项目建设未对项目建设区以外区域进行扰动。 |

## 土壤流失量动态监测

根据项目建设占地类型、建设情况及工程建设相关资料，并参照《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），结合以上调查的水土流失现状及监测点量测的监测数据计算，项目区在监测时段内（2018年4月～2018年9月）的土壤侵蚀强度及土壤流失量情况，采用实测法和经验推测法进行推算。监测时段内及监测末期土壤流失情况具体如下。

### 监测时段内土壤流失状况及土壤流失量情况

# （一）生产厂区水土流失现状

根据现场情况调查，生产厂区各项设施设备运行良好，具体各区域水土流失现状如下：

1、生产区

本工程生产区已基本建设完毕，由于项目区场地较为平缓，生产区在建设过程中未进行较大的开挖回填；在建设过程中，由于建构筑物基础开挖，土质疏松，水土流失呈现中度侵蚀，建设完成后场内大多数区域被建筑物覆盖，地表也已经实施了硬化措施，顶部布置了防雨顶棚，土壤侵蚀模数为470t/（km2·a）。

2、办公生活区

本工程办公生活区已全部建设完毕，已经投入使用，办公生活区周边的地表进行了硬化处理，周边布设了砖砌排水沟。土壤侵蚀模数为100t/（km2·a）。

3、场内道路区

厂区各个功能区建设有连接道路，场内道路路面结构部分为砼硬化路面，部分为泥结石路面，沿线布设了排水沟。土壤侵蚀模数为490t/（km2·a）。

4、原料堆场区

原料堆场区内的地表未进行硬化处理，局部顶部布设了防雨顶棚。土壤侵蚀模数为650t/（km2·a）。

5、成品堆场区

成品堆场为室外堆放，区内的地表全部进行了砼硬化处理，周边布设了砖砌排水沟。土壤侵蚀模数为350t/（km2·a）。

6、破碎站区

破碎站区已经建设完毕，并且已经投产使用，紧靠原料堆放区布设，减少运距，同时可以减少沿途运输造成的水土流失。破碎站区地表已经铺设了碎石并且后边坡处局部位置布置了重力式浆砌石挡墙进行挡护，但由于破碎站区破碎石料，粉尘、石料颗粒较多。土壤侵蚀模数为500t/（km2·a）。

（二）配套页岩采区水土流失现状

根据现场情况调查，该配套页岩采区正在投入使用，目前项目运行正常，具体各区域水土流失现状如下：

1、矿山开采区

矿山开采区除封场停采区域已完成绿化外，均存在裸露，但场地相对封闭，外围其他区域考虑了相应的排水及沉沙措施，出口处设有挡墙，土壤侵蚀模数可控制到700t/（km2·a）。

2、矿山道路区

矿山道路从采场西侧连接到矿区外乡村道路。修建了172m的矿山场内运输道路，并已经在使用。道路路面为泥结石道路，路面宽5m，路基宽6m，矿山道路沿线总体地形较为平缓，未形成较大的挖填边坡。土壤侵蚀模数可控制到700t/（km2·a）。

（6）监测时段内土壤流失量统计

通过监测调查、分析，在2018年4月～2018年9月期间，本工程土壤流失量约为4.69t，平均土壤侵蚀模数为487.50t/（km2·a），整个施工区范围内土壤侵蚀总体呈微度。详见表5-7。

表5-7  监测时段内项目区土壤侵蚀量统计表

| 序号 | 项目分区 | 水土流失面积(hm2) | 土壤侵蚀模数t/（km2·a） | 侵蚀时段 | 土壤侵蚀量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产区 | 0.55 | 470 | 0.50 | 1.29 |
| 2 | 办公生活区 | 0.04 | 100 | 0.50 | 0.02 |
| 3 | 场内道路区 | 0.53 | 490 | 0.50 | 1.30 |
| 4 | 原料堆场区 | 0.05 | 650 | 0.50 | 0.16 |
| 5 | 成品堆场区 | 0.80 | 350 | 0.50 | 1.40 |
| 6 | 破碎站区 | 0.03 | 500 | 0.50 | 0.08 |
| 7 | 矿山开采区 | 0.50 | 50 | 0.50 | 0.13 |
| 8 | 矿山道路区 | 0.09 | 700 | 0.50 | 0.32 |
| 9 | 合计 | 2.65 |  |  | 4.69 |

# 水土流失防治动态监测结果

## 水土流失防治措施

### 水土保持方案设计情况

一、主体工程具有水土保持功能的措施

1、生产厂区

（1）破碎站区

破碎站区建筑物后边坡处局部位置布置了重力式浆砌石挡墙进行挡护。挡墙高1.0~1.8m之间，顶宽0.3m，基础埋深0.4m，墙面坡比1：0.05，墙背坡比1：0.20，墙体预留排水孔，呈梅花形布置，间距2.50m，总计长50m，目前浆砌石挡墙运行良好。具体工程量为：土石方开挖量为14m3，M7.5浆砌石量为47m3。

（2）办公生活区

在办公生活区周边布设了砖砌排水沟，排水沟尺寸为：长52m，宽0.40m，深0.30m，砌筑厚度为0.24m，矩形断面，底坡比降1%，目前排水沟运行情况良好。具体工程量为：土石方开挖量为24m3，砖砌体量为18m3， M10砂浆抹面量为78m2。

（3）场内道路区

场内道路沿线布置了砖砌排水沟，排水沟尺寸为：长224m，宽0.40m，深0.30m，砌筑厚度为0.24m，矩形断面，底坡比降1%~2%，目前排水沟运行情况良好，具体工程量为：土石方开挖量为106m3，砖砌体量为79m3， M10砂浆抹面量为332m2。

（4）成品堆放场地区

在成品堆放场周边布设了砖砌排水沟，排水沟尺寸为：长185m，宽0.50m，深0.50m，砌筑厚度为0.24m，矩形断面，底坡比降1%，目前排水沟运行情况良好。具体工程量为：土石方开挖量为140m3，砖砌体量为87m3， M10砂浆抹面量为368m2。

# 2、配套页岩采区

（1）矿山开采区

为了防止矿山开采区上部的汇水进入矿山开采区内部引起水土流失，主体工程设计在矿山开采区上侧坡面布设截水沟，矿山开采区设计截洪沟总长162m，为砖砌矩形截水沟，截水沟设计断面尺寸为：宽0.4m，深0.4m（安全超高0.10m），砌筑厚0.24m，M10砂浆抹面3cm，底坡比降2%。具体工程量为：土方开挖96m3，砖砌体量为65m3， M10砂浆抹面274m2。

表6-1 主体工程具有水土保持功能措施工程量表

| 序号 | 分区 | 措施类型 | 长度(m) | 土方开挖量(m3) | M7.5浆砌石量(m3) | 砖砌体量(m3) | M10砂浆抹面量(m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 生产厂区 | 破碎站区 | 浆砌石护坡挡墙 | 50m | 14 | 47 |  |  |
|  |  | 办公生活区 | 砖砌排水沟措施 | 52m | 24 |  | 18 | 78 |
|  |  | 场内道路区 | 砖砌排水沟 | 224m | 106 |  | 79 | 332 |
|  |  | 成品堆场区 | 砖砌排水沟措施 | 185m | 140 |  | 87 | 368 |
| 二 | 配套页岩采区 | 矿山开采区 | 砖砌截水沟 | 162m | 96 |  | 65 | 274 |
| 三 | 合计 |  |  | 380 | 47 | 249 | 1052 |

二、方案新增措施

1、生产厂区

（1）场内道路区

场内道路区：场内道路路面结构为砼硬化路面和泥结石路面，主体工程考虑了场内道路局部沿线的砖砌排水沟措施，本方案新增场内道路沿线的行道树措施、沉砂池措施；未布设排水沟路段考虑新增砖砌排水沟；同时并提出运行期间的水土保持管理措施。

# 1）沉砂池措施

根据实际地形条件及排水的实际布设情况，在厂区道路排水沟出水口处布置1口沉砂池。在出水口处设置拦污栅，起到一定的消能作用并防止泥沙流失影响下游。经过沉沙后排入项目区西侧循环水池回收利用，用于后期的生产用水。沉砂池断面为矩形断面，a×b×h＝4m×2m×1.5m，中间设有两道隔墙，以降低水流流速。沉砂池采用砖砌结构，按24cm规格砌筑，沉砂池底部采用C20砼铺垫10cm。工程量为：土石方开挖16m3，土石方回填2m3，M7.5砖砌筑量5m3、C20砼量1m3、M10砂浆抹面28m2。沉砂池投入使用后，需指定专人负责运行管理，做到沉砂池日常清淤，由于清淤废弃物量较小，可回用制砖。

# 2）排水沟完善措施（主要为进场道路段）

方案新增未布设排水沟路段排水沟完善措施。共考虑布设砖砌排水沟总长350m。排水沟断面设计为采用砖砌矩形断面，断面尺寸为：底宽0.4m，深0.4m（含0.10m的安全超高），砌筑厚度按24cm计，M10砂浆抹面3cm，底部采用C20砼铺垫10cm。排水沟长350m，土方开挖154m3，砖砌体量84m3，C20砼量14m3，M10砂浆抹面588m2。

# 3）行道树措施

从景观和生态建设的角度出发，方案考虑在厂区道路外侧具备条件的区域种植行道树，设计种植行道树的路段长310m。

（2）原料堆场区

1）土工布覆盖措施

方案考虑在雨季的时候对原料堆场进行临时覆盖措施，土工布临时覆盖考虑土工布的使用年限及使用次数，方案服务年限内需要土工布约4000m2。

2、开采区

（1）矿山开采区

1）临时挡护

对于堆存表土，拟采用码砌编织土袋进行临时挡护，码砌断面规格为梯形断面，根据堆土高度设计顶宽0.5m，底宽2.0m，高1.5m(边坡系数1:0.5)，顶面采用土工布覆盖。总布设长度为90m，填筑土石方工程量为170m3。

2）临时覆盖

临时表土堆场位于矿山开采区的采空区内，经分析本方案设计对临时表土堆场进行临时覆盖措施设计，考虑到工程实际，该区新增土工布临时覆盖共计900m2。

（2）矿山道路区

1）矿山道路沿线砖砌排水沟

方案考虑在道路内侧布设砖砌排水沟，排水沟总长172m。断面形式为矩形断面，断面尺寸为底宽×高=0.3m×0.4m（含0.10m的安全超高），砌筑厚度按24cm计，M10砂浆抹面3cm，底部采用C20砼铺垫10cm。具体工程量为：土方开挖67m3，砖砌体41m3，C20砼量6m3，M10砂浆抹面272m2。

2）矿山道路碎石铺垫措施

矿山道路路面结构为土质路面，面积约为0.09hm2，方案设计对原土质路面进行碎石铺垫措施处理，碎石铺垫厚度约20cm。工程量为：碎石量为180m3。

3）行道树措施

从景观和生态建设的角度出发，方案考虑在矿山道路外侧具备条件的区域种植行道树，设计种植行道树的路段长172m。

工程量为：种植长度172m，株距4m，块状整地43个，定植圆柏43株，考虑10%的补植量，需圆柏苗木量48株。

表6-2    建设期新增工程措施工程量汇总表

| 防治分区 | 措施项目 | 工程数量（m或座、口） | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 土方开挖（m3） | 土方回填（m3） | M10砂浆抹面（m2） | 砖砌体（m3） | C20砼（m3） | 碎石铺垫（m3） |
| 场内道路区 | 砖砌排水沟 | 350m | 154 |  | 588 | 84 | 14 |  |
|  | 沉砂池措施 | 1口 | 16 | 2 | 28 | 5 | 1 |  |
| 矿山道路区 | 砖砌排水沟 | 172m | 67 |  | 272 | 41 | 6 |  |
|  | 碎石铺垫 | 900m2 |  |  |  |  |  | 180 |
| 合计 |  | 237 | 2 | 888 | 130 | 21 | 180 |

表6-3    建设期新增植物措施工程量汇总表

| 防治分区 | 植树 | 绿化面积（hm2） | 全面整地（hm2） | 树坑开挖（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 圆柏（株） |  |  |  |
| 场内道路区 | 78 | 0.04 | 0.04 | 78 |
| 矿区道路区 | 43 | 0.01 | 0.01 | 43 |
| 合计 | 121 | 0.05 | 0.05 | 121 |

表6-4    建设期新增临时措施工程量汇总表

| 防治分区 | 措施项目 | 工程数量 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 土工布（m2） | 编织袋填筑及拆除（m3） |
| 原料堆场区 | 土工布覆盖 | 4000m2 | 4000 |  |
| 矿山开采区 | 土工布覆盖 | 900 | 900 |  |
|  | 临时拦挡 | 90 |  | 170 |
| 合计 |  |  | 4900 | 170 |

### 实际完成工程措施情况

根据现场调查监测，结合建设单位提供的资料分析，工程实施的工程措施为：

一、工程措施

1、生产厂区

（1）破碎站区

破碎站区建筑物后边坡处局部位置布置了重力式浆砌石挡墙进行挡护。挡墙高1.0~1.8m之间，顶宽0.3m，基础埋深0.4m，墙面坡比1：0.05，墙背坡比1：0.20，墙体预留排水孔，呈梅花形布置，间距2.50m，总计长50m，目前浆砌石挡墙运行良好。具体工程量为：土石方开挖量为14m3，M7.5浆砌石量为47m3。

（2）办公生活区

在办公生活区周边布设了砖砌排水沟，排水沟尺寸为：长52m，宽0.40m，深0.30m，砌筑厚度为0.24m，矩形断面，底坡比降1%，目前排水沟运行情况良好。具体工程量为：土石方开挖量为24m3，砖砌体量为18m3， M10砂浆抹面量为78m2。

（3）场内道路区

场内道路沿线实际布置了砖砌排水沟，排水沟尺寸为：长580m，宽0.40m，深0.30m，砌筑厚度为0.24m，矩形断面，底坡比降1%~2%，目前排水沟运行情况良好，具体工程量为：土石方开挖量为255m3，砖砌体量为165m3， C20砼量14m3，M10砂浆抹面920m2。

根据实际地形条件及排水的实际布设情况，在厂区道路排水沟出水口处布置1口沉砂池。在出水口处设置拦污栅，起到一定的消能作用并防止泥沙流失影响下游。经过沉沙后排入项目区西侧循环水池回收利用，用于后期的生产用水。沉砂池断面为矩形断面，a×b×h＝5m×3m×1.5m。沉砂池采用砖砌结构，按24cm规格砌筑，沉砂池底部采用C20砼铺垫10cm。工程量为：土石方开挖25m3，M7.5砖砌筑量7m3、C20砼量1m3、M10砂浆抹面30m2。

（4）成品堆放场地区

在成品堆放场周边布设了砖砌排水沟，排水沟尺寸为：长185m，宽0.50m，深0.50m，砌筑厚度为0.24m，矩形断面，底坡比降1%，目前排水沟运行情况良好。具体工程量为：土石方开挖量为140m3，砖砌体量为87m3， M10砂浆抹面量为368m2。

2、开采区

（1）矿山道路区

1）矿山道路沿线土质排水沟

工程实际在道路内侧布设土质排水沟，排水沟总长172m。断面形式为矩形断面，断面尺寸为底宽×高=0.4m×0.4m。具体工程量为：土方开挖28m3。

表6-5  实际完成的工程措施统计表

| 序号 | 防治分区 | 水土保持工程措施 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 破碎站区 |  |  |  |
|  | 1） | 浆砌石挡墙 | m | 50 |
|  | ① | 土石方开挖 | m3 | 14 |
|  | ② | M7.5浆砌石 | m3 | 47 |
| 2 | 办公生活区 |  |  |  |
|  | 1） | 砖砌排水沟 | m | 52 |
|  | ① | 土石方开挖 | m3 | 24 |
|  | ② | 砖砌体 | m3 | 18 |
|  | ③ | M10砂浆抹面 | m2 | 78 |
| 3 | 场内道路区 |  |  |  |
|  | 1） | 砖砌排水沟 | m | 580 |
|  | ① | 土石方开挖 | m3 | 255 |
|  | ② | 砖砌体 | m3 | 165 |
|  | ③ | M10砂浆抹面 | m2 | 920 |
|  | ④ | C20砼砌筑 | m3 | 14 |
|  | 2) | 砖砌沉砂池 | 座 | 1 |
|  | ① | 土石方开挖 | m3 | 25 |
|  | ② | M7.5砖砌体 | m3 | 7 |
|  | ③ | C20砼 | m3 | 1 |
|  | ④ | M10砂浆抹面 | m2 | 30 |
| 4 | 成品堆场区 |  |  |  |
|  | 1） | 砖砌排水沟 | m | 185 |
|  | ① | 土石方开挖 | m3 | 140 |
|  | ② | 砖砌体 | m3 | 87 |
|  | ③ | M10砂浆抹面 | m2 | 368 |
| 5 | 矿山道路区 |  |  |  |
|  | 1） | 土质排水沟 | m | 172 |
|  | ① | 土石方开挖 | m3 | 28 |

工程措施实施效果如下：

| 砖砌排水沟（2018年9月） | 沉砂池（2018年9月） |
| --- | --- |
| 砖砌排水沟（2018年9月） | 砖砌排水沟（2018年9月） |
| 砖砌排水沟（2018年7月） | 砖砌排水沟（2018年7月） |
| 浆砌石挡墙（2018年7月） | 浆砌石挡墙（2018年7月） |

图6-1  项目各分区实施的工程措施

二、植物措施

1、生产厂区

（1）场内道路区

工程实际在厂区道路外侧具备条件的区域种植行道树，种植行道树的路段长310m，共定植圆柏80株。

（2）整个厂区

工程实际在整个生产厂区周边裸露的迹地及边坡进行撒草绿化，撒播面积为0.03 hm2，撒播黑麦草15kg及抚育面积0.03hm2。

2、采区

（1）矿山开采区

工程实际在采空区裸露的迹地及边坡进行撒草绿化，撒播面积为0.10 hm2，撒播黑麦草20kg及抚育面积0.10hm2。

（2）矿山道路区

工程实际在矿山道路外侧具备条件的区域种植行道树，设计种植行道树的路段长172m。共定植圆柏60株，撒播黑麦草5kg及抚育面积0.01hm2。

表6-6  实际实施的植物措施统计表

| 防治分区 | 植树种草 | 绿化面积（hm2） | 全面整地（hm2） | 树坑开挖（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 圆柏（株） | 黑麦草（kg） |  |  |  |
| 厂区 | 80 | 15 | 0.07 | 0.07 | 80 |
| 采区 | 60 | 25 | 0.11 | 0.11 | 60 |
| 合计 | 140 | 40 | 0.18 | 0.18 | 140 |

植物措施实施效果如下：

| 厂区绿化（2018年7月） | 厂区绿化（2018年7月） |
| --- | --- |
| 道路区行道树（2018年9月） | 采空区绿化（2018年9月） |

图6-2  实施的植物措施图

三、临时措施

建设单位严格按照水保方案设计对项目区内所需要投入的临时措施进行采购及布设。

1、生产厂区

方案考虑在雨季的时候对原料堆场进行临时覆盖措施，土工布临时覆盖考虑土工布的使用年限及使用次数，方案服务年限内需要土工布约4000m2。

2、开采区

1）临时挡护

对于堆存表土，拟采用码砌编织土袋进行临时挡护，码砌断面规格为梯形断面，根据堆土高度设计顶宽0.5m，底宽2.0m，高1.5m(边坡系数1:0.5)，顶面采用土工布覆盖。总布设长度为90m，填筑土石方工程量为170m3。

2）临时覆盖

临时表土堆场位于矿山开采区的采空区内，经分析本方案设计对临时表土堆场进行临时覆盖措施设计，考虑到工程实际，该区新增土工布临时覆盖共计900m2。

表6-7  实际实施的临时措施统计表

| 防治分区 | 措施项目 | 工程数量 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 土工布（m2） | 编织袋填筑及拆除（m3） |
| 原料堆场区 | 土工布覆盖 | 4000m2 | 4000 |  |
| 矿山开采区 | 土工布覆盖 | 900 m2 | 900 |  |
|  | 临时拦挡 | 90m |  | 170 |
| 合计 |  |  | 4900 | 170 |

### 措施变化情况及原因

一、工程措施变化情况及原因：

1、矿山道路区砖砌排水沟改为土质，由于后期运行过程当中还会存在扩宽道路，不适宜采用砖砌，待道路成型后统一实施；另外碎石铺垫也将待道路成型后统一实施。

2、矿山开采区不具备布设截水沟的条件，且上游不存在大量汇水，由于后期还将继续开采，待采至境界时，再修筑截水措施。矿区内部道路将随着开采时间将进行开挖及位移，因此占压采区的道路不具备新增排水沟的条件。

3、厂区内的挡墙及排水沟为主体工程考虑的措施，方案介入是就已经实施，因此没有变化。

实际完成的工程措施与水保方案设计的工程措施存在一定的变化，具体变化情况及原因如表6-8。

表6-8  工程措施变化情况对比表

| 防治分区 | 工程措施 | 单位 | 方案设计量 | 实际完成量 | 变化量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 破碎站区 | 浆砌石挡墙 | m | 50 | 50 | 0 | 方案介入时已实施 |
| 办公生活区 | 砖砌排水沟 | m | 52 | 52 | 0 | 方案介入时已实施 |
| 厂内道路区 | 排水沟 | m | 574 | 580 | +6 | 方案介入时已实施，新增了延长排水沟措，实际实施时有少许增加 |
|  | 沉砂池 | 口 | 1 | 1 | 0 | 按照水保方案实施 |
| 成品堆场区 | 砖砌排水沟 | m | 185 | 185 | 0 | 方案介入时已实施 |
| 矿山道路区 | 砖砌排水沟 | m | 172 | 0 | -172 | 改为土质，由于后期运行过程当中还会存在扩宽道路，不适宜采用砖砌，待道路成型后统一实施。 |
|  | 土质排水沟 | m |  | 172 | +172 |  |
|  | 碎石铺垫 | m2 | 900 | 0 | -900 | 于后期运行过程当中还会存在扩宽道路，待道路成型后统一实施。 |
| 矿山开采区 | 砖砌截水沟 | m | 162 | 0 | -162 | 工程不具备布设截水沟的条件，且上游不存在大量汇水，由于后期还将继续开采，待采至境界时，再修筑截水措施。 |

二、植物措施变化情况及原因分析：

1、现阶段矿山开采区按照封场的停采区域进行绿化。方案介入时已确定封场面积，因此建设单位按照该区域面积绿化。

2、另外生产厂区，实际增加行道树下侧及整个区域的迹地的植被恢复及绿化。

实际完成的植物措施与水保方案设计的植物措施存在一定的变化，具体变化情况及原因如表6-9。

表6-9  植物措施变化情况对比表

| 防治分区 | 水保措施 | 单位 | 方案设计量 | 实际完成量 | 变化量 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂区 | 绿化 | hm2 | 0.04 | 0.07 | +0.03 | 实际增加行道树下侧及整个区域的迹地的植被恢复及绿化。 |
| 采区 | 绿化 | hm2 | 0.01 | 0.11 | +0.10 | 现阶段矿山开采区按照封场的停采区域进行绿化。 |
| 合计 |  |  | 1.04 | 1.05 | +0.01 |  |

三、临时措施变化情况及原因分析：

建设单位严格按照水保方案设计对项目区内所需要投入的临时措施进行采购及布设。

实际完成的植物措施与水保方案设计的临时措施没有变化，具体情况如表6-10。

表6-10  植物措施变化情况对比表

| 防治分区 | 水保措施 | 单位 | 方案设计量 | 实际完成量 | 变化量 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料堆场区 | 土工布覆盖 | m2 | 4000 | 4000 | 0 | 严格按照水保方案设计实施。 |
| 矿山开采区 | 土工布覆盖 | m2 | 900 | 900 | 0 |  |
|  | 临时拦挡 | m | 90 | 90 | 0 |  |

## 水土保持投资完成及变化情况

### 6.2.1方案批复水土保持投资

据根师宗县水务局下发的水土保持方案的行政许可决定书（师水保许[2017]2号），确定师宗县大同腾飞新型墙体材料厂项目水土保持总投资61.09万元，主体具有水保功能投资13.57万元，方案新增水土保持投资47.52万元。

水土保持总投资61.09万元，其中，工程措施33.72万元，所占比例为55.19%；植物措施4.16万元，所占比例为6.81%；临时工程5.91万元，所占比例为9.67%；独立费用10.46万元，所占比例为17.12%；基本预备费1.22万元，所占比例为1.99%；水土保持补偿费5.62万元，所占比例为9.22%。

建设期水土保持总投资43.15万元中，工程措施19.77万元，植物措施0.17万元，临时措施5.91万元，独立费用10.46万元，基本预备费1.22万元，水土保持补偿费5.62万元。

运行期（含自然恢复期）水保方案新增水保投资17.94万元中，工程措施13.95万元；植物措施3.99万元。

水土保持方案批复投资情况详见表6-11。

表6-11   建设期水土保持措施投资总概算表     单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 新增投资 | 主体工程投资 | 合计 | 百分比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工程措施费 | 植物措施费 | 临时工程费 | 独立费用 | 工程措施费 | 植物措施费 | 临时措施费 |  |  |
| 第一部分：工程措施 | 9.45 | 0 | 0 | 0 | 10.32 | 0 | 0 | 19.77 | 45.82 |
| 1 | 生产厂区 | 办公生活区 |  |  |  |  | 0.88 |  |  | 0.88 |  |
| 2 |  | 场内道路区 | 5.77 |  |  |  | 3.92 |  |  | 9.69 |  |
| 3 |  | 破碎站区 |  |  |  |  | 1.15 |  |  | 1.15 |  |
| 4 |  | 成品堆场区 |  |  |  |  | 4.37 |  |  | 4.37 |  |
| 5 | 页岩采区 | 矿山道路区 | 3.68 |  |  |  |  |  |  | 3.68 |  |
| 第二部分：植物措施 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.39 |
| 1 | 生产厂区 | 场内道路区 |  | 0.17 |  |  |  |  |  | 0.17 |  |
| 第三部分：临时工程 |  |  | 5.91 |  |  |  |  | 5.91 | 13.70 |
| 1 | 原料堆场 |  |  | 2.29 |  |  |  |  | 2.29 |  |
| 2 | 矿山开采区 |  |  | 3.13 |  |  |  |  | 3.13 |  |
| 3 | 其它临时措施费 |  |  | 0.49 |  |  |  |  | 0.49 |  |
| 一至三部分之合 | 9.45 | 0.17 | 5.91 | 0 | 10.32 | 0 | 0 | 25.85 |  |
| 第四部分：独立费用 |  |  |  | 10.46 |  |  |  | 10.46 | 24.24 |
| 1 | 建设单位管理费 |  |  |  | 0.6 |  |  |  | 0.6 |  |
| 2 | 工程建设监理费 |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 0.2 |  |
| 3 | 科研勘测设计费 |  |  |  | 0.91 |  |  |  | 0.91 |  |
| 4 | 水土保持方案编制费 |  |  |  | 3.4 |  |  |  | 3.4 |  |
| 5 | 水土保持监测费 |  | 5.05 |  |  |  | 5.05 |  |
| 6 | 水土保持设施竣工验收材料编制费 |  | 0.2 |  |  |  | 0.2 |  |
| 7 | 水土保持技术文件技术咨询服务费 |  | 0.1 |  |  |  | 0.1 |  |
| 第五部分：基本预备费 |  |  | 1.22 |  |  |  | 1.22 | 2.83 |
| 第六部分：水土保持补偿费 |  |  | 5.62 |  |  |  | 5.62 | 13.02 |
| ∑ | 主体工程已有水保投资合计 | 10.32 | 23.92 |
| ∑ | 新增水保投资合计 | 32.83 | 76.08 |
| ∑ | 水保措施总投资合计 | 43.15 | 100 |

表6-12  方案新增建设水土保持总投资概算表     单位：万元

| 编号 | 工程或项目名称 | 建安工程费 | 植物措施费 | 独立 | 合 计 | 占总投资（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 栽植费 | 苗木(种子费) | 费用 |  |  |
| 一 | 第一部分 工程措施 | 9.45 |  |  |  | 9.45 | 28.78 |
| （一） | 生产厂区 | 5.77 |  |  |  | 5.77 |  |
| 1 | 场内道路区 | 5.77 |  |  |  | 5.77 |  |
| （二） | 配套页岩采区 | 3.68 |  |  |  | 3.68 |  |
| 1 | 矿山道路区 | 3.68 |  |  |  | 3.68 |  |
| 二 | 第二部分 植物措施 |  | 0.07 | 0.1 |  | 0.17 | 0.52 |
| （一） | 生产厂区 |  | 0.07 | 0.1 |  | 0.17 |  |
| 1 | 场内道路区 |  | 0.07 | 0.1 |  | 0.17 |  |
| 三 | 第三部分 临时措施 | 5.91 |  |  |  | 5.91 | 18.00 |
| 1 | 原料堆场区（生产厂区） | 2.29 |  |  |  | 2.29 |  |
| 2 | 矿山开采区（配套页岩采区） | 3.13 |  |  |  | 3.13 |  |
| 3 | 其他临时措施费 | 0.49 |  |  |  | 0.49 |  |
| 四 | 第四部分 独立费用 |  |  |  | 10.46 | 10.46 | 31.86 |
| 1 | 建设单位管理费 |  |  |  | 0.6 | 0.6 |  |
| 2 | 工程建设监理费 |  |  |  | 0.2 | 0.2 |  |
| 3 | 科研勘测设计费 |  |  |  | 0.91 | 0.91 |  |
| 4 | 水土保持方案编制费 |  |  |  | 3.4 | 3.4 |  |
| 5 | 水土保持监测费 |  |  |  | 5.05 | 5.05 |  |
| 6 | 水土保持设施竣工验收材料编制费 |  |  | 0.2 | 0.2 |  |
| 7 | 水土保持技术文件技术咨询服务费 |  |  | 0.1 | 0.1 |  |
|  | 一至四部分合计 |  |  |  |  | 25.99 |  |
| 五 | 第五部分 预备费 |  |  |  |  | 1.22 | 3.72 |
| 六 | 第六部分 总投资 |  |  |  |  | 27.21 |  |
| 七 | 第七部分 水土保持补偿费 |  |  |  |  | 5.62 | 17.12 |
| 八 | 合计 |  |  |  |  | 32.83 | 100 |

### 6.2.2水土保持投资完成情况

本工程基建期水土保持实际完成总投资41.30万元，其中工程措施投资16.30万元，植物措施投资1.06万元，临时措施投资5.42万元，独立费用12.50万元，预备费1.50万元，水土保持设施补偿费4.52万元。

表6-13   项目基建期实际完成水土保持总投资表

| 编号 | 工程或项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合 价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 第一部分 工程措施 |  |  |  | 16.30 |
| 1 | 破碎站区 |  |  |  | 1.15 |
| 1） | 浆砌石挡墙 | m | 50 |  | 1.15 |
| ① | 土石方开挖 | m3 | 14 | 18.55 | 0.03 |
| ② | M7.5浆砌石 | m3 | 47 | 238.84 | 1.12 |
| 2 | 办公生活区 |  |  |  | 0.88 |
| 1） | 砖砌水沟 | m | 52 |  | 0.88 |
| ① | 土石方开挖 | m3 | 24 | 18.55 | 0.04 |
| ② | 砖砌体 | m3 | 18 | 387.57 | 0.69 |
| ③ | M10砂浆抹面 | m2 | 78 | 20.05 | 0.15 |
| 3 | 场内道路区 |  |  |  | 9.85 |
| 1） | 砖砌水沟 | m | 580 |  | 9.42 |
| ① | 土石方开挖 | m3 | 255 | 18.55 | 0.47 |
| ② | 砖砌体 | m3 | 165 | 387.57 | 6.39 |
| ③ | M10砂浆抹面 | m2 | 920 | 20.05 | 1.84 |
| ④ | C20砼砌筑 | m3 | 14 | 508.15 | 0.71 |
| 2) | 砖砌沉砂池 | 座 | 1 |  | 0.43 |
| ① | 土石方开挖 | m3 | 25 | 18.55 | 0.05 |
| ② | M7.5砖砌体 | m3 | 7 | 387.57 | 0.27 |
| ③ | C20砼 | m3 | 1 | 508.15 | 0.05 |
| ④ | M10砂浆抹面 | m2 | 30 | 20.05 | 0.06 |
| 4 | 成品堆场区 |  |  |  | 4.37 |
| 1） | 砖砌水沟 | m | 185 |  | 4.37 |
| ① | 土石方开挖 | m3 | 140 | 18.55 | 0.26 |
| ② | 砖砌体 | m3 | 87 | 387.57 | 3.37 |
| ③ | M10砂浆抹面 | m2 | 368 | 20.05 | 0.74 |
| 5 | 矿山道路区 |  |  |  | 0.05 |
| 1） | 土质排水沟 | m | 172 |  | 0.05 |
| ① | 土石方开挖 | m3 | 28 | 18.55 | 0.05 |
| 二 | 第二部分 植物措施 |  |  |  | 1.06 |
| 1 | 生产区 | hm2 | 0.07 | 25000 | 0.18 |
| 2 | 开采区 | hm2 | 0.11 | 80000 | 0.88 |
| 三 | 第三部分 临时措施 |  |  |  | 5.42 |
| 1 | 生产厂区 |  |  |  | 2.29 |
| 1） | 土工布覆盖 | m2 | 4000 | 5.73 | 2.29 |
| 2 | 矿山开采区 |  |  |  | 3.13 |
| 1） | 编织袋填筑、拆除 | m3 | 170 | 153.77 | 2.61 |
| 2） | 土工布覆盖 | m2 | 900 | 5.73 | 0.52 |
|  | 一至三部分合计 |  |  |  | 22.78 |
| 四 | 第四部分 独立费用 |  |  |  | 12.5 |
| 1 | 建设管理费 |  |  |  | 0.6 |
| 2 | 水土保持监理费 |  |  |  | 计入主体监理 |
| 3 | 水土保持方案编制费 |  |  |  | 3.4 |
| 4 | 水土保持设施验收资料整编费 |  |  |  | 3.5 |
| 5 | 水土保持监测费 |  |  |  | 5 |
|  | 一至四部分合计 |  |  |  | 35.28 |
| 五 | 预备费 |  |  |  | 1.5 |
| 六 | 总投资 |  |  |  | 36.78 |
| 七 | 水土保持设施补偿费 |  |  |  | 4.52 |
| 八 | 合计 |  |  |  | 41.30 |

表6-14    项目完成水土保持总投资变化统计表

| 编号 | 工程项目及费用名称 | 投资情况（万元） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 设计投资 | 实际投资 | 增(+) |
|  |  |  |  | 减(-) |
| 一 | 工程措施 | 19.77 | 16.3 | -3.47 |
| 二 | 植物措施 | 0.17 | 1.06 | +0.89 |
| 三 | 临时措施 | 5.91 | 5.42 | -0.49 |
| 四 | 独立费用 | 10.46 | 12.5 | +2.04 |
| 1 | 建设单位管理费 | 0.6 | 0.6 | 0 |
| 2 | 工程建设监理费 | 0.2 | 主体监理 | -0.2 |
| 3 | 科研勘测设计费 | 0.91 | / | -0.91 |
| 4 | 水土保持方案编制费 | 3.4 | 3.4 | 0 |
| 5 | 水土保持监测费 | 5.05 | 5 | -0.05 |
| 6 | 水土保持设施竣工验收材料编制费 | 0.2 | 3.5 | +3.3 |
| 7 | 水土保持技术文件技术咨询服务费 | 0.1 | / | -0.1 |
| 五 | 预备费 | 1.22 | 1.5 | +0.28 |
| 六 | 水土保持设施补偿费 | 5.62 | 4.52 | -1.10 |
| 七 | 合计 | 43.15 | 41.30 | -1.85 |

师宗县大同腾飞新型墙体材料厂项目水土保持方案批复的水土保持总投资为43.15万元（基建期），实际完成41.30万元。其中工程措施16.30万元，较批复水保方案投资减少3.47万元；植物措施投资1.06万元，较原水保方案批复投资增加0.89万元；临时措施投资5.42万元，较原水保方案批复投资减少0.49万元；独立费用12.50万元，较原水保方案批复投资增加了2.04万元；基本预备费1.50万元，较原水保方案批复投资增加了0.28万元；水土保持补偿费补缴4.52万元，较原水保方案批复投资减少了1.10万元。

投资发生变更的主要原因有：

（1）工程措施投资：矿山道路区砖砌排水沟改为土质；目前矿山开采区不具备布设截水沟的条件，且上游不存在大量汇水，由于后期还将继续开采，待采至境界时，再修筑截水措施。因此工程措施数量有所减少导致投资有所减少。

（2）植物措施投资：主要原因是现阶段矿山开采区按照封场的停采区域进行绿化。方案介入时已确定封场面积，因此建设单位按照该区域面积绿化；另外生产厂区，实际增加行道树下侧及整个区域的迹地的植被恢复及绿化。恢复面积有所增加，因此投资相应的增加。

（3）独立费用：主要原因是水土保监理纳入主体监理一并计费，但其他单项投资费用根据实际支付有所增加，导致独立费用较批复投资增加了2.04万元。

（4）水土保持补偿费：原方案确定的补偿费为5.62万，建设单位先后已缴纳4.30万元及0.22万元，合计4.52万元。但根据关于印发《水土保持补偿费征收使用管理办法》（财综[2014]8号），参照《云南省物价局 云南省财政厅 云南省水利厅关于水土保持补偿费收费标准的通知》（云价收费[2017]113号），本工程按0.7元/m2补偿标准计算水土保持补偿费，本工程应缴纳的补偿费为1.83万元，实际是减少较多的，但由于建设单位已缴纳的补偿费4.52万元是不再退还，多余部分算作运行期的资源费当中，因此实际缴纳的补偿费较原批复仅减少1.10万元。

## 6.3水土流失防治效果动态监测结果

本项目水土流失防治效果监测区域为项目建设区，项目区总面积4.32hm2，未开采面积为1.71hm2，在本方案服务期内，项目建设区，实际占地面积2.61hm2，全部为永久占地。

本工程水土保持措施的实施主要是为了防治项目区的水土流失，确保项目区道路安全、保障安全运行、绿化美化项目区环境。根据方案编制的指导思想、原则和对项目区水土流失防治执行的等级标准，结合有关规定要求和监测所得成果，对项目区水土保持监测指标进行计算分析如表6-15。

表6-15   分项内容统计及六项指标计算表

| 分项统计 |
| --- |
| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
|  | 项目区占地 | hm2 | 2.61 |  |
| 1 | 扰动土地面积 | hm2 | 2.61 |  |
| 2 | 水土流失面积 | hm2 | 2.61 |  |
| 3 | 建筑物及硬化场地等综合治理面积 | hm2 | 2.30 |  |
| 4 | 工程措施 | hm2 | 0.13 |  |
| 5 | 植物措施 | hm2 | 0.18 |  |
| 6 | 允许土壤流失量 | t/（km2·a） | 500.00 |  |
| 7 | 治理后土壤侵蚀模数 | t/（km2·a） | 487.50 |  |
| 8 | 弃渣量 | 万m3 | / | 不产生弃渣 |
| 六项指标计算 |
| 序号 | 分类分级指标 | 结果值 | 备注 |
| 1 | 扰动土地整治率 | 98.97% | (整治面积/扰动土地面积)×100% |
| 2 | 水土流失总治理度 | 95.38% | (水土流失治理面积/水土流失面积)×100% |
| 3 | 土壤流失控制比 | 1.03 | 项目建设内容许土壤流失量/治理 后的平均土壤流失量 |
| 4 | 拦渣率 | 99% | 实际拦挡弃土弃渣量与弃土弃渣总量的百分比 |
| 5 | 林草植被恢复率% | 99% | (林草植被面积/可绿化面积)×100% |
| 6 | 林草覆盖率% | 6.90% | (林草面积/总占地面积)×100% |

### 6.3.1扰动土地整治率

项目区实际占地2.61hm2，本次建设扰动土地面积为2.61hm2，整治面积达2.61hm2。其中，建筑物及硬化场地等综合治理面积占地2.30hm2，植物措施面积为0.18hm2，扰动土地整治率为98.97％，达到方案确定的目标值。

### 6.3.2水土流失总治理度

经监测分析，项目区内目前产生水土流失的面积为0.31hm2，综合治理面积为0.30hm2，水土流失总治理度为95.38％，达到方案确定的防治目标。

### 6.3.3土壤流失控制比

根据本工程水土保持方案，参考工程所在区域的土壤侵蚀类型和强度，本工程所在地区的土壤容许流失量为500t/（km2·a）。

通过现场监测，根据监测末期土壤流失程度，本工程项目建设区内土壤侵蚀强度为487.50t/（km2·a），土壤流失控制比为1.03，达到方案确定的目标值。

### 6.3.4拦渣率

截止2018年9月，本工程建设期间共产生土石方0.44万m3，回填0.44万m3。开挖产生土石方经内部平衡后全部回填利用，工程土石方达到内部平衡，现状已不产生弃土弃渣。

### 6.3.5林草植被恢复率

本工程可绿化面积为0.18hm2，植被覆盖面积0.18hm2，林草植被恢复率可达99%，达到方案确定的目标值。

### 6.3.6林草覆盖率

本工程项目建设区占地面积为2.61hm2，植被覆盖面积为0.18hm2，林草覆盖率为6.90%，超过方案所达到的指标3.07%，但未达到目标值。

本项目属建设生产类项目，项目区绝大部分场地在今后生产运行期间将继续扰动，还未达到封场绿化进度要求，即可绿化面积较少，为此林草覆盖率未达标；此外，项目用地属工业用地，项目在规划中，控制了一定绿化面积，为此林草覆盖率没有达到目标值。

表6-16 扰动土地整治率、水土流失总治理度、林草植被恢复率、林草覆盖率

| 分区 | 占地面积（hm2） | 扰动地表面积（hm2） | 建筑物覆盖及场地硬化（hm2） | 综合治理面积（hm2） | 工程措施（hm2） | 植物措施（hm2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产区 | 0.55 | 0.55 | 0.48 |  | 0.07 |  |
| 办公生活区 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |
| 场内道路区 | 0.53 | 0.53 | 0.41 |  | 0.05 | 0.07 |
| 原料堆场区 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |
| 成品堆场区 | 0.80 | 0.80 | 0.74 |  | 0.06 |  |
| 破碎站区 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  |  |  |
| 其它辅助设施区 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |
| 矿山开采区 | 0.50 | 0.50 |  | 0.45 | 0.05 | 0.10 |
| 矿山道路区 | 0.09 | 0.09 |  | 0.08 |  | 0.01 |
| 合计 | 2.61 | 2.61 | 2.30 | 0.53 | 0.13 | 0.18 |
| 扰动土地整治率（%） | 98.97% |
| 水土流失总治理度（%） | 95.38% |
| 林草植被恢复率（%） | 99% |
| 林草覆盖率（%） | 6.90% |

## 6.4运行初期水土流失分析

通过水土保持监测六项指标可以看出，六项指标除林草覆盖率外均达到了水土保持方案确定的目标值，有效控制了项目区的水土流失。

通过实施相关措施进行治理，各区域在运行初期的水土流失状况如下：

（一）生产厂区水土流失现状

根据现场情况调查，生产厂区已经在2007年12月建设完成并投入使用，目前生产厂区各项设施设备运行良好，具体各区域水土流失现状如下：

1、生产区

本工程生产区已基本建设完毕，由于项目区场地较为平缓，生产区在建设过程中未进行较大的开挖回填；在建设过程中，由于建构筑物基础开挖，土质疏松，水土流失呈现中度侵蚀，建设完成后场内大多数区域被建筑物覆盖，地表也已经实施了硬化措施，顶部布置了防雨顶棚，水土流失微度。

2、办公生活区

本工程办公生活区已全部建设完毕，已经投入使用，办公生活区周边的地表进行了硬化处理，周边布设了砖砌排水沟，办公生活区的水土流失情况为微度。

3、场内道路区

厂区各个功能区建设有连接道路，场内道路路面结构部分为砼硬化路面，部分为泥结石路面，沿线布设了排水沟，水土流失情况总体为轻度。

4、原料堆场区

原料堆场区内的地表未进行硬化处理，局部顶部布设了防雨顶棚，水土流失为轻度。

5、成品堆场区

成品堆场为室外堆放，区内的地表全部进行了砼硬化处理，周边布设了砖砌排水沟，水土流失为微度。

6、破碎站区

破碎站区已经建设完毕，并且已经投产使用，紧靠原料堆放区布设，减少运距，同时可以减少沿途运输造成的水土流失。破碎站区地表已经铺设了碎石并且后边坡处局部位置布置了重力式浆砌石挡墙进行挡护，水土流失为微度。

（二）配套页岩采区水土流失现状

根据现场情况调查，该配套页岩采区正在投入使用，目前项目运行正常，具体各区域水土流失现状如下：

1、矿山开采区

矿山开采区正在进行矿区中部矿体的开采，目前矿山开采区未自上而下分台阶开采。矿山经多年开采，目前在获批准的矿区范围内形成有1个高度15-30m的不规则采空区，采空区呈不规则圆状，位于矿区中部，长约85m，宽15~40m不等，高15~30m的采空区，边坡角约60°~70°，采空区底盘标高1850m，面积约为900m2。目前已经扰动的开采面积约为0.09hm2，扰动区域由于开采边坡裸露，机械持续扰动，土质疏松，目前已实施植被恢复措施，效果良好，无明显的水土流失现象。扰动区域由于开采边坡裸露，机械持续扰动，土质疏松，水土流失强烈，场地汇水口处布设在其他区域的拦挡排水措施可有效防治水土流失；其它区域未扰动，未扰动矿区面积内现状占地主要为林地、草地及其它土地等，水土流失总体为轻度。

2、矿山道路区

矿山道路区已经修建完成，并已经在使用，矿山道路与项目区西侧乡村水泥道路相连。道路路面为泥结石道路，路面宽5m，路基宽6m，矿山道路沿线总体地形较为平缓，未形成较大的挖填边坡，路面结构为泥夹石路面，由于多年的反复碾压，路面已经板结；但是雨季时，路面容易泥泞，形成大小不一的坑洼，水土流失中度。

# 结论

## 水土保持措施评价

### 水土流失动态变化与防治达标情况

通过各项水土保持措施，截至2018年9月，本工程水土保持监测各指标情况详见表7-1。

表7-1  水土保持监测指标达标情况

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 二级标准 | 监测结果值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扰动土地整治率 | % | 95 | 98.97% | 达到目标值 |
| 2 | 水土流失总治理度 | % | 87 | 95.38% | 达到目标值 |
| 3 | 土壤流失控制比 |  | 1.0 | 1.03 | 达到目标值 |
| 4 | 拦渣率 | % | 95 | 99% | 达到目标值 |
| 5 | 林草植被恢复率 | % | 97 | 99% | 达到目标值 |
| 6 | 林草覆盖率 | % | 22 | 6.90% | 未达到目标值 |

从表中可以看出，六项指标除林草覆盖率未达标外，其余指标均达到二级防治标准。

本项目属建设生产类项目，项目区绝大部分场地在今后生产运行期间将继续扰动，还未达到封场绿化进度要求，即可绿化面积较少，为此林草覆盖率未达标；此外，项目用地属工业用地，项目在规划中，控制了一定绿化面积，为此林草覆盖率没有达到目标值。

但本工程工程措施及植物措施较为完善，对防治水土流失起到了重要的作用。

### 综合结论

师宗县大同腾飞新型墙体材料厂项目位于师宗县100°方向，生产厂区行政区划属为大同街道办大同社区大同村所辖，配套页岩采区为大同街道办石碑社区小偏山村所辖。配套页岩采区地理坐标 ：东经104°07′06″，北纬24°48′02″。乡村水泥公路靠近厂区南侧道路，乡村水泥公路从矿区西侧约300m处通过，项目区距G324国道约6km，距师宗县主城区18km，项目区交通较为方便。为了满足厂区运行期间的内部运输要求，工程已分别建设有生产厂区、配套页岩采区连接的场内道路等（生产厂区至配套页岩采区相距大约4 km），项目区交通便利，有利于物资、工业产品的运输和集散。

本项目现有页岩砖生产主要一座，实际生产规模合计为年产8000万块页岩砖。页岩砖生产线现有36门轮窑、原料堆放场、成品堆放场、办公生活区等组成。生产厂区占地面积为2.02hm2，总建筑面积2000m2，生产厂区全部利用原有设施，不再进行任何新建和改扩建。

配套页岩采区矿区面积为0.023km2，建设规模为年开采页岩矿2.50万m3/a（6.00万t/a），属于小型矿山。根据矿体的开采技术条件，选用山坡露天台阶、汽车运输方式进行开采。主体工程设计最高开采标高1900m，最低开采标高1850m，开采高度为50m。本方案服务期内自上而下分1870m、1860m、1850m共3个台阶，台阶高度10m，台阶长度方向为东西方向，首采台阶为1870m。根据本项目储量核实报告及储量分布图等，本方案服务期内矿山规划开采面积为0.50hm2。根据《云南省师宗县大同腾飞页岩砖厂页岩矿资源储量核实报告》提供的资料，采矿权范围内经济基础储量（122b）类页岩矿资源量为107.59万t（44.83万m3），122b类资源资源利用系数按0.90算，回收率95%，设计可开采出页岩矿石80.69万t（33.62万m3），按6.0万t/a的生产规模，剩余资源可供开采年限约为13年。

由于项目为补报方案，本工程基建已确定，时间为2007年1月—2007年12月，工期为12个月（1年）。根据现场调查和主体工程竣工资料，本项目水土保持设施实际施工总工期为7个月，水保措施于2018年4月开工，于2018年9月建成。本项目总投资380万元，其中土建投资为225万元，项目建设资金筹措由建设单位自筹和银行贷款解决。

根据水利部办公厅关于印发《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》的通知（办水保〔2013〕188号文）及云南省人民政府云政发〔2007〕165号文“云南省人民政府关于划分水土流失重点防治区的公告”，师宗县属云南省水土流失“重点监督区”及“重点治理区”。 根据《开发建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2008）中水土流失防治标准执行等级的规定，本项目水土流失防治标准执行建设生产类Ⅱ级标准。按《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）标准划分，项目区属以水力侵蚀为主的西南土石山区，土壤流失容许值为500t/（km2·a）。

项目建设过程中实施的水土保持措施有：浆砌石挡墙50m、砖砌排水沟817m、砖砌沉砂池1座、土质排水沟172m；植被恢复0.18hm2，穴状整地140个、种植圆柏140株、撒播黑麦草40kg；编织袋挡墙90m、覆盖土工布4900m2。

项目区实际占地2.61hm2，本次建设扰动土地面积为2.61hm2，整治面积达2.61hm2。其中，建筑物及硬化场地等综合治理面积占地2.30hm2，植物措施面积为0.18hm2，工程措施面积为0.13hm2。

师宗县大同腾飞新型墙体材料厂项目水土保持方案批复的水土保持总投资为43.15万元（基建期），实际完成41.30万元。其中工程措施16.30万元，较批复水保方案投资减少3.47万元；植物措施投资1.06万元，较原水保方案批复投资增加0.89万元；临时措施投资5.42万元，较原水保方案批复投资减少0.49万元；独立费用12.50万元，较原水保方案批复投资增加了2.04万元；基本预备费1.50万元，较原水保方案批复投资增加了0.28万元；水土保持补偿费补缴4.52万元，较原水保方案批复投资减少了1.10万元。

通过以上措施的实施，使得项目区内扰动土地整治率为98.97%，水土流失总治理度为95.38%，拦渣率为99%，土壤流失控制比为1.03，林草植被恢复率为99%，林草覆盖率为6.90%。六项指标除林草覆盖率未达标外，其余指标均达到二级防治标准。本项目属建设生产类项目，项目区绝大部分场地在今后生产运行期间将继续扰动，还未达到封场绿化进度要求，即可绿化面积较少，为此林草覆盖率未达标；此外，项目用地属工业用地，项目在规划中，控制了一定绿化面积，为此林草覆盖率没有达到目标值。但本工程工程措施及植物措施较为完善，对防治水土流失起到了重要的作用。

### 总结

根据监测情况，总结如下：

1、需加强对主体工程区水土保持设施的维护，雨季前后完成被淤积的排水设施的清理工作，加强对拦挡等措施的监控，保证主体工程的运营安全。

2、本项目部分植物措施实施时间较短，部分植物刚刚种植，需要加强抚育管理，保证植物成活率。

3、需加强后期的植被抚育管理工作，避免因管理不当而影响植被的存活率。