师宗县大同腾飞新型墙体材料厂项目

水土保持设施验收报告

（基建期）

建设单位：师宗县闽兴新型墙体材料有限公司

验收报告编制单位：曲靖骏辰科技有限责任公司

2018年10月

# 目  录

前言	1

第1章 项目及项目区概况	3

1.1 项目概况	3

1.2 项目区概况	14

第2章 水土保持方案和设计情况	19

2.1 主体工程设计	19

2.2 水土保持方案	20

2.3 水土保持方案变更	21

2.4 水土保持后续设计	21

第3章 水土保持方案实施情况	22

3.1 水土流失防治责任范围	22

3.2 弃渣场设置	23

3.3 取土场设置	24

3.4 水土保持措施总体布置	24

3.5 水土保持设置完成情况	25

3.6 水土保持投资完成情况	35

第4章 水土保持工程质量	39

4.1 质量管理体系	39

4.2 各防治分区水土保持工程措施质量评定	41

4.3矸石场稳定性评估	45

4.4总体质量评价	46

第5章 项目初期运行及水土保持效果	47

5.1 初期运行情况	47

5.2 水土保持效果	47

5.3 公众满意度调查	49

第6章 水土保持管理	51

6.1 组织领导	51

6.2 规章制度	51

6.3 建设管理	51

6.4 水土保持监测	52

6.5 水土保持监理	52

6.6 水行政主管部门监督检查意见落实情况	57

6.7 水土保持补偿费缴纳情况	57

6.8 水土保持设施管理维护	57

第7章 结论	58

7.1 结论	58

7.2 遗留问题安排	59

═ 附件 ═

附件1：委托书；

附件2：师宗县工业经贸和科技信息化局关于师宗县大同腾飞新型墙体材料厂项目的立项批复（师工信发[2016]4号  2016年3月21日）；；

附件3：采矿许可证号：C5303232014067130134563（2016年5月23日～2019年6月24日）；

附件4：《云南省师宗县大同腾飞页岩砖厂页岩矿资源储量核实报告》矿产资源储量评审备案证明 （曲国土资储备字[2013]069号  2013年9月12日）；

附件5：《云南省师宗县大同腾飞页岩砖厂页岩矿资源储量核实报告》评审意见书（曲市矿评储字[2013]069号 2013年9月6日 ）；

附件6：《师宗县水务局关于准予师宗县大同腾飞新型墙体材料厂项目水土保持方案的行政许可决定书》（师水保许[2017]2号）；

附件7：补偿费缴纳凭证。

═ 附图 ═

附图1：项目区地理位置图；

附图2：项目区水系图；

附图3-1：厂区总平面布置及水土流失防治责任范围图；

附图3-2：采区总平面布置及水土流失防治责任范围图；

附图4-1：厂区水土保持措竣工验收图；

附图4-2：采区水土保持措竣工验收图。

# 前言

师宗县大同腾飞新型墙体材料厂项目位于师宗县100°方向，生产厂区行政区划属为大同街道办大同社区大同村所辖，配套页岩采区为大同街道办石碑社区小偏山村所辖。配套页岩采区地理坐标 ：东经104°07′06″，北纬24°48′02″。乡村水泥公路靠近厂区南侧道路，乡村水泥公路从矿区西侧约300m处通过，项目区距G324国道约6km，距师宗县主城区18km，项目区交通较为方便。为了满足厂区运行期间的内部运输要求，工程已分别建设有生产厂区、配套页岩采区连接的场内道路等（生产厂区至配套页岩采区相距大约4 km），项目区交通便利，有利于物资、工业产品的运输和集散。

本项目现有页岩砖生产主要一座，实际生产规模合计为年产8000万块页岩砖。页岩砖生产线现有36门轮窑、原料堆放场、成品堆放场、办公生活区等组成。生产厂区占地面积为2.02hm2，总建筑面积2000m2，生产厂区全部利用原有设施，不再进行任何新建和改扩建。

配套页岩采区矿区面积为0.023km2，建设规模为年开采页岩矿2.50万m3/a（6.00万t/a），属于小型矿山。根据矿体的开采技术条件，选用山坡露天台阶、汽车运输方式进行开采。主体工程设计最高开采标高1900m，最低开采标高1850m，开采高度为50m。本方案服务期内自上而下分1870m、1860m、1850m共3个台阶，台阶高度10m，台阶长度方向为东西方向，首采台阶为1870m。根据本项目储量核实报告及储量分布图等，本方案服务期内矿山规划开采面积为0.50hm2。根据《云南省师宗县大同腾飞页岩砖厂页岩矿资源储量核实报告》提供的资料，采矿权范围内经济基础储量（122b）类页岩矿资源量为107.59万t（44.83万m3），122b类资源资源利用系数按0.90算，回收率95%，设计可开采出页岩矿石80.69万t（33.62万m3），按6.0万t/a的生产规模，剩余资源可供开采年限约为13年。

由于项目为补报方案，本工程基建已确定，时间为2007年1月—2007年12月，工期为12个月（1年）。根据现场调查和主体工程竣工资料，本项目水土保持设施实际施工总工期为7个月，水保措施于2018年4月开工，于2018年9月建成。本项目总投资380万元，其中土建投资为225万元，项目建设资金筹措由建设单位自筹和银行贷款解决。

根据水利部办公厅关于印发《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》的通知（办水保〔2013〕188号文）及云南省人民政府云政发〔2007〕165号文“云南省人民政府关于划分水土流失重点防治区的公告”，师宗县属云南省水土流失“重点监督区”及“重点治理区”。 根据《开发建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2008）中水土流失防治标准执行等级的规定，本项目水土流失防治标准执行建设生产类Ⅱ级标准。按《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）标准划分，项目区属以水力侵蚀为主的西南土石山区，土壤流失容许值为500t/（km2·a）。

项目建设过程中实施的水土保持措施有：浆砌石挡墙50m、砖砌排水沟817m、砖砌沉砂池1座、土质排水沟172m；植被恢复0.18hm2，穴状整地140个、种植圆柏140株、撒播黑麦草40kg；编织袋挡墙90m、覆盖土工布4900m2。

项目区实际占地2.61hm2，本次建设扰动土地面积为2.61hm2，整治面积达2.61hm2。其中，建筑物及硬化场地等综合治理面积占地2.30hm2，植物措施面积为0.18hm2，工程措施面积为0.13hm2。

师宗县大同腾飞新型墙体材料厂项目水土保持方案批复的水土保持总投资为43.15万元（基建期），实际完成41.30万元。其中工程措施16.30万元，较批复水保方案投资减少3.47万元；植物措施投资1.06万元，较原水保方案批复投资增加0.89万元；临时措施投资5.42万元，较原水保方案批复投资减少0.49万元；独立费用12.50万元，较原水保方案批复投资增加了2.04万元；基本预备费1.50万元，较原水保方案批复投资增加了0.28万元；水土保持补偿费补缴4.52万元，较原水保方案批复投资减少了1.10万元。

通过以上措施的实施，使得项目区内扰动土地整治率为98.97%，水土流失总治理度为95.38%，拦渣率为99%，土壤流失控制比为1.03，林草植被恢复率为99%，林草覆盖率为6.90%。六项指标除林草覆盖率未达标外，其余指标均达到二级防治标准。本项目属建设生产类项目，项目区绝大部分场地在今后生产运行期间将继续扰动，还未达到封场绿化进度要求，即可绿化面积较少，为此林草覆盖率未达标；此外，项目用地属工业用地，项目在规划中，控制了一定绿化面积，为此林草覆盖率没有达到目标值。但本工程工程措施及植物措施较为完善，对防治水土流失起到了重要的作用。

根据水利部《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号）及云南省水利厅《云南省水利厅转发水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收文件的通知》（云水保〔2017〕97号）的相关规定：依法编制水土保持方案报告书的生产建设项目投产使前，生产建设单位应当依据水土保持方案及其审批决定等，组织第三方机构编制水土保持设施验收报告。2017年6月，受师宗县闽兴新型墙体材料有限公司委托，曲靖骏辰科技有限责任公司承担了本程的水土保持设施验收报告编制工作。为做好本工程水土保持设施验收报告编制工作，编制单位于2017年7月、10月、2018年4月、7月先后4次深入工程现场进行实地勘验并收集工程建设资料。编制单位进行了全面的复查工作，最后进行资料整编分析、专题讨论，对工程水土流失防治责任范围内的水土流失现状及水土保持措施运行情况、水土保持效果等进行分析总结。根据《中华人民共和国水土保护法》、《中华人民共和国水土保护法实施条例》、《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》等有关法律、法规的要求以及《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》等规程规范的规定，根据批复水土保持方案报告书的要求，建设单位组织设计、施工、监理等单位进行自检自验，认为工程水土保持设施总体达到了阶段验收的条件和要求。曲靖骏辰科技有限责任公司于2018年10月，编制完成了《师宗县大同腾飞新型墙体材料厂项目水土保持设施验收报告》。

# 项目及项目区概况

## 项目概况

### 项目地理位置及交通

师宗县大同腾飞新型墙体材料厂项目位于师宗县100°方向，生产厂区行政区划属为大同街道办大同社区大同村所辖，配套页岩采区为大同街道办石碑社区小偏山村所辖。配套页岩采区地理坐标 ：东经104°07′06″，北纬24°48′02″。乡村水泥公路靠近厂区南侧道路，乡村水泥公路从矿区西侧约300m处通过，项目区距G324国道约6km，距师宗县主城区18km，项目区交通较为方便。为了满足厂区运行期间的内部运输要求，工程已分别建设有生产厂区、配套页岩采区连接的场内道路等（生产厂区至配套页岩采区相距大约4 km），项目区交通便利，有利于物资、工业产品的运输和集散。

### 主要技术指标

本项目现有页岩砖生产主要一座，实际生产规模合计为年产8000万块页岩砖。页岩砖生产线现有36门轮窑、原料堆放场、成品堆放场、办公生活区等组成。生产厂区占地面积为2.02hm2，总建筑面积2000m2，生产厂区全部利用原有设施，不再进行任何新建和改扩建。

配套页岩采区矿区面积为0.023km2，建设规模为年开采页岩矿2.50万m3/a（6.00万t/a），属于小型矿山。根据矿体的开采技术条件，选用山坡露天台阶、汽车运输方式进行开采。主体工程设计最高开采标高1900m，最低开采标高1850m，开采高度为50m。本方案服务期内自上而下分1870m、1860m、1850m共3个台阶，台阶高度10m，台阶长度方向为东西方向，首采台阶为1870m。根据本项目储量核实报告及储量分布图等，本方案服务期内矿山规划开采面积为0.50hm2。根据《云南省师宗县大同腾飞页岩砖厂页岩矿资源储量核实报告》提供的资料，采矿权范围内经济基础储量（122b）类页岩矿资源量为107.59万t（44.83万m3），122b类资源资源利用系数按0.90算，回收率95%，设计可开采出页岩矿石80.69万t（33.62万m3），按6.0万t/a的生产规模，剩余资源可供开采年限约为13年。主要技术经济指标如下：

表1-1        矿井主要技术经济指标表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 生产区 |  |  |  |
| 1 | 建设规模、产品品种 |  |  |  |
| 1.1 | 页岩砖 | 万块 | 8000 | 200×195×53，240×115×53两种 |
| 2 | 主要原料消耗量 |  |  |  |
| 2.1 | 页岩原料 | 104t/a | 6.00 | 由配套页岩采区开采提供 |
| 2.2 | 煤 渣 | 104t/a | 0.60 | 由原煤燃烧后的煤渣提供， 不足部分外购解决 |
| 2.3 | 原 煤 | t/a | 1560 | 外购 |
| 3 | 全厂技术性指标 |  |  |  |
| 3.1 | 总装机容量 | kW | 820 |  |
| 3.2 | 计算负荷 | kW | 550 |  |
| 3.3 | 年耗电量 | kWh/a | 930×104 |  |
| 3.4 | 日耗水量 | t/d | 42 |  |
| 二 | 配套页岩采区 |  |  |  |
| 1 | 矿区面积 | km2 | 0.023 | 由4个拐点组成 |
| 2 | 开采标高 | 1900~1850m |
| 3 | 地质资源及储量 |  |  |  |
| 3.1 | 总剩余资源储量（122b） | ×104t | 107.59 |  |
| 3.2 | 可采出资源量 | ×104t | 80.69 |  |
| 4 | 采矿 |  |  |  |
| 4.1 | 开采方法 |  | 露天山坡分台开采 |  |
| 4.2 | 开采工艺 | 人工、机械化、间断式 |
| 4.3 | 台阶高度 | m | 10 |  |
| 4.4 | 台阶坡面角 | ° | 60 |  |
| 4.5 | 最终边坡角 | ° | 70 |  |
| 4.6 | 安全平台宽度 | m | 2 |  |
| 4.7 | 采矿回收率 | % | 95 |  |
| 4.8 | 矿石贫化率 | % | 5 |  |
| 4.9 | 规划矿区开采面积 | hm2 | 0.50 |  |
| 4.10 | 本方案服务期内矿区开采面积 | hm2 | 0.50 |  |
| 4.11 | 矿山设计规模 | t/a | 6.00万 | 2.50万m3/a |
| 4.12 | 矿山剩余开采年限 | a | 13 |  |
| 5 | 矿山工作制度 | 天/年 | 300 |  |
|  |  | 班/日 | 2 |  |
|  |  | 小时/班 | 8 |  |

### 项目投资

本项目总投资380万元，其中土建投资为225万元，项目建设资金筹措由建设单位自筹和银行贷款解决。

### 项目组成及布置

师宗县大同腾飞新型墙体材料厂项目由生产厂区、配套页岩采区等两部分组成，其中生产厂区包括生产区、办公生活区、场内道路区、原料堆场区、成品堆场区、其它辅助设施区、破碎站区等七部分组成；配套页岩采区包括矿山开采、矿山道路区等三部分组成。建设期主要建设内容为生产厂区建设、配套页岩采区、矿山道路和采场建设，运行期主要进行页岩开采和页岩砖生产。其平面布置详见附图。

表1-2                项目组成表

| 序号 | 项目组成 | 项目组成 | 占地（hm2） | 基本情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产厂区 | 生产区 | 0.55 | 主生产区位于厂区中部，主要为实际年产3000万块页岩砖生产系统（32门轮窑）。页岩矿经过破碎后，通过长皮带输送至原料堆场区 |
| 2 |  | 办公生活区 | 0.04 | 办公生活区位于厂区南侧，主要建构筑物包括办公房、工人宿舍、澡堂以及食堂、厕所等组成。作为厂区工人的办公生活区及日常工作的办公管理区 |
| 3 |  | 场内道路区 | 0.53 | 厂区道路主要承担生产期间原材料运输、成品运输等任务，道路全长724m（含进场道路600m），场内道路路面宽约7m~10m。 |
| 4 |  | 原料堆场区 | 0.05 | 原料堆场位于破碎站上侧，主要用来堆放项目生产原料：如页岩矿、原煤等 |
| 5 |  | 成品堆场区 | 0.80 | 成品堆场区位于生产车间周边，主要为页岩砖成品堆放点 |
| 6 |  | 破碎站区 | 0.03 | 生产加工系统布置于原料堆放区下侧，主要用于矿区内开采页岩的破碎，破碎站区包括破碎站、输送皮带廊等 |
| 7 |  | 其它辅助设施区 | 0.02 | 其它辅助设施主要包括项目区已建完善的供水系统、供电系统、后勤等设施 |
| 8 |  | 小计 | 2.02 |  |
| 9 | 配套页岩采区 | 矿山开采区 | 0.50 | 4个拐点组成，分5台进行开采，开采标高+1900m~+1850m；本方案服务期内对1850m、1860m、1870m共3个台阶进行分台开采，首采平台为1870m平台。 |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  | 矿山道路区 | 0.09 | 矿区内部运输道路长172m，矿山道路路基宽均为6m，路面宽5m |
| 12 |  | 小计 | 0.59 |  |
| 14 | 合计（hm2） | 2.61 |  |

#### 生产厂区

本工程生产厂区由生产车间（生产区）、办公生活区、场内道路区、破碎站区、原料堆场区、成品堆场区及其他辅助设施区等共七个部分组成，工程占地总面积为2.02hm2。

一、生产区

本工程生产区目前建设有完善的页岩砖生产系统，实际年产8000万块页岩砖。生产区场地较为平缓。

二、办公生活区

本工程办公生活区包括办公房、工人宿舍及食堂、厕所等组成，占地面积约0.04hm2。办公区地形较缓，布设于厂区南侧，为一层的砖混结构房屋。

三、场内道路区

项目区南侧靠近乡村水泥道路，本项目在项目区南侧布设了一个出入口；厂区各个功能区建设有连接道路，场内道路路面宽约7m~10m，长约724m（含600m的进场道路），占地面积为0.53hm2，路面结构为砼硬化路面和泥结石路面。

四、原料堆场区

本项目生产原料为页岩矿、原煤、煤渣等，其中主要生产原料页岩矿由建设单位自有矿山开采供给；其余原料由建设单位在师宗等地外购解决，原料堆场部分场地顶部布设了防雨顶棚，部分地表未布置防雨顶棚。

五、成品堆场区

由于厂区已经运行多年，砖窑生产的成品砖堆放的场地已经较为完善，成品堆放区位于原砖窑生产区的周边，目前，成品堆放区的地表已经硬化。成品（页岩砖）临时堆放在成品堆放场地内，然后进行外售。项目区内成品堆场区面积为0.80hm2，可堆放本项目生产80天所产生的成品，能够满足本项目生产运行期间的堆放要求，建设单位应该及时外售，避免大量堆积。

六、破碎站区

破碎站区（主要为破碎站和皮带输送系统）已经建设完毕，布置于原料堆放区下侧，已经投产使用，生产加工系统占地面积约0.03hm2。生产加工系统主要用于矿区内开采页岩的破碎加工等，然后外堆放至原料堆场区作为页岩砖原材料。

七、其它辅助设施区

其它辅助设施主要包括项目区已建完善的供水系统、供电系统、后勤等设施。项目区生产用水来由附近石碑社区供水管道接入，由供水管道抽至项目区内的水池，再由自来水管道接入厂内后进入生产车间；项目区生活用水直接由附近石碑社区供水管道接入后使用。厂内产生的生活及生产污水不对外排放直接排入项目区内的水池循环利用。厂区供电来源于经过项目区的高压线路供电线路接入，场内设低压配电室。目前其它辅助设施均运行良好。

#### 配套页岩采区

本配套页岩采区由师宗县大同腾飞新型墙体材料厂投资建设，2016年5月23日经师宗县国土资源局以采矿许可证号：C5303232014067130134563授予师宗县大同腾飞新型墙体材料厂采矿许可，有效期为：2016年5月23日至2019年6月24日，矿区面积为0.023km2，生产规模为6万t/a，开采标高1900m~1850m之间，共有4个拐点圈定。

表1-3           矿区范围拐点坐标表

| 拐点 编号 | 1980西安坐标系 |
| --- | --- |
|  | X | Y |
| 矿1 | 2744438.19 | 35410922.33 |
| 矿2 | 2744390.19 | 35410863.33 |
| 矿3 | 2744253.19 | 35410853.33 |
| 矿4 | 2744338.19 | 35411090.33 |
| 矿区面积 | 0.023km2 |
| 开采标高 | 1900m~1850m |

本配套页岩采区主要包括矿山开采区、矿山道路区共二个部分组成。

一、矿山开采区

目前矿山开采区自上而下未进行分台阶开采。矿山经多年开采，目前在获批准的矿区范围内形成有1个高度15-30m的不规则采空区，采空区呈不规则圆状，位于矿区中部，长约85m，宽15~40m不等，高15~30m的采空区，边坡角约60°~70°，采空区底盘标高1850m，面积约为0.09m2。目前已经扰动的开采面积约为0.09hm2。

二、矿山道路区

矿山道路从采场西侧连接到矿区外乡村道路。修建了172m的矿山场内运输道路，并已经在使用。道路路面为泥结石道路，路面宽5m，路基宽6m，矿山道路沿线总体地形较为平缓，未形成较大的挖填边坡。

三、开采方式、开采顺序

由于矿体直接出露地表，矿体埋藏不深，根据剥采比的计算，露天开采最终境界剥采比为0.08m3/m3，小于经济合理剥采比（经济合理剥采比为0.15m3/m3）（数据来源：主体开发利用方案设计报告）并结合矿山开采现状、管理经验等情况，采用露天缓坡开采方式开采比较适合，因此，本次设计对矿山采用露天开采方式进行开采。

根据开发利用方案提供资料，配套页岩采区剥采比为0.08m3/m3，弃渣主要为剥离表层浮土、废石等，这些弃渣经过破碎后仍可以用作制砖原料，故本配套页岩采区开采期间无弃渣产生，也未布设排土场。

开采顺序采用由东北向西南部、从上往下按顺序回采。

四、露天采场最终边坡要素

采场边坡参数的确定必须即时开展边坡稳定性研究工作，以合理确定露天采场的边坡参数值。结合矿山露天开采边坡稳定情况等现状及参照同类矿山的实际经验，确定的最终边坡参数如下：

开采标高：   1900m～1850m

工作台阶高度：			10m

工作台阶坡面角：			60°

最小工作平盘宽度：		16m

最小工作线长度：			80m

最终边坡参数：

最终台阶坡面角：       70°

最终边坡角：           50°

最高坡顶线：          1900m

最低平台：            1850m

开采深度：           50m

安全平台宽度：			2m

### 施工组织及工期

#### 施工条件

（一）施工交通

乡村水泥公路靠近厂区南侧道路，乡村水泥公路从矿区西侧约300m处通过，项目区距G324国道约6km，距师宗县主城区18km，项目区交通较为方便。

（二）材料

由于本项目为补报建设生产类项目，目前基建期已经完成，本工程运行期间新增水土保持措施所需要的砂、石等建筑材料由建设单位到具有合法手续的砂石料厂购买。

（三）施工场地及营地

项目建设外部条件好，根据主体工程设计中施工安排，施工期间住房利用已有办公生活区，没有新增施工临时占地。

#### 施工组织

项目区已运行了一段时间，建立了健全的供水供电设施，可满足工程施工用水用电的要求。

1、供电

生产运行期间，生产生活用电从师宗县大同街道办石碑社区变电站引进，场内设低压配电室，目前项目内已建设有完善的供电系统，可以满足工程生活生产用电要求。

2、供水

生产运行期间的生产生活用水由大同街道办石碑社区供水管道接入，生产用水由供水管道抽至项目区内的水池，再由自来水管道接入厂内后进入生产车间。项目区生活用水直接由附近石碑社区供水管道接入后使用。目前项目内已建设有完善的供水系统，可以满足工程生活生产用水要求。

3、排水

目前厂区内已经建设有完善的排水系统，已经在场内道路沿线、办公生活区建筑物周边、成品堆放场地区周边等布置了砖砌排水沟，运行完好；项目区内产生的生产及生活污水有污染作用，水体排向下游河道及水源保护区处有污染，但是由于项目区内布设了循环水池厂内的生产及生活污水通过项目区内的排水沟最终接入项目区内的循环水池回收利用，用于后期的生产用水（注：建设单位郑重声明建设单位在生产及生活中产生的污水严禁外排）。

#### 施工工艺

本工程为已建项目，在此不再对其施工方法作介绍。

#### 工程施工工期

一、工程设计施工进度

本工程基建时间为2007年1月—2007年12月，工期为12个月（1年）。由于项目为补报方案，水土保持方案介入后，设计的水土保持设施实施时间为2017年3月~2017年12月。

二、工程实际施工进度

由于项目为补报方案，本工程基建已确定，时间为2007年1月—2007年12月，工期为12个月（1年）。根据现场调查和主体工程竣工资料，本项目水土保持设施实际施工总工期为7个月，水保措施于2018年4月开工，于2018年9月建成。

### 土石方平衡情况

#### 方案设计土石方情况

根据《水保方案》及其批复文件，本项目土石方情况如下：

生产厂区已产生土石方总量0.44万m3，回填0.44万m3。开挖产生土石方经内部平衡后全部回填利用，工程土石方达到内部平衡，现状已不产生弃土弃渣。

在本方案服务期内，配套页岩采区共产生的土石方开挖总量为25.10万m3；回填利用0.25万m（其中基础回填0.10万m3，0.15万m3用于后期的绿化覆土；运至生产厂区用作页岩砖制砖原料 24.85万m3，不产生弃土弃渣）。

#### 实际建设过程中的土石方情况

通过现场调查监测及查阅工程建设相关资料综合分析，得出本工程土石方情况如下：

本工程在方案介入时就已完成建设，因此，原方案的统计的土石方量即为实际产生量。生产厂区已产生土石方总量0.44万m3，回填0.44万m3。开挖产生土石方经内部平衡后全部回填利用，工程土石方达到内部平衡，现状已不产生弃土弃渣。

运行期按照设计考虑，配套页岩采区共产生的土石方开挖总量为25.10万m3；回填利用0.25万m（其中基础回填0.10万m3，0.15万m3用于后期的绿化覆土；运至生产厂区用作页岩砖制砖原料 24.85万m3，不产生弃土弃渣）。

项目实际建设过程中土石方平衡情况见表1-4、1-5。

表1-4  生产区工程实际土石方平衡分析表    单位：万m3

| 序号 | 分区 | 挖方 | 回填 | 调入 | 调出 | 外借 | 弃方 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 基础开挖 | 基础回填 | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 |
| 1 | 主生产区 | 0.15 | 0.10 |  |  | 0.05 | 成品堆场区 |  |  |  |  |
| 2 | 办公生活区 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 原料堆场区 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 成品堆场区 | 0.07 | 0.18 | 0.11 | 生产区、场内道路区 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 其它辅助设施区 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 破碎站区 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 场内道路区 | 0.17 | 0.11 |  |  | 0.06 | 成品堆场区 |  |  |  |  |
| 8 | 合计 | 0.44 | 0.44 | 0.11 |  | 0.11 |  |  |  |  |  |

表1-5   采区的土石方平衡分析表    单位：万m3

| 序号 | 分区 | 挖方 | 回填 | 调入 | 调出 | 外借 | 弃方 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 基础开挖 | 基础回填 | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 |
| 1 | 主生产区 | 0.15 | 0.10 |  |  | 0.05 | 成品堆场区 |  |  |  |  |
| 2 | 办公生活区 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 原料堆场区 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 成品堆场区 | 0.07 | 0.18 | 0.11 | 生产区、场内道路区 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 其它辅助设施区 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 破碎站区 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 场内道路区 | 0.17 | 0.11 |  |  | 0.06 | 成品堆场区 |  |  |  |  |
| 8 | 合计 | 0.44 | 0.44 | 0.11 |  | 0.11 |  |  |  |  |  |

### 工程占地

#### 水保方案设计情况

根据本项目水土保持方案报批稿及其批复文件“师水保许[2017]2号”， 方案服务期限内，师宗县大同腾飞新型墙体材料厂项目总征占地面积为2.61hm2，全部为永久占地。工程占地中，生产厂区占地2.02hm2，配套页岩采区占地面积为0.59hm2。

根据占地类型划分，师宗县大同腾飞新型墙体材料厂项目占用土地类型为坡耕地、草地、林地。其中，占用坡耕地1.54hm2，占用草地0.90hm2，占用林地0.17hm2。原方案规划工程占地面积及占地类型见表1-6。

表1-6   工程损害原地貌面积及占地类型表

| 序号 | 项目组成 | 分区 | 占地类型及面积（hm2） | 小 计 | 占地性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 草地 | 林地 | 坡耕地 |  |  |
| 一 | 生产厂区 | 生产区 | 0.32 | 0.03 | 0.20 | 0.55 | 永久占地 |
|  |  | 办公生活区 | 0.04 |  |  | 0.04 | 永久占地 |
|  |  | 场内道路区 | 0.23 | 0.02 | 0.28 | 0.53 | 永久占地 |
|  |  | 原料堆场区 |  |  | 0.05 | 0.05 | 永久占地 |
|  |  | 成品堆场区 | 0.17 | 0.02 | 0.61 | 0.80 | 永久占地 |
|  |  | 破碎站区 |  |  | 0.03 | 0.03 |  |
|  |  | 其它辅助设施区 | 0.02 |  |  | 0.02 | 永久占地 |
|  |  | 小计 | 0.78 | 0.07 | 1.17 | 2.02 |  |
| 二 | 配套页岩采区区 | 矿山开采区 | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 0.50 | 永久占地 |
|  |  | 矿山道路区 | 0.02 |  | 0.07 | 0.09 | 永久占地 |
|  |  | 小计 | 0.12 | 0.10 | 0.37 | 0.59 |  |
| 三 | 合 计 | 0.90 | 0.17 | 1.54 | 2.61 |  |

#### 工程实际占地情况

通过对工程开展的监测工作，结合工程建设资料统计，师宗县闽兴新型墙体材料有限公司实际扰动地表总面积为2.61hm2，由于方介入时已完成项目主体工程，因此与《水保方案》设计一致。各分区面积变化情况详见表1-7。

表1-7    项目建设占地面积变化表

| 序号 | 项目组成 | 分区 | 方案规划面积（hm2） | 实际占地（hm2） | 变化情况（hm2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 生产厂区 | 生产区 | 0.55 | 0.55 | 0 |
|  |  | 办公生活区 | 0.04 | 0.04 | 0 |
|  |  | 场内道路区 | 0.53 | 0.53 | 0 |
|  |  | 原料堆场区 | 0.05 | 0.05 | 0 |
|  |  | 成品堆场区 | 0.80 | 0.80 | 0 |
|  |  | 破碎站区 | 0.03 | 0.03 | 0 |
|  |  | 其它辅助设施区 | 0.02 | 0.02 | 0 |
|  |  | 小计 | 2.02 | 2.02 | 0 |
| 二 | 配套页岩采区区 | 矿山开采区 | 0.50 | 0.50 | 0 |
|  |  | 矿山道路区 | 0.09 | 0.09 | 0 |
|  |  | 小计 | 0.59 | 0.59 | 0 |
| 三 | 合 计 | 2.61 | 2.61 | 0 |

### 移民安置和专项设施改（迁）建情况

项目建设未涉及移民安置和专项设施改（迁）建。

### 工程变更

项目组成、工程占地与水保方案设计一致，基本不存在变更。

## 项目区概况

### 自然概况

#### 地形地貌

项目区属于构造溶蚀低中山地貌，矿区范围内地势总体为北高、南低，矿区地形最高海拔标高1900m，最低海拔标高1850m，相对高差50m，地形坡度10～20°。矿区地形复杂程度为简单类型。本项目开采标高为1900-1850m。

#### 地质及地震

一、地质构造

县境内出露地层为泥盆系（D），石炭系（C），二迭系（P），三迭系（T），第三系（N）。

泥盆系（D）分布于师宗、陆良交界地区，岩性为碳酸盐岩夹碎屑岩沉积，灰色、浅灰色白云质灰岩夹褐黄色碎屑石英粉砂岩。

石炭系（C）分布于师宗瓦鲁一带，主要为浅海相碳酸盐岩沉积，岩性为白云岩夹灰岩为主，与泥盆系呈整合接触。

三迭系（T）广泛分布于师宗全境。①.三迭系下统飞仙关组T1f：为一套陆相碎屑岩沉积，岩性为紫红色、灰绿色砂岩、粉砂、粉砂质页岩；②.三迭系下统永宁镇组T1y:下段为浅灰色、灰色厚层状灰岩，上段为黄绿色、紫色细砂岩夹粉砂岩、页岩；③.三迭系中统个旧组T2g和三迭系中统法郎组T2f：为一套海相碳酸盐岩沉积和碎屑沉积。岩性为灰色中厚层状灰岩、白云岩，夹黄绿、紫红色粉砂岩、泥质条带灰岩、泥质白云岩。生物碎屑灰岩、燧石团块灰岩；④.三迭系上统把南组T3b和三迭系上统火把冲组T3h：为一套浅海、滨海及海陆交互相碎屑岩沉积。岩性为黄褐色、灰色粉砂岩、泥质砂岩、浅灰色细—中粒石英砂岩。

第三系分布于大同、龙甸一带。

二、地震

据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），工程区地震动峰值加速度为0.10g，地震动反应谱特征周期为0.45s，相应的地震基本烈度为Ⅶ度，建议按Ⅶ度设防。

#### 气象

项目区气候属亚热带季风气候。夏无酷暑，冬无严寒，干湿季节分明。根据师宗气象站资料统计：多年平均气温14.2℃；最热为7月，多年平均气温为24.0℃，极端最高气温为32.6℃；最冷为1月，多年平均气温为13.1℃，极端最低气温为-15.0℃。多年平均日照时数为1860.5h。霜期在64～180d，多年平均无霜日为344d，多年平均有霜日为21d。多年平均年降水量1204.0mm，最多年降水量为1815.2mm，最少年降水量为873.5mm，多年平均5-10月降水量占多年平均降水量的85.3%。多年平均风速为2.9m/s，最大风速为18m/s（风向为西南风）。项目所在地10年一遇1h、6h、24h的降雨量为58.3mm、86.2mm、128.1mm，项目所在地20年一遇1h、6h、24h的降雨量为61.5mm、102.4mm、146.8mm。

#### 水文

项目区属珠江流域西江水系，区内无水库、湖泊分布。矿区水文地质条件属以大气降水、裂隙充水为主的简单类型，地表水、地下水对矿山开采影响小，水文地质条件简单。项目区周边主要河流为子午河，支流河流为官庄河，区域内有溜子田水库，水功能划分子午河和官庄河、溜子田水库库区为水功能保护区，已经涉及备用水源保护区无法避让，应提高防治标准，优化施工工艺，减少地表扰动和植被损坏范围，有效控制可能造成的水土流失现象发生，加强生产生活用水污水处理，把其处理水再次用于生产用水，严禁污水外排，做到污水零排放。

#### 土壤

师宗县土壤共有7个土类，11个亚类，21个土属，47个土种和10个变种。

经过外业调查，项目区土壤以黄棕壤为主，土层较薄，土层厚度约为10cm～30cm，土壤性质偏酸、土层中厚、粒状结构、表层疏松、自然肥力中等。

#### 植被

项目区周边多为耕地，有少部份林地，以乔木、灌木、杂草相结合，乔木有云南松、水杉等，云南松为天然林种，水杉全为人工种植。灌木为水杉、杨梅等。草本植物多为假俭草、蕨类植物为主，林草植被覆盖率约为33%。经实地调查和分析，项目区内以耕地和草地为主。

### 水土流失及防治情况

根据《云南省2004年土壤侵蚀现状遥感调查报告》（2006年2月），师宗县土地总面积为2741.66km2，其中无明显侵蚀面积1623.44km2，占土地总面积的59.21%；侵蚀面积1118.22km2，占土地总面积的40.79%。在土壤侵蚀面积中，轻度侵蚀面积712.93 km2，占侵蚀面积的63.76%；中度侵蚀面积393.46km2，占侵蚀面积的35.19%；强度侵蚀面积11.83km2，占侵蚀面积的1.06%；无极强度及剧烈侵蚀。年土壤侵蚀总量357万t，侵蚀模数1302t/km2.a。

根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190—2007）的划分，工程区域位于西南土石山区，土壤侵蚀类型以水力侵蚀为主，土壤侵蚀模数允许值为500t/km2·a。

师宗县水土保持工作起步较早，县水行政主管部门针对县域内水土流失现状，编制了水土保持规划，划分了水土流失重点防治区，重点监督区及重点治理区，并向社会进行了公告，实施分类指导，分区防治措施。开展了封山育林、退耕还林还草措施。

师宗县根据土地资源的特点，结合土地利用现状，在水土流失治理中始终坚持工程措施、植物措施、保土耕作措施相结合的原则，治坡与治沟相结合，治理管理与开发利用相结合。师宗县综合当地水土流失现状及特点，土地利用规划，社会经济发展需求，对水土保持防治采取的措施规划为：坡改梯措施规划、小型水利水保工程措施规划、封禁治理规划、退耕还草规划。

多年来师宗县水土保持工作在上级主管部门关心支持下，在县委、政府的高度重视下，经过多年来坚持不懈努力，截止2016年底，全县累计完成水土流失治理面积5900hm2。主要包括基本农田196hm2、水保林2850.9 hm2、经济林1133.1hm2、封育治理面积1720hm2。修建塘、坝、池等小型蓄水保土工程110座，设计蓄水量6000万m3。实施生态修复面积800km2。累计投资2501.9万元，使治理区范围内的生态环境和农业生产条件得到较大改善，成效显著。此外，水土保持监督执法不断走向法制化、规范化轨道。

项目区土壤侵蚀程度为微度，土壤背景侵蚀模数为487.50t/km2·a。

# 水土保持方案和设计情况

## 主体工程设计

师宗县大同腾飞新型墙体材料厂项目至今开展了大量的工作，截至2017年2月已完成的工作主要有：

（1）《云南省师宗县大同腾飞页岩砖厂页岩矿资源储量核实报告》（云南弘迪矿产资源有限公司  2013年8月）；

（2）《云南省师宗县大同腾飞页岩砖厂页岩矿开发利用方案说明书》（曲靖市开发区中安矿业咨询有限公司  2013年12月）；

（3）师宗县工业经贸和科技信息化局关于师宗县大同腾飞新型墙体材料厂项目的立项批复（师工信发[2016]4号 2016年3月21日）；

（4）采矿许可证，采矿许可证号：C5303232014067130134563（2016年5月23日～2019年6月24日）；

（5）《云南省师宗县大同腾飞页岩砖厂页岩矿资源储量核实报告》矿产资源储量评审备案证明 （曲国土资储备字[2013]069号  2013年9月12日）；

（6）《云南省师宗县大同腾飞页岩砖厂页岩矿资源储量核实报告》评审意见书（曲市矿评储字[2013]069号 2013年9月6日 ）。

## 水土保持方案

根据《中华人民共和国水土保持法》、《开发建设项目水土保持方案编报审批管理规定》的要求，师宗县大同腾飞新型墙体材料厂于2017年2月委托陆良县永盛水利水电勘察设计有限公司进行本工程项目的水土保持方案报告书的编制工作。于2017年3月初编制完成了《师宗县大同腾飞新型墙体材料厂项目水土保持方案初步设计报告书（送审稿）》。

根据水利部《开发建设项目水土保持方案编报审批管理办法》（水利部令第5号），师宗县水务局于2017年3月20日，在师宗县组织召开了《师宗县大同腾飞新型墙体材料厂项目水土保持方案初步设计报告书（送审稿）》评审会。根据评审修改意见，编制单位对相关内容作了补充说明，完成了《师宗县大同腾飞新型墙体材料厂项目水土保持方案初步设计报告书（报批稿）》。并于2017年3月20日取得师宗县水务局下发的水土保持方案的行政许可决定书（师水保许[2017]2）。

批复主要内容有：

（1）本工程建设的水土流失防治责任范围为项目建设区和直接影响区，防治责任范围总面积为4.72hm2，项目建设区面积为4.32hm2，全部为永久占地，直接影响区防治责任范围面积为0.40hm2。

（2）项目水土流失防治标准执行等级采用建设生产类项目二级标准，扰动土地治理率95%，水土流失治理度87%，土壤流失控制比1.0， 拦渣率95%，林草植被恢复率97%，林草覆盖率22%。

（3）水土保持工程：措施排水沟1392m，沉砂池2口，泥结石铺筑道路900m；植物措施：圆柏496株，葛藤875株，水杉375株，撒草0.55hm2；临时措施：土工布覆盖4900m2，编制袋挡墙170m3。

（4）本项目方案新增水土保持投资47.52万元。建设期水土保持总投资43.15万元中，工程措施19.77万元，植物措施0.17万元，临时措施5.91万元，独立费用10.46万元，基本预备费1.22万元，水土保持补偿费5.62万元。

## 水土保持后续设计

《水土保持方案初步设计报告书》批复后，未进行过水土保持相关的后续设计。

# 水土保持方案实施情况

## 水土流失防治责任范围

### 水土保持方案确定的水土流失防治责任范围

根据《师宗县大同腾飞新型墙体材料厂项目水土保持方案初步设计报告书（报批稿）》及其批复文件，本工程建设的水土流失防治责任范围为项目建设区和直接影响区，防治责任范围总面积为4.72hm2，项目建设区面积为4.32hm2，全部为永久占地，直接影响区防治责任范围面积为0.40hm2。

表3-1   《水保方案》确定的水土流失防治责任范围面积单位（hm2）

| 序号 | 项 目 | 单位 | 面积 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 项目建设区 |  |  |  |
| （一） | 生产厂区 | hm2 | 2.02 |  |
| 1 | 生产区 | hm2 | 0.55 |  |
| 2 | 办公生活区 | hm2 | 0.04 |  |
| 3 | 场内道路区 | hm2 | 0.53 |  |
| 4 | 原料堆场区 | hm2 | 0.05 |  |
| 5 | 成品堆场区 | hm2 | 0.80 |  |
| 6 | 破碎站区 | hm2 | 0.03 |  |
| 7 | 其它辅助设施区 | hm2 | 0.02 |  |
| （二） | 配套页岩采区 | hm2 | 2.30 |  |
| 1 | 矿山开采区 | hm2 | 2.21 |  |
| 2 | 矿山道路区 | hm2 | 0.09 |  |
| 小计 | hm2 | 4.32 |  |
| 二 | 直接影响区 | hm2 |  |  |
| （一） | 生产厂区直接影响区 | hm2 | 0.18 | 生产厂区直接影响区为周边5m区域 |
| （二） | 配套页岩采区直接影响区 | hm2 | 0.22 | 配套页岩采区直接影响区为方案服务期内开采线以上游15m，下游30m范围 |
| 小 计 | hm2 | 0.40 |  |
| 合 计 | hm2 | 4.72 |  |

### 水土保持监测确定的防治责任范围

防治范围扰动情况根据实地对该项目的占地面积、扰动地表面积及损坏水土保持设施数量的监测和结合工程建设相关资料得出。本项目实际发生的水土流失防治责任范围面积为4.72hm2，其中项目建设区4.32hm2，直接影响区0.40hm2。

因水保方案编制时工程已开工，与方案批复水土流失防治责任范围面积保持一致。项目各分区的占地及直接影响区面积详见表3-2。

表3-2  项目实际水土流失防治责任范围面积统计表  单位（hm2）

| 序号 | 项 目 | 单位 | 面积 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 项目建设区 |  |  |
| （一） | 生产厂区 | hm2 | 2.02 |
| 1 | 生产区 | hm2 | 0.55 |
| 2 | 办公生活区 | hm2 | 0.04 |
| 3 | 场内道路区 | hm2 | 0.53 |
| 4 | 原料堆场区 | hm2 | 0.05 |
| 5 | 成品堆场区 | hm2 | 0.80 |
| 6 | 破碎站区 | hm2 | 0.03 |
| 7 | 其它辅助设施区 | hm2 | 0.02 |
| （二） | 配套页岩采区 | hm2 | 2.30 |
| 1 | 矿山开采区 | hm2 | 2.21 |
| 2 | 矿山道路区 | hm2 | 0.09 |
| 小计 | hm2 | 4.32 |
| 二 | 直接影响区 | hm2 |  |
| （一） | 生产厂区直接影响区 | hm2 | 0.18 |
| （二） | 配套页岩采区直接影响区 | hm2 | 0.22 |
| 小 计 | hm2 | 0.40 |
| 合 计 | hm2 | 4.72 |

### 防治责任范围变化情况

项目实际建设过程中水土流失防治责任范围与《水保方案》一致，未发生变更。

工程防治责任范围及分区详见表3-3。

表3-3  防治责任范围变化情况对比表

| 项 目 | 防治责任范围（hm2） |
| --- | --- |
|  | 方案设计 | 实际产生 | 变化情况（“+”为增加，“—”）为减少 |
| 一 | 项目建设区 | 4.32 | 4.32 | 0 |
| （1） | 生产厂区 | 2.02 | 2.02 | 0 |
| （2） | 配套页岩采区 | 2.30 | 2.30 | 0 |
| 二 | 直接影响区 | 0.40 | 0.40 | 0 |
| （1） | 生产厂区直接影响区 | 0.18 | 0.18 | 0 |
| （2） | 配套页岩采区直接影响区 | 0.22 | 0.22 | 0 |
| 合 计 | 4.72 | 4.72 | 0 |

## 弃渣场设置

### 方案设计弃土弃渣情况

根据《水保方案》及其批复文件，本项目土石方情况如下：

生产厂区已产生土石方总量0.44万m3，回填0.44万m3。开挖产生土石方经内部平衡后全部回填利用，工程土石方达到内部平衡，现状已不产生弃土弃渣。

在本方案服务期内，配套页岩采区共产生的土石方开挖总量为25.10万m3；回填利用0.25万m（其中基础回填0.10万m3，0.15万m3用于后期的绿化覆土；运至生产厂区用作页岩砖制砖原料 24.85万m3，不产生弃土弃渣）。

### 实际弃土弃渣

通过现场调查监测及查阅工程建设相关资料综合分析，得出本工程土石方情况如下：

本工程在方案介入时就已完成建设，因此，原方案的统计的土石方量即为实际产生量。生产厂区已产生土石方总量0.44万m3，回填0.44万m3。开挖产生土石方经内部平衡后全部回填利用，工程土石方达到内部平衡，现状已不产生弃土弃渣。

运行期按照设计考虑，配套页岩采区共产生的土石方开挖总量为25.10万m3；回填利用0.25万m（其中基础回填0.10万m3，0.15万m3用于后期的绿化覆土；运至生产厂区用作页岩砖制砖原料 24.85万m3，不产生弃土弃渣）。

## 取土场设置

除项目采区之外，本项目未另外设置取土场。

## 水土保持措施总体布置

方案根据确定的水土流失防治分区，在水土流失预测及主体工程水土保持分析与评价的基础上，针对各分区引发水土流失的特点和可能造成的水土流失危害情况，采取有效的水土流失防治措施，并把主体工程中已有水土保持措施纳入其中，统筹布局各类措施，以形成关联的、系统的、科学的水土流失防治措施体系。在防治措施具体配置中，充分发挥工程措施的速效性和控制性以及 植物措施的后续性和生态效应，措施总体布局体系详见表3-4。

表3-4       水土保持措施体系表

| 防治分区 | 防治措施 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 生产厂区 | 生产区 | 运行期间的水土保持管理措施 | 方案新增 |
|  | 办公生活区 | 建构筑物周边砖砌排水沟 | 主体设计（已实施） |
|  |  | 运行期间的水土保持管理措施 | 方案新增 |
|  | 场内道路区 | 道路沿线的砖砌排水沟 | 主体设计（已实施） |
|  |  | 未布设排水沟路段排水沟完善措施 | 方案新增 |
|  |  | 行道树措施 | 方案新增 |
|  |  | 道路排水出口处的沉砂池措施 | 方案新增 |
|  |  | 运行期间的水土保持管理措施 | 方案新增 |
|  | 原料堆场区 | 临时覆盖措施 | 方案新增 |
|  |  | 运行期间的水土保持管理措施 | 方案新增 |
|  | 成品堆场区 | 周边砖砌排水沟措施 | 主体设计（已实施） |
|  |  | 运行期间的水土保持管理措施 | 方案新增 |
|  | 破碎站区 | 后侧的浆砌石挡墙措施 | 主体设计（已实施） |
|  |  | 运行期间的水土保持管理措施 | 方案新增 |
|  | 其它辅助 设施区 | 运行期间的水土保持管理措施 | 方案新增 |
| 配套页岩采区 | 矿山开采区 | 上侧坡面砖砌截水沟 | 主体设计（未实施） |
|  |  | 马道平台内侧砖砌排水沟 | 方案新增 |
|  |  | 采空区临时表土拦挡 | 方案新增 |
|  |  | 临时表土土工布覆盖 | 方案新增 |
|  |  | 本方案服务期末开采区域植物恢复 | 方案新增 |
|  |  | 水土保持管理措施 | 方案新增 |
|  | 矿山道路区 | 矿山道路沿线砖砌排水沟 | 方案新增 |
|  |  | 行道树措施 | 方案新增 |
|  |  | 路面碎石铺垫措施 | 方案新增 |
|  |  | 水土保持管理措施 | 方案新增 |
| 直接影响区 | 加强水土保持管理工作，清除撒落的废弃物，对于直接影响区应定期的进行调查，出现问题要及时补救。 | 本方案提出 |

## 水土保持设置完成情况

### 水土保持方案设计情况

一、主体工程具有水土保持功能的工程措施

1、生产厂区

（1）破碎站区

破碎站区建筑物后边坡处局部位置布置了重力式浆砌石挡墙进行挡护。挡墙高1.0~1.8m之间，顶宽0.3m，基础埋深0.4m，墙面坡比1：0.05，墙背坡比1：0.20，墙体预留排水孔，呈梅花形布置，间距2.50m，总计长50m，目前浆砌石挡墙运行良好。具体工程量为：土石方开挖量为14m3，M7.5浆砌石量为47m3。

（2）办公生活区

在办公生活区周边布设了砖砌排水沟，排水沟尺寸为：长52m，宽0.40m，深0.30m，砌筑厚度为0.24m，矩形断面，底坡比降1%，目前排水沟运行情况良好。具体工程量为：土石方开挖量为24m3，砖砌体量为18m3， M10砂浆抹面量为78m2。

（3）场内道路区

场内道路沿线布置了砖砌排水沟，排水沟尺寸为：长224m，宽0.40m，深0.30m，砌筑厚度为0.24m，矩形断面，底坡比降1%~2%，目前排水沟运行情况良好，具体工程量为：土石方开挖量为106m3，砖砌体量为79m3， M10砂浆抹面量为332m2。

（4）成品堆放场地区

在成品堆放场周边布设了砖砌排水沟，排水沟尺寸为：长185m，宽0.50m，深0.50m，砌筑厚度为0.24m，矩形断面，底坡比降1%，目前排水沟运行情况良好。具体工程量为：土石方开挖量为140m3，砖砌体量为87m3， M10砂浆抹面量为368m2。

# 2、配套页岩采区

（1）矿山开采区

为了防止矿山开采区上部的汇水进入矿山开采区内部引起水土流失，主体工程设计在矿山开采区上侧坡面布设截水沟，矿山开采区设计截洪沟总长162m，为砖砌矩形截水沟，截水沟设计断面尺寸为：宽0.4m，深0.4m（安全超高0.10m），砌筑厚0.24m，M10砂浆抹面3cm，底坡比降2%。具体工程量为：土方开挖96m3，砖砌体量为65m3， M10砂浆抹面274m2。

表3-5   主体工程具有水土保持功能措施工程量表

| 序号 | 分区 | 措施类型 | 长度(m) | 土方开挖量(m3) | M7.5浆砌石量(m3) | 砖砌体量(m3) | M10砂浆抹面量(m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 生产厂区 | 破碎站区 | 浆砌石护坡挡墙 | 50m | 14 | 47 |  |  |
|  |  | 办公生活区 | 砖砌排水沟措施 | 52m | 24 |  | 18 | 78 |
|  |  | 场内道路区 | 砖砌排水沟 | 224m | 106 |  | 79 | 332 |
|  |  | 成品堆场区 | 砖砌排水沟措施 | 185m | 140 |  | 87 | 368 |
| 二 | 配套页岩采区 | 矿山开采区 | 砖砌截水沟 | 162m | 96 |  | 65 | 274 |
| 三 | 合计 |  |  | 380 | 47 | 249 | 1052 |

二、方案新增措施

1、生产厂区

（1）场内道路区

场内道路区：场内道路路面结构为砼硬化路面和泥结石路面，主体工程考虑了场内道路局部沿线的砖砌排水沟措施，本方案新增场内道路沿线的行道树措施、沉砂池措施；未布设排水沟路段考虑新增砖砌排水沟；同时并提出运行期间的水土保持管理措施。

# 1）沉砂池措施

根据实际地形条件及排水的实际布设情况，在厂区道路排水沟出水口处布置1口沉砂池。在出水口处设置拦污栅，起到一定的消能作用并防止泥沙流失影响下游。经过沉沙后排入项目区西侧循环水池回收利用，用于后期的生产用水。沉砂池断面为矩形断面，a×b×h＝4m×2m×1.5m，中间设有两道隔墙，以降低水流流速。沉砂池采用砖砌结构，按24cm规格砌筑，沉砂池底部采用C20砼铺垫10cm。工程量为：土石方开挖16m3，土石方回填2m3，M7.5砖砌筑量5m3、C20砼量1m3、M10砂浆抹面28m2。沉砂池投入使用后，需指定专人负责运行管理，做到沉砂池日常清淤，由于清淤废弃物量较小，可回用制砖。

# 2）排水沟完善措施（主要为进场道路段）

方案新增未布设排水沟路段排水沟完善措施。共考虑布设砖砌排水沟总长350m。排水沟断面设计为采用砖砌矩形断面，断面尺寸为：底宽0.4m，深0.4m（含0.10m的安全超高），砌筑厚度按24cm计，M10砂浆抹面3cm，底部采用C20砼铺垫10cm。排水沟长350m，土方开挖154m3，砖砌体量84m3，C20砼量14m3，M10砂浆抹面588m2。

# 3）行道树措施

从景观和生态建设的角度出发，方案考虑在厂区道路外侧具备条件的区域种植行道树，设计种植行道树的路段长310m。

（2）原料堆场区

1）土工布覆盖措施

方案考虑在雨季的时候对原料堆场进行临时覆盖措施，土工布临时覆盖考虑土工布的使用年限及使用次数，方案服务年限内需要土工布约4000m2。

2、开采区

（1）矿山开采区

1）临时挡护

对于堆存表土，拟采用码砌编织土袋进行临时挡护，码砌断面规格为梯形断面，根据堆土高度设计顶宽0.5m，底宽2.0m，高1.5m(边坡系数1:0.5)，顶面采用土工布覆盖。总布设长度为90m，填筑土石方工程量为170m3。

2）临时覆盖

临时表土堆场位于矿山开采区的采空区内，经分析本方案设计对临时表土堆场进行临时覆盖措施设计，考虑到工程实际，该区新增土工布临时覆盖共计900m2。

（2）矿山道路区

1）矿山道路沿线砖砌排水沟

方案考虑在道路内侧布设砖砌排水沟，排水沟总长172m。断面形式为矩形断面，断面尺寸为底宽×高=0.3m×0.4m（含0.10m的安全超高），砌筑厚度按24cm计，M10砂浆抹面3cm，底部采用C20砼铺垫10cm。具体工程量为：土方开挖67m3，砖砌体41m3，C20砼量6m3，M10砂浆抹面272m2。

2）矿山道路碎石铺垫措施

矿山道路路面结构为土质路面，面积约为0.09hm2，方案设计对原土质路面进行碎石铺垫措施处理，碎石铺垫厚度约20cm。工程量为：碎石量为180m3。

3）行道树措施

从景观和生态建设的角度出发，方案考虑在矿山道路外侧具备条件的区域种植行道树，设计种植行道树的路段长172m。

工程量为：种植长度172m，株距4m，块状整地43个，定植圆柏43株，考虑10%的补植量，需圆柏苗木量48株。

表3-6    建设期新增工程措施工程量汇总表

| 防治分区 | 措施项目 | 工程数量（m或座、口） | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 土方开挖（m3） | 土方回填（m3） | M10砂浆抹面（m2） | 砖砌体（m3） | C20砼（m3） | 碎石铺垫（m3） |
| 场内道路区 | 砖砌排水沟 | 350m | 154 |  | 588 | 84 | 14 |  |
|  | 沉砂池措施 | 1口 | 16 | 2 | 28 | 5 | 1 |  |
| 矿山道路区 | 砖砌排水沟 | 172m | 67 |  | 272 | 41 | 6 |  |
|  | 碎石铺垫 | 900m2 |  |  |  |  |  | 180 |
| 合计 |  | 237 | 2 | 888 | 130 | 21 | 180 |

表3-7    建设期新增植物措施工程量汇总表

| 防治分区 | 植树 | 绿化面积（hm2） | 全面整地（hm2） | 树坑开挖（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 圆柏（株） |  |  |  |
| 场内道路区 | 78 | 0.04 | 0.04 | 78 |
| 矿区道路区 | 43 | 0.01 | 0.01 | 43 |
| 合计 | 121 | 0.05 | 0.05 | 121 |

表3-8    建设期新增临时措施工程量汇总表

| 防治分区 | 措施项目 | 工程数量 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 土工布（m2） | 编织袋填筑及拆除（m3） |
| 原料堆场区 | 土工布覆盖 | 4000m2 | 4000 |  |
| 矿山开采区 | 土工布覆盖 | 900 | 900 |  |
|  | 临时拦挡 | 90 |  | 170 |
| 合计 |  |  | 4900 | 170 |

### 实际完成工程措施情况

根据现场调查监测，结合建设单位提供的资料分析，工程实施的工程措施为：

一、工程措施

1、生产厂区

（1）破碎站区

破碎站区建筑物后边坡处局部位置布置了重力式浆砌石挡墙进行挡护。挡墙高1.0~1.8m之间，顶宽0.3m，基础埋深0.4m，墙面坡比1：0.05，墙背坡比1：0.20，墙体预留排水孔，呈梅花形布置，间距2.50m，总计长50m，目前浆砌石挡墙运行良好。具体工程量为：土石方开挖量为14m3，M7.5浆砌石量为47m3。

（2）办公生活区

在办公生活区周边布设了砖砌排水沟，排水沟尺寸为：长52m，宽0.40m，深0.30m，砌筑厚度为0.24m，矩形断面，底坡比降1%，目前排水沟运行情况良好。具体工程量为：土石方开挖量为24m3，砖砌体量为18m3， M10砂浆抹面量为78m2。

（3）场内道路区

场内道路沿线实际布置了砖砌排水沟，排水沟尺寸为：长580m，宽0.40m，深0.30m，砌筑厚度为0.24m，矩形断面，底坡比降1%~2%，目前排水沟运行情况良好，具体工程量为：土石方开挖量为255m3，砖砌体量为165m3， C20砼量14m3，M10砂浆抹面920m2。

根据实际地形条件及排水的实际布设情况，在厂区道路排水沟出水口处布置1口沉砂池。在出水口处设置拦污栅，起到一定的消能作用并防止泥沙流失影响下游。经过沉沙后排入项目区西侧循环水池回收利用，用于后期的生产用水。沉砂池断面为矩形断面，a×b×h＝5m×3m×1.5m。沉砂池采用砖砌结构，按24cm规格砌筑，沉砂池底部采用C20砼铺垫10cm。工程量为：土石方开挖25m3，M7.5砖砌筑量7m3、C20砼量1m3、M10砂浆抹面30m2。

（4）成品堆放场地区

在成品堆放场周边布设了砖砌排水沟，排水沟尺寸为：长185m，宽0.50m，深0.50m，砌筑厚度为0.24m，矩形断面，底坡比降1%，目前排水沟运行情况良好。具体工程量为：土石方开挖量为140m3，砖砌体量为87m3， M10砂浆抹面量为368m2。

2、开采区

（1）矿山道路区

1）矿山道路沿线土质排水沟

工程实际在道路内侧布设土质排水沟，排水沟总长172m。断面形式为矩形断面，断面尺寸为底宽×高=0.4m×0.4m。具体工程量为：土方开挖28m3。

表3-9    实际完成的工程措施统计表

| 序号 | 防治分区 | 水土保持工程措施 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 破碎站区 |  |  |  |
|  | 1） | 浆砌石挡墙 | m | 50 |
|  | ① | 土石方开挖 | m3 | 14 |
|  | ② | M7.5浆砌石 | m3 | 47 |
| 2 | 办公生活区 |  |  |  |
|  | 1） | 砖砌排水沟 | m | 52 |
|  | ① | 土石方开挖 | m3 | 24 |
|  | ② | 砖砌体 | m3 | 18 |
|  | ③ | M10砂浆抹面 | m2 | 78 |
| 3 | 场内道路区 |  |  |  |
|  | 1） | 砖砌排水沟 | m | 580 |
|  | ① | 土石方开挖 | m3 | 255 |
|  | ② | 砖砌体 | m3 | 165 |
|  | ③ | M10砂浆抹面 | m2 | 920 |
|  | ④ | C20砼砌筑 | m3 | 14 |
|  | 2) | 砖砌沉砂池 | 座 | 1 |
|  | ① | 土石方开挖 | m3 | 25 |
|  | ② | M7.5砖砌体 | m3 | 7 |
|  | ③ | C20砼 | m3 | 1 |
|  | ④ | M10砂浆抹面 | m2 | 30 |
| 4 | 成品堆场区 |  |  |  |
|  | 1） | 砖砌排水沟 | m | 185 |
|  | ① | 土石方开挖 | m3 | 140 |
|  | ② | 砖砌体 | m3 | 87 |
|  | ③ | M10砂浆抹面 | m2 | 368 |
| 5 | 矿山道路区 |  |  |  |
|  | 1） | 土质排水沟 | m | 172 |
|  | ① | 土石方开挖 | m3 | 28 |

工程措施实施效果如下：

| 砖砌排水沟（2018年9月） | 沉砂池（2018年9月） |
| --- | --- |
| 砖砌排水沟（2018年9月） | 砖砌排水沟（2018年9月） |
| 砖砌排水沟（2018年7月） | 砖砌排水沟（2018年7月） |
| 浆砌石挡墙（2018年7月） | 浆砌石挡墙（2018年7月） |

图6-1  项目各分区实施的工程措施

二、植物措施

1、生产厂区

（1）场内道路区

工程实际在厂区道路外侧具备条件的区域种植行道树，种植行道树的路段长310m，共定植圆柏80株。

（2）整个厂区

工程实际在整个生产厂区周边裸露的迹地及边坡进行撒草绿化，撒播面积为0.03 hm2，撒播黑麦草15kg及抚育面积0.03hm2。

2、采区

（1）矿山开采区

工程实际在采空区裸露的迹地及边坡进行撒草绿化，撒播面积为0.10 hm2，撒播黑麦草20kg及抚育面积0.10hm2。

（2）矿山道路区

工程实际在矿山道路外侧具备条件的区域种植行道树，设计种植行道树的路段长172m。共定植圆柏60株，撒播黑麦草5kg及抚育面积0.01hm2。

表3-10   实际实施的植物措施统计表

| 防治分区 | 植树种草 | 绿化面积（hm2） | 全面整地（hm2） | 树坑开挖（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 圆柏（株） | 黑麦草（kg） |  |  |  |
| 厂区 | 80 | 15 | 0.07 | 0.07 | 80 |
| 采区 | 60 | 25 | 0.11 | 0.11 | 60 |
| 合计 | 140 | 40 | 0.18 | 0.18 | 140 |

植物措施实施效果如下：

| 厂区绿化（2018年7月） | 厂区绿化（2018年7月） |
| --- | --- |
| 道路区行道树（2018年9月） | 采空区绿化（2018年9月） |

图6-2  实施的植物措施图

三、临时措施

建设单位严格按照水保方案设计对项目区内所需要投入的临时措施进行采购及布设。

1、生产厂区

方案考虑在雨季的时候对原料堆场进行临时覆盖措施，土工布临时覆盖考虑土工布的使用年限及使用次数，方案服务年限内需要土工布约4000m2。

2、开采区

1）临时挡护

对于堆存表土，拟采用码砌编织土袋进行临时挡护，码砌断面规格为梯形断面，根据堆土高度设计顶宽0.5m，底宽2.0m，高1.5m(边坡系数1:0.5)，顶面采用土工布覆盖。总布设长度为90m，填筑土石方工程量为170m3。

2）临时覆盖

临时表土堆场位于矿山开采区的采空区内，经分析本方案设计对临时表土堆场进行临时覆盖措施设计，考虑到工程实际，该区新增土工布临时覆盖共计900m2。

表3-11   实际实施的临时措施统计表

| 防治分区 | 措施项目 | 工程数量 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 土工布（m2） | 编织袋填筑及拆除（m3） |
| 原料堆场区 | 土工布覆盖 | 4000m2 | 4000 |  |
| 矿山开采区 | 土工布覆盖 | 900 m2 | 900 |  |
|  | 临时拦挡 | 90m |  | 170 |
| 合计 |  |  | 4900 | 170 |

### 措施变化情况及原因

一、工程措施变化情况及原因：

1、矿山道路区砖砌排水沟改为土质，由于后期运行过程当中还会存在扩宽道路，不适宜采用砖砌，待道路成型后统一实施；另外碎石铺垫也将待道路成型后统一实施。

2、矿山开采区不具备布设截水沟的条件，且上游不存在大量汇水，由于后期还将继续开采，待采至境界时，再修筑截水措施。矿区内部道路将随着开采时间将进行开挖及位移，因此占压采区的道路不具备新增排水沟的条件。

3、厂区内的挡墙及排水沟为主体工程考虑的措施，方案介入是就已经实施，因此没有变化。

实际完成的工程措施与水保方案设计的工程措施存在一定的变化，具体变化情况及原因如表3-12。

表3-12  工程措施变化情况对比表

| 防治分区 | 工程措施 | 单位 | 方案设计量 | 实际完成量 | 变化量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 破碎站区 | 浆砌石挡墙 | m | 50 | 50 | 0 | 方案介入时已实施 |
| 办公生活区 | 砖砌排水沟 | m | 52 | 52 | 0 | 方案介入时已实施 |
| 厂内道路区 | 排水沟 | m | 574 | 580 | +6 | 方案介入时已实施，新增了延长排水沟措，实际实施时有少许增加 |
|  | 沉砂池 | 口 | 1 | 1 | 0 | 按照水保方案实施 |
| 成品堆场区 | 砖砌排水沟 | m | 185 | 185 | 0 | 方案介入时已实施 |
| 矿山道路区 | 砖砌排水沟 | m | 172 | 0 | -172 | 改为土质，由于后期运行过程当中还会存在扩宽道路，不适宜采用砖砌，待道路成型后统一实施。 |
|  | 土质排水沟 | m |  | 172 | +172 |  |
|  | 碎石铺垫 | m2 | 900 | 0 | -900 | 于后期运行过程当中还会存在扩宽道路，待道路成型后统一实施。 |
| 矿山开采区 | 砖砌截水沟 | m | 162 | 0 | -162 | 工程不具备布设截水沟的条件，且上游不存在大量汇水，由于后期还将继续开采，待采至境界时，再修筑截水措施。 |

二、植物措施变化情况及原因分析：

1、现阶段矿山开采区按照封场的停采区域进行绿化。方案介入时已确定封场面积，因此建设单位按照该区域面积绿化。

2、另外生产厂区，实际增加行道树下侧及整个区域的迹地的植被恢复及绿化。

实际完成的植物措施与水保方案设计的植物措施存在一定的变化，具体变化情况及原因如表3-13。

表3-13   植物措施变化情况对比表

| 防治分区 | 水保措施 | 单位 | 方案设计量 | 实际完成量 | 变化量 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂区 | 绿化 | hm2 | 0.04 | 0.07 | +0.03 | 实际增加行道树下侧及整个区域的迹地的植被恢复及绿化。 |
| 采区 | 绿化 | hm2 | 0.01 | 0.11 | +0.10 | 现阶段矿山开采区按照封场的停采区域进行绿化。 |
| 合计 |  |  | 1.04 | 1.05 | +0.01 |  |

三、临时措施变化情况及原因分析：

建设单位严格按照水保方案设计对项目区内所需要投入的临时措施进行采购及布设。

实际完成的植物措施与水保方案设计的植物措施存在一定的变化，具体变化情况及原因如表3-14。

表3-14   植物措施变化情况对比表

| 防治分区 | 水保措施 | 单位 | 方案设计量 | 实际完成量 | 变化量 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料堆场区 | 土工布覆盖 | m2 | 4000 | 4000 | 0 | 严格按照水保方案设计实施。 |
| 矿山开采区 | 土工布覆盖 | m2 | 900 | 900 | 0 |  |
|  | 临时拦挡 | m | 90 | 90 | 0 |  |

## 水土保持投资完成情况

### 方案批复水土保持工程投资

据根师宗县水务局下发的水土保持方案的行政许可决定书（师水保许[2017]2号），确定师宗县大同腾飞新型墙体材料厂项目水土保持总投资61.09万元，主体具有水保功能投资13.57万元，方案新增水土保持投资47.52万元。

水土保持总投资61.09万元，其中，工程措施33.72万元，所占比例为55.19%；植物措施4.16万元，所占比例为6.81%；临时工程5.91万元，所占比例为9.67%；独立费用10.46万元，所占比例为17.12%；基本预备费1.22万元，所占比例为1.99%；水土保持补偿费5.62万元，所占比例为9.22%。

建设期水土保持总投资43.15万元中，工程措施19.77万元，植物措施0.17万元，临时措施5.91万元，独立费用10.46万元，基本预备费1.22万元，水土保持补偿费5.62万元。

运行期（含自然恢复期）水保方案新增水保投资17.94万元中，工程措施13.95万元；植物措施3.99万元。

水土保持方案批复投资情况详见表3-15。

表3-15   建设期水土保持措施投资总概算表     单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 新增投资 | 主体工程投资 | 合计 | 百分比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工程措施费 | 植物措施费 | 临时工程费 | 独立费用 | 工程措施费 | 植物措施费 | 临时措施费 |  |  |
| 第一部分：工程措施 | 9.45 | 0 | 0 | 0 | 10.32 | 0 | 0 | 19.77 | 45.82 |
| 1 | 生产厂区 | 办公生活区 |  |  |  |  | 0.88 |  |  | 0.88 |  |
| 2 |  | 场内道路区 | 5.77 |  |  |  | 3.92 |  |  | 9.69 |  |
| 3 |  | 破碎站区 |  |  |  |  | 1.15 |  |  | 1.15 |  |
| 4 |  | 成品堆场区 |  |  |  |  | 4.37 |  |  | 4.37 |  |
| 5 | 页岩采区 | 矿山道路区 | 3.68 |  |  |  |  |  |  | 3.68 |  |
| 第二部分：植物措施 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.39 |
| 1 | 生产厂区 | 场内道路区 |  | 0.17 |  |  |  |  |  | 0.17 |  |
| 第三部分：临时工程 |  |  | 5.91 |  |  |  |  | 5.91 | 13.70 |
| 1 | 原料堆场 |  |  | 2.29 |  |  |  |  | 2.29 |  |
| 2 | 矿山开采区 |  |  | 3.13 |  |  |  |  | 3.13 |  |
| 3 | 其它临时措施费 |  |  | 0.49 |  |  |  |  | 0.49 |  |
| 一至三部分之合 | 9.45 | 0.17 | 5.91 | 0 | 10.32 | 0 | 0 | 25.85 |  |
| 第四部分：独立费用 |  |  |  | 10.46 |  |  |  | 10.46 | 24.24 |
| 1 | 建设单位管理费 |  |  |  | 0.6 |  |  |  | 0.6 |  |
| 2 | 工程建设监理费 |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 0.2 |  |
| 3 | 科研勘测设计费 |  |  |  | 0.91 |  |  |  | 0.91 |  |
| 4 | 水土保持方案编制费 |  |  |  | 3.4 |  |  |  | 3.4 |  |
| 5 | 水土保持监测费 |  | 5.05 |  |  |  | 5.05 |  |
| 6 | 水土保持设施竣工验收材料编制费 |  | 0.2 |  |  |  | 0.2 |  |
| 7 | 水土保持技术文件技术咨询服务费 |  | 0.1 |  |  |  | 0.1 |  |
| 第五部分：基本预备费 |  |  | 1.22 |  |  |  | 1.22 | 2.83 |
| 第六部分：水土保持补偿费 |  |  | 5.62 |  |  |  | 5.62 | 13.02 |
| ∑ | 主体工程已有水保投资合计 | 10.32 | 23.92 |
| ∑ | 新增水保投资合计 | 32.83 | 76.08 |
| ∑ | 水保措施总投资合计 | 43.15 | 100 |

表3-16  方案新增建设水土保持总投资概算表     单位：万元

| 编号 | 工程或项目名称 | 建安工程费 | 植物措施费 | 独立 | 合 计 | 占总投资（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 栽植费 | 苗木(种子费) | 费用 |  |  |
| 一 | 第一部分 工程措施 | 9.45 |  |  |  | 9.45 | 28.78 |
| （一） | 生产厂区 | 5.77 |  |  |  | 5.77 |  |
| 1 | 场内道路区 | 5.77 |  |  |  | 5.77 |  |
| （二） | 配套页岩采区 | 3.68 |  |  |  | 3.68 |  |
| 1 | 矿山道路区 | 3.68 |  |  |  | 3.68 |  |
| 二 | 第二部分 植物措施 |  | 0.07 | 0.1 |  | 0.17 | 0.52 |
| （一） | 生产厂区 |  | 0.07 | 0.1 |  | 0.17 |  |
| 1 | 场内道路区 |  | 0.07 | 0.1 |  | 0.17 |  |
| 三 | 第三部分 临时措施 | 5.91 |  |  |  | 5.91 | 18.00 |
| 1 | 原料堆场区（生产厂区） | 2.29 |  |  |  | 2.29 |  |
| 2 | 矿山开采区（配套页岩采区） | 3.13 |  |  |  | 3.13 |  |
| 3 | 其他临时措施费 | 0.49 |  |  |  | 0.49 |  |
| 四 | 第四部分 独立费用 |  |  |  | 10.46 | 10.46 | 31.86 |
| 1 | 建设单位管理费 |  |  |  | 0.6 | 0.6 |  |
| 2 | 工程建设监理费 |  |  |  | 0.2 | 0.2 |  |
| 3 | 科研勘测设计费 |  |  |  | 0.91 | 0.91 |  |
| 4 | 水土保持方案编制费 |  |  |  | 3.4 | 3.4 |  |
| 5 | 水土保持监测费 |  |  |  | 5.05 | 5.05 |  |
| 6 | 水土保持设施竣工验收材料编制费 |  |  | 0.2 | 0.2 |  |
| 7 | 水土保持技术文件技术咨询服务费 |  |  | 0.1 | 0.1 |  |
|  | 一至四部分合计 |  |  |  |  | 25.99 |  |
| 五 | 第五部分 预备费 |  |  |  |  | 1.22 | 3.72 |
| 六 | 第六部分 总投资 |  |  |  |  | 27.21 |  |
| 七 | 第七部分 水土保持补偿费 |  |  |  |  | 5.62 | 17.12 |
| 八 | 合计 |  |  |  |  | 32.83 | 100 |

### 实际水土保持投资及结算

本工程基建期水土保持实际完成总投资41.30万元，其中工程措施投资16.30万元，植物措施投资1.06万元，临时措施投资5.42万元，独立费用12.50万元，预备费1.50万元，水土保持设施补偿费4.52万元。

表3-17   项目基建期实际完成水土保持总投资表

| 编号 | 工程或项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合 价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 第一部分 工程措施 |  |  |  | 16.30 |
| 1 | 破碎站区 |  |  |  | 1.15 |
| 1） | 浆砌石挡墙 | m | 50 |  | 1.15 |
| ① | 土石方开挖 | m3 | 14 | 18.55 | 0.03 |
| ② | M7.5浆砌石 | m3 | 47 | 238.84 | 1.12 |
| 2 | 办公生活区 |  |  |  | 0.88 |
| 1） | 砖砌水沟 | m | 52 |  | 0.88 |
| ① | 土石方开挖 | m3 | 24 | 18.55 | 0.04 |
| ② | 砖砌体 | m3 | 18 | 387.57 | 0.69 |
| ③ | M10砂浆抹面 | m2 | 78 | 20.05 | 0.15 |
| 3 | 场内道路区 |  |  |  | 9.85 |
| 1） | 砖砌水沟 | m | 580 |  | 9.42 |
| ① | 土石方开挖 | m3 | 255 | 18.55 | 0.47 |
| ② | 砖砌体 | m3 | 165 | 387.57 | 6.39 |
| ③ | M10砂浆抹面 | m2 | 920 | 20.05 | 1.84 |
| ④ | C20砼砌筑 | m3 | 14 | 508.15 | 0.71 |
| 2) | 砖砌沉砂池 | 座 | 1 |  | 0.43 |
| ① | 土石方开挖 | m3 | 25 | 18.55 | 0.05 |
| ② | M7.5砖砌体 | m3 | 7 | 387.57 | 0.27 |
| ③ | C20砼 | m3 | 1 | 508.15 | 0.05 |
| ④ | M10砂浆抹面 | m2 | 30 | 20.05 | 0.06 |
| 4 | 成品堆场区 |  |  |  | 4.37 |
| 1） | 砖砌水沟 | m | 185 |  | 4.37 |
| ① | 土石方开挖 | m3 | 140 | 18.55 | 0.26 |
| ② | 砖砌体 | m3 | 87 | 387.57 | 3.37 |
| ③ | M10砂浆抹面 | m2 | 368 | 20.05 | 0.74 |
| 5 | 矿山道路区 |  |  |  | 0.05 |
| 1） | 土质排水沟 | m | 172 |  | 0.05 |
| ① | 土石方开挖 | m3 | 28 | 18.55 | 0.05 |
| 二 | 第二部分 植物措施 |  |  |  | 1.06 |
| 1 | 生产区 | hm2 | 0.07 | 25000 | 0.18 |
| 2 | 开采区 | hm2 | 0.11 | 80000 | 0.88 |
| 三 | 第三部分 临时措施 |  |  |  | 5.42 |
| 1 | 生产厂区 |  |  |  | 2.29 |
| 1） | 土工布覆盖 | m2 | 4000 | 5.73 | 2.29 |
| 2 | 矿山开采区 |  |  |  | 3.13 |
| 1） | 编织袋填筑、拆除 | m3 | 170 | 153.77 | 2.61 |
| 2） | 土工布覆盖 | m2 | 900 | 5.73 | 0.52 |
|  | 一至三部分合计 |  |  |  | 22.78 |
| 四 | 第四部分 独立费用 |  |  |  | 12.5 |
| 1 | 建设管理费 |  |  |  | 0.6 |
| 2 | 水土保持监理费 |  |  |  | 计入主体监理 |
| 3 | 水土保持方案编制费 |  |  |  | 3.4 |
| 4 | 水土保持设施验收资料整编费 |  |  |  | 3.5 |
| 5 | 水土保持监测费 |  |  |  | 5 |
|  | 一至四部分合计 |  |  |  | 35.28 |
| 五 | 预备费 |  |  |  | 1.5 |
| 六 | 总投资 |  |  |  | 36.78 |
| 七 | 水土保持设施补偿费 |  |  |  | 4.52 |
| 八 | 合计 |  |  |  | 41.30 |

### 实际水土保持投资对比分析

师宗县大同腾飞新型墙体材料厂项目水土保持方案批复的水土保持总投资为43.15万元（基建期），实际完成41.30万元。其中工程措施16.30万元，较批复水保方案投资减少3.47万元；植物措施投资1.06万元，较原水保方案批复投资增加0.89万元；临时措施投资5.42万元，较原水保方案批复投资减少0.49万元；独立费用12.50万元，较原水保方案批复投资增加了2.04万元；基本预备费1.50万元，较原水保方案批复投资增加了0.28万元；水土保持补偿费补缴4.52万元，较原水保方案批复投资减少了1.10万元。

投资发生变更的主要原因有：

（1）工程措施投资：矿山道路区砖砌排水沟改为土质；目前矿山开采区不具备布设截水沟的条件，且上游不存在大量汇水，由于后期还将继续开采，待采至境界时，再修筑截水措施。因此工程措施数量有所减少导致投资有所减少。

（2）植物措施投资：主要原因是现阶段矿山开采区按照封场的停采区域进行绿化。方案介入时已确定封场面积，因此建设单位按照该区域面积绿化；另外生产厂区，实际增加行道树下侧及整个区域的迹地的植被恢复及绿化。恢复面积有所增加，因此投资相应的增加。

（3）独立费用：主要原因是水土保监理纳入主体监理一并计费，但其他单项投资费用根据实际支付有所增加，导致独立费用较批复投资增加了2.04万元。

（4）水土保持补偿费：原方案确定的补偿费为5.62万，建设单位先后已缴纳4.30万元及0.22万元，合计4.52万元。但根据关于印发《水土保持补偿费征收使用管理办法》（财综[2014]8号），参照《云南省物价局 云南省财政厅 云南省水利厅关于水土保持补偿费收费标准的通知》（云价收费[2017]113号），本工程按0.7元/m2补偿标准计算水土保持补偿费，本工程应缴纳的补偿费为1.83万元，实际是减少较多的，但由于建设单位已缴纳的补偿费4.52万元是不再退还，多余部分算作运行期的资源费当中，因此实际缴纳的补偿费较原批复仅减少1.10万元。

表3-18   项目完成水土保持总投资变化统计表

| 编号 | 工程项目及费用名称 | 投资情况（万元） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 设计投资 | 实际投资 | 增(+) |
|  |  |  |  | 减(-) |
| 一 | 工程措施 | 19.77 | 16.3 | -3.47 |
| 二 | 植物措施 | 0.17 | 1.06 | +0.89 |
| 三 | 临时措施 | 5.91 | 5.42 | -0.49 |
| 四 | 独立费用 | 10.46 | 12.5 | +2.04 |
| 1 | 建设单位管理费 | 0.6 | 0.6 | 0 |
| 2 | 工程建设监理费 | 0.2 | 主体监理 | -0.2 |
| 3 | 科研勘测设计费 | 0.91 | / | -0.91 |
| 4 | 水土保持方案编制费 | 3.4 | 3.4 | 0 |
| 5 | 水土保持监测费 | 5.05 | 5 | -0.05 |
| 6 | 水土保持设施竣工验收材料编制费 | 0.2 | 3.5 | +3.3 |
| 7 | 水土保持技术文件技术咨询服务费 | 0.1 | / | -0.1 |
| 五 | 预备费 | 1.22 | 1.5 | +0.28 |
| 六 | 水土保持设施补偿费 | 5.62 | 4.52 | -1.10 |
| 七 | 合计 | 43.15 | 41.30 | -1.85 |

# 水土保持工程质量

## 质量管理体系

### 建设各方

建设单位：师宗县闽兴新型墙体材料有限公司

设计单位/水土保持方案编制单位：陆良县永盛水利水电勘察设计有限公司

监理单位：重庆千牛工程监理咨询有限公司

质检单位：师宗县质量监督站

施工单位：师宗县闽兴新型墙体材料有限公司

水土保持监测单位：师宗县闽兴新型墙体材料有限公司

水土保持设施验收报告编写单位：曲靖骏辰科技有限责任公司

### 建设单位质量管理

项目实施过程中，建设单位制定了质量管理体系，保障了施工质量，把水土保持及相关工作纳入主体工程管理，把工程质量放在重要位置，全过程对工程质量进行控制和监督。在工程建设过程中严格实行项目法人制、招投标制、建设监理制和合同管理制，根据工程规模和特点，进行招标，选择有实力的施工、监理单位，并实行合同管理。为了及时掌握质量信息，加强质量管理，在工程建设过程中，指挥部还经常派人及时主动地到施工现场进行现场监督管理，了解工程施工、质量情况，一旦发现问题立即要求监理和施工单位进行处理。

本次评估认为，工程现行的水土保持管理措施基本符合水土保持工作的需要，可以保证项目区水土流失防治责任范围内水土保持设施正常运行，并能达到防治水土流失的目的。

综上所述，建设单位质量控制体系是可行的。

### 设计单位质量管理

项目实施过程中，设计单位制定了质量管理体系，保障了项目设计质量，把设计质量放在重要位置，全过程对工程设计质量进行控制和监督。
    在工程的勘测设计过程中，强化公司、室、组三级质量管理机构的职责履行，总工程师负责指导监督质量管理体系的有效运行。总工室在总工程师领导下行使职权，明确专人负责协助项目组设总，直接参与工程全过程的质量管理活动，在工程建设全过程对有关政策、设计标准、深度规定、限额设计要求的贯彻执行，新技术、结构、材料的应用等进行有效的管理和监督，并协调各相关专业，确保文件在各有关专业室正确、迅速的传递，在设计手段和资源的配臵，技术、档案资料的利用及勘测设计成品的印制出版质量等方面起到可靠的保证和支撑作用。根据合同工期要求，全面跟踪检查工程进度实施情况，加大工期考核力度，确保合同工期的按期履行。

为满足工程项目的勘察设计要求，设计公司以文件形式规定了勘察设计质量有关的过程开发、运作和控制的主要责任、权限、报告渠道及各专业间相互接口。同时选派技术职称和勘察设计技术水平相应的，符合任职资格条件的人员，承担工程的勘察设计审定、审核工作。

设计公司明确勘察设计必要的程序，实施分阶段质量控制。确保各阶段勘察设计文件做到基础资料齐全，采用技术标准合理准确，深度符合规定要求，满足工程建设的需要和质量要求。

设计公司建立了设计图纸和技术文件的设计质量评审制度，坚持三级审核制度，评审过程中应做好技术经济分析，论证设计的合理和先进性，采用新技术必须以保证工程质量为前提，进行技术性、安全性、经济性的论证，并按规定履行审批程序。

建立健全质量监督检查制度、改进机制并制定、完善质量责任及相应的考核办法，加大质量管理和产品质量的考核、奖惩力度，确保勘测设计产品质量。

设计公司总工室也是受理业主投诉的质量技术管理部门。如项目法人对设计公司产品质量、工期进度、服务工作有不满意的地方，可直接向总工室进行投诉，对存在的问题将及时地处理，投诉的处理结果会及时向项目法人报告。

综上所述，设计单位质量控制体系是可行的。

### 监理单位质量管理

在工程施工建设过程中，将水土保持施工、监理纳入了主体工程管理之中。监理单位为重庆千牛工程监理咨询有限公司，监理单位遵循的监理质量管理原则是：严格施工程序，强化施工监理；严格技术标准，加强质量检验；狠抓关键部位，确保重点质量；采用先进技术，提高工程质量；严格工程验收，确保缺陷处理质量。在开展监理业务时，制定了一套全面细致、科学合理的质量管理体系。从保证工程质量全面履行工程承建合同出发，审查施工单位上报的施工组织设计、施工技术措施，指导监督合同中有关质量标准、要求的实施。在施工过程中，把好每道工序的质量关，实行严格的巡视检查与工序验收制度，无论是重要项目还是一般项目都要经过工序验收后，方可进行下道工序施工。

验收组认为，监理单位质量管理体系是可行的。

### 施工单位质量保证

本项目水土保持工程由建设单位师宗县闽兴新型墙体材料有限公司组织实施。施工单位采取了一系列有效的质量管理措施，建立了一套完善的质量保证体系，制定了完善的岗位质量规范：建立了以项目经理为第一质量责任人的质量保证体系，对工程施工进行全面的质量管理，层层建立质量责任制，明确各施工人员的具体任务和责任，层层落实质量关；在施工中加强质量检验工作，认真执行“三检制”，切实有效地做好工程质量的全过程控制。以此可以看出，工程施工的质量管理体系是健全和完善的。

## 各防治分区水土保持工程措施质量评定

### 项目划分及结果

一、质量评价标准

根据《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006）等国家、行业有关技术标准，结合建设单位提供相关资料进行评价。评价内容包括单位工程、分部工程及单元工程，质量等级评定标准见表4-1。

表4-1  质量等级评定标准

| 项 目 | 质量等级 | 评 定 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 单元工程 | 合 格 | 检查项目符合质量标准，检测项目的合格率不小于80% |
|  | 优 良 | 检查项目符合质量标准，检测项目的合格率不小于90% |
| 分部工程 | 合 格 | 单元工程质量全部合格，中间产品质量及原材料质量全部合格 |
|  | 优 良 | 单元工程质量全部合格，其中有50%以上达到优良，主要单元工程质量优良，中间产品和原材料质量全部合格 |
| 单位工程 | 合 格 | 分部工程质量全部合格，中间产品质量及原材料质量全部合格，大中型工程外观质量得分在70%以上，施工质量检验资料基本齐全 |
|  | 优 良 | 分部工程质量全部合格，其中有50%以上达到优良，主要分部工程质量优良，且未发生过质量事故，中间产品质量及原材料质量全部合格，大中型工程外观质量得分在85%以上施工质量检验资料齐全 |

二、质量评价项目划分

根据《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006）中工程质量评定项目划分标准，将该工程水土保持措施划分单位工程、分部工程和单元工程。具体质量评价项目划分见表4-2。

表4-2    质量评价项目划分

| 单位工程 | 分部工程 | 单 元 工 程 划 分 |
| --- | --- | --- |
| 拦渣工程 | △基础开挖与处理 | 每个单元工程长50～100m，不足50m2的可单独作为一个单元工程，大于100m 的可划分为两个以上单元工程 |
|  | △坝（墙、堤）体 | 每个单元工程长30m～50 m，不足30m 的可单独作为一个单元工程，大于50m 的可划分为两个以上单元工程 |
|  | 防洪排水 | 按施工面长度划分单元工程，每30～50m 划分为一个单元工程，不足30m 的可单独作为一个单元工程，大于50m 的可划分为两个以上单元工程 |
| 防洪排导工程 | △基础开挖与处理 | 每个单元工程长50～100m，不足50m 的可单独作为一个单元工程 |
|  | △坝（墙、堤）体 | 每个单元工程长30～50m，不足30m的可单独作为一个单元工程，大于50 m的可划分为两个以上单元工程 |
|  | 排洪导流设施 | 按段划分，每50～100m作为一个单元工程。 |
| 降水蓄渗工程 | 降水蓄渗 | 每个单元工程30～50m3，不足30 m3 的可单独作为一个单元工程，大于50m3 的可划分为两个以上单元工程 |
|  | △径流拦蓄 | 同降水蓄渗工程 |
| 植被建设工程 | △点片状植被 | 以设计的图斑作为一个单元工程，每个单元工程面积0.1～1hm2，大于1hm2的可划分为两个以上单元工程 |

备注：参照水土保持工程质量评定规程（SL336-2006）

参照《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006），本工程由拦渣工程、防洪排导工程、降水蓄渗工程、植被建设工程4项单位工程，其中拦渣工程分基础开挖与处理、坝（墙、堤）体、防洪排水3项分部工程；防洪排导工程分为基础开挖与处理、坝（墙、堤）体、排洪倒流设施3项分部工程；降水蓄渗工程由降水蓄渗1项分部工程组成；植被建设工程由点片状植被1项分部工程组成。共分52个单元工程。

项目划分如下：

表4-3   师宗县大同腾飞新型墙体材料厂项目质量评价项目划分结果

| 序号 | 单位工程 | 分部工程 | 单元工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拦渣工程 | 基础开挖与处理 | 2 |
|  |  | 坝（墙、堤）体 | 2 |
|  |  | 防洪排水 | 8 |
| 2 | 防洪排导工程 | 基础开挖与处理 | 10 |
|  |  | 坝（墙、堤）体 | 18 |
|  |  | 排洪导流设施 | 8 |
| 3 | 降水蓄渗工程 | 降水蓄渗 | 2 |
| 4 | 植被建设工程 | 点片状植被 | 2 |
| 5 | 合计 | 52 |

### 各防治分区工程质量评定

#### 工程措施质量评价

工程措施质量评价主要经过：

（1）竣工资料检查情况

项目组检查了水土保持工程质量检验和工程质量评定资料。包括主要原材料的检验、施工单位“三检”、监理工程师初验、建设单位工程竣工验收等环节的资料。

（2）现场抽查情况

工程措施质量评定是在分部工程竣工验收的基础上，根据施工记录、监理记录、工程外观和处理缺陷等进行综合评定。本着认真、公正、负责的原则，对工程中各项水土保持项目给予了公正的评定。

本次现场检查对象主要为堆料场区、生产加工系统区、矿山道路区、办公生活区，对实际使用的堆料场区、生产加工系统区等进行逐一检查，检查其工程措施的实施情况、运行状况，植物措施的恢复状况；道路区中的水土保持工程措施，检查其工程外观质量、轮廓尺寸及缺陷等。共抽取了26个样本。本项目水土保持工程措施单元工程质量评定结果如表4-4所示，分部工程质量评定结果如表4-5所示，单位工程质量评定结果如表4-6所示。

表4-4   水土保持工程措施单元工程质量评定结果

| 单位工程 | 分部工程 | 单元工程抽样质量情况 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 总体数 | 抽样数 | 合格数 | 合格率（%） | 优良数 | 优良率（%） |
| 拦渣工程 | 基础开挖与处理 | 2 | 1 | 1 | 100 | 1 | 50.00 |
|  | 坝（墙）体 | 2 | 1 | 1 | 100 | 1 | 50.00 |
|  | 防洪排水 | 8 | 4 | 4 | 100 | 3 | 37.50 |
| 防洪排导工程 | 基础开挖与处理 | 10 | 5 | 5 | 100 | 4 | 40.00 |
|  | 坝（墙、堤）体 | 18 | 10 | 10 | 100 | 8 | 44.44 |
|  | 排洪导流设施 | 8 | 4 | 4 | 100 | 3 | 37.50 |
| 降水蓄渗工程 | 降水蓄渗 | 2 | 1 | 1 | 100 | 1 | 50.00 |
| 合计 | 50 | 26 | 26 | 100 | 21 | 42.00 |

表4-5     分部工程质量评定

| 单位工程 | 分部工程 | 单元工程抽样检查情况 | 评定 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拦渣工程 | 基础开挖与处理 | 单元工程全部合格，未发生质量事故； 优良率≤50%，施工质量检验资料不够齐全。 | 合格 |
|  | 坝（墙）体 | 单元工程全部合格，未发生质量事故； 优良率≤50%，施工质量检验资料不够齐全。 | 合格 |
|  | 防洪排水工程 | 单元工程全部合格，未发生质量事故； 优良率＜50%，施工质量检验资料不够齐全。 | 合格 |
| 防洪排导工程 | 基础开挖与处理 | 单元工程全部合格，未发生质量事故； 优良率＜50%，施工质量检验资料不够齐全。 | 合格 |
|  | 坝（墙、堤）体 | 单元工程全部合格，未发生质量事故； 优良率＜50%，施工质量检验资料不够齐全 | 合格 |
|  | 排洪导流设施 | 单元工程全部合格，未发生质量事故； 优良率＜50%，施工质量检验资料不够齐全。 | 合格 |
| 降水蓄渗工程 | 截排水沟 | 单元工程全部合格，未发生质量事故； 优良率＜50%，施工质量检验资料不够齐全。 | 合格 |

表4-6    单位工程质量评定表

| 单位工程 | 分部工程评定结论 | 单位工程 评定结论 |
| --- | --- | --- |
| 拦渣工程 | 分部工程质量全部合格；中间产品及原材料质量合格； 未发生质量事故；施工质量检验资料不够齐全。 | 合格 |
| 防洪排导工程 | 分部工程质量全部合格；中间产品及原材料质量合格； 未发生质量事故；施工质量检验资料不够齐全。 | 合格 |
| 降水蓄渗工程 | 分部工程质量全部合格；中间产品及原材料质量合格； 未发生质量事故；施工质量检验资料不够齐全。 | 合格 |

（3）水土保持工程措施质量综合评价结论

根据工程的实际情况，项目组共对生产区、办公生活区、场内道路区、原料堆场区、成品堆场区、其它辅助设施区、破碎站区、矿山开采、矿山道路区中具有水土保持功能的工程措施进行了抽样检查，共抽取了26个样本，全部单元工程质量合格率100%，优良21个，优良率为42.00%，质量评定结果为合格；由于施工质量检验资料不够齐全，缺乏水泥砂浆抗压强度试验、原材料试验等质量试验、检验资料，从而只能判定全部分部工程质量为合格、全部单位工程质量评定结果为合格。

#### 植物措施质量评价

植物措施的质量评定以成活率、保存率为主要评定依据，项目组在现场共抽查实施植物措施区域2处，包括办公生活区、矿山开采区域。本项目水土保持植物措施单元工程质量评定结果如表4-7所示，分部工程质量评定结果如表4-8所示，单位工程质量评定结果如表4-9所示。

表4-7    水土保持植物措施单元工程质量评定结果表

| 单位工程 | 分部工程 | 单元工程抽样质量情况 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 总体数 | 抽样数 | 合格数 | 合格率（%） | 优良数 | 优良率（%） |
| 植被建设工程 | 点片状植被 | 2 | 2 | 2 | 100 | 1 | 50.00 |
| 合计 |  | 2 | 2 | 2 | 100 | 1 | 50 |

表4-8       水土保持植物措施分部工程质量评定

| 单位工程 | 分部工程 | 单元工程抽样检查情况 | 评定 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 植被建设工程 | 点片状植被 | 单元工程全部合格，未发生质量事故， 单元工程优良率≤50%，施工质量检验资料不够齐全。 | 合格 |

表4-9     水土保持植物措施单位工程质量评定

| 单位工程 | 分部工程评定结论 | 单位工程 评定结论 |
| --- | --- | --- |
| 植被建设工程 | 分部工程质量全部合格；中间产品及原材料质量合格； 未发生质量事故；施工质量检验资料不够齐全。 | 合格 |

项目组对区域内的水土保持植物措施进行了全面检查。全部单元工程质量合格率100%，优良率为50%，质量评定结果为合格。

经实地调查和统计，本工程植物成活率约为80%，保存率约为70%，乔木林郁闭度达10%以上，草地盖度达到50%以上。

## 4.3总体质量评价

本次水土保持质量评价采用现场抽查，查阅自检成果，对水土保持措施质量进行评估。自检评定结果为分部工程质量全部合格，验收组通过查阅工程措施质量检验和工程质量评定资料，认为本项目水土保持工程措施的质量检验和评定程序严谨，资料详实，成果可靠。

本项目已基本完成了各项建设期防治任务。工程区内相应水土保持工程措施布局基本到位，工程措施质量符合设计和规范要求，各项水保措施能有效发挥其各自的水土保持功能。边坡坡脚拦挡、边坡工程防护及排水措施质量基本稳定，运行正常。

# 项目初期运行及水土保持效果

## 初期运行情况

水土保持单位工程完工，经验收合格后，方可投入正常运行。项目建成后，师宗县闽兴新型墙体材料有限公司全权负责日常的水土保持措施管理与维护，具体工作由工程部与环保部密切配合，包括定期巡逻、苗木养护等。

评估意见：主体工程在施工过程中，制定了质量管理体系，保障了施工质量，有效地保障了水土保持工作顺利开展，有效地控制了工程建设期间的水土流失程度。项目投入运行后，后期养护责任落实。本次评估认为，项目现行的水土保持管理措施符合水土保持工作的需要，可以保证水土保持设施正常运行，运行期管理责任是可行的。

## 水土保持效果

本工程水土保持措施的实施主要是为了防止工程区的水土流失，确保项目区建筑物安全、保障安全运行、绿化美化项目区环境。根据方案编制的指导思想、原则和对项目区水土流失防治执行的等级标准，结合有关规定要求和监测所得成果，对项目区水土流失六项防治指标进行验算分析如下：

### 扰动土地整治率

项目区实际占地2.61hm2，本次建设扰动土地面积为2.61hm2，整治面积达2.61hm2。其中，建筑物及硬化场地等综合治理面积占地2.30hm2，植物措施面积为0.18hm2，扰动土地整治率为98.97％，达到方案确定的目标值。

### 水土流失总治理度

经监测分析，项目区内目前产生水土流失的面积为0.31hm2，综合治理面积为0.30hm2，水土流失总治理度为95.38％，达到方案确定的防治目标。

### 拦渣率

截止2018年9月，本工程建设期间共产生土石方0.44万m3，回填0.44万m3。开挖产生土石方经内部平衡后全部回填利用，工程土石方达到内部平衡，现状已不产生弃土弃渣。

### 土壤流失控制比

根据本工程水土保持方案，参考工程所在区域的土壤侵蚀类型和强度，本工程所在地区的土壤容许流失量为500t/（km2·a）。

通过现场监测，根据监测末期土壤流失程度，本工程项目建设区内土壤侵蚀强度为487.50t/（km2·a），土壤流失控制比为1.03，达到方案确定的目标值。

### 林草植被恢复率

本工程可绿化面积为0.18hm2，植被覆盖面积0.18hm2，林草植被恢复率可达99%，达到方案确定的目标值。

### 林草覆盖率

本工程项目建设区占地面积为2.61hm2，植被覆盖面积为0.18hm2，林草覆盖率为6.90%，超过方案所达到的指标3.07%，但未达到目标值。

本项目属建设生产类项目，项目区绝大部分场地在今后生产运行期间将继续扰动，还未达到封场绿化进度要求，即可绿化面积较少，为此林草覆盖率未达标；此外，项目用地属工业用地，项目在规划中，控制了一定绿化面积，为此林草覆盖率没有达到目标值。

表5-1  扰动土地整治率、水土流失总治理度、林草植被恢复率、林草覆盖率

| 分区 | 占地面积（hm2） | 扰动地表面积（hm2） | 建筑物覆盖及场地硬化（hm2） | 综合治理面积（hm2） | 工程措施（hm2） | 植物措施（hm2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产区 | 0.55 | 0.55 | 0.48 |  | 0.07 |  |
| 办公生活区 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |
| 场内道路区 | 0.53 | 0.53 | 0.41 |  | 0.05 | 0.07 |
| 原料堆场区 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |
| 成品堆场区 | 0.80 | 0.80 | 0.74 |  | 0.06 |  |
| 破碎站区 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  |  |  |
| 其它辅助设施区 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |
| 矿山开采区 | 0.50 | 0.50 |  | 0.45 | 0.05 | 0.10 |
| 矿山道路区 | 0.09 | 0.09 |  | 0.08 |  | 0.01 |
| 合计 | 2.61 | 2.61 | 2.30 | 0.53 | 0.13 | 0.18 |
| 扰动土地整治率（%） | 98.97% |
| 水土流失总治理度（%） | 95.38% |
| 林草植被恢复率（%） | 99% |
| 林草覆盖率（%） | 6.90% |

### 水土流失防治达标情况

根据水土流失防治效果动态监测结果分析，截至2018年9月，水土流失六项防治指标分别为扰动土地整治率为98.97%，水土流失总治理度为95.38%，拦渣率为99.00%，土壤流失控制比为1.03，林草植被恢复率为99%，林草覆盖率为6.90%。

本工程六项指标除林草覆盖率未达标外，其余指标均达到二级防治标准。

本项目属建设生产类项目，项目区绝大部分场地在今后生产运行期间将继续扰动，还未达到封场绿化进度要求，即可绿化面积较少，为此林草覆盖率未达标；此外，项目用地属工业用地，项目在规划中，控制了一定绿化面积，为此林草覆盖率没有达到目标值。

但本工程工程措施及植物措施较为完善，对防治水土流失起到了重要的作用。具体各项指标对比情况详见下表。

表5-2   水土保持监测指标达标情况

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 二级标准 | 监测结果值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扰动土地整治率 | % | 95 | 98.97% | 达到目标值 |
| 2 | 水土流失总治理度 | % | 87 | 95.38% | 达到目标值 |
| 3 | 土壤流失控制比 |  | 1.0 | 1.03 | 达到目标值 |
| 4 | 拦渣率 | % | 95 | 99% | 达到目标值 |
| 5 | 林草植被恢复率 | % | 97 | 99% | 达到目标值 |
| 6 | 林草覆盖率 | % | 22 | 6.90% | 未达到目标值 |

## 公众满意度调查

为全面调查工程施工期间和运行初期的水土保持措施防治效果、水土流失 状况以及所产生的危害等，师宗县闽兴新型墙体材料有限公司组织人员对工程建设的工程措施管理、植被建设及对经济和环境影响等方面，向当地群众进行了细致认真地了解。目的在于了解项目水土保持工作及水土保持设施对当地经济和自然环境所产生的影响，多数民众有怎样的反响，共向周围群众发放20张水土保持公众调查表。 在被访问者中，30岁以下者占25.0%，30-50 岁者占50%，50岁以上者占25%；农民占 60%，职工占25%，干部占15.0%；高中以上文化者占 20.0%，初中文化者55.0%，小学以下文化者占25.0%。在被调查者人中，95%的人认为师宗县闽兴新型墙体材料有限公司工程对当地经济具有积极的促进作用，95％的人认为项目建设对当地环境有较好的影响，90.0%的人认为项目区林草植被建设较好，有95.0%的人认为项目建设对所扰动的土地恢复利用较好。通过满意度调查，可以看出，师宗县闽兴新型墙体材料有限公司工程建设实施过程中，较好地注重了水土保持工作的组织与落实，未发生明显的水土流失。

# 水土保持管理

## 组织领导

师宗县闽兴新型墙体材料有限公司项目在建设前期，非常重视水土保持工作，积极委托相关单位开展《水土保持方案》编制工作，在建设期，积极开展水土保持监测工作。

在工程建设期间，立即组织成立项目水土保持工作小组，师宗县闽兴新型墙体材料有限公司矿长任组长，全面负责项目水土保持工作，负责组织及协调水土保持工作。副矿长任副组长，主要负责具体水土保持工作，对接水土保持监测单位、水行政主管部门、施工单位及监理单位等单位，在施工过程中，贯彻落实各项水土保持措施，最大限度减少水土流失的发生；项目结束后，负责统计各项水土保持措施工程量。

## 规章制度

在本项目施工建设期间，建设公司建立了以质量管理为核心的一系列规章制度，形成了施工、监理、设计、建设管理公司各尽其职、密切配合的合作关系，并在工程建设过程中给予逐步完善，水土保持工作也作为基本内容纳入主体工程的管理中。在项目计划合同管理方面，本工程制定了招投标管理、施工管理、财务管理等制度，逐步建立了一整套行之有效的管理制度和体系，依据制度建设和管理体系，避免了人为操作的随意性。在施工质量保证制度和体系方面，本工程则进一步明确了施工检验、检查的具体方法和要求，落实了质量责任，防止建设过程中不规范的行为。

在项目建设期间，工程监理部门始终把管理与协调、工程质量控制、投资控制、安全文明施工和环境保护以及施工进度控制看作工作重点，为保证水土保持工程的质量奠定了基础，为提高工程质量提供了保障。

## 建设管理

在项目施工过程中，上级行业主管部门、水行政主管部门、环境保护主管部门及相关部门的各级领导均多次到工程工地检查、指导工作，使工程各相关单位增强了对主体工程施工质量的重视，也增强了水土保持意识，积极落实了水土保持方案的设计、施工和监理，对做好本项目的水土保持工作，起到了积极、有效的促进作用。同时，在工程施工过程中我们认真接受当地群众的监督，也为建设公司提高工程质量提供了保障。

在工程建设过程中，为了保证水土保持工程的施工质量和进度，监测公司将水土保持的施工材料采购及供应、施工单位招标程序纳入了主体工程管理程序中。在招投标过程中，参与竞标的各施工单位都是具备一定技术、人才、经济实力、自身的质量保证体系完善的大中型企业，工程监理单位也是通过招投标择优选定的具有相当工程建设监理经验和业绩、能独立承担监理业务的专业咨询机构。工程开工后，建设、设计、施工、监理等各单位协调合作，坚持“质量第一”的原则，严格按照施工技术规范要求施工，建立了严格的质量保证和监督体系，实行质量自控自检、中心试验室实地抽检、监理单位旁站监理、监测公司巡视抽查、质监单位查验核实制度，保障了工程建设的质量。

## 水土保持监测

根据水利部令第12号《水土保持生态环境监测网络管理办法》（2000年1月31日）和水利部令第16号《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》（2002年10月，2005年7月24号令修订）相关规定，建设单位自行组织工程人员对本工程扰动地表情况、水土流失及防治情况、措施运行效果等开展现场监测工作，布设监测样方，收集工程资料及监测数据，按照相关规范提交《水土保持监测年度报告》、《水土保持监测季度报告表》及监测简报等成果，并根据现场情况向建设单位提出完善各项水土保持措施的建议。2018年9月，汇总工程监测资料，编制完成《师宗县大同腾飞新型墙体材料厂项目（基建期）水土保持监测总结报告》。

经过水土保持监测，项目区实际占地2.61hm2，本次建设扰动土地面积为2.61hm2，整治面积达2.61hm2。其中，建筑物及硬化场地等综合治理面积占地2.30hm2，植物措施面积为0.18hm2，工程措施面积为0.13hm2。

## 水土保持监理

为确保水土保持工程有序进行，确保工程建设中水土保持措施的落实，师宗县闽兴新型墙体材料有限公司委托重庆千牛工程监理咨询有限公司对师宗县闽兴新型墙体材料有限公司项目水土保持工程进行监理。重庆千牛工程监理咨询有限公司监理部进驻后，根据《师宗县大同腾飞新型墙体材料厂项目水土保持方案报告书》（报批稿）要求，开展水土保持监理工作，并对施工和运行初期过程中出现的水土保持问题及时提出意见和建议，使水土保持方案中的工程措施和植物措施得到顺利实施。

一、监理范围

监理范围：本工程水土保持工程监理范围为水土保持方案报告书中设计的范围，包括项目建设区和直接影响区。生产厂区、配套页岩采区等两部分组成，其中生产厂区包括生产区、办公生活区、场内道路区、原料堆场区、成品堆场区、其它辅助设施区、破碎站区等七部分组成；配套页岩采区包括矿山开采、矿山道路区等两部分组成。

二、监理内容

（1）协助建设单位检查承建单位的资质，通过检查承建方的各种证件和业绩，了解承建方的技术水平和能力，保证建设项目的顺利完成。

（2）审查承建单位提出的施工设计方案和施工计划，使水土保持措施既能节省资金，又能达到预期效果。

（3）严格监督施工的全过程。按照有关技术规范标准严把工程质量，尽量达到在投资预算内全面完成施工任务。

（4）及时与建设单位和承建单位进行沟通，不断解决施工中出现的问题。

（5）在监理工作中及时发布监理工程师的书面指令，保证施工进程。

三、监理目标

对师宗县闽兴新型墙体材料有限公司项目水土保持工程实施质量控制、进度控制、投资控制，实行项目的合同管理和信息管理，协调有关各方的关系。根据主体工程的施工安排，将投资、工期进行控制，质量按技术规范和规程要求的标准控制，为实现项目的总体目标服务。

### 监理组织机构及人员

重庆千牛工程监理咨询有限公司受师宗县闽兴新型墙体材料有限公司的委托，承担了师宗县闽兴新型墙体材料有限公司项目水土保持工程监理任务。监理公司接受委托后，立即组织成立了重庆千牛工程监理咨询有限公司师宗县闽兴新型墙体材料有限公司项目监理部。总监代表、监理工程师等5名人员进驻施工现场，实行监理工作。监理部实行总监理工程师负责制，即在总监理工程师领导下，监理工程师负责工程的监理工作。本着“三控制、二管理、一协调”的原则，对工程建设进行有效控制。

由于《项目水土保持方案报告书》中的水土保持工程基本都包含在主体工程设计中，因此监理工作与主体工程监理协作进行。水土保持工程的工程量，通过对设计资料、施工有关材料检查、验收、认证后确定。在检查中，对不符合水土保持要求的，督促建设单位及承建单位予以补充完善。

### 监理措施和方法

为了保证工程顺利进行，使监理工作有章可循，首先根据国家有关法律、法规、规范及工程建设实际情况，制定了《工程监理规划》，在监理规划中，明确了监理部组织机构，人员分工及职责，制定质量监督制度，落实质量控制责任，明确监理目标，在质量上、在工期上按合同要求完成。同时本着客观、公正、科学维护国家利益和建设各方权益的原则，对施工单位提出要求。为了规范监理工作，制定了《工程监理制度》、《监理工程师职责》、《监理工作制度》等规章制度，使监理工程师职责明确，有章可循。由于施工地点多面广，项目内容多，施工单位多，监理工作以巡视为主，旁站为辅。为及时掌握各单位工程施工情况，制定了每周例会制和碰头会制，对一周情况进行总结，对下一周工作作具体安排，避免出现失误。监理过程中，本着“三控制、二管理、一协调”原则，认真履行监理职责，对工程进行有效控制。

### 工程质量控制

（1）加强组织管理。监理部实行总监理工程师负责制，项目监理工程师向总监理工程师负责，在监理工程师全面控制，层层把关的同时，督促检查施工单位建立质量保证体系。对施工过程中的每一道工序，严格实行“三检制”，检查“三检制”执行情况是监理工程师的一个基本内容，没有进行“三检”的工序，单项工程不予验收签字，并不允许进入下一工序。对不按设计规范施工的，按违规作业处理，发送整改通知，限期整改，严重的采取停工整顿处理。监理人员在质量上铁面无私，严把质量关。

（2）严把开工及原材料进场关。每个单位工程开工前，监理部对施工单位的施工方案，包括现场组织机构负责人员，计划使用的机械设备，进度计划，安全措施及平面布置等，在分项工程开工报告批准后才能施工。对进场材料，严格控制。主体工程驻地监理，专门建立工地实验室，进行大量常规性试验检测，不能在工地试验室检测的，部分送到其他权威监测部门检测，消除因材料质量问题而影响工程质量的隐患。

（3）勤于现场检测，坚持工地巡视和旁站结合。为了保证施工质量，提高工作效率，监理部会同设计单位、质量监督单位进行联合验收。同时，对施工现场实行巡回检查，及时发现和处理施工过程中质量问题，将质量事故消灭在萌芽状态，做到小事就地解决，一般问题当天解决，重大问题七天内解决，避免因问题拖延而影响施工质量和进度。

（4）在工程质量控制技术上，监理部采取以下措施：

a、首先，监理人员认真研究方案设计中关于质量方案的要求细节，详细考虑施工方法和施工工序，以求在施工工序上确保工程质量。

b、在水土保持方案工程措施的质量控制方面，首先严格按照工程图纸设计的尺寸进行放线开挖，例如挡土墙工程,当挖好基坑后，对基坑底进行夯实，在夯实的基础上进行浆砌石衬砌和混凝土浇筑。浆砌石衬砌石块按先大后小，做足砂浆，粘结缝按2～5cm标准严格要求，即不浪费砂浆，又要保证粘结牢靠，砂浆标号严格按配比执行，保证强度要求，并预留试块以备检验。其次对砌面尺寸和浇筑混凝土的模板尺寸严格按要求尺寸进行，决不允许在砌面施工中有随意砌筑或大概尺寸概念存在，以保证工程设计图纸的完全贯彻执行。砌面完成后还需进行实际测量，检验是否完全符合设计尺寸要求，如石块质量、大小、砂子的含砂量、水泥的标号及出厂合格证明等，将影响工程质量的不利因素消灭在萌芽状态，以保证工程的内在质量。另外在工程措施的实施中，严格按照有关技术规范进行施工，比如在排水工程、边沟、截水沟等的施工中，严格按照《水工混凝土施工规范》的有关技术标准要求执行，从而保证了所建工程的质量完全符合有关规定要求。对违反技术规范要求的有关施工措施，坚决予以制止，以保证在建工程质量。

（5）植物措施实施中的质量控制：

a、在回填土造型、整地等平整土地基础上下功夫。即按《水土保持综合治理技术规范》（GB/T16453.1-16453.6-2008）有关技术标准和《园林栽植土质量标准》（DBT08-231-98）的有关技术标准要求，底层回填土碾压夯实，达到主体工程土建设计的标高，按照造型设计平整土地，做到形态美观，线条流畅，表层土细腻疏松，搅拌均匀后再行压实，对照施工设计进行复核，做到完全符合施工图纸要求后再进行植物栽植。

b、在植物措施的布设上按乔木、灌木、草被的顺序施工，即按设计方案的株、行距、坑大小，挖坑栽植乔木、灌木后再种草被。乔灌木的树坑大小，深度挖好后，经检测完全符合设计要求，才进行树木栽植。草坪种植要求密度均匀，浇水浸润，保证草被覆盖率达到100%，成活率达95%以上。

c、严把树木、草籽、种苗进场的质量检验关，每一批树木、草皮、草籽种苗进场前会同甲方代表、乙方技术人员和供苗方负责人严格检查。对种苗的大小、高矮、规格进行现场抽查和普查。此次植物措施种植的苗木要求带土球种植，进场前对泥球的大小都要进行抽查和普查，完全符合设计规格及品种要求后，才能进入栽植场地，从操作程序上保证了种苗的先天优势，从而保证植物措施的高质量。

d、加强养护管理工作，保证植物措施的成活率和完好率。

植物种植后保证成活，养护和管理非常重要。因此我们加强巡视，督促和检查承建单位做好养护和管理工作。从适地适树的原则出发，根据地理、土壤气候特点，在植物措施的养护管理上，参照《园林植物养护技术规程》的技术规范要求，都有专业技术人员完成，做好记录，落实责任。通过以上措施的认真执行，保证了工程质量的控制。

### 工程进度控制

为了有效实施工程进度控制，完善各项制度和措施。

（1）在技术措施方面：建立施工作业计划体系，增加施工作业面，采取高效的施工技术和方法，缩短工艺过程间和技术间时间。

（2）在经济措施方面：对工期拖延的承包商进行必要的经济处罚，对工期提前的给予奖励。

（3）在合同措施方面：按照合同要求及时协调有关各方的进度，以确保项目形象进度的要求。编制项目实施总进度计划，审核施工方提交的施工进度计划、施工方案，监督施工方严格按照合同规定的进度组织施工。监理部每月及时向建设单位报告各项工程实际进度与计划进度的对比和形象进度情况。

为了确保计划工期，各项目工程开工前，监理部详细审查施工单位的施工组织设计，根据工程实际情况，提出修改意见，施工组织设计确定后，严格按施工组织设计，预防延误工期，并及时掌握施工单位近期施工安排，人员及施工设备运行情况，与施工单位共同分析施工中出现的问题，督促采取有效措施，调整施工计划，保证施工进度。

积极为施工单位出主意，想办法，提高工作效率，缩短工期。同时，对于施工中出现的问题，不拖不靠，力争在最短的时间内解决，按合同要求，及时进行工程计量验收。施工过程中发现的设计问题及设计变更，及时反馈给设计代表，及时确定调整方案，从而有效加快施工进度，保证施工质量。

本次监理时段6个月（2018年4月～2018年9月）。

## 水行政主管部门监督检查意见落实情况

工程建设以来，建设项目的水土保持问题受到各级水行政主管部门的高度重视，县水行政主管部门积极开展工作，组织专家对项目水土保持方案进行认真的审批，指导该项目及时实施水土保持防治工作。同时，各行政主管部门领导等多次到现场检查指导项目区内水土流失防治工作，针对”水土保持三同时”制度的落实情况及水土保持工作的管理情况，对本项目的水土保持工作提出了很好的指导性意见。通过检查，水土保持工程的建设有效地防止了水土流失，没有发生因施工造成水土流失给自然环境和周边设施造成严重的破坏现象，仅发现存在局部问题，并提出了许多具有针对性和建设性的建议，项目严格按照意见责令施工小组进行了整改完善。

## 水土保持补偿费缴纳情况

原方案确定的补偿费为5.62万，建设单位先后已缴纳4.30万元及0.22万元，合计4.52万元。但根据关于印发《水土保持补偿费征收使用管理办法》（财综[2014]8号），参照《云南省物价局 云南省财政厅 云南省水利厅关于水土保持补偿费收费标准的通知》（云价收费[2017]113号），本工程按0.7元/m2补偿标准计算水土保持补偿费，本工程应缴纳的补偿费为1.83万元，实际是减少较多的，但由于建设单位已缴纳的补偿费4.52万元是不再退还，多余部分算作运行期的资源费当中，因此实际缴纳的补偿费较原批复仅减少1.10万元。

## 水土保持设施管理维护

水土保持单位工程完工后，经验收合格后，方可投入正常运行。项目建成后，师宗县闽兴新型墙体材料有限公司全权负责日常的水土保持措施管理与维护，具体工作包括定期巡逻、苗木养护等。

评估意见：主体工程在施工过程中，制定了质量管理体系，保障了施工质量，有效地保障了水土保持工作顺利开展，有效地控制了工程建设期间的水土流失程度。项目投入运行后，由师宗县闽兴新型墙体材料有限公司负责日常的水土保持工作。本次验收认为，项目现行的水土保持管理措施符合水土保持工作的需要，可以保证水土保持设施正常运行，运行期管理责任是可行的。

# 结论

## 结论

师宗县大同腾飞新型墙体材料厂项目位于师宗县100°方向，生产厂区行政区划属为大同街道办大同社区大同村所辖，配套页岩采区为大同街道办石碑社区小偏山村所辖。配套页岩采区地理坐标 ：东经104°07′06″，北纬24°48′02″。乡村水泥公路靠近厂区南侧道路，乡村水泥公路从矿区西侧约300m处通过，项目区距G324国道约6km，距师宗县主城区18km，项目区交通较为方便。为了满足厂区运行期间的内部运输要求，工程已分别建设有生产厂区、配套页岩采区连接的场内道路等（生产厂区至配套页岩采区相距大约4 km），项目区交通便利，有利于物资、工业产品的运输和集散。

本项目现有页岩砖生产主要一座，实际生产规模合计为年产8000万块页岩砖。页岩砖生产线现有36门轮窑、原料堆放场、成品堆放场、办公生活区等组成。生产厂区占地面积为2.02hm2，总建筑面积2000m2，生产厂区全部利用原有设施，不再进行任何新建和改扩建。

配套页岩采区矿区面积为0.023km2，建设规模为年开采页岩矿2.50万m3/a（6.00万t/a），属于小型矿山。根据矿体的开采技术条件，选用山坡露天台阶、汽车运输方式进行开采。主体工程设计最高开采标高1900m，最低开采标高1850m，开采高度为50m。本方案服务期内自上而下分1870m、1860m、1850m共3个台阶，台阶高度10m，台阶长度方向为东西方向，首采台阶为1870m。根据本项目储量核实报告及储量分布图等，本方案服务期内矿山规划开采面积为0.50hm2。根据《云南省师宗县大同腾飞页岩砖厂页岩矿资源储量核实报告》提供的资料，采矿权范围内经济基础储量（122b）类页岩矿资源量为107.59万t（44.83万m3），122b类资源资源利用系数按0.90算，回收率95%，设计可开采出页岩矿石80.69万t（33.62万m3），按6.0万t/a的生产规模，剩余资源可供开采年限约为13年。

由于项目为补报方案，本工程基建已确定，时间为2007年1月—2007年12月，工期为12个月（1年）。根据现场调查和主体工程竣工资料，本项目水土保持设施实际施工总工期为7个月，水保措施于2018年4月开工，于2018年9月建成。本项目总投资380万元，其中土建投资为225万元，项目建设资金筹措由建设单位自筹和银行贷款解决。

根据水利部办公厅关于印发《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》的通知（办水保〔2013〕188号文）及云南省人民政府云政发〔2007〕165号文“云南省人民政府关于划分水土流失重点防治区的公告”，师宗县属云南省水土流失“重点监督区”及“重点治理区”。 根据《开发建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2008）中水土流失防治标准执行等级的规定，本项目水土流失防治标准执行建设生产类Ⅱ级标准。按《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）标准划分，项目区属以水力侵蚀为主的西南土石山区，土壤流失容许值为500t/（km2·a）。

项目建设过程中实施的水土保持措施有：浆砌石挡墙50m、砖砌排水沟817m、砖砌沉砂池1座、土质排水沟172m；植被恢复0.18hm2，穴状整地140个、种植圆柏140株、撒播黑麦草40kg；编织袋挡墙90m、覆盖土工布4900m2。

项目区实际占地2.61hm2，本次建设扰动土地面积为2.61hm2，整治面积达2.61hm2。其中，建筑物及硬化场地等综合治理面积占地2.30hm2，植物措施面积为0.18hm2，工程措施面积为0.13hm2。

师宗县大同腾飞新型墙体材料厂项目水土保持方案批复的水土保持总投资为43.15万元（基建期），实际完成41.30万元。其中工程措施16.30万元，较批复水保方案投资减少3.47万元；植物措施投资1.06万元，较原水保方案批复投资增加0.89万元；临时措施投资5.42万元，较原水保方案批复投资减少0.49万元；独立费用12.50万元，较原水保方案批复投资增加了2.04万元；基本预备费1.50万元，较原水保方案批复投资增加了0.28万元；水土保持补偿费补缴4.52万元，较原水保方案批复投资减少了1.10万元。

通过以上措施的实施，使得项目区内扰动土地整治率为98.97%，水土流失总治理度为95.38%，拦渣率为99%，土壤流失控制比为1.03，林草植被恢复率为99%，林草覆盖率为6.90%。六项指标除林草覆盖率未达标外，其余指标均达到二级防治标准。本项目属建设生产类项目，项目区绝大部分场地在今后生产运行期间将继续扰动，还未达到封场绿化进度要求，即可绿化面积较少，为此林草覆盖率未达标；此外，项目用地属工业用地，项目在规划中，控制了一定绿化面积，为此林草覆盖率没有达到目标值。但本工程工程措施及植物措施较为完善，对防治水土流失起到了重要的作用。

工程建设基本按照主体工程和水土保持方案的设计要求开展了水土流失防治工作。针对目前本项目的水土保持工作而言，主要是做好已实施的水土保持措施进行管护及养护，避免被人为破坏和因养护不当（植物措施）而丧失其功能。

经实地考察，验收组认为，本项目建设单位对水土保持工作较为重视，水土保持措施的实施效果较好，各项措施基本依照水土保持方案的要求落实到位。有效的控制了因工程建设产生的水土流失。

截止目前，项目区各项指标全部达到水土保持相关要求，验收认为：该项目的水土保持设施基本满足水土保持设施验收条件。

## 遗留问题安排

通过对工程区内水土保持现状进行调查验收，验收组认为工程水土保持工作还有以下不足之处需要完善：

（1）加强项目区水土保持设施的维护工作，雨季前完成被淤积的排水设施的清理工作，加强对拦挡、坡面绿化等措施的监控，保证主体工程的运营安全；

（2）应高度重视运行期间水土保持设施的管护及巡查工作，加强植物措施的抚育管理，指派专人负责运行期水土保持工作，发现问题及时采取相应补救措施。