利用世行贷款云南公路资产管理项目昭通公路管理总段养护基础设施建设–巧家公路分局白鹤滩公路管理所、机械化养护和应急中心项目

水土保持监测总结报告

监测单位:浙江中水工程技术有限公司

建设单位：巧家公路分局

2018年 9月

目   录

1  建设项目及项目区概况	1

1.1 项目概况	1

1.1.1 项目性质	1

1.1.2 项目地理位置	2

1.1.3 项目规模及特性	2

1.1.4 项目组成	3

1.1.5 工程占地	5

1.1.6 施工交通	6

1.1.7 工程施工工艺及施工组织	6

1.1.8 工程施工进度	7

1.1.9 工程投资	7

1.1.10 移民安置	7

1.2 项目区概况	7

1.2.1项目区自然概况	7

1.2.2项目区社会经济概况	10

1.2.3项目区水土保持情况	11

2 监测实施	14

2.1 监测目标与原则	14

2.1.1监测目标	14

2.1.2监测原则	14

2.2 监测工作实施情况	15

3 监测内容与方法	16

3.1 监测内容	16

3.1.1防治责任范围监测	16

3.1.2弃土弃渣监测	17

3.1.3水土流失防治监测	17

3.1.4土壤流失量监测	18

3.2 监测方法及频次	19

3.2.1调查监测	19

3.2.2定位监测	24

3.2.3临时监测	25

3.2.4巡查	25

3.3 监测时段	26

3.4 监测点布设	26

4 不同侵蚀单元侵蚀模数的分析确定	27

4.1 侵蚀单元划分	27

4.1.1原地貌侵蚀单元划分	27

4.1.2地表扰动类型划分	28

4.1.3防治措施分类	29

4.2 各侵蚀单元侵蚀模数	29

4.2.1原地貌侵蚀模数	29

4.2.2各地表扰动类型侵蚀模数	30

4.2.3防治措施实施后侵蚀模数	30

5 水土流失监测结果与分析	31

5.1 防治责任范围监测结果	31

5.1.1水土保持方案确定的防治责任范围	31

5.1.2建设期防治责任范围监测结果	31

5.2 弃土弃渣监测结果	31

5.2.1设计弃土弃渣情况	31

5.2.2弃土弃渣场及占地面积监测结果	32

5.2.3弃土弃渣量动态监测结果	32

5.3 地表扰动面积监测结果	32

5.4 土壤流失量监测结果	32

5.4.1各阶段土壤流失量	32

6 水土流失防治监测结果	34

6.1 水土流失防治措施	34

6.1.1工程措施及实施进度	34

6.1.2植物措施及实施进度	35

6.1.3临时防治措施及实施进度	35

6.2 水土流失防治效果动态监测结果	36

6.2.1扰动土地整治率	36

6.2.2水土流失总治理度	36

6.2.3拦渣率与弃渣利用率	36

6.2.4土壤流失控制比	37

6.2.5林草植被恢复率	37

6.2.6林草覆盖率	37

6.3 运行初期水土流失分析	37

7 结论	39

7.1 水土保持措施评价	39

7.1.1水土流失动态变化与防治达标情况	39

7.1.2综合结论	39

7.1.3存在的问题及建议	41

7.2 监测工作中的经验及问题	41

7.2.1监测工作中的经验	41

7.2.2存在的问题与建议	41

附件：

1、巧家县水务局文件《巧家县水务局关于准予利用世行贷款云南公路资产管理项目昭通公路管理总段养护基础设施建设–巧家公路分局白鹤滩公路管理所、机械化养护和应急中心项目建设项目水土保持方案的行政许可决定书》（彝水水保许【2016】1号）

附图：

附图1：地理位置图

附图2：利用世行贷款云南公路资产管理项目昭通公路管理总段养护基础设施建设–巧家公路分局白鹤滩公路管理所、机械化养护和应急中心项目总平面图

附图3：利用世行贷款云南公路资产管理项目昭通公路管理总段养护基础设施建设–巧家公路分局白鹤滩公路管理所、机械化养护和应急中心项目防治责任范围监测图

附图4：利用世行贷款云南公路资产管理项目昭通公路管理总段养护基础设施建设–巧家公路分局白鹤滩公路管理所、机械化养护和应急中心项目水土保持措施布局监测图

# 建设项目及项目区概况

## 项目概况

### 项目性质

项目名称：利用世行贷款云南公路资产管理项目昭通公路管理总段养护基础设施建设–巧家公路分局白鹤滩公路管理所、机械化养护和应急中心项目；

建设单位：巧家公路分局；

建设地点：昭通市巧家县金塘镇煤炭村2社；

建设性质：新建建设类项目；

工程规模：项目占地面积1.13hm²，建筑物占地面积0.06hm²，建筑面积1637.30m²，绿化率27.4%，容积率0.14，建筑密度5.10%，主要建设综合楼、值班室、道路及硬化（机械棚、再生料堆放场、原生料棚、乳化沥青设备场地、保温罐场地、地磅、拌合楼场地、废料棚、煤炭棚、室外停车位等硬化场地）、绿化等配套设施；

总投资：500万元，其中土建投资102.07万元；

建设工期：1.75年，即2014年8月-2016年4月。

主体工程参建单位详见表1-1

表1-1    主体工程参建单位一览表

| 工作内容名称 | 参加单位名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | 巧家公路分局 |  |
| 设计单位 | 云南建业设计事务所有限公司 |  |
| 施工单位 | 昭通市第二建筑工程公司 |  |
| 监理单位 | 云南中大咨询有限公司 |  |
| 质检单位 | 巧家县建筑工程质量检测站 |  |

### 项目地理位置

利用世行贷款云南公路资产管理项目昭通公路管理总段养护基础设施建设–巧家公路分局白鹤滩公路管理所、机械化养护和应急中心项目位于巧家县金塘镇煤炭村2社省道巧蒙公路K30+500左侧大窝塘处，距巧家县城18km，距昭通市118km，距昆明市314km。本项目交通便利，无需新建进场道路。地理位置详见附图1。

### 项目规模及特性

（1）建设规模：

本项目主要建设内容为综合楼、值班室、道路及硬化（机械棚、再生料堆放场、原生料棚、乳化沥青设备场地、保温罐场地、地磅、拌合楼场地、废料棚、煤炭棚、室外停车位等硬化场地）、绿化等配套设施。

项目占地1.13hm²，建筑物占地面积0.06hm²，建筑面积1637.31m²，绿化率21%，容积率0.14，建筑密度5.10%。

（2）投资规模：

项目总投资为500万元，其中土建投资102.07万元，项目建设资金来源为世界银行贷款及相关配套资金。项目建设工期为1.75年，即2014年8月-2016年4月。

表1-1   项目主要技术指标表

| 序号 | 指标 | 单位 | 指标值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 年操作日 | 天 | 300 |  |
| 二 | 总规划占地面积 | hm² | 1.13 |  |
| 三 | 项目建筑面积 |  |  |  |
| 1 | 总建筑占地面积 | m² | 575.84 |  |
| （1） | 综合楼 | m² | 528.10 |  |
| （2） | 值班室 | m² | 47.74 |  |
| 2 | 规划总建筑面积 | m² | 1637.31 |  |
| 四 | 绿化面积 | hm² | 0.24 |  |
| 五 | 容积率 | % | 0.14 |  |
| 六 | 建筑密度 | % | 5.10 |  |
| 七 | 绿地率 | % | 27.4 |  |
| 八 | 室外停车位 | 个 | 6 | 透水砖硬化 |
| 九 | 工程项目总投资 | 万元 | 500 |  |
| 十 | 土建投资 | 万元 | 102.07 |  |
| 十一 | 建设工期 | 年 | 1.75 | 2014年8月-2016年4月 |

### 项目组成

本项目占地面积1.13hm²，根据功能特点及水土流失特点，将项目划分为：建筑物区、道路及硬化区、绿化区，其中建筑物区占地0.06hm²，道路及硬化区占地0.83hm²，绿化区占地0.24hm²。

主体设计将工程建设过程中的施工临时场地临时布置在道路及硬化区和绿化区，便于后期统一清理进行硬化及绿化。本项目设计有出入口2个，位于项目区西侧、西南侧，临近巧蒙公路布设。

一、建筑物区

建筑物区占地面积0.06hm²，建筑面积1637.31m²。建筑物主要包括综合楼、值班室。综合楼布设在项目区北侧，占地528.10m²，建筑层数为3层，建筑结构为框架结构；值班室布设在项目区西侧主出入口旁，占地47.74m²，建筑层数为1层，建筑结构为砖混结构。

二、道路及硬化区

道路及硬化区占地面积共计0.83hm²，包括项目区的内部道路及硬化场地。

道路：道路主要为连接场内各建筑物、工作场地和项目区外巧蒙公路，形成完善通畅的道路系统。项目区设置2个出入口，分别是位于西侧的主出入口、西南侧的次出入口，均与巧蒙公路相联通。场内出入口布局合理，能够做到人行、物流出入顺畅，直达工作场地。道路总长约303m，宽6-8m，道路占地面积0.21hm²。

硬化：主要布设有机械棚、再生料堆放场、原生料棚、乳化沥青设备场地、保温罐场地、地磅、拌合楼场地、废料棚、煤炭棚、室外停车位（6个，透水砖硬化）、建筑物周边硬化、各种台阶硬化等，占地面积共计0.62hm²（其中透水砖硬化0.01hm²，水泥硬化0.61hm²）。

三、绿化区

绿化区占地0.31hm²。主体设计绿化主要是道路、建筑物周边绿化，充分利用空地种植植物。场内绿化不仅具有改善项目区面貌、美化环境的作用，而且是环境保护的一项重要手段，所以绿化设计中除了考虑绿化的美化作用，还着重考虑了绿化的环保作用。树种选择以适合当地生长为主，根据不同的种植地、不同的功能要求选择，不同树高、各异树冠、常绿落叶、形形色色叶状的搭配。

四、辅助设施

1、供水工程

项目区供水就近从东侧金塘镇煤炭村2社供水管网中引入本项目区内，通过引入DN100给水干管一根，作为水源，管道沿地表铺设，不造成新增扰动占地。

给水管沿项目区道路敷设，给水管径为DN100，管道覆土埋深不小于0.7m，在管网不超过120m的间距布置消火栓。室内给水冷水管道采用PPR给水聚丙烯管道。室外需铺设给水管300m，其占地已在道路及硬化区统计，故此处不再重复。

2、排水工程

项目区西侧巧蒙公路已有道路排水沟（梯形断面，底宽0.4m，高0.45m，坡比0.5）。本项目采用雨污分流，项目区产生的生活污水、粪便污水经过化粪池处理，用于周边绿化，不外排；雨水经项目区道路及硬化场地周边盖板排水沟收集，从项目区出入口直接排入巧蒙公路排水沟。本项目需铺设盖板排水沟490m，污水管320m，其占地已在道路及硬化区统计，故此处不再重复。

3、供电工程

本项目已从金塘镇供电部门最接近的变电站引出2回路高压线，安装1600kVA的干式变压器。

### 工程占地

根据本项目主体设计资料，结合现场调查以及地形图量算，本工程总占地面积1.13hm²，为永久占地。项目原始占地类型及面积为草地0.78hm²，其它土地（主要为裸地、工矿用地）0.35hm²；项目现状占地类型及面积为建设用地0.12hm²、其它土地（主要为裸地）1.01hm²。

表1-3 占地面积统计表

| 序号 | 工程分区 | 小计（hm²） | 原始占地类型及面积（hm²） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 草地 | 其它土地 |
| 1 | 建筑物区 | 0.06 | 0.06 |  |
| 2 | 道路及硬化区 | 0.83 | 0.58 | 0.25 |
| 3 | 绿化区 | 0.24 | 0.14 | 0.10 |
| 合计 | 1.13 | 0.78 | 0.35 |

### 施工交通

项目区西侧紧邻巧蒙公路（已建成，沥青路面，路面宽约8.5m），能够满足本项目施工期间的运输要求。

### 施工组织

（一）主要材料及来源

工程建设所需的水泥、钢材等建筑材料均可就近合法市场采购，各施工队派车到指定地点提料。

（二）供电、供水、通讯

（1）施工用水

本项目施工用水已从东侧金塘镇煤炭村2社供水管网中引入本项目区内水源。

（2）施工排水

项目区西侧为巧蒙公路，本方案考虑在项目区内布设临时排水沟、末端设置临时沉沙池，将项目区汇水收集沉沙后引至项目西南侧排入巧蒙公路排水沟。

项目区施工生活营地产生的生活污水较少，直接浇洒至周边田地。

（3）施工供电

本项目紧邻巧蒙公路，周边已有完善的农村电网供电，本项目直接挂线接入，施工供电设施未产生地面扰动。

（4）施工通讯

施工通讯可由当地电信部门提供，另外，中国联通、中国移动网络已覆盖项目区，无线通讯条件较好。

### 工程施工进度

项目主体工程于2014年8月正式开工，于2016年4月完工。施工总工期为1.75年。

### 工程投资

本工程动态总投资为500万元，其中土建投资102.07万元。

### 移民安置

根据主体资料和现场勘查，项目区内无居民点。本项目不涉及移民拆迁安置问题。

## 项目区概况

### 1.2.1项目区自然概况

#### 地质及地震

（1）地质

巧家县受地质构造、造山运动、河流切割等因素的影响，地表特征多样，地貌类型众多，地域组合复杂，垂直差异明显。境内最高海拔4040m，最低海拔517m，属金沙江东岸阳坡地带，以山地为主，山地面积占总面积的98.9%。

位于云南省昭通市巧家县金塘镇煤炭村2社省道巧蒙公路K30+500左侧大窝塘处，地处巧家县西部，属低中山峡谷地貌，原始为斜坡地形，经后期人类活动行成较平坦场地。本项目场址呈不规则多边形，项目区占地原为一采石场，大部分区域已场平多年，基本在同一平台上（高程约926.10~924.87），场地北侧、东侧、东北侧形成1-25.22m石质人工开挖边坡。

（2）地震

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），项目区处于抗震设防烈度7度区，地震动反映谱特征周期0.35，项目区设计地震动峰值加速度为0.15g。

#### 河流、水文

巧家县境内有金沙江、牛栏江和以礼河等三条过境河流。境内河流属山区型河流，坡陡流急，落差大。主要河流有马树河、荞麦地河、文家河等，境内河流均属金沙江一、二级支流，其中径流面积大于30km²的20条，总长359km。年平均降水量35020万m³，年径流量15.060亿m³（含地下水5.366亿m³），折合径流深471.5mm。小二型以上水库有8座。项目所在区域水系情况见附图2。

项目区附近主要地表水为金沙江，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020年）》（云环发[2015]34号），金沙江川滇入境--水富出境干流河段，主要功能为一般鱼类保护、工业用水、农业用水，属Ⅲ类水。项目区距离金沙江最近距离约400m，项目区高于金沙江，高差约250m。金沙江从项目区西侧由南向北流过，本项目位于金沙江左岸，项目污水不外排，雨水经项目区道路及硬化场地周边盖板排水沟收集，从项目区出入口排入巧蒙公路排水沟，对金沙江不造成影响。施工期间施工生活营地产生的生活污水较少，直接浇洒至周边田地；本方案设计在项目区内布设临时排水沟、末端设置临时沉沙池，将项目区汇水收集沉沙后引至项目西南侧排入巧蒙公路排水沟。

#### 气候

项目区属亚热带高山季风气候，全年平均气温12.4℃，7月份气温最高，平均22.5℃，1月份气温最低，平均5.2℃。每年11月至次年2月为寒冷期。风向以偏北风为主，平均风速为21m/s，最大风速为29m/s。年平均降水量1164.5mm， 5月～10月为雨季，雨季降雨量占全年降雨量的88.6％以上，12月至次年3月降雨量只占全年降雨量的4.7％，根据《云南省暴雨统计参数图集》（2007年9月审定），项目区20年一遇1h、6h、12h、24h最大暴雨强度分别为42.3mm、64.8mm、92.1mm、108.6mm；干季热量和日照条件较好，多年平均日照时数为1588.7小时。无霜期达300天以上。

#### 土壤

全县土壤共8个土纲、13个土类、18个亚类、44个土属、66个土种。其中：燥红土类、褐红土亚类，主要分布在海拔1200m以下金沙江河谷地区；山原红土亚类，主要分布在海拔1500～2200m地带：黄棕壤土类，主要分布在海拔2200～2800 m地带；紫色土类，主要分布在金沙江河谷海拔2000m左右、半湿润条件地带；水稻土类，分布在海拔2200m以下有灌溉条件的地带。

经查阅相关工程资料，并结合实地调查，项目区的土壤类型主要为黄壤。

#### 植被

巧家县的生物资源比较丰富，珍稀动、植物繁多。森林覆盖面积大，为35.71%，植被多为亚热带常绿阔叶林，高海拔地区为常绿针叶林以及草甸。药山自然保护区有保护植物52种，其中国家级保护植物有46种，省级保护植物6种，国家级重点保护的野生动物31种。主要的珍稀植物有国家级保护植物珙桐、巧家五针松、攀枝花苏铁、大龙潭女贞树、红豆杉等。

项目区大部分区域已场平多年，原始林草覆盖率约60%。项目原始占地类型及面积为草地0.78hm²，其它土地（主要为裸地、工矿用地）0.35hm²；项目现状占地类型及面积为建设用地0.12hm²、其它土地（主要为裸地）1.01hm²。

### 1.2.2项目区社会经济概况

#### 1.2.2.1社会经济情况

巧家县辖16个乡镇。根据第六次人口普查数据显示：巧家县总人口数为：535631人，其中农业人口509503人。彝族、白族、傣族、壮族、苗族、回族、僳僳族、拉祜族、佤族、纳西族、瑶族、藏族、景颇族、布朗族、布依族、阿昌族、哈尼族、锡伯族、普米族、蒙古族、怒族、基诺族、德昂族、水族、满族、独龙族等民族分布。

2016年，全县实现生产总值46.7亿元，地方公共财政预算收入2亿元，地方公共财政预算支出21.5亿元，固定资产投资累计完成35.2亿元，全社会消费品零售总额10.98亿元，城镇居民人均可支配收入18816元，农民人均纯收入4531元，三次产业结构比例为39.26：31.48：29.26。

### 1.2.3项目区水土保持情况

#### 1.2.3.1项目区水土流失情况

根据《云南省2004年土壤侵蚀现状遥感调查报告》（云南省水利厅、云南省水利水电科学研究院，2006年2月），巧家县土地总面积3195.39km²，土壤侵蚀面积为1873.70 km²，以中度土壤侵蚀强度为主，有少量极强烈侵蚀和剧烈侵蚀。按造成水土流失的外营力分类，水土流失类型主要为水力侵蚀、重力侵蚀和混合侵蚀，其中水力侵蚀主要表现为面蚀、沟蚀；重力侵蚀主要表现为崩塌、泄溜、滑坡；而泥石流则是混合侵蚀的表现。年侵蚀总量983万t，年侵蚀模数3076t/(km²·a)，年平均侵蚀深2.28mm。根据《水利部办公厅关于印发<全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果>的通知》（办水保〔2013〕188号）及《云南省人民政府关于划分水土流失重点防治区的公告》（云南省云政发〔2007〕165号），项目所在区域巧家县既属于金沙江下游国家级水土流失重点治理区，也属于云南省重点治理区，因此，按《开发建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2008）的规定，本项目水土流失防治应执行建设类Ⅰ级标准。

根据主体设计资料，结合对项目建设区的实地调查和分析，本项目现状占地类型为建设用地、其它土地（主要为裸地）。区域水土流失主要由其它土地造成，水土流失强度为轻度，通过加权平均计算，工程区水土流失背景值2335.96t/（km²·a）。

#### 1.2.3.2项目区水土保持情况

（1）巧家县水土保持现状

1988年巧家县被国家纳入长江上游水土保持重点防治县，开展水土流失专项治理工作。在治理前有水土流失面积2280.63km²，占全县土地总面积3195.39km²的74.4%，水土流失极为严重，造成生态环境恶化，水、旱、风、沙、滑坡、泥石流等自然灾害频繁发生，制约着农业和农村经济的发展。

巧家县委、政府高度重视水土保持工作，相继开展了长治一至七期长治工程和世行贷款水土保持项目。在水土流失治理中，坚持以小流域为单位，生物措施和工程措施相结合，坡面治理与沟道治理相结合，眼前利益和长远利益相结合，连续治理、规模治理，基本达到治理一片，巩固一片，成功一片，收效一片。经过治理区广大干部群众的艰辛努力，极大地改变了治理区域坡面水系，发挥了工程拦蓄功能，提高了抗旱、减灾能力，大面营造水土保持林，发展经济果林，治水改土，促进生态环境向良性循环方面发展，改善了农业生产条件，初步实现了粮食增产，经济增收，社会、生态、经济三大效益同步发展的可喜局面。

（2）项目区水土保持现状

项目区占地原为一采石场，大部分区域已场平多年，无植被覆盖。到目前为止，工程建设区未开展过水土流失专项治理工程，无水土保持专项设施。

（3）水土保持取得的经验

巧家县在积极贯彻实施国家和地方水土保持相关法律法规标准的同时，按照水土保持方案积极实施了水土保持相关措施。主要成功的技术措施有“坡改梯、经济林、水保林”等工程措施和植物措施，对陡坡耕地坚决退耕还林。选择离村近、交通方便、土地肥沃、坡度较缓的坡耕地改造成坡改梯，同时配套相应的蓄水灌溉等水利水保措施保持水土，提高单产。当地水土保持、生态建设使用较多的适生树种有杉木、云南松等；整地栽植，采取鱼鳞坑、水平沟、水平阶、梯地、台地种植，经济林要求大坑种植，并施足底肥，配套坡面水系工程和林间道路。水保林要求乔灌草结合，增加覆盖。坚持集中成片，形成规模，坚持山、水、田、林、沟、渠、池、路综合治理，使土不下山，水不乱流，蓄水、灌溉、排洪结合，形成综合的水土保持体系。

# 监测实施

## 监测目标与原则

### 2.1.1监测目标

根据《水土保持监测技术规程》（SL277-2002）的相关规定和要求，并结合工程建设和工程水土流失特点，确定本项目水土保持监测目标为：①对本项目水土流失防治责任范围的水土流失及影响水土流失的主要因子进行监测；②分析水土流失现状情况；③为本工程的水土保持工作提出改进建议；④掌握工程建设所引起的水土流失状况及其对项目区域生态环境的影响程度，为工程建设水土流失防治工作提供科学依据；⑤通过对水土保持设施运行状况和防治效果的监测，为提高水土流失防治效果提供技术管理和措施补充设计依据，同时也为建设项目水土保持工作积累科学资料。

### 2.1.2监测原则

根据《水土保持监测技术规程》（SL277－2002），结合本工程实际情况，确定本工程水土保持监测遵循如下原则：

（1）根据工程现状，确定水土保持监测范围

本工程监测范围在依据批复的水土保持方案基础上，结合监测人员实际监测和走访情况进行确定。

（2）全面调查，突出监测重点

本工程水土保持监测对整个项目区进行监测。专项设施主要对其水土流失现状、水土保持措施实施情况、水土保持措施工程质量、运行情况及防治效果进行调查监测。

（3）根据工程建设特点，监测内容的指标在参考水土保持方案的同时，根据工程实际，进行适当补充和调整。

（4）水土保持监测方法及频率与观测内容的指标相对应

监测方法以调查监测和地面观测为主，兼以其他辅助手段。在全面调查工程区域水土保持情况的同时，选取具有代表性区域合理布设监测样点，控制监测密度及频率，对工程区内水土保持情况进行动态监测。

（5）根据该工程为建设性项目的特点，其水土保持监测点应按临时性监测点进行设置。

## 监测工作实施情况

对项目区的地形地貌、植被类型、水文地质以及工程布局、土地扰动情况、水土流失情况等进行了实地调查，收集了利用世行贷款云南公路资产管理项目昭通公路管理总段养护基础设施建设–巧家公路分局白鹤滩公路管理所、机械化养护和应急中心项目设计资料和征占地资料。

2018年9月，监测人员根据监测资料，编制完成了《利用世行贷款云南公路资产管理项目昭通公路管理总段养护基础设施建设–巧家公路分局白鹤滩公路管理所、机械化养护和应急中心项目水土保持监测总结报告》。

# 监测内容与方法

## 监测内容

### 3.1.1防治责任范围监测

建设项目的防治责任范围包括项目建设区和直接影响区。项目建设区分为永久征占地和临时占地，永久征占地面积在项目建设前已经确定，施工阶段及工程运行阶段保持不变。临时占地面积及直接影响区的面积则随着工程进展有一定变化，防治责任范围动态监测主要是通过监测临时占地和直接影响区的面积，确定建设期防治责任范围面积。

根据利用世行贷款云南公路资产管理项目昭通公路管理总段养护基础设施建设–巧家公路分局白鹤滩公路管理所、机械化养护和应急中心项目施工扰动情况，核实工程永久占地面积、临时占地面积及扰动地表面积，确定建设期防治责任范围面积。

（1）永久性占地监测

永久性占地面积由国土部门按权限批准，水土保持监测是对红线围地认真核查，监测建设单位或开发商有无超越红线开发的情况和永久性占地各阶段变化情况。

（2）临时性占地监测

临时性占地由于土地管辖权不变，在主体工程竣工验收前必须恢复原貌，故水土保持监测主要监测是否超范围使用临时性占地情况、各种临时占地的临时性水土保持措施数量和质量及施工结束后原地貌是否恢复。

（3）扰动地表面积

在开发建设过程中对原有地表植被或地形地貌发生改变的行为，均属于扰动地表行为，扰动地表水土保持监测内容主要有扰动地表面积、地表堆放面积、地表堆存处的临时水土保持措施、被扰动部分能够恢复植被的地方恢复植被情况。

（4）直接影响区

主要监测直接影响区的面积和采取的水土保持措施情况。

（5）水土流失防治责任范围的界定

根据永久占地、临时占地和直接影响区的面积，确定建设期防治责任范围。

### 3.1.2弃土弃渣监测

弃土弃渣监测内容包括工程挖方的位置、数量及占地面积；弃土、弃渣的数的位置、处（点）数、方量及堆放面积；挖方边坡的水土流失防护、边坡的稳定性；弃土、弃渣的水土流失防治措施及效果；挖方、填方及弃渣堆放地水土流失对周边的影响。

### 3.1.3水土流失防治监测

水土流失防治动态监测的内容主要包括：水土流失防治措施的类型、水土保持措施的数量与质量等进行调查。其中水土流失防治措施类型分为工程措施和植物措施两类，工程措施主要针对区域内的挡墙护坡、排水沟等工程措施的稳定性、完好程度及运行情况进行监测；植物措施主要对实施植物措施后的成活率、保存率、植物生长情况及防治责任范围内的林草覆盖率等进行监测；水土保持数量与质量主要对水土保持措施的尺寸、规格及质量等进行监测。

### 3.1.4土壤流失量监测

土壤流失量动态监测主要包括水土流失因子监测及土壤侵蚀量的监测。

（1）水土流失因子

主要对项目区的地形地貌、气象、土壤、植被、水文、社会经济因子进行调查。

A 地形地貌因子：地貌形态、海拔与相对高差、坡面特性及地理位置。

B 气象因子：项目区气候类型分区、降雨、气温、无霜期、风速与风向等因子。其中，降雨因子主要为多年平均降雨量。

C 土壤因子：土壤类型、地面组成物质、土壤含水率、孔隙度、土壤容重、土壤PH值、土壤抗蚀性。

D 植被因子：项目区植被覆盖度、主要植被种类。

E 水文因子：水系形式、河流径流特征。

F 土地利用情况：项目区原土地利用情况。

G 社会经济因子：社会因子及经济因子。

水土流失因子的监测是针对整个工程的全部区域开展的，通过对水土流失因子的监测，确定工程区不同区域造成水土流失的不同影响因素。

（2）土壤侵蚀量监测

土壤侵蚀量的监测内容主要包括土壤侵蚀强度、土壤侵蚀模数和土壤侵蚀量等反映整个土壤侵蚀情况的指标。

A 土壤侵蚀强度

项目各个监测分区的土壤侵蚀强度监测，土壤侵蚀强度分为微度侵蚀、轻度侵蚀、中度侵蚀、强烈侵蚀、极强烈侵蚀及剧烈侵蚀。

B 土壤侵蚀模数

单位面积土壤及其母质在单位时间内侵蚀量的大小。是表征土壤侵蚀强度的定量指标。

C 土壤侵蚀量

监测项目区内发生的水力、重力等侵蚀所产生的土壤侵蚀总量。

根据项目实际建设情况，对整个工程的全部区域在项目实际的水土流失因子、土壤侵蚀强度、土壤侵蚀模数和土壤侵蚀量的情况进行监测。土壤流失量的重点监测区域是道路及硬化区。

## 监测方法及频次

### 3.2.1调查监测

调查监测是指定期采取全面调查的方式，通过现场实地勘测，采用GPS定位仪结合地形图、数码相机、测距仪、测高仪、标杆和尺子等工具，测定不同分区的的地表扰动类型和不同类型的面积。填表记录每个扰动类型区的基本特征（特别是堆渣和开挖面坡长、坡度、岩土类型）及水土保持措施（拦挡工程、土地整治工程等）实施情况。

（一）面积监测

面积监测主要通过收集项目资料及采用手持式GPS定位仪测定获取。首先对调查区按照扰动类型进行分区，如堆渣、开挖面等，然后利用GPS沿各分区边界走一圈，确定各个分区的面积。。

（1）水土流失防治责任范围监测

A 项目建设区

监测指标为：永久性占地、临时性占地及扰动地表面积。主要根据工程设计资料，结合GPS、皮尺等监测设备实地核算，对面积的变化进行监测。

B 直接影响区

监测指标为项目建设压占地区的面积及地类。通过实地调查，结合GPS、皮尺等监测设备实地核算。

水土流失防治责任范围监测是针对整个工程的全部区域开展的，结合项目建设区及直接影响区实地监测面积，统计项目各个时段实际发生的水土流失防治责任范围面积。

（2）水土流失面积监测

对于水土流失面积，采用GPS、皮尺等监测设备进行实地核算。水土流失面积的监测主要是在建设期开展监测工作。

水土流失面积监测是针对整个工程的全部区域开展的，结合项目建设区及直接影响区实地监测水土流失面积，统计项目各个时段实际发生的水土流失面积。

（二）植被监测

植被监测主要是选取有代表性的地块作为标准地，标准地的面积为投影面积，要求乔木林20m×20m、灌木林5m×5m、草地2m×2m。分别取标准地进行观测并计算林地郁闭度、草地盖度和类型区林草覆盖度。植被监测主要是在运行初期开展监测工作，针对整个工程的全部区域进行监测。

（三）其它调查监测

（1）水土流失因子

水土流失因子监测是在建设期和运行初期开展监测工作。

对于项目区的地形地貌因子、气象因子、植被因子、水文因子、原土地利用情况、社会因子及经济因子，在现场实地踏勘的基础上查阅相关资料、询问、对照《水保方案》等形式获取。

对于土壤因子的监测指标有：土壤类型、地面组成物质、土壤含水率、孔隙度、土壤容重、土壤PH值、土壤抗蚀性，具体监测方法如下：

A 土壤类型及地面组成物质识别

土壤质地类型见表5-5。

监测工作鉴别土壤质地时常在野外进行，因此必须掌握一定的野外鉴别土壤质地的方法及标准，野外土壤质地识别鉴定标准见表3-1及表3-2。

表3-1  国际制土壤质地分类

| 质地分类 | 各级土粒重量（%） |
| --- | --- |
| 类别 | 质地名称 | 粘粒 (<0.002mm) | 粉沙粒 (0.02～0.002mm) | 砂粒 (2～0.02mm) |
| 沙土类 | 沙土及壤质沙土 | 0～15 | 0～15 | 85～100 |
| 壤土类 | 砂质壤土 | 0～15 | 0～45 | 40～85 |
|  | 壤 土 | 0～15 | 35～45 | 40～55 |
|  | 粉沙质壤土 | 0～15 | 45～100 | 0～55 |
| 粘壤 土类 | 砂质粘壤土 | 15～25 | 0～30 | 55～85 |
|  | 粘壤土 | 15～25 | 20～45 | 30～55 |
|  | 粉沙质粘壤土 | 15～25 | 45～85 | 0～40 |
| 粘土类 | 砂质粘土 | 25～45 | 0～20 | 55～75 |
|  | 壤质粘土 | 25～45 | 0～45 | 10～55 |
|  | 粉沙质粘土 | 25～45 | 45～75 | 0～30 |
|  | 粘 土 | 45～65 | 0～35 | 0～55 |
|  | 重 粘 土 | 65～100 | 0～35 | 0～35 |

表3-2  野外土壤质地指感法鉴定标准

| 土 壤 质 地 | 肉眼观察 形态 | 在手中研磨时 的感觉 | 土壤干燥时 的状态 | 湿时搓成土球 （直径1cm） | 湿时搓成土条 （2mm粗） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 砂土 | 几乎全是砂粒 | 感觉全是砂砾，搓时沙沙作响 | 松散的单位 | 不能或勉强成球一触即碎 | 搓不成条 |
| 砂壤土 | 以砂为主，有少量细土粒 | 感觉主要是砂，稍有土的感觉搓时沙沙作响 | 土块用手轻压或抛在铁锹上很易散碎 | 可成球，轻压即碎 | 勉强搓成不完整的短条 |
| 轻壤土 | 砂多，细土约占二三成 | 感觉有较多粘质颗粒 | 用手压碎土块，相当于压断一根火柴棒的力 | 可成球，压扁时边缘裂缝多而大 | 可成条，轻轻提起即断 |
| 中壤土 | 还能见到沙砾 | 感觉沙砾大致相当，有面粉状细腻感 | 土块较难用手压碎 | 可成球，压扁时有小裂缝 | 可成条，弯成2cm直径圆圈时易断 |
| 重壤土 | 几乎见不到沙砾 | 感觉不到沙砾存在 | 干土块难用手压碎 | 可成球， 压扁时仍有小裂缝 | 可成条和弯成圆圈，将圆圈压扁有裂缝 |
| 粘土 | 看不到沙砾 | 完全是细腻粉末状感觉 | 干土块手压不碎，锤击也不成粉末 | 可成球，压扁后边缘无裂缝 | 可成条和弯成圆圈，将圆圈压扁无裂缝 |

B 土壤含水率测定

用铝盒在剖面上取三个土样，带回室内称得湿土重，然后在105度烘箱中烘8小时至恒重，称得干土重，用下列公式计算土壤含水率：

C 孔隙度、容重测定

用环刀法在土壤剖面上取土，带回室内称重，在进行浸泡后，计算土壤的毛管孔隙度、非毛管孔隙度、总孔隙度、田间持水量和容重。

D 土壤PH值

称风干过1mm筛孔土样品20g于50ml，小烧杯中加无CO2纯水20ml，制成1：1的土壤悬浊液用玻棒搅拌1分钟，放置10分钟；重新搅拌1分钟后，将已安装就绪，并已活化和用标准PH缓冲液定位、校正后的电极对插入悬浊土液中。平衡一分钟后读PH值，读取位数依PH计的精度而定。

E 土壤抗蚀性测定

土壤抗蚀性指单位面积上表土层抵抗水力冲刷的能力，值越大抵抗能力越强，值越小抵抗能力越弱。土壤抗性指标采用土壤袖珍剪力仪现场测定。

水土流失因子监测中的地形地貌因子、气象因子、植被因子、水文因子、原土地利用情况、社会因子及经济因子是针对全区开展的；土壤因子的监测是根据实际需要，在工程的不同区域选取有代表性的土样进行测算，确定不同扰动类型下的土壤其土壤侵蚀强度及侵蚀量的关系。

（2）水土流失防治动态监测

水土流失防治动态监测主要是在建设期和运行初期开展监测工作。

A 水土流失状况监测

主要调查的监测指标为项目区内土壤侵蚀类型、形式及型式。对于土壤侵蚀类型及形式，采取现场识别的方式获取；土壤侵蚀强度根据实地踏勘，对照《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）进行确定。

B 水土保持措施防治效果

① 防治措施的数量与质量

本工程全区水土保持措施的数量主要由业主单位提供，工程的施工质量主要由业主单位确定。

水土保持监测需要对监测重点地段或重点对象的防治措施工程量进行实地测量，对于质量问题主要由监理确定。

② 防护工程的稳定性、完好程度和运行情况

本工程的防护工程主要指挡墙、排水、植被恢复等工程，工程的施工质量主要由业主单位确定，监测时主要查看其是否存在损害或砼裂缝、挡墙断裂或沉降等不稳定情况出现，做出定性描述。

③ 水土流失防治要求及水土保持管理措施实施情况监测。

主要采用实地调查、问询、收集水土保持大事记、收集业主针对水土保持相关政策等方式获得。

运行初期水土流失防治动态监测主要是针对整个工程的全部区域开展监测工作。

调查监测的监测频率为每次现场监测对项目区的水土保持措施运行情况、水土保持措施稳定情况以及植被生长状况进行调查，而地形地貌、土壤因子等水土流失因子只在监测初期全面调查一次。

### 3.2.2定位监测

定位监测方法主要用于建设期和运行初期。由于本工程水土保持监测开展时，工程早已完工，故土壤流失量主要通过经验推测法进行估算。

A 类比法

采用已有的水工厂企业类的监测数据为基础，结合本项目实际的地形地貌、气候特征、地面组成物质、植被覆盖度、土壤类型及扰动的实地地块坡度、坡长、侵蚀类型、弃土（弃渣）的堆放形态等因素，综合分析得出项目各侵蚀单元的平均侵蚀模数，从而求得全区的土壤流失量。

B 经验推测法

对于监测时段内的侵蚀模数，可采取人工经验推测的方式。即根据实际的坡度、地面组成物质、侵蚀类型、坡长、植被盖度等，直接根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）对各个侵蚀单元的侵蚀模数进行取值，再根据各侵蚀单元的面积，求得全区土壤流失量。

定位监测的监测频率为每次现场监测收集一次监测数据。由于工程早已完工，监测2018年9月共监测1次。

### 3.2.3临时监测

临时监测主要是在工程施工建设过程中，由于工程变动或连续多日降雨等特殊条件下，而进行的一种监测。由于临时监测的不确定性，故监测内容和方法均不确定，根据现场实际情况开展监测工作。由于本工程在监测时段内，未出现降雨量较大的现场，故在监测过程中，未增加临时监测次数。

### 3.2.4巡查

巡查主要是在工程施工建设过程中和运行初期针对整个工程的全部区域所采用的监测方法，尤其注意对于直接影响区的影响情况。巡查的主要内容是水土流失危害和重大水土流失事件动态监测。本工程主要对运行期进行监测。

（1）水土流失危害监测

A 对周边河道影响情况

通过实地踏勘、走访群众等形式进行监测。

B 对周边水利设施影响情况

通过实地踏勘、走访群众、询问水库管理人员等形式进行监测。

C 其他水土流失危害

通过实地踏勘、问卷调查等形式进行监测。

（2）重大水土流失事件监测

根据工程实际情况结合水土流失状况，按照现场实际情况开展监测工作。

巡查的监测频次为每次现场监测监测1次，至2018年9月监测1次。

## 监测时段

本工程于2014年8月开工建设，于2016年4月完工投入运行。根据工程施工情况，主要监测运行期，至2018年9月监测1次。

## 监测点布设

由于本工程水土保持监测工作开展时，工程已完工，故监测方法主要通过经验推测获得，同时对整个项目区进行巡查。根据本工程的特点，水土保持监测主要水土保持措施实施数量及质量、水土保持措施运行情况以及植被生长状况进行监测。

# 不同侵蚀单元侵蚀模数的分析确定

## 侵蚀单元划分

### 4.1.1原地貌侵蚀单元划分

项目区所在地昭通市巧家县金塘镇煤炭村2社属长江长江流域金沙江水系，区内无常流水。

项目区属亚热带高山季风气候，全年平均气温12.4℃，7月份气温最高，平均22.5℃，1月份气温最低，平均5.2℃。每年11月至次年2月为寒冷期。风向以偏北风为主，平均风速为21m/s，最大风速为29m/s。年平均降水量1164.5mm， 5月～10月为雨季，雨季降雨量占全年降雨量的88.6％以上，12月至次年3月降雨量只占全年降雨量的4.7％。

根据《云南省暴雨统计参数图集》（2007年9月审定），项目区20年一遇1h、6h、12h、24h最大暴雨强度分别为42.3mm、64.8mm、92.1mm、108.6mm；干季热量和日照条件较好，多年平均日照时数为1588.7小时。无霜期达300天以上。

根据工程区的原地貌及植被情况，结合《利用世行贷款云南公路资产管理项目昭通公路管理总段养护基础设施建设–巧家公路分局白鹤滩公路管理所、机械化养护和应急中心项目水土保持方案报告表》及其批复文件，将本工程原地貌侵蚀单元划分为草地及其它土地2个侵蚀单元，按照现状地貌分为建设用地及其它土地2个侵蚀单元。

### 4.1.2地表扰动类型划分

利用世行贷款云南公路资产管理项目昭通公路管理总段养护基础设施建设–巧家公路分局白鹤滩公路管理所、机械化养护和应急中心项目用地是在遵守《中华人民共和国土地管理法》等法律法规的前提下，遵循保护环境、尽可能减少用地、合理利用土地的原则进行施工（营）地、工程布置等永久及临时性用地的规划。在工程建设过程中，各项施工活动尽可能控制在规划用地范围内。

为了客观地反映建设项目的水土流失特点，对建设项目地表扰动进行适量的分类。施工过程中地表扰动主要为弃土弃渣、开挖面、建筑物、临时堆料平台等。堆渣、开挖面具有不同的水土流失特点。根据监测工作的实际需要和项目建设的工程特点，在实地调查的基础上，依据同一扰动类型的流失特点和流失强度基本一致，不同扰动类型的流失特点和流失强度明显不同的原则进行。

根据监测工作的实际需要和利用世行贷款云南公路资产管理项目昭通公路管理总段养护基础设施建设–巧家公路分局白鹤滩公路管理所、机械化养护和应急中心项目的特点，在实地调查的基础上，依照同一扰动类型的流失特点和流失强度基本一致、不同扰动类型的流失特点和流失强度明显不同的原则，共分为4类地表扰动类型，表扰动类型划分结果见下表4-1。

表4-1   地表扰动分类表

| 地表扰动 |
| --- |
| 流失危害 | 有危害扰动 | 无危害扰动 |
| 扰动特征 | 堆渣 | 开挖面 | 平台 |  |
| 侵蚀对象形态 | 土质低堆渣 | 土质开挖面 | 各类施工（营）地、平整绿化用地 | 建筑物、填入洼地的堆渣、受保护的开挖面等 |
| 特征描述 | 工程开挖产生的土石方临时堆放 | 主要是建筑物基础和管沟基础开挖 | 地势相对平缓，堆放建筑用材，施工用地 | 无流失、流失物进入封闭的区域（征地范围） |
| 代号 | 低土堆 | 土质面 | 土质面 | 无危害 |
| 编号 | 1 | 2 | 3 | 4 |

注：1为堆渣类，2为开挖类，3为平台类，4为无危害类。

### 4.1.3防治措施分类

建设单位根据本工程各区域的特点，采取了不同的水土流失防治类型。具体为：建筑物区临时覆盖、道路及硬化区的透水砖、盖板排水沟、临时土质排水沟、临时沉沙池、车辆清洁池、临时覆盖，绿化区的园林绿化及临时覆盖措施。

根据本工程的特点，将水土流失防治措施分为工程措施、植物措施以及临时措施三类。

## 各侵蚀单元侵蚀模数

### 4.2.1原地貌侵蚀模数

根据《云南省利用世行贷款云南公路资产管理项目昭通公路管理总段养护基础设施建设–巧家公路分局白鹤滩公路管理所、机械化养护和应急中心项目水土保持方案报告书》中对水土流失状况的调查分析，将各类型单元的侵蚀模数确定如下：原生土壤侵蚀模数为2335.96t／km2·a。

另外，结合《云南省土壤侵蚀遥感调查报告》，确定利用世行贷款云南公路资产管理项目昭通公路管理总段养护基础设施建设–巧家公路分局白鹤滩公路管理所、机械化养护和应急中心项目施工区域水土流失属轻度侵蚀，背景平均侵蚀强度约为2335.96t/km2.a。

### 4.2.2各地表扰动类型侵蚀模数

在本项目的水土保持监测工作介入时工程已完工，之前的施工扰动时段内的各地表扰动类型侵蚀模数可以通过经验测算取值。各地表扰动类型侵蚀模数取值见表4-2。

表4-2   各地表扰动类型土壤侵蚀模数取值表

| 序号 | 分区 | 土壤侵蚀模数 |
| --- | --- | --- |
|  |  | （t/km2.a） |
| 1 | 建筑物区 | 5000 |
| 2 | 道路硬化区 | 4000 |
| 3 | 绿化区 | 3000 |

### 4.2.3防治措施实施后侵蚀模数

水土流失量及其流失程度是开发建设项目水土保持监测的一项重要内容。由于本工程水土保持监测开展时，工程已完工，故防治措施实施后的侵蚀模数主要通过经验测算获得。

通过监测人员现场监测，结合水土保持措施情况，确定本工程目前各侵蚀单元的侵蚀模数为：（1）建筑物区：由于该区域目前除建筑物占地外，其他区域均被硬化，故防治措施实施后的侵蚀模数确定为100t/km2·a。（2）道路及硬化区：该区域均为硬化区域，故防治措施实施后的侵蚀模数确定为100t/km2·a。（3）绿化区：该区域已种植植物，恢复植被措施，故防治措施实施后的侵蚀模数确定为400t/km2·a。

# 水土流失监测结果与分析

## 防治责任范围监测结果

### 5.1.1水土保持方案确定的防治责任范围

#### 5.1.1.1水土保持方案中确定的水土流失防治责任范围

水土保持方案中确定本工程水土流失防治责任范围面积为1.27hm2，其中项目建设区面积为1.13hm2，直接影响区面积为0.14hm2。

### 5.1.2建设期防治责任范围监测结果

通过监测人员现场调查，结合工程相关资料，确定本工程建设期水土流失防治责任范围面积为1.27hm2，其中项目建设区1.13hm2，直接影响区为0.14hm2。水土保持监测确定的水土流失防治责任范围面积与水土保持方案确定一致，原因如下：

1、本项目建设规模较小，主体工程建设与设计阶段一致。

2、全部施工区域均在征地红线范围内。

## 弃土弃渣监测结果

### 5.2.1设计弃土弃渣情况

项目建设施工以机械化为主，人工配合等部分地方施工，同时本工程建设规模较小。水保方案中项目建设过程中共产生开挖土石方量1510m³；回填土石方量2051m³（含绿化覆土541m³）；土石方内部调运31m³；外购土石方541m³（绿化覆土），外购土石方来源于合法取土场。

### 5.2.2弃土弃渣场及占地面积监测结果

在工程建设过程中，无永久弃渣场。

### 5.2.3弃土弃渣量动态监测结果

根据工程相关资料，结合监测人员现场核实，本工程实际土石方情况相对于水土保持方案无变化。

## 地表扰动面积监测结果

本工程实际扰动土地面积为1.13hm2，于原设计面积无明显变化。具体各区域扰动地表面积情况详见表5-3。

表5-3    扰动地表面积对比表 （单位：m2）

| 序号 | 项目区 | 水保方案占地面积（hm2） | 实际建设占地面积（hm2） | 增减量（hm2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑物区 | 0.06 | 0.06 | 0 |
| 2 | 道路及硬化区 | 0.83 | 0.83 | 0 |
| 3 | 绿化区 | 0.24 | 0.24 | 0 |
| 合计 | 1.13 | 1.13 | 0 |

## 土壤流失量监测结果

### 5.4.1各阶段土壤流失量

本工程于2014年8月开工建设，于2016年4月完工。建设单位于2018年9月开展水土保持监测工作。

本工程施工扰动后按功能可划分为3个小片区：建筑物区、道路及硬化区、绿化区组成。具体各区扰动后的土壤流失量详细情况如下：

  - 建设期

在本工程开展监测时，工程建设已完工，建设期的土壤流失量无法直接获取，故不再计算建设期内产生的水土流失量。

二、运行期

运行期水土保持监测主要通过我单位监测时段内的水土流失监测结果进行反映。本工程水土保持监测时段为2018年9月，监测时段为1个月。

表5-4    监测时段内运行期土壤侵蚀量估算表

| 序号 | 分区 | 水土流失面积（hm2） | 土壤侵蚀模数 | 监测时段 | 水土流失量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （t/km2.a） | （a） |  |
| 1 | 建筑物区 | 0.06 | 100 | 0.08 | 0.01 |
| 2 | 道路及硬化区 | 0.83 | 100 | 0.08 | 0.07 |
| 3 | 绿化区 | 0.24 | 400 | 0.08 | 0.08 |
| 4 | 合计 | 1.13 |  |  | 0.15 |

从表5-4中可以看出，在监测时段内运行期，本工程土壤流失总量为0.15t。其中以绿化区所占比列最大，占了土壤侵蚀总量的51.89%。在后期工作中，应加强绿化区的水土流失治理工作。

通过监测，确定本工程在监测时段内的土壤流失量为0.15t。

# 水土流失防治监测结果

## 水土流失防治措施

### 6.1.1工程措施及实施进度

#### 6.1.1.1水土保持方案设计情况

1、建筑物区

由于本区域为建筑物区覆盖，水保方案对该区域设计临时土工布覆盖100m2措施。

2、道路及硬化区域

主体设计有该区域的透水砖硬化94m²，盖板排水沟490m，临时土质排水沟477m，临时砖砌沉沙池1口，车辆清洁池1座，临时覆盖200m²。

3、绿化区

水保方案新增该区域的园林绿化0.31hm²，临时覆盖100m²。

#### 6.1.1.2实际完成工程措施情况

截至2018年9月，本工程实际完成的工程措施工程量为：

1、道路及硬化区域

该区域实际实施的工程措施有透水砖硬化94m²，盖板排水沟490m。

表6-1    实际完成水土保持工程措施量统计表

| 序号 | 项目名称 | 措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 道路硬化区 | 透水砖硬化94m² |
|  |  | 盖板排水沟490m |

#### 6.1.1.3工程措施实施进度

工程措施在建设期的实施进度主要通过相关资料进行分析和现场调查获得。工程措施的实施进度为2014年8月至2016年4月。

### 6.1.2植物措施及实施进度

#### 6.1.2.1水土保持方案设计情况

水土保持方案中设计的植物措施主要为场区内的园林绿化面积0.31hm2。

#### 6.1.2.2实际完成植物措施情况及实施进度

在工程建设过程中，建设单位主要对场区内实施园林绿化面积0.31hm2。具体各区域绿化情况详见表6-2。

表6-2   工程实际实施的水土保持植物措施量

| 分区 | 措施 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 绿化区 | 绿化措施 | 园林绿化 | hm2 | 0.31 |

### 6.1.3临时防治措施及实施进度

1、建筑物区

水保方案设计的临时措施有临时覆盖100m²。

2、道路硬化区域

水保方案设计的临时措施有临时土质排水沟477m，临时砖砌沉沙池1口，车辆清洁池1座，临时覆盖200m²。

3、绿化区

水保方案设计的临时措施有临时覆盖100m²。

根据工程建设资料，临时措施在2016年4月前都已完成。

## 水土流失防治效果动态监测结果

本工程水土保持措施的实施主要是为了防止工程区的水土流失，确保项目区建筑物安全、保障安全运行、绿化美化项目区环境。根据方案编制的指导思想、原则和对项目区水土流失防治执行的等级标准，结合有关规定要求和监测所得成果，对项目区水土保持监测指标进行验算分析如下：

### 6.2.1扰动土地整治率

本工程扰动土地面积为1.13hm2，扰动土地整治面积为1.13hm2，扰动土地整治率为99%。在扰动土地整治面积中，工程措施面积为0.01hm2，植被覆盖面积为0.24hm2，建筑物面积为0.06m2，硬化面积为0.80m2。

### 6.2.2水土流失总治理度

本工程造成水土流失面积为1.13hm2，水土流失治理面积为1.13hm2，水土流失总治理度为99%。在水土流失治理面积中，工程措施面积为0.01hm2，植被覆盖面积为0.24hm2，建筑物面积为0.06m2，硬化面积为0.80m2。

### 6.2.3拦渣率

项目建设过程中共产生开挖土石方量1510m³；回填土石方量2051m³（含绿化覆土541m³）；土石方内部调运31m³；外购土石方541m³（绿化覆土），外购土石方来源于合法取土场，本项目建设无永久废弃土石方，拦渣率可达99%。

### 6.2.4土壤流失控制比

根据本工程水土保持方案，参考工程所在区域的土壤侵蚀类型和强度，本项目区的土壤容许流失量为500t/km2·a。

通过现场监测，本工程防治责任范围内土壤侵蚀强度为200t/km2·a，土壤流失控制比为2.5，达到《水保方案》防治目标。

### 6.2.5林草植被恢复率

本工程可恢复植被面积为0.31hm2，植被恢复面积0.31hm2，林草植被恢复率为99%。

### 6.2.6林草覆盖率

截至2018年9月，本工程项目区占地面积为0.31hm2，林草覆盖面积为0.31hm2，林草覆盖率为27.4%。

## 运行初期水土流失分析

通过水土保持监测六项指标可以看出，各项指标均达到了水土保持方案确定的目标值，起到了基本上控制项目区的水土流失现象。各区域水土流失分析如下：

（1）建筑物区基本都为建筑物和硬化区域，水土流失轻微；

（2）道路硬化区都为硬化区域，水土流失轻微；

（3）绿化区基本为绿化植被覆盖，水土流失轻微；

综上所述，综合确定项目区侵蚀模数为200 t/km2·a。

总体来说，本工程水土流失防治措施基本到位，防治效果较好，运行期各区域水土流失得到了基本控制。

# 结论

## 水土保持措施评价

### 7.1.1水土流失动态变化与防治达标情况

通过各项水土保持措施，截至2018年9月，本工程水土保持监测各指标达标情况详见表7-1。

表7-1    水土保持监测指标达标情况

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 方案防治目标值 | 监测结果值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扰动土地整治率 | % | 95 | 99 | 达到目标值 |
| 2 | 水土流失总治理度 | % | 97 | 99 | 达到目标值 |
| 3 | 土壤流失控制比 |  | 1.0 | 2.5 | 达到目标值 |
| 4 | 拦渣率 | % | 95 | 99 | 达到目标值 |
| 5 | 林草植被恢复率 | % | 99 | 99 | 达到目标值 |
| 6 | 林草覆盖率 | % | 27 | 27.4 | 达到目标值 |

从表中可以看出，本工程六项指标均达到水土保持方案确定的防治目标值。

### 7.1.2综合结论

利用世行贷款云南公路资产管理项目昭通公路管理总段养护基础设施建设–巧家公路分局白鹤滩公路管理所、机械化养护和应急中心项目位于巧家县金塘镇煤炭村2社省道巧蒙公路K30+500左侧大窝塘处，距巧家县城18km，距昭通市118km，距昆明市314km。本项目交通便利，无需新建进场道路。

项目占地面积1.13hm²，建筑物占地面积0.06hm²，建筑面积1637.30m²，绿化率27.4%，容积率0.14，建筑密度5.10%，主要建设综合楼、值班室、道路及硬化（机械棚、再生料堆放场、原生料棚、乳化沥青设备场地、保温罐场地、地磅、拌合楼场地、废料棚、煤炭棚、室外停车位等硬化场地）、绿化等配套设施。

本工程于2014年8月开工建设，于2016年4月完工投入试运行，施工工期为1.75年。工程总投资为500万元（土建投资102.07万元）。

根据水利部办公厅文件办水保[2013]第188号文“全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果”和云南省人民政府云政发[2007]165号文“云南省人民政府关于划分水土流失重点防治区的公告”，项目所在地巧家县既属于金沙江下游国家级水土流失重点治理区，同时也属于省级“重点治理区”，依据《开发建设项目水土保持技术规范》和《开发建设项目水土流失防治标准》要求及相关法律、法规，工程水土流失防治标准执行建设类Ⅰ级标准。结合工程建设范围内的地形地貌、水文气象及水土流失等特点，确定本项目水土流失防治目标为：扰动土地整治率95%，水土流失总治理度97%，土壤流失控制比1.0，拦渣率95%，林草植被恢复率99%，林草覆盖率27%。

截止2018年9月，本工程扰动土地面积为1.13hm2，扰动土地整治面积为1.13hm2，扰动土地整治率为99%。在扰动土地整治面积中，工程措施面积为0.01hm2，植被覆盖面积为0.24hm2，建筑物面积为0.06m2，硬化面积为0.80m2。根据水土保持方案设计情况，结合工程特点，建设单位实施了大量的水土保持措施，具体工程量为：建筑物区土工布覆盖100m2，道路及硬化区域透水砖硬化94m²，盖板排水沟490m，临时土质排水沟477m，临时砖砌沉沙池1口，车辆清洁池1座，临时覆盖200m²，绿化区园林绿化0.31hm²，临时覆盖100m²。

通过以上措施的实施，使得项目区内扰动土地整治率为99%，水土流失总治理度为99%，拦渣率为99%，土壤流失控制比为2.5，林草植被恢复率为99%，林草覆盖率为27.4%，六项指标均达标。

### 7.1.3存在的问题及建议

针对本工程现状，监测组提出以下几点建议，为本单位的后期水土保持工作中提供参考：

（1）目前，厂区内植物措施已实施，建议建设单位加强水土保持管理；

（2）适时巡查水土保持防治措施，对其进行维护保养，如及时清理排水沟及修护破损区域。

## 监测工作中的经验及问题

### 7.2.1监测工作中的经验

通过本工程的水土保持监测，丰富了我单位同类工程的水土保持监测资料与经验，具体有以下几点：

（1）通过本工程的水土保持监测，充实了类似工程的水土保持监测资料，为同类项目的水土保持工作提供了宝贵的经验。

（2）通过本工程的水土保持监测，使得监测人员更加明确了项目类运行期水土保持监测工作的重点。

（3）通过水土保持监测，加深了监测人员对水土保持相关理论知识的理解。

### 7.2.2存在的问题与建议

针对本工程的监测情况，我单位对监测工作提出以下问题：

（1）由于监测工作开展时，本工程已建设完工，无法对整个建设期的水土流失情况进行监测，造成了建设期监测部分数据的空白。

（2）由于本工程弃渣场堆放弃渣绝大部分已被植被所覆盖，使得在监测时段内无法获取弃渣水土流失监测样，导致部分数据不全。

（3）在监测过程中，由于人类活动的原因，使得监测样方的保存率较低，最终导致监测数据的不完整性。