水保监测（浙）字第0026号

水土保持监测总结报告

昭通公路管理总段养护基础设施建设永善公路

管理段―莲峰公路管理所建设项目

水土保持监测总结报告

建设单位：永善公路分局

监测单位：浙江中水工程技术有限公司

2018年11月

水保监测（浙）字第0026号

水土保持监测总结报告

昭通公路管理总段养护基础设施建设永善公路

管理段―莲峰公 路管理所建设项目

水土保持监测总结报告

建设单位：永善公路分局

监测单位：浙江中水工程技术有限公司

2018年11月

工程区现状

建筑物区                      道路硬化区

绿化措施1                    绿化措施2

绿化措施3                    绿化措施4

水土保持监测特性表

| 主体工程主要技术指标 |
| --- |
| 项目名称 | 昭通公路管理总段养护基础设施建设永善公路管理段―莲峰公路管理所建设项目 |
| 建设规模 | 占地2706.4m²，建筑面积1230m² | 建设单位 | 永善公路分局 |
|  |  | 建设地点 | 莲峰镇莲峰村北关四社 |
|  |  | 所属流域 | 长江流域 |
|  |  | 工程总投资 | 220万元 |
|  |  | 工程总工期 | 2016年8月-2017年6月 |
| 水土保持监测指标 |
| 监测单位 | 浙江中水工程技术有限公司 | 联系人及电话 | 杨开伟/13708724335 |
| 自然地理类型 | 中低山峡谷地貌 | 防治标准 | 一级标准 |
| 监测内容 | 监测指标 | 监测方法（设施） | 监测指标 | 监测方法（设施） |
|  | 1、水土流失状况监测 | 调查 | 2、防治责任范围监测 | 调查（测距仪、GPS） |
|  | 3、水土保持措施情况 | 调查测量（测距仪、钢卷尺、皮尺） | 4、防治措施效果监测 | 调查（植被样方） |
|  | 5、水土流失危害监测 | 巡查、调查（相机、摄像机） | 水土流失背景值 | 0t/km².a |
| 方案设计防治责任范围 | 0.31hm² | 容许土壤侵蚀模数 | 500t/km²•a |
| 防治措施 | ①工程措施工程量：道路及硬化浆砌石排水沟140m。 ②植物措施工程量：绿化区绿化面积0.12hm²。 ③临时措施工程量：道路及硬化区临时排水沟40m，沉砂池1口。 |
| 监测结论 | 防治效果 | 分类分级指标 | 目标值（%） | 达到值（%） | 监测数量 |
|  |  | 扰动土地整治率 | 95 | 99 | 防治措施面积 | 0.12hm² | 永久建筑物面积及硬化面积 | 0.15hm² | 扰动土地总面积 | 0.27hm² |
|  |  | 水土流失总治理度 | 97 | 99 | 防治责任范围面积 | 0.31hm² | 水土流失总面积 | 0.27hm² |
|  |  | 土壤流失控制比 | 1.0 | 1.5 | 工程措施面积 | 0hm² | 容许土壤流失量 | 500t/km²•a |
|  |  | 林草覆盖率 | 27 | 46.08 | 植物措施面积 | 0.12hm² | 监测土壤流失情况 | 333t/km²•a |
|  |  | 林草植被恢复率 | 99 | 99 | 可恢复林草 植被面积 | 0.12hm² | 林草类植被面积 | 0.12hm² |
|  |  | 拦渣率 | 95 | 99 | 实际拦渣量 | 930m³ | 总弃渣量 | 930m³ |
|  | 水土保持治理达标评价 | 防治指标均达到方案设计目标值 |
|  | 总体结论 | 该项目手续资料齐备，水土保持措施落实完善，水土保持投资满足区域水土保持的防治要求，因此工程建设各项指标均满足水土流失防治要求。 |
| 主要建议 | 1、运行过程中建设单位定期巡查管护，保证项目区各项措施长期发挥效益； 2、及时对施工生活生产区裸露区域进行植被恢复，定期管护，清理排水沟，保证排水沟运行通畅，注重对植被恢复区域的抚育管理措施。 |

目  录

1 建设项目及水土保持工作概况	4

1.1 建设项目概况	4

1.2 水土保持工作情况	10

1.3 监测工作实施概况	11

2 监测内容和方法	18

2.1 扰动土地情况	18

2.2 取料（土、石）、弃渣（土、石、矸石、尾矿等）	18

2.3 水土保持措施	18

2.4 水土流失情况	20

3 重点对象水土流失动态监测	22

3.1 防治责任范围监测	22

3.2 取料监测结果	23

3.3 弃渣监测结果	23

3.4 土石方流向情况监测结果	24

3.5 其他重点部位监测结果	24

4 水土流失防治措施监测结果	25

4.1 工程措施监测结果	25

4.2 植物措施监测结果	25

4.3 临时防护措施监测结果	26

4.4水土保持措施防治效果	27

5 土壤流失情况监测	28

5.1 水土流失面积	28

5.2 土壤流失量	30

5.3 取料、弃渣潜在土壤流失量	30

5.4 水土流失危害	30

6 水土流失防治效果监测结果	32

6.1 扰动土地整治率	32

6.2水土流失总治理度	32

6.3拦渣率与弃渣利用情况	33

6.4土壤流失控制比	33

6.5林草植被恢复率	33

6.6林草覆盖率	34

7.结论	35

7.1水土流失动态变化	35

7.2水土保持措施评价	35

7.3存在问题及建议	36

7.4综合结论	36

==附件==

- 委托书；

- 批复文件

3、水土保持方案批复文件；

==附图==

1、项目区地理位置图；

2、项目监测分区及监测点位布设图；

3、项目区水土流失防治责任范围图。

前  言

昭通公路管理总段养护基础设施建设永善公路管理段―莲峰公路管理所建设项目（以下简称“永善公路管理段莲峰管理所建设项目”）位于莲峰镇莲峰村北关四社，中心地理坐标为N27°48'46.71"，E103°35'34.14"，项目区南侧为县道245，交通便利。

永善公路管理段莲峰管理所建设项目属于建设类项目，占地面积2706.4m²，建筑面积1230m²。其中：职工周转房736m²，办公室75m²，会议室120m²，活动室100m²，工具室20m²，食堂99m²，机械大棚80m²，绿化面积1215.84m²，建筑密度14.78%，容积率0.45，绿化率46.08%。

永善公路管理段莲峰管理所建设项目占地面积为2706.4m²，其中建筑物区占地面积为708.22m²，道路及硬化区占地面积为782.34m²，绿化区占地面积为1215.84m²。根据主体提供资料，项目区占地类型为建设用地。

项目建设土方开挖总量为1408m³，其中场地平整开挖1300m³，基础开挖108m³；回填利用935m³，其中场地回填478m³，绿化覆土457m³，绿化覆土需外购，废弃土石方为930m³，产生的废弃方运至莲峰镇垃圾填埋场堆存。

项目总投资220万元，其中土建投资140万元，建设工期11个月，工程于2016年8月动工，将于2017年6月完工。

根据《水利部办公厅关于印发<全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果>的通知》（办水保〔2013〕188号），项目所在地永善县属于金沙江下游国家级水土流失重点治理区，根据《云南省人民政府关于划分水土流失重点防治区的公告》（云政发〔2007〕165号），项目区同时也属于省级 “重点治理区”，工程水土流失防治标准为建设类Ⅰ级标准。按《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）标准划分，项目区属以水力侵蚀为主的西南土石山区，土壤侵蚀模数允许值为500t/km².a。

结合项目所在区域的降雨量、土壤侵蚀强度以及本项目主体工程特征参数，确定水土流失防治目标为：扰动土地整治率95%、水土流失总治理度97%、土壤流失控制比1、拦渣率95%、林草植被恢复率99%、林草植被覆盖率27%。

根据《中华人民共和国水土保持法》和《中华人民共和国水土保持法实施条例》等法律法规的有关规定，建设单位须在项目前期工作编报水土保持方案报告书。鉴于此，云南云一矿山工程有限公司于2017年5月编制完成《昭通公路管理总段养护基础设施建设永善公路管理段―莲峰公路管理所建设项目水土保持方案报告表》，并于2017年6月28日获永善县水务局文件《昭通公路管理总段养护基础设施建设永善公路管理段―莲峰公路管理所建设项目水土保持方案报告表的行政许可决定书》（永水保许【2017】第04号）。

2017年6月，昭通公路管理总段养护基础设施建设永善公路管理段―莲峰公路管理所建设项目扩建地面工程全部建设完成。工程建设成后，彝良县昭通公路管理总段养护基础设施建设永善公路管理段―莲峰公路管理所建设项目于2018年9月委托我单位承担工程水土保持监测工作，为水土保持设施竣工验收提供依据。监测组于2018年9月初组织人员对项目区全面巡查，重点调查各区域的水土保持措施布设情况及水土流失现状，并收集了工程有关的施工资料，于2018年11月监测工作结束，共监测2个月，2018年11月编制完成《昭通公路管理总段养护基础设施建设永善公路管理段―莲峰公路管理所建设项目水土保持监测总结报告》。

监测内容主要包括：水土流失防治责任范围监测、土石方工程监测、水土流失防治监测、土壤流失量监测、水土流失危害监测和建设单位水土保持工作管理情况等。

经监测结果和相关资料分析，得出如下结论：

1）工程水土流失防治责任范围面积为0.31hm²，其中项目建设区0.27hm²，直接影响区0.04hm²。

2）工程建设扰动地表面积0.27hm²，扰动地表治理面积0.27hm²，其中建筑物覆盖占地0.07hm²，硬化及硬化区覆盖面积0.08hm²，工程措施面积0m²，植物措施面积0.12hm²。

3）工程建设期间实施完成水土保持措施工程量为：

①工程措施工程量：道路及硬化区浆砌石排水沟140m。

②植物措施工程量：绿化区绿化面积0.12hm²。

③临时措施工程量：道路及硬化区临时排水沟40m，沉砂池1口。

4）通过各项防治措施的实施，使项目区内扰动土地整治率为99﹪，水土流失总治理度为99﹪，拦渣率达99﹪，水土流失控制比达1.5，林草植被恢复率为99﹪，林草覆盖率达46.08％；工程建设水土流失防治六项指标均达到了GB50434-2008规定的一级防治目标值和水土保持方案确定的目标值。因此工程建设各项指标均满足水土流失防治要求。

根据监测分析，在项目监测过程中，未引起严重的水土流失事件；水土保持措施基本完好，发挥了很好的水土保持效益。

# 建设项目及水土保持工作概况

## 建设项目概况

### 项目基本情况

项目名称：昭通公路管理总段养护基础设施建设永善公路管理段―莲峰公路管理所建设项目

建设单位：永善公路分局

建设规模：占地2706.4m²，建筑面积1230m²，建筑物占地面积708.22m²，绿化面积1215.84m²，建筑密度14.78%，容积率0.45，绿化率46.08%。

项目建设性质：拆除重建莲峰管理所

总投资及土建投资：总投资220万元，其中土建投资140万元

工程占地：2706.4m²

建设工期：建设工期11个月，2016年8月动工，2017年6月完工。

#### 1.1.1.1项目组成及总体布局

永善公路管理段莲峰管理所建设项目属于建设类项目，占地面积2706.4m²，建筑面积1230m²。其中：职工周转房736m²，办公室75m²，会议室120m²，活动室100m²，工具室20m²，食堂99m²，机械大棚80m²，绿化面积1215.84m²，建筑密度14.78%，容积率0.45，绿化率46.08%。项目总投资220万元，其中土建投资140万元，建设工期11个月，工程于2016年8月动工，于2017年6月完工。

本项目占地面积2706.4m²，根据功能特点及水土流失特点，将项目划分为：建筑物区、道路及硬化区、绿化区，其中建筑物区占地708.22m²，道路及硬化区占地782.34m²，绿化区占地1215.84m²。

（1）建筑物区

建筑物区占地面积为708.22m²，其中已建建筑物占地316m²，新建建筑物占地392.22m²，新建建筑面积1230m²，其中：职工周转房736m²，办公室75m²，会议室120m²，活动室100m²，工具室20m²，食堂99m²，机械大棚80m²。

（2）道路及硬化区

道路及硬化区占地面积为782.34m²，包括项目区道路及硬化场地。

道路：道路主要为连接场内各建筑物，并项目区于南侧设置1个出入口，外连县道245，形成完善通畅的道路系统。道路总长约80m，宽6-8m，道路占地面积533m²。

硬化：主要为各建筑物之间，除去道路及绿化的区域，占地面积为249.34m²，均为混凝土硬化。

（3）绿化区

根据主体提供资料，绿化区占地1215.84m²，绿化主要是道路、建筑物周边绿化，充分利用空地种植植物。场内绿化不仅具有改善项目区面貌、美化环境的作用，而且是环境保护的一项重要手段，所以绿化设计中除了考虑绿化的美化作用，还着重考虑了绿化的环保作用。树种选择以适合当地生长为主，根据不同的种植地、不同的功能要求选择，不同树高、各异树冠、常绿落叶、形形色色叶状的搭配。

#### 1.1.1.2工程占地

永善公路管理段莲峰管理所建设项目占地面积为2706.4m²，其中建筑物区占地面积为708.22m²，道路及硬化区占地面积为782.34m²，绿化区占地面积为1215.84m²。根据主体提供资料，项目区占地类型为建设用地。

表1-3 工程占地面积统计表

| 项目组成 | 占地类型及面积(m²) |
| --- | --- |
|  | 建设用地 |
| 建筑物区 | 708.22 |
| 道路及硬化区 | 782.34 |
| 绿化区 | 1215.84 |
| 合计 | 2706.4 |

#### 1.1.1.3土石方平衡

项目建设土方开挖总量为1408m³，其中场地平整开挖1300m³，基础开挖108m³；回填利用935m³，其中场地回填478m³，绿化覆土457m³，绿化覆土需外购，废弃土石方为930m³，产生的废弃方运至莲峰镇垃圾填埋场堆存。

表1-5  水保方案土石方平衡流向分析表  单位：m³

| 序号 | 项 目 | 挖方(m³) | 填方(m³) | 调出 | 调入 | 外借 | 废弃 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小计 | 场地平整 | 基础开挖 | 小计 | 绿化覆土 | 场地回填 | 数量(m³) | 去向 | 数量(m³) | 来源 | 数量(m³) | 来源 | 数量(m³) | 去向 |
| 一 | 建筑物区 | 1380 | 1300 | 80 | 91 |  | 91 | 370 | 道路及硬化区、绿化区 | 11 | 道路及硬化区 |  |  | 930 | 莲峰镇垃圾填埋场 |
| 二 | 道路及硬化区 | 28 |  | 28 | 277 |  | 277 | 11 | 建筑物区 | 260 | 建筑物区 |  |  |  |  |
| 三 | 绿化区 |  |  |  | 567 | 457 | 110 |  |  | 110 | 建筑物区 | 457 | 外购 |  |  |
| 四 | 合 计 | 1408 | 1300 | 108 | 935 | 457 | 478 | 381 |  | 381 |  | 457 |  | 930 |  |

项目建设土方开挖总量为1408m³，其中场地平整开挖1300m³，基础开挖108m³；回填利用935m³，其中场地回填478m³，绿化覆土457m³，绿化覆土需外购，废弃土石方为930m³，产生的废弃方运至莲峰镇垃圾填埋场堆存。工程实际发生的土石方平衡及弃渣流向表1-6。

表1-6  工程建设过程发生土石方平衡流向分析表  单位：m³

| 序号 | 项 目 | 挖方(m³) | 填方(m³) | 调出 | 调入 | 外借 | 废弃 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小计 | 场地平整 | 基础开挖 | 小计 | 绿化覆土 | 场地回填 | 数量(m³) | 去向 | 数量(m³) | 来源 | 数量(m³) | 来源 | 数量(m³) | 去向 |
| 一 | 建筑物区 | 1380 | 1300 | 80 | 91 |  | 91 | 370 | 道路及硬化区、绿化区 | 11 | 道路及硬化区 |  |  | 930 | 莲峰镇垃圾填埋场 |
| 二 | 道路及硬化区 | 28 |  | 28 | 277 |  | 277 | 11 | 建筑物区 | 260 | 建筑物区 |  |  |  |  |
| 三 | 绿化区 |  |  |  | 567 | 457 | 110 |  |  | 110 | 建筑物区 | 457 | 外购 |  |  |
| 四 | 合 计 | 1408 | 1300 | 108 | 935 | 457 | 478 | 381 |  | 381 |  | 457 |  | 930 |  |

#### 1.1.1.4施工组织与施工工艺

1、施工场地及施工营地

工程施工场地布置用地红线范围内，用于建筑材料堆放、机械停放等使用场地，不再项目区外新增占地。因项目位于永善县莲峰镇集镇上，项目区现场不布置施工营地，通过租用当地村民房屋即可满足要求。

2、主要材料及来源

本工程建设所需的钢材、水泥在永善县城购买，砂石骨料在永善境内交通便利的合法砂石料场购买，混凝土采用商品混凝土。

3、施工用水、用电

本项目施工临时用电由永善县供电局供给，施工用水采用市政供水管网。

4、施工工艺

根据主体工程特点，项目区主要进行场地区域平整，尽量使土石方在各地块内得到充分利用，使土石方临时堆放、调运量少，运距短。本方案对项目施工工序只进行简单介绍。

（1）施工前准备：围墙—场地平整—施工放线—复核施工图纸；

（2）挖方工程：挖方—夯实—临时防护—拦挡、排水沟；

（3）填方工程：拦挡—填方、碾压—临时防护—排水沟；

（4）建筑工程：基础开挖—下部构造施工—上部构造施工—附属工程施工。

（5）房屋建筑工程：基础施工、土建施工、水电施工、装修施工。

（6）绿化工程：清理场地，进行绿化区覆土，再实施绿化植物栽植。

（7）主要建筑物完工后，将项目区范围内的临时设施拆除，清理场地，并按照主体工程设计完善相应项目收尾工作。

### 项目区概况

#### 1.1.2.1地形地貌

永善县位于云贵高原北部，地处云贵高原北部向川南丘陵延伸地带，位于乌蒙山脉西北面的金沙江南岸。整个县域地貌以峡谷山岳地形地貌为主。县境内重峦叠嶂，峰高谷深。地势总体南高北低，由西南斜向东北，呈带形。最高点为伍寨乡大坪子，海拨3199.5m；最低处为青胜乡六马厂金沙江岸→青胜乡民胜村倒犁子，海拨340m，相对高差2859m，平均1800m。五莲峰山系由东北向西南纵贯全境，将县域分成东西两片，东接洒渔河，西濒金沙江。金沙江流经境内33km。永善县总体以山地为主，适宜城市建设的平地较为稀少。

项目区为中低山峡谷地貌，为坡地形，原始地形为东高西低的坡地形，原地地形最高标高2142m，最低标高为2134m，相对高差18m。

#### 1.1.2.2地质地震

（1）地质

永善县在大地构造部位上属扬子准地台西部的二级构造单元扬子台褶带范畴，西邻康滇地轴，东接四川台坳，西北侧邻龙门山、大巴山台缘断褶带。项目区位于南北向峨边——金阳断裂、北东向的莲峰断裂及北北向的马边——盐津隐伏断裂所固限的雷波永善三角形块体之中部。内部以北东向皱褶为主，断裂不发育。区内新构造活动以整体性、间歇性台升为主要特点，除东部边界的马边~盐津隐伏断裂带具有较强的新活动外，另两条断裂晚第四纪以来无明显活动迹象，具有良好的稳定性。

（2）地震

根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)，该场地所处地区—昭通市永善抗震设防基本烈度为VII度，本工程建筑抗震设防分类均为标准设防类，故按本地区设防烈度采取抗震措施。设计基本地震加速度值0.15g，设计地震分组为第二组。

#### 1.1.2.3气象特征

永善县属中亚热带季风气候区，具有干、湿季分明的气候特点。冬半年（11~翌年4月）河谷区空气干燥、少雨、日照多，高山区气候阴冷、潮湿，云雾多，日照少；夏半年（5~10月）气温高、空气湿润、降水多、日照充足。同时，因区内地势相对高差悬殊，气候垂直变化显著。从河谷至高山，依次出现南亚热带、中亚热带、北亚热带、南温带、中温带和北温带等多种气候类型。全县年平均气温16.8℃，最热月7月，均温27.7℃，极端最高温41℃；最冷月1月，均温11.1℃，极端最低温0.3℃；年平均蒸发量2196.7mm；年平均降雨量825.2mm，最大降水量2334.3mm（1974年），最少降水量578.7mm（1992年），降水特点为雨季降水集中且强度大，旱季降水不足；20年一遇1h、6h、24h最大暴雨强度分别为47.8mm、74.2mm、1129.6mm；相对湿度为74%，太阳辐射年总量为125.2千卡/cm²，年平均日照时数1056.3h，全年无霜期为220天；主导风向西南风，年平均风速3.0m/s，最大风速15.3m/s。

#### 1.1.2.4水文特征

项目区位于云南省昭通市永善县莲峰镇，属于长江流域金沙江水系，金沙江流经境内33km→168.2km。根据现场勘察，项目区内河流水系，区内汇水通过排水沟排入县道245道路排水沟内。

#### 1.1.2.5土壤植被

据《昭通土壤》，全县境内有8个土类，10个亚类，27个属，45个土种。8个土类分别为水稻土、红壤、黄壤、黄棕壤、棕壤、燥红土、紫色土、亚高山草甸土。红壤、黄壤广泛分布于坝区周围和半山区、山区海拔在1900-2300m的地区；黄棕壤、棕壤分布于高二半山区、山区海拔在2600m以上的地区；亚高山草甸土分布于大山包乡海拔3000m以上的地区。根据外业现场调查，项目区内土壤以棕壤为主。

永善县森林植被分为7个植被类型，8个植被亚型，17个群系，共有植物116科428种，主要乔木树种（组）有杨树、华山松、栎类、柳、圆柏、云南松、扁柏、桤木、桦木、滇青冈、槐、苹果等；灌木树种有胡颓子、地盘松、小铁子、南烛、乌饭、火棘、栒子、车桑子、榛子、厚皮香、杨梅、棠梨、含笑、马桑等；草本有香薷、蕨类、三叶草、紫茎泽兰、野拔子、野古草、旱茅、白茅、扭黄茅、火绒草等。

项目区占地类型为建筑用地，项目区占地范围内林草覆盖率为5%左右。

#### 1.1.2.6容许土壤流失量、侵蚀类型与强度

永善县国土总面积为2777.88km²，其中耕地面积63841hm²，占总面积的22.98%；林地面积106178hm²，占总面积的38.22%；草地面积21673hm²，占总面积的7.80%；荒草地49442hm²，占总面积的17.80%；水域及水利设施用地4754hm²，占总面积的1.71%；难利用地面积3502hm²，占总面积的1.26%；非农业生产用地面积28408hm²，占总面积的7.72%。

据《云南省2004年土壤侵蚀现状遥感调查报告》统计，永善县总面积2777.88km²，微度侵蚀面积1860.39km²，占总面积的66.97%，土壤侵蚀面积917.49km²，占总面积的33.03%。在土壤侵蚀面积中轻度侵蚀面积425.34km²，占侵蚀面积的46.36%，中度侵蚀面积249.86km²，占侵蚀面积的27.23%，强度侵蚀面积213.98km²，占侵蚀面积的23.32%，极强度侵蚀面积27.24km²，占侵蚀面积的2.97%，剧烈侵蚀面积为1.07km²，占侵蚀面积的0.12%。

根据《开发建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2008），该项目水土流失防治标准按建设类一级标准执行。按全国土壤侵蚀类型区划标准，项目属以水力侵蚀为主的西南土石山区，土壤侵蚀强度容许值为500t/（km²·a）。项目区土壤侵蚀强度以轻度侵蚀为主。

#### 1.1.2.7	项目水土流失重点防治区分区

根据《水利部办公厅关于印发<全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果>的通知》（办水保〔2013〕188号），项目所在地永善县属于金沙江下游国家级水土流失重点治理区，根据《云南省人民政府关于划分水土流失重点防治区的公告》（云政发〔2007〕165号），项目区同时也属于省级 “重点治理区”，工程水土流失防治标准为建设类Ⅰ级标准。按《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）标准划分，项目区属以水力侵蚀为主的西南土石山区，土壤侵蚀模数允许值为500t/km².a。

结合项目所在区域的降雨量、土壤侵蚀强度以及本项目主体工程特征参数，确定水土流失防治目标为：扰动土地整治率95%、水土流失总治理度97%、土壤流失控制比1、拦渣率95%、林草植被恢复率99%、林草植被覆盖率27%。

## 水土保持工作情况

工程建设过程中水土保持措施的实施具有法律强制性。为落实本工程的水土保持方案的管理和组织实施工作，建设单位对各项水土保持措施进行目标管理，建立项目负责制和严格的奖惩办法，确保水土保持工程的施工实施与管理。并且在工程施工过程和管理过程中，与工程所在地水行政主管部门密切配合，接受地方水土保持监督机构对水土保持方案实施过程的监督、检查和技术指导，最大努力保证水土保持工程高标准、高质量、高效率的完成。

在项目计划合同管理方面，本工程制定了招投标管理、施工管理、财务管理等办法，逐步建立了一整套行之有效的管理制度和体系，进一步明确了施工检验、检查的具体方法和要求，落实了质量责任，防止建设过程中不规范的行为。在具体工作中发现问题及时联系、反馈信息，在第一时间内确定有效的解决方案，确保本工程水土保持工作顺利开展并达到预期的治理目标。

主体工程可行性研究报告编制后，及时委托方案编制单位编写项目水土保持方案报告书，施工过程中按照方案设计原则和要求进行施工，同时工程开工后委托监理单位进行项目施工过程中的监理工作，施工过程中遵循“对存在水土流失区域进行及时有效防治”的原则，进行施工，避免在建设过程中造成大量水土流失。

为做好昭通公路管理总段养护基础设施建设永善公路管理段―莲峰公路管理所建设项目的水土保持工作，2017年5月，建设单位委托云南云一矿山工程有限公司承担本项目水土保持方案编制工作。云南云一矿山工程有限公司于2017年5月编制完成《昭通公路管理总段养护基础设施建设永善公路管理段―莲峰公路管理所建设项目水土保持方案报告表》，并于2017年6月28日获永善县水务局文件《昭通公路管理总段养护基础设施建设永善公路管理段―莲峰公路管理所建设项目水土保持方案报告表的行政许可决定书》（永水保许【2017】第04号）。

工程建设过程造成水土流失基本遵循“预防为主，防治结合”的方针，以工程措施为先导，辅助以植物措施，通过建立综合的防治措施体系使项目区的水土流失得到有效控制。

根据工程建设特点和当地的自然条件，按照“预防为主、全面规划、综合治理、因地制宜、加强管理、注重效益”的水土流失治理方针，严格执行“先拦后弃”的施工工艺，坚持工程措施与植物措施相结合，排水工程和绿化等措施进行综合治理。

建设单位委托我单位进行项目水土保持监测报告，我单位根据工程目前可能产生水土流失区域进行监测，对存在水土流失区域给出指导性意见和建议，建议及时清运排水沟。

## 监测工作实施概况

### 监测实施方案执行情况

我单位按照以下程序开展监测工作：

接收任务→资料收集→前期调查→内业整理→监测安排→实地监测→成果整理与分析→最终水土保持监测总报告→配合水土保持措施专项验收。

在接受任务后我公司成立专门的水土保持监测项目组，组织技术人员成立监测小组对现场进行了踏勘和资料的收集与分析，然后根据有关规定和项目的实际情况，编写完成了项目监测工作计划。

在监测工作计划中确定本工程的监测范围，明确监测分区，根据工程特点和水土流失特点，结合工程所在区域的气候、土壤、地形、地貌等自然条件进行监测点布设。由于本工程已经建成投产多年，监测资料属于补报，监测时段为运行期监测。根据类似工程监测经验，结合实际情况，本项目监测进场时间为2018年9月，于2018年11月监测工作结束，共监测2个月。

本工程监测的主要内容包括：水土流失防治责任范围监测、土石方调查监测、水土流失防治结果监测、水土流失监测、水土流失危害及重大水土流失事件动态监测。施工准备期主要通过资料收集、调查监测的方法获取监测所需资料，后期的监测工作主要通过调查监测、巡查的方法获取相关资料。

结合工程特点及实际情况，对工程进行全面监测的同时，针对水土流失严重区域进行重点监测，掌握其水土流失动态变化情况、水土保持措施实施及防治情况，以便及时采取有效措施，尽可能的减少工程建设造成的水土流失。

监测方法主要为地面观测，采取调查监测和巡查监测相结合的方式，及时获取水土流失状况的背景、动态数据和水土流失强度、程度信息。多种监测方法的综合运用主要是为了保证监测结果的准确性，可靠性和可比性，综合运用各种方法可以互相弥补及检验，它们的结果也可以互为验证。

地面监测为该项目监测的主要方法，同时辅以临时监测、巡查监测等方法。由于本项目属于建设类项目，建设期均存在较大水土流失面积。地面监测采用定位监测和临时监测相结合的方法，在根据区域水土保持特点设置定位监测点后，依据工程进度和当地气象、地形地貌、水土流失等特性确定临时监测点，以扩大点位监测的覆盖面。

### 监测项目部设置

根据水利部12号令《水土保持生态环境监测网络管理办法》。开发建设项目的建设单位及管理单位应该依据批准的水土保持方案，对水土流失状况进行水土流失状况监测。及水利部令第16号令《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》第七条规定，水土保持监测报告应作为工程水土保持专项验收的必备材料。因此须对项目开展水土保持监测工作。

2018年9月，与永善公路分局签订监测服务合同，我单位非常重视该项目的水土保持监测工作，成立了水土保持监测工作组。通过现场详查，了解项目建设和运行过程中水土流失状况及调查工程水土保持工作开展情况。整理监测资料，分析监测数据对比现场监测情况，确定工程监测时段为项目植被恢复期。

我单位组织水土保持、环境科学等专业知识强、业务水平高、监测经验丰富的人员成立该项目水土保持监测组，针对该项目实际情况，落实各项监测工作，明确责任到人，详细分工，工作过程中认真负责。针对项目实际情况及公司业务能力，公司对本项目的水土保持监测工作任务十分重视，确定由公司技术总工直接领导该项目监测技术工作，对项目监测工作进行统筹安排。监测组分为领导小组、技术工作小组和后勤保障组。

### 监测点布设

本项目介入监测较晚，工程无新增地表扰动，监测方法以调查为主，因此监测点以观测调查为主。

依据主体工程建设特点及施工中易产生水土流失的区域、水土流失类型、强度等，结合实际情况，本次监测对项目区内的水土保持防治措施及植被进行监测，布设1个点绿化区，布设1个点在道路及硬化区，本次共布设2个点。

### 监测设施设备

监测设备主要有：雨量计、全站仪、激光测距仪、GPS、罗盘、数码相机等。结合监测点布置情况，本项目监测设施及设备详见表1-5。

表1-5  工程水土保持监测设施和设备一览表

| 序号 | 设施和设备 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 激光测距仪 | Laserrangefinder | 台 | 1 | 便携式 |
| 2 | 天平 | HC-TP11-5 | 套 | 1 | 1/500g |
| 3 | 土壤采样器 | ST-99027 | 台 | 1 | 用于土壤试验 |
| 4 | 土壤刀、铝盒、环刀、酒精 |  | 套 | 1 | 用于土壤含水率、容重等的量测 |
| 5 | 手持式GPS | 麦哲伦Triton | 台 | 1 | 监测点、场地的定位量测 |
| 6 | 数码照相机 |  | 台 | 1 | 用于监测现场的图片记录 |
| 7 | 数码摄像机 |  | 台 | 1 | 用于监测现场的影像记录 |
| 8 | 易耗品 |  |  | 1 | 样品分析用品、玻璃器皿等 |
| 9 | 测绳 |  | m | 50 | 用于布设植被样方 |
| 10 | 钢卷尺 | 5m | 个 | 1 | 测量排水沟等措施 |
| 11 | 皮尺 | 50m | 个 | 1 | 测量中长度尺寸 |

### 监测技术方法

1、调查监测

调查监测是指定期采取全面调查的方式，通过现场实地勘查，采用GPS定位仪结合地形图、数码相机、测距仪、测高仪、标杆和尺子等工具，测定不同分区的地表扰动类型和不同类型的面积。填表记录每个扰动类型区的基本特征及水土保持措施实施情况。

（1）面积监测

面积监测主要根据工程设计资料，结合GPS、激光测距仪、皮尺等监测设备实地核算，对面积的变化进行监测。GPS主要对不规则面积对象采用围绕测量其边界走一圈进行测量记录，激光测距仪结合皮尺主要是测量规则对象面积。

（2）植被监测

选取具有代表性的地块作为样方，由于开发建设项目的局限性，乔灌植被样方在本项目内不采用标准样方，乔灌植被样方根据现场占地形态选取相应的长宽。对于草地选取由于大多数区域满足标准样方要求，所以选取2m×2m的标准样方。并计算林地郁闭度、草地盖度及类型区林草覆盖度。

计算公式为：D=fd/fe          C=f/F

式中：D——林地郁闭度（或草地盖度）；

C——林（或草）植被覆盖度，%；

fe——样方面积，m²；

fd——样方内树冠（草冠）垂直投影面积，m²；

f——林地（或草地）面积，hm²；

F——类型区总面积，hm²。

（3）弃土弃渣情况

通过现场踏勘及工程监理资料，分析统计、调查工程建设过程中的土石方量以及土石方流向情况，调查弃土弃渣是否按设计情况排弃。

（4）水土流失因子调查

水土流失因子主要有地形地貌因子、气象因子、植被因子、水文因子、原土地利用情况、社会因子及经济因子等。通过现场调查以及查阅资料的方式，分析出影响项目区水土流失的主导因子。

2、水土流失量监测

监测组通过原地貌侵蚀模数、各地表扰动类型侵蚀分析及工程施工过程典型监测点土壤侵蚀分析推算水土流失量。土壤流失量监测方法主要为简易坡面量测法。

（1）简易坡面量测场原理

简易坡面量测法又称侵蚀沟量测法，主要用于土质边坡、土石混合或粒径较小的石砾堆等坡面水土流失量的测定。调查坡面形成初的坡度、坡长、坡面组成物质、容重等，记录造成侵蚀沟的次降雨量。在每次降雨或多次降雨后，量测侵蚀沟的体积，得出沟蚀量，并通过沟蚀占水蚀的比例（50%～70%），计算水土流失量，如图3-1所示。

图3-1  水土流失简易坡面量测场示意图

（2）简易坡面量测场选址

选定的坡面应具有较为明显的侵蚀沟，以侵蚀沟形状简单为宜，所选坡面要方便量测，具有代表性的侵蚀沟。

（3）简易坡面量测场的布置

简易坡面量测场的布置主要由实际的坡面侵蚀沟确定，布置规格不等，一般小型侵蚀沟以3m×3m内为佳，较大侵蚀沟则视实际情况确定观测面积。当观测坡面能保存一年以上时，应量测至少一年的水土流失量，有条件的地区，简易坡面量测法也可和简易水土流失观测场相结合，效果更佳。

（4）简易坡面量测场侵蚀量的计算

在调查样地上等间距取若干个断面（B样地宽×L坡长），每个断面上量测侵蚀沟的断面积，然后按下式进行计算：

式中：M——样地侵蚀量，t；

Si——第i个断面的面积，m²；

Si+1——第i+1个断面的面积，m²；

l——样地断面间距，m；

r——土壤容重，t/m³；

n——断面数。

也可以将侵蚀沟概化为棱锥、棱柱、棱台等，按下式计算：

棱锥体积：V=S·H／3

棱柱体积：V=S·H

棱台体积：V=H·［S1+S2+（S1·S2）1/2］／3

式中：V——体积，cm³；

S1、S2、S——底面积，cm²；

H——高，cm。

（5）其他注意事项

①侵蚀沟断面大致可分为“V”型和“U”型，根据实际情况应进行判别，便于采取正确的公式进行计算；

②侵蚀沟断面一般以上、中、下三处进行划分，必要时可增加观测断面；

③在量测某个侵蚀沟断面深度时，应注意“V”型需量测最深处，“U”型需要对底部实测两次以上，以减少误差；

④观测人员进行量测时，应尽量避免对侵蚀沟形状造成破坏，尽量不要破坏到侵蚀沟，保证观测数据的合理性、准确性；

⑤因具体计算时数字偏差对侵蚀模数计算影响较大，读数时应注意估读，在测尺最小刻度后还应估读一位。

3、临时监测

临时监测主要是在工程监测过程中，由于某种特殊情况（重大水土流失事件、检查、会议、突发性事件、业主要求等）而开展的监测工作。由于监测对象及时间不确定，因此临时监测根据实际情况及监测目的进行目的性监测。

4、巡查

巡查主要是在工程施工建设过程中和运行初期针对整个工程的全部区域所采用的监测方法。巡查监测内容主要有①工程实施的水土保持措施运行情况，包括工程措施的完整性、完好性，植物措施的成活率、盖度等。②巡查项目建设过程中是否存在重大水土流失隐患，工程施工结束后是否有未进行水土流失治理的盲区。③巡查工程建设造成水土流失对直接影响区的影响程度。

### 监测成果提交情况

根据《开发建设项目水土保持技术规范》（GB50433-2008）、《水土保持监测技术规程》（SL277—2002）和《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》（GB/T22490-2008）等有关规定和项目的设计，结合现场勘查的情况，确定本工程水土保持监测内容、时段、监测点布设、方法、频次以及监测工作组织管理。根据现场情况，对施工单位在建设过程中水土流失防治不足的区域提出意见，建设单位根据我单位提出的意见完善后，取得很好的防治效果。

我单位于2018年11月完成项目水土保持监测工作，编写完成《水土保持监测总结报告》。

工程建设过程中按照水土保持方案报告书设计原则和要求进行施工，监测确定工程监测范围在项目批复的防治责任范围内，施工结束后土壤侵蚀模数控制在容许侵蚀范围内，水土保持防护措施能够满足防治要求。

工程建设过程中未造成重大水土流失事件。

# 监测内容和方法

## 扰动土地情况

昭通公路管理总段养护基础设施建设永善公路管理段―莲峰公路管理所建设项目占地面积为0.27hm²，其中建筑物区占地面积为0.07hm²，道路及硬化区占地面积为0.08hm²，绿化区占地面积为0.12hm²。根据主体提供资料，项目区原始占地类型为建设用地，占用建设用地0.27hm²。

本项目监测工作介入时，项目建设工程已经基本完工，监测中主要采用收集原施工资料进行分析项目建设区扰动情况，同时分析根据项目特点及工程施工工艺，项目建设过程中不同程度对项目建设区域内土地造成扰动。监测过程主要采用现场测算的监测方法监测工程施工过程中各防治区域开挖范围面积、回填范围面积以及平整范围面积，同时通过查阅监理及施工资料，得出施工过程扰动程度。根据工程监测计划，在工程施工有害扰动期间，采用调查施工以及监理资料，了解工程施工过程扰动方式，扰动程度以及造成水土流失状况等。扰动类型以开挖、回填、占压和场地平整为主。项目建设过程扰动情况监测内容和方法见下表2-1。

表2-1  项目建设过程土地扰动情况监测内容及方法

| 防治分区 | 监测内容 | 监测方法 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建构筑物区 | 扰动范围，开挖回填区域坡度、面积 | 资料分析、实地测量 | 1次 |
| 道路硬化区 | 扰动长度、宽度、面积 | 资料分析、实地测量 | 1次 |
| 绿化区 | 扰动长度、宽度、面积 | 资料分析、实地测量 | 1次 |

## 取料（土、石）、弃渣（土、石、矸石、尾矿等）

弃土弃渣监测内容包括工程挖方的位置、数量及占地面积；弃土、弃渣的位置、处（点）数、方量及堆放面积；挖方边坡的水土流失防护、边坡的稳定性；弃土、弃渣的水土流失防治措施及效果；挖方、填方及弃渣堆放地的水土流失对周边的影响。

本项目建设产生的弃渣运至运至莲峰镇垃圾填埋场堆存。

## 水土保持措施

一、防治措施监测内容主要包括以下三方面

1、防治措施的实施数量与质量

主要包括防治措施的类型、防治措施的数量、防治措施质量。

2、防护工程的稳定性、完好程度和运行情况

对工程建设过程中所采取的措施的稳定性、完好程度及运行情况进行监测。

3、水土流失防治要求及水土保持管理措施实施情况监测。

水土保持措施防治效果动态监测是针对整个工程的全部区域开展的，监测工程建设实际情况是否按照《水保方案》中的防治要求实施，水土保持管理措施实施情况。

二、防治措施监测方法主要包括以下几方面：

1、植被监测主要是选取有代表性的地块作为标准地，标准地的面积为投影面积，根据实际对相对规则几何地段作为标准地。分别取标准地进行观测并计算林地郁闭度、草地盖度和类型区林草覆盖度。植被监测主要是在运行期开展监测工作，针对整个工程的全部区域进行监测。

水土保持监测需要对监测重点区域或重点对象的防治措施数量、工程量进行实地测量，对于质量问题主要收集现场监理资料进行确定。

2、防护工程的稳定性、完好程度和运行情况

本工程的防护工程主要指排水沟等工程，监测时主要收集监理资料分析工程是否按照设计要求进行施工，现场查看其是否存在损害或断裂或沉降等不稳定情况出现，做出定性描述。

3、水土流失防治要求及水土保持管理措施实施情况监测。

主要采用实地调查、问询、收集水土保持大事记、收集业主针对水土保持相关政策等方式获得。

建设期水土流失防治动态监测主要是针对整个工程的全部区域开展监测工作，水土保持措施监测方法频次见下表2-2。

表2-2  水土保持措施监测方法频次

| 措施类型 | 监测内容 | 监测方法 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程措施 | 实施时间、实施位置、规格、尺寸、措施量、工程量、运行情况 | 定点监测、调查监测（现场测算） 巡查 | 措施施工期雨季每月1次，旱季每季度1次，在雨季内如遇到R24≥50mm降雨后追加1次。 |
| 植物措施 | 实施时间、实施位置、实施面积、防护效果 | 植被样方、现场量测、巡查 | 林草植被生长状况样地调查一般植树后1个月检查成活率，每3个月检查保存率。种草后20天检查成活情况 |

## 水土流失情况

1、水土流失面积监测

项目区水土流失面积监测内容主要进行影响水土流失因子的监测。主要对项目建设过程中项目区的地形地貌、气象、土壤、植被、水文、社会经济因子进行调查分析确定项目建设过程中容许土壤侵蚀模数大于500t/km².a区域面积。水土流失因子的监测是针对整个工程的全部区域开展的，通过对水土流失因子的监测，确定工程区不同区域造成水土流失的不同影响因素。

对于水土流失面积，采用GPS、皮尺等监测设备进行实地核算。水土流失面积的监测主要是在建设期开展监测工作。

水土流失面积监测是针对整个工程的全部区域开展的，结合项目建设区及直接影响区实地监测水土流失面积，统计项目各个时段实际发生的水土流失面积。

2、水土流失量

土壤侵蚀量的监测内容主要包括土壤侵蚀强度、土壤侵蚀模数和土壤侵蚀量等反映整个土壤侵蚀情况的指标。

（1）土壤侵蚀强度

项目各个监测分区的土壤侵蚀强度监测，土壤侵蚀强度分为微度侵蚀、轻度侵蚀、中度侵蚀、强度侵蚀、极强度侵蚀及剧烈侵蚀。

（2）土壤侵蚀模数

单位面积土壤及其母质在单位时间内侵蚀量的大小。是表征土壤侵蚀强度的定量指标。

（3）土壤侵蚀量

监测项目区内发生的水力、重力等侵蚀所产生的土壤侵蚀总量。

对全区的土壤侵蚀模数及土壤流失量主要采用实测法：通过本项目布置的监测设施进行实测，获得某一有代表性地区的侵蚀模数作为基础，再根据本项目其他区域的实际的地形地貌、气候特征、地面组成物质、植被覆盖度、土壤类型及扰动的实地地块坡度、坡长、侵蚀类型、弃土（弃渣）的堆放形态等因素，综合分析得出项目各侵蚀单元的平均侵蚀模数，从而求得全区的土壤流失量。

3、水土流失危害监测

（1）产生的水土流失对周边农田、乡村道路及植被的危害；

（3）水土流失危害趋势及可能产生的灾害现象；

（4）水土流失对区域生态环境影响状况；

（5）重大水土流失事件监测。

重大水土流失事件动态监测主要针对建设期开展监测工作。

对于重大水土流失事件应及时建议业主单位进行整改，并将其上报水土保持监测管理机构，以方便管理机构进行调查和检查，重大水土流失事件还应进行专题研究，向水土保持监测管理机构提交专题水土保持监测报告。

根据项目实际建设情况，对整个工程的全部区域在项目建设过程中所发生的重大水土流失事件进行监测。项目水土流失情况监测方法和频次见下表2-3。

表2-3  项目水土流失情况监测方法和频次

| 水土流失情况 | 内容 | 方法 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水土流失面积 | 地形地貌、气象、土壤、植被、水文、社会经济因子 | 行实地核算（GPS、皮尺） | 雨季每月1次，旱季每季度1次，在雨季内如遇到R24≥50mm降雨后追加1次 |
| 水土流失量 | 土壤侵蚀强度、土壤侵蚀模数、土壤侵蚀量 | 监测设施 | 每季度1次 |
| 水土流失危害 | 农田、乡村道路及植被 生态环境 | 巡查 | 遇到R24≥50mm降雨后追加1次 |

# 重点对象水土流失动态监测

## 防治责任范围监测

### 水土保持防治责任范围

#### 水土保持方案确定的防治责任范围

防治责任范围监测主要包括项目建设区的监测和直接影响区监测。

（1）项目建设区

A 永久性占地

永久性占地是指项目建设征地红线范围内、由项目建设者（或业主）负责管辖和承担水土保持法律责任的地方。永久性占地面积由国土部门按权限批准。水土保持监测是对红线范围地区进行认真复核，监测项目建设有无超范围开发的情况，以及各阶段永久性占地的变化情况。

B 临时性占地

临时性占地是指因主体工程开发需要、临时占用的部分土地，土地管辖权仍属于原单位（或个人），建设单位无土地管辖权。水土保持监测是复核临时性占地面积有否超范围使用。

C 扰动地表面积

扰动地表面积是指开发建设项目在建设过程中扰动地表行为造成破坏或占用的面积。对原有地表植被或地形地貌发生改变的行为，均属于扰动地表行为。水土保持监测内容为认真复核扰动地表面积。

（2）直接影响区

主要指因工程建设引起的水土流失影响范围内（项目建设区以外）。水土保持监测主要对直接影响区是否存在占用、破坏等情况进行调查。

根据项目建设区及直接影响区面积变化情况，对整个工程的全部区域在项目建设过程中实际发生的水土流失防治责任范围变化情况进行监测。

水土保持方案中确定本工程水土流失防治责任范围面积为0.31hm²，其中项目建设区面积为0.27hm²，直接影响区面积为0.04hm²。

#### 防治责任范围监测结果

监测组现场踏勘情况以及结合业主提供资料分析，本工程建设防治责任范围为0.31hm²，其中项目建设区面积为0.27hm²，直接影响区面积为0.04hm²。

表3- 4  水土流失防治责任范围统计表  单位：hm²

| 项目组成 | 占地类型及面积(m²) |
| --- | --- |
|  | 建设用地 |
| 建筑物区 | 708.22 |
| 道路及硬化区 | 782.34 |
| 绿化区 | 1215.84 |
| 小计 | 2706.4 |
| 直接影响区 | 390 |
| 合计 | 3096.4 |

#### 工程防治责任范围变化情况

经过对比分析，实际发生的防治责任范围与批复的防治责任范围一致，主要因为：

1、本项目建设规模较小，主体工程建设与设计阶段一致。

2、《水保方案》编制性质为补报，在编报时，主体工程已基本完工。

3、在本项目开展监测时，项目早已完工并运行，由于没有超越红线范围，故实际防治责任范围与批复范围一致。

### 建设期扰动土地面积

根据分析，项目建设过程中共扰动土地面积0.27hm²。扰动类型以开挖、回填、占压和场地平整为主，工程建设过程中扰动土地面积见下表3-5。

表3-5  工程建设过程中扰动土地面积  单位：hm²

| 项目组成 | 占地类型及面积(m²) |
| --- | --- |
|  | 建设用地 |
| 建筑物区 | 708.22 |
| 道路及硬化区 | 782.34 |
| 绿化区 | 1215.84 |
| 合计 | 2706.4 |

## 取料监测结果

本项目建设所需砂石料均从合法料场购买，不涉及专项取料场。

## 弃渣监测结果

### 3.3.1设计弃渣情况

项目建设土方开挖总量为1408m³，其中场地平整开挖1300m³，基础开挖108m³；回填利用935m³，其中场地回填478m³，绿化覆土457m³，绿化覆土需外购，废弃土石方为930m³，产生的废弃方运至莲峰镇垃圾填埋场堆存。

### 3.3.2弃渣场位置、占地面积及弃渣量监测结果

工程建设期实际发生开挖土石方总量为1408m³，其中场地平整开挖1300m³，基础开挖108m³；回填利用935m³，其中场地回填478m³，绿化覆土457m³，绿化覆土需外购，废弃土石方为930m³，产生的废弃方运至莲峰镇垃圾填埋场堆存。

## 土石方流向情况监测结果

水土保持方案设计开挖量为1408m³，其中场地平整开挖1300m³，基础开挖108m³；回填利用935m³，其中场地回填478m³，绿化覆土457m³，绿化覆土需外购，废弃土石方为930m³，产生的废弃方运至莲峰镇垃圾填埋场堆存。

根据业主提供资料，项目建设实际过程中总开挖量为1408m³，其中场地平整开挖1300m³，基础开挖108m³；回填利用935m³，其中场地回填478m³，绿化覆土457m³，绿化覆土需外购，废弃土石方为930m³，产生的废弃方运至莲峰镇垃圾填埋场堆存。

实际开挖量及回填量与设计开挖量及回填量均无变化，废弃方数量与批复数量一致，主要因为在《水保方案》编制时，工程建设已接近完工，方案土石方数据来源于施工方提供数据，在本方案监测时，采用数据为施工方提供数据，与水保方案数据一致。

## 其他重点部位监测结果

根据施工过程资料，结合本监测实际情况，终点监测植被建设恢复情况及项目区排水沟效益情况，在监测时，绿化植被恢复较好，同时排水沟无破坏及堵塞情况。

# 水土流失防治措施监测结果

## 工程措施监测结果

### 水土保持方案报告书设计工程措施情况

1、道路及硬化区

项目区内地表水主要采用排水沟的方式进行，在道路及硬化区设置排水沟，排水沟末端与县道245道路排水沟相接。

排水沟采用浆砌石砌筑，矩形断面，沟深0.4m，宽0.3m，砌筑厚度为30cm，砂浆抹面3cm，比降为1%，长140m。工程量为：土石方开挖88.2m³，M7.5浆砌石71.4m³，M10砂浆抹面154m²。

### 项目建设过程中实施工程措施

截至2018年9月，本工程实际完成的工程措施工程量为：

1、道路及硬化区

在道路及硬化区设置排水沟，排水沟末端与县道245道路排水沟相接。排水沟采用浆砌石砌筑，矩形断面，沟深0.4m，宽0.3m，砌筑厚度为30cm，砂浆抹面3cm，比降为1%，长140m。

表4-1    实际完成水土保持工程措施量统计表

| 项目 | 长度或面积 | 排水沟（m） |
| --- | --- | --- |
| 道路及硬化区 | 浆砌石排水沟 | 140m | 140 |
| 合计 |  | 140 |

## 植物措施监测结果

### 水土保持方案报告书设计植物措施情况

根据项目区内部以及项目区与周边衔接情况，绿化面积0.23hm²，通过乔灌草相结合的“园林式”绿化配置。

### 项目建设过程中实施植物措施

截止2018年9月，建设单位累计完成植被恢复面积0.12hm²，工程建设过程实施措施见下表4-2。

表4-2  工程建设过程中实施植物措施

| 项目区 | 措施名称 | 长度或面积 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 名称 | 单位 | 数量 |
| 绿化区 | 绿化 | 0.12hm² | 园林绿化 | hm² | 0.12 |

## 临时防护措施监测结果

### 水土保持方案报告书设计临时措施情况

（一）建筑物区

建筑物区已基本建设完成，排水管网还不能运行，方案新增施工期建筑物区临时排水措施。

（1）临时排水沟

项目设计有完善的排水管网，但施工期内不能正常使用，为减少该区域水土流失，本方案新增施工期临时排水沟90m比降1％，断面设计为梯形，顶宽0.40m，底宽0.20m，深0.30m，沟壁采用铁锹拍打密实，需土方开挖8.4m³。

（二）道路及硬化区

（1）临时排水沟

本项目设计有完善的排水沟，但施工期内不能正常使用，为减少该区域水土流失，方案新增施工期临时排水沟40m，比降1％，断面设计为梯形，顶宽0.40m，底宽0.20m，深0.30m，沟壁采用铁锹拍打密实，需土方开挖3.7m³。

（2）临时沉砂池

为减少施工期泥沙进入市政排水管网，方案于临时排水沟末端新增临时沉砂池1口，对项目区地表径流进行沉淀。

沉砂池断面采用矩形断面，a×b×h＝3.96m×2.38m×1.62m，采用砖砌结构，按24cm墙体、20cm底、12cm减速墙砌筑，内侧M10砂浆抹面，定期进行清理。

工程量：土石方开挖17.7m³，M7.5浆砌砖7m³，M10砂浆抹面32m²。

### 项目建设过程中实施临时措施

通过建设单位提供资料，在工程建设过程中实际实施的临时措施有：

（一）道路及硬化区

（1）临时排水沟

本项目设计有完善的排水管网，但施工期内不能正常使用，为减少该区域水土流失，本方案新增施工期临时排水沟40m，比降1％，断面设计为梯形，顶宽0.40m，底宽0.20m，深0.30m，沟壁采用铁锹拍打密实，需土方开挖3.7m³。

（2）临时沉砂池

为减少施工期泥沙进入市政排水管网，本方案于临时排水沟末端新增临时沉砂池1口，对项目区地表径流进行沉淀。

沉砂池断面采用矩形断面，a×b×h＝3.96m×2.38m×1.62m，采用砖砌结构，按24cm墙体、20cm底、12cm减速墙砌筑，内侧M10砂浆抹面，定期进行清理。

工程量：土石方开挖4m³，M7.5浆砌砖7m³，M10砂浆抹面32m²。

## 4.4水土保持措施防治效果

根据监测结果，截止2018年9月，项目完成的工程措施为道路及硬化区浆砌石排水沟140m，绿化区内绿化面积0.12hm²，道路及硬化区临时排水沟40m、沉砂池1口。

水土保持完成情况见表4-4。

表4-4  工程实际完成水土保持措施工程量表

| 措施类型 | 防治分区 | 措施项目 | 单位 | 工程量或数量 | 变更情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 实际实施完成 | 水保方案确定 |  |
| 工程措施 | 道路及硬化区 | 浆砌石排水沟 | m | 140 | 140 | 0 |
| 植物措施 | 绿化区 | 绿化 | m² | 0.12 | 0.12 | 0 |
| 临时措施 | 建筑物区 | 临时排水沟 | m | 0 | 90 | -90 |
|  | 道路及硬化区 | 临时排水沟 | m | 40 | 40 | 0 |
|  |  | 临时沉砂池 | 口 | 1 | 1 | 0 |
| 说明：1、水土保持方案未确定工程量视为原设计没有设计工程量，即比较时视为增加工程量。 |
| 2、 “+”为增加，“-”为减少，“0”为无变化情况。 |

根据现场监测结果，项目区排水设施和绿化运行良好能够有效防治项目区水土流失，经过对比方案设计防治措施稍有变化，经统计，植物措施及工程措施仅无明显增减变化，临时措施增减变主要原因是：在水保方案设计时，工程已接近建设尾声，同时在建筑物区已不需要临时排水沟，造成临时措施有变化。

# 土壤流失情况监测

## 水土流失面积

### 施工准备期

#### 原地貌侵蚀单元划分

根据项目设计资料及调查结果，工程施工前项目区水土流失防治责任范围内原生地貌类型为建设用地0.27hm²。结合工程实际施工情况，占地情况见表5-1。

表5-1  原地貌占地类型及面积统计表

| 项目组成 | 占地类型及面积(m²) |
| --- | --- |
|  | 建设用地 |
| 建筑物区 | 708.22 |
| 道路及硬化区 | 782.34 |
| 绿化区 | 1215.84 |
| 合计 | 2706.4 |

#### 原地貌侵蚀面积及侵蚀模数

通过水土保持方案得知，工程建设前项目区建设用地土壤侵蚀模数为0t/km².a。项目占地情况及土壤侵蚀模数见下表5-2：

表5-2  原生土壤侵蚀模数取值

| 项目分区 | 占地类型 | 占地面积（hm²） | 土壤侵蚀模数（t/km²·a） | 平均土壤侵蚀模数(t/km².a) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑物区 | 建设用地 | 0.07 | 0 | 0 |
| 道路及硬化区 | 建设用地 | 0.08 | 0 | 0 |
| 绿化区 | 建设用地 | 0.12 | 0 | 0 |
| 合计 | 0.27 |  | 0 |

### 施工期流失面积

#### 施工期侵蚀单元划分及水土流失面积

根据水土流失特点，将施工期项目防治责任范围划分为原地貌单元、扰动地表单元和实施防治措施单元三大类侵蚀单元。在施工初期，原地貌单元所占比例较高，随着工程建设进度进展，扰动地表单元的面积逐渐增大，原地貌所占比例逐渐减少；最终原地貌完全被扰动地表单元和防治措施单元取代。地表扰动分类结果见表5-3。

表5-3  工程施工地表扰动类型分类表

| 扰动类型 | 有害扰动 | 无害扰动 |
| --- | --- | --- |
| 扰动特征 | 施工平台 | 扰动区 |
| 侵蚀对象特性 | 厂区场坪平台 | 原地貌 |
| 分类依据 | 施工过程场平 | 水土流失小于容许水土流失（土壤侵蚀后未进入其它区域） |

表5-4  工程施工地表扰动类型侵蚀面积情况  单位：m²

| 监测分区 | 占地面积 | 分类 | 侵蚀单元 | 类型 | 面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑物区 | 0.07 | 有害扰动 | 平台 | 平台 | 0.07 |
| 道路及硬化区 | 0.08 | 有害扰动 | 平台 | 平台 | 0.08 |
| 绿化区 | 0.12 | 有害扰动 | 平台 | 平台 | 0.12 |
| 合计 | 0.27 |  |  |  | 0.27 |

#### 施工期地表扰动类型侵蚀模数确定

根据监测点观测数据、项目水土流失调查结果综合地面物质组成及扰动地表类型综合取值得出项目施工期各扰动地表类型的侵蚀模数。为了更明显地反映开发建设项目的水土流失特点，施工期的土壤侵蚀模数分别以有害扰动和无害扰动两种方式表示。工程施工期各个地表类型土壤侵蚀模数确定结果见下表5-5。

表5-5  项目区扰动后土壤侵蚀面积及模数

| 扰动类型 | 确定的侵蚀模数（t/km².a) |
| --- | --- |
| 有害扰动 | 5500 |
| 无害扰动 | 450 |

### 防治措施实施后流失面积

根据项目水土保持监测实际情况，项目建设过程中各项水土保持措施实施并发挥效益后项目区水土流失基本得到控制，根据项目区土壤侵蚀因子将防治措施防治面积分类。按防治措施实施情况分为两类：措施实施后能够完全防护防治水土流失区域和防护措施有待完善才能起到很好水土保持作用区域；因此根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）及多年监测经验对工程区的侵蚀模数进行取值。各侵蚀分类情况见下表5-6。

表5-6  防治措施实施后土壤侵蚀模数取值表

| 监测分区 | 防治情况 | 侵蚀单元 | 面积 | 侵蚀模数（t/km²·a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑物区 | 防治完全 | 建构筑物及硬化 | 0.07 | 100 |
| 道路及硬化区 | 防治完全 | 硬化覆盖 | 0.08 | 100 |
| 绿化区 | 防治完全 | 植物措施覆盖 | 0.12 | 800 |
| 合计 |  |  | 0.27 | 333 |

## 土壤流失量

### 项目建设施工期水土流失量

本项目于2016年8月开工建设，2017年6月完工，施工期共0.92年，经计算施工期土壤流失量为13.64t，扰动类型土壤侵蚀量见下表5-7。

表5-7  施工期土壤侵蚀量计算

| 项目名称 | 不同类型地表侵蚀面积（hm²） | 面积（hm²） | 预测时间（a） | 侵蚀模数（t/km².a) | 合计（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑物区 | 有害扰动 | 0.07 | 0.92 | 5500 | 3.57 |
| 道路及硬化区 | 有害扰动 | 0.08 | 0.92 | 5500 | 3.94 |
| 绿化区 | 有害扰动 | 0.12 | 0.92 | 5500 | 6.13 |
| 合计 | 0.27 |  |  | 13.64 |

### 潜在土壤流失量

根据工程实际情况，工程完工后进入林草植被恢复期，开始投入运行，各类水保措施便开始发挥效益，但工程运行过程中局部区域水土流失仍存在，根据分析，本监测报告考虑1年运行期可能产生的流失量，土壤侵蚀量为1.12t，扰动类型土壤侵蚀量见下表5-8。

表5-8  项目运行初期侵蚀量

| 监测分区 | 防治情况 | 侵蚀单元 | 面积（hm²） | 侵蚀时段（a） | 侵蚀模数（t/km²·a） | 侵蚀量(t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑物区 | 防治完全 | 建构筑 | 0.07 | 1 | 100 | 0.07 |
| 道路及硬化区 | 防治完全 | 建构筑 | 0.08 | 1 | 100 | 0.08 |
| 绿化区 | 未防治完全 | 植被恢复 | 0.12 | 1 | 800 | 0.97 |
| 合计 | 0.27 | 1 |  | 1.12 |

## 取料、弃渣潜在土壤流失量

工程建设过程中按照水土保持方案设计原则进行施工管理，严格落实“预防为主，防治结合的方针”将项目建设过程中水土流失控制在一定范围内，工程建设过程中未发生水土流失危害。

工程建设过程中为避免水土流失造成影响和危害，施工过程中在挖填方边坡处修建挡墙防护措施，避免因降雨造成影响和危害。同时实施排水沟措施和植被恢复措施，各项措施实施后水土流失基本得到控制。

## 水土流失危害

工程建设过程中产生水土流失主要因素是降雨和土壤结构被破坏。根据项目区年平均降雨量为825.2mm，降雨量主要集中在雨季，降雨造成击溅侵蚀，雨水汇聚造成溪沟侵蚀，逐渐形成坡面侵蚀。

由于施工过程造成原有植被破坏，导致降雨直接对土地表面造成冲刷，加之施工过程进行土石方开挖回填，破坏原有土壤结构，导致土壤粘聚力降低，在降雨等自然因素的作用下产生水土流失。

项目区运行过程中需定期清理排水沟，避免淤积后不能流通，产生水土流失对下游排水沟和河道造成淤塞，同时加强植被的抚育。

# 水土流失防治效果监测结果

## 扰动土地整治率

项目建设区总面积0.27hm²，扰动面积0.27hm²，扰动土地整治面积0.27hm²。

扰动土地整治面积包括：建筑物占压及硬化面积，植物措施面积及工程措施面积。工程扰动土地整治率情况见表6-1，扰动土地整治率见表6-2。

表6-1  工程建设及扰动土地整治情况  单位：hm²

| 分区 | 总面积 | 扰动 面积 | 扰动土地整治面积 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 建筑物占压及硬化面积 | 水土保持措施面积 |  |
|  |  |  |  | 工程措施 | 植物措施 |  |
| 建筑物区 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |  |  | 0.27 |
| 道路及硬化区 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |
| 绿化区 | 0.12 | 0.12 |  |  | 0.12 |  |
| 合计 | 0.27 | 0.27 | 0.15 |  | 0.12 | 0.27 |

表6-2  工程建设及扰动土地整治率情况

| 分区 | 方案目标值 | Ⅰ级指标 | 扰动土地整治率完成情况 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 扰动土地整治面积（hm²） | 扰动土地总面积（hm²） | % |  |
| 建筑物区 | 95 | 95 | 0.07 | 0.07 | 99 | 达标 |
| 道路及硬化区 |  |  | 0.08 | 0.08 | 99 | 达标 |
| 绿化区 |  |  | 0.12 | 0.12 | 99 | 达标 |
| 合计 | 95 | 95 | 0.27 | 0.27 | 99 | 达标 |

## 6.2水土流失总治理度

项目建设区总面积0.27hm²，水土流失总面积0.12hm²，水土流失治理达标面积0.12hm²。

水土流失治理度为水保措施防治面积与水土流失面积(不含永久建筑物及硬化面积)的比值。工程水土流失治理达标面积情况见表6-3，水土流失总治理度计算情况见表6-4。

表6-3  水土流失面积及其治理达标面积情况  单位：hm²

| 分区 | 总面积 | 流失面积 | 水土流失治理达标面积 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 工程措施面积 | 植物措施面积 | 合计 |
| 建筑物区 | 0.07 | 0 | / | / | / |
| 道路及硬化区 | 0.08 | 0 | / | / | / |
| 绿化区 | 0.12 | 0.12 | / | / | / |
| 合计 | 0.27 | 0.12 | / | 0.12 | 0.12 |

表6-4  水土流失总治理度达标情况

| 分区 | 方案目标值 | Ⅰ级指标 | 水土流失总治理度完成情况 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 水土流失治理 | 水土流失总面积（hm²） | % |  |
|  |  |  | 达标面积（hm²） |  |  |  |
| 建筑物区 | 97 | 97 | / | / | / | / |
| 道路及硬化区 |  |  | / | / | / | / |
| 绿化区 |  |  | 0.12 | 0.12 | 99 | 达标 |
| 合计 |  |  | 0.12 | 0.12 | 99 | 达标 |

## 6.3拦渣率与弃渣利用情况

根据业主提供资料，项目建设实际过程中总开挖量为1408m³，其中场地平整开挖1300m³，基础开挖108m³；回填利用935m³，其中场地回填478m³，绿化覆土457m³，绿化覆土需外购，废弃土石方为930m³，产生的废弃方运至莲峰镇垃圾填埋场堆存。本工程拦渣率达到99%。

## 6.4土壤流失控制比

项目区容许土壤侵蚀模数为500t/(km²·a)，通过各项水土保持措施的实施，治理后项目区土壤侵蚀模数为333t/(km²·a)，土壤流失控制比计算见表6-5。

表6-5  土壤流失控制比计算表

| 分区 | 方案目标值 | Ⅰ级指标 | 土壤流失控制比情况t/(km²·a) | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 容许土壤侵蚀模数 | 治理后土壤侵蚀模数 | 比值 |  |
| 建筑物区 | 1.0 | 1.0 | 500 | 333 | 1.5 | 达标 |
| 道路及硬化区 |  |  |  |  |  |  |
| 绿化区 |  |  |  |  |  |  |

## 6.5林草植被恢复率

项目建设区总面积0.27hm²，可恢复林草植被面积0.12hm²，林草植被恢复面积0.12hm²。林草植被恢复率情况见表6-6。

表6-6  林草植被恢复率计算表

| 分区 | 方案目标值 | Ⅰ级指标 | 林草植被恢复率完成情况 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 林草植被面积（hm²） | 可恢复植被面积（hm²） | % |  |
| 建筑物区 | 99 | 99 |  |  |  |  |
| 道路及硬化区 |  |  |  |  |  |  |
| 绿化区 |  |  | 0.12 | 0.12 | 99 | 达标 |
| 合计 |  |  | 0.12 | 0.12 | 99 | 达标 |

## 6.6林草覆盖率

项目建设区总面积0.27hm²，其中林草植被面积0.12hm²，林草覆盖率46.08%。林草覆盖率情况见表6-7。

表6-7  林草覆盖率计算表

| 分区 | 方案目标值 | Ⅰ级指标 | 林草覆盖率完成情况 | 达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 林草植被面积（m²） | 项目建设区面积（m²） | % | 情况 |
| 项目区 | 建筑物区 | 27 | 27 |  | 0.07 | 46.08 | 46.08 |
|  | 道路及硬化区 |  |  |  | 0.08 |  |  |
|  | 绿化区 |  |  | 0.12 | 0.12 |  |  |
| 合计 |  |  | 0.12 | 0.12 |  |  |

# 7.结论

## 7.1水土流失动态变化

### 7.1.1水土流失动态变化情况

水土流失是一个动态变化过程，其强度也是动态变化的，随着施工建设的开始，地表扰动强度增大，水土流失强度增强；随着工程的结束，水土保持措施效益发挥，水土流失强度减小。通过与方案防治责任范围对比分析，项目建设区面积为0.27hm²。

项目建设实际过程中总开挖量为1408m³，其中场地平整开挖1300m³，基础开挖108m³；回填利用935m³，其中场地回填478m³，绿化覆土457m³，绿化覆土需外购，废弃土石方为930m³，产生的废弃方运至莲峰镇垃圾填埋场堆存。

实际开挖量及回填量与设计开挖量及回填量均无变化，废弃方数量与批复数量一致，主要因为在《水保方案》编制时，工程建设已接近完工，方案土石方数据来源于施工方提供数据，在本方案监测时，采用数据为施工方提供数据，与水保方案数据一致。

### 7.1.2防治目标达标情况

能否最大可能的控制开发建设项目建设过程中产生的水土流失是项目水土保持措施实施到位与否的检验标准。防治目标达标情况能反映区域内阶段性防治措施的到位情况，工程防治目标达标情况见表7-1。

表7-1  防治目标达标情况表

| 防治标准 | 方案目标值 | 监测值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 扰动土地整治率（%） | 95 | 99 | 达标 |
| 水土流失总治理度（%） | 97 | 99 | 达标 |
| 土壤流失控制比 | 1.0 | 1.5 | 达标 |
| 拦渣率（%） | 95 | 99 | 达标 |
| 林草植被恢复率（%） | 99 | 99 | 达标 |
| 林草覆盖率（%） | 27 | 46.08 | 达标 |

## 7.2水土保持措施评价

项目建设过程中水土保持措施布局基本按照水土保持方案设计原则“哪里可能产生水土流失，在哪里布设水土保持措施”进行实施，以防治项目建设过程中水土流失为目标，遵循“因地制宜、因害设防”的防治理念。工程建设过程中实施排水、绿化等工程防护措施，水土流失基本得到控制。

## 7.3存在问题及建议

（1）加强对项目实施的水土保持措施的定期管理和维护，确保各项措施水土保持功能的长效发挥，使之不仅防治水土流失，亦美化项目区环境。

（2）各类工程措施、植物措施实施运行后，应该加强维护，定期巡查。

（3）雨季定期对排水沟进行清淤，确保排水畅通。

（4）本项目监测委托时间滞后，监测单位进入现场时，项目已建设完成，建设期的水土流失情况只能通过调查和查阅前期资料得出。这样导致监测数据和实际情况可能产生一定的偏差。建议建设单位在其他类似项目建设中，在项目开工前期委托监测单位开展监测工作。

## 7.4综合结论

根据本项目水土保持监测情况，经计算分析，扰动土地整治率达到99%，水土流失总治理度达到99%，拦渣率达到99%，土壤流失控制比达到1.5，林草植被恢复率达到99%，林草覆盖率46.08%。

根据项目水土保持监测，比照土壤侵蚀背景状况及调查监测结果的分析可以看出，工程建设重视水土保持工作和生态保护，基本按照水保方案的设计实施各种预防保护措施。根据监测成果分析，可以得出以下总体结论：

（1）通过项目区调查资料进行分析，项目建设区没有因工程建设施工扰动而造成大面积水土流失。

（2）各项水土保持措施到位，六大指标都达到了水土保持方案中提出的水土保持防治目标。