昆明市东川宝雁山矿业有限公司因民镇新宝雁山铜矿

水土保持设施竣工验收技术报告

建设单位：昆明市东川宝雁山矿业有限公司

验收单位：云南岩土工程勘察设计研究院

二〇一八年五月

目  录

1简要说明	1

2防治责任范围和防治目标	3

2.1 批复的水土流失防治责任范围	4

2.2 实际发生的水土流失防治责任范围	4

2.3 防治责任范围变化情况及原因	5

2.4 水土流失防治目标	5

3水土保持工程设计	7

3.1水土保持方案确定的水土保持措施和工程量	7

3.2水土保持方案落实情况及变更	13

3.3 水土保持工程设计要点及工程量	16

4.施工	18

4.1 工程进度及工程量	18

4.1.1工程进度	18

4.1.2实际完成工程量	18

4.2征、租用土地整治恢复利用情况监测结果	18

4.3 施工质量管理	18

4.4工程建设大事记	22

4.5 价款结算	23

5.工程质量	27

5.1 项目划分	27

5.2 质量检验	27

6.工程初期运行及成效评价	30

6.1 工程运行情况	30

6.2 工程效益	30

6.3综合评价	33

附件：

附件1 关于昆明市东川宝雁山矿业有限公司因民镇新宝雁山铜矿水土保持方案初步设计报告书的批复

附件2 水土保持工程大事记

附件3 水土保持工程实施过程中的影像资料

附图：

附图1：昆明市东川宝雁山矿业有限公司因民镇新宝雁山铜矿水土流失防治责任范围图

附图:2：昆明市东川宝雁山矿业有限公司因民镇新宝雁山铜矿水土流失水土保持设施竣工验收图

# 1简要说明

昆明市东川区因民镇新宝雁山铜矿位于昆明市东川区主城区310°方向，平距约19km，公路里程为97km。矿区属昆明市东川区因民镇红山村所辖。矿区地理坐标为东经102°56′12″～102°56′32″,北纬26°15′36″～26°16′19″。矿区周边有水泥道路连接因民镇，乡镇公路经落雪、拖布卡连接小江公路至东川区城区，交通条件较好。建设内容包括矿山开采为6万t/a及生产配套设施。工程总征地面积3.04hm2，建设工期为0.5年，项目已于2013年10月开工，至2014年3月完工；总投资588.51万元，土建投资139.86万元。由昆明市东川宝雁山矿业有限公司负责组织建设和管理，主体工程监理由建设单位自行组建总监办，并形成承包制进行监理。

项目区地震动峰值加速度为0.30g，地震动反应谱特征周期为0.40s，为不稳定区域。根据《建筑抗震设计规范（GB50011-2008）》附录A，矿区所在的昆明市东川区抗震设防烈度为不低于9度，设计基本地震加速度值不小于0.30g，设计地震分组为第二组，设计特征周期为0.40s。

项目区属温带季风气候区，年平均温度20℃，平均降雨量840mm；6月～9月为雨季，10月至次年5月为旱季。根据该地区多年气象资料分析，该地区20年一遇1小时平均最大降雨量40.06mm，6小时平均最大降雨量为62.25mm，12小时平均最大降雨量为67.29mm，日平均最大降雨量为71.42mm。

项目区内土壤类型主要为黄棕壤、棕壤。项目所在区域植被类型划分为中高山树草丛带，主要优势树种为华山松、滇合欢，优势草种为野古草，主要是低矮灌木和杂草，植被覆盖度约为60%。根据水利部办公厅印发“全国水土保持规划国家级水士流失重点预防区和重点治理区复核划分成果”【2013】188号，项目所在地东川区被划为国家级“水土流失重点治理区”；根据云政发“云南省人民政府关于划分水土流失重点防治区的公告”【2007】165号，项目所在地东川区被划为省级 “重点预防保护区”和“重点监督区”，项目区水土流失防治标准执行建设生产类I级标准。具体防治目标为：扰动土地整治率95%、水土流失总治理度92%、土壤流失控制比1.0、拦渣率98%、林草植被恢复率99%、林草植被覆盖率27%。

根据国家水土保持法律、法规的有关规定，结合“预防为主，全面规划，综合治理，因地制宜，加强管理、注重效益”的水保工作方针，建设单位昆明市东川宝雁山矿业有限公司于2013年5月委托西南有色昆明勘测设计（院）股份有限公司承担其水土保持方案编制工作。于2013年9月12日在东川区评审通过，形成了专家组评审修改意见，根据修改意见，修改完成《昆明市东川宝雁山矿业有限公司因民镇新宝雁山铜矿水土保持方案初步设计报告书》(报批稿)。

在工程建设过程中，我们按照水土保持“三同时”的规定，强化了水土保持方案实施的组织管理，把水土保持投资纳入了主体工程投资总概算，严格按照批准的水土保持投资概算和实施进度安排落实资金；同时，将水土保持措施纳入基本建设程序中，监理单位根据工程建设需要进行自行监理，对施工过程中的排水、挡墙等水土保持工程主要环节进行监理。

水土保持监测特性表

| 建设项目主体工程主要技术指标 |
| --- |
| 项目名称 | 昆明市东川宝雁山矿业有限公司因民镇新宝雁山铜矿 |
| 建 设 规 模 | 新宝雁山铜矿区位于昆明市东川区主城区310°方向，平距约19km，公路里程为97km。矿区属昆明市东川区因民镇红山村所辖。建设内容包括矿山开采为6万t/a及生产配套设施。 | 建设单位 | 东川区昆明市东川宝雁山矿业有限公司因民镇新宝雁山铜矿 |
|  |  | 建设地点 | 昆明市东川区因民镇红山村 |
|  |  | 工程等别 | Ⅰ型 |
|  |  | 所在流域 | 长江流域 |
|  |  | 工程总投资 | 588.51万元 |
|  |  | 工程总工期 | 6个月 |
|  |  | 项目建设区 | 3.04hm2 |
| 建设项目水土保持工程主要技术指标 |
| 自然地理类型 | 中山河谷地貌 | “三区”公告 | 国家级重点治理区，云南省重点治理区和重点监督区 |
| 水土流失预测总量 | 12.93t | 措施 分类 分级 目标 值% | 扰动土地整治率（%） | 95 |
| 防治责任范围面积 | 23.70hm2 |  | 水土流失总治理度（%） | 97 |
| 项目建设区面积 | 3.04hm2 |  | 土壤流失控制比 | 1.0 |
|  |  |  | 拦渣率（%） | 95 |
| 水土流失背景值 | 3300t/km2.a |  | 林草植被恢复率（%） | 97 |
| 方案目标值 | 500t/km2.a |  | 林草覆盖率（%） | 27 |
| 水土流失允许值 | 500t/km2.a | 水保工程投资 | 138.42万元 |
| 水保措施防治面积 | 2.86hm2 |  |  |
| 水土保持监测主要技术指标 |
| 监 测 内 容 | 监测指标 | 监测方法 | 监测指标 | 监测方法 |
|  | 土壤、地形、地貌、水系变化 | 收集资料 | 水土流失程度变化情况 | 普查、数据处理 |
|  | 降雨变化 | 实测 | 对下游周边危害及趋势 | 公众调查、询问及典型调查 |
|  | 林草覆盖度 | 抽样调查 | 防治措施的数量和质量 | 普查、抽样调查 |
|  | 实际占用地、扰动地表面积 | 普查、量测 | 工程措施的稳定完好程度 | 普查 |
|  | 完成工程量情况 | 数据处理 | 林草措施成活率生长状况 | 抽样调查 |
|  | 水土流失面积变化情况 | 数据处理 | 监督、管理措施落实情况 | 公众调查、询问调查 |
| 监 测 结 论 | 分级指标 | 达到值% |  |  |
|  | 防治效果 | 扰动土地整治率（%） | 95.0 | 水土 保持 治理 达标 评价 | 矿山未开采完毕，不能进行封场绿化，故暂时可恢复植被的面积较小，未能达到I级防治标准。水土流失防治六项指标除林草覆盖率外均达到了GB50434-2008规定的一级防治目标值和水土保持方案确定的目标值，工程建设各项指标均满足水土流失防治要求。 |
|  |  | 水土流失总治理度（%） | 94.0 |  |  |
|  |  | 土壤流失控制比 | 1.0 |  |  |
|  |  | 拦渣率（%） | 99 |  |  |
|  |  | 林草植被恢复率（%） | 99 |  |  |
|  |  | 林草覆盖率（%） | 14.46 |  |  |
| 建 议 | （1）成立专门水土保持管理维护小组，对工程建设区域实施完成工程措施、植物措施进行长期、全面的管理、维护，确保工程措施水土保持功能的持续性、稳定性； （2）加强植物措施的管理维护，确保植物措施尽快发挥其水土保持功能。 |

# 2防治责任范围和防治目标

## 2.1 批复的水土流失防治责任范围

根据批复的《昆明市东川宝雁山矿业有限公司因民镇新宝雁山铜矿水土保持方案初步设计报告书》，确定昆明市东川宝雁山矿业有限公司因民镇新宝雁山铜矿水土流失防治责任范围为23.70hm2，其中项目建设区3.04hm2，直接影响区20.66hm2。

设计矿山总面积为3.04hm2，项目建设施工区设计水土流失防治责任范围详见表2-1。

表2-1        项目建设工程施工区设计水土流失防治责任范围表

| 序号 | 项目分区 | 项目建设区 | 直接影响区 | 防治责任范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 林地 | 荒草地 | 交通运输用地 | 小计 |  |  |
| 一 | 工业场地（含平硐） | 0.22 | 0.38 |  | 0.60 | 0.68 | 1.28 |
| 二 | 矿区道路 | 0.42 | 1.28 | 0.40 | 2.10 | 3.58 | 5.68 |
| 三 | 矿山办公生活区 | 0.10 | 0.08 |  | 0.18 | 0.07 | 0.25 |
| 四 | 废石场 | 0.06 | 0.08 |  | 0.14 | 0.28 | 0.42 |
| 五 | 附属工程区 |  | 0.02 |  | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
| 六 | 地表可能塌陷区 |  |  |  | 0.00 | 16.04 | 16.04 |
| 合计 | 0.80 | 1.84 | 0.40 | 3.04 | 20.66 | 23.70 |

## 2.2 实际发生的水土流失防治责任范围

根据昆明市东川宝雁山矿业有限公司因民镇新宝雁山铜矿建设的特性和实际施工情况，结合本项目监测报告，本工程实际已防治的水土流失面积为23.70hm2，其中项目建设区3.04m2，直接影响区20.66hm2。

项目建设工程施工区实际水土流失防治责任范围详见表2-2。

表2-2      项目建设工程施工区实际水土流失防治责任范围表

| 防治分区 | 监测实际面积（hm2） |
| --- | --- |
| 工业场地（含平硐） | 1.28 |
| 矿区道路 | 5.68 |
| 矿山办公生活区 | 0.25 |
| 废石场 | 0.42 |
| 附属工程区 | 0.03 |
| 地表可能塌陷区 | 16.04 |
| 小计 | 23.70 |

## 2.3 防治责任范围变化情况及原因

昆明市东川宝雁山矿业有限公司因民镇新宝雁山铜矿实际发生的水土流失防治责任范围面积较方案确定的面积无增减变化，原因主要表现在以下几个方面：

1、主体设计与工程实际建设情况完全一致，无主体建设变更情况。

2、工程实际建设严格按照主体设计进行建设，严格控制工程建设扰动地表面积，对于已划定的规划线，无超越现象。

3、在工程建设过程中的土石方开挖与回填情况，严格按照主体设计的同时结合实际情况进行了优化施工，使得工程土石方有所减少，同时避免增加扰动地表面积。

具体变化情况详见表2-3。

表2-3  水土流失防治责任范围变化对比表

| 防治分区 | 批复规划面积（hm2） | 监测实际面积（hm2） | 变化情况（hm2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 工业场地（含平硐） | 1.28 | 1.28 | 0 |
| 矿区道路 | 5.68 | 5.68 | 0 |
| 矿山办公生活区 | 0.25 | 0.25 | 0 |
| 废石场 | 0.42 | 0.42 | 0 |
| 附属工程区 | 0.03 | 0.03 | 0 |
| 地表可能塌陷区 | 16.04 | 16.04 | 0 |
| 小计 | 23.70 | 23.70 | 0 |

## 2.4 水土流失防治目标

根据批复的《方案初步设计报告书》，项目水土流失防治总体目标为：根据工程布置调整情况，进行水土保持方案调整设计，防治因工程建设导致的新增水土流失，恢复和改善项目区的生态环境状况。根据水利部办公厅印发“全国水土保持规划国家级水士流失重点预防区和重点治理区复核划分成果”【2013】188号，项目所在地东川区被划为国家级“水土流失重点治理区”；根据云政发“云南省人民政府关于划分水土流失重点防治区的公告”【2007】165号，项目所在地东川区被划为省级 “重点预防保护区”和“重点监督区”，项目区水土流失防治标准执行建设生产类I级标准。具体防治目标为：扰动土地整治率95%、水土流失总治理度92%、土壤流失控制比1.0、拦渣率98%、林草植被恢复率99%、林草植被覆盖率27%。详见表2-4。

表2-4         水土保持方案防治目标

| 序号 | 分类 | 防治目标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 扰动土地整治率(%) | 95 |
| 2 | 水土流失总治理度(%) | 97 |
| 3 | 土壤流失控制比 | 1.0 |
| 4 | 拦渣率(%) | 95 |
| 5 | 林草植被恢复率(%) | 97 |
| 6 | 林草覆盖率(%) | 27 |

# 3水土保持工程设计

## 3.1水土保持方案确定的水土保持措施和工程量

### 3.1.1水土保持工程措施和工程量

经查阅主体工程设计资料及水土保持方案报告书，主体工程设计了项目建设区域大量具有水土保持功能的措施，主要有工业场地区有外围截水沟800m、场内排水沟240m、表土剥离0.06hm2、坡脚护脚挡墙200m、沉砂池1座。矿区道路区有浆砌石排水沟100m、浆砌石排水沟及护脚挡墙1500m，排水涵管18m、表土剥离0.10hm2、坡脚护脚挡墙100m、坡面堆石清理0.80hm2、沉砂池1座。废石场有挡墙50m。办公生活区有砖砌排水沟200m、砖砌排水沟50m。

1、工业场地区

(1)工业场地外围截水措施

根据调查，整个项目建设区东南高，西北低，整个矿区项目建设区域处于大面积沟谷地形区域内，上游汇水面积较大，约0.40km2，雨季地表径流可能对下游工业场地、办公生活区、废石场等区域造成冲刷，发生水土流失破坏，为此，本次开发利用方案在PD3硐口上游外围布置截水沟，截水沟北段自西南向东北转南经项目建设区北部流入废石场挡渣墙下游箐沟排出，截水沟南段自东北向西南转南经项目建设区南部接入矿区道路排水沟排出。截水沟总长约800m，设计断面为梯形，口宽1.10m，底宽0.50m，沟深0.60m，沟内边坡系数1:0.5，采用M7.5浆砌石砌筑，砌体厚度30cm，过水面采用M10水泥砂浆抹面厚度2cm。经校核，主体设计截水沟满足汇水区域截排能力要求。

(2)工业场地场内排水措施

经实地调查，现有工业场地内部排水设施损坏严重，基本已散失排水功能，根据主体工程开发利用方案设计，对现有工业场地及新建工业场地进行排水设施的布设，考虑到工业场地排水需要，设计在坑口沿工业场地挖方边坡坡脚挖掘水沟并与矿区道路或周边天然箐沟相接疏导地表水流。主要在现有PD1、PD2及新建PD4硐口工业场地内布置，排水沟为矩形断面，采用砖砌筑，宽0.40m，深0.50m，总长240m。

(3)表土剥离

方案对新建PD4硐口工业场地占用林草地进行表土收集，剥离后的表土可直接用于现有道路边坡植被绿化区覆土或矿区道路行道树栽植，以及现有工业场地可先行绿化覆土的区域等，方案不再考虑临时堆土场的设置。据统计，基建期新建PD4硐口工业场地表土剥离面积0.06hm2，表土平均剥离厚度50cm，共计剥离表土0.03万m3。

(4)坡脚挡护措施

考虑到现有PD1、PD2工业场地上游边坡及新建PD4工业场地开挖形成边坡坡面水土流失对边坡坡脚造成破坏，方案设计在边坡坡脚布置护脚挡墙，进一步增强边坡稳定性。根据现场踏勘并结合地形图分析，需修建护脚挡墙约200m，挡墙地面高度2.0m，基础埋深1.0m，挡墙采用M7.5浆砌石砌筑，顶宽0.50m，墙背坡比1：0.30，墙面垂直，内墙址宽0.20m，外墙址宽0.10。

(5)沉砂措施

主体工程设计已考虑工业场地内部排水沟的布置，方案进一步对排水措施进行优化，本方案设计在场内排水沟与矿区道路排水沟接口前端布置沉砂池1口，将工业场地内积排水经沉砂后处理后排入矿区道路排水沟。方案设计沉砂池为矩形断面，沉砂池尺寸为a×b×h=3.0m×2.0m×1.5m，采用M7.5砖砌，砌筑厚度24cm，M10水泥砂浆抹面2cm。

2、矿区道路区

(1)已实施的措施

现有矿区道路路面损坏严重，除与工业场地、生活区并行段设置部分浆砌石排水沟外，其它路段均无路面排水设施，道路排水沟为矩形断面，排水沟长度100m，底宽0.60m，深0.60m，沟体采用M7.5浆砌石砌筑，衬砌厚度为30cm，过水面采用M10水泥砂浆摸面，抹面厚度2cm。

(2)本次主体工程设计的措施

考虑到现有矿区道路排水设施严重不足，主体工程开发利用方案设计除保留现有可用道路排水沟（同时进行清淤）外对现有矿区道路无排水设施路段及新建矿区道路路段进行排水设施的布置，道路排水沟布置在道路内侧，排水沟断面型式为矩形，宽0.60m，深约0.60m，路基挡墙为排水沟一侧边墙，为重力式挡墙，顶宽0.50m，高1.0m，墙面垂直，墙背坡比为1：0.30，采用浆砌石砌筑，另一边墙衬砌厚度为30cm，排水沟总长1500m，排水沟走向坡度变化较大段设置消力跌坎，消力跌坎呈阶梯式布置，消力跌坎台阶高0.30m，单阶砍长0.50m，跌坎台阶与排水沟同宽；横穿路面及工业场地场地段，埋设排水涵管，采用内径为80cm的砼预制管，长20m。

(3)表土剥离

方案对新建PD4硐口工业场连接道路地占用林草地进行表土收集，剥离后的表土可直接用于现有道路边坡植被绿化区覆土或矿区道路行道树栽植，以及现有工业场地可先行绿化覆土的区域等。据统计，基建期新建PD4硐口工业场地连接道路表土剥离面积0.10hm2，表土平均剥离厚度50cm，共计剥离表土0.05万m3。

(4)堆石坡面清理

根据现场调查并进行实测地形图调绘，临近工业场地路段道路边坡扰动较大，部分边坡用于废石或矿石滑道，堆弃大量废石或矿石，道路边坡废石或矿石堆放面积约0.80hm2，边坡平均堆石厚度约0.50m，堆置总方量约0.40万m3，大部分为原矿石。本方案拟对占压道路边坡堆弃废石或矿石进行清理，经估算，共清理土石方0.40万m3，其中：清理矿石0.30万m3，运至PD2硐口工业场地堆矿场临时堆存外运或直接外运；清理废石约0.10万m3，同时，由于矿区道路年久失修，道路路面损坏严重，本方案考虑对路面进行修缮，利用道路边坡清理废石对道路坑洼处进行填实，路面修复面积约1000m2，平均回填厚度按10cm考虑，可完全消纳利用道路边坡清理废石。主体工程设计中已考虑了道路上游边坡坡脚挡护措施，对上游边坡坡脚起到了较好的保护作用，本方案进一步完善道路下游堆渣坡面挡护措施，设计在道路下游堆渣坡面边坡坡脚布置护脚挡墙，进一步增强边坡稳定性。根据现场踏勘并结合地形图分析，需修建护脚挡墙约100m，挡墙地面高度2.0m，基础埋深1.0m，挡墙采用M7.5浆砌石砌筑，顶宽0.50m，墙背坡比1：0.30，墙面垂直，内墙址宽0.20m，外墙址宽0.10。

(5)沉砂措施

方案设计在新建矿区道路排水沟与现有矿区道路排水沟接口后端布置沉砂池1口，将沟内排水经沉砂后处理后排入矿区道路下游排水沟。沉砂池断面为矩形断面，沉砂池尺寸为a×b×h=3.0m×2.0m×1.5m，采用M7.5砖砌，砌筑厚度24cm，M10水泥砂浆抹面2cm。

3、矿山办公生活区

（1）已实施的措施

现有办公生活区现状具有水土保持功能的设施主要为办公生活区周边排水设施，排水沟布置于办公生活区周边并与道路排水沟相接，采用砖砌矩型排水沟，沟宽0.30m，深0.40m，排水沟总长约200m，具有较好的导排水功能。

（2）本次主体工程设计的措施

主体工程已考虑在新建办公生活区周边设置排水沟，并与道路排水沟相接，采用砖砌矩型排水沟，沟宽0.30m，深0.40m，排水沟总长约50m。

4、废石场

（1）本次主体工程设计的措施

根据主体工程设计，现有废石场将不再作为废石堆置场地，并将现有堆存废石进行清理充填采空区利用，由于现有废石场位于PD2平硐工业场地下边坡，为保证其工业场地的边坡稳定，主体设计在废石场清理形成边坡坡脚设置浆砌石挡墙进行防护。浆砌石挡墙长50m，挡墙高4m、顶宽0.80m, 墙底倾斜坡率为1：10，面坡倾斜坡度1：0.05，背坡倾斜坡度1：0.4，M7.5浆砌块石砌筑，基础埋深大于1.5m，每隔10m设置一伸缩缝，挡墙内设置排水孔，孔口用砾石充填做过滤层。

### 3.1.2水土保持植物措施和工程量

经查阅主体工程设计资料及水土保持方案报告书，水土保持方案确定的植物措施主要措施：

表3-1          基建期植物措施工程量统计表

| 序号 | 防治 分区 | 时段 | 措施名称 | 单位 | 数量 | 树草种 | 初植 密度 | 定植 苗木 | 撒播 草籽 | 覆（客）土 | 整地 | 块/穴 状整地 | 抚育 管理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | — | 株、kg/hm2 | 株 | kg | 万m3 | hm2 | 个 | hm2 |
| 1 | 工业 场地 | 基建期 | 边坡植 被防护 | hm2 | 0.06 | 野古草 | 60 |  | 3.6 | 0.01 | 0.06 |  | 0.06 |
|  |  |  |  |  |  | 白三叶 | 60 |  | 3.6 |  |  |  |  |
|  |  |  | 边角空地 植被防护 | hm2 | 0.08 | 华山松 | 1250 | 100 |  | 0.04 | 0.08 | 100 | 0.08 |
|  |  |  |  |  |  | 滇合欢 | 1250 | 100 |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  | 野古草 | 40 |  | 3.2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 白三叶 | 40 |  | 3.2 |  |  |  |  |
| 2 | 矿区 道路 | 基建期 | 堆石清理边 坡植被防护 | hm2 | 0.80 | 华山松 | 1250 | 1000 |  | 0.08 | 0.80 | 1000 | 0.80 |
|  |  |  |  |  |  | 滇合欢 | 1250 | 1000 |  |  |  | 1000 |  |
|  |  |  |  |  |  | 野古草 | 40 |  | 32.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 白三叶 | 40 |  | 32.0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 道路内侧 爬藤种植 | m | 1620 | 华山松 | 株距4m | 405 |  |  |  | 405 | 0.08 |
|  |  |  | 道路外侧 行道树种植 | m | 1620 | 葛藤 | 株距1m | 1620 |  |  |  | 1620 | 0.04 |
| 3 | 办 公 生活区 | 基建期 | 植被绿 化措施 | hm2 | 0.08 | 华山松 | 1250 | 100 |  | 0.04 | 0.08 | 100 | 0.08 |
|  |  |  |  |  |  | 滇合欢 | 1250 | 100 |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  | 野古草 | 40 |  | 3.2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 白三叶 | 40 |  | 3.2 |  |  |  |  |
| 4 | 废石场 | 基建期 | 植被防护 | hm2 | 0.14 | 华山松 | 1250 | 175 |  | 0.07 | 0.14 | 175 | 0.14 |
|  |  |  |  |  |  | 滇合欢 | 1250 | 175 |  |  |  | 175 |  |
|  |  |  |  |  |  | 野古草 | 40 |  | 5.6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 白三叶 | 40 |  | 5.6 |  |  |  |  |
| 新增水土保持植物措施工程量合计 | 4775 | 95.2 | 0.24 | 1.16 | 4775 | 1.28 |

表3-2          生产运行期植物措施工程量统计表

| 序号 | 防治分区 | 时段 | 措施名称 | 单位 | 数量 | 树草种 | 初植 密度 | 定植 苗木 | 撒播 草籽 | 覆（客）土 | 整地 | 块/穴 状整地 | 抚育 管理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | — | 株、kg/hm2 | 株 | kg | 万m3 | hm2 | 个 | hm2 |
| 1 | 工业场地 | 生 产 运行期 | 封场植被 恢复措施 | hm2 | 0.46 | 华山松 | 1250 | 575 |  | 0.23 | 0.46 | 575 | 0.46 |
|  |  |  |  |  |  | 滇合欢 | 1250 | 575 |  |  |  | 575 |  |
|  |  |  |  |  |  | 野古草 | 40 |  | 18.4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 白三叶 | 40 |  | 18.4 |  |  |  |  |
| 2 | 矿区道路 | 生 产 运行期 | 封场植被 恢复措施 | hm2 | 0.86 | 华山松 | 1250 | 1075 |  | 0.43 | 0.86 | 1075 | 0.86 |
|  |  |  |  |  |  | 滇合欢 | 1250 | 1075 |  |  |  | 1075 |  |
|  |  |  |  |  |  | 野古草 | 40 |  | 34.4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 白三叶 | 40 |  | 34.4 |  |  |  |  |
| 3 | 办公生活区 | 生 产 运行期 | 封场植被 恢复措施 | hm2 | 0.10 | 华山松 | 1250 | 125 |  | 0.05 | 0.1 | 125 | 0.10 |
|  |  |  |  |  |  | 滇合欢 | 1250 | 125 |  |  |  | 125 |  |
|  |  |  |  |  |  | 野古草 | 40 |  | 4.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 白三叶 | 40 |  | 4.0 |  |  |  |  |
| 4 | 附属工程区 | 生 产 运行期 | 弃渣坡面 植被防护 | hm2 | 0.02 | 华山松 | 1250 | 25 |  | 0.01 | 0.02 | 25 | 0.02 |
|  |  |  |  |  |  | 滇合欢 | 1250 | 25 |  |  |  | 25 |  |
|  |  |  |  |  |  | 野古草 | 40 |  | 0.8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 白三叶 | 40 |  | 0.8 |  |  |  |  |
| 新增水土保持植物措施工程量合计 | 3600 | 115.2 | 0.72 | 1.44 | 3600 | 1.44 |

### 3.1.3水土保持临时措施和工程量

临时措施一般贯穿于整个施工期，根据施工特点，结合实际采取临时排水措施对易发生水土流失的临时堆土、开挖面等进行防治，临时措施在于暂时性防治水土流失，前期实施的临时措施到运行期几乎不复存在。本工程的临时防治措施情况主要通过询问施工人员及一些施工资料获取。经查阅主体工程设计资料及水土保持方案报告书，本工程建设未设计有临时防护措施。

## 3.2水土保持方案落实情况及变更

一、工程措施落实情况

经全面巡查记录，主体工程施工过程中，严格按照设计要求实施完成的工程措施有：废石场浆砌石挡墙400m，拦砂坝933m，矿山道路区挡墙255m，排水沟400m，各项措施实施情况如下：

1、废石场

（1）浆砌石挡墙

根据现场监测，废石场共建设浆砌石挡墙400m，挡墙高2-10m。

（2）拦砂坝

根据现场监测，建设单位在废石场下部共建设10座拦砂坝，共计长933m，拦砂坝高3-5m。

（3）截水沟

建设单位在废石场左侧建设边坡截排水沟144m，截排水沟为浆砌石沟，断面为0.3 m×0.4m。

2、矿山道路区

（1）挡墙

建设单位在道路上部建设挡墙255m，挡墙高2.5-3.5m。

（2）排水沟

道路区实际建设排水沟400m，布设在挡墙下部，宽0.3m，深0.3m，浇筑厚度0.3m，底坡0.02。

表3-1       项目实际实施工程措施及其工程量

| 水保措施 | 单位 | 数量 | 备注 | 实施时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废石场 | 挡墙 | 长度 | m | 400 | 浆砌石 | 2013.10-2014.3 |
|  | 拦砂坝 | 长度 | m | 933 | 浆砌石 | 2013.10-2014.3 |
|  | 截水沟 | 长度 | m | 144 | 浆砌石 | 2013.10-2014.3 |
| 矿山道路区 | 排水沟 | 长度 | m | 400 | 浆砌石 | 2013.10-2014.3 |
|  | 挡墙 | 长度 | m | 255 | 浆砌石 | 2013.10-2014.3 |

表3-2       方案设计水土保持工程措施量与实际完成量对比表

| 水保措施 | 单位 | 完成工程量 | 设计工程量 | 增减情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业场地区 | 外围截水沟 | m |  | 800 | -800 |
|  | 场内排水沟 | m |  | 240 | -240 |
|  | 表土剥离 | hm2 |  | 0.06 | -0.06 |
|  | 坡脚护脚挡墙 | m |  | 200 | -200 |
|  | 沉砂池 | 座 |  | 1 | -1 |
| 废石场 | 挡墙 | m | 400 | 50 | +350 |
|  | 拦砂坝 | m | 933 | 0 | +933 |
|  | 截水沟 | m | 144 |  | +144 |
| 交通道路 | 表土剥离 | hm2 |  | 0.1 | -0.1 |
|  | 坡面堆石清理 | hm2 |  | 0.8 | -0.8 |
|  | 坡脚护脚挡墙 | m | 255 | 1500 | -1245 |
|  | 沉砂池 | 座 |  | 1 | -1 |
|  | 浆砌石排水沟 | m | 400 | 100 | +300 |
|  | 排水涵管 | m | 18 | 18 | 0 |
| 办公生活区 | 砖砌排水沟 | m | 200 | 250 | -50 |

注：+ 代表增加    - 代表减少

本工程水土保持工程措施严格按照水保方案设计工程量来实施，但根据工程建设实际情况，完成工程量和设计工程量存在一定的增减情况，主要为工业场地区、废石场及交通道路的变化，具体如下：

1、工业场地区

工业场地区已运行多年，场地较为稳定，由于工程场地较为分散，未建设有场内外截排水沟，同时在基建期已不具备表土剥离条件，故为剥离表土；坡脚护脚挡墙未建设主要因为在该区域上部废石场已建设挡墙拦挡弃渣；由于该区域建设工程较小，在建设过程中未按照标准建设沉砂池，本报告要求在今后建设过程中应严格按照已经批复的水保方案提出的防治措施进行建设布局，避免造成大量的水土流失。

2、废石场

由于开采过程中的弃渣堆放，建设单位在废石场共建设挡墙400m，同时在废石场下部箐沟中建设拦砂坝共计933m，该部分措施均从实际情况出发建设，较大程度的减少了水土流失量，符合水土保持要求。

3、矿山道路

在该区域建设时建设单位未严格按照水土保持方案提出的防治措施进行实施，导致为剥离表土及未建设沉砂池等，当根据实际需要，建设有道路上部挡墙，一方面防治上部山体塌方滑坡，另一方面强化道路运行状况，减少水土流失量，从而导致挡墙有一定程度的增加量。同时在道路内侧建设有部分浆砌石排水沟，避免了雨水对路基的冲刷，从而导致排水沟较大程度的增加。

4、办公生活区

由于办公生活区建设规模由较小程度的变化，故建设的砖砌排水沟有一定程度的减少。

二、植物措施落实情况

经全面巡查记录，截止目前，建设单位在废石场恢复植被面积0.44hm2，绿化率14.47%，未能达到方案设计目标值，主要因为矿山未开采完毕，不能进行封场绿化，故暂时可恢复植被的面积较小。

三、临时措施落实情况

因水土保持监测工作开展时，主体工程已建成，主体工程施工期间实施完成临时措施无法直接获取，为此主要查阅施工资料进行统计。经查阅工程施工资料，工程建设在基建期及运行期均未建设临时措施。

## 3.3 水土保持工程设计要点及工程量

结合主体工程设计中，对项目建设期采取的部分防护措施具有水土保持功能，主要有挡墙、拦砂坝及排水沟等。上述各项防护措施在满足主体工程需要的同时，具有确保边坡稳定，避免坡体滑塌，防止水流侵蚀冲刷，起到一定的水土保持功能。但结合水土保持要求，各项防护措施还不能完全防治因工程建设造成的水土流失，需进一步补充和完善相应的防治措施，主要有以下几个方面：

（1）加强道路区排水工程建设，避免造成大量水土流失，同时保障道路稳定运行。

（2）在项目区内可绿化区域及时进行植被恢复。

（3）加强工程区地质灾害调查、监测和预防

工程区为地质条件复杂，降雨集中，施工扰动易诱发崩塌、滑坡和泥石流等地质灾害。因此，施工期加强工程区及周边影响区的地质灾害调查，结合地质防灾减灾调查，建立地质灾害监测、预警预报系统，及时发现险情，以防患于未然，以便采取相应的工程措施，尽可能减轻或避免地质灾害造成的危害。

# 4.施工

## 4.1 工程进度及工程量

## 4.1.1工程进度

昆明市东川宝雁山矿业有限公司因民镇新宝雁山铜矿于2013年10月开始， 2014年3月底完成建设并投入使用，本工程主体工程总工期为6个月。

## 4.1.2实际完成工程量

昆明市东川宝雁山矿业有限公司因民镇新宝雁山铜矿工程建设本次验收区域水土保持工程实际完成工程量为：

①工程措施工程量：废石场浆砌石挡墙400m，拦砂坝933m，截水沟144m，矿山道路区挡墙255m，排水沟400m。

②植物措施工程量：植物措施面积0.44hm2。

③临时措施工程量：无。

## 4.2征、租用土地整治恢复利用情况监测结果

根据监测结果，扰动土地整治率为水保措施防治面积加永久建筑物面积与扰动地表面积的比值。项目区扰动地表面积为3.04hm2，方案实施后，各区均得到全面综合治理，工程措施治理2.25hm2，植物措施面积0.44hm2，建筑占地0.18km2，地面硬化0.02hm2，扰动土地整治率为95.0%。

## 4.3 施工质量管理

水土保持工程的质量不仅影响到防治责任范围内及周边地区生态环境的保护和改善，而且直接关系到主体工程本身的安全与正常运行，关系到国家和人民的生命财产安全，因此，保证工程质量，责任重于泰山。为保证水土保持工程施工质量，在施工过程中建立了安全生产、质量目标责任制，加强了薄弱环节和工程主要部位的质量控制；对各分施工单位实施科学的全过程管理，并建立层层负责的质量责任制，使工程质量处于良好的受控状态。由于建立了项目法人负责、监理单位监控、施工单位保证、政府部门监督的质量管理体系，确保了水土保持方案的实施，水土保持工程措施和植物措施基本到位，有效地控制了工程建设过程中的水土流失，保护和改善了防治责任范围内及周边地区生态环境。

### 4.3.1 施工单位质量保证体系

昆明市东川宝雁山矿业有限公司因民镇新宝雁山铜矿工程水土保持工程建设由业主方自行组织施工，成立领导小组，组织有一套完善的质量管理措施和质量保证体系，一是都建立了以项目经理为第一质量责任人的质量保证体系，对工程施工进行全面的质量管理；二是认真贯彻执行国务院第279号令以及国务院办公厅《关于加强基础设施工程质量管理》的通知，层层落实工程质量责任，签定质量责任书，明确技术负责人及行政负责人接受业主监理以及监督部门全方位、全过程的监督；三是按照ISO9002质量标准体系要求，把好质量关。在工程质量管理措施上，认真抓好两个阶段的管理：

⑴施工准备阶段质量管理

主要完善做好以下几项内容：①制定工程质量管理计划和有关管理制度，并由项目经理发布实施；②编写工程施工组织设计和施工方案；③对施工人员进行技术交底工作；④根据工程施工特点，对主要技术工种进行技术再培训；⑤对试验设备、测量仪器、计量工器具精确度进行检验，以满足对水土保持工程质量的检测需要。

⑵施工过程中的质量管理

①严格按规程、规范、招标文件和设计图纸施工；②项目部建立完整的水土保持工程施工质量保证组织体系，设立了专职质检机构和人员，确保工程质量检验有序进行；③做到每单项工程开工前进行技术交底制度，明确施工方法、程序、进度、质量及安全保证措施；④严格做到在水土保持工程措施施工过程中实行“三检制”（自检、互检、交接检）、“三落实”（组织落实、制度落实、责任落实）、“三不放过”（事故原因没有查清不放过、事故责任人没有受到教育不放过、事故预防措施不建立不放过），只有在每一道工序取得合格后方可进入下一道工序；⑤建立工地试验室，加强原材料的检验与试验。凡不合格的材料、半成品、成品都不得使用；⑥对工程的关键部位、关键工序、隐蔽工程项目，设立专职质检员，进行全过程的跟踪监督；⑦对不重视质量、粗制滥造、弄虚作假的施工人员，质检人员有权要求项目部给予严厉处理，并追究其相应的责任。总之，参加本项目水土保持工程建设的单位，由于建立健全了自身的质量管理体制，制订了相应的措施和制度，使水土保持工程施工质量有了保证。

### 4.3.2 建设单位质量控制体系

项目部始终把水土保持工程质量作为水土保持工作的重中之重来抓，实行全过程的质量控制和监督。在水土保持工程建设过程中，严格实行项目法人制、招投标制、建设监理制和合同管理制，根据工程规模和特点，按照水利部有关规定，通过资质审查，进行招标，选择施工、监理单位，并实行合同管理。要求施工单位必须做到“三自检、三落实、三不放过”的质量保证体系，严格按照批准的方案和设计图纸施工；监理单位必须始终以“工程质量”为核心，建立质量管理制度，对各工程项目和各种施工工艺编制质量监控实施细则，并实行全方位、全过程。项目部还经常参加重点项目施工组织设计的讨论和会审，参加重要工程部位的基础验收；为了及时掌握质量信息，加强质量管理，在工程建设过程中，项目部还专门成立水、环保管理中心，经常派人及时主动地到施工现场进行现场监督管理，了解工程质量情况，收集质量信息，发现问题立即要求监理和施工单位进行处理。

### 4.3.3 监理单位质量控制体系

昆明市东川宝雁山矿业有限公司按照监理要求，编制了《昆明市东川宝雁山矿业有限公司因民镇新宝雁山铜矿监理总结报告》，并发送施工组织领导小组，现场监理人员依据监理实施细则进行监理，做到“事前控制、过程跟踪、事后检查”，对工程项目实施全方位、全过程的监理。

在工程建设过程中，监理对工程质量的管理做到井井有条，从源头开始控制，审查施工单位上报施工组织设计、施工安全措施、工程质量保证体系以及重要项目的施工程序和施工方法。把好材料质量关，对所有原材料、半成品、成品必须经取样检测（验）合格后方可使用。在施工过程中，严格把好每道工序的质量关，对重要的施工部位或关键工序，指派专人进行旁站监理，一般项目实行严格的巡视检查，监理人员随时掌握各自工作范围内的施工进度、施工机具布置、施工工艺实施情况，施工质量和施工安全状况等，发现不规范作业行为或违反设计要求的施工等施工质量问题和安全隐患，及时予以制止并口头要求改正、返工或以书面形式提出整改意见及要求，同时监督施工单位认真执行并检查其整改效果。在施工过程中，严格实行工序验收制度，无论是重要项目还是一般项目都要经过工序验收后，方可进行下道工序施工，每道工序首先由施工组织领导小组自检，监理抽检，抽检不合格的必须限时纠正。

### 4.3.4质量监督控制体系

为了有效控制施工质量，根据中华人民共和国水利部水建[1997]339号《水利工程质量监督管理规定》，东川区水行政主管部门对昆明市东川宝雁山矿业有限公司因民镇新宝雁山铜矿建设水土保持工程质量进行了强制性监督管理，重点监督设计、施工、监理等组织部门是否在其资质等级允许的范围内从事本工程建设工作，督促各参建部门建立健全质量管理制度，并派监督员到现场巡视、抽查工程质量，针对施工中存在的质量问题提出整改意见，参加部门工程，分部工程及重要隐蔽工程和关键部位的单元工程验收，核定工程质量等级。

### 4.3.5施工事故及其处理

由于建设单位管理规范，要求严格，在本项目的水土保持工程建设过程中，未发生严重的施工质量事故。

## 4.4工程建设大事记

### 4.4.1主体工程建设大事记

2013年10月，道路整修。

2013年11月，工业场地建设。

2013年12月，巷道挖掘

2014年3月，设备安装调试

### 4.4.2水土保持工程建设大事记

1、2013年8西南有色昆明勘测设计（院）股份有限公司编制完成了《昆明市东川宝雁山矿业有限公司因民镇新宝雁山铜矿水土保持方案初步设计报告书》(送审稿)；

2、2013年9月在东川区评审通过，形成了专家组评审修改意见，根据修改意见，修改完成《昆明市东川宝雁山矿业有限公司因民镇新宝雁山铜矿水土保持方案初步设计报告书》(报批稿)；

3、东川区水务局2013年10月14日于文件《昆明市东川宝雁山矿业有限公司因民镇新宝雁山铜矿水土保持方案初步设计报告书的批复》（东水发【2013】153号）进行了批复；

## 4.5 价款结算

### 4.5.1 方案中批复的水土保持工程投资

根据昆明市东川宝雁山矿业有限公司因民镇新宝雁山铜矿水土保持方案初步设计报告书的批复，同意该方案中的水土保持措施总体布局及分区防治措施，同意水土保持概算总投资159.48万元，主体工程已列投资80.61万元，本方案新增水土保持投资78.87万元。总投资中：工程措施费106.35万元，植物措施费7.15万元，临时措施费0.66万元，独立费用38.37万元，基本预备费4.32万元，水土保持设施补偿费2.64万元。基建期水土保持投资费用从基建总投资中列支。

### 4.5.2实际完成投资情况

截止2018年5月，昆明市东川宝雁山矿业有限公司因民镇新宝雁山铜矿水土保持工程完成总投资138.42万元，包括：工程措施97.14万元，植物措施0.86万元，临时措施0.66万元，独立费用32.27万元，基本预备费3.85万元，水土保持设施补偿费2.64万元。水土保持措施实际完成投资情况见表4-3。

表4-4           投资增减情况统计表              单位：万元

| 序号 | 项 目 | 实际完成工程费 | 方案设计工程费 | 增减情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程措施 | 97.14 | 106.35 | -9.21 |
| 2 | 植物措施 | 0.86 | 7.15 | -6.29 |
| 3 | 临时工程 | 0.66 | 0.66 | 0 |
| 4 | 独立费用 | 33.16 | 38.37 | -5.21 |
| 5 | 基本预备费 | 3.95 | 4.32 | -0.37 |
| 6 | 水土保持设施补偿费 | 2.64 | 2.64 | 0 |
| 合 计 | 138.42 | 159.49 | -21.07 |

截止2018年5月监测期末，实际完成工程投资比《水保方案批复》投资减少21.07万元，主要原因为：

1、工业场地未按水土保持方案设计建设，导致场内外截排水沟减少，表土剥离减少、护脚挡墙减少沉砂池减少，故工程投资有所减少。

2、废石场建设的挡墙有所增加，同时新增建设废石场下部箐沟的拦水坝，导致废石场投资有所增加。

3、交通道路区未进行表土剥离、坡面堆石清理、护脚挡墙有所减少、沉砂池未减少等导致投资有所减少。

4、办公生活区因其规模建设有所减小，导致砖砌排水沟有所减少。

5、矿山处于继续开采状态，可恢复植被的区域较少，导致植物措施费用有所减少。

### 4.5.3价款结算

昆明市东川宝雁山矿业有限公司因民镇新宝雁山铜矿工程水土保持工程的价款结算程序合格，昆明市东川宝雁山矿业有限公司根据工程建设，以施工承建合同文件为依据，对工程投资进行了严格的控制，其投资控制方法包括工程量控制和工程款支付控制。

⑴工程量控制：首先根据设计施工图对设计工程量进行计算，以确定所要支付的设计工程量，然后再根据现场实际完成工程情况，按规定的方法进行测算，最终确定支付工程量。工程总量控制方法采用中间计量的方法进行月计量，最终以工程完成后实际发生的工程量进行决算。

⑵工程款支付控制：昆明市东川宝雁山矿业有限公司从工程预付款支付到施工中间工程进度款支付，再到工程完工结算支付进行了严格控制。在施工进场做施工准备后，按照施工合同规定，昆明市东川宝雁山矿业有限公司对施工部门申请支付工程预付款的报告签署支付意见，报昆明市东川宝雁山矿业有限公司审批支付工程预付款；在工程施工过程中，昆明市东川宝雁山矿业有限公司每个月根据工程进度、质量完成情况，对施工部门呈报的支付工程量签证表进行审核签字后，填报月进度结算支付凭证，签署工程进度款支付意见，再报昆明市东川宝雁山矿业有限公司审批支付；工程完工后，监理工程师对已完工程的计量进行清算，出具应予以支付的剩余支付量凭证，并按照合同单价进行工程结算，签署工程余款支付意见，报昆明市东川宝雁山矿业有限公司审批支付。

本工程的水土保持工程项目合同条款严格执行《水利水电土建工程施工合同条款》（GP-2000-0208）。承包合同均为估计工程量固定单价合同，项目单价以通过招标确定的合同单价为准，工程量以经监理签证、发包单位认可的实际发生量为准。经过工程建设监理、项目部等部门几道程序的严格控制，本项目已竣工验收的水土保持工程的施工合同价与实际结算价一致。

# 5.工程质量

工程开工前，我们就确立了水土保持工程建设必须全部合格的目标，即所有单元工程和分部工程均必须达到合格的质量目标。在工程建设过程中参建各方始终把水土保持工程质量放在工程建设的首位，强化工程质量意识，水土保持工程施工得到了较好的保证。通过工程参建各方的共同努力，按照批准的水土保持方案，我们比较圆满地完成了本项目的水土保持工程施工任务。

## 5.1 项目划分

昆明市东川宝雁山矿业有限公司因民镇新宝雁山铜矿工程项目划分是根据《水利水电工程施工质量评定规程SL176-1996（试行）》，结合工程建设的具体情况而制定的。项目划分按三级划分，即单位工程、分部工程和单元工程。本项目水土保持工程共划分为2个单位工程：工程防护措施及植物防护措施；3个分部工程（工程措施2，植物措施5个）；43个单元工程（工程措施41个，植物措施5个）。

昆明市东川宝雁山矿业有限公司因民镇新宝雁山铜矿工程项目中的水土保持工程是主体工程建设的重要组成部分，水土保持工程建设项目包括：拦渣工程、防洪排导工程、植被建设工程。

## 5.2 质量检验

### 5.2.1 检验方法

⑴监理、监督机构

昆明市东川宝雁山矿业有限公司因民镇新宝雁山铜矿工程建设项目监理由建设单位自行组建总监办，并形成承包制。

本工程水土保持工程建设质量监督由建设单位组建的“水、环保管理中心”承担，负责对工程建设进行日常的质量监督管理和检查工作。

⑵质量检验方法

为保证工程质量，监理单位和水、环保管理中心机构分别按事前控制、事中控制和事后控制三个阶段实行质量控制，监理工程师、水、环保管理中心在工程建设监理、监督过程中，采用的质量检验方法如下：

①原材料和中间产品：昆明市东川宝雁山矿业有限公司因民镇新宝雁山铜矿工程使用钢筋、砂浆、砼等原材料和中间产品，由项目法人通过招标，择优选择生产厂家或供应商供应，业主按照规范要求对其进行抽样检验，并对使用中的钢筋、水泥进行跟踪。对于重要原材料采取现场随机抽检，见证取样及见证检测的方法。

②成品：对浆砌石挡土墙等工程护坡措施，在施工过程中，监理工程师不定期地进行抽样检查，严格控制工程质量，质量检验方法采用随机抽样检测法、目测法、仪器测量法等多种方法相结合，对工程质量进行检查检验。

对种植灌木、植草或铺植草皮绿化等植物措施，监理一般采用目测法，对杂草的清除情况、草种的成活率、覆盖度等进行检查检验。

### 5.2.2 检验结果

经监理、水、环保管理中心检验，本工程水土保持措施原材料符合国家标准，所检样品（试块）达到规范要求，有关水土保持工程措施的厚度、平整度、稳定性及其他检验参数达到设计、规范要求。

### 5.3 质量评定

本工程的施工质量验评标准执行《水电施工质量检验及评定标准》和本项目水土保持方案设计要求，采用逐级评定的方法：单元工程—分部工程—单位工程，以检测数据为依据，以验评标准和规范为准则，结合施工过程质量监督检查情况，公平、公正、实事求是地对本项目工程质量作出评定，本项目水土保持工程质量综合评价为合格。评定标准详见表5-1。

表5-1             项目水土保持工程质量评定标准

| 项目 | 评定等级 | 评定标准 |
| --- | --- | --- |
| 单元 工程 | 合格 | 单元工程质量等级按相关技术标准评定 |
| 分部 工程 | 合格 | 单元工程质量全部合格；中间产品质量及原材料质量全部合格。 |
| 单位 工程 | 合格 | 分部工程质量全部合格；中间产品质量及原材料质量全部合格；大中型工程外观质量得分率达到70%以上；施工质量检验资料基本齐全。 |
| 工程 项目 | 合格 | 单位工程质量全部合格 |

本项目水土保持工程经检测评定，全部合格，已竣工区域水土保持工程均达到了设计、规范要求。因此，就整个水土保持工程而言，工程质量均符合工程设计要求，达到了国家标准。昆明市东川宝雁山矿业有限公司因民镇新宝雁山铜矿工程水土保持工程质量评定结果见表5-2。

表5-2           水土保持措施质量评定表

| 单位工程 | 措施类型 | 分部工程 | 质量评定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拦渣工程 | 工程措施 | 墙体：挡墙 | 合格 |
| 防洪排导工程 | 工程措施 | 排洪导流：水沟 | 合格 |
| 植被建设工程 | 植物措施 | 点片状植被建设 | 合格 |

# 6.工程初期运行及成效评价

## 6.1 工程运行情况

昆明市东川宝雁山矿业有限公司因民镇新宝雁山铜矿工程自竣工试运行以来，各区实施的挡土墙、排水沟建设等水土保持工程措施，安全稳定，运行良好，基本能控制施工建设过程中的人为水土流失；所有这些水土保持工程措施和植物措施的实施，保障了厂区的正常运行，改善了项目建设区乃至周边的生态环境。

截至2018年5月，项目区水土流失区域基本上已进行了治理。

## 6.2 工程效益

### 6.2.1 水土流失治理

水土流失治理度为项目防治责任范围内的水土流失防治达标面积占防治责任范围内可能造成水土流失总面积的百分比。

水土流失面积包括因开发建设项目生产建设活动导致或诱发的水土流失面积，以及项目建设区内尚未达到容许土壤流失量的未扰动地表水土流失的面积。水土流失防治面积是指对水土流失区域采取水土保持措施，并使土壤流失量达到容许土壤流失量或以下的面积，以及建立良好排水系统，并不对周边产生冲刷的地面硬化面积和永久建筑物面积。

水土流失总治理度为水保措施防治面积与造成水土流失面积(不含永久建筑物、道路面面积)的比值。项目区造成水土流失的面积2.86hm2(不含永久建筑物及路面硬化等面积)，针对可能造成水土流失的不同区域都做了相应的水保措施，各区得到全面综合治理，工程水土流失总治理度达到94.0%。各监测分区水土流失治理度计算结果详见表6-1。

表6-1              水土流失总治理度计算表

| 项目 | 总面积(hm2) | 水土流失面积(hm2) | 工程措施面积(hm2) | 植物措施面积(hm2) | 建构筑物占地面积(hm2) | 地面硬化面积(hm2) | 水土流失总治理率（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿区 | 2.86 | 2.69 | 2.25 | 0.44 | 0 | 0 | 94.0 |

### 6.2.2 弃土（渣）拦蓄情况

拦渣率为项目防治责任范围内实际拦挡弃土（石、渣）量与防治责任范围内弃土（石、渣）总量的百分比。

至监测期末，本项目运行期弃渣量为2.27万m3。项目已堆放废渣2.27万m3，弃渣场建设有挡渣墙和拦砂坝，通过水土保持措施，拦渣率达到99%。达到Ⅰ级防治标准95%的要求。

通过综合分析计算，本项目拦渣率为99%，达到方案95%目标值要求，达到Ⅰ级防治标准95%的要求。

### 6.2.3项目区植被恢复情况

林草植被恢复率为项目区内林草植被恢复面积与项目区内可恢复林草植被面积的百分比。其中可恢复林草植被面积指在当前经济、技术条件下通过分析论证确定的可以采取植物措施的面积。

根据监测结果，植物措施面积0.44hm2，故项目区林草植被恢复率为99%。

### 6.2.4林草覆盖率

林草覆盖率为项目区内的林草总面积与项目区面积的百分比，其中林草面积是指开发建设项目项目区内所有人工和天然森林、灌木林和草地的面积。

根据监测结果，植物措施面积0.44hm2，林草覆盖率为14.47%。当前林草覆盖率未能达标，主要原因为矿山未开采完毕，不能进行封场绿化，故暂时可恢复植被的面积较小，未能达到I级防治标准。

### 6.2.5 扰动土地整治情况

扰动土地整治率为项目防治责任范围内的扰动土地整治面积占扰动土地面积的百分比。

扰动土地是指开发建设项目在生产建设活动中形成的各类挖损、占压、堆弃用地，均以垂直投影面积计；扰动土地整治面积，指对扰动土地采取各类整治措施的面积，主要为水土保持措施防治面积、永久建筑物面积、道路硬化区域面积、对可恢复植被区植物措施面积和场地平整面积之和。

扰动土地整治率为水保措施防治面积加永久建筑物面积与扰动地表面积的比值。项目区扰动地表面积为3.04hm2，方案实施后，各区均得到全面综合治理，工程措施治理2.25hm2，植物措施面积0.44hm2，建筑占地0.18km2，地面硬化0.02hm2，扰动土地整治率为95.0%。详见表6-2。

表6-2                扰动土地整治率计算表

| 项目 | 扰动面积(hm2) | 工程措施面积(hm2) | 植物措施面积(hm2) | 建构筑物占地面积(hm2) | 地面硬化面积(hm2) | 扰动土地治理率（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿区 | 3.04 | 2.25 | 0.44 | 0.18 | 0.02 | 95.0 |

### 6.2.6 水土流失监测

⑴水土流失量监测结果

①根据《水土保持监测总结报告》，截至2018年5月，本工程共计造成新增水土流失量12.93t。

②根据工程试运行期间的监测数据和建设期水土流失动态监测成果及现场检测评估分析，截至2018年5月，项目建设区土壤侵蚀模数已降至500t/km2·a，土壤流失控制比约为1.0。

⑵水土流失危害监测

在项目建设过程中，各施工单位严格按照已批准的水土保持方案报告书开展水土保持工作，废石场采取了拦挡，植被恢复措施，开挖边坡得到有效防护，无大的水土流失危害发生。

## 6.3综合评价

昆明市东川宝雁山矿业有限公司因民镇新宝雁山铜矿工程建设对原生地貌植被扰动和破坏总面积为3.04hm2。这些扰动和破坏的土地在主体工程施工期间尚未采取水土保持措施时，造成了一定的水土流失。各防治区在采取水土保持措施后，水土流失防治效果比较明显，且水土流失面积和水土流失量及水土流失强度均随着工程措施的完善和植物措施防治水土流失功能的发挥而逐渐下降。截至2018年5月，项目区共整治土地面积2.89hm2，扰动土地治理率为95.0%；项目建设区水土流失面积2.86hm2，累计完成水土流失治理面积2.69hm2，水土流失总治理度达到94.0%；本项目运行期临时弃渣量为2.27万m3。项目规划了废石场来堆放废渣，先修建挡渣墙。通过水土保持措施，拦渣率达到99%；项目建设区土壤侵蚀允许值为500t/(km2·a)，治理后水土流失量为500t/(km2·a)，水土流失控制比为1.0；植树、种草绿化面积0.44hm2，林草植被恢复率99%，林草覆盖率为14.47%。当前林草覆盖率未能达标，主要原因为矿山未开采完毕，不能进行封场绿化，故暂时可恢复植被的面积较小，未能达到I级防治标准。

昆明市东川宝雁山矿业有限公司因民镇新宝雁山铜矿水土流失防治六项指标除林草覆盖率外均达到了GB50434-2008规定的一级防治目标值和水土保持方案确定的目标值，工程建设各项指标均满足水土流失防治要求。

表6-4              水土保持六项指标对比表

| 效益指标 | 防治目标 | 效益计算值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 扰动土地整治率（％） | 试运行期 | 95 | 95.0 | 超过目标值 |
| 水土流失总治理度（％） | 试运行期 | 92 | 94.0 | 超过目标值 |
| 土壤流失控制比 | 试运行期 | 1.0 | 1.0 | 超过目标值 |
| 拦渣率（％） | 试运行期 | 95 | 99 | 超过目标值 |
| 林草植被恢复率（％） | 试运行期 | 99 | 99 | 达到目标值 |
| 林草覆盖率（％） | 试运行期 | 27 | 14.47 | 未达目标值 |

我公司在具体实施昆明市东川宝雁山矿业有限公司因民镇新宝雁山铜矿的水土保持措施时，严格实行了项目法人制、招投标制合同管理制，加大了对水土保持工程建设的监督检查力度，从而确保了水土保持工程措施如浆砌石挡土墙、浆砌石排水沟、植被绿化等防护工程的安全稳定、运行良好。通过各项整治工程和水土保持措施的实施，项目区水土流失得到了有效的遏止，水土流失基本控制在国家规定的限值内，保障了主体工程的安全。