澜沧江小湾水电站凤庆县白蜡大垭口移民安置点建设项目

水土保持设施验收报告

建设单位：凤庆县移民局

编制单位：云南铠木生态技术工程有限公司临沧分公司

2019年1月

水土保持设施验收特性表

| 验收工程名称 | 白蜡大垭口移民安置点建设项目 | 验收工程地点 | 临沧市凤庆县白蜡村 |
| --- | --- | --- | --- |
| 验收工程性质 | 新建建设类 | 验收工程规模 | 27户138人 |
| 所在流域 | 澜沧江流域 | 所属水土流失重点防治区 | 西南诸河高山峡谷国家级水土流失重点治理区；云南省水土流失重点治理区 |
| 水土保持方案批复部门、时间及文号 | 凤庆县水务局、2014年8月29日、凤政水许〔2014〕7号 |
| 工期 | 主体工程 | 30个月（2014年7月～2016年12月） |
|  | 水保工程 | 16个月（2017年1月～2018年4月） |
| 水土流失量（t） | 水土保持方案预测量 | 9804.18t |
|  | 水土保持监测量 | 382.86t |
| 防治责任范围（hm2） | 水保方案确定的防治责任范围 | 5.87hm2 |
|  | 建设期防治责任范围 | 5.58hm2 |
|  | 运行期管理范围 | 5.58hm2 |
| 方案拟定水土流失防治目标 | 扰动土地整治率 | 95% | 实际完成水土流失防治指标 | 扰动土地整治率 | 99.0% |
|  | 水土流失总治理度 | 97% |  | 水土流失总治理度 | 99.0% |
|  | 土壤流失控制比 | 1.0 |  | 土壤流失控制比 | 1.31 |
|  | 拦渣率 | 95% |  | 拦渣率 | 97% |
|  | 林草植被恢复率 | 99% |  | 林草植被恢复率 | 99.0% |
|  | 林草覆盖率 | 27% |  | 林草覆盖率 | 60.12% |
| 主要工程量 | 工程措施 | 安置点区：实施砖砌排水沟845m，浆砌石截洪沟165m，表土收集1000m3。 |
|  | 植物措施 | 安置点区园林绿化0.63hm2；供水供电工程区植被恢复1.45hm2。 |
|  | 临时措施 | 安置点区实施临时排水沟480m；土工布覆盖860m2；沉沙池1座；土袋挡墙90m。 |
| 工程质量评定 | 评定项目 | 总体质量评定 | 外观质量评定 |
|  | 工程措施 | 合格 | 合格 |
|  | 植物措施 | 合格 | 合格 |
| 投 资（万元） | 水土保持方案投资 | 142.95万元 |
|  | 实际投资 | 107.03万元 |
|  | 实际投资减少原因 | 未启用弃渣场，导致措施工程量减少。 |
| 工程总体评价 | 水土保持设施布局符合国家相关法规要求，工程区内水保设施投入试运行以来，各项工程安全可靠，质量稳定，水土流失防治六项指标达标，基本达到了水土保持设施验收的条件。 |
| 水土保持方案编制单位 | 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 | 施工单位 | 凤庆县顺达建筑工程有限责任公司 |
| 水土保持监测单位 | 云南今禹生态工程咨询有限公司 | 监理单位 | 成都衡泰工程管理有限责任公司 |
| 水保设施验收报告编制单位 | 云南铠木生态技术工程有限公司临沧分公司 | 建设单位 | 凤庆县移民局 |
| 地址 | 临沧市临翔区时代商都小区11栋3单元202室 | 地址 | 云南省凤庆县人民政府办公楼三楼 |
| 联系人电话 | 李廷祝157 5865 3101 | 联系人电话 | 张茂松/139 8833 5454 |
| 传真/邮编 |  | 传真/邮编 | 0883-4219878/675900 |
| 电子信箱 | 1915878775@qq.com | 电子信箱 | 13988335454@163.com |

# 目  录

前言	1

1	项目及项目区概况	4

1.1 项目概况	4

1.2	项目区概况	14

2	水土保持方案和设计情况	19

2.1	主体工程设计	19

2.2	水土保持方案	19

2.3	水土保持方案变更	19

2.4	水土保持后续设计	21

3	水土保持方案实施情况	22

3.1	水土流失防治责任范围	22

3.2	弃渣场设置	23

3.3	料场设置	23

3.4	水土保持措施总体布置	23

3.5	水土保持设施完成情况	24

3.6	水土保持投资完成情况	30

4	水土保持工程质量	35

4.1	质量管理体系	35

4.2	各防治分区水土保持工程措施质量评定	37

4.3	总体质量评价	38

5	项目初期运行及水土保持效果	39

5.1	初期运行情况	39

5.2	水土保持效果	39

5.3	公众满意度调查	41

6	水土保持管理	43

6.1	组织领导	43

6.2	规章制度	43

6.3	建设管理	43

6.4	水土保持监测	44

6.5	水土保持监理	45

6.6	水土保持补偿费缴纳情况	51

6.7	水土保持设施管理维护	51

7	结论	52

7.1	结论	52

7.2	遗留问题安排	52

8	附件及附图	54

8.1	附件	54

8.2	附图	54

# 前言

白蜡大垭口移民安置点建设项目位于临沧市凤庆县白蜡村，场地中心坐标为：东经100°09'45.38"，北纬24°76'53.61"，安置点紧邻白蜡村委会，距凤庆县城112km，距新华乡政府约35.1km，安置点紧邻龙文公路（龙角岩-文平村）岔向白蜡村的现有机耕路，对外交通线路不需规划新修道路。本项目实际安置移民27户138人，主要建设安置点建筑、供水供电工程、安置点公共交通及配套设施等公共设施。

项目主要由安置点区、供水供电工程区组成。

工程于2014年7月开工建设，工程于2016年12月完工，主体建设工期为30个月。项目由凤庆县移民局投资建设，总投资1036.52万元，其中土建投资829.21万元。

根据《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国水土保持法实施条例》及云南省的相关法律法规的要求，为确保工程建设过程中新增水土流失得到全面有效的治理，凤庆县移民局于2014年7月委托中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司编制完成了《白蜡大垭口移民安置点建设项目水土保持方案初步设计报告书》，2014年8月29日，凤庆县水务局以“凤政水许[2014]7号”文对《水保方案（报批稿）》进行了批复。

根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保[2017]365号）及《云南省水利厅转发水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收文件的通知》（云水保[2017]97号）规定，为顺利通过本工程水土保持设施竣工验收，必须有水土保持监测。同时，为进一步了解建设生产项目造成的水土流失影响，并为其水土保持设施竣工验收提供基础性数据，2017年3月，建设单位委托云南今禹生态工程咨询有限公司开展了本项目水土保持监测工作。正式接受委托后，监测公司成立了项目监测组，于2017年3月~2018年12月共21个月先后3次对本工程扰动地表情况、水土流失及防治情况、措施运行效果等开展现场监测工作，布设监测样方，收集工程资料及监测数据。2019年2月，监测公司汇总工程监测资料，编制完成《白蜡大垭口移民安置点建设项目水土保持监测总结报告》。

建设单位委托成都衡泰工程管理有限责任公司开展了本项目水土保持监理工作，本次监理时段（2014年12月～2016年3月）。

2018年6月，受建设单位委托，云南铠木生态技术工程有限公司临沧分公司承担了本工程的水土保持设施验收工作。

水土保持设施验收单位接到工作任务后，随即成立了白蜡大垭口移民安置点建设项目水土保持设施验收技术组。2018年6月~2018年9月，技术组先后2次踏勘了现场，核查了工程建设扰动区内的水土流失现状，详查了水土保持工程设施和植物绿化措施质量，并进行了公众调查。分别同项目建设单位、施工单位、水土保持监测单位等以及相关技术人员进行座谈和沟通。听取了项目建设单位对工程建设情况、水土保持方案实施工作情况的介绍，以及监测单位、监理单位和施工单位对水土保持监测和施工情况的汇报，收集审阅了工程档案资料，认真、仔细核实了各项措施的工程量和质量，对水土流失防治责任范围内的水土流失现状、水土保持措施的功能及效果进行了评价。

根据主体工程设计报告、水土保持方案报告、水土保持监测总结报告、工程质量管理、资金使用及管理情况等资料，结合实地调查的本工程水土保持措施实施情况、水土流失防治效果及水土保持措施运行情况等，并以此为基础，经资料整编分析、专题讨论，于2019年2月完成了《水土保持设施验收报告》。

经统计，本工程实际的水土流失防治责任范围5.58hm2，其中项目建设区3.46hm2，直接影响区2.12hm2。

本项目实际完成工程措施为：安置点区实施砖砌排水沟845m，浆砌石截洪沟165m，表土收集1000m3。

实际完成植物措施为：安置点区园林绿化0.63hm2，供水供电工程区植被恢复1.45hm2。

实际完成临时措施为：安置点区实施临时排水沟480m，土工布覆盖860m2，沉沙池1座，土袋挡墙90m。

本项目共有4个单位工程，分别为防洪排导工程、土地整治工程、临时防护工程和植被建设工程，分部工程有8个，单元工程有95个，其中合格数95个，优良数为40个，优良率为42.11%。分部工程质量评定结果为合格。

本工程实际完成水土保持总投资107.03万元，其中工程措施投资38.67万元，植物措施投资26.72万元，临时工程3.09万元，独立费用36.67万元，水土保持补偿费1.88万元。

根据水土流失防治效果动态监测结果分析，截至2018年12月，通过各项水土保持措施的实施，使得项目区内扰动土地整治率达到99.0%，水土流失总治理度达到99.0%，拦渣率达到97%，土壤流失控制比达到1.31，林草植被恢复率达到99.0%，林草覆盖率达到60.12%。六项指标都达到了水土保持方案确定的目标值，有效控制了项目区的水土流失。

通过以上数据可以看出，本项目建设单位对水土保持工作较为重视，水土保持措施的实施效果较好，各项措施基本依照水土保持方案的要求落实到位。有效的控制了因工程建设产生的水土流失。建议后期建设要加强绿化区植被的抚育管理；加强排水措施的管护，出现淤积情况要及时清理。

# 项目及项目区概况

## 项目概况

### 项目地理位置及交通

白蜡大垭口移民安置点位于临沧市凤庆县新华乡白蜡村，场地中心坐标为：东经100°09'45.38"，北纬24°76'53.61"，安置点紧邻白蜡村委会，距凤庆县城112km，距新华乡政府约35.1km，安置点紧邻龙文公路（龙角岩-文平村）岔向白蜡村的现有机耕路，对外交通线路不需规划新修道路。

### 主要技术指标

（1）项目名称：澜沧江小湾水电站凤庆县白蜡大垭口移民安置点建设项目；

（2）建设地点：临沧市凤庆县新华乡白蜡村；

（3）建设单位：凤庆县移民局；

（4）建设性质：新建建设类项目；

（5）建设规模：安置移民27户138人；

（6）建设内容：建设安置点建筑、供水供电工程、安置点公共交通及配套设施等公共设施；

（7）总投资：总投资1036.52万元，其中土建投资829.21万元；

（8）建设工期：工程于2014年7月开工建设，工程于2016年12月完工，主体建设工期为30个月。

### 建设规模及特性

安置点安置移民27户138人，安置点占地面积1.55hm2，人均占地面积130.25m2/人，容积率0.48，建筑密度27.74%，绿化率40.65%，总建筑面积5817.14m2，房屋建筑为砖混结构，一~二层。项目建设单位为凤庆县移民局，项目总投资1036.52万元，其中土建投资829.21万元，工程于2014年7月开工建设，工程于2016年12月完工，主体建设工期为30个月。

### 项目投资

本工程由凤庆县移民局投资建设和运行管理，项目总投资740.06万元，土建投资573.85万元；

### 项目组成及布置

根据水保方案并结合项目实际，本项目组成由安置点区、弃渣场区、供水供电工程区组成。

#### 安置点区

安置点区包括住宅及公建区、道路区、绿化区、边坡区。

1、住宅及公建区

本安置点平面布置充分利用现有的自然条件，所有建筑沿等高线采用行列式布置，每户居民住宅建筑都设置一处独立的院落，均有较好的自然通风和日照。为便于各片区居民的有效利用公共设施，安置点配置文化室1个，卫生室1个，活动广场1处、公厕、垃圾池便于居民使用。方案规划安置移民28户119人，占地面积0.63hm2。

根据现场调查，安置区实际安置移民27户138人，原方案规划的文化室及卫生室未建设，实际占地面积0.62hm2。

2、道路区

安置点内所有道路路面材料采用混凝土，道路等级为巷道，路面分3.5m和4.0m两个宽度，场内道路与机耕路相连，道路最大纵坡10%，最小纵坡0.3%，转弯半径8m。方案规划场内道路长523.09m（4.0m宽451.14m、3.5m宽71.95m），占地面积0.25hm2。

根据现场调查，场内道路分为4.32m和3.5m两个宽度，实际修建总长804.5m（4.32m宽267m、3.5m宽537.5m），占地面积0.30hm2。

3、绿化区

本安置点绿化区域主要为场内道路拐角处和公建区周围。该区绿化应乔、灌、草结合，充分发挥植物的功用，为居民提供一个温馨自然的娱乐和休闲空间。乔木选择小叶榕，灌木选择山茶花和金叶女贞，林下条播种草，选择狗牙根和百喜草混播。方案规划绿化区占地面积0.33hm2。

根据现场调查，项目原规划分为8个平台建设，实际建设过程中仅启用7个平台，导致项目区绿化面积减小，绿化区实际占地面积0.31hm2。

4、边坡区

由于本安置点位于缓坡平台，因此安置点场址外围有边坡分布，主体工程对在边坡坡脚考虑挡墙，对边坡进行了工程防护，水土保持设计对边坡区进行绿化，结合工程措施，对边坡进行条播种草，恢复植被。方案规划边坡区占地面积0.35hm2。

根据现场调查，项目原规划分为8个平台建设，实际建设过程中仅启用7个平台，工程扰动区域减小，导致减小了边坡面积，实际边坡区占地面积0.32hm2。

表 1-2  安置点区面积变更情况表（单位：hm2）

| 序号 | 组成名称 | 《水保方案》 | 实际 | 对比情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 住宅及公建区 | 0.63 | 0.62 | 安置区总体布局变化，占地面积减少0.01hm2 |
| 2 | 道路区 | 0.25 | 0.30 | 道路长度增加267m，占地面积增加0.05hm2 |
| 3 | 绿化区 | 0.33 | 0.31 | 绿化面积减小0.02hm2 |
| 4 | 边坡区 | 0.35 | 0.32 | 面积减少0.03hm2 |

| 安置区全貌（2018.6） | 浆砌石分台挡墙及排水沟（2018.6） |
| --- | --- |
| 场内道路（2018.6） | 绿化（2018.6） |

#### 供水供电工程区

1、供水工程区

本项目水源采用丁香花河水源以及大河水源联合供水，与西密望月街场移民安置点统筹考虑，共用水源点、水厂，水厂和水源点至水厂的供水管线由白蜡大垭口安置点供水工程建设。从两个水源点引水至白蜡大垭口水厂，白蜡大垭口移民安置点用水由水厂直接供给，西密望月街场移民安置点用水由白蜡大垭口水厂的加压泵站加压供给。水源供给顺序为水源点→水厂→安置点，供水工程建设内容包括取水构筑物、水厂和输水管线。

取水构筑物、水厂和输水管线：丁香花河水源点取水口高程为2240m，大河水源点取水口高程为2206m，取水口处各设一集水井，集水井用C20混凝土浇筑，集水井前设一喇叭槽，通过喇叭槽将水引入集水井，集水井入水口设置拦污栅，为防止泥沙於堵，集水井设置了冲沙管。

原水经DN80供水管自流至白蜡大垭口水厂，总长14km，水厂至白蜡大垭口安置点0.5km，高程2160m，水厂内部布置有水质净化设施、调节水池、加药间、过滤间、值班室及厕所等，水厂外侧设围墙和大门。考虑到安置点处于比较干旱地区，在白蜡水厂一体化净水器后设置一座100立方钢筋混凝土方形水池用于生活用水调节设施设置，即可满足白蜡大垭口移民安置点生活用水调节水量要求，又可从该水池加压输水至西密望月街场移民安置点。

输水管线沿现有道路敷设，管路主要采用明敷，按单管布置，管线要穿越跨度较大冲沟的地方，须采用架空钢结构支架支承通过。输水管采用DN80、DN150镀锌焊接钢管。在管道的最高点和最低点，应分别设置排气阀和排泥阀。管线主要附属建筑物包括检修闸阀阀门井、排气阀井和管道支、镇墩。

水保方案规划供水工程占地面积1.90hm2，其中水厂、取水构筑物等永久设施占地0.45hm2，管线及附属设施临时占地面积1.45hm2。根据现场调查，取水点和水厂位置都未变更，供水工程区实际占地面积与方案规划一致。

2、供电工程区

本工程供电从白蜡村村委会现有的10kV输电线路就T接，输电线路距离约0.5km，采用预应力水泥电杆，杆塔总数5个。供电工程占地面积0.01hm2，占地类型为林地。供电工程区实际建设情况与方案规划一致。

| 水厂（2018.6） | 供电线路（2018.6） |
| --- | --- |

#### 弃渣场区

水保方案规划在安置区西北侧沟道内布设1座弃渣场，弃渣运距在100m左右，通过乡村道路作为运渣便道，弃渣场占地总面积0.18hm2，总容量4000m3（考虑施工期间表土堆存量），规划堆渣量2505m3（自然方），最大堆高11m，设计堆渣坡比为1:1.8，占地类型为林地和草地。

根据现场调查，在建设过程中未设置弃渣场，工程开挖土石方全部在项目区内回填利用，未产生弃渣。

### 施工组织及工期

#### 施工条件

（1）主要材料供应

项目所需的钢筋、水泥采购点为凤庆县县城，距凤庆县城151km，采用货车运输，县城与本项目建设区有道路相接，运输便利；砂石料等原材料均自云县合法料场购买，采用货车运输，云县与本项目建设区有道路相接，距离113km，运输便利，料场水土流失防治责任归石料场经营方。

（2）施工供排水、供电和通讯

①施工用水

施工用水取自白蜡大河，利用水车运至施工现场。

②施工排水

本项目修建有临时土质排水沟，施工期的雨水经临时排水沟汇集后排至下游自然沟道。

③施工供电

施工用电可从白腊村村委会现有的10kV输电线路电源接引，部分施工场地可采用采用柴油发电机进行供电。

④施工通讯

项目区已被移动信号覆盖，通讯利用手机和已安装程控电话进行联系。

（3）施工交通运输

本项目安置点紧邻龙文公路（龙角岩-文平村）岔向白腊村的现有机耕路，对外交通线路不需规划新修道路。

（4）施工营地布置

工程实际建设过程中施工营场地都布置在项目建设红线内，现已拆除。

#### 施工工艺

（1）前期工程施工

用推土机对项目建设区进行初整平，振动碾压密实，尽可能减少土方施工量。

（2）供水施工

输水管线的敷设应结合实际的地形、地貌进行，管线穿越坡耕地、公路和村庄应尽量采用埋设，其余可采用明敷。管道施工应先进行测量放样，然后再敷设。明敷管道沿输水管道每隔6m应设置支墩，每60m设置镇墩，两镇墩之间应设置伸缩节。钢管由明敷变暗敷时，转角尽可能采用45°弯头，避开90°弯头。埋地管道应采用环氧沥青漆做两布四涂防腐，管道埋深应大于0.8m，并用沙性土回填夯实，同时恢复表土功能。

（3）道路工程施工

路基施工采用机械化，路基开挖用挖掘机直接装车。合格土料直接运至填方路段进行填筑。施工前修建相应临时排水沟，保持排水系统畅通，确保地表无大面积积水。管线施工的沟槽以机械为主，人工为辅的方法。安置点道路施工顺序为：施工准备→测量放线→路基土方工程→污水管道→施工雨水管道施工→给水管道施工→电缆、套管敷设→道路基层施工→电信管道施工→电缆沟施工→照明管道施工→路面工程施工→人行道及附属设施工程施工。

（4）房屋建筑施工

考虑采用砖混结构，施工顺序如下：放线→挖土方→垫层→独立柱基础（钢筋砼带形基础）→砖基础→基础梁→土方回填。基础施工时，土方开挖至基底设计标高，彻底清除基坑内积水，淤泥及浮土，保持基坑内清洁，砼采用现场搅拌，平板整平，带线抹平至水平标高线。

（5）绿化工程

施工顺序为：清理场地、场地平整、放线定点、挖种植穴和施基肥、选苗及运输、苗木种植、浇灌、施工后的清理。由于安置点绿化面积较分散，故采用人工覆土绿化。

#### 工程施工工期

一、工程计划施工进度

根据《水保方案》，工程计划2014年7月开工，2014年12月竣工，工期6个月。

二、实际施工进度

本工程实际于工程于2014年7月开工建设，于2016年12月完工，主体建设工期为30个月。

### 土石方平衡情况

1、水保方案土石方平衡情况

根据水保方案，项目土石方开挖总量为14322m3（含表土剥离量1865m3），土石方回填7362m3，绿化覆土1865m3，最终废弃方2505m3，折合松方为3256.5m3（松方系数1.3），弃方堆放于设置的弃渣场。《水保方案》中设计的土石方平衡情况详见表1-3。

2、实际土石方平衡情况

项目在实际建设过程中，实际产生的土石方开挖量9569m3（含表土收集1000m3），土石方回填量8569m3，绿化覆土1000m3。土石方在项目内部调用，达到平衡，无外借和废弃方。不涉及取料和弃渣。实际土石方统计见表1-4。

表 1-3   原水保方案土石方平衡统计表  单位：m3

| 分区 | 开挖量（m3） | 回填量（m3） | 弃渣（m3） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 小计 | 土石开挖 | 表土 | 小计 | 绿化覆土 | 一般回填 | 小计 | 弃方 |
| 安置点区 | 11732 | 9867 | 1865 | 9227 | 1865 | 7362 | 2505 | 2505 |
| 供水工程 | 2470 | 2470 |  | 2470 |  | 2470 |  |  |
| 供电工程 | 120 | 120 |  | 120 |  | 120 |  |  |
| 总计 | 14322 | 12457 | 1865 | 11817 | 1865 | 9952 | 2505 | 2505 |

表 1-4  实际土石方平衡统计表    单位：m3

| 分区 | 开挖量（m3） | 回填量 |
| --- | --- | --- |
|  | 小计 | 土石开挖 | 表土 | 小计 | 绿化覆土 | 一般回填 |
| 安置点区 | 6979 | 5979 | 1000 | 6979 | 1000 | 5979 |
| 供水工程 | 2470 | 2470 |  | 2470 |  | 2470 |
| 供电工程 | 120 | 120 |  | 120 |  | 120 |
| 总计 | 9569 | 8569 | 1000 | 9569 | 1000 | 8569 |

通过对比，实际土石方平衡与原水保方案土石方平衡存在一定变化，变化原因是实际在建设过程中，安置点区修建平台挡墙，提高标高，增加回填量，土石方在项目内部调用，达到平衡，实际未产生弃渣。

表 1-5   土石方对比统计表

| 项目 | 原水保方案 （万m3） | 实际 （万m3） | 变化值 | 变化说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目区 | 挖方量 | 14322 | 9569 | 4753 | 安置区总体布局变化，减少开挖量 |
|  | 回填量 | 11817 | 9569 | 2248 | 安置区总体布局变化，减少回填量 |
|  | 弃渣量 | 2505 | 0 | 2505 | 开挖土石方减少，导致弃渣减少 |

通过对比，实际土石方平衡与原水保方案对比存在一定的变化，主要为扰动面积增加导致项目土石方增加，土石方的综合利用导致未产生永久弃渣。

### 工程占地

#### 《水保方案》设计工程占地

根据水保方案及批复文件，原水保方案规划总占地3.65hm2，其中永久占地1.67hm2，临时占地1.98hm2。项目建设占用坡耕地0.37hm2，林地1.41hm2，园地0.46hm2，草地0.01hm2，交通运输用地1.41hm2。

根据功能特点及水土流失特点分为安置点区占地1.56hm2，供水供电工程区占地1.91hm2，弃渣场区占地0.18hm2。具体情况详见表1-6。

表 1-6   《水保方案》工程占地面积及占地类型表

| 分区 | 面积（hm2） | 土地利用类型（hm2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 坡耕地 | 林地 | 园地 | 草地 | 交通运输用地 |  |
| 项目建设区 | 安置点 | 住宅及公建区 | 0.63 | 0.19 | 0.18 | 0.25 | 0.01 |  | 永久占地 |
|  |  | 绿化区 | 0.33 |  | 0.23 | 0.10 |  |  | 永久占地 |
|  |  | 道路区 | 0.25 |  | 0.18 | 0.06 |  | 0.01 | 永久占地 |
|  |  | 边坡区 | 0.35 |  | 0.30 | 0.05 |  |  | 临时占地 |
|  |  | 小计 | 1.56 | 0.19 | 0.89 | 0.46 | 0.01 | 0.01 |  |
|  | 弃渣场 | 0.18 |  | 0.18 |  |  |  | 临时占地 |
|  | 供水供电工程 | 供水工程 | 1.90 | 0.17 | 0.33 |  |  | 1.40 | 永久占地/临时占地 |
|  |  | 供电工程 | 0.01 | 0.005 | 0.005 |  |  |  | 永久占地/临时占地 |
|  |  | 小计 | 1.91 | 0.175 | 0.335 |  |  | 1.40 |  |
|  | 合计 | 3.65 | 0.37 | 1.41 | 0.46 | 0.01 | 1.41 |  |

#### 工程实际占地

根据竣工资料及现场调查，项目按时实际总占地3.46hm2，其中永久占地2.01hm2，临时占地1.45hm2。项目建设占用坡耕地0.36hm2，林地1.22hm2，园地0.46hm2，草地0.01hm2，交通运输用地1.41hm2。

根据功能特点及水土流失特点分为安置点区占地1.55hm2，供水供电工程区占地1.91hm2。具体情况详见表1-7。

表 1-7  实际工程占地面积及占地类型表     单位：hm2

| 分区 | 面积（hm2） | 土地利用类型（hm2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 坡耕地 | 林地 | 园地 | 草地 | 交通运输用地 |  |
| 项目建设区 | 安置点 | 住宅及公建区 | 0.62 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.01 |  | 永久占地 |
|  |  | 绿化区 | 0.30 |  | 0.20 | 0.10 |  |  |  |
|  |  | 道路区 | 0.31 |  | 0.24 | 0.06 |  | 0.01 |  |
|  |  | 边坡区 | 0.32 |  | 0.27 | 0.05 |  |  |  |
|  |  | 小计 | 1.55 | 0.18 | 0.89 | 0.46 | 0.01 | 0.01 |  |
|  | 供水供电工程 | 供水工程 | 1.90 | 0.17 | 0.33 |  |  | 1.40 | 永久/临时占地 |
|  |  | 供电工程 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  | 永久占地 |
|  |  | 小计 | 1.91 | 0.18 |  |  |  | 1.40 |  |
|  | 合计 | 3.46 | 0.36 | 1.22 | 0.46 | 0.01 | 1.41 |  |

#### 工程占地面积变化情况及原因分析

项目建设实际占地面积较原规划占地面积减少了0.19hm2，实际建设占地面积较原规划占地面积减少的原因是安置区建设户数减少及安置房总体布局改变，弃渣场区未启用，从而扰动面积减小。占地面积对比见表1-8。

表 1-8  工程占地面积对比统计表      单位：hm2

| 序号 | 防治分区 | 方案 | 实际 | 变化情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安置点区 | 1.56 | 1.55 | -0.01 | 安置房户数减少，扰动面积减少 |
| 2 | 供水供电工程区 | 1.91 | 1.91 | 0 | 与原方案设计一致 |
| 3 | 弃渣场区 | 0.18 | 0 | -0.18 | 未产生弃渣，未启用弃渣场 |
| 4 | 合 计 | 3.65 | 3.46 | -0.19 |  |

### 移民安置和专项设施改（迁）建情况

本项目为澜沧江小湾水电站移民安置项目，项目建设地点本身不存在移民安置问题。

### 水土保持设施验收工作开展情况

2018年6月，受建设单位委托，云南铠木生态技术工程有限公司临沧分公司作为水土保持设施验收单位承担了本工程的水土保持设施验收工作。

水土保持设施验收单位接到工作任务后，随即成立了白蜡大垭口移民安置点建设项目水土保持设施验收技术组。

2018年6月23日，验收小组第一次踏勘了现场，本次验收的主要内容包括：

（1）明确工程项目组成部分以及防治责任范围；

（2）落实水土保持补偿费的缴费情况；

（3）对水土保持危害点进行了排查；

（4）查看项目区水土保持措施实施情况，本工程特别把安置点区作为本次验收工作的重点；

（5）对建设单位所做的水保措施给予肯定，建议建设单位尽快对存在的问题进行整改。

2018年8月21日，验收小组第二次踏勘了现场，对照上一次现场踏勘提出的整改意见对现场进行复核，现场基本达到验收条件。

根据主体工程设计报告、水土保持方案报告、水土保持监测总结报告、工程质量管理、资金使用及管理情况等资料，结合实地调查的本工程水土保持措施实施情况、水土流失防治效果及水土保持措施运行情况等，并以此为基础，经资料整编分析、专题讨论，于2019年2月完成了《水土保持设施验收报告》。

## 项目区概况

### 自然环境概况

#### 地形地貌

白蜡大垭口安置点位于白蜡村，紧邻白蜡村委会，场区地貌单元属侵蚀构造地貌，微地貌单位高中山浅切割缓坡地貌，场地地势整体上为东高西低。场区区域地壳稳定属次稳定场地。地形整体较开阔、平缓，场地地形坡度约10°～20°。安置点用地选址位于低丘缓坡地段，用地地势由西向东逐渐升高。安置点最高点海拔为2163.18m，最低点海拔2099.93m，相对高差63.25m。坡度为8-15°之间，坡向以西北、西南向为主，日照及通风条件良好，属云南省鼓励城镇上山的低丘缓坡地，适宜进行安置点的开发建设。

#### 地质及地震

根据揭露岩土层的成因类型，将地层主要划分为表层耕土（Qml,为①大层），其下的第四系坡残积层（Qdl+el，为②大层）及寒武系无量山群第二段（∈ωl2, 为③大层）板岩组成，按岩土名称和工程特性，细分为4个亚层，现将各地基土的特征分地块自上而下分述如下：

①耕土：褐红、褐灰、褐等色，稍湿，松散状态，主要由粉质黏土组成，夹植物根系，结构松散，均匀性差。

②黏土：褐灰、褐黄等色，稍湿，可～硬塑状态，中等偏高压缩性，受风化剥蚀及搬运沉积过程影响，局部地段夹砾石，母岩成份为全～强风化板岩，局部岩芯呈松散状，无摇振反应，切面不光滑，干强度中等、韧性中等。该层厚度0.50～2.70m不等，平均厚度1.74m，标准贯入试验修正锤击数平均值9.5击。

③1全风化板岩：褐灰、浅灰等色，受沉积环境及差异风化影响，局部夹强风化板岩碎块。岩芯呈砂土状，岩体极破碎，原岩结构较难辨认，呈散体结构。该层厚度0.90～4.90m不等，平均厚度2.11m。标准贯入试验修正锤击数平均值17.3击。该层局部缺失。

③2强风化板岩：灰、浅灰、褐红等色，稍湿，碎裂结构，节理裂隙发育。岩芯呈碎石状、块状，干钻钻进困难。属软岩，岩体基本质量等级为Ⅴ级。整个场地均有分布，层顶埋深2.1～6.2m。重型圆锥动力触探试验修正锤击数平均值为49.4击。本次勘探该层未揭穿。本水土保持方案作业面内，以耕土（Q4pd）为主。

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306—2001），新华乡的白蜡大垭口50年超越概率10%地震动峰值加速度为0.20g，其对应地震基本烈度为Ⅷ度，地震动反应谱特征周期为0.45s。

#### 气象

凤庆县位于云南省西南部，临沧市北部。属低纬高原季风气候。气候温和，四季如春，干湿分明、立体气候显著。冬春季晴天多，日照足，温差大，降雨少，湿度小；夏秋季降水量大且较均匀，阴天多，日照少，蒸发小，湿度大。 年平均气温17.2℃，最冷月平均气温12.8℃，最热月平均气温23.6℃，历年极端最高气温31.9℃，极端最低气温0.6℃。年平均降雨量1279.9mm，其中5~10月降雨量1106.0mm，占全年降水量的80%。月最大雨量486.7mm，月最小降雨量为无雨。年平均相对湿度74%。最小相对湿度为2%。年平均无霜期292天。年日照时数2045.7小时，占可照时数的46%。年平均风速1.7m/s，最多风向为静风，次多风向为北风，频率为12%。年平均蒸发量1857.3mm，年雷暴日数56天。主要气象灾害有干旱、洪涝、低温冷害、冰雹、大风、雷电等。气象次生、衍生灾害主要有山体滑坡、泥石流、森林火灾等。

通过查阅云南省暴雨洪水统计参数图集（2007年9月）：项目所在地20年一遇1h、6h、24h降雨量分别为69.65mm、109.45mm、179.1mm。

#### 河流水文

工程区属于澜沧江流域，位于澜沧江干流的汇水范围，距离澜沧江距离约4.32km。场地位于地下水补给~径流区，地下水埋深大，地下水对工程影响较小。

#### 植被

安置点评价区主要位于横断山南延的边缘地带。在植被区划上，评价区属亚热带常绿阔叶林区域——西部（半湿润）常绿阔叶林亚区域——高原亚热带北部常绿阔叶林地带——滇西横断山半湿润常绿阔叶林区——滇西中山山原高山栲、石栎、云南松林亚区。

评价区水平地带性植被为半湿润常绿阔叶林。区内海拔高差小，多在1750m~2000m之间，植被垂直带发育不显著。因人为干扰强烈，区内水平地带性植被已基本破损，仅在部分地段有其主要物种（滇青冈、高山栲、滇石栎等）呈灌木状残存于云南松林或灌丛中。评价区自然植被以暖温性针叶林为主。

安置点区人为垦殖历史长久，区内已无半湿润常绿阔叶林原始林分布，仅见半湿润常绿阔叶林上层乔木物种滇青冈、滇石栎等呈灌木状散生于周边山体暖温性针叶林内。目前，评价区植被以农田植被（旱地作物、水田作物）、暖温性针叶林、稀树灌木草丛、灌丛为主，安置点植被类型主要为农田植被和稀树灌木草丛，植被覆盖率约为84%。

#### 土壤

凤庆县境内的土壤主要有8个土类、15个亚类、49个土属、124个土种。土壤性质为偏酸、缺磷、钾，有机质含量高，适于粮食作物和茶叶等经济作物的生长。工程所在区域以黄壤和黄棕壤为主。

#### 其他

根据主体资料，本项目未涉及饮用水水源保护区、水功能一级区的保护区和保留区、自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、地质公园、森林公园、重要湿地等区域。

### 水土流失及防治情况

根据《云南省2004年土壤侵蚀现状遥感调查报告》（2006年2月，云南省水利厅、云南省水利水电科学研究所），凤庆县土地总面积3326.02km2，其中存在微度侵蚀面积1254.2km2，占侵蚀面积的37.71%；轻度以上土壤侵蚀面积600.13km2，占侵蚀面积的47.85%。其中中度流失面积577.53km2，占侵蚀面积的46.05%；强度侵蚀面积76.3km2，占侵蚀面积的6.08%，极强度侵蚀面积0.24km2，占侵蚀面积的0.02%。工程涉及县水土流失面积中以轻度和中度为主，强度及以上所占比重小。

根据《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》（办水保[2013]188号文）的通知和《云南省水利厅关于划分省级水土流失重点预防区和重点治理区的公告》（第49号），项目区所在地凤庆县属于西南诸河高山峡谷国家级水土流失重点治理区，本工程水土流失防治标准为建设类一级标准。根据《土壤侵蚀分类标准》，项目区属于西南土石山区，水土流失容许值为500t/km2·a。

本次验收按照建设类项目一级标准执行。

工程建设所引起水土流失的区域一般可分为主体工程施工区和工程建设直接影响范围。水土流失的形式有水力侵蚀、重力侵蚀等，水土流失的时段有工程施工期。

本项目施工期的水土流失是由于工程施工挖损破坏及占压地表，使其地形地貌、植被、土壤发生巨大的变化而引起的，属典型的人为加速侵蚀，具有流失面积集中、流失形式多样、流失量大等特点，并主要集中在工程施工期间。建构筑物多及建构筑物分散是本项目的主要特点，因此项目在施工期引起的水土流失相对较大，是本项目的重点防治时段。

# 水土保持方案和设计情况

## 主体工程设计

项目前期主体工程设计工作主要有：

2007年5月省政府批准了由水电水利规划总院审查的《小湾水电站招标设计阶段水库淹没处理规划设计报告》（以下简称《实施规划》）。

在移民安置实施过程中，2011年12月，临沧市人民政府以《临沧市人民政府关于请求批准小湾水电站凤庆库区移民安置规划调整报告的请示》（临政发〔2011〕166号）上报省人民政府，请求对淹地影响区移民由原规划的外迁安置为主的方式改变为就近就地恢复生产的方式进行安置。2012年9月，省移民局就小湾水电站淹没影响区移民安置方案调整意见（《云移局发〔2012〕173号文》）上报云南省人民政府，2012年9月得到云南省人民政府批复（办2012-6100号）。

2013年5月，临沧市政府完成了《小湾水电站淹地影响区移民安置方案调整报告（送审稿）》，并通过了省移民局组织的审查；2013年7月，临沧市人民政府根据审查意见修改完成淹地影响区调整方案，并于9月以《临沧市人民政府关于请求审批小湾水电站淹地影响区移民安置方案调整报告的函》（临政函〔2013〕63号）对调整方案予以确认；在以上工作基础上，2013年9月，中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司（一下简称“昆明院”）编制完成《云南省澜沧江小湾水电站水库淹没影响区农村移民安置方案调整报告（送审稿）》（以下简称《方案调整报告》），并于10月通过了省移民局组织的审查。

2014年2月24日，完成总体布局方案提交凤庆县移民局组织征求意见。2月25日，地方政府完成对安置点总体布局方案的意见征求及确认工作，并将确认意见反馈至昆明院。2014年2月，昆明院根据地方意见对安置点开展地质勘察及三通一平规划设计，3月上旬，完成了安置点的初步设计报告。

## 水土保持方案

为了贯彻《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国水土保持法实施条例》以及云南省相关法律法规的规定，为了确保项目建设过程中的新增水土流失得到全面治理，2014年3月建设单位委托中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司编制完成《澜沧江小湾水电站凤庆县白蜡大垭口移民安置点建设项目水土保持方案初步设计报告书》。方案编制单位于2014年7月编制完成了《水保方案》报批稿并上报审批。2014年8月29日，凤庆县水务局以“凤政水许[2014]7号”文对《水保方案（报批稿）》进行了批复。

## 水土保持方案变更

经过调查统计，本项目水土保持方案未产生重大变更。项目变更情况包括：

一、进度及投资变更

1、进度变更

本项目《水保方案》设计的建设工期为6个月（即2014年7月~2014年12月）。在实际建设中，建设进度有所后延，项目工期为30个月（2014年7月~2016年12月）。

2投资变更

根据《水保方案》规划，项目计划总投资为740.06万元（其中土建投资573.85万元），通过查阅向建设单位收集的资料，项目实际总投资1036.52万元（其中土建投资829.21万元）。

二、项目组成和布局变更-

根据本项目主体规划及《水保方案》内容，项目由安置点区、供水供电工程区和弃渣场区组成，根据监测现场调查，安置区安置户数减少，主体工程布局有调整，项目组成产生了一定的变更。

（1）安置点区

方案规划安置移民28户119人，占地面积1.56hm2。实际安置移民27户138人，安置户数减少，主体工程布局有调整，实际占地面积1.55hm2。

（2）供水供电工程区

水保方案规划供水工程占地面积1.90hm2，其中水厂、取水构筑物等永久设施占地0.45hm2，管线及附属设施临时占地面积1.45hm2。根据现场调查，取水点和水厂位置都未变更，供水工程区实际占地面积与方案规划一致。

水保方案规划供电工程占地面积0.01hm2，，输电线路距离约0.5km，采用预应力水泥电杆，杆塔总数5个，供水工程区实际建设情况与方案规划一致。

供水供电工程区实际占地与水保方案规划一致，占地面积1.91hm2。

（3）弃渣场区

原水保方案布设了1个弃渣场，根据现场调查，在建设过程中未设置弃渣场，工程开挖土石方全部在项目区内回填利用，未产生弃渣。

二、项目扰动面积变更

根据现场监测调查，项目建设扰动面积持续发生变化。项目实际占地为3.46hm2，较方案统计占地3.65hm2减少了0.19hm2，其中安置点区占地面积1.55hm2，较方案统计面积减少了0.01hm2；供水供电工程区实际占地面积为1.91hm2，与方案统计面积一致；实际未启用弃渣场，占地面积减少0.18hm2。

三、土石方变更情况

根据水保方案，项目共产生土石方开挖11732m3，土石方回填7362m3，绿化覆土1865m3，其余2505m3全部作为弃渣处理，堆存至规划的弃渣场中。

项目在实际建设过程中，实际产生的土石方开挖量9569m3（含表土收集1000m3），土石方回填量8569m3，绿化覆土1000m3。

四、变更备案情况

根据水利部办公厅关于印发《水利部生产建设项目水土保持方案变更管理规定（试行）》的通知（办水保〔2016〕65号）、云南省水利厅关于进一步加强省级生产建设项目水土保持方案变更管理的通知 云水保[2016]49号等文件内容，本项目未产生重大变更，建设单位未编制水土保持变更设计方案，未向原审批单位提交变更情况说明进行备案。

## 水土保持后续设计

本项目未进行水土保持后续设计。

# 水土保持方案实施情况

## 水土流失防治责任范围

### 水土保持方案确定的水土流失防治责任范围

依据工程《水保方案》及其批复文件，本工程水土流失防治责任范围面积为5.87hm2，其中项目建设区3.65hm2，直接影响区2.22hm2。

具体各区域防治责任范围详见下表。

表 3-1  《水保方案》确定的水土流失防治责任范围   单位：hm2

| 序号 | 防治分区 | 建设区 | 直接影响区 | 防治责任范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安置点区 | 1.56 | 0.32 | 1.88 |
| 2 | 弃渣场区 | 0.18 | 0.10 | 0.28 |
| 3 | 供水供电工程区 | 1.91 | 1.80 | 3.71 |
| 4 | 合 计 | 3.65 | 2.22 | 5.87 |

### 实际防治责任范围

根据建设单位提供资料，验收组结合实地调查分析，本工程实际的水土流失防治责任范围5.58hm2，其中项目建设区3.46hm2，直接影响区2.12hm2。

表 3-2  实际水土流失防治责任范围       单位：hm2

| 序号 | 防治分区 | 建设区 | 直接影响区 | 防治责任范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安置点区 | 1.55 | 0.32 | 1.87 |
| 2 | 供水供电工程区 | 1.91 | 1.80 | 3.71 |
| 3 | 合 计 | 3.46 | 2.12 | 5.58 |

### 防治责任范围变化情况

根据建设单位提供资料，结合验收组实地调查分析，实际水土流失防治责任范围为5.58hm2，较《水保方案》及批复减少了0.29hm2；其中项目区3.46hm2，较水保方案3.65hm2统计减少了0.19hm2；直接影响区2.12hm2，较水保方案统计的2.22hm2减少了0.10hm2。减少的主要原因是安置区安置户数减少及弃渣场未启用。

综上所述，本项目建设实际防治责任范围为5.58hm2，较批复水保方案确定的防治责任范围5.87hm2减少了0.29hm2。

## 弃渣场设置

### 方案设计弃土弃渣情况

根据水保方案，项目土石方开挖总量为14322m3（含表土剥离量1865m3），土石方回填7362m3，绿化覆土1865m3，最终废弃方2505m3，折合松方为3256.5m3（松方系数1.3），弃方堆放于设置的弃渣场。

### 实际弃土弃渣

白蜡大垭口移民安置点建设项目实际产生的土石方开挖量9569m3（含表土收集1000m3），土石方回填量8569m3，绿化覆土1000m3。土石方在项目内部调用，达到平衡，无外借和废弃方。

## 料场设置

### 方案设计料场

方案设计项目所需的钢筋、水泥等建筑材料从凤庆县县城购买，砂石料等原材料均自云县合法料场购买，采用货车运输。本项目不单独设置取料场。

### 实际料场

根据查询施工资料，本项目建筑材料凤庆县县城购买，砂石料从附近合法料场购买。本项目未单独设置取料场。

## 水土保持措施总体布置

（1）安置点区

①住宅及公建区：主体工程设置了挡护及永久排水措施，能够满足水土保持要求，水土保持不新增工程措施，仅结合场内道路区设置临时排水措施及覆盖措施，并提出施工期水土保持要求；

②绿化区：景观绿化、临时挡护和覆盖措施，并提出施工期水土保持要求；

③场内道路区：水土保持对安置点外边缘和部分内部道路一侧栽植行道树，同时新增施工期的临时排水和覆盖措施，并提出水土保持要求；

④边坡区：安置点位于山顶缓坡处，进行场平时，会产生开挖和回填边坡，本方案新增边坡种草，采取狗牙根和百喜草混播种草。

（2）弃渣场区

本方案设计堆渣拦挡设施、渣场周边排水设施等防护措施，对堆渣体、挡墙进行稳定计算，确保渣体稳定；同时根据渣场堆渣后的立地条件，对弃渣场平台进行复耕，对弃渣形成的边坡进行植被恢复，使渣体得到全面治理，有效控制潜在的水土流失及其危害，保障渣场复耕及植被恢复的成功。

（3）供水供电工程区

本区施工结束后，对临时占地经土地整治后恢复植被和复耕，对建设期开挖的土石方进行临时防护措施，并提出水土保持要求。

实际施工过程中，较《水保方案》变化的措施主要为弃渣场未启用，相应措施取消，实际施工过程中临时措施实施相对较少。根据现场勘查，本项目实施的措施已形成一个完成的水土保持措施体系，能满足项目区水土流失防治的要求。

## 水土保持设施完成情况

### 工程措施实施情况

#### 水土保持方案设计情况

（1）主体工程设计工程措施情况

根据工程《水保方案》及其批复文件，主体设计纳入水土保持投资工程措施为：安置点砖砌雨水排水沟888m（B×H=40×40cm）；浆砌石截洪沟195m（B×H=40×50cm）。

（2）《水保方案》设计新增工程措施情况

根据工程《水保方案》及其批复文件，新增的水土保持工程措施为：安置点区表土收集1865m3，弃渣场区挡墙38m、截水沟81m、泄槽段66m、消力池2座。

#### 实际完成工程措施情况

工程在实际建设中根据施工工艺及现场条件，实际实施的水土保持措施与《水保方案》设计存在一定变化。

根据验收组现场调查统计，结合建设单位提供资料分析，截至2018年9月，本项目完成水土保持工程措施为：安置点区：实施砖砌排水沟845m，浆砌石截洪沟165m，表土收集1000m3。

| 安置点内砖砌排水沟 | 安置点内浆砌石截水沟 |
| --- | --- |

图 3-1  实际实施的工程措施

#### 实际完成工程措施对比分析

根据施工统计资料，实际完成工程措施数量比《水保方案》设计数量减少。《水保方案》工程措施主要为安置点区的截排水和表土收集措施，弃渣场的挡墙和截水措施以及效力措施。

由于安置点总体布局发生改变，根据实际情况减少了安置点的截排水沟，表土收集根据实际需要有所减小，由于未设置弃渣场，弃渣场措施未实施。已实施的工程措施能够能够较好的控制项目区水土流失，总体上，实际实施的工程措施能满足工程建设的要求。

表 3-3   实际完成工程措施与《水保方案》统计对比分析表

| 分区 | 工程措施 | 单位 | 《水保方案》 | 实际完成数量 | 变化情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安置 点区 | 砖砌排水沟 | m | 888 | 845 | -43 | 安置点区总体布局变化，根据实际情况设置排水沟 |
|  | 浆砌石截水沟 | m | 195 | 165 | -30 | 根据实际施工需要，调整了浆砌石截水沟 |
|  | 表土收集 | m3 | 1865 | 1000 | -865 | 根据实际施工需要，调整了表土收集量 |
| 弃渣 场区 | 挡墙 | m | 38 |  | -38 | 未设置弃渣场 |
|  | 浆砌石截水沟 | m | 81 |  | -81 |  |
|  | 泄洪槽 | m | 66 |  | -66 |  |
|  | 消力池 | 座 | 2 |  | -2 |  |

#### 工程措施实施进度分析

《水保方案》设计工程措施实施时间为2014年7月~2016年6月。实际建设中工程措施与设计进度一致，较好的控制了项目区水土流失的发生。

表 3-4  工程措施实施进度一览表

| 分区 | 工程措施 | 设计进度 | 实施进度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安置点区 | 砖砌排水沟 | 2014年7月 | 2014年7月 |
|  | 浆砌石截洪沟 | 2014年7月 | 2014年7月 |
|  | 表土收集 | 2014年7月 | 2014年7月 |
| 弃渣场区 | 挡墙 | 2014年7月~2015年1月 | 未实施 |
|  | 浆砌石截水沟 | 2014年7月~2015年1月 | 未实施 |
|  | 泄洪槽 | 2014年7月~2015年1月 | 未实施 |
|  | 消力池 | 2014年7月~2015年1月 | 未实施 |

### 植物措施实施情况

#### 水土保持方案设计情况

（1）主体工程设计植物措施情况

根据工程《水保方案》及其批复文件，主体工程未设计水土保持植物措施。

（2）水保方案设计新增植物措施情况

《水保方案》新增的水土保持植物措施为：安置点区：场地平整0.68hm2，条播种草0.68hm2，穴状整地（30cm×30cm）826个，穴状整地（（60cm×60cm）717个，幼林抚育0.68hm2，覆土1505m3，无纺布覆盖3000m2；弃渣场区：场地平整0.18hm2，条播种草0.18hm2，穴状整地（30cm×30cm）175个，覆土360m3，幼林抚育0.18hm2；供水供电工程区：场地平整1.455hm2，条播灌草1.354hm2，复耕0.101hm2，幼林抚育面积1.354hm2。

#### 实际完成植物措施情况

根据验收组现场调查统计，结合建设单位提供资料分析，截至2018年9月，本项目实施水土保持植物措施主要为：安置点区园林绿化0.63hm2；供水供电工程区植被恢复1.45hm2。

已经实施的植物措施照片如下：

| 安置点内绿化 | 安置点场内道路行道树 |
| --- | --- |

图 3-2  已实施植物措施现状图

#### 实际完成与方案设计对比

实际实施植物措施与水保方案设计措施相比，安置点区由于绿化面积减小，植物措施工程量减小，供水供电工程区在实际建设中可恢复面积与方案设计一致，弃渣场由于未启用，未实施植物措施。工程实际实施植物措施能满足工程建设的要求。

表 3-5   实际完成植物措施与《水保方案》统计对比分析表

| 分区 | 植物措施 | 单位 | 《水保方案》 | 实际完成数量 | 变化情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安置点区 | 园林绿化 | hm2 | 0.68 | 0.63 | -0.05 | 安置点绿化面积减少 |
| 供水供电工程区 | 植被恢复 | hm2 | 1.45 | 1.45 | 0 | 供水供电工程区绿化面积与方案设计一致 |
| 弃渣场区 | 植被恢复 | hm2 | 0.18 | 0 | -0.18 | 未启用 |

#### 植物措施实际实施进度分析

《水保方案》设计植物措施实施时间为2016年5月至2016年8月。实际建设中因主体工程工期推后，植物措施实施进度相应的滞后实施。但与主体工程同步实施，较好的控制了项目区水土流失的发生，但安置点局部空地植物措施实施较差，后续应加强抚育管护。

表 3-6  植物措施实施进度一览表

| 分区 | 工程措施 | 设计进度 | 实施进度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安置点区 | 园林绿化 | 2015年2月~2015年5月 | 2016年5月~2016年8月 |
| 供水供电工程区 | 植被恢复 | 2015年2月~2015年3月 | 2016年5月 |
| 弃渣场区 | 植被恢复 | 2015年3月~2015年5月 | 未实施 |

### 临时措施实施情况

#### 水保方案设计情况

（1）主体工程设计临时措施情况

根据工程《水保方案》及其批复文件，主体未设计水土保持临时措施。

（2）水保方案设计新增临时措施情况

《水保方案》新增的水土保持临时措施：安置点区：临时排水沟500m；土工布覆盖900m2；沉沙池2座；土袋挡墙100m。弃渣场区：土工布覆盖400m2，土袋挡墙70m。供水供电区：土工布覆盖100m2。

#### 实际完成临时措施情况

我单位验收组进场时，项目主体已完工，经查阅主体施工资料及水土保持监测总结报告，项目采取的临时措施为：安置点区实施临时排水沟480m；土工布覆盖860m2；沉沙池1座；土袋挡墙90m。

#### 实际完成临时工程措施与《水保方案》统计对比情况分析

水保方案主要考虑安置点场地的临时排水，表土堆放区域的临时拦挡、覆盖措施，以及各分区边坡的临时覆盖措施，弃渣场表土堆放区域的临时拦挡和覆盖措施。施工前期产生土方量较大时段主要位于旱季，建设单位结合实际施工情况，项目实际建设中只考虑了安置点区临时措施，其它区域临时措施均未实施。

总体上，实际实施的水土保持临时措施起到水土流失防治作用，基本满足工程建设的要求。

表 3-7  实际完成临时措施与《水保方案》统计对比分析表

| 项目分区 | 项目 | 单位 | 《水保方案》 | 实际完成数量 | 变化情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安置点区 | 临时覆盖 | m2 | 900 | 860 | -40 | 安置点区临时覆盖依据实际情况设置 |
|  | 土质排水沟 | m | 500 | 480 | -20 | 安置点区临时排水沟依据实际情况设置 |
|  | 沉沙池 | 座 | 2 | 1 | -1 | 根据施工需求，调整沉砂池数量 |
|  | 土袋挡墙 | m | 100 | 90 | -10 | 根据施工需求，按实际情况设置 |
| 供水供电工程区 | 临时覆盖 | m2 | 100 | 0 | -100 | 未实施 |
| 弃渣场区 | 临时覆盖 | m2 | 400 | 0 | -400 | 未启用弃渣场 |
|  | 土袋挡墙 | m | 70 | 0 | -70 |  |

#### 临时措施实际实施进度分析

《水保方案》设计临时措施实施时间为2014年7月至2015年12月。实际建设中临时措施进度与设计基本一致，能够控制项目区水土流失的发生。

表 3-8   临时措施实施进度一览表

| 项目分区 | 项目 | 设计进度 | 实施进度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安置点区 | 临时覆盖 | 2014年7月~2015年12月 | 2014年7月~2015年12月 |
|  | 土质排水沟 | 2014年7月~2015年12月 | 2014年7月~2015年12月 |
|  | 沉砂池 | 2014年7月 | 2014年7月 |
|  | 土袋挡墙 | 2014年7月 | 2014年7月 |
| 供水供电工程区 | 临时覆盖 | 22014年7月~2015年12月 | / |
| 弃渣场区 | 临时覆盖 | 2014年7月~2015年12月 | / |
|  | 土袋挡墙 | 2014年7月~2015年12月 |  |

## 水土保持投资完成情况

### 方案批复水土保持工程投资

本项目水土保持总投资142.95万元，其中主体工程具有水土保持功能措施投资39.30元，方案新增水土保持投资103.65万元。

水土保持总投资中，工程措施费58.16万元，占总投资的40.68%；植物措施费32.70万元，占总投资的22.87%；临时工程6.05万元，占总投资的4.24%；独立费用41.20万元，占总投资的28.82%；基本预备费2.96万元，占总投资的2.07%；水土保持设施补偿费1.88万元，占总投资的1.32%。

表 3-9  水土保持方案批复水土保持投资总估算表   单位：万元

| 编号 | 工程或项目名称 | 方案新增投资 | 主体已有投资 | 水土保持总投资 | 占总投资（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建安工程费 | 植物措施费 | 独立费用 | 合 计 |  |  |  |
|  |  |  | 栽植费 | 林草及种子费 |  |  |  |  |  |
| 第一部分 工程措施 | 18.86 |  |  |  | 18.86 | 39.3 | 58.16 | 40.68 |
| 1 | 安置点区 | 3.77 |  |  |  |  | 39.3 |  |  |
| 2 | 弃渣场区 | 15.08 |  |  |  | 15.08 |  | 15.08 |  |
| 3 | 供水供电区 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 第二部分 植物措施 |  | 10.05 | 22.65 |  | 32.70 |  | 32.70 | 22.87 |
| 1 | 安置点区 |  | 6.78 | 20.50 |  | 27.28 |  |  |  |
| 2 | 弃渣场区 |  | 1.13 | 0.49 |  | 1.62 |  |  |  |
| 3 | 供水供电区 |  | 2.14 | 1.66 |  | 3.79 |  |  |  |
| 第三部分 临时措施 | 6.05 |  |  |  | 6.05 |  | 6.05 | 4.24 |
| 1 | 安置点区 | 3.30 |  |  |  | 3.30 |  | 3.30 |  |
| 2 | 弃渣场区 | 1.66 |  |  |  | 1.66 |  |  |  |
| 3 | 供水供电区 | 0.06 |  |  |  | 0.06 |  |  |  |
| 4 | 其它临时措施 | 1.03 |  |  |  | 1.03 |  | 1.03 |  |
| 一至三部分合计 | 24.91 | 10.04 | 22.65 |  | 57.61 | 39.30 | 96.91 |  |
| 第四部分 独立费用 |  |  |  | 41.20 | 41.20 |  | 41.20 | 28.82 |
| 1 | 建设单位管理费 |  |  |  | 1.15 | 1.15 |  | 1.15 |  |
| 2 | 水土保持监理费 |  |  |  | 5.00 | 5.00 |  | 5.00 |  |
| 3 | 水土保持监测费 |  |  |  | 10.44 | 10.44 |  | 10.44 |  |
| 4 | 水土保持技术报告咨询服务费 |  |  |  | 5.00 | 5.00 |  | 5.00 |  |
| 5 | 科研勘测设计费 |  |  |  | 4.61 | 4.61 |  | 4.61 |  |
| 6 | 水土保持方案编制费 |  |  |  | 15.00 |  |  |  |  |
| 一至四部分合计 | 24.91 | 10.04 | 22.65 | 41.20 | 98.81 | 39.30 | 138.11 |  |
| 基本预备费 |  |  |  |  | 2.96 |  | 2.96 | 2.07 |
| 水土保持设施补偿费 |  |  |  |  | 1.88 |  | 1.88 | 1.32 |
| 静态总投资 | 24.91 | 10.04 | 22.65 | 41.20 | 103.65 | 39.30 | 142.95 | 100.00 |

### 实际水土保持投资及结算

本工程实际完成水土保持总投资107.03万元，其中工程措施投资38.67万元，植物措施投资26.72万元，临时工程3.09万元，独立费用36.67万元，水土保持补偿费1.88万元。

表 3-10  水土保持措施完成投资表

| 编号 | 工程项目 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程措施 |  |  |  | 38.67 |
| （一） | 安置点区 |  |  |  | 38.67 |
| 1 | 砖砌排水沟 | m | 845 |  | 30.71 |
|  | 砖砌排水沟 | m | 845 | 363.45 | 30.71 |
| 2 | 浆砌石截洪沟 | m | 165 |  | 5.94 |
|  | 浆砌石截洪沟 | m3 | 165 | 359.91 | 5.94 |
| 3 | 表土收集 | m3 | 1000 |  | 2.02 |
|  | 表土收集 | m3 | 1000 | 20.24 | 2.02 |
| 二 | 植物措施 |  |  |  | 26.72 |
| （一） | 安置点区 |  |  |  | 25.20 |
|  | 园林绿化 | hm2 | 0.63 |  | 25.20 |
|  | 园林绿化 | hm2 | 0.63 | 400000 | 25.20 |
| （二） | 供水供电工程区 |  |  |  | 1.52 |
|  | 植被恢复 | hm2 | 1.45 | 10460.36 | 1.52 |
| 三 | 临时措施 |  |  |  | 3.09 |
| （一） | 安置点区 |  |  |  | 3.09 |
| 1 | 土质排水沟 | m | 480 |  | 0.06 |
|  | 土方开挖 | m3 | 67.2 | 8.42 | 0.06 |
| 2 | 临时覆盖 | m2 | 860 |  | 0.47 |
|  | 土工布覆盖 | m2 | 860 | 5.52 | 0.47 |
| 3 | 沉沙池 | 座 | 1 |  | 0.03 |
|  | 土方开挖 | m3 | 40 | 8.42 | 0.03 |
| 4 | 临时拦挡 | m |  |  | 2.52 |
|  | 土袋挡墙 | m | 90 | 280.01 | 2.52 |
|  | 一至三部分合计 |  |  |  | 68.48 |
| 四 | 独立费用 |  |  |  | 36.67 |
| 1 | 建设单位管理费 | 项 | 1 | 13695.17 | 1.37 |
| 2 | 科研勘测设计费 | 项 | 1 | 34237.93 | 3.42 |
| 3 | 工程建设监理费 | 项 | 1 | 50000 | 5.00 |
| 4 | 水土保持方案编制费 | 项 | 1 | 150000 | 15.00 |
| 5 | 水土保持监测费 | 项 | 1 | 50000 | 5.00 |
| 6 | 水土保持设施验收费 | 项 | 1 | 50000 | 5.00 |
| 五 | 水土保持补偿费 | 项 | 1 | 18800 | 1.88 |
| 六 | 总投资 |  |  |  | 107.03 |

### 实际水土保持投资对比分析

本工程实际完成水土保持投107.03万元，与水保方案中的投资142.95万元相比减少了35.92万元。其中工程措施实际完成投资38.67万元，较水保方案减少19.49万元；植物措施实际完成投资26.72万元，较水保方案减少5.98万元；临时措施实际完成投资3.09万元，较水保方案减少2.96万元；独立费用实际投资36.67万元，较水保方案减少4.53万元；基本预备费实际未发生；实际缴纳水土保持补偿费1.88万元，与水保方案一致。

水土保持投资变化的主要原因有以下几方面：

（1）项目建设过程中规划弃渣场未启用，弃渣场未启用，未实施弃渣场的工程措施，最终导致工程措施投资减少了18.49万元；

（2）植物措施费用减少，主要因为安置点内的绿化面积减小，弃渣场绿化未实施，最终导致实际发生植物措施费用增加了5.98万元；

（3）由于主体土方开挖阶段处于旱季，同时弃渣场未启用，临时措施减少较多，方案新增的临时拦挡、沉砂池、临时覆盖、临时排水数量减少。整体来看临时措施减少导致临时措施费减少了2.96万元；

（4）实际中发生的独立费用减少，导致独立费用减少4.53万元；

（5）实际中未发生基本预备费；

（6）水土保持补偿费已按水土保持方案批复缴纳，无变化。

表 3-11  实际完成投资与《水保方案》设计投资对比表   万元

| 编号 | 工程项目及费用名称 | 投资情况（万元） | 原因 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 设计投资 | 实际投资 | 增（+）、减（-） |  |
| 一 | 工程措施 | 58.16 | 38.67 | -19.49 | 实际弃渣场未启用，弃渣场工程措施未实施，投资相应减少 |
| 二 | 植物措施 | 32.7 | 26.72 | -5.98 | 弃渣场绿化未实施，安置区绿化面积减少 |
| 三 | 临时措施 | 6.05 | 3.09 | -2.96 | 方案新增沉砂池、临时拦挡、临时覆盖、临时排水数量减少，投资减少 |
| 四 | 独立费用 | 41.2 | 36.67 | -4.53 | 实际发生费用减少 |
| 1 | 建设管理费 | 1.15 | 1.37 | 0.22 | 实际发生费用增加 |
| 2 | 科研勘测设计费 | 4.61 | 3.42 | -1.19 | 实际发生费用减少 |
| 3 | 工程建设监理费 | 5.0 | 5.0 | 0 | 未变化 |
| 4 | 水土保持方案编制费 | 15.0 | 15.0 | 0 | 根据实际发生费用计列，发生费用不变 |
| 5 | 水土保持监测费 | 10.44 | 5.00 | -5.44 | 根据实际发生费用计列，发生费用减少 |
| 6 | 水土保持设施验收费 | 5.0 | 5.0 | 0 | 根据实际发生费用计列，发生费用不变 |
| 五 | 基本预备费 | 2.96 | 0 | -2.96 | 实际未发生该项费用 |
| 六 | 水土保持补偿费 | 1.88 | 1.88 | 0 | 已缴纳 |
| 七 | 合计 | 142.95 | 107.03 | -35.92 |  |

# 水土保持工程质量

## 质量管理体系

### 建设各方

建设单位：凤庆县移民局

设计单位：中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司

水土保持方案编制单位：中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司

监理单位：成都衡泰工程管理有限责任公司

主体施工单位：临沧市誉天建筑工程有限责任公司

绿化施工单位：云南久久园林建设有限公司

水土保持监测单位：云南今禹生态工程咨询有限公司

水土保持设施验收报告编制单位：云南铠木生态技术工程有限公司临沧分公司

### 建设单位质量管理

项目实施过程中，建设单位制定了质量管理体系，保障了施工质量，把水土保持及相关工作纳入主体工程管理，把工程质量放在重要·位置，全过程对工程质量进行控制和监督。在工程建设过程中严格实行项目法人制、建设监理制和合同管理制。为了及时掌握质量信息，加强质量管理，在工程建设过程中，建设单位经常派人及时主动地到施工现场进行现场监督管理，了解工程施工、质量情况，一旦发现问题立即处理。

验收组认为，工程现行的水土保持管理措施基本符合水土保持工作的需要，可以保证项目区水土流失防治责任范围内水土保持设施正常运行，并能达到防治水土流失的目的。

综上所述，建设单位质量控制体系是可行的。

### 设计单位质量管理

项目实施过程中，主体设计单位制定了质量管理体系，保障了项目设计质量，把设计质量放在重要位置，全过程对工程设计质量进行控制和监督。在工程的勘测设计过程中，强化公司、室、组三级质量管理机构的职责履行，总工程师负责指导监督质量管理体系的有效运行。总工室在总工程师领导下行使职权，明确专人负责协助项目组设总，直接参与工程全过程的质量管理活动，在工程建设全过程对有关政策、设计标准、深度规定、限额设计要求的贯彻执行，新技术、结构、材料的应用等进行有效的管理和监督，并协调各相关专业，确保文件在各有关专业室正确、迅速的传递，在设计手段和资源的配臵，技术、档案资料的利用及勘测设计成品的印制出版质量等方面起到可靠的保证和支撑作用。客服计划人员根据合同工期要求，全面跟踪检查工程进度实施情况，加大工期考核力度，确保合同工期的按期履行。

为满足工程项目的勘察设计要求，公司以文件形式规定了勘察设计质量有关的过程开发、运作和控制的主要责任、权限、报告渠道及各专业间相互接口。同时选派技术职称和勘察设计技术水平相应的，符合任职资格条件的人员，承担工程的勘察设计审定、审核工作。

公司建立了设计图纸和技术文件的设计质量评审制度，坚持三级审核制度，评审过程中应做好技术经济分析，论证设计的合理和先进性，采用新技术必须以保证工程质量为前提，进行技术性、安全性、经济性的论证，并按规定履行审批程序。

建立健全质量监督检查制度、改进机制并制定、完善质量责任及相应的考核办法，加大质量管理和产品质量的考核、奖惩力度，确保勘测设计产品质量。

综上所述，设计单位质量控制体系是可行的。

### 监理单位质量管理

在工程施工建设过程中，将水土保持施工、监理纳入了主体工程管理之中。建设单位委托成都衡泰工程管理有限责任公司进行监理。监理单位遵循的监理质量管理原则是：严格施工程序，强化施工监理；严格技术标准，加强质量检验；狠抓关键部位，确保重点质量；采用先进技术，提高工程质量；严格工程验收，确保缺陷处理质量。在开展监理业务时，制定了一套全面细致、科学合理的质量管理体系。从保证工程质量全面履行工程承建合同出发，审查施工单位上报的施工组织设计、施工技术措施，指导监督合同中有关质量标准、要求的实施。在施工过程中，把好每道工序的质量关，实行严格的巡视检查与工序验收制度，无论是重要项目还是一般项目都要经过工序验收后，方可进行下道工序施工。

验收组认为，监理单位质量管理体系是可行的。

### 施工单位质量保证

主体施工单位主要为临沧市誉天建筑工程有限责任公司，绿化施工单位为云南久久园林建设有限公司，在施工过程中采取了一系列有效的质量管理措施，建立了一套完善的质量保证体系，制定了完善的岗位质量规范：建立了以项目经理为第一质量责任人的质量保证体系，对工程施工进行全面的质量管理，层层建立质量责任制，明确各施工人员的具体任务和责任，层层落实质量关；在施工中加强质量检验工作，认真执行“三检制”，切实有效地做好工程质量的全过程控制。以此可以看出，工程施工的质量管理体系是健全和完善的。

## 各防治分区水土保持工程措施质量评定

### 项目划分及结果

根据水保方案并结合项目实际，本工程组成包括安置点区、供水供电工程区。

经分析，本项目水土保持措施共有4个单位工程，分别为防洪排导工程、土地整治工程、临时防护工程和植被建设工程，分部工程有8个，单元工程有95个，水土保持措施项目划分情况详见表4-1。

表 4-1    水土保持措施项目划分情况统计表

| 序号 | 单位工程 | 分部工程 | 单元工程（个） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防洪排导工程 | 砖砌排水沟 | 17 |
|  |  | 浆砌石截洪沟 | 4 |
| 2 | 土地整治工程 | 剥离表土 | 1 |
| 3 | 临时防护工程 | 临时排水 | 5 |
|  |  | 临时覆盖 | 2 |
|  |  | 临时沉砂 | 1 |
|  |  | 临时拦挡 | 2 |
| 4 | 植被建设工程 | 植被恢复 | 63 |
| 合计 | 8 | 95 |

### 各防治分区工程质量评定

本工程的水土保持工程措施，属于主体工程附属分部工程，与主体工程同步建设。因此，水土保持工程措施与主体工程采取了同样的设计和施工质量管理，建设单位对质量控制、质量监督和质量评定及验收都十分规范。施工期间对土石方开挖和临时设施的建设等均进行了严格有效的管理，尽可能地减少水土流失。水土保持工程措施质量管理措施得力，效果显著。

验收组检查了排水措施的主要材料及中间产品的试验报告，竣工总结报告、质量验收评定等资料。水土保持工程措施质量评定情况详见表4-2。

表 4-2  水土保持措施项目质量评定情况统计表

| 单位工程 | 分部工程 | 分部工程中 | 分部工程质量评定结果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单元工程（个） | 验收数量（个） | 合格数量（个） | 优良数量（个） | 优良率（%） |  |
| 防洪排导工程 | 砖砌排水沟 | 17 | 17 | 17 | 8 | 47.06 | 合格 |
|  | 浆砌石截洪沟 | 4 | 4 | 4 | 3 | 75.0 | 优良 |
| 土地整治工程 | 剥离表土 | 1 | 1 | 1 |  |  | 合格 |
| 临时防护工程 | 临时排水 | 5 | 5 | 5 | 2 | 40.00 | 合格 |
|  | 临时覆盖 | 2 | 2 | 2 | 1 | 50.0 | 合格 |
|  | 临时沉砂 | 1 | 1 | 1 |  |  | 合格 |
|  | 临时拦挡 | 2 | 2 | 2 | 1 | 50.0 | 合格 |
| 植被建设工程 | 植被恢复 | 63 | 63 | 63 | 25 | 39.68 | 合格 |
| 合计 | 95 | 95 | 95 | 40 | 42.11 | 合格 |

## 总体质量评价

本次水土保持工程措施的技术验收采用现场抽查，查阅自检成果，对水土保持工程措施质量进行评价。自检评定结果为分部工程质量全部合格，验收组通过查阅工程措施质量检验和工程质量评定资料，认为本项目水土保持工程措施的质量检验和评定程序严谨，资料详实，成果可靠。

本项目共有4个单位工程，分别为防洪排导工程、土地整治工程、临时防护工程和植被建设工程，分部工程有8个，单元工程有95个，其中合格数95个，优良数为40个，优良率为42.11%。分部工程质量评定结果为合格。

验收组认为：本项目已基本完成了水土保持设计的各项建设期防治任务。工程区内相应水土保持工程措施布局基本到位，工程措施质量符合设计和规范要求，各项水保措施能有效发挥其各自的水土保持功能。排水、绿化等质量基本稳定，运行正常。

# 项目初期运行及水土保持效果

## 初期运行情况

水土保持单位工程完工后，经验收合格，方可投入正常运行。项目建成后，凤庆县移民局全权负责日常的水土保持措施管理与维护，具体工作包括定期巡逻、苗木养护等。

验收意见：主体工程在施工过程中，制定了质量管理体系，保障了施工质量，有效地保障了水土保持工作顺利开展，有效地控制了工程建设期间的水土流失程度。项目投入运行后，由凤庆县移民局负责日常的水土保持工作。本次验收认为，项目现行的水土保持管理措施符合水土保持工作的需要，可以保证水土保持设施正常运行，运行期管理责任是可行的。

## 水土保持效果

本工程水土保持措施的实施主要是为了防止工程区的水土流失，确保项目区建筑物安全、保障安全运行、绿化美化项目区环境。根据方案编制的指导思想、原则和对项目区水土流失防治执行的等级标准，结合有关规定要求和监测所得成果，对项目区水土流失六项防治指标进行验算分析如下：

### 扰动土地整治率

截至2018年9月，项目占地面积为3.46hm2，实际扰动土地面积3.46hm2，累计治理面积3.46hm2，其中建筑物、硬化及路面占地1.36hm2，工程措施面积0.02hm2，植物措施占地面积2.08hm2，土地整治面积3.46hm2。扰动土地整治率为99.0%。达到水保方案拟定的目标值（95%）。

表 5-1  工程扰动土地整治率计算表    单位：hm2

| 分区 | 项目建设区面积（hm2） | 扰动 面积（hm2） | 建筑物及场地道路硬化（hm2） | 水土流失治理面积（hm2） | 土地整治面积（hm2） | 扰动土地整治面积（hm2） | 扰动土地整治率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 植物措施 | 工程措施 | 小计 | 恢复农地 | 土地整平 | 小计 |  |  |
| 安置点区 | 1.55 | 1.55 | 0.90 | 0.63 | 0.02 | 0.65 |  |  | 0 | 1.55 | 99.0 |
| 供水供电工程区 | 1.91 | 1.91 | 0.46 | 1.45 |  | 1.45 |  |  | 0 | 1.91 | 99.0 |
| 合计 | 3.46 | 3.46 | 1.36 | 2.08 | 2.08 | 2.10 | 0 | 0 | 0 | 3.46 | 99.0 |

### 水土流失总治理度

水土流失总治理度：建设区水土流失治理达标面积与水土流失总面积百分比值。

截至2018年9月，工程治理后水土流失面积为2.08hm2，水土流失治理面积为2.08hm2，水土流失总治理度为99.0%。达到水土保持方案拟定的防治目标值（97%）。

表 5-2  水土流失总治理度计算表    单位：hm2

| 分区 | 项目建设区面积（hm2） | 扰动 面积（hm2） | 建筑物及场地道路硬化（hm2） | 水土流失面积（hm2） | 水土流失治理面积（hm2） | 土地整治面积（hm2） | 水土流失治理度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 植物措施 | 工程措施 | 小计 | 恢复农地 | 土地整平 | 小计 |  |
| 安置点区 | 1.55 | 1.55 | 0.90 | 0.63 | 0.63 | 0.02 | 0.65 |  |  | 0 | 99.0 |
| 供水供电工程区 | 1.91 | 1.91 | 0.46 | 1.45 | 1.45 |  | 1.45 |  |  | 0 | 99.0 |
| 合计 | 3.46 | 3.46 | 1.36 | 2.08 | 2.08 | 0.02 | 2.10 | 0 | 0 | 0 | 99.0 |

### 拦渣率

本项目建设过程中产生临时堆土1000m3，实际拦渣率为97%，拦渣率达到《水保方案》防治目标（95%）。

### 土壤流失控制比

根据项目水保方案，参考项目建设所在区域的土壤侵蚀类型和强度，本项目区的土壤容许侵蚀量为500t/（km2·a）。

根据监测单位云南今禹生态工程咨询有限公司临沧分公司监测数据分析统计，实施水土保持措施后的项目区平均土壤侵蚀模数为382.86t/（km2·a）。故项目建设区土壤流失控制比为1.31，大于《水保方案》防治目标（1.0）。

### 林草植被恢复率

除去主体工程永久占地、场地硬化、工程措施等不可绿化面积后，项目区可绿化面积为2.08hm²，实际植物措施面积为2.08hm²。

林草植被恢复率：项目建设区内，林草植被面积与可恢复林草植被面积的百分比值。经过计算，林草植被恢复率为99.0%。达到本工程水土保持方案水土流失防治目标值99%。

### 林草覆盖率

林草覆盖率：林草类植被面积占项目建设区面积的百分比。

项目建设区防治面积为3.46hm2，项目建设扰动面积3.46hm2，林草覆盖面积为2.08hm2。经计算，项目区林草覆盖率为60.12%。达到本工程水土保持方案水土流失防治目标值27%。

表 5-3  林草植被恢复率及林草覆盖率计算表

| 分区 | 项目建设区面积（hm2） | 可恢复植被面积（hm2） | 已恢复植被面积（hm2） | 林草植被恢复率（%） | 林草覆盖率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安置点区 | 1.55 | 0.63 | 0.63 | 99.0 | 40.65 |
| 供水供电工程区 | 1.91 | 1.45 | 1.45 | 99.0 | 75.92 |
| 合计 | 3.46 | 2.08 | 2.08 | 99.0 | 60.12 |

### 水土流失防治达标情况

根据水土流失防治效果动态监测结果分析，截至2018年9月，水土流失六项防治指标分别为扰动土地整治率为99.0%，水土流失总治理度达到99.0%，拦渣率达到97%，土壤流失控制比达到1.31，林草植被恢复率达到99.0%，林草覆盖率达到60.12%。

通过分析对比方案确定的水土流失防治目标和实际监测分析效益值得知，项目区水土流失六项防治指标均达到方案拟定的目标值。

表 5-4  水土保持验收指标达标情况

| 目标 | 水土流失防治目标 | 水保方案目标值 | 现状效益值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 扰动土地整治率（%） | 95 | 95 | 99.0 | 达标 |
| 水土流失总治理度（%） | 95 | 97 | 99.0 | 达标 |
| 土壤流失控制比 | 0.8 | 1.0 | 1.31 | 达标 |
| 拦渣率（%） | 95 | 95 | 97 | 达标 |
| 林草植被恢复率 | 97 | 99 | 99.0 | 达标 |
| 林草覆盖率 | 25 | 27 | 60.12 | 达标 |

## 公众满意度调查

在验收工作过程中，技术组向本项目周围群众发放了44张水土保持公众抽查表，进行民意调查。目的在于了解项目水土保持工作及水土保持设施对当地经济和自然环境所产生的影响，并作为本次技术验收工作的参考依据。

经调查统计，52.27%的被调查者认为项目建设环境影响治理效果好，59.09%的被调查者认为项目区林草植被建设工作做得好，56.82%的被调查者认为项目对弃土弃渣管理好，有68.18%的被调查者认为项目对扰动的土地恢复较好。调查结果详见表5-5。

表 5-5  项目水土保持公众调查表

| 调查年龄段 | 青年 | 中年 | 老年 | 男 | 女 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人数(人) | 18 | 20 | 6 | 32 | 12 |
| 职业 | 干部 | 工人 | 农民 | 经商 | 其它 |
| 人数(人) | 3 | 8 | 29 | 2 | 2 |
| 调查项目 | 好 | 一般 | 差 | 说不清 |
| 评价 | 人数(人) | 占总人数(%) | 人数(人) | 占总人数(%) | 人数(人) | 占总人数(%) | 人数(人) | 占总人数(%) |
| 环境影响治理工作 | 23 | 52.27 | 13 | 29.55 | 5 | 11.36 | 3 | 6.82 |
| 项目对弃土弃渣管理 | 25 | 56.82 | 12 | 27.27 | 3 | 6.82 | 4 | 9.09 |
| 项目林草植被建设 | 26 | 59.09 | 9 | 20.45 | 3 | 6.82 | 6 | 13.64 |
| 土地恢复情况 | 30 | 68.18 | 10 | 22.73 | 1 | 2.27 | 3 | 6.82 |

# 水土保持管理

## 组织领导

白蜡大垭口移民安置点建设项目在建设前期，非常重视水土保持工作，积极委托相关单位开展《水土保持方案》编制工作，在建设期，但委托监测单位开展水土保持监测工作时间较晚，建设过程中水土流失监测数据较为缺失。在工程完工后，积极推进本项目水土保持设施验收工作。

## 规章制度

在本项目施工建设期间，建设公司建立了以质量管理为核心的一系列规章制度，形成了施工、监理、设计、建设管理公司各尽其职、密切配合的合作关系，并在工程建设过程中给予逐步完善，水土保持工作也作为基本内容纳入主体工程的管理中。在项目计划合同管理方面，本工程制定了招投标管理、施工管理、财务管理等制度，逐步建立了一整套行之有效的管理制度和体系，依据制度建设和管理体系，避免了人为操作的随意性。在施工质量保证制度和体系方面，本工程则进一步明确了施工检验、检查的具体方法和要求，落实了质量责任，防止建设过程中不规范的行为。

在项目建设期间，工程监理部门始终把管理与协调、工程质量控制、投资控制、安全文明施工和环境保护以及施工进度控制看作工作重点，为保证水土保持工程的质量奠定了基础，为提高工程质量提供了保障。

## 建设管理

在项目施工过程中，上级领导多次到工程工地检查、指导工作，使工程各相关单位增强了对主体工程施工质量的重视，也增强了水土保持意识，积极落实了水土保持方案的设计、施工和监理，对做好本项目的水土保持工作，起到了积极、有效的促进作用。同时，在工程施工过程中我们认真接受当地群众的监督，也为建设公司提高工程质量提供了保障。

在工程建设过程中，为了保证水土保持工程的施工质量和进度，建设单位将水土保持的施工材料采购及供应纳入了主体工程管理程序中。工程开工后，建设单位坚持“质量第一”的原则，严格按照施工技术规范要求施工，建立了严格的质量保证和监督体系，实行质量自控自检，保障了工程建设的质量。

## 水土保持监测

根据水利部令第12号《水土保持生态环境监测网络管理办法》（2000年1月31日）等相关规定。

2017年3月，建设单位委托云南今禹生态工程咨询有限公司开展了本项目水土保持监测工作。正式接受委托后，监测公司成立了项目监测组，于2017年3月~2018年12月共21个月先后3次对本工程扰动地表情况、水土流失及防治情况、措施运行效果等开展现场监测工作，布设监测样方，收集工程资料及监测数据， 2019年2月，监测公司汇总工程监测资料，编制完成《白蜡大垭口移民安置点建设项目水土保持监测总结报告》。

经过水土保持监测，确定本项目水土流失防治责任范围为5.58hm2，其中项目建设区面积为3.46hm2，直接影响区2.12hm2。水土保持监测确定实际水土流失防治责任范围与《水保方案》设计的防治责任范围比较，总面积减少了0.29hm2，其中项目建设区减少了了0.19hm2，直接影响区减少了0.10hm2。

在本工程水土保持监测期间（2017年3月~2018年12月），监测公司按照水土保持监测内容依次开展监测。监测工作开展时，项目已具备验收条件，未提交相关监测阶段性成果，具体的工作开展情况如下。

2017年3月监测工作开展时，监测组第1次进入项目现场，对项目建设区进行了调查和监测，并收集工程建设相关资料。根据本工程水土流失特点和水土保持措施布局特征，并考虑观测结果的代表性和管理的方便性，2018年6月监测组第2次进场监测时分别在项目区域内设置监测点7个，其中定点监测点2个，调查型监测点5个；2018年12月第3次进场监测时对现场进行复核，认为基本达到了验收要求，并收集了相关的资料，筹划编制水土保持监测总结报告。

本工程水土保持监测工作对于运行期水土流失状况、防治效果和所产生的危害起到了一定的防治效果，监测单位根据所布设的各监测样方进行测量、测算。监测单位的监测工作开展较为充分，在监测期间各项措施运行稳定，对工程建设的水土流失防治工作起到了积极作用。但是由于监测时间较短，施工期间的水土流失情况主要通过后期调查和查阅资料得出，建设期间的水土流失量缺乏实际测量，植被覆盖面积、水土流失治理面积等通过施工后期现场测量得出，数据真实可信。

## 水土保持监理

为确保水土保持工程有序进行，确保工程建设中水土保持措施的落实，凤庆县移民局委托成都衡泰工程管理有限责任公司对白蜡大垭口移民安置点建设项目水土保持工程进行监理。成都衡泰工程管理有限责任公司监理部进驻后，根据《白蜡大垭口移民安置点建设项目水土保持方案初步设计报告书》（报批稿）要求，开展水土保持监理工作，并对施工和运行初期过程中出现的水土保持问题及时提出意见和建议，使水土保持方案中的工程措施和植物措施得到顺利实施。

一、监理范围

监理范围：本工程水土保持工程监理范围为水土保持方案报告书中设计的范围，包括项目建设区和直接影响区。项目建设区包括安置点区、供水供电工程区。

二、监理内容

（1）协助建设单位检查承建单位的资质，通过检查承建方的各种证件和业绩，了解承建方的技术水平和能力，保证建设项目的顺利完成。

（2）审查承建单位提出的施工设计方案和施工计划，使水土保持措施既能节省资金，又能达到预期效果。

（3）严格监督施工的全过程。按照有关技术规范标准严把工程质量，尽量达到在投资预算内全面完成施工任务。

（4）及时与建设单位和承建单位进行沟通，不断解决施工中出现的问题。

（5）在监理工作中及时发布监理工程师的书面指令，保证施工进程。

三、监理目标

对白蜡大垭口移民安置点建设项目水土保持工程实施质量控制、进度控制、投资控制，实行项目的合同管理和信息管理，协调有关各方的关系。根据主体工程的施工安排，将投资、工期进行控制，质量按技术规范和规程要求的标准控制，为实现项目的总体目标服务。

### 监理组织机构及人员

成都衡泰工程管理有限责任公司受凤庆县移民局的委托，承担了白蜡大垭口移民安置点建设项目水土保持工程监理任务。监理公司接受委托后，立即组织成立了成都衡泰工程管理有限责任公司白蜡大垭口移民安置点建设项目监理部。总监理工程师1名、副总监理工程师1名、监理工程师2名、监理员3名,机动人员1名等8名人员进驻施工现场，实行监理工作。监理部实行总监理工程师负责制，即在总监理工程师领导下，监理工程师负责工程的监理工作。本着“三控制、二管理、一协调”的原则，对工程建设进行有效控制。

由于《白蜡大垭口移民安置点建设项目水土保持方案初步设计报告书》中的水土保持工程基本都包含在主体工程设计中，因此监理工作与主体工程监理协作进行。水土保持工程的工程量，通过对设计资料、施工有关材料检查、验收、认证后确定。在检查中，对不符合水土保持要求的，督促建设单位及承建单位予以补充完善。

### 监理措施和方法

为了保证工程顺利进行，使监理工作有章可循，首先根据国家有关法律、法规、规范及工程建设实际情况，制定了《工程监理规划》，在监理规划中，明确了监理部组织机构，人员分工及职责，制定质量监督制度，落实质量控制责任，明确监理目标，在质量上、在工期上按合同要求完成。同时本着客观、公正、科学维护国家利益和建设各方权益的原则，对施工单位提出要求。为了规范监理工作，制定了《工程监理制度》、《监理工程师职责》、《监理工作制度》等规章制度，使监理工程师职责明确，有章可循。由于施工地点多面广，项目内容多，施工单位多，监理工作以巡视为主，旁站为辅。为及时掌握各单位工程施工情况，制定了每周例会制和碰头会制，对一周情况进行总结，对下一周工作作具体安排，避免出现失误。监理过程中，本着“三控制、二管理、一协调”原则，认真履行监理职责，对工程进行有效控制。具体监理方法包括：

1、现场记录：监理机构认真、完整记录每日施工现场的人员、设备和材料、天气、施工环境以及施工中出现的各种情况。

2、发布文件：监理机构采用通知、批示、批复、签认等文件形式进行施工全过程的控制和管理。

3、旁站监理：监理机构按照监理合同约定，在施工现场对工程项目的重要部位和关键工序的施工，实施连续性的全过程检查、监督与管理。

4、巡视检验。监理机构对所监理的工程项目进行的定期或不定期的检查、监督和管理。

5、跟踪检测：在承包人进行试样检测前，监理机构对其检测人员、仪器设备以及拟订的检测程序和方法进行审核；在承包人对试样进行检测时，实施全过程的监督，确认其程序、方法的有效性以及检测结果的可信性，并对该结果确认。

6、平行检测：监理机构在承包人对试样自行检测的同时，独立抽样进行的检测，核验承包人的检测结果。

7、协调：监理机构对参加工程建设各方之间的关系以及工程施工过程中出现的问题和争议进行的调解

### 工程质量控制

工程质量控制是对工程施工实施全过程、全方位的监督和控制。工程项目的质量是决定工程建设成败的关键，也是进行建设监理三大控制目标（质量、进度、投资）的重点。工程项目的进度控制和投资控制必须以质量为前提，没有质量就谈不上进度和效益，没有质量就没有一切。监理工程师视工程质量为自已的生命，所有工作都是围绕工程质量控制这个中心进行。

百年大计，质量第一。监理工程师在施工过程中的质量控制是一项最经常、最紧要的工作。监理部根据白蜡大垭口移民安置点建设项目的特点，通过以下工作进行工程质量控制：

首先是建立质量检查工作制度，按既定的施工方案检查，建立质量检验工作制度，使工程质量控制有章可循、有法可依、任务明确、责任清楚，是保证工程质量的重要手段之一。

#### 质量控制工作内容

1、分部工程开工前，施工单位必须申报《施工技术方案报审表》（附施工组织设计）、《分部工程开工申请单》、《进场材料质量检验报告单》、《进场施工设备报审表》。监理部对每个分部工程的各种报表都认真审查，审查其施工组织设计、质量保障体系、检查施工人员、机械设备和安全措施等是否能满足施工质量要求。若不能满足要求的则不允许开工，由监理工程师指导施工单位重新编报，监理工程师批准后才能开工。

2、施工单位购买的原材料必须进行进场试验合格后并经监理工程师同意才能用于工程。工程施工中监理部配合管理局质检工程师抽检工地现场的各种原材料：钢筋、水泥、石材、砂子、碎石等并送到楚雄欣盛工程质量检测有限公司进行检测试验，严禁不合格材料用于工程上。

3、监理部要求施工单位严格执行工程质量“三检制”，自检合格后并做好开仓签证单后申请报审，监理工程师检查合格后才能进行下一道工序。

4、监理工程师检验发现有不合格工程的部位，施工单位必须在规定时间内进行返工处理，直至监理工程师检查合格后才能进行下一道工序。

5、混凝土及砂浆配合比必须经监理部审核批准后才能实施，监理工程师随机抽查混凝土及砂浆拌和工艺，发现问题及时纠正。

其次是现场质量跟踪检查。监理部要求监理工程师熟悉招投标文件、施工合同、设计文件，掌握相关规程、规范、技术标准、施工工艺方法等，在监理工作中便于运用和管理，发现问题及时解决。

施工时监理组向施工单位讲解并下发了单元工程质量评定表，明确了质量标准、检测标准和评定标准。监理工程师坚持每天到现场全程巡查监督，按照质量评定表对工程项目逐项进行认真严格检查，如实填写记录和监理日志，严格按照评定标准进行工程检测评定，严把质量关。总监理工程师每天听取现场监理工程师的情况汇报，及时掌握施工及监理工作动态。总监理工程师也经常至现场监督指导，对重大问题及时进行协调处理，确保每个单元工程按设计要求和规程规范进行施工。

监理组从原材料质量入手，对进入工地的块石、碎石、砂子等原材料，要求施工单位进行抽样检测，并经监理工程师认可合格后方能投入使用；对水泥、钢筋则重点检查出厂合格证、出厂日期、保质期、标号等，以及是否出现受潮等情况，确保原材料质量。同时，监理工程师还根据实际情况，本着确保工程质量的原则，可能存在质量隐患的施工方案及时提出改进方案。如针对碎石中石粉含量较高的情况，监理组要求施工方对碎石进行筛分处理，在上料时使用钉耙上料，避免多余石粉再次混入碎石中，从而保证混凝土浇筑质量。

监理组对白蜡大垭口移民安置点建设项目布置、水文气象、工程地质和施工建设条件等进行了认真的分析研究，对各单位工程的重点、难点问题，采用不同的监理方法、对策和措施。

#### 水工建筑物的测量质量控制

白蜡大垭口移民安置点建设项目建筑物的检测方法为：开挖基础前由施工单位自己放线后进行基础开挖，自检互捡，达到设计要求后报现场监理终捡。现场监理通过对开挖基础进行放线及高程、图纸尺寸复核，复核后符合设计要求才准许下道工序的施工。

#### 砌石工程质量控制

用于支砌工程的建筑材料、砂、石料必须进行取样试验，试验数据达到规范要求经检验合格后才能用于支砌。为了保证施工质量，施工中按单元工程按工序进行检测，砂浆试验样由现场监理工程师、监理员旁站监督整个取样过程，抽取一定数量的检测样进行试验。

#### 混凝土浇筑工程质量控制

在砂料、碎石通过试验达到规范要求后，经检验可以使用时签字认可方能运用砼浇筑。工程施工过程中使用的钢筋，使用前采用下列方法进行检测：①目测法：一看钢筋外观是否均匀是否直径一致。二看钢筋的光洁度，是否有毛坯、开裂现象。三做称量试验，看一米长度的各类钢筋是否达到国家规范规定的重量标准。②出厂合格证明及物理化学特性检测数据，主要看进入工地的钢筋出厂合格钢材牌号，物化特性是否符合国家出厂制造的标准。③对用于工程的钢筋取样做物性试验，看试验结果能否达到《热轧钢筋》GB1499—84和《钢筋焊接及验收规范》JQJ18—96规范要求。建材合格后对砼的施工采用工序跟踪法进行检测，即：基础开挖→模板架设→钢筋绑扎→砼浇筑振捣，凡哪一道工序不符合设计要求不处理好的不准进入下道工序的施工。

#### 完工整理竣工资料阶段的质量控制

在竣工资料的整理编制过程中，为了使资料统一、规范、整齐、清楚，除了在施工中进行必要的要求外，监理部编写了《 白蜡大垭口移民安置点建设项目竣工资料整理要求》下发施工单位认真执行。工程例会中要求施工单位按《水利水电建设工程验收规程》、《水利水电工程质量评定表》内容要求进行竣工资料的搜集整理和按编写，《施工工作报告》通过《竣工资料整理要求》下发，明确了《水利水电建设工程验收规程》的要求，统一了施工单位竣工资料的格式内容，准确的反映了白蜡大垭口移民安置点建设项目建设质量情况、进度情况、投资情况，规范了竣工资料的整理编制，提高了施工单位整理竣工资料的水平。

### 工程进度控制

施工过程中为了控制好施工进度、投资，每一月召开一次工程例会，统计一次施工完成的工程量，根据监理组核实的工程量进行工程款的预付，完成工程量多就多付，完成工程量少就少付。对完成工程量少，在例会上找出原因，并帮助他们分析施工进度慢的原因，找出施工管理过程中存在的问题，提高管理能力及管理水平，加快施工进度。

进行工程进度控制是实施监理的核心内容，是保证工期的一项主要措施。如果工期拖延，将直接影响到工程的投资效益。

1、根据合同规定，适时发布开工令，并督促施工单位及时开工。

2、审查并批准施工单位提交的施工组织设计及年、季、月施工进度计划。

3、严格控制关键线路上的各道工序和关键分部或单项工程的控制工期。

4、定期检查施工单位的实际进度与计划进度的差异。如实际进度迟缓，则应通知施工单位采取措施，并修改施工进度计划，必要时下达“赶工令”。

5、协调各施工单位之间的施工安排，尽可能减少干扰。

6、控制材料、设备的采购计划，保证施工按计划实施。

7、及时、合理、公正地处理工期索赔要求，尽量减少工程变更指令。

8、审查批准施工单位提出的施工总进度计划和年、季、月进度计划，检查实施情况，督促施工单位采取措施实现进度目标要求

在投资控制和合同管理上严格按照合同协议书、招标文件中规定的合同条款进行管理。工程量的增加必须由管理局和监理组集体研究，设计院同意方能实施，来不及研究的局部基础处理，由总监理工程师决定处理后报管理局备案。工程预付款的拨付采用逐级审查的原则进行拨付，质量合格的工程量须经监理、监理员签字认可，由监理组审核签字后报管理局法人审查认可，最后建设单位审核签署意见后，方能进行预付款的拨付。拨款数量根据工程进度、工程质量决定。在本工程施工中，由于设计发生变更，费用构成及取费标准变动、施工条件发生重大变化和意外风险等情况，原来合同中明确的双方责任、义务、权利发生了相应的变化。为确保合同的正常履行，监理人及时协调合同双方的责、权、利关系，达到共识，对合同条款进行必要的修订和补充。

## 水土保持补偿费缴纳情况

本项目已于2018年1月3日缴纳了水土保持补偿费，共计1.88万元。缴纳水土保持补偿费与《水保方案》一致。

## 水土保持设施管理维护

水土保持单位工程完工后，经验收合格后，方可投入正常运行。项目建成后，凤庆县移民局全权负责日常的水土保持措施管理与维护，具体工作包括定期巡逻、苗木养护等。

验收意见：主体工程在施工过程中，制定了质量管理体系，保障了施工质量，有效地保障了水土保持工作顺利开展，有效地控制了工程建设期间的水土流失程度。项目投入运行后，由凤庆县移民局负责日常的水土保持工作。本次验收认为，项目现行的水土保持管理措施符合水土保持工作的需要，可以保证水土保持设施正常运行，运行期管理责任是可行的。

# 结论

## 结论

本工程水土流失防治责任范围总面积为5.58hm2，其中项目建设区3.46hm2，直接影响区2.12hm2。

截至2018年9月，具体完成水土保持措施统计如下：

- 工程措施——

安置点区实施砖砌排水沟845m，浆砌石截洪沟165m，表土收集1000m3。

植物措施——

安置点区园林绿化0.63hm2，供水供电工程区植被恢复1.45hm2。

临时措施——

安置点区实施临时排水沟480m，土工布覆盖860m2，沉沙池1座，土袋挡墙90m。

根据水土流失防治效果动态监测结果分析，截至2018年9月，通过各项水土保持措施的实施，使得项目区内扰动土地整治率达到99.0%，水土流失总治理度达到99.0%，拦渣率达到97%，土壤流失控制比达到1.31，林草植被恢复率达到99.0%，林草覆盖率达到60.12%。六项指标都达到了水土保持方案确定的目标值，有效控制了项目区的水土流失。

工程建设基本按照主体工程和水土保持方案的设计要求开展了水土流失防治工作。针对目前本项目的水土保持工作而言，主要是做好已实施的水土保持措施进行管护及养护，避免被人为破坏和因养护不当（植物措施）而丧失其功能。

经实地考察，验收组认为，本项目建设单位对水土保持工作较为重视，水土保持措施的实施效果较好，各项措施基本依照水土保持方案的要求落实到位。有效的控制了因工程建设产生的水土流失。

截止目前，项目区各项指标全部达到水土保持相关要求，验收认为：该项目的水土保持设施达到经批准的水土保持方案的要求。

## 遗留问题安排

通过对工程区内水土保持现状进行调查验收，验收组认为工程水土保持工作还有以下不足之处需要完善：

（1）加强对安置区绿化进行抚育管理，避免因管理不当而影响植被的保存率。

（2）加强日常巡查工作，发现问题及时处理，确保工程安全；做好运行期水土保持设施的管护工作，确保其功能的正常发挥。

# 附件及附图

## 附件

附件1：凤庆县发展和改革局关于澜沧江小湾水电站凤庆县白蜡大垭口移民安置点建设项目立项的批复（凤发改投资发[2014]97号）；

附件2：凤庆县水务局关于准予澜沧江小湾水电站凤庆县新华乡白蜡大垭口移民安置点建设项目水土保持方案报告书的批复（凤政水许[2014]7号）。

附件3：工程建设大事记；

附件4：单位工程验收签证资料；

附件5：水土保持补偿费缴纳收据；

附件6：重要水土保持单位工程验收照片。

## 附图

附图1：白蜡大垭口移民安置点建设项目地理位置图；

附图2：白蜡大垭口移民安置点建设项目总平面布置及防治责任范围图；

附图3：白蜡大垭口移民安置点建设项目水土保持措施布设竣工验收图。

附图4：项目区施工前后影像图对比图。