澜沧江小湾水电站凤庆县白蜡大垭口移民安置点建设项目

水土保持监测总结报告

建设单位：凤庆县移民局

监测单位：云南今禹生态工程咨询有限公司

2018年12月

项目卫星图（2016.3）

项目各分区建设情况照片

- 安置点区

| 安置区全貌（2018.6） | 浆砌石分台挡墙及排水沟（2018.6） |
| --- | --- |
| 场内道路（2018.6） | 绿化（2018.6） |

- 供水供电工程区

| 水厂（2018.6） | 供电线路（2018.6） |
| --- | --- |

- 措施及监测点照片

| 安置点内砖砌排水沟（2017.3） | 安置点浆砌石截水沟（2018.6） |
| --- | --- |
| 安置点园林绿化（2018.6） | 安置点园林绿化（2017.3） |

水土保持监测特性表

| 主体工程主要技术指标 |
| --- |
| 项目名称 | 澜沧江小湾水电站凤庆县白蜡大垭口移民安置点建设项目 |
| 建设规模 | 安置移民27户138人 | 建设单位、联系人 | 凤庆县移民局 联系人：李国军 135 7844 9496 |
|  |  | 建设地点 | 临沧市凤庆县新华乡白蜡村 |
|  |  | 所属流域 | 澜沧江流域 |
|  |  | 工程总投资 | 1036.52万元 |
|  |  | 工程总工期 | 30个月，2014年7月～2016年12月 |
| 水土保持监测指标 |
| 监测单位 | 云南今禹生态工程咨询有限公司 | 联系人及电话 | 杨文勇 137 5930 5587 |
| 自然地理类型 | 低丘缓坡地貌 | 防治标准 | 建设类一级标准 |
| 监测内容 | 监测指标 | 监测方法（设施） | 监测指标 | 监测方法（设施） |
|  | 1.水土流失状况监测 | 现场调查法 | 2.防治责任范围监测 | 现场调查并结合地形图 |
|  | 3.水土保持措施情况监测 | 现场调查法 | 4.防治措施效果监测 | 现场调查法 |
|  | 5.水土流失危害监测 | 巡查法 | 水土流失背景值 | 841t/km2·a |
| 方案设计防治责任范围 | 5.87hm2 | 容许土壤流失量 | 500t/km2·a |
| 水土保持估算投资 | 142.94万元 | 水土流失目标值 | 500t/km2·a |
| 防治措施 | 工程措施：安置点区：实施砖砌排水沟845m，浆砌石截洪沟165m，表土收集1000m3。 植物措施：安置点区园林绿化0.63hm2；供水供电工程区植被恢复1.45hm2。 临时措施：安置点区实施临时排水沟480m；土工布覆盖860m2；沉沙池1座；土袋挡墙90m。 |
| 监测结论 | 防治效果 | 分类指标 | 目标值 | 达到值 | 实际监测数量 |
|  |  | 扰动土地整治率（%） | 95 | 99.0 | 防治措施面积 | 2.10 hm2 | 永久建筑物及硬化面积 | 1.36 hm2 | 扰动土地总面积 | 3.46 hm2 |
|  |  | 水土流失总治理度（%） | 97 | 99.0 | 防治责任范围面积 | 5.58hm2 | 水土流失总面积 | 3.46hm2 |
|  |  | 土壤流失控制比 | 1.0 | 1.31 | 工程措施面积 | 0.02hm2 | 容许土壤流失量 | 500t/km2•a |
|  |  | 林草覆盖率（%） | 27 | 60.12 | 植物措施面积 | 2.08hm2 | 监测土壤流失情况 | 382.86t/km2•a |
|  |  | 林草植被恢复率（%） | 98 | 99.0 | 可恢复林草 植被面积 | 2.08hm2 | 林草类植被面积 | 2.08hm2 |
|  |  | 拦渣率（%） | 95 | 97 | 实际拦挡弃渣量 | 1000 | 总弃渣量 | 1000 |
|  | 水土保持治理 达标评价 | 六项防治指标都达到方案目标值 |
|  | 总体结论 | 建设单位较为重视项目区水土保持工作，落实各项水土保持措施，且能持续、安全、有效运行，能有效防治项目区水土流失 |
| 主要建议 | （1）加强运行管理区植物措施的管护，确保成活率和覆盖率达到要求； （2）运行期注重水土保持设施的维护，雨季前清理排水沟； （3）高度重视运行期间的水土流失治理及管护责任，积极配合当地相关主管部门，做好水土保持措施的管护工作，指派专人负责运行期水土保持工作，发现问题及时采取相应补救措施。 |

目  录

前  言	1

1 建设项目及水土保持工作概况	3

1.1 建设项目概况	3

1.1.1 项目基本情况	3

1.1.2 项目区概况	8

1.2 水土流失防治工作情况	10

1.2.1 建设单位水土保持管理	10

1.2.2 水土保持方案编报及批复情况	11

1.2.3 水土保持变更及备案情况	12

1.3 监测工作实施情况	14

1.3.1 监测项目部设置	14

1.3.2 监测技术方法	15

1.3.3 监测时段及频次	16

1.3.4 监测点布设	16

1.3.5 监测设施设备	20

1.3.6 监测成果提交情况	20

2 监测内容和方法	21

2.1 监测内容	21

2.1.1 扰动土地情况	21

2.1.2 防治责任范围	21

2.1.3 取料、弃渣情况	22

2.1.4 水土保持措施	22

2.1.5 水土流失情况	22

2.2 监测方法	24

2.2.1 实地测量	24

2.2.2 资料分析	24

3 重点对象水土流失动态监测	25

3.1 防治责任范围监测	25

3.1.1 水土流失防治责任范围	25

3.1.2 建设期扰动土地面积	26

3.2 取土（石、料）监测结果	26

3.3 弃土（石、渣）监测结果	26

4 水土流失防治措施监测结果	28

4.1 工程措施监测结果	28

4.2 植物措施监测结果	29

4.3 临时防护措施监测结果	31

4.4 水土保持措施防治效果	32

5 土壤流失情况监测	34

5.1 水土流失面积	34

5.2 土壤流失量	35

5.3 水土流失危害	37

6 水土流失防治效果监测结果	38

6.1 扰动土地整治率	38

6.2 水土流失总治理度	38

6.3 拦渣率与弃渣利用情况	39

6.4 土壤流失控制比	39

6.5 林草植被恢复率	39

6.6林草覆盖率	39

7 结论	40

7.1 水土流失动态变化	40

7.2 水土保持措施评价	40

7.3 存在问题及建议	41

7.4 综合结论	41

=附件=

附件1：水土保持监测委托书；

附件2：凤庆县发展和改革局关于澜沧江小湾水电站凤庆县白蜡大垭口移民安置点建设项目立项的批复（凤发改投资发[2014]97号）；

附件3：凤庆县水务局关于准予澜沧江小湾水电站凤庆县新华乡白蜡大垭口移民安置点建设项目水土保持方案报告书的批复（凤政水许[2014]7号）。

=附图=

附图1：澜沧江小湾水电站凤庆县白蜡大垭口移民安置点建设项目地理位置图；

附图2：澜沧江小湾水电站凤庆县白蜡大垭口移民安置点建设项目总平面布置及水土流失防治责任范围图；

附图3：澜沧江小湾水电站凤庆县白蜡大垭口移民安置点建设项目水土保持监测点及措施布置图。

# 前  言

澜沧江小湾水电站凤庆县白蜡大垭口移民安置点建设项目位于临沧市凤庆县新华乡白蜡村，场地中心坐标为：东经100°09'45.38"，北纬24°76'53.61"，安置点紧邻白蜡村委会，距凤庆县城112km，距新华乡政府约35.1km，安置点紧邻龙文公路（龙角岩-文平村）岔向白蜡村的现有机耕路，对外交通线路不需规划新修道路。本项目实际安置移民27户138人，主要建设安置点建筑、供水供电工程、安置点公共交通及配套设施等公共设施。

项目主要由安置点区、供水供电工程区组成。

项目于工程于2014年7月开工建设，工程于2016年12月完工，主体建设工期为30个月。项目由凤庆县移民局投资建设，总投资1036.52万元，其中土建投资829.21万元。

按照《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》（办水保[2013]188号）以及云南省人民政府《关于划分水土流失重点防治区的公告》（[2007]165号），项目区属于西南诸河高山峡谷国家级水土流失重点治理区，水土流失防治等级执行一级标准，水土流失允许值为500t/（km2·a）。

为了贯彻《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国水土保持法实施条例》以及云南省相关法律法规的规定，为了确保项目建设过程中的新增水土流失得到全面治理，2014年3月建设单位委托中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司编制完成《澜沧江小湾水电站凤庆县白蜡大垭口移民安置点建设项目水土保持方案初步设计报告书》。

方案编制单位于2014年7月编制完成了《水保方案》报批稿并上报审批。2014年8月29日，凤庆县水务局以“凤政水许[2014]7号”文对《水保方案（报批稿）》进行了批复。

建设单位于2017年3月委托云南今禹生态工程咨询有限公司承担了本项目的水土保持监测任务。接到任务后，我公司立即成立了本项目的监测小组并前往项目建设现场开展工作，先后3次对项目区的地形地貌、植被类型、水文地质及工程布局、工程进度、土地扰动情况及水土流失情况等进行详细全面的调查。收集了相关资料后，监测组根据水土保持方案设计情况结合项目建设现场情况于2019年2月编写完成《澜沧江小湾水电站凤庆县白蜡大垭口移民安置点建设项目水土保持监测总结报告》。

本项目监测时段为2017年3月~2018年12月，21个月，监测时段内共开展了3次现场工作，在现场设置了监测点7个，其中定点监测点2个，调查型监测点5个。

通过实地调查，结合相关资料分析，截至2018年12月，工程实际水土流失防治责任范围面积为5.58hm2，其中项目建设区面积为3.46hm2，直接影响区2.12hm2。工程建设共扰动地表面积为3.46hm2。项目区建设期间（2014年7月~2018年12月）共产生水土流失量共计432.83t。

根据项目水土保持工作进展情况，建设单位较为重视水土保持工作，在施工过程中根据批复的《水保方案》结合工程实际实施了截排水措施，并实施了植物措施。经统计，截至2018年12月，本项目实际完成的措施如下：工程措施为安置点区：实施砖砌排水沟845m，浆砌石截洪沟165m，表土收集1000m3；完成植物措施为安置点区园林绿化0.63hm2，供水供电工程区植被恢复1.45hm2；完成临时措施为安置点区实施临时排水沟480m，土工布覆盖860m2，沉沙池1座，土袋挡墙90m。

根据监测数据分析，截至2018年12月，通过各项水土保持措施的实施，使得项目区内扰动土地整治率达到99.0%，水土流失总治理度达到99.0%，拦渣率达到97%，土壤流失控制比达到1.31，林草植被恢复率达到99.0%，林草覆盖率达到60.12%。六项指标都达到了水土保持方案确定的目标值，有效控制了项目区的水土流失。

监测认为，建设单位重视工程水土保持工作，因工程建设引起的水土流失已得到治理，目前已经具备水土保持设施验收条件。下一步需要加强植物措施的抚育和补植补种，以及排水沟的清淤工作，确保已实施的水土保持措施发挥其应有的保土持水效益。

在本工程水土保持监测工作开展过程中，得到了凤庆县水行政主管部门的指导和帮助，在现场勘查、资料收集等过程中，建设单位、监理单位和施工单位给予了大力的支持和配合，在此表示衷心的感谢！

# 1 建设项目及水土保持工作概况

## 1.1 建设项目概况

### 1.1.1 项目基本情况

#### 1.1.1.1 基本情况

项目名称：澜沧江小湾水电站凤庆县白蜡大垭口移民安置点建设项目；

建设地点：临沧市凤庆县新华乡白蜡村；

建设单位：凤庆县移民局；

项目性质：新建建设类；

规模及建设内容：实际安置移民27户138人，主要建设安置点建筑、供水供电工程、安置点公共交通及配套设施等公共设施；

建设工期：工程于2014年7月开工建设，工程于2016年12月完工，主体建设工期为30个月；

工程计划投资：总投资740.06万元，土建投资573.85万元；

工程实际投资：总投资1036.52万元，其中土建投资829.21万元；

占地面积：项目总占地面积为3.46hm2。

白蜡大垭口移民安置点位于临沧市凤庆县新华乡白蜡村，场地中心坐标为：东经100°09'45.38"，北纬24°76'53.61"，安置点紧邻白蜡村委会，距凤庆县城112km，距新华乡政府约35.1km，安置点紧邻龙文公路（龙角岩-文平村）岔向白蜡村的现有机耕路，对外交通线路不需规划新修道路。

本安置点安置移民27户138人，安置点占地面积1.55hm2，人均占地面积130.25m2/人，容积率0.48，建筑密度27.74%，绿化率40.65%，总建筑面积5817.14m2，房屋建筑为砖混结构，一~二层。

#### 1.1.1.2 项目组成

根据水保方案，本项目主要由安置点区、弃渣场区、供水供电工程区。

根据实际监测调查及施工资料，本项目实际由安置点区、弃渣场区、供水供电工程区组成。

一、安置点区

安置点区包括住宅及公建区、道路区、绿化区、边坡区。

1、住宅及公建区

本安置点平面布置充分利用现有的自然条件，所有建筑沿等高线采用行列式布置，每户居民住宅建筑都设置一处独立的院落，均有较好的自然通风和日照。为便于各片区居民的有效利用公共设施，安置点配置文化室1个，卫生室1个，活动广场1处、公厕、垃圾池便于居民使用。方案规划安置移民28户119人，占地面积0.63hm2。

根据现场调查，安置区实际安置移民27户138人，原方案规划的文化室及卫生室未建设，实际占地面积0.62hm2。

2、场内道路区

安置点内所有道路路面材料采用混凝土，道路等级为巷道，路面分3.5m和4.0m两个宽度，场内道路与机耕路相连，道路最大纵坡10%，最小纵坡0.3%，转弯半径8m。方案规划场内道路长523.09m（4.0m宽451.14m、3.5m宽71.95m），占地面积0.25hm2。

根据现场调查，场内道路分为4.32m和3.5m两个宽度，实际修建总长804.5m（4.32m宽267m、3.5m宽537.5m），占地面积0.30hm2。

3、绿化区

本安置点绿化区域主要为场内道路拐角处和公建区周围。该区绿化应乔、灌、草结合，充分发挥植物的功用，为居民提供一个温馨自然的娱乐和休闲空间。乔木选择小叶榕，灌木选择山茶花和金叶女贞，林下条播种草，选择狗牙根和百喜草混播。方案规划绿化区占地面积0.33hm2。

根据现场调查，项目原规划分为8个平台建设，实际建设过程中仅启用7个平台，导致项目区绿化面积减小，绿化区实际占地面积0.31hm2。

4、边坡区

由于本安置点位于缓坡平台，因此安置点场址外围有边坡分布，主体工程对在边坡坡脚考虑挡墙，对边坡进行了工程防护，水土保持设计对边坡区进行绿化，结合工程措施，对边坡进行条播种草，恢复植被。方案规划边坡区占地面积0.35hm2。

根据现场调查，项目原规划分为8个平台建设，实际建设过程中仅启用7个平台，工程扰动区域减小，导致减小了边坡面积，实际边坡区占地面积0.32hm2。

| 安置区全貌（2018.6） | 浆砌石分台挡墙及排水沟（2018.6） |
| --- | --- |
| 场内道路（2018.6） | 绿化（2018.6） |

二、供水供电工程区

1、供水工程区

本项目水源采用丁香花河水源以及大河水源联合供水，与西密望月街场移民安置点统筹考虑，共用水源点、水厂，水厂和水源点至水厂的供水管线由白蜡大垭口安置点供水工程建设。从两个水源点引水至白蜡大垭口水厂，白蜡大垭口移民安置点用水由水厂直接供给，西密望月街场移民安置点用水由白蜡大垭口水厂的加压泵站加压供给。水源供给顺序为水源点→水厂→安置点，供水工程建设内容包括取水构筑物、水厂和输水管线。

取水构筑物、水厂和输水管线：丁香花河水源点取水口高程为2240m，大河水源点取水口高程为2206m，取水口处各设一集水井，集水井用C20混凝土浇筑，集水井前设一喇叭槽，通过喇叭槽将水引入集水井，集水井入水口设置拦污栅，为防止泥沙於堵，集水井设置了冲沙管。

原水经DN80供水管自流至白蜡大垭口水厂，总长14km，水厂至白蜡大垭口安置点0.5km，高程2160m，水厂内部布置有水质净化设施、调节水池、加药间、过滤间、值班室及厕所等，水厂外侧设围墙和大门。考虑到安置点处于比较干旱地区，在白蜡水厂一体化净水器后设置一座100立方钢筋混凝土方形水池用于生活用水调节设施设置，即可满足白蜡大垭口移民安置点生活用水调节水量要求，又可从该水池加压输水至西密望月街场移民安置点。

输水管线沿现有道路敷设，管路主要采用明敷，按单管布置，管线要穿越跨度较大冲沟的地方，须采用架空钢结构支架支承通过。输水管采用DN80、DN150镀锌焊接钢管。在管道的最高点和最低点，应分别设置排气阀和排泥阀。管线主要附属建筑物包括检修闸阀阀门井、排气阀井和管道支、镇墩。

水保方案规划供水工程占地面积1.90hm2，其中水厂、取水构筑物等永久设施占地0.45hm2，管线及附属设施临时占地面积1.45hm2。根据现场调查，取水点和水厂位置都未变更，供水工程区实际占地面积与方案规划一致。

2、供电工程区

本工程供电从白蜡村村委会现有的10kV输电线路就T接，输电线路距离约0.5km，采用预应力水泥电杆，杆塔总数5个。供电工程占地面积0.01hm2，占地类型为林地。供电工程区实际建设情况与方案规划一致。

| 水厂（2018.6） | 供电线路（2018.6） |
| --- | --- |

三、弃渣场区

水保方案规划在安置区西北侧沟道内布设1座弃渣场，弃渣运距在100m左右，通过乡村道路作为运渣便道，弃渣场占地总面积0.18hm2，总容量4000m3（考虑施工期间表土堆存量），规划堆渣量2505m3（自然方），最大堆高11m，设计堆渣坡比为1:1.8，占地类型为林地和草地。

根据现场调查，在建设过程中未设置弃渣场，工程开挖土石方全部在项目区内回填利用，未产生弃渣。

### 1.1.2 项目区概况

#### 1.1.2.1 自然概况

一、地形地貌

白蜡大垭口安置点位于白蜡村，紧邻白蜡村委会，场区地貌单元属侵蚀构造地貌，微地貌单位高中山浅切割缓坡地貌，场地地势整体上为东高西低。场区区域地壳稳定属次稳定场地。地形整体较开阔、平缓，场地地形坡度约10°～20°。安置点用地选址位于低丘缓坡地段，用地地势由西向东逐渐升高。安置点最高点海拔为2163.18m，最低点海拔2099.93m，相对高差63.25m。坡度为8-15°之间，坡向以西北、西南向为主，日照及通风条件良好，属云南省鼓励城镇上山的低丘缓坡地，适宜进行安置点的开发建设。

二、地质构造

根据揭露岩土层的成因类型，将地层主要划分为表层耕土（Qml,为①大层），其下的第四系坡残积层（Qdl+el，为②大层）及寒武系无量山群第二段（∈ωl2, 为③大层）板岩组成，按岩土名称和工程特性，细分为4个亚层，现将各地基土的特征分地块自上而下分述如下：

①耕土：褐红、褐灰、褐等色，稍湿，松散状态，主要由粉质黏土组成，夹植物根系，结构松散，均匀性差。

②黏土：褐灰、褐黄等色，稍湿，可～硬塑状态，中等偏高压缩性，受风化剥蚀及搬运沉积过程影响，局部地段夹砾石，母岩成份为全～强风化板岩，局部岩芯呈松散状，无摇振反应，切面不光滑，干强度中等、韧性中等。该层厚度0.50～2.70m不等，平均厚度1.74m，标准贯入试验修正锤击数平均值9.5击。

③1全风化板岩：褐灰、浅灰等色，受沉积环境及差异风化影响，局部夹强风化板岩碎块。岩芯呈砂土状，岩体极破碎，原岩结构较难辨认，呈散体结构。该层厚度0.90～4.90m不等，平均厚度2.11m。标准贯入试验修正锤击数平均值17.3击。该层局部缺失。

③2强风化板岩：灰、浅灰、褐红等色，稍湿，碎裂结构，节理裂隙发育。岩芯呈碎石状、块状，干钻钻进困难。属软岩，岩体基本质量等级为Ⅴ级。整个场地均有分布，层顶埋深2.1～6.2m。重型圆锥动力触探试验修正锤击数平均值为49.4击。本次勘探该层未揭穿。

本水土保持方案作业面内，以耕土（Q4pd）为主。

三、地震

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306—2001），新华乡的白蜡大垭口50年超越概率10%地震动峰值加速度为0.20g，其对应地震基本烈度为Ⅷ度，地震动反应谱特征周期为0.45s。

四、气象

凤庆县位于云南省西南部，临沧市北部。属低纬高原季风气候。气候温和，四季如春，干湿分明、立体气候显著。冬春季晴天多，日照足，温差大，降雨少，湿度小；夏秋季降水量大且较均匀，阴天多，日照少，蒸发小，湿度大。 年平均气温17.2℃，最冷月平均气温12.8℃，最热月平均气温23.6℃，历年极端最高气温31.9℃，极端最低气温0.6℃。年平均降雨量1279.9mm，其中5~10月降雨量1106.0mm，占全年降水量的80%。月最大雨量486.7mm，月最小降雨量为无雨。年平均相对湿度74%。最小相对湿度为2%。年平均无霜期292天。年日照时数2045.7小时，占可照时数的46%。年平均风速1.7m/s，最多风向为静风，次多风向为北风，频率为12%。年平均蒸发量1857.3mm，年雷暴日数56天。主要气象灾害有干旱、洪涝、低温冷害、冰雹、大风、雷电等。气象次生、衍生灾害主要有山体滑坡、泥石流、森林火灾等。

通过查阅云南省暴雨洪水统计参数图集（2007年9月）：项目所在地20年一遇1h、6h、24h降雨量分别为69.65mm、109.45mm、179.1mm。

五、河流及水文

工程区属于澜沧江流域，位于澜沧江干流的汇水范围，距离澜沧江距离约4.32km。场地位于地下水补给~径流区，地下水埋深大，地下水对工程影响较小。

六、土壤

凤庆县境内的土壤主要有8个土类、15个亚类、49个土属、124个土种。土壤性质为偏酸、缺磷、钾，有机质含量高，适于粮食作物和茶叶等经济作物的生长。工程所在区域以黄壤和黄棕壤为主。

七、植被

安置点评价区主要位于横断山南延的边缘地带。在植被区划上，评价区属亚热带常绿阔叶林区域——西部（半湿润）常绿阔叶林亚区域——高原亚热带北部常绿阔叶林地带——滇西横断山半湿润常绿阔叶林区——滇西中山山原高山栲、石栎、云南松林亚区。

评价区水平地带性植被为半湿润常绿阔叶林。区内海拔高差小，多在1750m~2000m之间，植被垂直带发育不显著。因人为干扰强烈，区内水平地带性植被已基本破损，仅在部分地段有其主要物种（滇青冈、高山栲、滇石栎等）呈灌木状残存于云南松林或灌丛中。评价区自然植被以暖温性针叶林为主。

安置点区人为垦殖历史长久，区内已无半湿润常绿阔叶林原始林分布，仅见半湿润常绿阔叶林上层乔木物种滇青冈、滇石栎等呈灌木状散生于周边山体暖温性针叶林内。目前，评价区植被以农田植被（旱地作物、水田作物）、暖温性针叶林、稀树灌木草丛、灌丛为主，安置点植被类型主要为农田植被和稀树灌木草丛，植被覆盖率约为84%。

#### 1.1.2.2 区域水土流失现状

根据《云南省2004年土壤侵蚀现状遥感调查报告》（2006年2月，云南省水利厅、云南省水利水电科学研究所），凤庆县土地总面积3326.02km2，其中存在微度侵蚀面积1254.2km2，占侵蚀面积的37.71%；轻度以上土壤侵蚀面积600.13km2，占侵蚀面积的47.85%。其中中度流失面积577.53km2，占侵蚀面积的46.05%；强度侵蚀面积76.3km2，占侵蚀面积的6.08%，极强度侵蚀面积0.24km2，占侵蚀面积的0.02%。工程涉及县水土流失面积中以轻度和中度为主，强度及以上所占比重小。具体侵蚀情况见表1-2。

表1-2    凤庆县水土流失现状统计表 单位：km2

| 县（市、区） | 土地 总面积 | 微度侵蚀 | 土壤侵蚀 | 强度分级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 轻度 | 中度 | 强烈 | 极强烈 |
|  |  | 面积 | % | 面积 | % | 面积 | % | 面积 | % | 面积 | % | 面积 | % |
| 凤庆县 | 3326.02 | 2071.82 | 62.29 | 1254.2 | 37.71 | 600.13 | 47.85 | 577.53 | 46.05 | 76.30 | 6.08 | 0.24 | 0.02 |

根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190—2007）的划分，工程区域位于西南土石山区，土壤侵蚀类型以水力侵蚀为主，容许土壤流失量为500t/km2·a。

## 1.2 水土流失防治工作情况

### 1.2.1 建设单位水土保持管理

一、管理体系

建设单位与各参建单位签订了环境保护和水土保持协议，在合同中明确了责任与义务。同时每年与各施工单位签订《水保目标责任书》，确保水保管理责任层层落实；水保监理制定了监理规划、监理细则以及年度监理工作计划，按时召开水保监理协调会议，开展日常现场巡查和监测，对存在的问题及时下发通知并督促整改；各施工单位制定了施工阶段水保实施方案、管理制度及应急预案等多项制度办法措施；建设单位委托水保监理定期对施工单位进行考核，根据考核结果进行奖罚，促进各施工单位更加积极地履行自身水保责任。本项目水土保持管理体系较为健全。

二、规章制度

日常工作中，建设单位严格遵守国家《环境保护法》、《水土保持法》等法律法规的要求以及华能集团公司《环境保护管理办法》、《环境保护及水土保持管理办法》的相关规定，切实做好各项水土保持和环境保护工作。

为了保护项目区生态环境，防止由于项目施工作业造成环境破坏，保障施工人员的身体健康，加强对环境保护和水土保持的监督管理，做好环境污染和水土流失的预防及治理工作，建设单位先后印发了《环境保护管理制度》及《环境保护实施细则及水土保持实施细则》，制度贯穿整个项目建设期执行，状况良好。

### 1.2.2 水土保持方案编报及批复情况

根据《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日实施）、《开发建设项目水土保持方案编报审批管理规定》等的要求，凤庆县移民局于2014年3月委托了中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司进行本项目的水土保持方案编制工作，2014年7月，本项目《水保方案（送审稿）》编制完成，报水行政主管部门审查。经审查并修改完成《水保方案（报批稿）》后，2014年8月29日，凤庆县水务局以“凤政水许[2014]7号”文对《水保方案（报批稿）》进行了批复。

《水保方案（报批稿）》及批复文件明确内容如下：

一、基本同意澜沧江小湾水电站凤庆县白蜡大垭口移民安置点建设项目水土保持方案初步设计报告书界定的防治责任范围总面积5.87hm2，其中项目建设区面积3.65hm2，直接影响区面积2.22hm2；永久占地面积2.02hm2，临时占地面积1.63hm2。

二、基本同意澜沧江小湾水电站凤庆县白蜡大垭口移民安置点建设项目《水土保持方案》对水土流失的预测分析，预测时段、预测分区基本可行。预测时段内水土流失预测总量为1172.82t，新增水土流失量1157.21t，防治重点区域为弃渣场区。

三、《方案》水土流失防治分区合理，采取措施可行，与周边环境相协调。方案新增主要防治措施有：（1）工程措施：弃渣场区挡渣墙长38m，截水沟81m，泄槽段66m，消力池2座；工程总量为表土收集1865m3、土石方开挖221 m3、土石方回填17m3、M7.5浆砌石218 m3、碎石反滤31 m3、φ75PVC排水74m、M10砂浆抹面251m2。（2）植物措施：安置点区场地平整0.68hm2、条播种草0.68hm2、穴状整地（30cm×30cm）826个、穴状整地（60cm×60cm）717个、幼林抚育0.68hm2、覆土1505m3、无纺布覆盖0.30hm2；弃渣场区场地平整0.18hm2、条播种草0.18hm2、穴状整地（30cm×30cm）175个、覆土360m3、幼林抚育0.18hm2。工程总量为场地平整2.315hm2、条播种草2.214 hm2、复耕0.101 hm2、穴状整地（30cm×30cm）1001个、穴状整地（60cm×60cm）717个、覆土量为1865 m3、幼林抚育2.214 hm2、无纺布覆盖0.30hm2。（3）临时措施：安置点区临时排水沟500m、土工布覆盖900 m2、沉砂池2座、土袋挡墙100 m3；供水供电区土工布覆盖100m2；弃渣场区土工布覆盖400m2、土袋挡墙70m3。工程总量为临时排水沟500m、土工布覆盖1400 m2；沉砂池2座、土袋挡墙170 m3。

四、同意水土保持投资估算编制原则，编制方法符合规范要求和现行规定，核定本工程水土保持总投资142.95万元，其中主体已有39.30万元，新增投资103.65万元。其中，工程措施费为58.16万元，植物措施费32.70万元，临时工程费6.05万元，水土保持独立费用41.20万元，基本预备费2.96万元，水土保持补偿费1.88万元。

### 1.2.3 水土保持变更及备案情况

一、进度及投资变更

1、进度变更

本项目《水保方案》设计的建设工期为6个月（即2014年7月~2014年12月）。在实际建设中，建设进度有所后延，项目工期为30个月（2014年7月~2016年12月）。

2投资变更

根据《水保方案》规划，项目计划总投资为740.06万元（其中土建投资573.85万元），通过查阅向建设单位收集的资料，项目实际总投资1036.52万元（其中土建投资829.21万元）。

二、项目组成和布局变更-

根据本项目主体规划及《水保方案》内容，项目由安置点区、供水供电工程区和弃渣场区组成，根据监测现场调查，安置区安置户数减少，主体工程布局有调整，项目组成产生了一定的变更。

（1）安置点区

方案规划安置移民28户119人，占地面积1.56hm2。实际安置移民27户138人，安置户数减少，主体工程布局有调整，实际占地面积1.55hm2。

（2）供水供电工程区

水保方案规划供水工程占地面积1.90hm2，其中水厂、取水构筑物等永久设施占地0.45hm2，管线及附属设施临时占地面积1.45hm2。根据现场调查，取水点和水厂位置都未变更，供水工程区实际占地面积与方案规划一致。

水保方案规划供电工程占地面积0.01hm2，，输电线路距离约0.5km，采用预应力水泥电杆，杆塔总数5个，供水工程区实际建设情况与方案规划一致。

供水供电工程区实际占地与水保方案规划一致，占地面积1.91hm2。

（3）弃渣场区

原水保方案布设了1个弃渣场，根据现场调查，在建设过程中未设置弃渣场，工程开挖土石方全部在项目区内回填利用，未产生弃渣。

二、项目扰动面积变更

根据现场监测调查，项目建设扰动面积持续发生变化。项目实际占地为3.46hm2，较方案统计占地3.65hm2减少了0.19hm2，其中安置点区占地面积1.55hm2，较方案统计面积减少了0.01hm2；供水供电工程区实际占地面积为1.91hm2，与方案统计面积一致；实际未启用弃渣场，占地面积减少0.18hm2。

三、土石方变更情况

根据水保方案，项目共产生土石方开挖11732m3，土石方回填7362m3，绿化覆土1865m3，其余2505m3全部作为弃渣处理，堆存至规划的弃渣场中。

项目在实际建设过程中，实际产生的土石方开挖量9569m3（含表土收集1000m3），土石方回填量8569m3，绿化覆土1000m3。

四、变更备案情况

根据水利部办公厅关于印发《水利部生产建设项目水土保持方案变更管理规定（试行）》的通知（办水保〔2016〕65号）、云南省水利厅关于进一步加强省级生产建设项目水土保持方案变更管理的通知 云水保[2016]49号等文件内容，本项目未产生重大变更，建设单位未编制水土保持变更设计方案，未向原审批单位提交变更情况说明进行备案。

## 1.3 监测工作实施情况

### 1.3.1 监测项目部设置

根据国家水土保持相关法律法规规定，为了及时掌握工程水土保持措施实施情况、运行情况及水土流失动态防治效果，保护生态环境、保障主体工程的运行安全，同时保证工程水土保持专项验收顺利通过并投入运行，凤庆县移民局于2018年6月委托云南今禹生态工程咨询有限公司承担本项目的水土保持监测工作。

为保障监测工作高质量、高效率完成，我公司组织一支专业知识强、业务水平熟练、监测经验丰富的水土保持监测队伍，成立澜沧江小湾水电站凤庆县白蜡大垭口移民安置点建设项目水土保持监测组，针对该项目实际情况，落实各项监测工作，明确责任到人，详细分工，同时加强与当地水土保持主管部门联系，以便及时获取水土保持监测工作新信息。

本工程实行总监测工程师负责制，专业监测工程师受总监测工程师委托行使合同文件赋予监测单位的权利，全面负责现场的监测工作。同时组成数据分析组，负责实测数据归档、分析以及报告的编写。具体人员和分工见表1-3。

表1-3    水土保持监测项目部人员配备表

| 分组 | 成员 | 职务 | 分工情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 领导小组 | 周 祥 | 董事长 | 项目负责人所需提交监测成果的批准，项目管理，监测技术指导； |
|  | 王文龙 | 副总经理 | 项目负责人所需提交监测成果的校核，协调安排监测工作； |
|  | 汪 斌 | 副总经理 | 项目负责人所需提交监测成果的审查，项目出差工作安排； |
| 技术小组 | 周 英 | 工程师 | 主要负责数据整编和结果分析，图像编辑、报告编写； |
|  | 杜 冲 | 工程师 | 主要负责资料收集、数据整编和结果分析 |
|  | 李文泽 | 助理工程师 | 工作进度安排，工程测量，水土流失影响因子监测； |
| 后勤小组 | 茶绍辉 | 办公室文员 | 报告装订，监测工具及设备的管理； |
|  | 王盛伟 | 驾驶员 | 车辆驾驶 |

### 1.3.2 监测技术方法

本项目水土保持监测工作流程如下：

接收任务→资料收集→现场调查→内业整理→编制监测总结报告→配合水土保持措施专项验收。

澜沧江小湾水电站凤庆县白蜡大垭口移民安置点建设项目属于点型项目，水土流失防治责任范围面积小于100hm2，监测方法主要采用实地测量、地面观测、资料分析等。

（一）实地测量

采取全面调查的方式，通过现场实地勘测，采用GPS定位仪结合地形图、数码相机、测距仪、测高仪、标杆和尺子等工具，测定不同分区的的地表扰动不同类型的面积。填表记录每个扰动类型区的基本特征及水土保持措施（边坡防护工程、截排水工程及绿化工程等）实施情况。

本项目实地测量主要用于监测各分区地表扰动面积、措施长度和面积等。

（二）侵蚀模数法

通过本项目现场调查，结合已实施的水土保持措施，再根据本项目其他区域的实际的地形地貌、气候特征、地面组成物质、植被覆盖度、土壤类型及扰动的实地地块坡度、坡长、侵蚀类型等因素，综合分析得出项目各侵蚀单元的平均侵蚀模数，从而求得全区的土壤流失量。

（三）资料分析

通过项目建设、施工、监理、水土保持方案以及当地有关资料的收集分析，拟补本项目由于委托滞后造成的施工前期水土保持监测数据空白。主要分析项目区扰动前自然概况、气象数据、施工期临时防护措施实施数量和时段、部分工程措施施工质量、建设单位水土保持制度等与水土保持相关的内容。

### 1.3.3 监测时段及频次

一、监测时段

我公司于2017年3月接受凤庆县移民局水土保持监测委托，监测工作介入时工程已经处于植被恢复期。因此，本工程监测时段为自然恢复期，为2017年3月至2018年12月，共计21个月。

二、监测频次

按监测实施方案中的监测规划进行实施。

施工期的常规监测频次为：雨季每季度不少于2次，非雨季每季度不少于1次，遇暴雨进行加测。自然恢复期的常规监测频次：每季度一次。

由于建设单位委托监测时间较晚，监测组在接到监测任务后，在2017年3月和9月、2018年6月先后3次到现场对项目区的地形地貌、植被类型、水文地质及工程布局、工程进度、土地扰动情况及水土流失情况等进行详细全面的调查。收集了相关资料。

### 1.3.4 监测点布设

根据《水土保持监测技术规程》（SL277-2002）中监测点布设原则和选址要求，水土流失特点以及水土保持措施布局特征，并考虑观测结果的代表性与可操作性的原则。通过对现场的全面调查监测，根据项目实际建设状况进行布局，为保证其监测点的完好性，监测人员采取了定位监测、调查监测及巡查监测方式进行监测。

根据本工程水土流失特点和水土保持措施布局特征，并考虑观测结果的代表性和管理的方便性，分别在项目区域内设置监测点7个，其中定点监测点2个，调查型监测点5个，监测点详细布设情况见表1-4。

表1-4   水土保持监测点情况位置统计表

| 序号 | 监测项目 | 数量 | 监测位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） | 工程占地、扰动地表面积 | 1 | 全区 | 实地调查 |
| （2） | 地形地貌变化情况 | 1 | 全区 | 实地调查 |
| （3） | 植被生长状况监测样方 | 1 | 安置点绿化区域 | 调查监测 |
| （4） | 植被背景状况调查 | 1 | 项目建设区周边情况 | 实地调查 |
| （5） | 水土流失危害 | 1 | 全区 | 巡查 |
| （6） | 边坡稳定巡查点 | 1 | 安置点区 | 详查 |
| （7） | 工程措施的运行情况 | 1 | 安置点排水沟 | 调查监测 |
| （8） | 植物成活率、保存率 | 不定点 | 全区 | 普查 |
| 备注：监测点布设章节除了布设植被监测样方，其它均为巡查、调查点。 |

| 表1-5 | 工程措施防治效果调查监测点记录表 |
| --- | --- |
| 调查时间 | 2017年3月 | 地理位置 | 北纬N：24°75'61″ |
| 调查部位 | 安置房区排水沟 |  | 东经E：100°08'78″ |
| 措施类型 | 排水沟 |  | 海拔H：2127m |
| 开工日期 | 2014年12月1日 | 完工日期 | 2016年7月31日 |
| 规格尺寸、数量 | 矩形断面30cm×30cm，砖砌，本段长度54m |
| 运行状况 | 外观完整，沟内无杂物、弃渣 |
| 防治效果 | 收集场地内的雨水，排入下游天然沟道，水土保持效果良好 |
| 监测建议 | 后期加强巡查维护工作，雨季前对截水沟进行清理，保持通畅 |

| 表1-6 | 水土流失状况定位监测点（植被监测样方）记录表 |
| --- | --- |
| 布设时间 | 2018年6月 | 监测点地理位置 | 北纬N：24°75'59 " |
| 布设部位 | 安置点绿化区 |  | 东经E：100°09'37" |
| 监测内容 | 水土流失状况 |  | 海拔H：2125m |
| 土壤类型 | 黄壤 |
| 原来土地利用 | 林地 | 盖度 | 85% |
| 目前土地利用 | 绿化 | 盖度 | ＞70％ |
| 周边植被类型 | 天然乔灌草 | 盖度 | ＞80％ |
| 土壤侵蚀特点简要说明 | 工程部位扰动类型为开挖坡面，地表裸露，降雨冲刷极易造成水土流失 |
| 水土保持措施设计及实施情况 | 设计乔灌草恢复植被，至2016年10月已实施完毕，现植被生长良好，能满足水土保持要求 |
| 样方说明 | 小区规格5m×5m，坡度3°，插钎9根，样方内植被生长良好。 |

### 1.3.5 监测设施设备

根据《水土保持监测技术规程》、《水土保持监测设施通用技术条件》以及相关的监测技术要求，本项目监测所选定的监测点需配备多种监测设备、工具和设施。经统计，本项目水土保持监测使用了以下设备，详见下表。

表1-7    水土保持监测使用设备表

| 序号 | 设施和设备 | 规格或型号 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 设施 |
| 1 | 水土保持措施运行效果监测点 | / | 个 | 1 | 用于观测水土保持措施实施及运行情况 |
| 2 | 植物样方 | 5m×5m | 个 | 1 | 用于观测植物措施生长情况 |
| 二 | 设备 |
| 1 | 激光测距仪 | ELITE1500 | 台 | 1 | 便携式 |
| 2 | 测高仪 |  | 台 | 1 |  |
| 3 | 手持式GPS | 展望 | 台 | 1 | 监测点、场地、渣场的定位量测 |
| 4 | 罗盘 |  | 套 | 1 | 用于测量坡度 |
| 5 | 皮尺或卷尺 |  | 套 | 1 | 测量植物生长状况 |
| 6 | 数码照相机 | 佳能 | 台 | 2 | 用于监测现场的图片记录 |
| 7 | 数码摄像机 | 佳能 | 台 | 1 | 用于监测现场的影像记录 |
| 8 | 易耗品 |  |  |  | 样品分析用品、玻璃器皿等 |
| 9 | 辅材及配套设备 |  |  |  | 各种设备安装补助材料 |

### 1.3.6 监测成果提交情况

本项目水土保持监测工作于2017年3月接受委托并按时开展，监测工作开展时，项目已具备验收条件，未提交相关监测阶段性成果。

# 2 监测内容和方法

## 2.1 监测内容

### 2.1.1 扰动土地情况

项目扰动土地分为永久征占地和临时占地，永久征占地面积一般在项目建设时已经确定，临时占地面积则随着工程进展有一定变化。扰动土地情况监测主要是通过监测核实永久占地和临时占地的面积、扰动土地的利用类型等，确定施工期和试运行期防治责任范围面积。

A 永久性占地

永久性占地是指项目建设征地红线范围内、由项目建设单位负责管辖和承担水土保持法律责任的地方。永久性占地面积由国土部门按权限批准。水土保持监测是对红线范围地区进行认真复核，监测项目建设及生产有无超范围开发的情况，以及各阶段永久性占地的变化情况。

B 临时性占地

临时性占地是指因主体工程开发需要、临时占用的部分土地，土地管辖权仍属于原单位（或个人），建设单位无土地管辖权。水土保持监测是复核临时性占地利用类型、面积以及有否超范围使用。

C 扰动土地面积

扰动土地面积是指开发建设项目在建设过程中扰动土地行为造成破坏或占用的面积。对原有地表植被或地形地貌发生改变的行为，均属于扰动土地行为。水土保持监测内容为认真复核扰动土地面积。

本项目委托开展监测工作时，项目已处于植被恢复期。因此，本项目扰动土地情况监测工作主要通过实地测量结合资料分析的方法进行，监测频次为1次。

### 2.1.2 防治责任范围

水土流失防治责任范围包括项目建设区和直接影响区。项目建设区面积在项目建设初期能基本确定，有少部分区域可能随着工程进展有一定变化，防治责任范围动态监测主要是通过监测项目区和直接影响区的面积，确定建设期防治责任范围。

（1）项目区占地监测

本项目项目区占地面积由国土部门按权限批准，水土保持监测是对红线围地认真核查，监测建设单位有无超越红线开发的情况。

（2）直接影响区

主要监测直接影响区的面积、采取的水土保持措施情况。

（3）水土流失防治责任范围的界定

根据项目和直接影响区的面积，确定施工期防治责任范围。

澜沧江小湾水电站凤庆县白蜡大垭口移民安置点建设项目防治责任范围监测工作主要通过实地测量结合资料分析的方法进行，监测频次为3次。

### 2.1.3 取料、弃渣情况

项目在实际建设过程中，实际产生的土石方开挖量9569m3（含表土收集1000m3），土石方回填量8569m3，绿化覆土1000m3。土石方在项目内部调用，达到平衡，无外借和废弃方。不涉及取料和弃渣。

项目建设所用的建筑材料从周边合法料场购买，砂石料开采所产生的水土流失防治责任由料场经营方承担。

### 2.1.4 水土保持措施

本项目水土保持措施监测内容主要为：防治措施的类型、数量、质量，防护工程的稳定性、完好程度和运行情况，土保持管理措施实施情况监测，防治目标监测等。

本项目委托开展监测工作时项目已进入植被恢复期，已实施完成的水土保持措施有：表土收集，截排水沟、绿化等。针对已经实施的工程措施，监测组通过实地测量结合资料分析的方法进行措施类型、位置、实施时间、规格、数量、防治效果的复核调查，对于已实施的植物措施主要通过实地测量结合资料分析的方法进行统计。已实施的水土保持措施监测频次为3次。

### 2.1.5 水土流失情况

土壤流失情况监测主要包括水土流失因子监测及土壤侵蚀量的监测。

（1）水土流失因子

主要对项目建设过程中项目区的地形地貌、气象、土壤、植被、水文、社会经济因子进行调查。

A地形地貌因子：地貌形态、海拔与相对高差、坡面特性及地理位置。

B气象因子：项目区气候类型分区、降雨、气温、无霜期、风速与风向等因子。其中，降雨因子主要为多年平均降雨量。

C土壤因子：土壤类型、地面组成物质、土壤容重。

D植被因子：项目区植被覆盖度、主要植被种类。

E水文因子：水系形式、河流径流特征。

F土地利用情况：项目区原土地利用情况。

G社会经济因子：社会因子及经济因子。

水土流失因子的监测是针对整个工程的全部区域开展的，通过对水土流失因子的监测，确定工程区不同区域造成水土流失的不同影响因素。

（2）土壤侵蚀量监测

土壤侵蚀量的监测内容主要包括土壤侵蚀强度、土壤侵蚀模数和土壤侵蚀量等反映整个土壤侵蚀情况的指标。

A土壤侵蚀强度

项目各个监测分区的土壤侵蚀强度监测，土壤侵蚀强度分为微度侵蚀、轻度侵蚀、中度侵蚀、强烈侵蚀、极强烈侵蚀及剧烈侵蚀。

B土壤侵蚀模数

单位面积土壤及其母质在单位时间内侵蚀量的大小。是表征土壤侵蚀强度的定量指标。

C土壤侵蚀量

监测项目区内发生的风力、水力、重力等侵蚀所产生的土壤侵蚀总量。

根据项目区自然条件分析，项目区属山前坡地地貌，多年平均气温17.2℃，多年平均降水量1279.9mm，年平均风速1.7m/s，区内植被覆盖率为84.0%。综合判断项目区地表未扰动情况下为轻度水力侵蚀区。

监测组通过在项目现状和已实施的水土保持措施，经综合评定项目区现状水蚀强度。土壤流失监测频次为3次。

## 2.2 监测方法

### 2.2.1 实地测量

实地测量是指定期采取全面调查的方式，通过现场实地勘测，采用GPS定位仪结合地形图、数码相机、测距仪、测高仪、标杆和尺子等工具，测定扰动土地面积、防治责任范围、水土保持措施等。填表记录每个扰动类型区的基本特征（面积、现状地标类型）及水土保持措施（排水工程）实施情况。

### 2.2.2 资料分析

根据施工单位提供的工程月报、监理单位提供的监理月报和工程计量资料，以及工程审批、土地使用资料等，对工程征占地面积、土石方挖填及平衡情况、水土保持措施实施过程等进行分析整理，作为现场踏勘的基础参照材料，通过现场核查，最终获得相关监测数据。

# 3 重点对象水土流失动态监测

## 3.1 防治责任范围监测

### 3.1.1 水土流失防治责任范围

（1）方案批复的水土流失防治责任范围

防治责任范围根据“谁开发谁保护，谁造成水土流失谁负责治理”的原则确定，依据《水保方案》及其批复文件初步确定本项目水土流失防治责任范围面积为5.87hm2，其中项目建设区3.65hm2，直接影响区2.22hm2。

表3-1  《水保方案》确定的防治责任范围表  单位：hm2

| 序号 | 防治分区 | 建设区 | 直接影响区 | 防治责任范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安置点区 | 1.56 | 0.32 | 1.88 |
| 2 | 弃渣场区 | 0.18 | 0.10 | 0.28 |
| 3 | 供水供电工程区 | 1.91 | 1.80 | 3.71 |
| 4 | 合 计 | 3.65 | 2.22 | 5.87 |

（2）水保监测确定的防治责任范围

在本项目的实际监测中，监测组根据项目实际建设情况进行防治责任范围监测，通过详细统计，本项目实际防治责任范围为5.58hm2，其中项目建设区3.46hm2，直接影响区2.12hm2。

表3-2  监测确定的防治责任范围表 单位：hm2

| 序号 | 防治分区 | 建设区 | 直接影响区 | 防治责任范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安置点区 | 1.55 | 0.32 | 1.87 |
| 2 | 供水供电工程区 | 1.91 | 1.80 | 3.71 |
| 3 | 合 计 | 3.46 | 2.12 | 5.58 |

（3）防治责任范围变化情况

根据《水保方案》（报批稿）及其批复文件，项目水土流失防治责任范围总面积5.87hm2，其中项目建设区3.65hm2，直接影响区2.22hm2。

在项目实际施工中，建设单位根据实际情况要求对项目区进行了优化调整，监测组成员通过查看卫星图和对项目区周边进行现场踏勘调查，项目在建设过程中对周边区域的扰动和影响范围进行了统计。

本项目实际防治责任面积为5.58hm2，较水保方案统计5.87hm2减少了0.29hm2；其中项目区3.46hm2，较水保方案3.65hm2统计减少了0.19hm2；直接影响区2.12hm2，较水保方案统计的2.22hm2减少了0.10hm2。

表3-3  实际防治责任范围与方案批复对比情况  单位：hm2

| 序号 | 防治分区 | 方案 | 实际 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安置点区 | 1.88 | 1.87 | -0.01 |
| 2 | 弃渣场区 | 0.28 | 0 | -0.28 |
| 3 | 供水供电工程区 | 3.71 | 3.71 | 0.00 |
| 4 | 合 计 | 5.87 | 5.58 | -0.29 |

### 3.1.2 建设期扰动土地面积

经统计，本工程实际建设累计扰动土地面积为3.46hm2，其中安置点区扰动面积为1.55hm2，供水供电工程区扰动面积为1.91hm2。情况详见表3-4。

表3-4  工程建设期扰动土地面积统计表  单位：hm2

| 序号 | 防治分区 | 方案 | 实际 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安置点区 | 1.56 | 1.55 | -0.01 |
| 2 | 弃渣场区 | 0.18 | 0 | -0.18 |
| 3 | 供水供电工程区 | 1.91 | 1.91 | 0 |
| 4 | 合 计 | 3.65 | 3.46 | -0.19 |

## 3.2 取土（石、料）监测结果

（1）设计取土（石料）情况

方案设计项目所需的钢筋、水泥等建筑材料从凤庆县县城购买，砂石料等原材料均自云县合法料场购买，采用货车运输。

（2）取土（石、料）监测结果

根据查询施工资料，本项目建筑材料凤庆县县城购买，砂石料从附近合法料场购买。

## 3.3 弃土（石、渣）监测结果

（1）设计弃土（石、渣）情况

根据水保方案，项目土石方开挖总量为14322m3（含表土剥离量1865m3），土石方回填7362m3，绿化覆土1865m3，最终废弃方2505m3，折合松方为3256.5m3（松方系数1.3），弃方堆放于设置的弃渣场。土石方设计情况详见表3-5。

（2）弃渣监测结果

通过现场调查监测及查阅工程建设相关资料综合分析，得出本项目实际的土石方情况如下：

项目在实际建设过程中，实际产生的土石方开挖量9569m3（含表土收集1000m3），土石方回填量8569m3，绿化覆土1000m3。土石方在项目内部调用，达到平衡，无外借和废弃方。不涉及取料和弃渣。

表3-5    《水保方案》设计土石方流向及弃土弃渣情况  单位：m3

| 分区 | 开挖量（m3） | 回填量（m3） | 弃渣（m3） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 小计 | 土石开挖 | 表土 | 小计 | 绿化覆土 | 一般回填 | 小计 | 弃方 |
| 安置点区 | 11732 | 9867 | 1865 | 9227 | 1865 | 7362 | 2505 | 2505 |
| 供水工程 | 2470 | 2470 |  | 2470 |  | 2470 |  |  |
| 供电工程 | 120 | 120 |  | 120 |  | 120 |  |  |
| 总计 | 14322 | 12457 | 1865 | 11817 | 1865 | 9952 | 2505 | 2505 |

表3-6    工程建设实际土石方平衡分析表  单位：m3

| 分区 | 开挖量（m3） | 回填量 |
| --- | --- | --- |
|  | 小计 | 土石开挖 | 表土 | 小计 | 绿化覆土 | 一般回填 |
| 安置点区 | 6979 | 5979 | 1000 | 6979 | 1000 | 5979 |
| 供水工程 | 2470 | 2470 |  | 2470 |  | 2470 |
| 供电工程 | 120 | 120 |  | 120 |  | 120 |
| 总计 | 9569 | 8569 | 1000 | 9569 | 1000 | 8569 |

本项目实际的土石方开挖量为9569m3较方案设计开挖量14322m3减少了4753m3（其中表土剥离1000m3较方案设计表土量1865m3减少了865m3），回填土石方9569m3较方案设计回填量12457m3减少了2888m3，实际无弃渣，渣量较方案设计减少2505m3。

表3-7    工程建设实际土石方与方案设计量对比表  单位：m3

| 分区 | 方案 | 实际 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 挖方 | 填方 | 弃渣 | 挖方 | 填方 | 弃渣 | 挖方 | 填方 | 弃渣 |
| 安置点区 | 11732 | 9227 | 2505 | 6979 | 6979 | 0 | 4753 | 2248 | -2505 |
| 供水工程 | 2470 | 2470 | 0 | 2470 | 2470 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 供电工程 | 120 | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 14322 | 12457 | 2505 | 9569 | 9569 | 0 | 4753 | 2248 | -2505 |

# 4 水土流失防治措施监测结果

## 4.1 工程措施监测结果

一、工程措施设计情况

（1）主体设计工程措施情况

根据工程《水保方案》及其批复文件，主体设计纳入水土保持投资工程措施为：安置点砖砌雨水排水沟888m（B×H=40×40cm）；浆砌石截洪沟195m（B×H=40×50cm）。

（2）《水保方案》设计新增工程措施情况

根据工程《水保方案》及其批复文件，新增的水土保持工程措施为：安置点区表土收集1865m3，弃渣场区挡墙38m、截水沟81m、泄槽段66m、消力池2座。

二、工程措施实施情况

工程在实际建设中根据施工工艺及现场条件，实际实施的水土保持措施与《水保方案》设计存在一定变化。

根据现场调查统计，结合建设单位提供资料分析，截至2018年12月，本项目完成水土保持工程措施为：安置点区：实施砖砌排水沟845m，浆砌石截洪沟165m，表土收集1000m3。

| 安置点内砖砌排水沟（2017.3） | 安置点浆砌石截水沟（2018.6） |
| --- | --- |

图4-1  水土保持工程措施实施情况展示

三、工程措施变化情况及原因

根据施工统计资料，实际完成工程措施数量比《水保方案》设计数量减少。《水保方案》工程措施主要为安置点区的截排水和表土收集措施，弃渣场的挡墙和截水措施以及效力措施。

由于安置点总体布局发生改变，根据实际情况减少了安置点的截排水沟，表土收集根据实际需要有所减小，由于未设置弃渣场，弃渣场措施未实施。已实施的工程措施能够能够较好的控制项目区水土流失，总体上，实际实施的工程措施能满足工程建设的要求。

表4-1    工程措施变化情况对比表

| 分区 | 工程措施 | 单位 | 《水保方案》 | 实际完成数量 | 变化情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安置 点区 | 砖砌排水沟 | m | 888 | 845 | -43 | 安置点区总体布局变化，根据实际情况设置排水沟 |
|  | 浆砌石截水沟 | m | 195 | 165 | -30 | 根据实际施工需要，调整了浆砌石截水沟 |
|  | 表土收集 | m3 | 1865 | 1000 | -865 | 根据实际施工需要，调整了表土收集量 |
| 弃渣 场区 | 挡墙 | m | 38 |  | -38 | 未设置弃渣场 |
|  | 浆砌石截水沟 | m | 81 |  | -81 |  |
|  | 泄洪槽 | m | 66 |  | -66 |  |
|  | 消力池 | 座 | 2 |  | -2 |  |

## 4.2 植物措施监测结果

一、植物措施设计情况

（1）主体工程设计植物措施情况

根据工程《水保方案》及其批复文件，主体工程未设计水土保持植物措施。

（2）水保方案设计新增植物措施情况

《水保方案》新增的水土保持植物措施为：安置点区：场地平整0.68hm2，条播种草0.68hm2，穴状整地（30cm×30cm）826个，穴状整地（（60cm×60cm）717个，幼林抚育0.68hm2，覆土1505m3，无纺布覆盖3000m2；弃渣场区：场地平整0.18hm2，条播种草0.18hm2，穴状整地（30cm×30cm）175个，覆土360m3，幼林抚育0.18hm2；供水供电工程区：场地平整1.455hm2，条播灌草1.354hm2，复耕0.101hm2，幼林抚育面积1.354hm2。

二、植物措施实施情况

根据现场调查统计，结合建设单位提供资料分析，截至2018年12月，本项目水土保持植物措施实施主要为：安置点区园林绿化0.63hm2；供水供电工程区植被恢复1.45hm2。

| 安置点园林绿化（2018.6） | 安置点场内道路行道树（2017.3） |
| --- | --- |

图4-2  水土保持植物措施实施情况展示

三、植物措施变化情况及原因

实际实施植物措施与水保方案设计措施相比，安置点区由于绿化面积减小，植物措施工程量减小，供水供电工程区在实际建设中可恢复面积与方案设计一致，弃渣场由于未启用，未实施植物措施。工程实际实施植物措施能满足工程建设的要求。

表4-2    植物措施变化情况对比表

| 分区 | 植物措施 | 单位 | 《水保方案》 | 实际完成数量 | 变化情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安置点区 | 园林绿化 | hm2 | 0.68 | 0.63 | -0.05 | 安置点绿化面积减少 |
| 供水供电工程区 | 植被恢复 | hm2 | 1.45 | 1.45 | 0 | 供水供电工程区绿化面积与方案设计一致 |
| 弃渣场区 | 植被恢复 | hm2 | 0.18 | 0 | -0.18 | 未启用 |

## 4.3 临时防护措施监测结果

一、临时措施设计情况

（1）主体工程设计临时措施情况

根据工程《水保方案》及其批复文件，主体未设计水土保持临时措施。

（2）水保方案设计新增临时措施情况

《水保方案》新增的水土保持临时措施：安置点区：临时排水沟500m；土工布覆盖900m2；沉沙池2座；土袋挡墙100m。弃渣场区：土工布覆盖400m2，土袋挡墙70m。供水供电区：土工布覆盖100m2。

二、临时措施实施情况

监测组进场时，项目主体已完工，经查阅主体施工资料及水土保持监测总结报告，项目采取的临时措施为：安置点区实施临时排水沟480m；土工布覆盖860m2；沉沙池1座；土袋挡墙90m。

| 安置点区土质排水沟（2015.3） | 安置点区土质排水沟（2015.6） |
| --- | --- |

图4-3  水土保持临时防护措施实施情况展示

三、临时措施实施对比情况

水保方案主要考虑安置点场地的临时排水，表土堆放区域的临时拦挡、覆盖措施，以及各分区边坡的临时覆盖措施，弃渣场表土堆放区域的临时拦挡和覆盖措施。项目实际建设中只考虑了安置点区临时措施，其它区域临时措施均未实施。项目施工期间的水土流失防治工作未得到足够重视。

表4-3   临时措施变化情况对比表

| 项目分区 | 项目 | 单位 | 《水保方案》 | 实际完成数量 | 变化情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安置点区 | 临时覆盖 | m2 | 900 | 860 | -40 | 安置点区临时覆盖依据实际情况设置 |
|  | 土质排水沟 | m | 500 | 480 | -20 | 安置点区临时排水沟依据实际情况设置 |
|  | 沉沙池 | 座 | 2 | 1 | -1 | 根据施工需求，调整沉砂池数量 |
|  | 土袋挡墙 | m | 100 | 90 | -10 | 根据施工需求，按实际情况设置 |
| 供水供电工程区 | 临时覆盖 | m2 | 100 | 0 | -100 | 未实施 |
| 弃渣场区 | 临时覆盖 | m2 | 400 | 0 | -400 | 未启用弃渣场 |
|  | 土袋挡墙 | m | 70 | 0 | -70 |  |

## 4.4 水土保持措施防治效果

一、水土保持措施实施情况汇总

经监测统计，澜沧江小湾水电站凤庆县白蜡大垭口移民安置点建设项目实施完成水土保持措施为：砖砌排水沟845m，浆砌石截洪沟165m，表土收集1000m3，园林绿化面积0.63hm2，植被恢复面积1.45hm2，临时排水沟480m，土工布覆盖860m2，沉沙池1座，土袋挡墙90m。

二、水土保持措施防治效果评价

本项目水土保持工程措施主要针对项目区截排水系统，措施布局和措施量在水土保持方案设计基础上根据工程实际进行了补充和调整，满足项目区水土流失防治需要。

植物措施主要针对绿化区和临时扰动区域，措施布局满足水土保持方案要求，实施的绿化措施较水保方案设计量有所减少，主要是因为项目实际扰动面积减少。绿化措施实施时采用较多树草种的“乔灌草”绿化方式，提高了绿化标准的同时增加了植被成活率和绿化密度，有效控制项目区水土流失。后期需加强植物措施的抚育管护，确保植物措施发挥其水土保持效益。

水土保持临时防护措施主要针对施工期间的临时排水、覆盖等实施，措施布局满足水土保持方案要求，措施实施量较水土保持方案设计量有所欠缺，建设单位后续项目需要提高认识，注重施工期间水土流失的防治。

综上所述，本项目水土保持措施布局合理、措施实施基本到位，能够有效防治因工程建设引起的水土流失，各项措施保存良好，运行正常。

表4-4    水土保持措施监测对比总表

| 分区 | 工程 措施 | 单位 | 《水保方案》 | 实际完成数量 | 变化 情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安置点区 | 砖砌排水沟 | m | 888 | 745 | -43 | 安置点区总体布局变化，根据实际情况设置排水沟 |
|  | 浆砌石截洪沟 | m | 195 | 165 | -30 | 根据实际施工需要，调整了浆砌石截水沟 |
|  | 表土 收集 | m3 | 1865 | 1000 | -865 | 根据实际施工需要，调整了表土收集量 |
|  | 园林 绿化 | hm2 | 0.65 | 0.63 | -0.05 | 安置点绿化面积减少 |
|  | 临时 覆盖 | m2 | 900 | 860 | -40 | 安置点区临时覆盖依据实际情况设置 |
|  | 土质排水沟 | m | 500 | 480 | -20 | 安置点区临时排水沟依据实际情况设置 |
|  | 沉砂池 | 座 | 2 | 1 | -1 | 根据施工需求，调整沉砂池数量 |
|  | 土袋 挡墙 | m | 100 | 90 | -10 | 根据施工需求，按实际情况设置 |
| 供水供电工程区 | 植被 恢复 | hm2 | 1.45 | 1.45 | 0 | 供水供电工程区绿化面积与方案设计一致 |
|  | 临时 覆盖 | m2 | 100 | 0 | -100 | 未实施 |
| 弃渣场区 | 挡墙 | m | 38 | 0 | -38 | 未设置弃渣场 |
|  | 浆砌石截水沟 | m | 81 | 0 | -81 |  |
|  | 消力池 | 座 | 2 | 0 | -2 |  |
|  | 植被 恢复 | hm2 | 0.18 | 0 | -0.18 |  |
|  | 临时 覆盖 | m2 | 400 | 0 | -400 |  |
|  | 土袋 挡墙 | m | 70 | 0 | -70 |  |

# 5 土壤流失情况监测

## 5.1 水土流失面积

（1）施工期

2017年3月监测组进场时，项目已建设完工，根据监理资料和施工资料，在2014年7月~2016年12月建设期间项目区的水土流失面积和土壤侵蚀模数随着工程的进展有所变化，2014年上半年、2015年、2016年是施工活动最活跃的时期，土壤侵蚀最为强烈，具体如以下表格所示：

表5-1    施工期2014年水土流失面积统计情况

| 防治分区 | 占地面积（hm2） | 水土流失面积（hm2） | 年均土壤侵蚀模数t/（km2•a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 安置点区 | 1.55 | 1.55 | 6000 |
| 供水供电工程区 | 1.91 | 1.91 | 6000 |
| 合计 | 3.46 | 3.46 | 6000 |

表5-2    施工期2015年水土流失面积统计情况

| 防治分区 | 占地面积（hm2） | 水土流失面积（hm2） | 年均土壤侵蚀模数t/（km2•a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 安置点区 | 1.55 | 1.55 | 6000 |
| 供水供电工程区 | 1.91 | 1.91 | 6000 |
| 合计 | 3.46 | 3.46 | 6000 |

表5-3    施工期2016年水土流失面积统计情况

| 防治分区 | 占地面积（hm2） | 水土流失面积（hm2） | 年均土壤侵蚀模数t/（km2•a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 安置点区 | 1.55 | 1.55 | 3000 |
| 供水供电工程区 | 1.91 | 1.91 | 3000 |
| 合计 | 3.46 | 3.46 | 3000 |

（2）试运行期

2017年1月工程投入试运行后，建设单位在实际施工过程中根据水保方案结合现场情况在个分区实施了不同的水土流失防治措施，有效的防治了项目区因施工建设而造成的水土流失，以监测组在建设期布设的监测样方取得的数据为基础，结合实地情况分析得出，截至2018年12月，项目区各地表扰动类型在水土保持措施实施后的平均土壤侵蚀模数，项目区现状加权侵蚀模数为382.86t/（km²•a），详见表5-6。

1、安置点区：截至2018年12月，安置点区已被硬化和绿化覆盖，水土流失强度为微度，综合取其土壤侵蚀模数为300t/（km2•a）。

2、供水供电工程区：截至2018年12月，临时扰动区域已恢复植被，永久占地区域已被建构筑物所覆盖，供水供电工程区综合取其土壤侵蚀模数为400t/（km2•a）。

截至2018年12月，项目区已经投入试运行阶段，项目区已实施了排水、绿化等多项水土保持措施，目前各项水保措施完善，项目区现状平均加权侵蚀模数为382.86t/（km²·a），综合土壤侵蚀强度为微度。

表5-4   试运行期2017年水土流失面积统计情况

| 防治分区 | 占地面积（hm2） | 水土流失面积（hm2） | 年均土壤侵蚀模数t/（km2•a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 安置点区 | 1.55 | 0.63 | 600 |
| 供水供电工程区 | 1.91 | 1.45 | 600 |
| 合计 | 3.46 | 1.75 | 600 |

表5-5   试运行期2018年水土流失面积统计情况

| 防治分区 | 占地面积（hm2） | 水土流失面积（hm2） | 年均土壤侵蚀模数t/（km2•a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 安置点区 | 1.55 | 0.63 | 300 |
| 供水供电工程区 | 1.91 | 1.45 | 400 |
| 合计 | 3.46 | 1.75 | 382.86 |

## 5.2 土壤流失量

一、2014年土壤流失量监测结果

2014年7月项目开始场平、建筑物和道路修建，供水供电设施开始修建，开始产生水土流失，平均侵蚀模数按经验模数取值，流失时段按6个月（0.5年）计。2014年度项目土壤流失量监测结果详见表5-6。

表5-6    2014年土壤流失量监测结果

| 防治分区 | 占地面积（hm2） | 水土流失面积（hm2） | 年均土壤侵蚀模数t/（km2•a） | 流失时段（a） | 流水量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安置点区 | 1.55 | 1.55 | 6000 | 0.5 | 46.50 |
| 供水供电工程区 | 1.91 | 1.91 | 6000 | 0.5 | 57.30 |
| 合计 | 3.46 | 3.46 | 6000 |  | 103.80 |

二、2015年土壤流失量监测结果

2015年监测时段内，建筑物和道路正在修建，供水供电设施开始修建，产生水土流失，平均侵蚀模数按经验模数取值，流失时段按12个月（1年）计。2015年度项目土壤流失量监测结果详见表5-7。

表5-7    2015年土壤流失量监测结果

| 防治分区 | 占地面积（hm2） | 水土流失面积（hm2） | 年均土壤侵蚀模数t/（km2•a） | 流失时段（a） | 流水量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安置点区 | 1.55 | 1.55 | 6000 | 1.0 | 93.00 |
| 供水供电工程区 | 1.91 | 1.91 | 6000 | 1.0 | 114.60 |
| 合计 | 3.46 | 3.46 | 6000 |  | 207.60 |

三、2016年土壤流失量监测结果

2016年监测时段内，项目主体建筑物已经建成，供水供电设施修建结束，主要进行绿化施工，产生水土流失，平均侵蚀模数按经验模数取值，流失时段按12个月（1年）计。2016年度项目土壤流失量监测结果详见表5-8。

表5-8    2016年土壤流失量监测结果

| 防治分区 | 占地面积（hm2） | 水土流失面积（hm2） | 年均土壤侵蚀模数t/（km2•a） | 流失时段（a） | 流水量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安置点区 | 1.55 | 1.55 | 3000 | 1.0 | 46.50 |
| 供水供电工程区 | 1.91 | 1.91 | 3000 | 1.0 | 57.30 |
| 合计 | 3.46 | 3.46 | 6000 |  | 103.80 |

三、2017年土壤流失量监测结果

2017年1月至2017年12月期间，项目处于自然恢复期，监测时段按12个月（1年）计。2017年度项目土壤流失量监测结果详见表5-9。

表5-9    2017年土壤流失量监测结果

| 防治分区 | 占地面积（hm2） | 水土流失面积（hm2） | 年均土壤侵蚀模数t/（km2•a） | 流失时段（a） | 流水量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安置点区 | 1.55 | 0.63 | 600 | 1.0 | 3.78 |
| 供水供电工程区 | 1.91 | 1.45 | 600 | 1.0 | 8.70 |
| 合计 | 3.46 | 1.75 | 600 |  | 12.48 |

四、2018年土壤流失量监测结果

2018年监测时段为1月至8月期间，项目处于自然恢复期，监测时段按8个月（0.67年）计。2018年度项目土壤流失量监测结果详见表5-10。

表5-10   2018年土壤流失量监测结果

| 防治分区 | 占地面积（hm2） | 水土流失面积（hm2） | 年均土壤侵蚀模数t/（km2•a） | 流失时段（a） | 流水量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安置点区 | 1.55 | 0.63 | 300 | 0.67 | 1.27 |
| 供水供电工程区 | 1.91 | 1.45 | 400 | 0.67 | 3.89 |
| 合计 | 3.46 | 1.75 | 382.86 |  | 5.15 |

七、监测时段内各时期土壤流失量监测结果

本项目开工建设至2018年12月（2014年7月至2018年12月），依据项目区各年度土壤侵蚀量计算得出，本项目建设土壤流失量为432.83t。从图5-1中可以看出，本工程在施工前期，即场平和建筑物修建阶段，土石方工程最大，水土流水量也达到顶峰，随后各项单位工程逐渐完成，项目水土流失量逐渐减少，后期水保措施的完善使项目区的水土流失降至合理范围，到达防护目标。

图5-1   项目区水土流失情况图

## 5.3 水土流失危害

根据监测组现场调查，并通过分析工程施工资料，澜沧江小湾水电站凤庆县白蜡大垭口移民安置点建设项目建设期间未发生水土流失危害。

# 6 水土流失防治效果监测结果

## 6.1 扰动土地整治率

截至2018年12月，澜沧江小湾水电站凤庆县白蜡大垭口移民安置点建设项目占地面积为3.46hm2，实际扰动土地面积3.46hm2，累计治理面积3.46hm2，其中建筑物、硬化及路面占地1.36hm2，工程措施面积0.02hm2，植物措施占地面积2.08hm2，土地整治面积3.46hm2。扰动土地整治率为99.0%。达到水保方案拟定的目标值（95%）。

扰动土地整治率：项目建设区内扰动土地的整治面积占扰动土地总面积的百分比。扰动土地整治率计算表详见表6-1。

表6-1    扰动土地整治率

| 分区 | 项目建设区面积（hm2） | 扰动 面积（hm2） | 建筑物及场地道路硬化（hm2） | 水土流失治理面积（hm2） | 土地整治面积（hm2） | 扰动土地整治面积（hm2） | 扰动土地整治率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 植物措施 | 工程措施 | 小计 | 恢复农地 | 土地整平 | 小计 |  |  |
| 安置点区 | 1.55 | 1.55 | 0.90 | 0.63 | 0.02 | 0.65 |  |  | 0 | 1.55 | 99.0 |
| 供水供电工程区 | 1.91 | 1.91 | 0.46 | 1.45 |  | 1.45 |  |  | 0 | 1.91 | 99.0 |
| 合计 | 3.46 | 3.46 | 1.36 | 2.08 | 0.02 | 2.10 | 0 | 0 | 0 | 3.46 | 99.0 |

## 6.2 水土流失总治理度

截至2018年12月，工程治理后水土流失面积为2.08hm2，水土流失治理面积为2.08hm2，水土流失总治理度为99.0%。达到水土保持方案拟定的防治目标值（97%）。

表6-2    水土流失总治理度

| 分区 | 项目建设区面积（hm2） | 扰动面积（hm2） | 建筑物及场地道路硬化（hm2） | 水土流失面积（hm2） | 水土流失治理面积（hm2） | 土地整治面积（hm2） | 水土流失治理度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 植物措施 | 工程措施 | 小计 | 恢复农地 | 土地整平 | 小计 |  |
| 安置点区 | 1.55 | 1.55 | 0.90 | 0.63 | 0.63 | 0.02 | 0.65 |  |  | 0 | 99.0 |
| 供水供电工程区 | 1.91 | 1.91 | 0.46 | 1.45 | 1.45 |  | 1.45 |  |  | 0 | 99.0 |
| 合计 | 3.46 | 3.46 | 1.36 | 2.08 | 2.08 | 0.02 | 2.10 | 0 | 0 | 0 | 99.0 |

## 6.3 拦渣率与弃渣利用情况

本项目建设过程中产生临时堆土1000m3，实际拦渣率为97%，拦渣率达到《水保方案》防治目标（95%）。

## 6.4 土壤流失控制比

根据项目水保方案，参考项目建设所在区域的土壤侵蚀类型和强度，本项目区的土壤容许侵蚀量为500t/（km2·a）。根据监测数据分析统计，实施水土保持措施后的项目区平均土壤侵蚀模数为382.86t/（km2·a）。故项目建设区土壤流失控制比为1.31，大于《水保方案》防治目标（1.0）。

## 6.5 林草植被恢复率

截至2018年12月，本项目总占地面积为3.46hm2，实际扰动面积为3.46hm2，可绿化面积为2.08hm2，实际恢复植被覆盖面积为2.08hm2，林草植被恢复率为99.0%。达到水土保持方案拟定的防治目标值（99%）。

## 6.6林草覆盖率

截至2018年12月，项目区内植被覆盖面积为2.08hm2，林草覆盖率为60.12%。林草覆盖率达到水保方案拟定的防治目标值（27%）。

表6-3   植被覆盖情况表

| 分区 | 项目建设区面积（hm2） | 可恢复植被面积（hm2） | 已恢复植被面积（hm2） | 林草植被恢复率（%） | 林草覆盖率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安置点区 | 1.55 | 0.63 | 0.63 | 99.0 | 40.65 |
| 供水供电工程区 | 1.91 | 1.45 | 1.45 | 99.0 | 75.92 |
| 合计 | 3.46 | 2.08 | 2.08 | 99.0 | 60.12 |

# 7 结论

## 7.1 水土流失动态变化

通过各项水土保持措施的实施，截至2018年12月，本工程各项水土保持指标的达标情况见表7-1。

表7-1    六项指标监测结果与方案目标对比情况表

| 序号 | 指标 | 方案目标值 | 目前达到值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扰动土地整治率% | 95 | 99.0 | 达标 |
| 2 | 水土流失总治理度% | 97 | 99.0 | 达标 |
| 3 | 土壤流失控制比 | 1.0 | 1.31 | 达标 |
| 4 | 拦渣率% | 95 | 97 | 达标 |
| 5 | 林草植被恢复率% | 99 | 99.0 | 达标 |
| 6 | 林草覆盖率% | 27 | 60.12 | 达标 |

从表中可以看出，六项指标都达到了水土保持方案确定的目标值，有效控制了项目区的水土流失。本项目建设单位较为重视项目区水土保持工作，落实各项水土保持措施，因工程建设引起的水土流失基本得到治理。

## 7.2 水土保持措施评价

一、工程措施评价

工程措施主要为安置点区砖砌排水沟845m，浆砌石截洪沟165m，表土收集1000m3。

经查阅施工资料各工程措施实施时间和实际实施工程量，工程措施实施进度与主体工程施工进度一致。实施的水土保持工程措施与水保方案设计措施存在变化情况，但都是根据主体工程变化进行的调整，措施比较完善，有效控制项目区水土流失，减少了水土流失危害。

（2）植物措施评价

植物措施主要针对临时占地进行植被恢复，实施植物措施面积共计2.08hm2。

绿化措施实施时段为2016年5月~2016年10月，主体工程结束后及时绿化措施，减少了地表裸露时间，符合水土保持要求。实施的绿化措施较水保方案设计量有所减少，主要是因为未启用弃渣场，可恢复植被面积减少。绿化措施实施时采用较多树草种的“乔灌草”绿化方式，提高了绿化标准的同时增加了植被成活率和绿化密度，有效控制项目区水土流失。

（3）临时防护措施评价

通过查阅建设单位施工过程中的相关资料，项目建设期间实施的临时措施为临时排水沟480m；土工布覆盖860m2；沉沙池1座；土袋挡墙90m。

建设单位虽然做了一些临时措施，但是远远少于方案设计量，施工过程中造成了一定的水土流失，建设单位在以后的项目中应提高水土保持意识，按设计要求认真落实临时措施。

## 7.3 存在问题及建议

监测组经过分析本项目监测工作，并根据现场情况，结合水土保持相关规范要求，对本工程水土保持工作提出以下几点建议：

（1）加强运行植物措施的管护，确保成活率和覆盖率达到要求。

（2）运行期注重水土保持设施的维护，雨季前完成排水沟的清理工作，发现水土流失隐患及时整改。

（3）本工程水土保持监测在主体工程完工才委托，出现滞后情况，导致施工期水土保持监测数据不能通过实测获得，建议建设单位在后续项目建设过程中，在工程开工之前及时委托水土保持监测工作，或自行开展水土保持监测工作。

（4）建议建设单位高度重视运行期间的水土流失治理及管护责任，积极配合当地相关主管部门，做好水土保持措施的管护工作，指派专人负责运行期水土保持工作，发现问题及时采取相应补救措施。

## 7.4 综合结论

监测结果表明，澜沧江小湾水电站凤庆县白蜡大垭口移民安置点建设项目水土保持方案的设计基本上合理可行。在工程施工过程中，建设单位基本能按照批复的水土保持方案和有关法律法规要求开展了水土流失防治工作，保障水土保持投资专项使用，有效控制了工程建设期间的水土流失。在施工过程中，多数分项工程能及时跟进水土保持措施，取得了较好的防护效果。

截至2018年12月，随着工程区各项水保措施已完全发挥防护作用，取得了较好的水土保持防护效果。通过项目区巡查及查阅工程资料，项目建设未发生水土流失危害。项目区的六项防治指标都已达到方案设定的目标值。

综上所述，建设单位在水土流失防治责任范围内的水土保持设施具备正常运行条件，且能持续、安全、有效运行，水土保持设施的管护、维护措施落实到位，符合交付使用要求。

# Text boxes

原设计弃渣场

安置点范围