# 澜沧江小湾水电站凤庆县大团山二期移民安置点建设项目

# 水土保持监测总结报告

建设单位：凤庆县移民局

监测单位：云南今禹生态工程咨询有限公司

2018年12月

| 安置区建设前后谷歌影像 |
| --- |
| 主体工程建设情况 |
| 安置点区道路建设状况 |
| 安置点区房屋建设现状 | 安置点区房屋建设状况 |
| 安置点供电设施 | 输水管线 |
| 水土保持措施实施情况 |
| 安置点混凝土排水沟 | 安置点区排水沟 |
| 安置点道路排水沟 | 安置点道路排水沟 |
| 安置点绿化区域 | 安置点绿化区域 |
| 安置点空地绿化 | 供水供电工程区沿线绿化 |
| 监测工作情况展示 |
| 道路植物防护效果调查监测 | 防护效果调查监测 |

水土保持监测特性表

| 主体工程主要技术指标 |
| --- |
| 项目名称 | 小湾水电站凤庆县大团山二期移民安置点建设项目 |
| 建设规模 | 安置点建设用地面积为2.63hm2，安置户数为26户11人，配套公共厕所及垃圾池各1座。总建筑面积6232m2；高位水池一座、DN15~DN200管材配件安装；配套架设输电线路1.0km | 建设单位、联系人 | 临沧市凤庆县移民局 联系人：李国军 135 7844 9496 |
|  |  | 建设地点 | 临沧市凤庆县 |
|  |  | 所属流域 | 澜沧江流域 |
|  |  | 工程总投资 | 1474.48万元 |
|  |  | 工程总工期 | 2015年1月～2016年12月 |
| 水土保持监测指标 |
| 监测单位 | 云南今禹生态工程咨询有限公司 | 联系人及电话 | 杨文勇 137 5930 5587 |
| 自然地理类型 | 山麓缓坡坡积裙地貌 | 防治标准 | 建设类Ⅰ级标准 |
| 监测内容 | 监测指标 | 监测方法（设施） | 监测指标 | 监测方法（设施） |
|  | 1.水土流失状况监测 | 现场调查法 | 2.防治责任范围监测 | 现场调查并结合地形图 |
|  | 3.水土保持措施情况监测 | 现场调查法 | 4.防治措施效果监测 | 现场调查法 |
|  | 5.水土流失危害监测 | 巡查法 | 水土流失背景值 | 1882t/（km²·a） |
| 方案设计防治责任范围 | 4.83hm2 | 容许土壤流失量 | 500t/（km²·a） |
| 方案设计水土保持投资 | 112.18万元 | 水土流失目标值 | 500t/（km²·a） |
| 防治措施 | ①工程措施：安置点区表土剥离550m3；混凝土排水沟（80*80cm）225m，混凝土排水沟（20*40cm）60m，混凝土排水沟（20*20cm）528m。 ②植物措施：安置点区内绿化面积为0.40hm2；供水供电工程区绿化面积0.53hm2；项目区绿化面积合计0.93hm2。 ③临时措施：安置点区临时排水沟450m；临时土工布覆盖1100m2。 |
| 监测结论 | 防治效果 | 分类指标 | 目标值 | 达到值 | 实际监测数量 |
|  |  | 扰动土地整治率（%） | 95 | 98.86 | 防治措施面积 | 0.93 hm2 | 永久建筑物及硬化面积 | 1.67 hm2 | 扰动土地总面积 | 2.63hm2 |
|  |  | 水土流失总治理度（%） | 97 | 97.92 | 防治责任范围面积 | 4.50hm2 | 水土流失总面积 | 0.96hm2 |
|  |  | 土壤流失控制比 | 1.0 | 1.6 | 工程措施面积 | 0 | 容许土壤流失量 | 500t/（km²·a） |
|  |  | 林草覆盖率（%） | 27 | 35.36 | 植物措施面积 | 0.93hm2 | 监测土壤流失情况 | 304.18t/（km²·a） |
|  |  | 林草植被恢复率（%） | 99 | 99 | 可恢复林草 植被面积 | 0.93hm2 | 林草类植被面积 | 0.93hm2 |
|  |  | 拦渣率（%） | 95 | 98 | 实际拦挡弃渣量 | 0m3 | 总弃渣量 | 0m3 |
|  | 水土保持治理 达标评价 | 六项指标均达到了方案拟定目标值，已实施整治措施具有较好的水土保持效果及生态效益，对防治水土流失起到了重要的作用。 |
|  | 总体结论 | 根据工程水土保持工作进展情况分析，建设单位依法委托了水土保持监测，在整个项目建设过程中结合实地情况实施了排水沟、绿化、临时排水、临时覆盖等措施，具有较好的水土保持效益。 |
| 主要建议 | 后期加强绿化区植被抚育管理工作，避免因管理不当而影响植被的保存率； 加强对外围截水等措施的日常巡视工作。 |

目  录

澜沧江小湾水电站凤庆县大团山二期移民安置点建设项目	1

水土保持监测总结报告	1

前  言	1

1 建设项目及水土保持工作概况	4

1.1 建设项目概况	4

1.1.1 项目基本情况	4

1.1.2 项目区概况	9

1.2 水土流失防治工作情况	13

1.2.1 建设单位水土保持管理	13

1.2.2 水土保持方案编报及批复情况	14

1.2.3 水土保持变更及备案情况	14

1.3 监测工作实施情况	16

1.3.1 监测项目部设置	16

1.3.2 监测技术方法	16

1.3.3 监测时段及频次	17

1.3.4 监测点布设	17

1.3.5 监测设施设备	19

1.3.6 监测成果提交情况	19

1.3.7 水土保持监督检查情况	19

2 监测内容和方法	20

2.1 监测内容	20

2.1.1 扰动土地情况	20

2.1.2 防治责任范围	20

2.1.3 取料、弃渣情况	21

2.1.4 水土保持措施	21

2.1.5 水土流失情况	21

2.2 监测方法	23

2.2.1 实地测量	23

2.2.2 资料分析	23

3 重点对象水土流失动态监测	24

3.1 防治责任范围监测	24

3.1.1 水土流失防治责任范围	24

3.1.2 建设期扰动土地面积	25

3.2 取土（石、料）监测结果	26

3.3 弃土（石、渣）监测结果	26

4 水土流失防治措施监测结果	28

4.1 工程措施监测结果	28

4.2 植物措施监测结果	29

4.3 临时防护措施监测结果	31

4.4 水土保持措施防治效果	32

5 土壤流失情况监测	35

5.1 水土流失面积	35

5.2 土壤流失量	35

5.3 水土流失危害	36

6 水土流失防治效果监测结果	37

6.1 扰动土地整治率	37

6.2 水土流失总治理度	37

6.3 拦渣率与弃渣利用情况	37

6.4 土壤流失控制比	38

6.5 林草植被恢复率	38

6.6 林草覆盖率	38

6.7 运行初期水土流失分析	38

7 结论	40

7.1 防治指标分析评价	40

7.2 水土保持措施评价	40

7.3 存在问题及建议	41

7.4 综合结论	41

=附件=

附件1：小湾水电站凤庆县大团山二期移民安置点建设项目水土保持监测委托书（2017年3月）；

附件2：《凤庆县发展和改革局关于对新华乡凤云六甲大村等三个移民集中安置点建设项目立项的批复》（凤发改投资发〔2014〕318号）；

附件3：《凤庆县水务局关于准予澜沧江小湾水电站凤庆县大团山二期移民安置点建设项目水土保持方案初步设计报告书的行政许可决定书》（凤水许可〔2015〕7号，2015年2月11日）；

附件4：水土保持补偿费缴纳凭据。

=附图=

附图1：项目交通地理位置示意图；

附图2：项目区总平面布置图；

附图3：项目区防治责任范围图；

附图4：项目区水土保持措施布局及监测点布置图；

附图5：项目区施工前后影像图对比图。

# 前  言

小湾电站坝址位于临沧地区凤庆县小湾镇与大理州南涧县小湾东镇的界河上，在支流黑惠江和澜沧江交汇口下游约1.5km处。水库正常蓄水位1240m，澜沧江干流回水至功果桥，长度约178km，支流黑惠江回水至徐村电站，长度约125.3km，水库淹没总面积193.98km2，工程建设征地涉及大理、保山、临沧三个州（市）的8个县（区）。水库总库容149.14亿m3，电站装机容量420万kw（6×70万kw），年发电量189.9亿kw.h。

大团山二期安置点位于临沧市凤庆县小湾镇马街村，地处东经100°06′18″，北纬24°39′01″，距镇政府11km，距凤庆县城67km，项目区紧临大团山一期公路，交通便捷。

项目主要建设内容为居民安置及配套的供水供电工程。项目总占地2.63hm2。

其中居民安置点占地面积1.37hm2，安置户数为26户，包括公共厕所及垃圾池各1座。其中住宅及公建区占地0.62hm2，总建筑面积6232m2；道路广场区占地0.35hm2，道路为水泥路面，主干道50m，宽10m；巷道宽4m，总共长752m；绿化区占地0.40hm2，各平台间采用分台挡墙衔接，未产生边坡。

场内道路与大团山一期道路连接，无须修建对外连接道路。

供水工程区基本按设计完成高位水池、原水输水管线、水厂、清水输水管线等部分的建设，供水线路总长13.0km，占地1.25hm2。供电工程区按设计完成1.0km输电线路的架设，实际占地面积为0.01hm2。共计1.26hm2。

因项目实际施工时优化开挖高程，分台建设，最终项目区内各区域调运，达到土石方项目区内部平衡。

根据《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国水土保持法实施条例》及云南省的相关法律法规的要求，为确保工程建设过程中新增水土流失得到全面有效的治理，建设单位凤庆县移民局于2014年7月委托中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司编制完成了《小湾水电站凤庆县大团山二期移民安置点建设项目水土保持方案报告书》报批稿。凤庆县水务局于2014年8月26日以“凤政水许〔2014〕18号”文对本项目水保方案报告书进行了批复。

工程实际于2015年1月正式开工，于2016年12月完工。工程实际完成总投资1474.48万元，其中土建投资1128.50万元。

根据水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知（水保〔2017〕365号）规定，为顺利通过本工程水土保持设施竣工验收，必须有水土保持监测。同时，为进一步了解建设生产项目造成的水土流失影响，并为其水土保持设施验收提供基础性数据，2017年3月，凤庆县移民局委托云南今禹生态工程咨询有限公司（以下简称“我公司”）进行澜沧江小湾水电站凤庆县大团山二期移民安置点建设项目水土保持监测工作。我公司于2017年3月、2018年3月、2018年12月先后共计3次对项目区开展了水土保持监测工作，共在项目区域内设置监测点6个（其中调查型监测点5个，巡查监测点1个）。

2017年3月我公司监测小组进场时项目已于2016年12月基本完工。现状侵蚀模数是通过类比法和经验法确定的，监测方法以调查监测为主。通过监测，明确工程已实施的水土保持措施数量、运行状况及防治效果，指出工程存在的问题和水土流失隐患，以确保主体工程的安全，最大限度的减少水土流失，为工程水土保持专项验收提供技术资料。

经统计，截止2018年12月，本工程完成水土保持措施为：

①工程措施：

安置点区表土剥离550m3；混凝土排水沟（80*80cm）225m，混凝土排水沟（20*40cm）60m，混凝土排水沟（20*20cm）528m。

②植物措施：

本项目水土保持植物措施实施主要为安置点区内绿化面积为0.40hm2；供水供电工程区绿化面积0.53hm2；项目区绿化面积合计0.93hm2。

③临时措施：

安置点区临时排水沟450m；临时土工布覆盖1100m2。

截止2018年12月，小湾水电站凤庆县大团山二期移民安置点建设项目占地面积为2.63hm2，实际扰动土地面积2.63hm2，累计整治面积2.63hm2，其中建筑物及硬化面积1.32hm2，路面面积0.35hm2，植物措施占地面积为0.93hm2。通过各项水土保持措施的实施，使得项目区内扰动土地整治率为98.86%，水土流失总治理度为97.92%，拦渣率达到98%，土壤流失控制比达到1.6，林草植被恢复率为99%，林草覆盖率为35.36%。六项指标均达到了方案拟定目标值。综上，已实施整治措施具有较好的水土保持效果及生态效益。

通过本工程的水土保持监测，丰富了我公司同类工程的水土保持监测资料与经验，使得监测人员更加明确了建设类水土保持监测工作的重点，加深了监测人员对水土保持相关理论知识的理解。我公司在以后监测过程中应总结经验，根据施工特点合理布设监测点位，重点对施工期排水、弃方去向等重点监测。

在本工程水土保持监测工作开展过程中，得到了凤庆县水行政主管部门的指导和帮助，在现场勘查、资料收集等过程中，建设单位、监理单位和施工单位给予了大力的支持和配合，在此表示衷心的感谢！

# 1 建设项目及水土保持工作概况

## 1.1 建设项目概况

### 1.1.1 项目基本情况

#### 1.1.1.1 基本情况

1、项目名称：澜沧江小湾水电站凤庆县大团山二期移民安置点建设项目；

2、建设单位：凤庆县移民局；

3、项目地点：凤庆县小湾镇；

4、建设性质：新建建设类；

5、建设内容：26户居民安置，配套供水供电工程；

6、项目征占地：总用地面积为2.63hm2；

7、实际投资：项目总投资1474.48万元，其中土建投资1128.50万元；

8、建设工期：2015年1月至2016年12月。

#### 1.1.1.2项目地理位置及交通情况

大团山二期安置点位于临沧市凤庆县小湾镇马街村，地处东经100°06′18″，北纬24°39′01″，距镇政府11km，距凤庆县城67km，项目区紧临大团山一期公路，交通便捷。

#### 1.1.1.3项目规模及特性

项目主要建设内容为居民安置及配套的供水供电工程。项目总占地2.63hm2。

其中居民安置点占地面积1.37hm2，安置户数为26户，包括公共厕所及垃圾池各1座。其中住宅及公建区占地0.62hm2，总建筑面积6232m2；道路广场区占地0.35hm2，道路为水泥路面，主干道50m，宽10m；巷道宽4m，总共长752m；绿化区占地0.40hm2，各平台间采用分台挡墙衔接，未产生边坡。

场内道路与大团山一期道路连接，无须修建对外连接道路。

供水工程区基本按设计完成高位水池、原水输水管线、水厂、清水输水管线等部分的建设，供水线路总长13.0km，占地1.25hm2。供电工程区按设计完成1.0km输电线路的架设，实际占地面积为0.01hm2。共计1.26hm2。

因项目实际施工时优化开挖高程，分台建设，最终项目区内各区域调运，达到土石方项目区内部平衡。

工程实际于2015年1月正式开工，于2016年12月完工。工程实际完成总投资1474.48万元，其中土建投资1128.50万元；项目主要特性指标见表1-1。

表1-1   工程特性表

| 项目 | 面积（hm2） | 主要建设内容 |
| --- | --- | --- |
| 安置点 | 住宅及公建区 | 0.62 | 居民26户，公共厕所及垃圾池各1座 |
|  | 道路区 | 0.35 | 水泥路面，主干道50m，宽10m；巷道宽4m，总共长752m |
|  | 绿化区 | 0.40 | 公共绿地 |
|  | 小计 | 1.37 |  |
| 供水供电工程区 | 1.26 | 水厂至大团山二期高位水池供水管线11.5km，高位水池至安置点内供水管线长1.5km，线路总长13.0km；供电就近T接，输电线路距离约1.0km |
| 合计 | 2.63 |  |

#### 1.1.1.4 项目组成

根据项目建设的特点、施工工艺及各建设内容的功能区划的不同，大团山二期安置点建设项目划分为安置点区和供水供电工程区两个一级分区。总占地2.63hm2，其中安置点区占地1.37hm2，供水供电工程区占地1.26hm2。

一、安置点区

《水保方案》：安置点总体规划面积为1.3hm2，安置户数为29户，共118人，人均建设用地面积为104.19 m2。宅基面积为239.7 m2，长宽值为17m*14.1m，并配备活动室1个、卫生室1个、文化室1个、活动广场1处、公厕1座和垃圾池1个。其中住宅及公建区占地0.63hm2，总建筑面积5888.84m2；道路广场区占地0.27hm2，支路宽12m，巷道宽4m，总共长587.24m；绿化区占地0.33hm2，边坡区占地0.07hm2。

截至2018年12月，经查阅竣工资料，实际建设中安置点建设用地面积为1.37hm2，安置户数为26户11人，包括公共厕所及垃圾池各1个，文化室及卫生室共用大团山一期已有设施，大团山二期未建设。其中住宅及公建区占地0.62hm2，总建筑面积6232m2；道路广场区占地0.35hm2，道路为水泥路面，主干道长50m，宽10m；巷道宽4m，总共长752m；绿化区占地0.40hm2，各平台间采用分台挡墙衔接，未产生边坡。

根据现场调查及监测结果，安置点建设内容与水保方案有一定变化。其主要对比见表1-2，现状见图1-1。

表1-2   安置点区对比情况表

| 序号 | 建筑物名称 | 《水保方案》 | 实际 | 对比情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 住宅及公建区占地（hm2） | 0.62 | 0.62 |  |
|  | 建筑面积（m2） | 5888.84 | 6232 | +343.16 |
| 2 | 场内道路占地（hm2） | 0.27 | 0.35 | +0.08 |
|  | 场内道路长（m） | 587.24 | 802 | +214.76 |
|  | 场内道路宽（m） | 4 | 平台道路宽4.0m，主道路宽10m |  |
| 3 | 绿化区占地（hm2） | 0.33 | 0.40 | +0.07 |
| 4 | 边坡区占地（hm2） | 0.07 | 0 | -0.07 |
| 5 | 安置点总占地（hm2） | 1.3 | 1.37 | +0.07 |

图1-1：安置点区建筑物、场内道路及绿化现状（2017年3月）

二、对外交通道路区

《水保方案》中，本安置点对外交通线路规划从一期现有道路就近接入，新建道路约0.5km，设计行车速度为15km/h，路基宽4.5m，路面宽3.5m，砂石路面。安置点对外交通道路工程总占地面积0.27hm2。

截至2018年12月，经现场调查及查阅竣工资料，本项目未修建对外交通道路，安置点场内道路与大团山一期水泥道路连接，大团山一期、二期毗邻，无需修建进场道路。

根据现场调查及监测结果，项目实际未修建进场道路，对外交通道路区占地面积为0 hm2。

图1-2：场内道路与大团山一期水泥道路连接

三、供水供电工程区

《水保方案》中，大团山二期从小湾水厂现有500m3水池取水使用，供水线路长13.0km。水源是从凤庆县水利局小湾自来水有限责任公司接引，水质已经净化处理，不需要重新处理。

水厂至大团山二期高位水池供水管线11.5km，高位水池至安置点内供水管线长1.5km，线路总长13.0km，占地面积约1.25hm2。

截至2018年12月，经现场调查及查阅竣工资料，供水工程区基本按设计完成输水管线、高位水池等部分的建设，占地面积、输水管线等无变化。

供电工程区按设计完成1.0km输电线路的架设，实际占地面积为0.01hm2。

供水供电工程占地面积共计1.26hm2。

供水供电工程区主要对比见表1-3，现状见图1-2。

表1-3  供水供电工程区对比情况表

| 序号 | 项目 | 《水保方案》 | 实际 | 对比情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供水工程占地（hm2） | 1.25 | 1.25 | 0 |
|  | 输水管线（m） | 13000 | 13000 | 0 |
|  | 高位水池（座） | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 供电工程占地（hm2） | 0.01 | 0.01 | 0 |
|  | 输电线路（km） | 1.0 | 1.0 | 0 |
|  | 塔基（个） | 20 | 20 | 0 |
|  | 变压器（台） | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 供水供电工程区总占地（hm2） | 1.26 | 1.26 | 0 |

图1-3   输水管线、输电线路工程现状（2017年3月）

四、施工组织

1、建筑材料来源

项目所需钢筋、水泥均自凤庆县城购买，安置点距凤庆县城67km，采用货车运输，县城与本项目建设区有道路相接，运输便利；项目所需砂石料均自云县购买，采用货车运输，云县与本项目建设区有道路相接，相距约105km，运输便利，料场水土流失防治责任归石料场经营方所有。

2、施工供排水、供电

①施工供水

采用施工水车拉水至施工场地。

②施工排水

施工期间雨水自然排放，无生活污水。

③施工供电

施工用电可从小湾镇政府现有的10kV线路电源接引，部分施工场地可采用柴油发电机进行供电。

④施工通讯

项目区通讯网络已经覆盖可满足通讯要求。

3、施工道路

大团山一期、二期毗邻，安置点与大团山一期水泥道路连接，施工交通十分便利。

4、施工营场地

根据工程建设的特点，项目统一规划设置了现场仓库、临时生产区等设施以及为工程服务的其他临时设施工程，均布设在安置点征地范围内，不新增占地，项目施工生活营地租用当地民房解决。

五、土石方情况

本项目在实际建设过程中共产生土石方开挖量6550m3（其中表土剥离550m3），回填土石方量6550m3（绿化覆土550m3），项目分成4个平台建设，通过各区调运达到土石方内部平衡，最终无弃方。监测过程中，经巡查走访调查项目在实际建设过程中无乱弃、取土情况。详见表1-5。

表1-5   工程建设实际土石方平衡分析表   单位：m3

| 项目分区 | 开挖（m3） | 回填量（m3） | 弃方（m3） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 小计 | 土石方开挖 | 表土剥离 | 小计 | 基础回填 | 绿化覆土 |  |
| 安置点区 | 6450 | 5900 | 550 | 6450 | 5900 | 550 | 0 |
| 供水供电工程 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 |  | 0 |
| 合计 | 6550 | 6000 | 550 | 6550 | 6000 | 550 | 0 |

### 1.1.2 项目区概况

#### 1.1.2.1 自然概况

一、地形地貌

凤庆县地处云南西部南北纵向谷地南部，境内群山连绵，山川相间，地形起伏多变，高差较大。最高峰黄竹岭，海拔3098m，澜沧江从境内流过。

拟建场地位于澜沧江南岸的山麓缓坡地带，场地地貌单元为低中山山麓缓坡坡积裙地貌单元。距澜沧江直线距离约2km，现状为耕地，主要耕种有玉米、烟叶等经济作物，地形总体南高北低为一缓坡，地面标高在1188.3～1198m间，相对高差9.7m，原始地形坡度约5～7°之间，坡向以东北向为主，日照及通风条件良好。根据现场调查，项目区场地较为平整，适宜进行安置点的开发建设。

二、地质

（一）区域地质

小湾镇位于凤庆县城东北部，澜沧江南岸，距县城67km。东以落星河与腰街彝族乡分界，南与洛党彝族镇毗邻，西接凤山镇、大寺乡，北以澜沧江与新华彝族苗族乡及南涧县为界。拟建场地属于低中山山麓缓坡坡积裙地貌单元。拟建场区区域上位于澜沧江断裂带与南汀河断裂带之间的挟持地段：

①澜沧江深大断裂分为北、中、南三段。工程区域地处南段影响地带，其南段简要地质特征为：断裂面近直立，从凤庆、云县之北，沿澜沧江波状弯曲南延，过景洪后，延入缅甸、老挝、泰国，在我国境内长约400km。该段断裂南段为第四纪中期或早期活动的弱活动断裂。

②南汀河断裂长度超过200km，呈NE走向展布于云县盆地、耿马勐简盆地、孟定盆地以及镇康的新寨一带，向南西延入缅甸。南汀河断裂大致可分为南西段、中段和北东段三段。工程区域地处该断裂的北东段影响地带，断裂北东段主要沿云县盆地、南桥河、冷水箐、盘河、勐旨一线展布。该断裂北东段最新活动大致在中更新世-晚更新世，晚第四纪活动较弱。

上述澜沧江断裂距场地北侧约8km，南汀河断裂距场地东侧约11km，根据现场实地调查及查阅相关资料，场区地段无区域性活动断裂发育，地壳稳定性属次不稳定区。区域地质条件较好，稳定性较好。

（二）工程区地质

根据野外钻探资料，地基土层的成因类型、土层名称及工程特性，将地基土层划分为2个大类，共3个亚层。各主要地基岩土层情况分述如下：

第一类：耕植土及素填土层（Qpd、Qml），共分为2个亚层（①1、①2层）：

①1耕土：灰黄褐、灰褐、褐灰色，稍湿，以可～硬塑状态的粘性土组成，含植物根系，经过人工反复耕作、扰动，结构松散，孔隙比较大，厚度一般在0.5～1.0m之间。

①2素填土：灰褐、黄褐、灰、黑灰等色，稍湿，以可塑状态的粘性土混合大量砾石组成，高压缩性，含植物根系、炭屑、碎石等，结构松散，孔隙比较大，填筑时间不详，厚度一般在0.5～2.0m之间。

第二类：为第四系坡洪积（Qdl+pl）粉土含砾石层，具体为②层：

②粉土含砾石：黄褐、褐灰等色，稍湿，密实，中等压缩性，局部夹薄层可～硬塑状的粉质粘土，含20～50%风化砂岩角砾、碎石，颗粒直径2～70mm不等，形状不规则，磨圆度很差，砾石主要矿物成分为长石、石英、云母，岩芯切面无光泽，干强度低，韧性低，无摇振反应，标准贯入试验实测平均锤击数N=20.3击，统计修正锤击数N’=18.0击，重型动力触探试验实测厚度加权平均值N63.5=10.3击。

（三）不良地质情况

根据现场调查，安置点场区无滑坡、泥石流、崩塌等不良地质灾害，场地稳定性较好，适宜安置移民。

（四）综合评价

从地质构造角度看，场区内无大的断裂及活动性断裂穿过，属构造次不稳定地带中相对稳定地段。从地形、地貌角度看，场地平整后开阔，相对平坦，场地稳定性好。场地范围内现状条件下无滑坡、崩塌、泥石流、地裂缝、地面沉降等地质灾害。综合上述，场地稳定，适宜建筑。

三、地震

安置点区50年超越概率10%的基岩场地地震动峰值加速度为0.20g，相应地震基基本烈度为Ⅷ度。按《建筑抗震设计规范》（GB50011—2010），确定场地土类型以中硬土为主，确定建筑场地的类别为II类。

四、气象

安置点所在凤庆县位于云南省西南部，临沧市北部。气候类型属低纬高原季风气候。气候温和，四季如春，干湿分明、立体气候显著。冬春季晴天多，日照足，温差大，降雨少，湿度小；夏秋季降水量大且较均匀，阴天多，日照少，蒸发小，湿度大。 年平均气温17.2℃，最冷月平均气温12.8℃，最热月平均气温23.6℃，历年极端最高气温31.9℃，极端最低气温0.6℃。年平均降雨量1279.9mm，其中5~10月降雨量1106.0mm，占全年降水量的80%。月最大雨量486.7mm，月最小降雨量为无雨。年平均相对湿度74%。最小相对湿度为2%。年平均无霜期292天。年日照时数2045.7小时，占可照时数的46%。年平均风速1.7m/s，最多风向为静风，次多风向为北风，频率为12%。年平均蒸发量1857.3mm，年雷暴日数56天。主要气象灾害有干旱、洪涝、低温冷害、冰雹、大风、雷电等。气象次生、衍生灾害主要有山体滑坡、泥石流、森林火灾等。

通过查阅云南省暴雨洪水统计参数图集（2007年9月）：项目所在地20年一遇1h、6h、24h降雨量分别为69.65mm、109.45mm、179.1mm。

五、水文

工程区属于澜沧江流域，位于澜沧江汇水范围，距离澜沧江直线距离约1.8km。

安置点场地水文地质条件较简单，地下水类型主要为碎屑岩类裂隙水。场地属于区域地下水补给区，地下水沿节理裂隙径流迅速、埋深较深，地下水对工程影响较小。

六、植被

按照《云南植被》的植被分类原则，结合野外调查资料，工程区植被类型划分为5个植被类群，其中人工植被2个类群：旱地作物和水田作物，自然植被3个类群：云南松群落，扭黄茅群落，紫茎泽兰群落。地带性植被为半湿润常绿阔叶林。

项目区属于季风常绿阔叶林，主要以人工植被为主。人工植被主要包括旱地作物和水田作物，是该地区长期人工耕作形成的植被类型，面积较大，呈连片分布。旱地作物主要的植物种类有玉米、蚕豆等，水田作物主要的植物种类有水稻等。项目区内以旱地作物为主。

七、土壤

根据凤庆县土壤普查资料分析，凤庆县境内的土壤主要有8个土类、15个亚类、49个土属、124个土种。土壤性质为偏酸、缺磷、钾，有机质含量高，适于粮食作物和茶叶等经济作物的生长。工程所在区域土壤以黄、褐土壤为主。

八、其它

根据主体资料，本项目未涉及饮用水水源保护区、水功能一级区的保护区和保留区、自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、地质公园、森林公园、重要湿地等区域。

#### 1.1.2.2 区域水土流失现状

根据《云南省2015年土壤侵蚀现状遥感调查报告》（云南省水利厅），凤庆县土地总面积3324.56km2，其中存在微度侵蚀面积2065.97km2，占侵蚀面积的62.14%；轻度以上土壤侵蚀面积1258.59km2，占侵蚀面积的37.86%。其中度流失面积265.96km2，占侵蚀面积的21.13%；强烈侵蚀面积110.01km2，占侵蚀面积的8.82%，极强烈侵蚀面积161.24km2，占侵蚀面积的12.81%，剧烈侵蚀面积70.66km2，占侵蚀面积的5.61%。工程涉及县水土流失面积中以轻度和中度为主，强烈及以上所占比重轻。具体侵蚀情况见表1-6。

表1-6   凤庆县水土流失现状表

| 项目涉 及县 | 土地总面积 | 微度侵蚀 | 土壤侵蚀 | 强度分级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 轻度 | 中度 | 强烈 | 极强烈 | 剧烈 |
|  |  | 面积 | 比例 | 面积 | 比例 | 面积 | 比例 | 面积 | 比例 | 面积 | 比例 | 面积 | 比例 | 面积 | 比例 |
| 凤庆县 | 3324.56 | 2065.97 | 62.14 | 1258.59 | 37.86 | 649.72 | 51.62 | 265.96 | 21.13 | 111.01 | 8.82 | 161.24 | 12.81 | 70.66 | 5.61 |

根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190—2007）的划分，工程区域位于西南土石山区，土壤侵蚀类型以水力侵蚀为主，容许土壤流失量为500t/（km2·a）。

## 1.2 水土流失防治工作情况

### 1.2.1 建设单位水土保持管理

（1）水土保持管理组织机构

小湾水电站凤庆县大团山二期移民安置点建设项目开工后，建设单位凤庆县移民局高度重视工程水土保持和环境保护工作，专门设置了安全（环保）副经理岗位领导相关工作，成立安全监察与环境保护部，全面负责公司安全、水保、环保工作，公司各项目管理部门设置安全与环水保兼职工程师，紧密联系各参建单位。

（2）管理体系

建设单位与各参建单位签订了环境保护和水土保持协议，在合同中明确了责任与义务。同时每年与各施工单位签订《水保目标责任书》，确保水保管理责任层层落实；水保监理制定了监理规划、监理细则以及年度监理工作计划，按时召开水保监理协调会议，开展日常现场巡查和监测，对存在的问题及时下发通知并督促整改；各施工单位制定了施工阶段水保实施方案、管理制度及应急预案等多项制度办法措施；建设单位委托水保专项监理定期对施工单位进行考核，根据考核结果进行奖罚，促进各施工单位更加积极地履行自身水保责任。小湾水电站凤庆县大团山二期移民安置点建设项目水土保持管理体系较为健全。

（3）规章制度

日常工作中，建设单位严格遵守国家《环境保护法》、《水土保持法》等法律法规的要求及相关规定，切实做好各项水土保持和环境保护工作。

为了小湾水电站凤庆县大团山二期移民安置点建设项目生活环境与生态环境，防止由于项目施工作业造成环境破坏，保障施工人员的身体健康，加强对环境保护和水土保持的监督管理，做好环境污染和水土流失的预防及治理工作，建设单位先后印发了《环境保护管理制度》及《环境保护实施细则及水土保持实施细则》，制度贯穿整个项目建设期执行，状况良好。

### 1.2.2 水土保持方案编报及批复情况

建设单位凤庆县移民局于2014年6月委托中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司编制完成了《澜沧江小湾水电站凤庆县大团山二期移民安置点建设项目水土保持方案初步设计报告书》报批稿。凤庆县水务局于2015年2月11日以“凤水许可〔2015〕7号”文对本项目水保方案报告书进行了批复。

批复主要内容有：

（1）基本同意工程建设占地类型的的分析，占地面积2.83公顷，其中：永久占地1.64公顷，临时占地1.19公顷。占地类型为坡耕地、水田和林地。

（2）基本同意水土流失防治责任范围及防治分区，土流失防治责任范围主要为项目建设区和直接影响区，防治责任范围总面积4.83公顷，其中项目区2.83公顷，直接影响区2.0公顷。

（3）基本同意水土流失预测分析。本工程建设期直接破坏和占压的土地面积为2.83hm2，损坏水土保持设施面积0.79hm2；土石方开挖量7323.41m3（含表土920m3），土石方回填利用量7323.41m3（包含绿化覆土920 m3），土石方挖填平衡，最终无弃渣产生。项目区原生水土流失量为34.15t，预测期内产生水土流失量48.7t，新增土壤流失量为14.55t，主要集中在供水供电工程区，占76.59%。

（4）本项目水土保持总投资112.18万元，其中主体工程具有水土保持功能措施投资27.03万元，方案新增水土保持投资85.15万元。水土保持总投资中，工程措施费28.63万元，占总投资的25.52%；植物措施费25.96万元，占总投资的23.14%；临时工程费12.11万元，占总投资的10.8%；独立费用42.23万元，占总投资的37.65%；基本预备费2.46万元，占总投资2.19%；水土保持设施补偿费0.79万元，占总投资的0.7%。

### 1.2.3 水土保持变更及备案情况

一、项目组成及占地变更

《水保方案》：设计项目区由安置点区、供水供电工程区及对外交通道路区组成，总占地2.83hm2，其中安置点区占地1.3hm2，供水供电工程区占地1.26hm2，对外交通道路区占地0.27hm2。

实际情况：项目区由安置点区、供水供电工程区组成，无对外交通道路区。实际施工过程中，大团山一期、二期毗邻，安置点场内道路与大团山一期水泥道路连接，未修建对外交通道路。项目分为四个台阶建设，已布设分台挡墙，无边坡。安置点区实际占地面积增大；因优化开挖，合理利用空地，供水供电工程实际占地面积无变化，其中：安置点区占地1.37 hm2，供水供电工程区占地1.26 hm2，无对外交通道路区。项目实际占地减少0.20 hm2，比重为7.1%，不属于重大变更。

二、水土流失防治责任范围变更

根据《水保方案》及相关批复，设计项目水土流失防治责任范围面积为4.83hm2，其中项目建设区面积2.83hm2，直接影响区2.0hm2。

实际建设过程中，项目水土流失防治责任范围为4.50hm2，其中项目建设区为2.63hm2，直接影响区为1.87hm2。较《水保方案》及相关批复设计面积4.83hm2减少了0.33hm2，项目不属于重大变更。

三、土石方变更情况

《水保方案》：本工程土石方开挖总量7323.41m3（含表土920m3），土石方回填利用量7323.41m3（包含绿化覆土920 m3），土石方挖填平衡，最终无弃渣产生。

本项目在实际建设过程中共产生土石方开挖量6550m3（其中表土剥离550m3），回填土石方量6550m3（绿化覆土550m3），项目分成4个平台建设，通过各区调运达到土石方内部平衡，最终无弃方。因项目建设优化施工，土石方开挖量减少，回填量增加，项目不属于重大变更。

四、建设工期

《水保方案》中项目建设工期为2014年12月~2015年5月，共0.5年。

工程实际于2015年1月正式开工，于2016年12月完工，建设工期为2.0年。

五、主体投资的变更情况

《水保方案》中项目总投资1335.15万元，其中土建投资803.27万元。

工程实际完成总投资1474.48万元，其中土建投资1128.50万元。

五、变更备案情况

根据水利部办公厅关于印发《水利部生产建设项目水土保持方案变更管理规定（试行）》的通知（办水保〔2016〕65号）、云南省水利厅关于进一步加强省级生产建设项目水土保持方案变更管理的通知 云水保〔2016〕49号等文件内容，本项目主要变更为因安置点区域面积小占地减少0.2hm2，比重为7.1%，不属于重大变更；建设过程中开挖量减少，不属于重大变更。

## 1.3 监测工作实施情况

### 1.3.1 监测项目部设置

根据国家水土保持相关法律法规规定，为了及时掌握工程水土保持措施实施情况、运行情况及水土流失动态防治效果，保护生态环境、保障主体工程的运行安全，同时保证工程水土保持专项验收顺利通过并投入运行，临沧市凤庆县移民局于2017年3月委托云南今禹生态工程咨询有限公司承担本项目的水土保持监测工作。

为保障监测工作高质量、高效率完成，我公司组织一支专业知识强、业务水平熟练、监测经验丰富的水土保持监测队伍，成立小湾水电站凤庆县大团山二期移民安置点建设项目水土保持监测组，针对该项目实际情况，落实各项监测工作，明确责任到人，详细分工，同时加强与当地水土保持主管部门联系，以便及时获取水土保持监测工作新信息。

本工程实行总监测工程师负责制，专业监测工程师受总监测工程师委托行使合同文件赋予监测单位的权利，全面负责现场的监测工作。同时组成数据分析组，负责实测数据归档、分析以及报告的编写。具体人员和分工见表1-7。

表1-7   水土保持监测项目部人员配备表

| 分组 | 成员 | 职务 | 监测上岗证号 | 分工情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 领导小组 | 周 祥 | 董事长 | 第（1627）号 | 项目负责人所需提交监测成果的批准，项目管理，监测技术指导； |
| 技术小组 | 王文龙 | 副总经理 | 第（1629）号 | 项目负责人所需提交监测成果的校核，协调安排监测工作； |
|  | 汪 斌 | 副总经理 | 第（0539）号 | 项目负责人所需提交监测成果的审查，项目出差工作安排； |
|  | 张家兵 | 工程师 | 第（4982）号 | 工作进度安排，工程测量，水土流失影响因子监测； |
|  | 何 辉 | 工程师 | 第（4975）号 | 主要负责数据整编和结果分析，图像编辑、报告编写； |
| 后勤小组 | 茶绍辉 | 办公室文员 |  | 报告装订，监测工具及设备的管理； |
|  | 王盛伟 | 司机 |  | 车辆驾驶 |

### 1.3.2 监测技术方法

本项目水土保持监测工作流程如下：

接收任务→资料收集→现场调查→内业整理→编制监测总结报告→配合水土保持措施专项验收。

根据《生产建设项目水土保持监测规程（试行）》（2015年6月），小湾水电站凤庆县大团山二期移民安置点建设项目水土流失防治责任范围面积小于100hm2，监测方法主要采用实地测量、地面观测、资料分析等。

（一）实地测量

采取全面调查的方式，通过现场实地勘测，采用GPS定位仪结合地形图、数码相机、测距仪、测高仪、标杆和尺子等工具，测定不同分区地表扰动不同类型的面积。填表记录每个扰动类型区的基本特征及水土保持措施（边坡防护工程、排水工程及绿化工程等）实施情况。

本项目实地测量主要用于监测各分区地表扰动面积、措施长度和面积等。

（二）侵蚀模数法

通过本项目现场调查，结合已实施的水土保持措施，再根据本项目其他区域的实际的地形地貌、气候特征、地面组成物质、植被覆盖度、土壤类型及扰动的实地地块坡度、坡长、侵蚀类型等因素，综合分析得出项目各侵蚀单元的平均侵蚀模数，从而求得全区的土壤流失量。

（三）资料分析

通过项目建设、施工、监理、水土保持方案以及当地有关资料的收集分析，拟补本项目由于委托滞后造成的施工前期水土保持监测数据空白。主要分析项目区扰动前自然概况、气象数据、施工期临时防护措施实施数量和时段、部分工程措施施工质量、建设单位水土保持制度等与水土保持相关的内容。

### 1.3.3 监测时段及频次

（1）监测时段

我公司于2017年3月接受临沧市凤庆县移民局水土保持监测委托，监测工作介入时工程基本完工。实际监测时段为2017年3月至2018年12月，共计21个月。

（2）监测频次

我公司于2017年3月、2018年3月、2018年12月先后共计3次对项目区开展了水土保持监测工作。

### 1.3.4 监测点布设

开展本工程的水土保持监测主要以调查监测及定点观测相结合。根据《水土保持监测技术规程》（SL277-2002）中监测点布设原则和选址要求，水土流失特点以及水土保持措施布局特征，并考虑观测结果的代表性与可操作性的原则。通过对现场的全面调查监测，根据项目实际建设状况，监测人员采取了调查监测及巡查监测方式进行监测。

根据本工程水土流失特点和水土保持措施布局特征，并考虑观测结果的代表性和管理的方便性，共在项目区域内设置监测点6个，其中调查型监测点5个，巡查监测点1个，监测点详细布设情况详见下表。

表1-8   水土保持监测点情况位置统计表

| 序号 | 监测项目 | 监测对象/布设位置 | 监测点个数 | 布设时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扰动地表面积 | 整个项目区 | 1 | 2017年3月 | 调查型 |
| 2 | 水土流失状况 | 整个项目区 | 1 | 2017年3月 | 调查型 |
| 3 | 土石方平衡情况 | 整个项目区 | 1 | 2017年3月 | 调查型 |
| 4 | 水土流失危害 | 整个项目区 | 1 | 2017年3月 | 巡查 |
| 5 | 植被生长状况 | 林草的生长发育情况监测 | 1 | 2017年3月 | 调查型 |
| 6 | 措施防治效果 | 浆砌石排水沟 | 1 | 2017年3月 | 调查型 |
| 合计 |  | 6 |  |  |

表1-9   水土流失监测点

| 监测工作情况展示 |
| --- |
| 监测 区域 | 观测时间 | 观测对象 |  |
| 绿化区域 （项目区北侧） | 2018年6月 | 植被覆盖率 |  |
| 说明：监测绿化区下侧浆砌石排水沟完好程度。经监测，沟体完好、稳定，运行效果良好。 |
| 监测 区域 | 观测 时间 | 观测 对象 |  |
| 场内道路 | 2017年3月 | 排水沟 |  |
| 经监测，项目区内植被生长良好；排水沟沟体完好、稳定，运行效果良好。 |

### 1.3.5 监测设施设备

根据《水土保持监测技术规程》、《水土保持监测设施通用技术条件》以及相关的监测技术要求，本项目监测所选定的监测点需配备多种监测设备、工具和设施。经统计，本项目水土保持监测使用了以下设备，详见下表。

表1-10   水土保持监测使用设备表

| 序号 | 设施和设备 | 规格或型号 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 设施 |
| 1 | 水土保持措施运行效果监测点 | / | 个 | 1 | 用于观测水土保持措施实施及运行情况 |
| 2 | 植物样方 | 1m×1m | 个 | 1 | 用于观测植物措施生长情况 |
| 二 | 设备 |
| 1 | 无人机 | DJI精灵4pro | 台 | 1 | 项目全景监测 |
| 2 | 激光测距仪 | ELITE1500 | 台 | 1 | 便携式 |
| 3 | 测高仪 |  | 台 | 1 |  |
| 4 | 手持式GPS | 展望 | 台 | 1 | 监测点、场地、渣场的定位量测 |
| 5 | 罗盘 |  | 套 | 1 | 用于测量坡度 |
| 6 | 皮尺或卷尺 |  | 套 | 1 | 测量植物生长状况 |
| 7 | 数码照相机 | 佳能 | 台 | 2 | 用于监测现场的图片记录 |
| 8 | 数码摄像机 | 佳能 | 台 | 1 | 用于监测现场的影像记录 |
| 9 | 易耗品 |  |  |  | 样品分析用品、玻璃器皿等 |
| 10 | 辅材及配套设备 |  |  |  | 各种设备安装补助材料 |

### 1.3.6 监测成果提交情况

本项目水土保持监测工作于2017年3月接受委托并按时开展，因监测工作开展时间相对滞后，监测工作开展过程中未提交相关监测阶段性成果。

### 1.3.7 水土保持监督检查情况

本项目于2015年1月正式开工，于2016年12月完工，通过询问及监测工作开展调查，施工期间未发生过水土流失危害事件。

# 2 监测内容和方法

## 2.1 监测内容

### 2.1.1 扰动土地情况

项目扰动土地分为永久征占地和临时占地，永久征占地面积一般在项目建设时已经确定，临时占地面积则随着工程进展有一定变化。扰动土地情况监测主要是通过监测核实永久占地和临时占地的面积、扰动土地的利用类型等，确定施工期和试运行期防治责任范围面积。

A 永久性占地

永久性占地是指项目建设征地红线范围内、由项目建设单位负责管辖和承担水土保持法律责任的地方。永久性占地面积由国土部门按权限批准。水土保持监测是对红线范围地区进行认真复核，监测项目建设及生产有无超范围开发的情况，以及各阶段永久性占地的变化情况。

B 临时性占地

临时性占地是指因主体工程开发需要、临时占用的部分土地，土地管辖权仍属于原单位（或个人），建设单位无土地管辖权。水土保持监测是复核临时性占地利用类型、面积以及有否超范围使用。

C 扰动土地面积

扰动土地面积是指开发建设项目在建设过程中扰动土地行为造成破坏或占用的面积。对原有地表植被或地形地貌发生改变的行为，均属于扰动土地行为。水土保持监测内容为认真复核扰动土地面积。

小湾水电站凤庆县大团山二期移民安置点建设项目委托开展监测工作时，项目基本完工。因此，本项目扰动土地情况监测工作主要通过实地测量结合资料分析的方法进行，监测频次为3次。

### 2.1.2 防治责任范围

水土流失防治责任范围包括项目建设区和直接影响区。项目建设区面积在项目建设初期能基本确定，有少部分区域可能随着工程进展有一定变化，防治责任范围动态监测主要是通过监测项目区和直接影响区的面积，确定建设期防治责任范围。

（1）项目区占地监测

本项目区占地面积由国土部门按权限批准，水土保持监测是对红线围地认真核查，监测建设单位有无超越红线开发的情况。

（2）直接影响区

主要监测直接影响区的面积、采取的水土保持措施情况。

（3）水土流失防治责任范围的界定

根据项目和直接影响区的面积，确定施工期防治责任范围。

小湾水电站凤庆县大团山二期移民安置点建设项目防治责任范围监测工作主要通过实地测量结合资料分析的方法进行，监测频次为3次。

### 2.1.3 取料、弃渣情况

小湾水电站凤庆县大团山二期移民安置点建设项目水土保持方案内容中本工程土石方开挖总量7323.41m3（含表土920m3），土石方回填利用量7323.41m3（包含绿化覆土920 m3），土石方挖填平衡，最终无弃渣产生。

本项目在实际建设过程中共产生土石方开挖量6550m3（其中表土剥离550m3），回填土石方量6550m3（绿化覆土550m3），项目分成4个平台建设，通过各区调运达到土石方内部平衡，最终无弃方。

监测过程中，经巡查走访调查项目在实际建设过程中无乱弃、取土情况。

### 2.1.4 水土保持措施

本项目水土保持措施监测内容主要为：防治措施的类型、数量、质量，防护工程的稳定性、完好程度和运行情况，土保持管理措施实施情况监测，防治目标监测等。

本项目委托开展监测工作时项目已完工，在建设过程中及建设完成后已实施完成的水土保持措施有：排水沟、绿化、临时排水、临时覆盖等措施。针对已经实施的工程措施、植物措施、临时措施等，监测组通过实地测量结合资料分析的方法进行措施类型、位置、实施时间、规格、数量、防治效果的复核调查，对于已实施的临时防护措施主要通过资料分析的方法进行统计。已实施的水土保持措施监测频次为2次。

### 2.1.5 水土流失情况

土壤流失情况监测主要包括水土流失因子监测及土壤侵蚀量的监测。

（1）水土流失因子

主要对项目建设过程中项目区的地形地貌、气象、土壤、植被、水文、社会经济因子进行调查。

A地形地貌因子：地貌形态、海拔与相对高差、坡面特性及地理位置。

B气象因子：项目区气候类型分区、降雨、气温、无霜期、风速与风向等因子。其中，降雨因子主要为多年平均降雨量。

C土壤因子：土壤类型、地面组成物质、土壤容重。

D植被因子：项目区植被覆盖度、主要植被种类。

E水文因子：水系形式、河流径流特征。

F土地利用情况：项目区原土地利用情况。

G社会经济因子：社会因子及经济因子。

水土流失因子的监测是针对整个工程的全部区域开展的，通过对水土流失因子的监测，确定工程区不同区域造成水土流失的不同影响因素。

（2）土壤侵蚀量监测

土壤侵蚀量的监测内容主要包括土壤侵蚀强度、土壤侵蚀模数和土壤侵蚀量等反映整个土壤侵蚀情况的指标。

A土壤侵蚀强度

项目各个监测分区的土壤侵蚀强度监测，土壤侵蚀强度分为微度侵蚀、轻度侵蚀、中度侵蚀、强烈侵蚀、极强烈侵蚀及剧烈侵蚀。

B土壤侵蚀模数

单位面积土壤及其母质在单位时间内侵蚀量的大小。是表征土壤侵蚀强度的定量指标。

C土壤侵蚀量

监测项目区内发生的风力、水力、重力等侵蚀所产生的土壤侵蚀总量。

根据项目区自然条件分析，项目区属低中山区地貌，低纬高原季风气候，多年平均气温17.2℃，多年平均降水量1279.9mm，年平均风速1.7m/s，区内原始占地主要为水田和林地，综合判断项目区地表未扰动情况下为轻度水力侵蚀区。

监测组在监测时段内通过在项目区现状和已实施的水土保持措施，经综合评定项目区现状水蚀强度。土壤流失监测频次为3次。

## 2.2 监测方法

### 2.2.1 实地测量

实地测量是指定期采取全面调查的方式，通过现场实地勘测，采用GPS定位仪结合地形图、数码相机、测距仪、测高仪、标杆和尺子等工具，测定扰动土地面积、防治责任范围、水土保持措施等。填表记录每个扰动类型区的基本特征（面积、现状地标类型）及水土保持措施（排水工程）实施情况。

项目区水土保持措施主要包括排水工程及绿化工程，排水工程包括断面测量及了解运行状况，绿化工程包括植被盖度及恢复情况调查。

### 2.2.2 资料分析

根据施工单位提供的工程月报、监理单位提供的监理月报和工程计量资料，以及工程审批、土地使用资料等，对工程征占地面积、土石方挖填及平衡情况、水土保持措施实施过程等进行分析整理，作为现场踏勘的基础参照材料，通过现场核查，最终获得相关监测数据。

# 3 重点对象水土流失动态监测

## 3.1 防治责任范围监测

### 3.1.1 水土流失防治责任范围

（1）方案批复的水土流失防治责任范围

依据工程《水保方案》及其批复文件，项目水土流失防治责任范围总面积为4.83hm2，其中项目区2.83hm2，直接影响区2.0hm2。水土保持方案确定水土流失防治责任范围详见表3-1。

表3-1   《水保方案》确定的防治责任范围表   单位：hm2

| 分区 | 面积（hm2） | 占地类型（hm2） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 坡耕地 | 水田 | 林地 |
| 项目建设区 | 安置点区 | 住宅及公建区 | 0.63 | 0.63 |  |  |
|  |  | 道路区 | 0.27 | 0.27 |  |  |
|  |  | 绿化区 | 0.33 | 0.33 |  |  |
|  |  | 边坡区 | 0.07 | 0.07 |  |  |
|  |  | 小计 | 1.3 | 1.3 |  |  |
|  | 对外交通道路区 | 0.27 | 0.27 |  |  |
|  | 供水供电工程区 | 1.26 | 0.47 | 0.1 | 0.69 |
|  | 合计 | 2.83 | 2.04 | 0.1 | 0.69 |
| 直接影响区 | 安置点区 | 0.4 |  |  |  |
|  | 对外交通道路区 | 0.4 |  |  |  |
|  | 供水供电工程区 | 1.2 |  |  |  |
|  | 合计 | 2.0 |  |  |  |
| 水土流失防治责任范围 | 4.83 |  |  |  |

（2）水保监测确定的防治责任范围

根据建设单位提供资料，结合实地调查分析，本项目实际的水土流失防治责任范围面积4.50hm2，其中项目建设区2.63hm2，直接影响区1.87hm2。

表3-2   监测确定的防治责任范围表   hm2

| 分区 | 面积（hm2） | 占地类型（hm2） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 坡耕地 | 水田 | 林地 |
| 项目建设区 | 安置点区 | 住宅及公建区 | 0.62 | 0.62 |  |  |
|  |  | 道路区 | 0.35 | 0.35 |  |  |
|  |  | 绿化区 | 0.40 | 0.33 | 0.07 |  |
|  |  | 小计 | 1.37 | 1.3 | 0.07 |  |
|  | 供水供电工程区 | 1.26 | 0.47 | 0.1 | 0.69 |
|  | 合计 | 2.63 | 1.77 | 0.17 | 0.69 |
| 直接影响区 | 安置点区 | 0.67 |  |  |  |
|  | 供水供电工程区 | 1.2 |  |  |  |
|  | 合计 | 1.87 |  |  |  |
| 水土流失防治责任范围 | 4.50 |  |  |  |

（3）防治责任范围变化情况

根据建设单位提供资料，结合实地调查分析，实际监测的水土流失防治责任范围较水保方案减少了0.33hm2，其中项目建设区内增减了0.20hm2，直接影响区减少了0.13 hm2。

表3-3   防治责任范围变化统计表   hm2

| 分区 | 方案面积（hm2） | 实际面积（hm2） | 增减 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目建设区 | 安置点区 | 住宅及公建区 | 0.63 | 0.62 | -0.01 | 住户、人数发生变化 |
|  |  | 道路广场区 | 0.27 | 0.35 | +0.08 | 广场区占地增大 |
|  |  | 绿化区 | 0.33 | 0.40 | +0.07 | 实际增大 |
|  |  | 边坡区 | 0.07 | 0 | -0.07 | 分台建设，无边坡 |
|  |  | 小计 | 1.30 | 1.37 | +0.07 | 总体增大 |
|  | 对外交通道路区 | 0.27 | 0 | -0.27 | 未建设对外交通道路 |
|  | 供水供电工程区 | 供水工程 | 1.25 | 1.25 | 0 | 未发生变化 |
|  |  | 供电工程 | 0.01 | 0.01 | 0 | 未发生变化 |
|  |  | 小计 | 1.26 | 1.26 | 0 | 未发生变化 |
|  | 合计 | 2.83 | 2.63 | -0.20 | 总体减小 |
| 直接影响区 | 安置点区 | 0.4 | 0.67 | +0.27 | 实际增大 |
|  | 对外交通道路区 | 0.4 |  | -0.40 | 实际增大 |
|  | 供水供电工程区 | 1.2 | 1.2 | 0 | 未发生变化 |
|  | 合计 | 2.0 | 1.87 | -0.13 | 总体减小 |
| 水土流失防治责任范围 | 4.83 | 4.50 | -0.33 | 总体减小 |

### 3.1.2 建设期扰动土地面积

根据建设单位提供的工程征占地资料，结合监测现场调查统计，本项目扰动地表、损坏土地的面积为2.63hm2，其中安置点区占地1.37hm2，供水供电工程区占地1.26hm2。较《水保方案》总面积2.83hm2增加了0.20hm2。具体情况详见表3-4。

表3-4   工程建设期扰动土地面积统计表

| 分区 | 方案面积（hm2） | 实际面积（hm2） | 增减 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目建设区 | 安置点区 | 1.3 | 1.37 | +0.07 | 场内道路广场占地面积增大 |
|  | 对外交通道路区 | 0.27 | 0 | -0.27 | 未建设进场道路 |
|  | 供水供电工程区 | 1.26 | 1.26 | 0 | 占地无变化 |
|  | 合计 | 2.83 | 2.63 | -0.20 | 总体减小 |

## 3.2 取土（石、料）监测结果

（1）设计取土（石料）情况

小湾水电站凤庆县大团山二期移民安置点建设项目未设计取土取料场。

（2）取土（石、料）监测结果

监测组经过现场调查复核，项目在实际建设过程中不存在取土取料情况。项目建设所需砂石料均外购，料场水土流失防治责任归石料场经营方所有。

## 3.3 弃土（石、渣）监测结果

（1）设计弃土（石、渣）情况

本工程土石方开挖总量7323.41m3（含表土920m3），土石方回填利用量7323.41m3（包含绿化覆土920 m3），土石方挖填平衡，最终无弃渣产生。

土石方设计情况详见表3-5。

（2）弃渣监测结果

根据竣工资料，本项目在实际建设过程中共产生土石方开挖量6550m3（其中表土剥离550m3），回填土石方量6550m3（绿化覆土550m3），项目分成4个平台建设，通过各区调运达到土石方内部平衡，最终无弃方。

表3-5   《水保方案》设计土石方平衡分析表   单位：m3

| 分区或分段 | 开挖 | 回填利用 | 调入 | 调出 | 外借 | 废弃 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 土石开挖 | 表土 | 小计 | 回填 | 覆土利用 | 小计 | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 |
| 安置点区 | 4383.41 | 920 | 5303.41 | 5641.41 | 824 | 6465.41 | 1258 | 供水工程高位水池 | 96 | 对外道路 |  |  |  |  |
| 对外交通道路区 | 500 |  | 500 | 500 | 96 | 596 | 96 | 安置点 |  |  |  |  |  |  |
| 供水供电工程区 | 1520 |  | 1520 | 262 |  | 262 |  |  | 1258 | 安置点区回填 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | 7323.41 |  |  | 7323.41 | 1354 | 0 | 1354 | 0 | 0 |  |  |  |

表3-6   工程建设实际土石方平衡分析表   单位：m3

| 项目分区 | 开挖（m3） | 回填量（m3） | 弃方（m3） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 小计 | 土石方开挖 | 表土剥离 | 小计 | 基础回填 | 绿化覆土 |  |
| 安置点区 | 6450 | 5900 | 550 | 6450 | 5900 | 550 | 0 |
| 供水供电工程 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 |  | 0 |
| 合计 | 6550 | 6000 | 550 | 6550 | 6000 | 550 | 0 |

（3）土石方变化情况

本项目实际的土石方开挖量为6550m3，较方案设计开挖量7323.41m3减少了773.41m3，实际土石方减少，主要原因是实际施工中优化场地标高，项目分成4个平台建设，通过各区调运达到土石方内部平衡。实际土石方统计以实际竣工结算数据为准，是实际发生的统计数据，土石方的增减是合理的。

表3-7   工程建设实际土石方与方案设计量对比表   单位：m3

| 分区 | 开挖 | 填方 | 外借 | 弃方 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 |
| 设计 | 7323.41 | 7323.41 |  |  | 0 |  |
| 实际 | 6550 | 6550 |  |  | 0 |  |
| 变化 | -773.41 | -773.41 |  |  | 0 |  |

# 4 水土流失防治措施监测结果

## 4.1 工程措施监测结果

一、《水保方案》设计情况

（1）主体工程设计工程措施情况

根据工程《水保方案》及其批复文件，主体设计纳入水土保持投资工程措施为：

安置点区：

主体已有水保措施：安置点区截洪沟313m，排水沟543m；对外交通道路区土质排水沟500m。

（2）《水保方案》设计新增工程措施情况

根据工程《水保方案》及其批复文件，水保方案新增的水土保持工程措施为：

安置点区：表土收集920m3。

工程总量：表土收集920m3。

二、实际完成工程措施情况

由于《水保方案》编制为初步设计阶段，且工程在实际建设中根据施工工艺及现场条件，实际实施的水土保持措施与《水保方案》设计存在一定变化。

根据监测现场调查统计，结合建设单位提供资料分析，截至2018年12月，本项目完成水土保持工程措施为：

安置点区：表土剥离550m3；混凝土排水沟（80*80cm）225m，混凝土排水沟（20*40cm）60m，混凝土排水沟（20*20cm）528m。

工程措施完成情况详见表4-1、4-2，工程措施实施进度详见表4-3。

表4-1   实际完成工程措施量统计表

| 分区 | 工程措施 | 单位 | 实际完成数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安置点区 | 1 | 表土剥离 | m3 | 550 |
|  | 2 | 混凝土排水沟（80*80cm） | m | 225 |
|  | 3 | 混凝土排水沟（20*40cm） | m | 60 |
|  | 4 | 混凝土排水沟（20*20cm） | m | 528 |

表4-2   水土保持工程措施完成情况

| 安置点混凝土排水沟 |
| --- |
| 安置点道路排水沟 | 安置点道路排水沟 |

《水保方案》设计工程措施实施时间为2014年12月~2015年5月。实际建设中因主体工程工期推后，各项工程措施实施进度相应的随主体进度实施。但已实施工程措施与主体工程基本同步实施，较好的控制了项目区水土流失的发生。

表4-3   工程措施实施进度一览表

| 分区 | 措施 | 设计进度 | 实施进度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安置点区 | 表土剥离 | 2014年12月 | 2015年8月 |  |
|  | 排水沟 | 2015年1月~2015年3月 | 2015年10月~2016年6月 |  |

## 4.2 植物措施监测结果

一、《水保方案》设计情况

（1）主体工程设计植物措施情况

根据工程《水保方案》及其批复文件，主体工程未设计水土保持植物措施。

（2）水保方案设计新增植物措施情况

《水保方案》新增的水土保持植物措施为：

①安置点区：场地平整0.4hm2，条播灌草0.4hm2，穴状整地（30cm×30cm）824个，穴状整地（60cm×60cm）562个，覆土824m3，无纺布覆盖700m2，幼林抚育0.41hm2。

②对外交通道路区：场地平整0.04hm2，条播种草0.04hm2，栽植乔木126株，幼林抚育0.05hm2。

③供水供电工程区：场地平整1.15hm2，条播灌草1.15hm2，幼林抚育面积1.15hm2。

工程总量：场地平整1.59hm2，条播种草1.59hm2，穴状整地（30cm×30cm）824个，穴状整地（60cm×60cm）688个，幼林抚育1.61hm2，覆土920m3，无纺布覆盖1100m2。

二、实际植物措施实施情况

根据监测现场调查统计，结合建设单位提供资料分析，截至2018年12月，本项目水土保持植物措施实施主要为安置点区内绿化面积为0.40hm2；供水供电工程区绿化面积0.53hm2；项目区绿化面积合计0.93hm2。

植物措施完成情况详见表4-4、4-5，工程措施实施进度详见表4-6。

表4-4   实际完成植物措施量统计表

| 分区 | 植物措施 | 单位 | 实际完成数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目建设区 | 1 | 绿化树种 |  |  |  |
|  | ① | 细叶榕 | 株 | 20 | 干径6-8cm |
|  | ② | 香樟 | 株 | 50 | 干径6-8cm |
|  | ③ | 三角梅 | 株 | 30 | 株高H=1m |
|  | ④ | 坚果 | 株 | 100 | H=1m |
|  | ⑤ | 大叶青树 | 株 | 4 | 干径15-20cm |
|  | ⑥ | 大叶榕 | 株 | 100 | 干径8-10cm |
|  | ⑦ | 播草籽 | kg | 50 | 黑麦草 |
| 合计 | 株/kg | 304/50 |  |

表4-5   水土保持植物措施图集

| 安置点绿化区域 | 安置点绿化区域 |
| --- | --- |
| 安置点空地绿化 | 供水供电工程区沿线绿化 |

《水保方案》安置点区设计植物措施实施时间为2016年8月~2016年10月，实际建设中因主体工程工期推后，植物措施实施进度相应延后实施。但项目区实际实施植物措施与主体工程同步实施，较好的控制了项目区水土流失的发生。

表4-6   植物措施实施进度一览表

| 分区 | 措施 | 设计进度 | 实施进度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安置点区 | 景观绿化 | 2015年3月~2015年5月 | 2016年8月~2016年10月 |
| 供水供电工程 | 撒草绿化 | 2015年3月~2015年5月 | 2016年8月~2016年10月 |

## 4.3 临时防护措施监测结果

一、《水保方案》设计情况

（1）主体工程设计临时措施情况

根据工程《水保方案》及其批复文件，主体未设计水土保持临时措施。

（2）水保方案设计新增临时措施情况

《水保方案》新增的水土保持临时措施：

安置点区：土工布覆盖1300m2；土袋挡墙255 m3；临时排水沟400m，土石方开挖56m3，塑料布500m2；沉沙池2座。

对外交通道路区：土工布覆盖200m2，土袋挡墙150m3。

供水供电工程区：土工布覆盖500m2，土袋挡墙75m3。

工程总量：土工布覆盖2000m2，临时排水沟400m，沉沙池2座，土袋挡墙480m3。

二、实际临时措施实施情况

经监测组查阅主体施工资料，项目实际采取的临时措施为：

安置点区：临时排水沟450m；临时土工布覆盖1100m2。

表4-7   实际完成临时措施量统计表

| 分区 | 临时措施 | 单位 | 实际完成数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安置点区 | 临时排水沟 | m | 450 |
|  | 临时土工布覆盖 | m2 | 1100 |

《水保方案》设计临时措施实施时间为2014年12月~2015年5月。实际建设中因主体工程工期推后及实际施工条件及因素影响，临时措施实施相应调整，进度也根据主体建设相应延后。但与主体工程基本同步实施，基本能够控制项目区水土流失的发生。

表4-8   临时措施实施进度一览表

| 分区 | 措施 | 设计进度 | 实施进度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安置点区 | 临时排水沟、临时土工布覆盖 | 2014年12月~2015年5月 | 2015年3月~2015年6月 |  |

## 4.4 水土保持措施防治效果

（1）水土保持措施实施情况汇总

经监测统计，截止2018年12月，小湾水电站凤庆县大团山二期移民安置点建设项目实施完成水土保持措施为：

①工程措施：

安置点区：表土剥离550m3；混凝土排水沟（80*80cm）225m，混凝土排水沟（20*40cm）60m，混凝土排水沟（20*20cm）528m。

②植物措施：

本项目水土保持植物措施实施主要为安置点区内绿化面积为0.40hm2；供水供电工程区绿化面积0.53hm2；项目区绿化面积合计0.93hm2。

③临时措施：

安置点区：临时排水沟450m；临时土工布覆盖1100m2。

（2）水土保持措施防治效果评价

本项目水土保持工程措施主要针对项目区截排水措施实施，措施布局和措施量在水土保持方案设计基础上根据工程实际进行了调整，截排水措施完善，措施质量稳定，满足项目区水土流失防治需要。

植物措施主要针对绿化区进行实施，措施布局满足水土保持方案要求，且实施的绿化措施由于主体布局调整较水保方案设计量有所增加，美化环境的同时，能够有效控制项目区水土流失。后期需加强植物措施的抚育管护，确保植物措施发挥其水土保持效益。

水土保持临时防护措施主要针对施工期间的临时排水、临时覆盖等实施，措施实施量较水土保持方案设计量有所欠缺，设计沉沙池未实施，雨季不利于项目的水土保持。

综上所述，本项目水土保持措施布局合理、措施实施基本到位，能够有效防治因工程建设引起的水土流失，各项措施保存良好，运行正常。

表4-9   水土保持措施监测表

| 防治分区 | 防治措施监测结果 | 单位 | 方案设计 | 实际完成 | 变化情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安置点区 | 工程措施 | 排水沟 | m | 543 | 813 | +270 | 实际实施减少 |
|  |  | 截洪沟 | m | 313 | 0 | 0 | 上游接大团山一期，无需布设截洪沟 |
|  |  | 表土剥离 | m3 | 920 | 550 | -370 | 略减少 |
|  | 植物措施 | 景观绿化 | hm2 | 0.4 | 0.4 | 0 |  |
|  | 临时措施 | 临时排水沟 | m | 400 | 450 | 50 | 略增加 |
|  |  | 临时覆盖 | m2 | 1300 | 1100 | -200 | 略减少 |
|  |  | 土袋挡墙 | m3 | 255 | / |  | 实际未实施 |
|  |  | 沉沙池 | 座 | 2 | / |  | 实际未实施 |
| 供水供电工程区 | 植物措施 | 植被恢复 | hm2 | 1.15 | 0.53 | 0.62 | 原有绿化不计入绿化面积 |
|  | 临时措施 | 临时覆盖 | m2 | 500 | / |  | 实际未实施 |
|  |  | 土袋挡墙 | m3 | 75 | / |  | 实际未实施 |

# 5 土壤流失情况监测

## 5.1 水土流失面积

2017年3月，我公司监测小组进场时，项目已于2016年12月完工。现状扰动地表类型土壤侵蚀模数结果如下。

（1）安置点区

①住宅及公建区：占地0.62hm2，已全部被建筑覆盖，基本无水土流失隐患，故现状土壤侵蚀模数取100t/（km2·a）。

②场内道路区：占地0.35hm2，已全部被硬化覆盖，基本无水土流失隐患，故现状土壤侵蚀模数取100t/（km2·a）。

③绿化区：占地0.40hm2，已全部实施景观绿化，经过1年植被恢复期，基本无水土流失隐患，故现状土壤侵蚀模数取400t/（km2·a）。

（2）供水供电工程区

场外供水供电工程实际占地1.26hm2，其中沿灌木林地走线区域占地0.60hm2，为自然植被区域，基本无水土流失隐患，故现状土壤侵蚀模数取400t/（km2·a）；沿道路等走线区域及水厂占地0.63hm2，为建筑物及硬化场地，基本无水土流失隐患，故现状土壤侵蚀模数取100t/（km2·a）。

截止2018年12月，小湾水电站凤庆县大团山二期移民安置点建设项目经过施工期的水土保持设施建设及植被恢复期的植被恢复，现状基本无水土流失区域。

## 5.2 土壤流失量

我公司于2017年3月接受临沧市凤庆县移民局水土保持监测委托时，项目于2016年12月完工。2017年3月，监测小组第一次进场并开展监测工作，据监测调查，项目区现状基本无水土流失区域，平均土壤侵蚀304.18t/（km2·a），属微度侵蚀，建设期内不进行水土流失量计算。

表5-1   项目区现状侵蚀模数计算表

| 分区 | 面积 | 壤侵模数 |
| --- | --- | --- |
|  | hm2 | t/（km2·a） |
| 安置点区 | 住宅及公建区 | 0.62 | 100 |
|  | 场内道路区 | 0.35 | 100 |
|  | 绿化区 | 0.4 | 400 |
|  | 小计 | 1.37 | 187.59 |
| 供水供电工程区 | 路线占用自然植被 | 0.6 | 800 |
|  | 硬化区 | 0.63 | 100 |
|  | 小计 | 1.26 | 430.95 |
| 合计 | 2.63 | 304.18 |

## 5.3 水土流失危害

根据监测组现场调查，并通过分析工程施工资料，小湾水电站凤庆县大团山二期移民安置点建设项目建设期间未发生水土流失危害事件。

# 6 水土流失防治效果监测结果

## 6.1 扰动土地整治率

截止2018年12月，小湾水电站凤庆县大团山二期移民安置点建设项目占地面积为2.63hm2，实际扰动土地面积2.63hm2，累计整治面积2.63hm2，其中建筑物及硬化面积1.32hm2，路面面积0.35hm2，植物措施占地面积为0.93hm2。扰动土地整治率为99%。达到水保方案拟定的目标值（95%）。

扰动土地整治率：项目建设区内扰动土地的整治面积占扰动土地总面积的百分比。扰动土地整治率计算表详见表6-1。

表6-1   扰动土地整治率

| 序号 | 分区 | 扰动土地面积 | 整治面积 | 工程措施面积 | 植被措施面积 | 建筑及硬化面积 | 路面面积 | 扰动土地整治率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | hm2 | hm2 | hm2 | hm2 | hm2 | hm2 | % |
| 1 | 安置点区 | 1.37 | 1.37 |  | 0.4 | 0.62 | 0.35 | 100 |
| 2 | 供水供电区 | 1.26 | 1.26 |  | 0.53 | 0.7 |  | 97.62 |
| 合 计 | 2.63 | 2.63 |  | 0.93 | 1.32 | 0.35 | 98.86 |

## 6.2 水土流失总治理度

截止2018年12月，工程治理后现状水土流失面积为2.52hm2，水土流失治理面积为2.52hm2，水土流失总治理度为99%。达到水土保持方案拟定的防治目标值（97%）。

表6-2   水土流失总治理度

| 序号 | 分区 | 扰动土地面积 | 流失面积 | 工程措施面积 | 植被措施面积 | 建筑及硬化面积 | 路面面积 | 治理面积 | 水土流失总治理度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | hm2 | hm2 | hm2 | hm2 | hm2 | hm2 | hm2 | % |
| 1 | 安置点区 | 1.37 | 0.4 |  | 0.4 | 0.62 | 0.35 | 0.4 | 100 |
| 2 | 供水供电工程区 | 1.26 | 0.56 |  | 0.53 | 0.7 |  | 0.54 | 94.64 |
| 合 计 | 2.63 | 0.96 |  | 0.93 | 1.32 | 0.35 | 0.94 | 97.92 |

## 6.3 拦渣率与弃渣利用情况

根据竣工资料，本项目在实际建设过程中共产生土石方开挖量6550m3（其中表土剥离550m3），回填土石方量6550m3（绿化覆土550m3），项目分成4个平台建设，通过各区调运达到土石方内部平衡，最终无弃方。拦渣率能达到98%，达到水土保持方案确定的拦渣率95%。

## 6.4 土壤流失控制比

根据本工程水土保持方案，参考工程所在区域的土壤侵蚀类型和强度，本项目区的土壤容许流失量为500t/（km²·a）。

通过水土保持监测报告计算，经过治理后，本工程项目建设区内土壤侵蚀强度为304.18t/（km²·a），土壤流失控制比为1.6。

## 6.5 林草植被恢复率

截止2018年12月，除去主体工程建构筑区占地、场地硬化等不可绿化面积后，项目区可绿化面积为0.93hm²，实际植物措施面积为0.93hm²。

林草植被恢复率：项目建设区内，林草植被面积与可恢复林草植被面积的百分比值。经过计算，林草植被恢复率为99%。达到本工程水土保持方案水土流失防治目标值99%。

表6-3   林草植被恢复率

| 序号 | 分区 | 扰动土地面积 | 林草可恢复面积 | 植被措施面积 | 林草植被复率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | hm2 | hm2 | hm2 | % |
| 1 | 安置点区 | 1.37 | 0.40 | 0.4 | 99 |
| 2 | 供水供电工程区 | 1.26 | 0.53 | 0.53 | 99 |
| 合 计 | 2.63 | 0.93 | 0.93 | 99 |

## 6.6 林草覆盖率

林草覆盖率：林草类植被面积占项目建设区面积的百分比。

截止2018年12月，项目建设区防治面积为2.63hm2，林草覆盖面积为0.93hm2。经计算，项目区林草覆盖率为35.36%。达到本工程水土保持方案水土流失防治目标值27%。

## 6.7 运行初期水土流失分析

通过水土保持监测六项指标可以看出，六项指标均达到了方案拟定目标值。目前，各区域水土流失分析如下：

（1）安置点区

①住宅及公建区：已全部被建筑覆盖，基本无水土流失隐患，水土流失强度为微度。

②场内道路区：已全部被硬化覆盖，基本无水土流失隐患，水土流失强度为微度。

③绿化区：已全部实施景观绿化，经过1年植被恢复期，基本无水土流失隐患，水土流失强度为微度。

（2）供水供电工程区

场外供水工程沿灌木林地走线区域为自然植被区域，基本无水土流失隐患，水土流失强度为微度；沿道路等走线区域及水厂为建筑物及硬化场地，基本无水土流失隐患，水土流失强度为微度。供电工程区为变压器等电线杆占地，基本无水土流失隐患，水土流失强度为微度。

总体来说，本工程水土流失防治措施基本到位，防治效果较好，各区域水土流失得到了基本控制。

# 7 结论

## 7.1 防治指标分析评价

通过各项水土保持措施的实施，截止2018年12月，本工程各项水土保持指标的达标情况见表7-1。

表7-1    六项指标监测结果与方案目标对比情况表

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 方案防治目标值 | 监测结果值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扰动土地整治率 | % | 95 | 98.86 | 达到目标值 |
| 2 | 水土流失总治理度 | % | 97 | 97.92 | 达到目标值 |
| 3 | 土壤流失控制比 |  | 1 | 1.6 | 达到目标值 |
| 4 | 拦渣率 | % | 95 | 98 | 达到目标值 |
| 5 | 林草植被恢复率 | % | 99 | 99 | 达到目标值 |
| 6 | 林草覆盖率 | % | 27 | 35.36 | 达到目标值 |

从表中可以看出，本项目六项指标均达到了方案拟定目标值。综上，已实施整治措施具有较好的水土保持效果及生态效益，对防治水土流失起到了重要的作用。

## 7.2 水土保持措施评价

一、工程措施评价

经查阅施工资料各工程措施实施时间和实际实施工程量，工程措施实施进度与施工进度逐一实施。措施布局和措施量在水土保持方案设计基础上根据工程实际进行了调整，截排水措施完善，截水沟出口配套有消能措施，措施质量稳定，满足项目区水土流失防治需要。

（2）植物措施评价

绿化措施在主体工程结束后及时实施，符合水土保持要求。措施布局满足水土保持方案要求，且实施的绿化措施由于主体布局调整较水保方案设计量有所增加，美化环境的同时，能够有效控制项目区水土流失。后期需加强植物措施的抚育管护，确保植物措施发挥其水土保持效益。

（3）临时防护措施评价

水土保持临时防护措施主要针对施工期间的临时排水、临时覆盖等实施，措施实施量较水土保持方案设计量有所欠缺，设计沉沙池未实施，雨季不利于项目的水土保持。

## 7.3 存在问题及建议

针对本工程现状，我公司提出以下几点建议，为建设单位的后期水土保持工作中提供参考：

1、后续项目施工中加强施工期间对水保方案设计的临时排水、临时沉砂等防护措施的落实。

2、后期加强绿化区植被抚育管理工作，避免因管理不当而影响植被的保存率；

3、建议在后续项目建设过程中，及时开展监测工作。

## 7.4 综合结论

监测结果表明，小湾水电站凤庆县大团山二期移民安置点建设项目水土保持方案的设计基本上合理可行。在工程施工过程中，建设单位基本能按照批复的水土保持方案和有关法律法规要求开展水土流失防治工作，保障水土保持投资专项使用，有效控制了工程的水土流失。

截至2018年12月，随着工程区各项水保措施已完全发挥防护作用，取得了较好的水土保持防护效果。通过项目区巡查及查阅工程资料，项目建设未发生水土流失危害。六项指标均达到了方案拟定目标值。

综上所述，建设单位在水土流失防治责任范围内的水土保持设施具备正常运行条件，且能持续、安全、有效运行，水土保持设施的管护、维护措施落实到位，符合交付使用要求。

# Text boxes

大团山二期

大团山一期

大团山二期

大团山一期