生产建设项目水土保持设施

验收鉴定书

项 目 名 称  镇雄县杉树乡油房电站工程

项 目 编 号  昭市发改能源〔2008〕332号

建 设 地 点  镇雄县杉树乡

验 收 单 位  镇雄县围合水电开发有限责任公司

2019    年  12  月  6  日

# 一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

| 项目名称 | 镇雄县杉树乡油房电站工程 | 行业类别 | 水电枢纽工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 （或主要投资人） | 镇雄县围合水电开发有限责任公司 | 项目性质 | 新建 |
| 水土保持方案批复机关、文号及时间 | 昭通市水利局 昭市水水保【2007】第61号，2007年9月10日 |
| 水土保持方案变更批复机关、文号及时间 | \ |
| 水土保持初步设计批准机关、文号和时间 | \ |
| 项目建设起止时间 | 2017年1月～2019年10月 |
| 水土保持方案编制单位 | 盐津县水利水电勘测设计队 |
| 设计单位 | 彝良县水利水电勘测设计队 |
| 水土保持监测单位 | 云南浑璞环保科技有限公司 |
| 水土保持施工单位 | 云南地方水电建设有限公司 |
| 水土保持监理单位 | 达华工程管理（集团）有限公司云南分公司 |
| 水土保持设施验收报告编制单位 | 浙江中水工程技术有限公司 |

# 二、验收意见

根据《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》（GB/T 22490-2008）及《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号），镇雄县围合水电开发有限责任公司于2019年12月6日在镇雄县围合水电开发有限责任公司主持召开了镇雄县杉树乡油房电站工程水土保持设施验收会议。参加会议的有建设单位镇雄县围合水电开发有限责任公司、水土保持方案编制单位盐津县水利水电勘测设计队、水土保持监测单位云南浑璞环保科技有限公司、水土保持监理单位达华工程管理（集团）有限公司云南分公司、水土保持设施验收报告编制单位浙江中水工程技术有限公司、主体设计单位彝良县水利水电勘测设计队、施工单位云南地方水电建设有限公司等单位代表共8人，会议成立了验收组（名单附后）。 根据与会意见修改，并最终于2019年12月6日形成《镇雄县杉树乡油房电站工程水土保持设施验收鉴定书》。 验收会议前，水土保持设施验收报告编制单位提交了《镇雄县杉树乡油房电站工程水土保持设施验收报告》、水土保持监测单位提交了《镇雄县杉树乡油房电站工程水土保持监测总结报告》，上述报告为此次验收提供了重要的技术依据。 验收组及与会代表查看了工程现场，查阅了技术资料，听取了水土保持设施验收报告编制单位关于水土保持设施建设情况汇报以及关于方案编制、监理、监测、施工等单位的补充说明，形成验收意见如下： （一）项目概况 镇雄县杉树乡油房电站位于杉树乡大保村。该电站取水坝取水坝建在杉树乡河坝头，地理位置东经104°41′14″，北纬27°41′25″，海拔1071m。厂址建在茶园沟汇入大水河的汇合口下，地理位置东经104°42′41″，北纬27°42′41″，海拔972m。 镇雄县杉树乡油房电站属新建水电工程。工程开发任务单一，以发电为主，无灌溉和防洪要求。电站装机容量为2×4000kw，根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》〔SL252-2000〕规定，工程规模为小(2)型，工程等别为五等。电站由首部枢纽、引水建筑物、压力管线、厂房及升压站四个部分构成。主要永久性建筑物有：取水坝、引水隧洞、沉沙池、压力前池、压力管道、厂房、升压站、职工宿舍、防洪河堤等五级建筑物。次要永久性建筑物及临时性建筑物也为五级建筑物 。 本项目征地总面积为0.67hm²。根据主体资料分析及结合现场核实，工程占用土地主要为：水域0.01hm²，旱地0.21hm²，河滩地0.01hm²，荒地0.39hm²，林地0.04hm²。 工程建设期实际发生开挖土石方总量为36650m³，回填8067m³，产生弃渣30840m³，根据项目建设实际情况，有约17600m³被拉走利用（由于当时在项目区周围正在建设6.5m宽的柏油路，本项目先期产生的弃渣均拉去回填柏油路路基，拉走16100m³，厂房附近村民拉走石头1500m³。），截止目前，堆放于1号弃渣场渣量为379m³，堆放于2号弃渣场渣量为8837m³，堆放于4号弃渣场渣量为4102m³。 工程于2017年1开工建设，于2019年10月竣工，总工期为34个月。总投资3521.31万元，其中土建投资2288万元。项目资金来源由镇雄县围合水电开发有限责任公司自筹解决。 （二）水土保持方案批复情况 根据《中华人民共和国水土保持法》和《中华人民共和国水土保持法实施条例》等法律法规的有关规定，建设单位须在项目前期工作编报水土保持方案报告书。鉴于此，2006年12月，建设单位委托盐津县水利水电勘测设计队承担本项目水土保持方案编制工作。盐津县水利水电勘测设计队于2007年7月编制完成《镇雄县杉树乡油房电站工程水土保持方案报告书》，并于2007年9月10日获昭通市水利局文件《镇雄县杉树乡油房电站工程水土保持方案的批复》（昭市水水保【2007】第61号）。 批复的水土流失防治责任面积为0.7596hm²，该面积为整个项目建设的防治责任范围。本次仅针对基建期验收，项目基建期建设未对周边造成影响，经核定，本次验收的水土流失防治责任范围面积为0.77hm²，其中项目建设区面积为0.67hm²，直接影响区0.10hm²。 （三）水土保持初步设计或施工图设计情况 工程实施中，随主体工程一并开展了相关水土保持设计。根据项目特点，由镇雄县围合水电开发有限责任公司完成项目区挡墙、排水沟、植被恢复设计，施工单位根据设计，完成项目区相应水土保持措施施工。 （四）水土保持监测情况 2019年10月，云南浑璞环保科技有限公司采用地面观测、遥感监测、调查与巡查等方法开展了水土保持监测，并于2019年12月提交了《镇雄县杉树乡油房电站工程水土保持监测总结报告》。 水土保持监测主要结论为：工程基建施工期间扰动地表面积控制在水土流失防治责任范围内；施工中开挖土方利用于场地回填，水土流失得到有效控制；水土保持工程措施运行正常；植物措施已落实，六项防治指标均达标。目前实施的各项水土保持措施及时到位并发挥了有效的水土保持作用，工程平均土壤侵蚀强度得以控制，满足水土保持的要求。 （五）验收报告编制情况和主要结论 水土保持设施验收报告编制单位通过现场核查，召开专题会，收集并查阅设计、施工、监理和监测等相关资料，在水土保持措施、效果及其工作程序满足批复的水土保持方案要求后，于2019年12月编制完成《镇雄县杉树乡油房电站工程水土保持设施验收报告》。水土保持设施验收报告结论为： 1、项目完成的防治措施有： 工程措施：弃渣场挡墙208m，截水沟82m。 植物措施：临时施工区植被恢复0.13hm²，弃渣场植被恢复0.38hm²。 临时措施：无。 2、水土保持投资完成情况 镇雄县杉树乡油房电站工程水土保持工程完成总投资190.53万元，包括：工程措施160.84万元，植物措施1.68万元，临时措施0万元，独立费用22.00万元，基本预备费4.88万元，水土保持设施补偿费1.14万元。 3、水土保持效益情况 通过一系列防治措施实施，水土保持防治效益明显。扰动土地整治率达到98.51%，水土流失总治理度达到98.08%，拦渣率达到99%，土壤流失控制比达到1.25，林草植被恢复率达到99%，林草覆盖率76.12%。 （六）验收结论 验收组认为：本项目实施过程中，依法编制及落实了水土保持方案及批复文件要求的各项水土保持措施，完成了水土流失预防和治理任务，水土流失防治指标均达标。建成的水土保持设施质量总体合格，水土流失防治指标均达到了水土保持方案及监测确定的目标值。管理维护责任落实，依法缴纳了水土保持补偿费，符合水土保持设施验收的条件，同意工程水土保持设施通过验收。 （七）后续管护要求 1、本次验收，主要针对工程基建期。根据现状，需加强对已实施措施的管理：疏通排水沟、及时检查坝体工程，并及时维护。等。 2、对绿化措施进行养护管理，补植补种；