目 录

前  言	1

1项目及项目区概况	3

1.1项目概况	3

1.2项目区概况	8

2水土保持方案和设计情况	11

2.1主体工程设计	11

2.2水土保持方案编报审批	11

2.3水土保持方案变更	11

2.4水土保持后续设计	12

3水土保持方案实施情况	13

3.1水土流失防治责任范围	13

3.2取（弃）土场设置	13

3.3水土保持措施总体布局	13

3.4水土保持设施完成情况	14

3.5水土保持投资完成情况	15

4水土保持工程质量	17

4.1质量管理体系	17

4.2各防治分区水土保持工程质量评定	18

4.3弃渣场稳定性评估	19

4.4总体质量评价	20

5项目运行及水土保持效果	21

5.1运行情况	21

5.2水土保持效果	21

6水土保持管理	24

6.1组织领导	24

6.2规章制度	24

6.3建设管理	24

6.4水土保持监测、监理	25

6.5水土保持设施补偿费缴纳情况	25

6.6水土保持设施管理维护	25

7结论	26

7.1结论	26

7.2遗留问题安排	26

8 附件及附图	27

8.1 附件	27

8.2附图	27

# 前  言

巴爪河康家沟电站明渠及隧洞位于龙街乡内武村，整个电站位于金沙江一级支流横江上段洛泽河支流巴爪河上。

巴爪河康家沟电站开发任务以发电为目标，电站安装3台630千瓦卧式水轮机组，多年平均发电量为1812万度。巴爪河康家沟电站为引水式电站，主要建筑物有：取水坝引水隧洞、前池、压力管道、厂房、升压站、防洪河堤等。取水坝坝址设计洪水为10年一遇，校核洪水为50年一遇，施工期洪水为5年一遇;厂址设计洪水为30年一遇，校核洪水为50年遇，施工期洪水为5年一遇。本工程地震基本烈度为Ⅶ度。

本项目征地总面积为0.37hm²（0.3719hm²）。

根据主体资料分析及结合现场核实，工程占用土地主要为其它土地0.37hm²。

工程建设期实际发生开挖土石方总量为7300m³，回填3492m³，废弃土石方3808m³，废弃方已由建设单位运走，用于回填同一建设单位的另一个项目场地，截止目前，本电站工程无实际弃渣堆放。

工程于2012年10月开工建设，于2014年10月完工。总投资400万元，其中土建投资210万元。项目资金来源由彝良县窄沟水电开发有限公司自筹解决。

根据《中华人民共和国水土保持法》和《中华人民共和国水土保持法实施条例》等法律法规的有关规定，建设单位须在项目前期工作编报水土保持方案报告书。为做好巴爪河康家沟电站的水土保持工作，2004年11月，建设单位自行承担本项目水土保持方案编制工作，于2004年11月编制完成《巴爪河康家沟电站水土保持方案报告表》，并于2004年12月16日获彝良县水利局文件《彝良县水利局水土保持方案合格证》（彝水保审字【2004】第070号）。

根据《水土保持监测技术规程》(SL277-2002) 和水利部令第16号《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》（2005年7月8日，24号令修改）有关规定，建设单位于2020年4月委托云南浑璞环保科技有限公司进行该工程的水土保持监测，为下阶段水土保持设施验收提供依据。

工程建设期实际发生开挖土石方总量为7300m³，回填3492m³，废弃土石方3808m³，废弃方已由建设单位运走，用于回填同一建设单位的另一个项目场地，截止目前，本电站工程无实际弃渣堆放。

巴爪河康家沟电站按《水保方案》批复的内容实施的水土保持措施包括：

①工程措施：厂区排挡墙82m、引水隧道挡墙56m。

②植物措施：厂区及压力管道区植被恢复0.10hm²。

③临时措施：无。

依据《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006）及相关技术规范，项目的水土保持工程措施基础开挖与处理施工规范，回填满足填筑要求；工程措施中浆砌石挡墙稳定、纹理整齐、平整、无裂缝，经评定工程措施单位工程总体评定为合格。项目的水土保持植物措施成活率均达到90%以上，由于绿化使用苗木较小，郁闭需要时间较长，需要加强后期的管护工作；经评定，植物措施单位工程总体评定为合格。

建设单位在项目建设过程中，十分注重水土保持工作，以水土保持方案为技术指导，并结合工程建设实际情况，具体由筹备处、工程建设部、计划财务部专项负责水土保持措施的落实管理，对项目建设中的水土保持工作进行检查和验收，同时在建设过程中，积极配合水行政主管部门的监督检查，认真听取意见后及时修改完善。

目前，巴爪河康家沟电站已建设完成。根据《中华人民共和国水土保持法》及有关法律法规的规定，开发建设项目水土保持设施必须与主体工程“同时设计、同时施工、同时投产使用”的三同时制度，建设单位按照《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》（水利部第16号令）的规定以及批复的水土保持方案，经过与实地对照，已实施的各项水土保持措施已经可以满足水土保持防治要求，水土保持设施总体达到竣工验收的条件和要求。按照《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》（GB/T 22490-2008）、《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号）及《云南省水利厅转发水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收文件的通知》（云水保〔2017〕97号），建设单位组织各参建单位开展水土保持设施自主验收。

# 1项目及项目区概况

## 1.1项目概况

### 1.1.1地理位置

巴爪河康家沟电站明渠及隧洞位于龙街乡内武村，整个电站位于金沙江一级支流横江上段洛泽河支流巴爪河上。

项目位置影像图

### 1.1.2主要技术指标

工程名称：巴爪河康家沟电站

建设性质：补报

建设地点：龙街乡内武村

建设单位：彝良县窄沟水电开发有限公司

所在流域：巴爪河流域

工程任务：水力发电

项目建设期：2012年10月~2014年10月，施工总工期为24个月。

装机规模：3×630KW

工程投资：400万元（土建投资210万元）

### 1.1.3项目投资

巴爪河康家沟电站总投资为400万元，土建投资为210万元，全部为自筹。

### 1.1.4项目组成及布置

巴爪河康家沟电站开发任务以发电为目标，电站安装3台630千瓦卧式水轮机组，多年平均发电量为1812万度。巴爪河康家沟电站为引水式电站，主要建筑物有：取水坝引水隧洞、前池、压力管道、厂房、升压站、防洪河堤等。取水坝坝址设计洪水为10年一遇，校核洪水为50年一遇，施工期洪水为5年一遇;厂址设计洪水为30年一遇，校核洪水为50年遇，施工期洪水为5年一遇。本工程地震基本烈度为Ⅶ度。

### 1.1.5施工组织及工期

### 1.1.5.1施工组织

1、施工交通

本工程施工交通条件已有八抓-卓基道路，电站紧接公路，即可解决施工交通运输条件。

2、施工场地及营地

由于工程所需混凝土、砂浆及其它建筑材料全部外购，故不设混凝土生产场地，仅考虑建筑材料堆放场地。

在枢纽区场内布置1个施工场地，主要为施工材料加工及堆放场地、物资堆放场地。

3、施工用水、用电及通讯

（1）施工用水

施工用水从巴爪河抽用。

（2）施工期排水

工程建设期间排水主要为场地雨水。雨水排入沉淀后排入巴爪河。

（3）通讯

项目区移动、联通的信息网全面覆盖，能满足本项目施工期通讯要求。

4、建筑材料

钢材：工程所需钢材可在彝良县购买；

砂石料：本工程不设单独的砂石料场，工程建设所需的砂石料，在工程区周边具有合法开采手续的砂石料厂和土料场购买；

混凝土：工程建设所需混凝土现场搅拌；

### 1.1.5.2主要施工工艺

本次的取水坝工程采用分期围堰的施工导流方案。即首先在顺流右岸河段修建一期围堰，在该堰内进行进水口和左岸坝段的施工。待一期工程完工后，拆除一期围堰，在左岸河段修建期围堰，利用电站进水口和左岸坝段导流，进行右岸坝段的施工期围堰均为3.50m高的砂卵石堆石坝，近水面坝坡设置塑料薄膜防渗，并用30cm厚的干砌块石护坡。

基坑排水，取水坝均选用4台4B/5A水泵(其中1台备用)从开挖好的积水井中抽水排向下游河槽。

二、取水坝施工

(一)基础开挖

河床大部分为砂砾卵石层覆盖，河床覆盖层开挖采用59~88Kw推土机集料，1~3m³挖掘机配5~12t自卸汽车出渣。砂砾石开挖渣料首先运至毛料堆场进行筛分。河床左右岸岸坡级基础基岩开挖均采用手风钻钻孔，浅孔爆破。当开挖深度小于4m时，用手风钻钻孔，浅孔爆破，出渣设备同覆盖层。石渣运至临时堆场，用于围堰、回填。开挖边坡不应小于1：0.50。

(二)混凝土施工

①、选用拌和站拌制砼

②、砼浇筑方式

砼坝分块浇筑，采用不留纵缝的通仓浇筑方式，砼采用自然入仓砼按合阶法进行浇筑可避免小时浇筑强度过高的不足，仓面大小不受

基础开挖和混凝土浇筑，每一道施工工序完成后须经业主方技术负责工程师和监理工程师质检合格后，才能进行下一道施工工序，工程施工质量由技术科和监理工程师联合负责把关，严格执行现行有关施工《规范》，直至最后一道工序施工完毕为止

3、渠道改造施工

改造工作是渠道混凝土、砂浆抹面防渗，渠道浆砌石加高、渠顶将砌石翻拱，增加渠系建筑物(溢流堰、人行桥和背洪桥)。由于渠道建设断面较小，渠道采用人工施工工序：清除渠道淤积，拆除原渠道断面不可用的砌体，以M7.5浆砌块石支砌至设计高度，在规定里程范围进行翻拱，翻拱完工后以C20砼衬砌底板之后，用M10.0砂浆内侧墙的面。

4、压力前池施工

电站前池布置于引水渠末端、厂房背面的山埂子上。地形坡度相对较陡，基础开采用挖宜人工开挖，石方开挖可以手风钻钻孔，浅孔爆破，废弃料应运至设计堆渣场堆放，堆放弃渣原则先放石方在方土方以便恢复植被。

前池的施工应开挖完基础并经检验合格后，方可进行下一道工序并且每一道工序检验必须严格按照规范要求进行，直至最后施工完毕为止。

由于前池受地形条件的限制，其混凝土系统及料厂只能布置在厂房处，也没有公路直接连通施工场地，故混凝土采用垂直运输的方式。

5、压力管道施工

压力管道工程需在前池开挖完成后，再进行管线的施工。压力钢管土建采用先清除表土;再开挖平台，最后采用槽挖的方法，压力管槽两侧的开挖边坡不小于1：0.75，并且镇墩和支墩的基础必须弱风化的基岩上，其支砌支墩和镇墩的混凝土采用垂直运输方式。压力钢管和伸缩节均在彝良县城制作后运往工地，逐节定位焊接。

6、机电设备和金属结构安装(一)安装场布置

本工程的金属结构组装场地和机电设备仓库的布置，主要根据地形条件和施工场地总体规划进行规划选定，总的原则是：尽可能靠近安装场地，且能利用工地现有的施工设备进行安装吊运。

(二)拦污栅闸门和压力钢管安装

电站的拦污栅可以将材料运至工地现场制作并安装，安装时尽量采用起吊设备进行安装，由于闸门安装重量不大，可以现场采用支撑支架以调葫芦起吊安装。至于本电站工程的压力钢管安装是金属结构安装工程的重点，将压力钢管分节拼装后，用平板运至现场，然后用调葫芦调至安装位置进行安装

7、厂区施工

厂区的施工要在前池和压力管线开挖完工后进行，以免工程施工中的相互影响和工程施工不安全。

8、施工辅助设施施工

该电站在开工前应选好房屋作为指挥部用房，特别是存放炸材及其他物资的房屋，以保证工程施工的安全。

### 1.1.5.3施工工期

工程于2012年10月开工，整个工程于2014年10月部完工，工程建设总工期为24个月。

### 1.1.6土石方情况

工程建设期实际发生开挖土石方总量为7300m³，回填3492m³，废弃土石方3808m³，废弃方已由建设单位运走，用于回填同一建设单位的另一个项目场地，截止目前，本电站工程无实际弃渣堆放。

### 1.1.7工程占地

本项目征地总面积为0.37hm²（0.3719hm²）。

根据主体资料分析及结合现场核实，工程占用土地主要为其它土地0.37hm²。

### 1.1.8移民安置和专项设施改（迁）建

本项目政府批准的永久用地，不涉及移民安置和专项设施改（迁）建。

## 1.2项目区概况

### 1.2.1自然条件

### 1.2.1.1地形地貌

项目区位于彝良县，介于东经104°05′14′′-104°05′25′′、北纬27°63′03′′-27°63′08′′之间；地处云贵高原与四川盆地过渡地带，为云贵高原北部边缘斜坡地带，山脉走向大致与构造线基本一致，以北东向为主。第四纪以来，工程区内地壳强烈上升，地形切割深，山峰林立，峡谷遍布，地势高峻，属侵蚀溶蚀中山地貌，深切“v”型谷多见。

### 1.2.1.2地质构造

（1）地质

工程区处于滇东北褶束Ⅲ级构造单元内，是加里东旋回开始发展起来的一个古生代沉积凹陷，总的特征是基底相对稳定，盖层构造变形相对简单。工程区岩层为一倾向北西的单斜构造，倾角35—60°。区内无大的断裂，偶见小型褶曲，近地表岩层节理裂隙较为发育，属地质构造相对简单区，无不良地质现象，适宜建筑。

（2）地震

根据2008年颁布的《中国地震动参数区划图（GB18306-2008）》，彝良县50年超越概率10%的地震动峰值加速度为0.10g，场地类别为II类，地震分组为第二组，地震动反应谱特征周期为0.40秒。确定本区地震基本烈度为Ⅵ度，工程按Ⅶ度设防。

### 1.2.1.3河流水文

彝良是昭通市水资源比较丰富的县之一，县境内有大小河流150多条，开发条件好，经流面积大于50km²的河流17条。总径流面积1850.4km²，径流量17.4亿m³，平均比降6.4‰，平均每平方公里面积产水60.1万m³。以洛泽河、白水江和田黄河三大干流的水能储量最大，其中洛泽河水系发源于贵州省威宁县境内的草海，总径流面积439km²，河长145.2km，年径流量8.98亿m³。

### 1.2.1.4气象

项目区所在地牛街镇江岸气候温和，夏季炎热；靠近朝天马森林的三合林区一带则“十月大雪飞，三月还降雪”。河谷地区年均日照863.4小时。海拔800米以下河谷年均温度16.5℃，1800米以上高山5—10℃，年均降雨量1136.8mm，属中亚热带，北亚热带两种气候类型。是降水丰富，雨热同期，立体气候显著的山区镇。根据彝良县气象局资料，彝良县20年一遇1小时的最大降雨量为55.4mm，6小时的最大降雨量为86.8mm，最大24小时暴雨118.6mm。多年平均气温为17℃，极端最高气温为41.2℃，极端最低气温为零下2.5℃；平均降雨量1226.2毫米，年平均风速较小，多年平均风速1.6m/s，极端风速11.5m/s，主导风向为西北向。

根据彝良县气象局资料，彝良县角奎镇20年一遇1小时的最大降雨量为55.4mm，6小时的最大降雨量为86.8mm，最大24小时暴雨118.6mm。

### 1.2.1.5土壤

彝良土地类型有土类6个，亚类10个，土属23个，耕地土种45个，自然土种17个。土属多，适宜多种农作物生长。在6个土壤类型中黄壤土最多，占土地总面积的38%，水稻土最少，占0.14%。有耕地40577hm²，其中水田2017hm²，旱地38470hm²，占总耕地面积的5.19%和94.81%，农业人口人均耕地0.08hm²。项目区土壤类型为黄棕壤土为主。

### 1.2.1.6植被

彝良县植被类型属亚热带湿润常绿阔叶混交林，主要树种有次生性栎林、杨桦林、云南松林、杉木林、华山松林、山地旱生草木植被等，境内普遍分布着砍伐后形成的次生灌丛，类型有栎类灌丛、红子灌丛、杜鹃-山茶灌丛、马桑灌丛等，经济林木有柑桔、油桐、乌桕、茶叶、木漆、核桃、板栗等。

经查阅资料及现场勘查，项目区内无国家保护的珍惜植物。

### 1.2.2水土流失及防治情况

根据监测资料及现场调查核实，项目区占地类型为其它土地，原生土壤侵蚀强度为1500t/km².a。区域内地面植被破坏、人为活动影响、区域内雨季降雨集中和降雨年内分布不均匀是产生水土流失的主要原因。

根据水利部办公厅印发“全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果”【2013】188号，项目所在地彝良县被划为国家级 “金沙江下游国家级水土流失重点治理区”，根据云政发“云南省人民政府关于划分水土流失重点防治区的公告”【2007】165号，项目所在地彝良县被划为省级 “重点预防保护区”，综合项目区水土流失防治标准执行I级标准。

# 2水土保持方案和设计情况

## 2.1主体工程设计

2008年3月，彝良县窄沟水电开发有限公司编制完成《巴爪河康家沟电站可行性研究报告》，2008年6月，项目取得《关于对〈云南省彝良县龙街乡康家沟电站项目申请报告》的批复》（彝发改复[2008]22号）文件。

## 2.2水土保持方案编报审批

根据《中华人民共和国水土保持法》和《中华人民共和国水土保持法实施条例》等法律法规的有关规定，建设单位须在项目前期工作编报水土保持方案报告书。为做好巴爪河康家沟电站的水土保持工作，2004年11月，建设单位自行承担本项目水土保持方案编制工作，于2004年11月编制完成《巴爪河康家沟电站水土保持方案报告表》，并于2004年12月16日获彝良县水利局文件《彝良县水利局水土保持方案合格证》（彝水保审字【2004】第070号）。

## 2.3水土保持方案变更

本项目实际建设过程中与《水保方案》设计阶段不存在重大变更情况。本项目中仅部分内容存在细微变更，根据《水利部办公厅关于印发<水利部生产建设项目水土保持方案变更管理规定（实行）>的通知》（办水保【2016】65号）（以下简称“《变更65号文》”），本项目实际建设情况与《水保方案》阶段的设计情况进行逐一简要对比：

- 建设地点：巴爪河康家沟电站明渠及隧洞位于龙街乡内武村，与《水保方案》一致。

- 水土流失防治责任范围面积：《水保方案》阶段共计0.26hm²，实际发生的面积共计0.37hm²，与《水保方案》一致。

- 开挖填筑土石方总量：实际开挖量较设计开挖量减少了3760m³，回填量比设计减少了568m³，废弃方比设计减少了3192m³，主要因为在后期施工阶段根据实际情况，开挖量及回填量略有减少，废弃的土石方已由建设单位运走，截止目前，本电站工程无实际弃渣堆放

- 措施体系：因《水保方案》为补报，防治措施体系基本一致。

5、弃渣场：因项目建设产生废弃的土石方已由建设单位运走，未布设弃渣场，较《水保方案》比较，减少了1个弃渣场。

## 2.4水土保持后续设计

根据《生产建设项目水土保持技术规范》（GB50433-2008），关于建设项目水土保持方案编制深度的规定，水土保持方案编制深度与主体工程一致。

# 3水土保持方案实施情况

## 3.1水土流失防治责任范围

### 3.1.1实际的水土流失防治责任范围

根据项目竣工图纸、验收资料及项目实际组成情况，项目的水土流失防治分区包括项目建设区和直接影响区。本工程建设防治责任范围为0.37hm²。

### 3.1.2水土流失防治责任范围变化情况

经过对比分析，实际发生的防治责任范围0.37hm²，较《水保方案》设计防治责任范围无增减变化，表现在下面几个方面：

1、本项目建设规模较小，主体工程建设与设计阶段一致。

2、工程实际建设时产生的弃渣已由建设单位运走，无弃渣堆放，没有新增占压土地面积。

## 3.2取（弃）土场设置

弃土弃渣监测内容包括工程挖方的位置、数量及占地面积；弃土、弃渣的位置、处（点）数、方量及堆放面积；挖方边坡的水土流失防护、边坡的稳定性；弃土、弃渣的水土流失防治措施及效果；挖方、填方及弃渣堆放地的水土流失对周边的影响。

工程建设期实际发生开挖土石方总量为7300m³，回填3492m³，废弃土石方3808m³，废弃方已由建设单位运走，用于回填同一建设单位的另一个项目场地，截止目前，本电站工程无实际弃渣堆放。

项目建设期间所需砂石料全部外购于彝良县具有相关合法手续的砂石料场，施工过程中未发现土石料私挖乱采的情况，未产生新的水土流失。

## 3.3水土保持措施总体布局

在项目建设过程中通过实施工程措施、植物措施及临时措施控制和减少项目区内产生的水土流失；厂区建设有平台挡墙、绿化措施等措施。以上各分区水保措施相辅相成，减少和控制了项目建设期间本项目水土流失，水土流失防治效果明显。

## 3.4水土保持设施完成情况

### 3.4.1已实施工程措施情况

截至2020年5月，本工程实际完成的工程措施工程量为：

1、厂区

（1）挡墙

厂区挡墙82m。

2、引水隧洞

（1）挡墙

挡墙总长69m。

工程措施实施基本与主体工程建设同步实施，实施时间为2012年10月~2014年10月，具体工程措施实施工程量及实施进度详见表3-2。

表3-2           实际完成水土保持工程措施量统计表

| 项目 | 单位 | 实际实施完成 | 水保方案确定 | 工程量增减 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂区 | 挡墙 | m | 82 | 56 | 26 |
| 引水隧洞 | 挡墙 | m | 69 | 80 | -11 |

本工程实际实施的工程措施工程量与水土保持方案批复工程量相比有一定的变化，主要原因如下：

建设单位根据扩大的装机规模建设，导致厂区挡墙有所增加，引水隧道挡墙有所减少。

根据已批复的《水保方案》及现场调查，实际实施情况基本到位，布局较为合理，实施的水土保持措施具有针对性，能满足工程水土保持防治要求。

### 3.4.2已实施植物措施情况

根据项目竣工图纸、验收资料，截止2020年5月，建设单位在厂区及压力管道区植被恢复面积0.10hm²。

植物措施在主体工程建设结束后实施，实施时段一般考虑雨季开始前，实施时间为2012年10月~2014年10月。工程量具体分析见下表3-3。

表3-3    工程建设过程中实施植物措施

| 项目 | 单位 | 实际实施完成 | 水保方案确定 | 工程量增减 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂区及压力管道区 | 植被恢复 | hm² | 0.10 | 0.02 | 0.08 |
| 弃渣场 | 植被恢复 | hm² | 0.26 | 0 | -0.26 |

植物措施变化主要原因是：因未建设弃渣场，导致植物措施减少。

### 3.4.3已实施临时措施情况

水保方案未设计临时措施，工程建设中未实施有临时措施。

## 3.5水土保持投资完成情况

根据工程结算、验收资料，巴爪河康家沟电站水土保持工程完成总投资15.62万元，包括：工程措施15.5万元，植物措施0.12万元，临时措施0万元，独立费用0万元，基本预备费0万元，水土保持设施补偿费0万元。实际完成的水土保持措施投资汇总详见表3-5。

表3-5           水土保持投资实际完成情况            单位：万元

| 投资项目 | 批准水土保持投资（万元） | 实际完成水土保持投资（万元） | 增减情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程措施投资 | 12.40 | 15.50 | 3.10 |
| 植物措施投资 | 2.00 | 0.12 | -1.88 |
| 临时措施投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 独立费用投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基本预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 设施补偿费投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 14.40 | 15.62 | 1.22 |

根据水土保持方案设计水土保持工程投资及工程实际完成水土保持工程投资情况，工程实际完成水土保持工程投资比水土保持方案批复增加1.22万元，主要为：

（1）工程建设水土保持工程单价较设计有所变化，为此水土保持设施实际完成投资较水保方案概算有一定程度增加；

（2）由于工程措施量增加，导致工程措施费用较水保方案设计费用增加了3.10万元；

这些措施的投资均是根据措施进度进行支付的，目前这些措施的投资已全部到位。该项目水保设施的投资支付与主体工程价款的支付程序相一致，结算程序严格按照与施工单位签订合同中的验工结算及投资额管理进行。

# 4水土保持工程质量

## 4.1质量管理体系

### 4.1.1 建设单位质量管理

项目实施过程中，建设单位始终把加强质量管理、确保工程质量放在首要位置，实行全过程的质量控制和监督。施工过程中全面实行了项目法人责任制、招标投标制和工程监理制，建立健全了“项目法人负责，监理单位控制，承包商保证，政府监督”的质量保证体系。工程质量管理过程中实行计划调度会议制度、现场协调会议制度、现场碰头会议制度、监理工地例会制度、技术设计审查制度、技术设计交底制度、施工组织设计审查制度、安全措施方案审查制度、工程建设安全管理制度、质量检查抽查制度、工程质量监督管理制度、工程计划统计管理制度、工程预结算管理制度等管理制度。水土保持工程的建设与管理亦纳入了整个工程的建设管理体系中。工程质量检验资料齐全，程序完善，均有监理、施工单位的签章，符合质量管理的要求。

### 4.1.2 监理单位质量管理

施工质量控制是工程监理过程中最主要的环节，同时也是监理工作中工作量最大的一项任务。建设单位根据自身建设实际情况（主要工程为设备安装，次要工程为场地平整），自行组织监理部门，实施部门责任制开展本项目监理工作，对经水务部门审批通过的水土保持方案的实施过程进行监理，确保水土保持方案设计的水土保持措施落到实处。

施工前，项目监理部建立了以总监理工程师为核心的质量控制体系，明确了各工作人员的基本工作职责和工作程序，使监理工作能井然有序的开展、实施。施工现场质量控制以事前控制为主，以事中控制为辅，并把事后控制作为检测工作成效、反馈控制信息的手段。通过对工程实行预控、检查、验评，从而保证总体质量目标的实现。

### 4.1.3 施工单位质量管理

项目植物施工单位为彝良县周边苗圃及市场购买，施工单位设置专职的质量管理人员，制定各类质量管理制度，实行“班组讨论、公司复检、项目部终检”的三检制度。建立质量责任制，建立以质量为中心的经济承包责任制，明确各施工人员的具体任务和责任，层层落实质量关。综上所述，项目施工质量管理体系是健全和完善的。

## 4.2各防治分区水土保持工程质量评定

巴爪河康家沟电站水土保持措施主要分为主体工程具有水保功能措施以及水保方案新增措施两部分，水保措施质量评定主要根据抽查施工单位、监理单位建设期资料，抽查项目建设中间材料（砂、石料、水泥、混凝土、浆砌石砌体等）的质量评定情况，并根据监理单位、施工单位、质量监督机构项目自查初验质量评定等资料进行统计。

根据巴爪河康家沟电站竣工结算资料：本项目所有检验批合格，各分部工程合格；质量控制资料及安全与功能检验资料齐全、完整、有效；观感质量评定为“良好”。单位工程验收合格。

### 4.2.1项目划分及结果

根据《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006）中，工程质量评定项目划分标准，巴爪河康家沟电站水土保持措施共划分为2个单位工程，2个分部工程和5个单元工程。①单位工程：按照工程类型和便于质量管理的原则，按本项目实际情况划分为拦渣工程、植被建设工程；②分部工程：在单位工程的基础上按照功能相对独立，工程类型的原则，划分坝体、点片状植被建设。③单元工程：主要按规范规定，结合工种、工序、施工的基本组成划分，是工程质量评定、工程计量审核的基础。单元工程划分标准见表4-1，项目划分情况见表4-2。

表4-1                    单元工程划分标准

| 单位工程 | 分部工程 | 单元工程划分 |
| --- | --- | --- |
| 拦渣工程 | 坝体 | 按段划分，每50～100m作为一个单元工程 |
| 植被建设工程 | 点片状植被 | 按图斑设计，每0.1hm²～1hm²作为一个单元工程，超过1hm²可划分为两个以上单元工程 |

表4-2                 单元工程划分情况表

| 单位工程 | 分部工程 | 布设位置 | 单元工程划分（个） |
| --- | --- | --- | --- |
| 拦渣工程 | 坝体 | 厂区、引水系统 | 4 |
| 植物措施 | 点片状植被 | 厂区、压力管道 | 1 |
| 合计 | 5 |

### 4.2.2各防治分区工程质量评定

根据《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006），工程质量评定项目划分标准，巴爪河康家沟电站水土保持措施共划分为2个单位工程，2个分部工程和5个单元工程，各防治分区水土保持工程质量评定结果详见表4-3。

表4-3          项目水土保持单元、分部工程质量评定表

| 单位工程 | 分部工程 | 单元工程个数 | 质量评定 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合格项数 | 合格率 | 优良项数 | 优良率 | 质量评定等级 |
| 拦渣工程 | 坝体 | 4 | 4 | 100% | 1 | 25% | 合格 |
| 植物措施 | 点片状植被 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 优良 |
| 合计 | 5 | 5 | 100% | 2 | 40% | 合格 |

本项目水土保持工程质量评定结果：根据《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006），本项目水土保持单元工程质量全部合格，其中优良率达到40%，故水土保持工程质量等级为合格。

目前巴爪河康家沟电站完成的水土保持措施整体质量合格，符合有关技术规范、标准的规定和要求，工程措施质量稳定，植物措施林草成活率到达规定标准，生长发育正常，覆盖度高，已无裸露地表区域，具备水土保持设施竣工验收的条件。

## 4.3弃渣场稳定性评估

工程建设期实际发生开挖土石方总量为7300m³，回填3492m³，废弃土石方3808m³，废弃方已由建设单位运走，用于回填同一建设单位的另一个项目场地，截止目前，本电站工程无实际弃渣堆放。

## 4.4总体质量评价

在工程建设过程中，建设单位建立了一套完整的水土保持质量保证体系。同时，把好原材料关，合理调整施工工艺和工序，加强巡视检查、质量监控；控制中间产品，对施工的各项工序、隐蔽工程工作程序进行控制，通过采取以上措施，有效的保证了工程质量。本项目水土保持工程措施使用材料质量合格，项目各建设区域布设的水土保持工程措施整体上基本达到了控制工程建设水土流失的要求，符合国家水土保持法律法规及技术规范、标准的有关规定和要求，工程质量总体合格，基本具备竣工验收的条件。

# 5项目运行及水土保持效果

## 5.1运行情况

自2014年10月工程完工后，建设单位对各类水土保设施运行情况进行了检查，水土保持工程措施质量稳定，运行状况良好，各项措施也在不断的完善中，各防治措施起到了较好的水土流失防治效果。

## 5.2水土保持效果

### 5.2.1水土流失治理

一、扰动土地整治率

扰动土地是指开发建设项目在建设活动中形成的各类挖损、占压、堆弃用地，均以垂直投影面积计。扰动土地整治面积，指对扰动土地采取各类整治措施的面积。扰动土地整治率为水保措施防治面积、永久建筑物面积之和与扰动地表面积的比值。

项目建设区总面积0.37hm²，扰动面积0.37hm²，扰动土地整治面积0.37hm²，扰动土地整治率99%。

二、水土流失总治理度

水土流失治理度为水保措施防治面积与水土流失面积(不含永久建筑物及硬化面积)的比值。

项目建设区总面积0.37hm²，水土流失总面积0.10hm²，水土流失治理达标面积0.10hm²，水土流失总治理度99%。

三、拦渣率

工程建设期实际发生开挖土石方总量为7300m³，回填3492m³，废弃土石方3808m³，废弃方已由建设单位运走，用于回填同一建设单位的另一个项目场地，截止目前，本电站工程无实际弃渣堆放，本工程拦渣率达到99%。

四、土壤流失控制比

土壤流失控制比是指项目容许土壤流失量与水土保持方案实施后土壤流失量之比。工程区属以水力侵蚀为主的西南土石山区，容许土壤流失量为500t/km².a。随着水土保持措施的实施，项目区水土流失得到有效的控制，项目区各分区的土壤侵蚀模数均低于或接近容许值。通过各项水土保持措施的实施，治理后项目区土壤侵蚀模数为500t/(km²·a)，土壤流失控制比为1.0。

### 5.2.2生态环境和土地生产力恢复

一、林草植被恢复率

林草植被恢复率为项目建设区内，林草植被面积与可恢复林草植被面积（在目前经济、技术条件下适宜于恢复林草植被）面积的比值。其中可恢复林草植被面积指在当前经济、技术条件下通过分析论证术确定的适宜恢复植被的土地面积，不含国家规定应恢复的面积；林草植被面积为项目区实施的人工种植、天然林地和草地的总面积，包括成活率、保存率达到设计和验收标准天然林地和草地的面积。

项目建设区总面积0.37hm²，可恢复林草植被面积0.10hm²，林草植被恢复面积0.10hm²。林草植被恢复率99%。

二、林草覆盖率

项目建设区总面积0.37hm²，其中林草植被面积0.10hm²。林草覆盖率27.03%。

### 5.2.3公众满意度调查

在项目建设过程中，建设单位向项目建设区周围群众发放调查表，通过抽样进行民意调查。目的在于了解巴爪河康家沟电站对当地经济和自然环境所产生的影响及民众的反响。本次调查共发放了11份问卷，其中35岁以下3人，35～60岁3人，60岁以上5人，职业均为农民。公众调查情况见下表。公众调查情况见表5-5。

表5-5          公众调查情况表

| 调查项目 | 评价 |
| --- | --- |
|  | 好 | 一般 | 差 | 不知道 |
|  | （人） | （%） | （人） | （%） | （人） | （%） | （人） | （%） |
| 项目对当地经济的影响 | 9 | 82 | 2 | 18 |  |  |  |  |
| 项目对当地环境的影响 | 8 | 73 | 3 | 27 |  |  |  |  |
| 项目对弃土弃渣的管理 | 9 | 82 | 2 | 18 |  |  |  |  |
| 项目林草植被建设 | 10 | 91 | 1 | 9 |  |  |  |  |
| 项目土地恢复情况 | 7 | 64 | 4 | 36 |  |  |  |  |

调查结果表明，项目区周围群众多数认为本项目对促进当地经济发展有积极意义、项目建设造成的水土流失得到有效治理，工程建设中的林草植被建设也比较好。建设完工后，对项目区实施了绿化和生态恢复，并取得了很好的效果。

# 6水土保持管理

## 6.1组织领导

在施工过程中，建设单位、设计单位、施工单位和监理部门加强水土保持法等法律法规的学习，各单位都注重水土保持工作，加强计划管理，水土保持植物措施与主体工程未达到同时设计，同时施工，同时投产使用的“三同时”制度。

## 6.2规章制度

在项目建设期间，建设单位建立了以质量管理为核心的一系列规章制度，形成了施工、监理、设计、建设管理单位各尽其职、密切配合的合作关系，并在工程建设过程中给予逐步完善，水土保持工作也作为基本内容纳入主体工程的管理中。在项目计划合同管理方面，本工程制定了招投标管理、施工管理、财务管理等制度，逐步建立了一整套行之有效的管理制度和体系，依据制度建设和管理体系，避免了人为操作的随意性。在施工质量保证制度和体系方面，本工程则进一步明确了施工检验、检查的具体方法和要求，落实了质量责任，防止建设过程中不规范的行为。

在项目建设期间，工程监理部门始终把管理与协调、工程质量控制、投资控制、安全文明施工和环境保护以及施工进度控制看作工作重点，为保证水土保持工程的质量奠定了基础，为提高工程质量提供了保障。

## 6.3建设管理

在工程建设过程中，为了保证水土保持工程的施工质量和进度，建设单位将水土保持的施工材料采购及供应、施工单位招标程序纳入了主体工程管理程序中。工程开工后，建设、设计、施工、监理等各单位协调合作，坚持“质量第一”的原则，严格按照施工技术规范要求施工，建立了严格的质量保证和监督体系，实行质量自控自检、监理小组旁站监理、建设单位巡视抽查、质监单位查验核实制度，保障了工程建设的质量。

## 6.4水土保持监测、监理

为客观评价本项目水土保持设施实施情况及水土保持设施对工程建设产生水土流失的防治效果，并为工程水土保持专项验收提供必备的监测资料，建设单位于2020年4月委托云南浑璞环保科技有限公司进行本项目水土保持监测。

本项目水土保持监理直接纳入主体工程建设监理，建设单位根据工程建设实际情况，由建设单位自行组织进行监理。

## 6.5水土保持设施补偿费缴纳情况

根据《巴爪河康家沟电站水土保持方案报告书》及其批复文件显示，项目需缴纳水土保持设施补偿费0万元。

## 6.6水土保持设施管理维护

依据水利部第16号令《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》（2002年10月，2005年7月水利部第24号令修改）的规定，水土保持设施作为主体工程的一部分，开发建设项目水土保持设施经验收合格后，该项目方可正式投入生产或使用。为做好本项目水土保持设施的管护工作，工程验收合格后，水土保持运行管理将由建设单位进行管理，建设单位将建立管理养护责任制，落实专人负责管理、维护工程水土保持设施，包括定期安全巡逻、苗木养护等，对水土保持设施出现的局部损坏进行修复、加固。

# 7结论

## 7.1结论

建设单位水土保持设施的建设已按《水保方案》设计完成，水土流失防治责任范围内的各类开挖面、施工道路、直接影响区等基本得到了治理，施工过程中的水土流失得到了有效控制。项目区完成的水土保持设施较好地发挥了保持水土、改善环境的作用，工程实施的水土保持设施符合水土保持法律法规和规程规范及技术标准的有关规定和要求，水土保持专项投资落实，各项工程安全可靠、质量合格，工程总体质量达到合格标准，水土流失防治符合开发建设类项目的防治标准，具备水土保持设施专项验收条件，已达到经批准的水土保持方案的要求。

## 7.2遗留问题安排

巴爪河康家沟电站水土保持设施的建设已按《水保方案》设计完成，可以满足现阶段的水土保持防治要求，请求水行政主管部门给予验收备案。经验收后，项目正式进入运行期。针对下阶段工作安排等计划，建设单位拟订水土保持工作安排如下：

（1）由水土保持工作小组继续开展本工程的水土保持工作，做好水土保持设施的管理、维护，建立管理养护责任制，若工程出现局部损坏及时进行修复、加固，林草措施及时进行抚育、补植、更新，使其水土保持功能不断增强，发挥长期、稳定的保持水土、改善生态环境的作用；

（2）为方便水土保持工程管理和运行质量的检查，将水土保持方案设计资料及图表、年度施工进度、年度经费使用等技术经济指标、水土保持效益指标以及检查验收的全部文件、报告、图表等资料归档管理；

（3）按照水土保持方案报告书及相关要求，做好直接影响区的水土保持工作；

（4）在总结前期工程建设经验与不足的基础上，认真完善做好后期工程建设的管理工作，把水土保持作为工程建设管理的重要部分。

# 8 附件及附图

## 8.1 附件

附件1：立项文件

附件2：水土保持方案批复文件；

附件3：工程建设及水土保持大事记；

附件4：重要水土保持单位工程验收照片；

附件5：水土保持监督检查表；

附件6：单位、分部工程验收鉴定书；

附件7：水土保持设施补偿费缴纳发票—无补偿费。

## 8.2附图

附图1：项目地理位置图；

附图2：主体工程总平面图；

附图3：水土流失防治责任范围及水土保持措施布设竣工图；

附图4：项目建设前、后遥感影响图。