迪庆州香格里拉市松八水电站工程建设项目

水土保持监测报告

建设单位：香格里拉市格基河流域水电开发有限公司

监测单位：云南恒成工程设计咨询有限公司

编制时间：2019年12月

# 目   录

目   录	- 2 -

1  建设项目及项目概况	- 1 -

1.1项目概况	- 1 -

1.2 项目区概况	- 3 -

1.3 项目的前期工作	- 6 -

1.5 电站试运行情况	- 6 -

2 工程水土流失特点	- 8 -

2.1 水土流失防治责任面积	- 8 -

2.2 电站枢纽工程	- 8 -

2.3 施工期生产生活区	- 10 -

2.4 弃渣场	- 11 -

2.5 施工道路区	- 12 -

2.6 土石方平衡	- 13 -

2.7 本工水土流失的特点	- 13 -

2.4 工程各分区水土流失现状	- 14 -

3监测实施	- 16 -

3.1 监测工作实施情况	- 16 -

3.2监测目标与原则	- 16 -

3.2.1水土保持工程监测目标	- 16 -

3.2.2水土保持监测的原则	- 17 -

3.3 监测原则	- 18 -

3.4 监测目的	- 18 -

3.5 监测依据	- 19 -

3.6 监测范围、时段、内容和频次	- 20 -

3.6.1 监测时段及频率	- 20 -

3.6.2 监测范围	- 21 -

3.6.3 监测分区	- 21 -

3.6.4 监测内容	- 21 -

水土流失背景值监测内容	- 21 -

水土流失因子监测内容	- 22 -

3.7 水土流失防治责任范围面积监测	- 22 -

1、永久性占地监测	- 22 -

2、扰动地表面积	- 22 -

3、直接影响区	- 23 -

4、其它面积监测	- 23 -

5、监测频次	- 23 -

3.8 水土流失状况监测	- 23 -

1、水土流失现状监测	- 23 -

2、弃土弃渣动态监测	- 23 -

3、坡面水土流失量监测	- 23 -

坡面水土流失量监测内容	- 24 -

重力侵蚀监测内容	- 24 -

3.9植被生长状况监测	- 24 -

3.10 水土保持工程措施监测	- 25 -

4 监测指标及方法	- 26 -

4.1 监测指标	- 26 -

4.2 监测方法	- 26 -

4.3 监测站点布设	- 32 -

4.4 监测机构	- 32 -

4.5 监测设备与仪器	- 33 -

4.6 监测资料的整理与分析	- 34 -

4.7 监测计划	- 35 -

4.8 不同侵蚀单元侵蚀模数的分析确定	- 37 -

5水土流失动态监测结果与分析	- 39 -

5.1防治责任范围动态监测结果	- 39 -

5.2弃土弃渣动态监测结果	- 39 -

5.2.2 弃土弃渣量动态监测结果	- 40 -

5.3地表扰动面积动态监测结果	- 40 -

5.4土壤流失量动态监测结果	- 40 -

6水土流失防治动态监测结果	- 42 -

6.1水土流失防治措施及实施进度	- 42 -

6.2水土流失防治效果动态监测结果	- 42 -

6.2.1扰动土地整治率	- 42 -

6.2.2水土流失总治理度	- 42 -

6.2.3拦渣率与弃渣利用率	- 42 -

6.2.4土壤流失控制比	- 43 -

6.2.5林草植被恢复率与林草覆盖率	- 43 -

7  结论与建议	- 44 -

7.1 水土保持措施评价及达标情况	- 44 -

7.2 综合结论	- 45 -

7.3 存在问题与建议	- 45 -

7.4监测工作中的经验与问题	- 46 -

附件：

1、松八水电站水土保持方案的批复

附图：

1、项目地理位置图

2、项目平面布置图

3、项目区防治责任范围图

# 1  建设项目及项目概况

## 1.1项目概况

### 项目特性

建设单位：香格里拉市格基河流域水电开发有限公司

监理单位：水利部丹江口水利枢纽管理局建设监理中心

设计单位：云南永腾电力设计有限公司

施工单位：

大坝：迪庆顺龙建设工程有限公司

隧洞：浙江温州第二井巷工程公司

前池、厂区：香格里拉市平立建筑建材有限责任公司

质量检测：迪庆州质量技术监督综合检测中心

质量监督：迪庆州水利水电质量监督站

建设规模：工程等级为Ⅳ等小（1）型工程，主要建筑物为Ⅳ级，临时建筑为Ⅴ级。电站采用引水开发方式，枢纽工程由混凝土闸坝、引水隧洞、压力管道（地下埋管段、地面明管段）、地面厂房、升压开关站等建筑物组成。电站装机两台，总装机容量26MW，保证出力8.0MW，多年平均发电量13031万KW.h，装机容量年利用小时数为5012h。

根据（云发改能源【2006】2643号文件，电站批复的预算投资为17927.40万元，工程静态投资16843.02万元，电站筹资方案为企业自筹30%,申请银行货款70%。

工程工期：电站于2010年6月开工，2015年8月20日并网发电，建设工期5年年零2个月。

### 1.1.2 工程简介

松八水电站位于香格里拉市三坝乡，金沙江一级支流格基河上，是格基河流域水电开发规划中梯级开发的第三级水电站，电站拦河坝位于三坝乡东坝二村七洛组，厂房位于三坝乡东坝一村松入组，电站引用格基河水源发电，电站厂房距香格里拉市90km左右。

松八村有乡村公路到达，进站道路从东坝村公路上叉出，路口距离厂房约5km。电站由取水枢纽、压力引水隧洞、调压井、压力钢管、主副厂房、升压站和生活区组成。

首部枢纽主要建筑物由拦河闸坝和右岸进水口组成，进水口与河道接近垂直。水库正常蓄水位2393.50m，坝顶高程2394.20m，最大坝9.50m，坝顶全长39.30m。大坝主要由泄洪闸、溢流道、冲沙闸、取水闸及左右岸挡水建筑物等组成。

引水隧洞全长2758.39m，隧洞平均坡降2‰，隧洞顺河向布置，开挖断面为3.2～2.9×2.8(宽×高)的城门洞型。根据不同的地质条件，引水隧洞段采用随机喷混凝土、挂网喷混凝土、钢筋混凝土衬砌等支护型式。

压力管道由压力埋管段和明管段组成，主管管径1.60m，全长742.18m。埋管位于隧洞末端至明管出口，上段，经平面转弯后和洞外钢管相连。 基本位于弱风化白云质灰岩内，管外周围采用混凝土回填；明管段全长约836.73m，压力明钢管沿调压井下面山坡铺设，由镇、支墩支撑，明管段共设置4个镇墩，29个支墩，各镇墩间距分别为78.39～119.71m，支墩间距12.0m。

发电厂房由主机间、安装场、副厂房、尾水池等组成。主机间内布置2台单机容量为13MW的水轮发电机组。主机间的平面尺寸长27.6×15.0×26.4m（长×宽×高）。主机间分三层布置，即发电机层、水轮机层和球阀层，其地面高程分别为2035.89m、2029.57m，2026.68m，各层间布置内部楼梯相互连通。地面以上结构采用钢筋混凝土框架结构，屋面结构采用轻型钢屋架加复合屋面板结构。安装场布置在主机间左侧，分两层布置，平面尺寸17.20×17.10m（长×宽）。安装场底层的地面高程2026.68m，下层主要布置油罐室、油处理室和空压机室；上层为机组安装和检修场地，地面以上设有50t/10t的桥式起重机，轨顶高程2043.83m。副厂房位于主厂房和安装场的上游侧，由技术供水泵房、电缆层、中控室、高压开关室、厂用变室等组成，呈“一”字型布置，地面以上结构均采用钢筋混凝土框架结构。

升压站布置在主厂房上游侧引水岔管顶部回填形成的平地上，布置一台主变压器

及事故油池，地面高程与为2038.65m，开关站与升压站布置在同一台地上，电气布置为地面中型布置，共布置有1个主变间隔、一个母线间隔、一个电压互感器间隔、两个110kv出线间隔。

## 1.2 项目区概况

### 1.2.1 气候条件与工程水文

格基河位于低纬度高原横断山脉中部，流域地势高低悬殊，受大气环流和地形的影响，流域具有十分明显的立体气候特征。降水随高程增高而增加，气温随高程增高而降低。在流域下游和金沙江河谷区域，年降水量在600mm～700mm 之间，而在流域北部和西部上游和分水岭一带，年降水量在1000～1200mm 之间。邻近金沙江河谷一带，春夏两季气候温和，冬季不积雪，属北亚热带气候，而流域四周分水岭终年积雪，属寒温带气候。

流域具有低纬度高原季风气候特点，干湿季节分明。干季（11月至翌年4月）主要受干暖大陆性西风气流影响，晴天多、降水少、风速大、蒸发大、湿度小；湿季（5月至10月）受西南暖湿气流影响，水汽补给增多，降水量明显增加，全年降水日数平均在100天以上。

流域内无气象观测资料，根据邻近硕多岗河流域中的香格里拉气象站观测资料进行分析，香格里拉气象站海拔 3276.1m，具有长期气象观测资料，可近似反映格基河流域的气象条件。根据香格里拉气象站1971年～2000 年资料统计，全年降雪日数为64天左右，从9月至第二年5月都会降雪，其中9月和5月降雪日数较少，2、3 月份降雪日数最多，可占全年的 50%。流域位于青藏高原以南地区，春、冬二季较为寒冷，全年霜日约在150天左右，从10月至第二年6月都会结霜，而以11月、12月和 1月最多，大致占全年霜日数的 50%。

流域位处高原，大气透明度高，太阳辐射强烈，造成昼夜气温变化剧烈， 日温差大。由于太阳辐射总量大，流域蒸发旺盛，香格里拉气象站 20cm 蒸发皿多年平均年蒸发量为 1561.7mm，相当于大水体水面蒸发量 910mm。

根据香格里拉气象站多年实测资料统计，其多年平均气温为 5.9℃，极端最高气温 25.6℃（1988 年 6 月 28 日），极端最低气温－27.4℃（1982 年 12 月 27日），多年平均降水量636.5mm，降水量年内分配不均匀，6月～9月降水量占年降水量的75%左右。根据香格里拉气象站的资料以及临近的硕多岗河流域小中甸、冲江河、下桥头等雨量站资料综合分析，项目区20年一遇的暴雨特征值分别为：1h最大降雨量27.6mm，6h最大降雨量52.0mm，12h 最大降雨量71.5mm，24h 最大降雨量80.8mm。项目区最多风向S，多年平均风速2.3m/s，最大风速22.0m/s，多年平均日照 2155h，多年平均蒸发量1670mm（20cm 蒸发皿），多年平均湿度为 70%。

项目区地处横断山脉中断、云岭山脉之金沙江流域，金沙江从西部入境，东南流出，峡谷小溪河床陡，雨季暴涨，形成急流，旱季则为干沟。区域内主要河流为岔河（金沙江支流）和中甸河，均为常年流水，雨季常见洪流。本流域无实测的历史水文、气象资料，在设计中只能借（移）用邻近相似流域的长系列实测水文、气象观测资料，该河流域为小流域，其附近的硕多岗河流域建有下桥头和小中甸水文站。

松八水电站拦河坝位于三三坝乡松八村，集水面积215km2，下桥头和小中甸等水文站与格基河在同一气候区，其中小中甸以上流域在格基河西北方向与之相邻，具有相近的水文气象参数，可利用下桥头水文站作为参证站推算出电站坝址的水文数据，根据电站的《可行性研究报告》，推算出的水文参数见下表：

松八水水电站水文特性表

| 序 号 | 名 称 | 单 位 | 数 量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 坝址以上流域面积 | Km2 | 215 |  |
|  | 多年平均年经流量 | 108m2 | 2.26 |  |
|  | 多年平均流量 | m³/s | 7.27 |  |
|  | 校核洪水流量（p=0.5%） | m³/s | 151 |  |
|  | 设计洪水流量（p=2%） | m³/s | 112 |  |
|  | 多年平均悬移质年输沙量 | 104t | 5.85 |  |
|  | 多年平均悬移质年输沙量 | 104t | 1.76 |  |
|  | 多年平均含沙量 | Kg/m³ | 0.386 |  |

### 1.2.2 植被和土壤

经实地调查，项目区范围内植被较为发育，多为松树、杉树、杂木为主；海拔3000m以上的高山牧场，居民点少，无人区多，植被覆盖率大于48%，具体见表1-4。项目区在云南植被区划中处于滇中西北高中山高原云南松林，云、冷杉林亚区。在滇西北山地植被被垂直带谱中，送电线路穿过了低山带、中山带和亚高山带的植被。项目区的植被类型：农田植被、多年生草植被、丽江羊蹄甲-车桑子灌丛、长穗高山栎灌丛和云南松林5类，其中云南松林为主要植被，占覆盖面积的50.8%。

迪庆州香格里拉市土壤类型复杂多样，山区和半山区的山地以黄棕壤和棕壤为主，并有少量的草甸土、冲积土；河谷地区和沟壑槽区多为黄棕壤和冲积土，土层深厚，肥力较高。

### 1.2.3 社会经济情况

香格里拉市位于云南省西北部、迪庆藏族自治州东部，地处滇、川、藏大三角地带，是藏区与内地交往的中心地带。东与四川省稻城县相连，东南与云南丽江县、维西县、德钦县隔江相望，西北与四川得荣县、乡城县为邻。市驻地建塘镇海拔3300m，距省会昆明674km。全市国土面积1.163万km2，2011年，香格里拉实现县级生产总值359580万元，按可比价计算，比2010年增长18.5%。其中：第一产业实现增加值33696万元，对GDP增量的贡献率为3.5%；第二产业实现增加值137745万元，对GDP增量的贡献率为45.5%；第三产业实现增加值188139万元，对GDP增量的贡献率为51.0%。

## 1.3 项目的前期工作

2005年3月，松八水电站《可行性研究报告》由曲靖市水利水电勘测设计研究院编制完成，由迪庆州发改委转报云南省发改委；

2005年 4月 25 日，云南省发展和改革委员会下发了《云南省发展和改革委员会关于做好迪庆州香格里拉市格基河松八水电站核准工作的通知》（云发改能源﹝2005﹞308号）；

2005 年 11 月建设单位委托云南省林业生态工程规划院编制完成了《云南省迪庆州香格里拉市格基河松八水电站水土保持方案初步设计报告书》；

2005 年 12 月 6日，云南省水利厅下发了《云南省水利水厅关于迪庆州香格里拉市格基河松八水电站水土保持方案报告书的批复》（云水保﹝2005﹞138 号）；

## 1.5 电站试运行情况

松八水水电站于2015年8月20日投产，到现在枢纽工程已经过6个洪水期的运行考验，防洪度汛是安全的。大坝已一直处于正常水位运行，枢纽工程各建筑物结构及闸门、启闭机、厂房机电设备运行正常，两台机组均能达到设计出力，未发生过大的安全事故，运行管理良好。

# 2 工程水土流失特点

## 2.1 水土流失防治责任面积

本工程水土流失防治责任范围面积共计 36.135hm2 ，其中项目建设区20.748hm2，直接影响区为 15.387hm2。水土流失防治分区包括首部枢纽区、引水系统区、厂房枢纽区、施工生产生活区、弃渣场区、道路区、水库淹没区及直接影响区等 8 个区，各区占地面积见下表：

水土流失防治责任范围面积统计表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 地类 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 数量 | 旱地 | 灌木林地 | 荒地 | 荒草地 |
|  | 防治责任范围总面积 | hm2 | 30.266 |  |  |  |  |
| 1 | 工程建设用地 | hm2 | 19.276 | 0.39 | 7.003 | 6.331 | 5.552 |
| ⑴ | 电站永久用地 | hm2 | 9.21 | 0.39 | 3.07 | 2.3 | 3.45 |
| ⑵ | 临时用地 | hm2 | 8.526 | 0 | 2.843 | 3.581 | 2.102 |
| ⑶ | 水库淹没区 | hm2 | 1.54 | 0 | 1.09 | 0.45 | 0 |
| 2 | 直接影响区 | hm2 | 10.99 |  |  |  |  |
|  | 项目建设区周边10m范围 | hm2 | 10.99 |  |  |  |  |

## 2.2 电站枢纽工程

首部枢纽主要建筑物由位于主河道上的左侧溢流坝段和右侧冲沙闸段、右岸进水口组成，进水口轴线与河道接近垂直。水库正常蓄水位2393.50m，坝顶高程2395.20m，最大坝高9.50m，坝顶全长39.30m。

引水隧洞全长2758.39m(从隧洞口至斜井钢管道进口)。电站引用流量9.30m³/s，引水隧洞断面分为两种类型，为有压和无压圆拱直墙式断面，有压开挖断面为2.90×2.80m，衬砌厚度30～50cm；无压开挖断面为2.8×2.95m，衬砌厚度25cm。永久衬砌型式根据围岩类别采用锚喷支护和钢筋混凝土衬砌，其中喷锚支护段长866.14m，占隧洞全长的31.4%，钢筋混凝土衬砌段长1892.25m，占隧洞全长的68.6%。

压力管道由斜井埋藏式管道、露天明管及分支管组成，主管内径1.60m，长742.18m(从隧洞末端至岔管中心长度)，其中：斜井埋藏式压力钢管道长471.11m，明钢管道长271.07m。支管内径0.9m，长24.9m(从岔管中心至高压球阀)。由于主厂房布置在河道左岸，钢管须跨越河流，跨度27.0m，中间不设支墩，采用钢管本身形成的管桥通过河流段，管桥中设有伸缩节，两岸分别设置镇墩。明管段由4个镇墩、29个支墩支承，支墩间距8.0～10.0m。明管段4#镇墩处布置有钢岔管、支管。钢岔管采用对称“Y”形月牙肋型式，分岔角86°，主管管径为1.60m，两条支管内径从1.60m渐变到0.90m后与球阀连接。

主厂房纵轴线接近垂直河道布置，由主机间和安装间组成。其中，主机间安装两台13MW的水轮发电机组，机组间距12.0m，安装高程2028.45m。平面尺寸27.61m×15.0m×26.39m（长×宽×高）,屋顶天花板高程2048.89m，钢筋混凝土框架结构，排架间距6.0m，共布置6榀排架，屋顶采用轻型钢屋架结构，主机间分三层布置，即发电机层、水轮机层、球阀层，其地坪高程分别为2035.89m、2029.57m，2026.68m，各层间设楼梯连接；安装间布置在主机间左侧，分三层布置，钢筋混凝土框架结构，排架间距6.0m，共布置3榀排架，屋顶采用轻型钢屋架结构，平面尺寸12.61m×15.0m ×26.39（长×宽×高）。安装间底层为供水设备室，地坪高程2026.68m；中间层为油处理室和空压机室，地坪高程2029.57m；上层为机组安装和检修间。厂房设桥式起重机一台，跨度13m，型号50t/10t-13。设钢筋混凝土T型吊车梁，贯通主机间和安装间，轨顶高程2043.83m，位于厂房地坪高度以上7.94m。主机间与安装场之间设有变形缝。

尾水通过两条尾水渠道回归格基河，尾水渠道分别长49m、37m，为底宽2.2m，高3.0m的矩形断面，出口设尾水检修叠梁门槽，最高尾水位2025.02m，最低尾水位2024.62m。

副厂房布置在主厂房上游侧，分为两部分，即中控室、高压开关室。均为单层砖混结构，高度4.0m，构造柱间距6.3m，屋顶高程2040.49m，地坪高程2036.49m。中控室布置在近山体一侧，平面尺寸12.45m×8.0m（长×宽），高压开关室布置在近河一侧，平面尺寸18.15m×8.0m（长×宽）。副厂房与主厂房间设有变形缝。

升压开关站布置在厂房上游侧靠河边的台阶地上，距离厂房约20.0m，平面尺寸59.0m×29.0m（长×宽），地面高程为2038.65m。站内电气设备采用中型布置方式，共布置有1台主变压器，2个110kV主变进线间隔、2个110kV出线间隔(一个备用)，1个110kV母线PT间隔。开关站内设环形通道，便于运行巡视和设备搬运。

## 2.3 施工期生产生活区

施工生产生活区有 3 个，分别为厂区施工区、隧洞出口施工区、取水枢纽施工区。

厂房枢纽区施工生产生活区，布置在主厂房上方，负责主副厂房、升压站、生活区和压力钢管下段的施工。

隧洞出口施工区位于引水隧洞的出口，负责引水隧洞下段、调压井和压力钢管上段的施工。

取水枢纽施工区位于取水枢纽旁边，负责取水枢纽、引水隧洞上段及附属设施的施工。

## 2.4 弃渣场

据松八电站可研报告，本工程土石方明挖洞挖总量约12.5821万m3，土石方回填量0.528万m3，洞挖石方利用料3.9302万m3，废弃土石方总量为8.1239万m3。根据土石成分开挖料松方系数取1.4，存弃渣总容量约16.87万m3。

水土保持方案设置了7个存弃渣场。

1#存弃渣场：位于首部枢纽生产区下游河岸左侧，土地利用现状为荒山、荒草地。用于堆放首部枢纽(大坝、引水支渠、隧洞进口)的弃渣及支洞开挖的可利用料，堆渣高程2340～2380m，堆渣容量5.9万m3 。

2#弃渣场：位于隧洞1+092.00处1#施工支洞下方，土地利用现状为灌木林地。主要堆放1#施工支洞及引水隧道洞身开挖的弃渣料，堆渣高程2352～2380m，堆渣容量1.6万m3。

3#弃渣场：位于隧洞2+183.00处2#施工支洞下方一冲沟内，土地利用现状为灌木林地。主要堆放2#施工支洞及引水隧道洞身开挖的弃渣料，堆渣高程2342～2380m，堆渣容量1.7万m3。

4#存弃渣场：位于隧洞3+416.20处3#施工支洞下方压力管道左侧，土地利用现状为灌木林地。用于堆放3#施工支洞、引水隧洞洞身、调压井上下部、压力管上部的弃渣及支洞开挖的可利用料，堆渣高程292～2355m，堆渣容量3.2万m3。

5#存渣场：位于厂区枢纽位置河对岸、压力管下部，土地利用现状为荒山、荒草地。主要存放开挖压力管中、下部的可用料，堆渣高程2027～2055m，堆渣容量0.7万m3。

6#存渣场：位于厂区枢纽上游河岸边，土地利用现状为荒山、荒草地。主要存放开挖厂区枢纽厂房及升压站的可用料，堆渣高程2033～2045m，堆渣容量3.5万m3。

7#弃渣场：位于厂区枢纽及6#存渣场上方，土地利用现状为荒山、荒草地。主要堆放开挖厂区枢纽厂房及升压站的弃渣，堆渣高程2042～2060m，堆渣容量3.7万m3。

施工弃渣场特性表

| 编 号 | 存弃渣场位置 | 存弃土石方量（万m³） | 占地面积 （hm2） | 占地类型 | 渣场容量 （松方）（万m³） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 自然方 | 松方 |  |  |  |
| 1#存渣场 | 首部枢纽区 | 0.49 | 0.69 | 0.38 | 荒山、荒草地 | 5.9 |
| 1#存渣场 | 首部枢纽区 | 2.84 | 3.97 | 0.51 | 荒山、荒草地 |  |
| 2#存渣场 | 1#施工支洞 | 0.99 | 1.39 | 0.43 | 灌木林地 | 1.6 |
| 3#存渣场 | 2#施工支洞 | 1.05 | 1.47 | 0.49 | 灌木林地 | 1.7 |
| 4#存渣场 | 3#施工支洞 | 0.96 | 1.34 | 0.19 | 灌木林地 | 3.2 |
| 4#存渣场 | 3#施工支洞 | 1.08 | 1.51 | 0.25 | 灌木林地 |  |
| 5#存渣场 | 压力管道下部 | 0.37 | 0.52 | 0.27 | 荒山、荒草地 | 0.7 |
| 6#存渣场 | 厂区枢纽 | 2.1 | 2.94 | 0.69 | 荒山、荒草地 | 3.5 |
| 7#存渣场 | 厂区枢纽 | 2.17 | 3.04 | 0.77 | 荒山、荒草地 | 3.7 |
| 合 计 | 12.05 | 16.87 | 3.98 |  | 20.3 |

## 2.5 施工道路区

项目对外永久道路从松八村公路接到厂房，长4.5km，宽 6m，为泥结石路面；永久道路途经取水枢纽，电站引水系统的原材料从隧洞中运输，未设临时施工道路。

## 2.6 土石方平衡

根据批复的水保方案，本工程土石方明挖洞挖总量约12.5821万m3，土石方回填量0.528万m3，洞挖石方利用料3.9302万m3，废弃土石方总量为8.1239万m3。根据土石成分开挖料松方系数取1.4，存弃渣总容量约11.4万m3。弃渣场总容量为20.3万m3，可满足枢纽工程及道路施工的弃渣总量要求。

### 2.7 本工水土流失的特点

### 2.7.1 施工期水土流失特点

在施工准备期主要工程是四通一平工作，由于进场公路的开挖、施工场地的平整、施工机械和施工车辆的进入等施工活动，对地表的扰动较大，破坏原有植被，使地面裸露，土地松散，在下雨天气及有水流流过时，容易产生水土流失。

在主体工程施工期间，大量的水工建筑物基础需要开挖，开挖面积大，高度大，主体建筑物大多在河道两侧，受水流影响较大，极易产生水土流失；由于开挖后弃渣较多，弃渣运输时会产生掉落，运输道路容易产生水土流失；本工程弃渣场多，弃渣场大多处于山坡上或河道边，弃渣场拦挡和覆盖措施不力时，容易产生水土流失；施工期间大雨天气或长时间下雨时，开挖面、道路区、弃渣场的泥砂会被雨水冲走，产生水土流失。

施工期结束后，工程的开挖面得到有效治理，主体工程以外的开挖面该硬化的硬化，该绿化带的绿化，水土流失可以得到有效控制；道路区由于车辆的减少和时间的推移，会形成新的平衡，道路两边加强绿化设施后，水土流失可以得到缓解；弃渣场拦挡措施完成后，表面进行绿化处理，可以减少水土流失的发生。

### 2.7.2 运行期水土流失特点

工程建成后，厂区大部分被建筑物、地坪、道路所占压使用，裸露的土地采取工程措施与植物措施进行综合防治，施工场地区采取了绿化措施，弃渣场采取排水措施和工程措施，运行期人为活动对地表的扰动很小，工程建设区域范围内水土流失将大大减少。

## 2.4 工程各分区水土流失现状

根据现场调查，项目区首部枢纽区已被建筑物、地面硬化覆盖；厂房枢纽区已被建筑物、地面硬化、植被所覆盖，边坡实施了混凝土喷浆；压力管道两侧混凝土喷浆护坡；但施工区、弃渣场、道路区及引水系统区等仍存在一定程度的水土流失情况。具体为：

首部施工区：已实施地面硬化、浆砌石护堤、混凝土铺盖及护坦，未实施植物措施，经实地勘察，水保方案中所设计的植物措施可行，但由于当地老乡在取水枢纽旁边建设了水泥砖厂，绿化措施难以进行；

厂房枢纽区：已实施地面硬化、绿化、浆砌石护坡、混凝土喷浆，水土保持效果较好，不需要新增加水土流失防治措施工程及植物措施；

隧洞出口施工区：压力管道已实施钢筋石笼护坡和混凝土喷浆护坡，调压井已实施混凝土喷浆，各施工支洞混凝土内壁已经支护和喷浆，不会产生水土流失；

弃渣场区：已实施钢筋石笼挡墙 3 处（墙体部分被渣体掩埋），干砌石挡墙1 处。水保方案中针对弃渣场设计了浆砌石挡渣墙 1036m，截排水沟 3420m，水保林 6.39hm2。经实地勘察，浆砌石挡墙主要设在道路上方，总长1230米，大于方案要求，截排水沟未实施，植树和植草面积8.53hm2，大于方案要求，新增钢筋石笼挡墙360m。

道路区：项目施工过程中，新修施工道路，其中永久道路 4.5km，水保方案中对永久道路设计了排水、拦挡和植物措施，对临时施工便道设计了拦挡措施和植被恢复措施，经实地勘察以上措施均未实施。经实地勘察，水保方案中所设计的排水措施、植物措施可行，建设单位应按照原水土保持方案设计补充完善永久道路的排水措施和植物措施；水保方案中针对永久道路设计的临时拦挡措施，临时施工道路设计的排水沟、临时拦挡措施和沉砂池可不实施，以减少对周边地表扰动，减少水土流失。

# 3监测实施

## 3.1 监测工作实施情况

对项目建设的水土保持防治责任范围内的水土流失数量、强度、成因及其动态变化过程进行监测，对水土保持方案设计的水土保持措施的实施情况、实施效果进行分析评价；对项目水土流失治理达标情况进行评价，为竣工验收提供依据；积累项目建设期水土保持方面的数据资料和监测管理经验，为实施监督管理提供依据。

本电站开工时间早，开工时建设单位没在委托水土保持监测单位，电站于2007年9月开工，2012年7月建成发电，电站施工期间，主体工程的变更设计较多，原水土保持方案与实际发生的工程变化较大，2013年3月，项目业主委托云南今禹工程咨询有限公司对原水土保持方案进行了变更，该公司于2013年5月完成了《香格里拉县松八水水电站水土保持方案变更报告书》，2017年5月，项目业主委托香格里拉市华辰水电咨询设计有限公司编制《松八水水电站水土保持监测报告》。

监测单位接受委托后，派出技术人员到现场进行调查，与项目业主进行了沟通，与电站运行人员进行交谈，对照《香格里拉县松八水水电站水土保持方案变更报告书》进行逐项核对检查，运用多种手段和方法进行各项防治措施和施工期基本扰动类型的侵蚀强度调查，了解项目建设过程中的水土流失情况，对项目建设过程中的水土保持监督管理工作做出客观、公正的评价。

## 3.2监测目标与原则

### 3.2.1水土保持工程监测目标

根据批复的水土保持方案，水土保持监测目标主要有3个方面:

（1）对水土流失动态实施监测分析，为水土流失防治提供依据；

（2）对水保措施及其效果进行评价，为水土保持设施管护提供依据；

（3）对水土流失效果进行评价，为开发建设项目管理运行提供依据。

### 3.2.2水土保持监测的原则

根据《水土保持监测技术规程》（SL277-2002）、《迪庆州松八水电站工程水土保持方案报告书》（报批稿）以及工程所处的阶段、水土流失监测的目标、确定本项目监测工作的原则。

（1）全面调查与重点调查相结合

全面调查即对工程水土流失防治责任范围进行核实，并对水土流失及其防治状况进行全面调查，制定监测总体布局与安排。在全面调查的基础上，确定水土流失及其防治效果监测的重点区域，并确定相应的观测方法。

（2）定期调查和动态观测相结合

对水土流失防治分区、地形地貌、地面组成物质、植被种类、覆盖度等变化随主体工程总体布局与施工进度变化而变化，通过定期（按月、季或年调查，视地面变动大小而定，特殊情况下可增加调查频次）调查获取。

对土壤侵蚀形式、降雨量、径流量、泥沙量、工程实施进展与防治效果等因子，根据项目不同阶段地面变化情况，设置定期或不定期的、定位或不定位的观测点。按照一定的时间间隔进行观测记录，作为分析水土保持工程实施和运行期两个不同阶段水土流失动态变化的分析指标。

（3）调查、观测与巡查相结合

随着工程施工进度变化、场地水土流失存在的问题和隐患也在不断的变化。为了及时掌握各种可能出现的水土流失问题，及时处理，消除隐患。除上述调查和观测外，进行不断的巡查以保证水土保持监测的实效。

（4）实际调查观测和已有成果相结合

对于项目建设期不同场所的水土流失应通过实地调查和观测获取相应的数据；对原地面的水土流失可以通过相似区域水土流失研究结果进行分析计算。对于水土流失防治效果通过实地调查和观测，结合已有的观测结果相互验证分析。

## 3.3 监测原则

    - 及时、准确、全面地反映建设项目水土流失防治情况、水土流失动态及存在的问题，为水土流失防治、监督和管理决策服务的原则。

    - 监测项目根据工程建设过程中可能产生的水土流失情况确定。

    - 监测位置根据水土保持措施总体布局拟定，确保能够以点带面，反映水土流失防治责任范围内，施工期、运行期的水土流失状况及水土保持设施运行情况。

    - 水土保持监测点以施工生产生活区、弃渣场为主，监测方法以地面观测与宏观调查为主。

## 3.4 监测目的

水土保持监测的目的主要有以下几方面：

通过水土保持监测，及时掌握工程建设对水土流失的实际影响，及时发现工程施工过程中新出现的水土流失问题，以便因害设防，及时采取有效的防治措施，最大限度降低水土流失。

对施工过程中的水土流失进行适时监测和监控，了解水土保持方案措施实施的情况，掌握建设生产过程中水土流失发生的时段、强度等变化情况。

及时掌握工程施工所引起的水土流失状况以及对工程区域生态环境的影响程度，为工程建设的水土流失防治工作提供科学依据。

为工程的水土保持监督、检查及专项验收提供依据，通过对项目建设全过程的监测，说明施工过程中造成的水土流失情况和水土流失的防治效果，是否达到国家规定的允许标准。

## 3.5 监测依据

1、《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》（中华人民共和国水利部令第 16 号）；

2、《水土保持生态环境监测网络管理办法》（2000 年 1 月 31 日）水利部2000 年第 12 号令；

3、《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》（GB/T 22490-2008）

4、《开发建设项目水土保持监测设计与实施计划编制提纲（试行）》（水保监〔2006〕16 号）；

5、《全国水土保持监测纲要（2006～2015）》（水利部 水保〔2006〕186号）；

6、《水土保持监测技术规程》（SL277-2002）；

7、《水土保持试验规程》（SL419-2007）；

8、《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）；

9、《水土保持综合治理 技术规范(GB/T16453.1-16453.6-2008）；

10、《水土保持综合治理 效益计算方法》（TB/T15774-2008）；

11、《水土保持监测设施通用技术条件》（SL342-2006）；

12、《关于规范生产建设项目水土保持监测工作的意见》（水保[2009]187号）；

13、《云南省开发建设项目水土保持生态环境监测管理暂行办法》（云南省水利厅公告第 7 号，云府登 265 号，2006 年 11 月 10 日）；

14、《云南省水利厅办公室关于贯彻落实云南省开发建设项目水土保持生态环境监测管理暂行办法有关问题的通知》（云水办发〔2007〕3 号，2007 年 2月 9 日）；

15、《云南省水利厅关于加强开发建设项目水土保持方案编制监理监测技术评估从业资格证书管理使用的通知》（云水保监〔2007〕2 号）；

16、《关于印发云南省开发建设项目水土保持监测设计与实施计划编制提纲（试行）的通知》（云南省水利厅办公室，云水保监[2009]1 号文）；

17、《关于印发云南省开发建设项目水土保持监测分类管理目录的通知》

18、《云南省水利厅办公室，云水保监[2009]3 号文）；

19、《关于生产建设项目水土保持方案编制有关问题的意见》（云南省水土保持生态环境监测总站，云水保监字〔2010〕7 号）；

## 3.6 监测范围、时段、内容和频次

### 3.6.1 监测时段及频率

项目于2010年开工建设，2015年8月建成投产，建设期应监测的时段为每年4次，每个季度监测1次。

本项目已于 2015 年8月建成并投入试运行，设计根据项目现状，运行初期应监测时间为1年，具体为 2015 年8月至 2016 年7月，每个季度监测1次。

由于委托编写监测报告时项目已经竣工，建设期和运行初期无法监测，只能选择在2017年6月至2018年5月进行实地监测，共监测4次。

### 3.6.2 监测范围

本工程监测范围即工程的水土流失防治责任范围，包括首部枢纽区、引水系统区、厂房枢纽区、施工生产生活区、弃渣场区、水库淹没区、道路区、直接影响区。根据工程水土流失防治责任范围的水土流失特点，确定重点监测区域为施工生产生活区、弃渣场区。

### 3.6.3 监测分区

根据开发建设项目监测有关技术规范，水土保持监测应在防治责任范围内分区进行，监测分区原则上应与工程项目水土流失防治分区相一致。根据本项目工程特点，及水土流失防治分区结果，监测分区均与工程水土流失防治分区相一致，将主体工程水土流失防治范围划分为3个施工区，7个弃渣场。

### 3.6.4 监测内容

1、监测内容：监测项目、监测位置、监测时段和监测频率详见下表。

## 水土流失背景值监测内容

| 序号 | 监测项目 | 监测位置 | 监测时段 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目建设区和直接影响区 土地利用现状调查 | 防治责任范围 和周边区域 | 2017 年 6 月 | 2017年6月调查1次 |
| 2 | 项目区社会经济情况调查 | 防治责任范围 和周边区域 | 2017 年 6 月 | 2017年6月调查1次 |
| 3 | 项目区水土流失、水土保持 状况调查 | 防治责任范围 和周边区域 | 2017 年 6 月 | 2017年6月调查1次 |
| 4 | 项目区地形、地貌、气候、水文状况调查 | 防治责任范围 和周边区域 | 2017 年 6 月 | 2017年6月收集资料 |
| 5 | 项目区植被、土壤基本状况调查 | 防治责任范围 和周边区域 | 2017 年 6 月 | 2017年6月调查1次 |

### 2、水土流失因子监测

监测内容：监测项目、监测位置、监测时段和监测频率详见表 9-2。

## 水土流失因子监测内容

| 序号 | 监测项目 | 监测位置 | 监测时段 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目区植被、土壤、地 形变化监测 | 防治责任范围内 | 2017.6～2018.5 | 每年4次 |
| 2 | 降雨监测 | 防治责任范围内 | 2017.6～2018.5 | 雨季增加监测1次 |
| 3 | 扰动原地表类型及面积 | 防治责任范围内 | 2017.6～2018.5 | 年年底监测 1 次 |
| 4 | 工程建设弃土、弃渣场 堆放面积监测 | 弃渣场、堆土场 | 2017.6～2018.5 | 每年4次 |
| 5 | 防治责任范围面积监测 | 项目建设区和直接影响区 | 2017.6～2018.5 | 每年4次 |

## 3.7 水土流失防治责任范围面积监测

水土流失防治责任范围包括项目建设区和直接影响区。项目建设区分为永久占地区和临时占地区，永久征占地面积在项目建设期能基本确定，临时占地面积及直接影响区的面积则随着工程进展有一定变化，防治责任范围动态监测主要是通过监测永久占地、临时占地和直接影响区的面积，确定试运行期防治责任范围。

## 1、永久性占地监测

永久性占地面积由国土部门按权限批准，水土保持监测是对红线围地认真核查，监测建设单位有无超越红线开发的情况。

## 2、扰动地表面积

在开发建设过程中对原有地表植被或地形地貌发生改变的行为，均属于扰动地表行为，扰动地表水土保持监测内容主要有扰动地表面积、地表堆放面积、地表堆存处的临时水土保持措施、被扰动部分能够恢复植被的地方恢复植被情况。

## 3、直接影响区

主要监测直接影响区的面积、采取的水土保持措施情况。

水土流失防治责任范围的界定

根据工程占地和直接影响区的面积，确定施工期防治责任范围。

## 4、其它面积监测

包括水土流失面积、挖填方面积、弃土弃渣堆放面积。

## 5、监测频次

各类面积在2017的6月至2018年5月共集中监测4次。

## 3.8 水土流失状况监测

## 1、水土流失现状监测

结合本工程的特点，对首部枢纽区、引水系统区、厂房枢纽区、施工生产生活区、弃渣场区、水库淹没区、道路区和直接影响区等区域进行水土流失形式、水土流失面积、水土流失强度、植被类型、植被覆盖度及水土保持设施（面积、数量、运行状况）等项目进行监测。

## 2、弃土弃渣动态监测

主要监测弃土弃渣量、弃土弃渣类型、弃土弃渣堆放情况（面积、弃土弃渣体高度、坡长、坡度等）、防护措施及拦渣率等。

## 3、坡面水土流失量监测

监测内容：监测项目、监测位置、监测时段和监测频率详下表。

## 坡面水土流失量监测内容

| 序号 | 监测项目 | 监测位置 | 监测时段 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 弃渣场堆渣量、侵蚀强度、流失量及侵蚀规律 | 弃渣场 | 2017.6～2018.5 | 每季度一次，共4 次。 |
| 2 | 各类施工场地开挖边坡侵蚀量、侵蚀强度、流失量及侵蚀规律 | 开挖边坡 | 2017.6～2018.5 |  |

3、重力侵蚀监测

监测内容：监测项目、监测位置、监测时段和监测频率详见下表。

## 重力侵蚀监测内容

| 序 号 | 监测项目 | 监测位置 | 监测时段 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 堆弃发生重力侵蚀的位置、面积和数量。 | 弃渣场 | 2017.6～2018.5 | 每季度一次，共4 次。 |
| 2 | 各类施工临时场地边坡发生重力侵蚀的位置、面积和数量。 | 开挖边坡 | 2017.6～2018.5 |  |

4、水土流失危害监测

由于工程属于水电开发工程，工程直接影响区面积不大，地形条件复杂多样， 大部分林草植被覆盖较好。因此，对于水土流失危害的监测主要是对工程开挖、废石堆放对下游及周边环境的影响进行监测和对发生水土流失事故进行监测。

## 3.9植被生长状况监测

植物措施的监测包括不同阶段林草种植面积、成活率、生长情况及覆盖度； 扰动地表林草自然恢复情况；植被措施拦渣保土效果。

监测内容：监测项目、监测位置、监测时段和监测频率详见下表。

林木生长发育状况调查内容

| 序号 | 监测项目 | 监测位置 | 监测时段 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 造林成活率 | 新增绿化措施等 | 2017.6～2018.5 | 2016--2017年每季度调查一次 |
|  | 造林保存率 |  |  |  |
|  | 覆盖度、郁闭度 |  |  |  |

## 3.10 水土保持工程措施监测

水土保持工程措施监测内容有水土保持工程措施（包括临时防护措施）实施数量、质量；拦挡、截排水工程稳定性、完好程度、运行情况；拦挡工程的拦渣、保土效果。

监测内容：监测位置、监测时段和监测频率详下表。

水土保持工程措施监测内容

| 监测项目 | 监测内容 | 监测位置 | 监测时段 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 拦挡工程 | 拦挡工程数量 | 弃渣场、道路区、厂房枢纽区、首部枢纽区等的挡护措施； | 2013.6～2014.5 | 1 次/年 |
|  | 拦挡工程质量 |  |  | 1 次/年 |
|  | 拦挡工程运行情况 |  |  | 1 次/年 |
|  | 拦挡工程稳定情况 |  |  | 1 次/年 |
| 截排水工程 | 截排水工程数量 | 弃渣场、道路区、厂房枢纽区等各 区的截排水沟 | 2013.6～2014.5 | 1 次/年 |
|  | 截排水工程质量 |  |  | 1 次/年 |
|  | 截排水工程运行情况 |  |  | 1次/年 |
|  | 截排水工程稳定情况 |  |  | 1 次/年 |

# 4 监测指标及方法

## 4.1 监测指标

根据本方案提出的水土保持措施（设施）分类分级评价指标，包括扰动土地整治率、造成水土流失面积的水土流失总治理度、土壤流失控制比、拦渣率、植被恢复系数、林草覆盖率 6 项指标。本项目监测将根据主体工程情况，对各阶段的6项指标进行量化，检验项目区内水土保持工程的防治作用，以便对工程的维修、加固和养护提出建议。各项监测指标见下表。

项目区水土保持措施（设施）分类分级评价指标

| 防 治 标 准 | 概念 |
| --- | --- |
| 扰动土地整治率（%） | 项目防治责任范围内的扰动土地整治面积占扰动土地面积的百分比 |
| 水土流失总治理度（%） | 项目防治责任范围内的水土流失防治面积占防治责任范围内水土流 失总面积的百分比 |
| 土壤流失控制比 | 项目防治责任范围内的允许土壤流失量与项目防治责任范围内治理 后的平均土壤流失量之比 |
| 拦渣率（%） | 项目防治责任范围内实际拦挡弃土弃渣量与防治责任范围内弃土弃 渣总量的百分比 |
| 林草植被恢复率（%） | 项目防治责任范围内植被恢复面积占防治责任区范围内可恢复植被 面积的百分比 |
| 林草覆盖率（%） | 项目防治责任范围内的林草面积占防治责任范围总面积的百分比 |

## 4.2 监测方法

### 4.2.1水土流失背景值及水土流失因子监测

一、背景值监测方法

水土流失背景值包括项目区土地利用现状、水土流失及水土保持状况、社会经济情况等。

项目土地利用现状以及社会经济情况根据当地国土部门的统计资料并结合现场调查进行收集；水土保持现状根据实地调查确定。

二、水土流失因子监测方法

（一）地形地貌

地形地貌的调查包括地貌类型、微地形及地面坡度三个方面的内容。

地貌类型：同一地貌类型有相同或相似的地貌形态组成，反映了一定的外表形态和成因，根据《水土保持综合治理技术规范》，地貌类型划分指标见表 9-8。

微地形：在进行水土保持监测前，应先确定每个地块的地貌部位和原始坡地特征。工程开工建设后，做好工程施工区的现状调查工作，并与原地形进行对比分析。小地形地貌部位划分见下表。

地面坡度：坡度一般分为五级：小于 5°、5～15°、15～25°、25～35°和大于

35°。在平缓坡面较多地区，坡度组成可以分为六级：小于 3°、3～8°、8～15°、

15～25°、25～35°和大于 35°。再通过实地调查、查阅资料，计算出各级坡度所占面积的数量和百分比。

地貌类型区划分指标

| 阶梯 | 地貌类型区 | 海拔高程（m） | 相对高差（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 平原面 1000～0m | 中山区 | ＞1000 | ＞500 |
|  | 低山区 | 500～1000 | 200～500 |
|  | 丘陵区（山前台地） | ＜500 | ＜200 |
|  | 洼地区（谷地） | 可低于海平面 | 可成负地形 |
|  | 平原区 | ＜200 | ＜50 |

地形地貌部位划分

| 山地 | 山脊、山坡、山麓 |
| --- | --- |
| 丘地 | 丘顶（梁）、丘波、丘间凹地、丘间低地 |
| 沟地 | 沟掌、沟坡、阶地、沟底、滩地、冲积扇 |

（二）地面组成物质

本项目土壤质地可采用野外指感法鉴定标准，参见下表。

野外土壤质地指感法鉴定标准

| 土壤质地 | 肉眼观察 形态 | 在手中研磨时 的感觉 | 土壤干燥时的状态 | 湿时搓成土球（直径1cm） | 湿时搓成土条 （2mm 粗） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 砂土 | 几乎全是砂粒 | 感觉全是砂，搓时沙沙作响 | 松散的单位 | 不能或勉强成球一触即 碎 | 搓不成条 |
| 砂壤土 | 以砂为主，有少量细土粒 | 感觉主要是砂，稍有土的感觉搓时沙沙作响 | 土块用手轻压或抛在铁锹上很易散碎 | 可成球，轻压即碎 | 勉强搓成不完整的短条 |
| 轻壤土 | 砂多， 细土约占二三成 | 感觉有较多粘质颗粒 | 用手压碎土块，相当于压断一根火柴棒的力 | 可成球，压扁时边缘裂缝多而大 | 可成条，轻轻提起即断 |
| 中壤土 | 还能见到沙砾 | 感觉沙砾大致相当，有面粉状细腻感 | 土块较难用手压碎 | 可成球，压扁时有小裂缝 | 可成条，弯成 2cm 直径圆圈时易断 |
| 重壤土 | 几乎见不到沙砾 | 感觉不到沙砾存在 | 干土块难用手压碎 | 可成球，压扁时仍有小裂缝 | 可成条和弯成圆 圈，将圆圈压扁有裂缝 |
| 粘 土 | 看不到沙砾 | 完全是细腻粉末状感觉 | 干土块手压不碎，锤击也不成粉末 | 可成球，压扁后边缘无裂缝 | 可成条和弯成圆圈，将圆圈压扁无裂缝 |

（三）植被监测

通过全面的实地调查，对天然、人工林草各项指标进行测算。主要指标包括林草植被的分布、面积、种类、生长情况等。根据调查观测，计算林地的郁闭度、草地的盖度、林草植被覆盖度和多度、成活率等。

①密度、高度、株数、盖度、胸径等监测

在森林群落中选取 10m×10m 的样方，每个样方分成4个5m×5m的小样方，进行乔木样方调查，对乔木树种胸径、树高、株数及冠幅进行调查。在每个样方内设置1 个2m×3m小样方对灌木种的地径、高度、株数及盖度进行调查。在灌木样方内设置1 个1m×1m的小样方对草本植物的地径、高度、株数及盖度进行调查。在灌丛和草地地段分别设4个 2m×3m和1m×1m小样方对灌木种和草本植物进行调查，方法同上。

②幼苗成活率监测

在栽植有木本植物幼苗的群落中，选取 2～4 个 10m×10m 的样方，在每个样方内统计栽植幼苗数、成活幼苗数以及枯死的幼苗数。测量已成活幼苗的高度、冠幅、地径等指标。

③郁闭度、覆盖度及多度

具体方法是选取具有代表性的地块作为标准地，分别取标准地进行观测。

（四）降雨监测

包括项目区年降雨量、降雨的季节分布和暴雨或产流降雨情况，当年降雨情况，一般要求获取逐月降水量。

降雨量：最大年、最小年、多年平均和丰水年、枯水年、平水年各占比例， 最大 1小时降雨量、最大 6 小时降雨量及最大 24 小时降雨量。

降雨的季节分布：特别注意植树种草与不同生长期的雨量、汛期与非汛期的雨量。

暴雨或产流降雨：出现季节、雨量、强度、占年雨量比例。当年降雨情况：降雨时间、雨量、强度。

降雨资料可通过布设雨量计或收集气象局资料获取。

（五）面积监测

面积监测包括扰动地表面积、水土流失面积、挖填方面积、弃土弃渣堆放面积以及各措施类型面积等。对于面积较小、形状较规则的区域，可以用皮尺两次， 对于形状不规则，面积较大的，面积监测采用GPS 定位仪结合GIS进行，手持沿各分区边界走一圈，根据边界点坐标，求出区域面积。

### 4.2.2 水土流失状况监测方法

对不同地表扰动类型土壤流失量以及水土流失背景值的监测，采用地面观测方法，根据本工程的特点，本项目的地面监测主要采用侵蚀针法、侵蚀沟样方测量法、沉沙池等方法进行监测。

### 4.2.3 水土保持措施监测方法

在对水土保持措施进行监测时，各类水土保持措施数量主要通过查阅施工资料和结算资料。各类水土保持措施的质量则在查阅监理资料的基础上，进行现场调查核实确定。防护工程稳定性和运行情况主要通过现场勘察确定。林草措施的成活率、保存率、覆盖度及生长情况需要布设监测小区观测。

扰动地表面积、造成水土流失面积、损坏水土保持生物设施数量，采用 GPS 调查、测量、资料收集等方法；弃土量、临时堆土场水土流失监测，采用简易水土流失观测场、简易坡面量测法监测；水土流失对当地群众生产生活影响监测， 采用巡查、走访、面谈、问卷调查相结合监测；水土流失防治措施情况监测采用普查、GPS 调查、抽样调查、资料收集、样地调查、巡查等方法监测。监测内容和方法详见下表。

监测内容及监测方法

| 监 测 内 容 | 监测方法 |
| --- | --- |
| 扰动地表面积 | GPS 调查、测量、资料收集 |
| 损害水土保持生物设施数量 |  |
| 造成水土流失面积 |  |
| 弃土量、水土流失监测 | 简易水土流失观测场、简易坡面量测法 |
| 对当地群众生产生活影响监测 | 巡查、走访、面谈、问卷调查 |
| 水土保持防治措施数量及质量 | 普查、GPS 调查、抽样调查、资料收集、样地调查、巡查 |
| 各区域林草措施成活率、保存率、生长情况及覆盖度 |  |
| 各项防治措施实施后的拦渣保土效果 |  |

## 4.3 监测站点布设

根据工程特点和水土流失特点，结合工程所在区域的气候、土壤、地形、地貌等自然条件进行监测点布设，共布设12个水土保持监测点，即首部枢纽区1个，引水系统区2个，厂房枢纽区1个，施工生产生活区2个，弃渣场区2、道路区2个、直接影响区2个。监测样方布局情况见下表：

水土保持监测样方布局表

| 序号 | 监测点 | 监测点数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 首部枢纽区 | 1 |
| 2 | 引水系统区 | 2 |
| 3 | 厂房枢纽区 | 1 |
| 4 | 施工生产生活区 | 2 |
| 5 | 道路区 | 2 |
| 6 | 弃渣场区 | 2 |
| 7 | 直接影响区 | 2 |

## 4.4 监测机构

水土保持监测机构必须具有水利部颁发的水土保持监测资格证书，从事监测工作的技术人员也应经专门技术培训、考试合格、取得水利部颁发的水土保持监测岗位证书，实行持证上岗，监测人员一般由水土保持、水工、生态学及地质等专业结构的人员组成。条件许可，一人也可兼任其它专业代表，一个监测小组一般由三人组成。

项目水土保持监测工作应由业主委托具有相应监测资质的单位承担，由其依据水利部《水土保持监测技术规程》，编制监测设计与实施计划，由云南省水土保持生态环境监测总站组织专家进行技术论证，按论证后的方案组织实施；同时，监测单位应成立项目监测小组，监测组成员分工详见下表：

监测组分工情况表

| 分 工 | 职 责 |
| --- | --- |
| 监测领导人员 | 主要负责对监测过程的指导、协调等。 |
| 野外监测及数据处理人员 | 主要负责野外观测、监测项目数据收集，完成监测日志，并负责完成相关项目监测成果的汇总等。 |
|  | 主要负责数据整编和结果分析，图像图形编制，包括数据登记审查、工作总结报告等的完成。 |
| 监督工作 | 负责监测方案的实施进度、质量、资金落实情况的监督，后勤保障。 |

## 4.5 监测设备与仪器

主要的监测设备与仪器有：样瓶、铝盒、烘箱、马表、天平等；在定点监测的站点采用仪器进行观测，主要仪器有经纬仪、水准仪、铁制测针、测桩、标桩等；其他调查设备有：GPS、测绳、皮尺、围尺、角规、测高仪、数码相机、计算机等。

水土保持监测主要设施及仪器设备表

| 编号 | 项 目 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 监测设施 |  |  |
| 1 | 侵蚀针观测样方 | 个 | 10 |
|  | 钢钎 | 根 | 288 |
| 2 | 简易拦沙监测点 | 个 | 1 |
|  | 塑料编织带 | 个 | 30 |
| 3 | 沉沙池 | 个 | 1 |
| 4 | 边坡重力侵蚀监测点 | 个 | 3 |
|  | 观测桩 | 根 | 100 |
| 二 | 仪器设备 |  |  |
| 1 | 经纬仪 | 台 | 1 |
| 2 | 天平 | 台 | 1 |
| 3 | 烘箱 | 把 | 1 |
| 4 | 皮尺 | 把 | 1 |
| 5 | 钢卷尺 | 把 | 6 |
| 6 | 磅秤 | 台 | 1 |
| 7 | 位移计 | 台 | 1 |
| 8 | 高精度 GPS | 台 | 2 |
| 9 | 自计雨量计 | 台 | 1 |
| 10 | 数码照相机/笔记本电脑/台式电脑/计算器 | 台 | 1 |

## 4.6 监测资料的整理与分析

在每次水土保持监测时，必须做好原始记录（包括观测或调查时间、人员、地点、基本数据及存在的问题等），并有观测或调查人员、记录人员及校核、审查签字，做到手续完备，保证数据的真实可靠；每年年末进行一次资料整理及归档，编制年度水土保持监测报告，并报送当地水行政主管部门备案。

水土保持监测工作结束后，应及时对原始数据进行整理分析，提出以下成果：

考证资料，包括监测站、监测场、监测点和调查监测的基本情况，以及监测设备、监测仪器和监测方法的说明。

各种经校核、复核的原始监测资料成果，以及相关的分析图表和文字说明。

各项调查、观测和汇总数据。

工程水土保持监测报告，内容包括监测情况、时间、地点、监测项目和方法、监测成果以及存在的问题和下一步建设项目水土保持防治工作建议等。

## 4.7 监测计划

监测计划安排详见《水土保持监测计划表》。

水土保持监测计划表

| 分区 | 项 目 | 单 位 | 数 量 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 首部枢纽区 | 试运行期 | 植被恢复情况、防治措施完好率，水保设施防治效果，水土流失危害、控制水土流失程度。 | GPS 调查、测量、资料收集、宏观调查 | 2017年6月至2018年5月每季度监测一次，共四次 |
| 引水系统区 | 试运行期 | 防治措施完好率，水保设施防治效果，水土流失危害、控制水土流失程度。 | GPS 调查、测量、资料收集、宏观调查 |  |
| 厂房枢纽区 | 试运行期 | 植物生长情况、防治措施完好率，水保设施防治效果，水土流失危害、控制水土流失程度。 | GPS 调查、测量、资料收集、宏观调查 |  |
| 施工生产生活区 | 试运行期 | 植被恢复情况、控制水土流失程度，防治措施完好率，水保设施防治效果，水土流失危害、水土流失危害。 | GPS 调查、测量、资料收集、宏观调查 |  |
| 道路区 | 试运行期 | 控制水土流失程度，防治措施完好率，水保设施防治效果，水土流失危害、控制水土流失程度，植被恢复情况，水土流失危害。 | GPS 调查、测量、资料收集、宏观调查 |  |
| 弃渣场区 | 试运行期 | 控制水土流失程度，防治措施完好率，水保设施防治效果，水土流失危害、控制水土流失程 度。 | GPS 调查、测量、资料收集、宏观调查 |  |
| 直接影响区 | 试运行期 | 场地外围扰动情况、控制水土流失程度、矿区采空区塌陷情况。 | GPS 调查、测量、资料收集、宏观调查 |  |

## 4.8 不同侵蚀单元侵蚀模数的分析确定

根据水土流失特点，可以将施工期项目防治责任范围划分为原地貌（未施工地段）、扰动地表（各施工地段）和实施防治措施的地表（水泥构筑物及防治措施等无危害扰动）三大类侵蚀单元。在施工初期，原地貌所占比例较高，随着工程进展，扰动地表的面积逐渐增大，原地貌所占比例逐渐减少；最终原地貌完全被扰动地表和防治措施地表取代，随后防治措施逐渐实施，实施防治措施的地表比例大增。

施工期某时段（一般以年计）的土壤流失量即等于该时段各基本侵蚀单元的面积与对应侵蚀强度乘积的总和。因此侵蚀单元划分及侵蚀强度的监测确实具有十分重要的意义。按《云南省2004年土壤侵蚀现状遥感调查报告》结合现场调查综合分析，项目水土流失预测范围内的原生土壤侵蚀强度，根据经验区分土地利用类型。扰动后各水土流失预测分区的土壤侵蚀模数，则根据经验、结合现场调查资料进行综合确定。

根据现场调查情况，按地貌类型（即土地利用类型）分区段结合分析后统计计算确定。本方案初步确定工程不同土地的原生土壤侵蚀模数见下表。

各分区加权平均侵蚀模数计算表

| 分 区 | 占地类型 | 面积 hm2 | 侵蚀模数 t/(km2·a) | 加权模数 t/(km2·a) | 计算结果 t/(km2·a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 首部枢纽区 | 灌木林 | 0.289 | 800 | 420.36 | 1132.18 |
|  | 荒地 | 0.261 | 1500 | 711.82 |  |
| 厂房枢纽区 | 荒地 | 0.76 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 引水系统区 | 灌木林 | 0.087 | 800 | 161.48 | 1358.70 |
|  | 荒地 | 0.344 | 1500 | 1197.22 |  |
| 弃渣场区 | 灌木林 | 2.754 | 800 | 269.67 | 1264.04 |
|  | 荒地 | 5.416 | 1500 | 994.37 |  |
| 施工生产生活区 | 灌木林 | 1.001 | 800 | 282.97 | 1252.40 |
|  | 荒地 | 1.829 | 1500 | 969.43 |  |
| 道路区 | 永久道路 | 灌木林 | 0.203 | 800 | 60.15 | 1809.59 |
|  |  | 旱地 | 0.978 | 2500 | 905.56 |  |
|  |  | 荒地 | 1.519 | 1500 | 843.89 |  |
|  | 施工道路 | 灌木林 | 3.291 | 800 | 537.1 | 1029.86 |
|  |  | 荒地 | 1.609 | 1500 | 92.55 |  |
| 合 计 |  |  |  |  | 1285.68 |

# 5水土流失动态监测结果与分析

## 5.1防治责任范围动态监测结果

根据主体工程验收的资料及现场踏勘，工程在建设过程中实际发生的防治责任范围面积为30.226hm2，其中项目建设区19.276hm2，直接影响区为 10.99hm2。在整个监测期内共监测4次，每次面积相同，2018年5月最后一次监测面积为：工程实际防治责任范围与水保方案一致。

防治责任范围监测结果（单位：hm2）

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 地类 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 数量 | 旱地 | 灌木林地 | 荒地 | 荒草地 |
|  | 防治责任范围总面积 | hm2 | 30.266 |  |  |  |  |
| 1 | 工程建设用地 | hm2 | 19.276 | 0.39 | 7.003 | 6.331 | 5.552 |
| ⑴ | 电站永久用地 | hm2 | 9.21 | 0.39 | 3.07 | 2.3 | 3.45 |
| ⑵ | 临时用地 | hm2 | 8.526 | 0 | 2.843 | 3.581 | 2.102 |
| ⑶ | 水库淹没区 | hm2 | 1.54 | 0 | 1.09 | 0.45 | 0 |
| 2 | 直接影响区 | hm2 | 10.99 |  |  |  |  |
|  | 项目建设区周边10m范围 | hm2 | 10.99 |  |  |  |  |

## 5.2弃土弃渣动态监测结果

### 5.2.1设计弃土弃渣情况

根据批复的水保方案，工程建设期间原规划开挖 12.5821万m3，弃渣量11.4万m³（松方），全部堆放于弃渣场内。

经实地勘察，建设期产生土石方12.58万m3，利用3.93万m3，弃渣 8.65万m3（自然方），合松方 12.98万m3（取松方系数1.5）。

经现场调查核实，项目建设过程中产生的土石方主要来源于引水系统开挖、道路开挖、厂房枢纽区开挖，利用主要为引水隧洞衬砌砂石骨料利用及场地平整回填。

本项目现处于运行期，无土石方开挖。水保方案设计 7 个弃渣场，项目施工时全部启用，未新增弃渣场，弃渣场目前已趋于稳定，没有产生较大的水土流失现象。

### 5.2.2 弃土弃渣量动态监测结果

根据水保方案的核算7个弃渣场总容积为20.3万m³，设计堆渣16.5万m³。工程施工期间，施工单位合理安排施工时序，将可用渣料用于衬砌砂石骨料及场地平整回填，减少了堆渣方量。因此本工程最终永久弃渣总量为8.65万m³ ，折合松方12.98万m³ ，弃渣量比水保方案中核算的11.4万m³，增加少了 1.58万m³。

## 5.3地表扰动面积动态监测结果

地表扰动面积监测包括两方面的内容：即扰动类型判断和面积监测，其中扰动类型判断是关键，扰动类型的划分和判定是由其侵蚀强度确定的，监测过程中必须根据实际流失状态进行归类和面积监测。

扰动土地整治率为水土保持措施防治面积、永久建筑物面积与扰动地表面积的比值。本工程建设区面积为19.276hm²（不包括淹没区0.407hm²），扰动地表面积为30.226hm²，方案实施后累计治理面积为17.736hm²，扰动土地整治率为92%。

## 5.4土壤流失量动态监测结果

本项目目前所有施工已经结束，水土流失量主要对工程施工期及施工结束后试运行期内尚未恢复植被或植被覆盖度较低时期的扰动面实施监测。

# 6水土流失防治动态监测结果

## 6.1水土流失防治措施及实施进度

在电站施工中，水土流失防治措施的施工始终与主体工程施工保持一致，电站各枢纽工程在开挖过程中产生的弃土和弃渣及时运至各弃渣场堆放，其中，在首部枢纽施工区和厂房施工区建设了小型的砂石料加工站，将可以利用的洞渣加工成可用于混凝土的砂石料，减少了弃渣的堆放量。

各弃渣场在使用前，均采取了有效的拦挡措施，经过监测，拦挡效果明显，未发现弃渣直接外倒的现象发生，各开挖面已在施工过程中也能按照设计和规范进行，未发现乱挖乱倒的现象。

## 6.2水土流失防治效果动态监测结果

### 6.2.1扰动土地整治率

扰动土地整治率为水土保持措施防治面积、永久建筑物面积与扰动地表面积的比值。本工程建设区面积为20.341hm²（不包括淹没区0.407hm²），本项目扰动地表面积为19.276hm²，工程将累计整治面积为17.736hm²，扰动土地整治率为92.0%。

### 6.2.2水土流失总治理度

水土流失总治理度为水保措施防治面积与造成水土流失面积（不含永久建筑物及水面等面积）的比值。项目区水土流失的面积19.276hm²（不含建筑物及硬化面积），通过各种防治措施的有效实施，弃渣场采取有效拦挡、截排水、植物措施，其余各区采取有效绿化措施，综合治理面积18.89hm²，造成水土流失面积的治理度为98.0%。

### 6.2.3拦渣率与弃渣利用率

拦渣率为实际拦渣量与总弃渣量的比值。项目建设过程中弃土、弃渣主要来源于拦水坝地基及隧洞开挖，本工程共产生弃方 12.98m³，堆放于工程弃渣场内。各项措施实施到位后，拦渣率能达到 97%以上。

### 6.2.4土壤流失控制比

通过采取一系列的水土保持措施后，工程区平均土壤侵蚀模数达到500t/km²·a，工程区土壤侵蚀允许值 500t/km²·a，土壤流失控制比为 2.0。

### 6.2.5林草植被恢复率与林草覆盖率

林草植被恢复率为植物措施面积与可绿化面积的比值。本工程扣除建筑物占地、工程措施占地，可绿化面积16.41hm²，本方案新增植物措施面积为6.25hm²，故林草植被恢复率为99%。

### 6.2.6林草覆盖率

林草覆盖率为项目水土流失防治责任范围内林草类植被面积占总面积的百分比。

本项目水土流失防治责任范围面积16.41hm2，工程建设结束后，完成植被恢复面积为6.25hm2，林草覆盖率可达到38.1%。

# 7  结论与建议

## 7.1 水土保持措施评价及达标情况

水土保持监测除了反映建设项目水土流失状况、水土保持措施的实施情况外，也是对水土保持方案的检验。通过对方案的水土流失预测及防治措施的评价，对进一步完善水土保持方案编制，提高方案编制水平，促进开发建设项目水土保持工作深入发展具有重要意义。根据六项指标计算结果，通过各项水土保持措施的实施，六大指标值均达到防治目标值，具体情况见《水土保持六项指标达标情况表》。

水土保持六项指标达标情况表

| 指标 | 计算式 | 各单项指标 | 效益值 | 目标值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 扰动土地整治率(%) | 水土保持措施面积＋永久 建筑物占地面积 | 19.276 | 97.98 | 95 | 达标 |
|  | 建设区扰动地表面积 | 17.736 |  |  |  |
| 水土流失总治理度(%) | 水土保持措施面积 | 18.89 | 98.0 | 85 | 达标 |
|  | 建设区造成水土流失总面 积（不含永久建筑物等） | 19.276 |  |  |  |
| 土壤流失控制比 | 项目区容许土壤流失量 | 500 | 2.0 | 0.5 | 达标 |
|  | 方案实施后土壤侵蚀强度 | 1000 |  |  |  |
| 拦渣率(%) | 实际拦渣量 | 12.6 | 97 | 95 | 达标 |
|  | 弃土（石、渣）总量 | 12.98 |  |  |  |
| 林草植被恢复率(%) | 林草植被面积 | 14.10 | 99 | 95 | 达标 |
|  | 可恢复林草植被面积 | 14.20 |  |  |  |
| 林草覆盖率(%) | 林草植被面积 | 6.25 | 38.1 | 20 | 达标 |
|  | 项目建设区总面积（不包含淹 没区） | 16.41 |  |  |  |

## 7.2 综合结论

根据水土保持工作情况分析，建设单位较为注重工程水土保持工作，在施工过程中根据批复的《水土保持方案》，结合实际情况主体工程、临时工程和植物措施，基本按照水土保持方案中的要求进行了施工，水土保持工程措施到位，效果较好。

通过各项水土保持措施的实施，截至2018年6月，项目区内土地整治度为97.98%，水土流失总治理度为98.0，拦渣率为97%，土壤流失控制比为2.0，林草植被恢复率为99%，林草覆盖率为54.3%，均达到《松八水水电站水土保持方案变更设计报告书》中的防治目标，可以通过水土保持竣工验收。

## 7.3 存在问题与建议

根据开发建设项目水土保持监测的要求，要全面准确地反映建设项目的水土流失情况，水土流失量的确定是监测工作的难点。由于施工过程中各种工程变化快，各监测点可供监测的时间较短，现有的传统监测方法有较大的局限，但在现阶段的技术条件下又不得不依托传统的监测方法，探索一套适合于开发建设项目特点的水土流失监测方法势所必然。

（1）开发建设项目水土保持监测是验证项目水土保持方案、水土保持措施实施情况及效果的根本手段，是水土保持工程验收的基本依据。必须开展水土保持监测才能及时反映建设项目施工过程中的扰动范围、水土流失程度的动态变化及水土保持措施实施的数量和效果，才能检验水土保持方案及措施是否适宜、是否有效，同时为今后开展水土保持编制工作提供有益的经验。

（2）开发建设项目水土保持监测重点在施工期。开发建设项目的建设特点是工程变化速度快、扰动范围变化大，开挖面和施工场地等造成的水土流失主要集中在施工阶段，在工程完工时，施工现场已发生巨大的变化，施工期的流失量必须通过实时监测才能准确统计。而且开发建设项目的水土流失成斑块状分布，受水土流失因子的影响，局部工程土壤侵蚀强度变化较大，如不通过实时监测，将无法全面反映施工期的水土流失情况，过后也无法进行补测，因此，水土流失监测强调实时监测、全程监测。就本项目而言，只能通过对试运行期工程的现状及运行情况进行监测和评价。

（3）准确的反映开发建设项目水土流失状况要从复杂的工程建设内容找出引发水土流失的因子。根据水土流失形态、侵蚀物质组成以及基本相似的水土流失强度归纳出基本地表扰动类型，这些基本类型能够涵盖整个工程的所有建设内容所产生的水土流失种类，取得了较好的监测效果。

（4）利用多种方法检测基本扰动类型侵蚀强度。基本扰动类型侵蚀强度的监测是监测工作的重点和难点，这是统计整个项目水土流失量以及评价工程水土流失程度必不可少的内容。由于本工程施工进度快，扰动情况变化大，监测点布设和观测受到很大的制约，我们采取了及时增补、调整监测点，以适应工程的变化情况。

（5）多方面参与监测工作。为了提高监测质量，邀请有关技术部门、施工单位和现场施工人员进行实地调查，对监测实施过程中遇到的问题进行讨论，保证了监测工作的顺利进行和监测成果的质量。

7.4监测工作中的经验与问题

（1）工程建设时各施工区土石方开挖前应事先选择好土方堆放点，做好排水、截水工作，特别防止外部来水冲刷土方堆放点，可修建临时排水沟和导水设施。

（2）施工开挖后表层本已粗化和有一定植被的地表，经扰动后容易产生流失，堆放的开挖土尽可能堆放在背风坡，必要时采取临时覆盖或洒水，施工完毕后，应立即压实，防止流失。

（3）做好区间土方调配，挖、填方最好一次到位，尽量避免多次搬运。临时堆土应合理堆放，并采用填充土的编制袋在周围砌护挡墙。

（4）施工期间与气象、水文部门建立讯息联系，及时获取灾害性天气预报和水情预报，以便及时采取临时措施和调整作业计划。