迪庆州资源再生综合利用改扩建技术升级项目

水土保持监测报告

建设单位：迪庆恒宝物资再生利用有限责任公司

监测单位：云南恒成工程设计咨询有限公司

编制时间：2021年8月

# 目   录

1  建设项目及项目概况	- 5 -

1.1项目概况	- 5 -

1.2 项目区概况	- 8 -

1.3 项目的前期工作	- 12 -

1.5 试运行情况	- 12 -

2 工程水土流失特点	- 13 -

2.1 水土流失防治责任面积	- 13 -

2.2弃土场设置	- 13 -

2.3 施工期生产生活区	- 14 -

2.4 施工道路区	- 14 -

2.6 土石方平衡	- 14 -

2.4 工程各分区水土流失现状	- 15 -

3监测实施	- 16 -

3.1 监测工作实施情况	- 16 -

3.2监测目标与原则	- 16 -

3.3 监测原则	- 18 -

3.4 监测目的	- 18 -

3.5 监测依据	- 19 -

3.6 监测范围、时段、内容和频次	- 20 -

3.7 水土流失防治责任范围面积监测	- 22 -

3.8 水土流失状况监测	- 23 -

3.9植被生长状况监测	- 24 -

3.10 水土保持工程措施监测	- 24 -

4 监测指标及方法	- 26 -

4.1 监测指标	- 26 -

4.2 监测方法	- 26 -

4.3 监测站点布设	- 32 -

4.4 监测机构	- 32 -

4.5 监测设备与仪器	- 33 -

4.6 监测资料的整理与分析	- 34 -

4.7 监测计划	- 35 -

4.8 不同侵蚀单元侵蚀模数的分析确定	- 36 -

5水土流失动态监测结果与分析	- 38 -

5.1防治责任范围动态监测结果	- 38 -

5.2弃土弃渣动态监测结果	- 38 -

5.3地表扰动面积动态监测结果	- 38 -

5.4土壤流失量动态监测结果	- 39 -

6水土流失防治动态监测结果	- 40 -

6.1水土流失防治措施及实施进度	- 40 -

6.2水土流失防治效果动态监测结果	- 40 -

7  结论与建议	- 42 -

7.1 水土保持措施评价及达标情况	- 42 -

7.2 综合结论	- 43 -

7.3 存在问题与建议	- 43 -

7.4监测工作中的经验与问题	- 44 -

附件：

1、迪庆州资源再生综合利用改扩建技术升级项目水土保持方案的批复

附图：

1、项目地理位置图

2、项目平面布置图

# 1  建设项目及项目概况

## 1.1项目概况

### 项目特性

建设单位：迪庆恒宝物资再生利用有限责任公司

监理单位：云南通锦建设工程监理有限责任公司

设计单位：云南中扬水利工程咨询有限公司

施工单位：迪庆建工集团广茂工程总承包有限责任公司

监测单位：云南恒成工程设计咨询有限公司

建设规模：迪庆州报废机动车回收拆解改扩建技术升级项目总用地面积35805.89m2（53.7亩），总建筑面积为11080.86m2，总建筑占地面积为9729.13m2，一期建筑面积7008.08m2，包括办公楼、职工宿舍、拆解车间厂房、精解车间厂房、罚没机动车停放场、危害物回收存储仓库以及相应的附属设施建设；二期建筑面积4072.78m2，包括废旧金属加工生产线、废料破碎生产线、胶粉生产线、废固体危害专用仓库等设施设备、环保设备、场地建设。

生产规模：年拆解5000辆报废汽车（其中报废轻小型3300辆/年，报废中重大型车1700辆/年）、回收废旧金属20000吨/年、废纸3000吨/年、废塑料2000吨/年。

总投资5900万元，其中土建投资680万元，资金全部由建设单位自筹。

工程工期：工程于2019年7月开工，2020年6月完工，建设工期1年。

### 1.1.2 工程简介

一、项目区周边情况

项目区周边1km范围内无村庄，项目区旁有乡道经过。项目周边情况见图1-1。

图1-1 项目周边情况图

二、项目组成

整个项目区由建构筑物区、道路及硬化区、景观绿化区共3个部分组成。

表1-1  工程组成情况

| 序号 | 项目组成 | 占地（hm2） | 基本情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建构筑物区 | 0.57 | 一期建筑面积7008.08m2，包括办公楼、职工宿舍、拆解车间厂房、精解车间厂房、罚没机动车停放场、危害物回收存储仓库以及相应的附属设施建设； | 永久占地 |
| 2 | 道路及硬化区 | 1.48 | 场地内道路、建构筑物之间建设空地硬化等。 | 永久占地 |
| 3 | 景观绿化区 | 0.4 | 地块内各建筑物及道路周边空地绿化 | 永久占地 |
| 合计（hm2） | 2.45 |  |  |

三、建筑物区

总建筑面积为11080.86m2，总建筑占地面积为9729.13m2，一期建筑面积7008.08m2，包括办公楼、职工宿舍、拆解车间厂房、精解车间厂房、罚没机动车停放场、危害物回收存储仓库以及相应的附属设施建设。

表1-2         主要建筑物一览表

| 序号 | 建设内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 2019年建筑面积 | m2 | 7008.08 |  |
|  | 办公楼 | m2 | 937.9 | 占地面积：334.8m2 |
|  | 职工宿舍楼 | m2 | 709.66 | 占地面积：299.93m2 |
|  | 职工食堂 | m2 | 553.6 | 占地面积：214.7m2 |
|  | 拆解车间厂房 | m2 | 1414.27 |  |
|  | 精解车间厂房 | m2 | 1294.7 |  |
|  | 罚没机动车停放场 | m2 | 1260 |  |
|  | 报废机动车停放区 | m2 | 4080 |  |
|  | 机械设备停放区 | m2 | 695 |  |
|  | 危害物回收存储仓库 | m2 | 720 |  |
|  | 门卫室 | m2 | 29.17 |  |
|  | 地磅房 | m2 | 17.05 |  |
|  | 公厕 | m2 | 26.73 |  |

四、道路及硬化区

道路及硬化区主要包括项目区停车场和建筑物及绿化周边的硬化场地，为水泥硬化面，占地面积为1.90hm2。

（1）道路与出入口设置

根据现状地形和建筑物布置，设置2个出入口，一个靠近报废机动车拆解区，另一个位于再生资源加工区。

（2）道路交通规划

生产区道路宽8m，生活区道路宽4.5m，满足整个区域的交通需求，道路路面采用混凝土路面结构。

五、景观绿化区

为美化环境、净化空气，利用现有地形，对地块内各建筑物及道路周边空地绿化，绿化总面积0.71hm2。

根据主体设计资料，本项目绿化树种以雪松、樱花、红叶李、红叶石楠、万年青、垂柳等为主，结合当地其他优势树种结合布设。

1、道路绿化，厂内道路绿化是环境绿化的重要组成部分，应满足遮荫、防尘、降低噪音、保证交通运输安全等要求。因此宜选择生长健壮、树冠整齐、分枝点高、遮荫效果好、抗性强的乔木作为行道树。道路两侧通常以等距行列式各栽植1至2行乔木。

2、生活辅助区的道路两侧宜选用冠大荫浓、生长快、耐修剪的乔木作遮荫树，再配植花灌木、宿根花卉和草坪。为使冬季仍能保持良好的绿化效果。绿化规划一般采用规则式与自然式相结合的布局，可设计花坛、假山叠石等。

3、报废机动车拆解区和再生资源加工区。绿化厂区绿化的重点部位。在进行设计时应根据实际情况，有针对性地选择对有害气体抗性较强及吸附作用、隔音效果较好的树种。

4、车辆停放区域绿化宜选择树干通直、分枝点高的树种，稀疏栽植乔木为主，以保证各种运输车辆行驶畅通。

## 1.2 项目区概况

### 1.2.1 气候条件

（一）地形地貌

拟建项目场地处于香格里拉市东北池古贸易加工片区，地貌属高原沟口冲积扇堆积地貌，场地相对平坦开阔，现状为荒地。

（二）地质

场地所处大地构造单元属松潘—甘孜褶皱系，二级构造单元属中甸褶皱带，以中甸-小中甸断裂为界，东属三坝褶皱束，西属东旺，巨甸褶皱束。

据《中华人民共和国国家标准》（GB18306-2015）中国地震动参数区划图和国标《建筑抗震设计规范》GB50011-2010(2016版)，项目场地区域香格里拉市建塘镇场地地震动峰值加速度：0.20g，反应谱特征周期0.40S，场地地震烈度7度，设计地震分组为第二组。

（三）气象

香格里拉市气候受西南季风和南支西风急流的交替控制，干湿季分明，加之地势高差悬殊，气候的垂直分布明显。全县气候可分为四带，其中，海拔2800～4000m的地区属于北温带。根据香格里拉市气象站资料统计，多年平均气温仅为5.8℃，极端最高气温25.6℃（1988年6月28日），极端最低气温-27.4℃（1982年12月27日）。多年平均降雨量为637.4mm，全年降水极不均匀，其中6～10月，降水量占全年降水量的80%，形成湿季；其中11月～次年5月，降水量仅占全年降水量的20%，形成干季。多年平均最大24小时降水量38.9mm，极端最大24小时降水量50.5mm（1989年）。多年平均风速为2.3m/s；多年平均蒸发量为985mm；年平均相对湿度70%，日照时间2178小时。

场地位于香格里拉市城区，香格里拉市处中甸坝子，坝子海拔高程在3260～3340m之间，属高寒坝区，地势较为平坦，由东南向西北方向略有倾斜，从中间被低矮的虎山分割为东、西两个坝子。气候为寒温带季风气候，干湿分明，年平均气温5.4℃，最冷月1月平均气温-3.8℃，最温暖月份为7月平均气温13.3℃，年平均日照时数达2180小时，无霜期只有124天，历年冰霜期最长150天，最短120天，年平均蒸发量1670.6mm，年平均降水量606.6mm，平均相对湿度为70%。

根据香格里拉市气象资料，项目所在地20年一遇最大24h降雨量为144.5mm，6h降雨量为78.1mm，1h降雨量为63.1mm。

（四）水文

拟建项目区域属金沙江水系，除金沙江主干流之外，境内共有大小河流244条，其中多年平均流量3.7-43.7m3/s的一级支流有硕多岗、冈曲、东旺河、泥汝河、吉仁河、安南河、良美河、白水河等，部长545km，流域面积8065.9km2，分别在不同河段注入金沙江。

本项目涉及地表水体为纳赤河，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020年）》，纳赤河经纳帕海后汇入冲江河，冲江河汇入金沙江，最终汇入长江，项目区地表水属于金沙江水系，长江流域。

纳赤河（那曲河）：位于县城北部，流入纳帕海，河道全长25km，是纳帕海水系中最大的河流，枯水期流量为0.35m3/s，丰水期流量为3.08m3/s，最大洪峰流量18.1m3/s，多年平均流量2.78m3/s。

本项目建设期间开挖较大，通过本方案设计的一系列水土保持措施的实施，本项目建设对周边水系影响不大。

### 1.2.2 植被和土壤

香格里拉为云南亚热带常绿阔叶林植被区向青藏高原高寒植被区过渡地带，南北走向的横断山脉和金沙江河谷，为北温带生物区系成分与东南亚热带生物区系成分的交流汇聚创造了独有的条件，让南北相距仅2个纬度的香格里拉高原几乎包罗了从中国南部亚热带地区到北半球极地约70个纬度水平带的植被类型，生物资源极为丰富，使这里成为“动植物王国”和“天然高山生物园”。这里有菌类、藻类、苔藓类、蕨类、种子植物类植物289科3870种，这里有以云、冷衫为主的225种乔木；有以冬虫夏草、贝母、熊胆、麝香为首的830种药材；有以杜鹃花为冠的1241种观赏植物可供开发利用；以栎松茸、羊肚菌为首的菌类享誉日本及海内外。云南八大名花山茶、杜鹅、龙胆、报存、玉兰、百合，兰花、绿绒蒿，香格里拉不仅样样有，而且是除玉兰、山茶外的六大高山花卉分布中心和分化中心，素以“世界花园之母”而驰名中外。

现场调查表明，项目区内现状占地主要有部分草地和灌木林地，现状林草覆盖率48.6%。

根据土壤普查资料记载，香格里拉市土壤资源类型主要以冲积土、山地红壤、棕壤、高原草甸土、水稻土、高山寒漠土为主。

冲积土主要分布在海拔1600—2200m的金江沿线、山谷冲沟出口处的冲积扇地带，集中分布在上江、金江、虎跳峡镇、三坝等地。山地红壤主要分布在海拔2000—2900m的缓坡及半山坡台阶地段，市分布较广的主要旱作土壤。棕壤主要分布在海拔3300—3500m的三坝、小中甸等地的森林地带，属于主要林地土壤。高原草甸土主要分布在海拔2900—3500m东旺、三坝、小中甸等地的森林线以上的高原地。水稻土主要分布在海拔2500m以下的地势平缓的坝区，山间盆地。高山寒漠土分布在海拔4500m以上的高山流石滩地带。

项目区以棕壤为主。

### 1.2.3 社会经济情况

2016年，全市辖建塘镇、小中甸镇、金江镇、虎跳峡镇、东旺乡、格咱乡、尼西乡、五境乡、上江乡、三坝乡、洛吉乡4镇7乡，63个村民(社区)委员会，688个村民小组，818个自然村。市政府驻地建塘镇，海拔3300m，为迪庆州府所在地，是全州及香格里拉市政治、经济、文化、教育、科技、信息中心。

2016年，全市常住总人口17.8万人，其中户籍人口148514人，非农村人口36259人。全年全市人口出生率10.31‰，人口死亡率4.27‰，人口自然增长率6.04‰，人口城镇化率48.24%。

2017年，全市地区生产总值完成1216亿元，增长103%，占全州的61.1%；地方公共财政预算收入达到4.86亿元，占全州的48.1%；地方公共预算支出达到42.36亿元，增长11%，占全州的31%；社会消费品零售总额达到358亿元，增长12%，占全州的70.2%；城镇常住居民人均可支配收入32666元，增长9%；农村常住居民人均可支配收入8034元，增长12%。

建塘镇是州、县府所在地，全县乃至全州政治、经济、文化中心。面积1463.76平方千米，人口5.33万人（2006年），有藏族、纳西族、汉族等民族，藏族占总人口的主要部份。辖7个社区，3个行政村，83个村民小组和17个居民小组，全镇人口46000多人，其中农业人口16598人3317户。民族有藏族、纳西、汉族等民族，藏族占总人口的主要部份，人口自然增长率在2‰。大小牲畜50395头（只），其中大牲畜33493头。

## 1.3 项目的前期工作

2019年7月建设单位委托云南中扬水利工程咨询有限公司编制完成了《迪庆州资源再生综合利用改扩建技术升级项目水土保持方案报告书》；

2019 年8 月 16日，香格里拉市水务局下发了《香格里拉市水务局关于迪庆州资源再生综合利用改扩建技术升级项目水土保持方案报告书的行政许可决定书》（香水许可﹝2019﹞16 号）；

## 1.5 试运行情况

迪庆州资源再生综合利用改扩建技术升级项目建设投产至今，各车间及功能运行正常。

# 2 工程水土流失特点

## 2.1 水土流失防治责任面积

根据批复的水保方案，工程水土流失防治责任范围 2.45hm2，其中构筑物区 0.57hm2，道路及硬化区1.48hm2，景观绿化区0.4 hm2。

1、构筑物区

构筑物区为永久占地0.57hm2，其中建设用地0.32 hm2，草地0.16 hm2，林地0.09 hm2。

2、道路及硬化区

道路及硬化区为永久占地1.48hm2，其中建设用地0.74hm2，草地0.44 hm2，林地0.3hm2。

3、景观绿化区

景观绿化区为永久占地0.4hm2，其中建设用地0.2 hm2，草地0.12 hm2，林地0.08 hm2。

表3-1       水土流失防治责任范围面积统计表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 地类 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 数量 | 旱地 | 建设用地 | 灌木林地 | 荒草地 |
|  | 防治责任范围总面积 | hm2 | 2.45 | 0 | 1.26 | 0.47 | 0.72 |
| 1 | 构筑物区 | hm2 | 0.57 | 0 | 0.32 | 0.09 | 0.16 |
| 2 | 道路及硬化区 | hm2 | 1.48 | 0 | 0.74 | 0.3 | 0.44 |
| 3 | 景观绿化区 | hm2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.08 | 0.12 |

## 2.2弃土场设置

本项目建设共产生挖方1.73万m3（其中建构筑物区0.47万m3，道路及硬化区0.91万m3，景观绿化区0.35万m3）；填方0.71万m3（其中建构筑物区回填0.12万m3，道路及硬化区回填0.22万m3，景观绿化区回填0.37万m3）；绿化覆土来源为剥离表土；弃方1.02万m3，弃渣统一运往池古工业园区蓝湖环保有限责任公司进场场地回填，外运后的水土流失责任由弃土接收方承担，与建设单位无关。

## 2.3 施工期生产生活区

施工生产生活区有 1个，位于本方案建设用地内。

## 2.4 施工道路区

生产区道路宽8m，生活区道路宽4.5m，满足整个区域的交通需求，道路路面采用混凝土路面结构。

## 2.5 土石方平衡

本项目建设共产生挖方1.73万m3（其中建构筑物区0.47万m3，道路及硬化区0.91万m3，景观绿化区0.35万m3）；填方0.71万m3（其中建构筑物区回填0.12万m3，道路及硬化区回填0.22万m3，景观绿化区回填0.37万m3）；绿化覆土来源为剥离表土；弃方1.02万m3，弃渣统一运往池古工业园区蓝湖环保有限责任公司进场场地回填，

## 2.6 本工水土流失的特点

### 2.6.1 施工期水土流失特点

在施工准备期主要工程是四通一平工作，由于进场公路的开挖、施工场地的平整、施工机械和施工车辆的进入等施工活动，对地表的扰动较大，破坏原有植被，使地面裸露，土地松散，在下雨天气及有水流流过时，容易产生水土流失。

在主体工程施工期间，大量的建筑物基础需要开挖，开挖面积大，由于开挖后弃渣较多，弃渣运输时会产生掉落，运输道路容易产生水土流失；施工期间大雨天气或长时间下雨时，开挖面、道路区的泥砂会被雨水冲走，产生水土流失。

施工期结束后，工程的开挖面得到有效治理，主体工程以外的开挖面该硬化的硬化，该绿化带的绿化，水土流失可以得到有效控制；道路区由于车辆的减少和时间的推移，会形成新的平衡，道路两边加强绿化设施后，水土流失可以得到缓解。

### 2.6.2 运行期水土流失特点

工程建成后，厂区大部分被建筑物、地坪、道路所占压使用，裸露的土地采取工程措施与植物措施进行综合防治，施工场地区采取了绿化措施。

## 2.7工程各分区水土流失现状

根据现场调查，构筑物区已被建筑物、地面硬化覆盖；道路硬化区已被地面硬化所覆盖；景观绿化区乙完成绿化。根据项目验收组在外业调查中发现的主要问题，为进一步做好迪庆州资源再生综合利用改扩建技术升级项目的水土保持工作，有效控制水土流失的发生发展，消除水土流失对下游及周边产生的不良影响及不安全隐患，提出建议如下：

（1）针对本项目实际情况，项目区所在地干旱少雨，植被栽植后易枯死， 因此建议建设单位在运行期应切实加强植被的抚育管理措施，项目区占地面积较大，应专门成立植被管护小组，对项目区林草植被定期巡查、管护，对枯死的植被进行补植，并及时采用薄膜覆盖等措施；

（2）在雨季，加强项目区的管理工作，及时对各防治分区的拦挡及排水设施进行检查，对损坏的设施及时进行修缮，防止水土流失；

（3）运行期与当地水行政主管部门共同配合，进一步加强水土保持监督执法、广泛传播水土保持知识，提高当地群众水土保持意识，以利于该项目水土保持的开展和维护。

# 3监测实施

## 3.1 监测工作实施情况

对项目建设的水土保持防治责任范围内的水土流失数量、强度、成因及其动态变化过程进行监测，对水土保持方案设计的水土保持措施的实施情况、实施效果进行分析评价；对项目水土流失治理达标情况进行评价，为竣工验收提供依据；积累项目建设期水土保持方面的数据资料和监测管理经验，为实施监督管理提供依据。

本工程开工时间早，开工时建设单位没在委托水土保持监测单位，工程于2019年7月开工，2021年6月建成投产，工程施工期间主体工程基本无变更情况，只在原水土保持方案基础上增加了部分临时措施，2022年8月，项目业主委托云南恒成工程设计咨询有限公司编制《迪庆州资源再生综合利用改扩建技术升级项目水土保持监测报告》。

监测单位接受委托后，派出技术人员到现场进行调查，与项目业主进行了沟通，对照《迪庆州资源再生综合利用改扩建技术升级项目水土保持方案报告书》进行逐项核对检查，运用多种手段和方法进行各项防治措施和施工期基本扰动类型的侵蚀强度调查，了解项目建设过程中的水土流失情况，对项目建设过程中的水土保持监督管理工作做出客观、公正的评价。

## 3.2监测目标与原则

### 3.2.1水土保持工程监测目标

根据批复的水土保持方案，水土保持监测目标主要有3个方面:

（1）对水土流失动态实施监测分析，为水土流失防治提供依据；

（2）对水保措施及其效果进行评价，为水土保持设施管护提供依据；

（3）对水土流失效果进行评价，为开发建设项目管理运行提供依据。

### 3.2.2水土保持监测的原则

根据《水土保持监测技术规程》（SL277-2002）、《迪庆州资源再生综合利用改扩建技术升级项目水土保持方案报告书》（报批稿）以及工程所处的阶段、水土流失监测的目标、确定本项目监测工作的原则。

（1）全面调查与重点调查相结合

全面调查即对工程水土流失防治责任范围进行核实，并对水土流失及其防治状况进行全面调查，制定监测总体布局与安排。在全面调查的基础上，确定水土流失及其防治效果监测的重点区域，并确定相应的观测方法。

（2）定期调查和动态观测相结合

对水土流失防治分区、地形地貌、地面组成物质、植被种类、覆盖度等变化随主体工程总体布局与施工进度变化而变化，通过定期（按月、季或年调查，视地面变动大小而定，特殊情况下可增加调查频次）调查获取。

对土壤侵蚀形式、降雨量、径流量、泥沙量、工程实施进展与防治效果等因子，根据项目不同阶段地面变化情况，设置定期或不定期的、定位或不定位的观测点。按照一定的时间间隔进行观测记录，作为分析水土保持工程实施和运行期两个不同阶段水土流失动态变化的分析指标。

（3）调查、观测与巡查相结合

随着工程施工进度变化、场地水土流失存在的问题和隐患也在不断的变化。为了及时掌握各种可能出现的水土流失问题，及时处理，消除隐患。除上述调查和观测外，进行不断的巡查以保证水土保持监测的实效。

（4）实际调查观测和已有成果相结合

对于项目建设期不同场所的水土流失应通过实地调查和观测获取相应的数据；对原地面的水土流失可以通过相似区域水土流失研究结果进行分析计算。对于水土流失防治效果通过实地调查和观测，结合已有的观测结果相互验证分析。

## 3.3 监测原则

    - 及时、准确、全面地反映建设项目水土流失防治情况、水土流失动态及存在的问题，为水土流失防治、监督和管理决策服务的原则。

    - 监测项目根据工程建设过程中可能产生的水土流失情况确定。

    - 监测位置根据水土保持措施总体布局拟定，确保能够以点带面，反映水土流失防治责任范围内，施工期、运行期的水土流失状况及水土保持设施运行情况。

    - 水土保持监测点以构筑物区区、道路及硬化区为主，监测方法以地面观测与宏观调查为主。

## 3.4 监测目的

水土保持监测的目的主要有以下几方面：

通过水土保持监测，及时掌握工程建设对水土流失的实际影响，及时发现工程施工过程中新出现的水土流失问题，以便因害设防，及时采取有效的防治措施，最大限度降低水土流失。

对施工过程中的水土流失进行适时监测和监控，了解水土保持方案措施实施的情况，掌握建设生产过程中水土流失发生的时段、强度等变化情况。

及时掌握工程施工所引起的水土流失状况以及对工程区域生态环境的影响程度，为工程建设的水土流失防治工作提供科学依据。

为工程的水土保持监督、检查及专项验收提供依据，通过对项目建设全过程的监测，说明施工过程中造成的水土流失情况和水土流失的防治效果，是否达到国家规定的允许标准。

## 3.5 监测依据

1、《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》（中华人民共和国水利部令第 16 号）；

2、《水土保持生态环境监测网络管理办法》（2000 年 1 月 31 日）水利部2000 年第 12 号令；

3、《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》（GB/T 22490-2008）

4、《开发建设项目水土保持监测设计与实施计划编制提纲（试行）》（水保监〔2006〕16 号）；

5、《全国水土保持监测纲要（2006～2015）》（水利部 水保〔2006〕186号）；

6、《水土保持监测技术规程》（SL277-2002）；

7、《水土保持试验规程》（SL419-2007）；

8、《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）；

9、《水土保持综合治理 技术规范(GB/T16453.1-16453.6-2008）；

10、《水土保持综合治理 效益计算方法》（TB/T15774-2008）；

11、《水土保持监测设施通用技术条件》（SL342-2006）；

12、《关于规范生产建设项目水土保持监测工作的意见》（水保[2009]187号）；

13、《云南省开发建设项目水土保持生态环境监测管理暂行办法》（云南省水利厅公告第 7 号，云府登 265 号，2006 年 11 月 10 日）；

14、《云南省水利厅办公室关于贯彻落实云南省开发建设项目水土保持生态环境监测管理暂行办法有关问题的通知》（云水办发〔2007〕3 号，2007 年 2月 9 日）；

15、《云南省水利厅关于加强开发建设项目水土保持方案编制监理监测技术评估从业资格证书管理使用的通知》（云水保监〔2007〕2 号）；

16、《关于印发云南省开发建设项目水土保持监测设计与实施计划编制提纲（试行）的通知》（云南省水利厅办公室，云水保监[2009]1 号文）；

17、《关于印发云南省开发建设项目水土保持监测分类管理目录的通知》

18、《云南省水利厅办公室，云水保监[2009]3 号文）；

19、《关于生产建设项目水土保持方案编制有关问题的意见》（云南省水土保持生态环境监测总站，云水保监字〔2010〕7 号）；

## 3.6 监测范围、时段、内容和频次

### 3.6.1 监测时段及频率

建设期每月监测1次，如有水土流失灾害事件发生，灾害事件发生后1周内应完成加测1次；自然恢复期每季度监测1次，当降雨R24≥50mm加测1次，如有水土流失灾害事件发生，灾害事件发生后1周内应完成监测。

### 3.6.2 监测范围

本工程监测范围即工程的水土流失防治责任范围，包括建构物区、道路及硬化区、景观绿化区。根据工程水土流失防治责任范围的水土流失特点，确定重点监测区域为构筑物区、道路及硬化区。

### 3.6.3 监测分区

本工程监测时段划分为建设期和自然恢复期，监测总时段为3.0年（2019年7月~2022年6月），其中建设期1.0年（2019年7月~2020年6月），自然恢复期2.0年（2020年7月~2022年6月）。

根据工程施工布置特点，本项目建设期在建构筑物区、道路及硬化区和景观绿化区各布设1个监测点，自然恢复期在景观绿化区布设1个监测点。

### 3.6.4 监测内容

1、监测内容：监测项目、监测位置、监测时段和监测频率详见下表。

水土流失背景值监测内容

| 序号 | 监测项目 | 监测位置 | 监测时段 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目建设区 土地利用现状调查 | 防治责任范围 和周边区域 | 2019 年 7 月 | 2019年7月调查1次 |
| 2 | 项目区社会经济情况调查 | 防治责任范围 和周边区域 | 2019 年 7 月 | 2019年7月调查1次 |
| 3 | 项目区水土流失、水土保持 状况调查 | 防治责任范围 和周边区域 | 2019 年 7 月 | 2019年7月调查1次 |
| 4 | 项目区地形、地貌、气候、水文状况调查 | 防治责任范围 和周边区域 | 2019 年 7 月 | 2019年7月收集资料 |
| 5 | 项目区植被、土壤基本状况调查 | 防治责任范围 和周边区域 | 2019 年 7 月 | 2019年7月调查1次 |

2、水土流失因子监测

监测内容：监测项目、监测位置、监测时段和监测频率详见下表。

水土流失因子监测内容

| 序号 | 监测项目 | 监测位置 | 监测时段 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目区植被、土壤、地 形变化监测 | 防治责任范围内 | 2019.7～2022.6 | 每季度1次 |
| 2 | 降雨监测 | 防治责任范围内 | 2019.7～2022.6 | 雨季增加监测1次 |
| 3 | 扰动原地表类型及面积 | 防治责任范围内 | 2019.7～2022.6 | 年年底监测 1 次 |
| 4 | 防治责任范围面积监测 | 项目建设区和直接影响区 | 2019.7～2022.6 | 每季度1次 |

## 3.7 水土流失防治责任范围面积监测

水土流失防治责任范围包括建构筑物区、道路及硬化区、景观绿化区。项目建设区为永久占地区，永久征占地面积在项目建设期能基本确定，防治责任范围动态监测主要是通过监测永久占地的面积，确定试运行期防治责任范围。

1、永久性占地监测

永久性占地面积由国土部门按权限批准，水土保持监测是对红线围地认真核查，监测建设单位有无超越红线开发的情况。

2、扰动地表面积

在开发建设过程中对原有地表植被或地形地貌发生改变的行为，均属于扰动地表行为，扰动地表水土保持监测内容主要有扰动地表面积、地表堆放面积、地表堆存处的临时水土保持措施、被扰动部分能够恢复植被的地方恢复植被情况。

3、其它面积监测

包括水土流失面积、挖填方面积。

5、监测频次

各类面积在2019的7月至2022年7月共集中监测12次。

## 3.8 水土流失状况监测

1、水土流失现状监测

结合本工程的特点，对建构筑物区、道路及硬化区、景观绿化区进行水土流失形式、水土流失面积、水土流失强度、植被类型、植被覆盖度及水土保持设施（面积、数量、运行状况）等项目进行监测。

2、坡面水土流失量监测

监测内容：监测项目、监测位置、监测时段和监测频率详下表。

坡面水土流失量监测内容

| 序号 | 监测项目 | 监测位置 | 监测时段 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 弃渣场堆渣量、侵蚀强度、流失量及侵蚀规律 | 弃渣场 | 2019.7～2022.6 | 每季度一次，共4 次。 |
| 2 | 各类施工场地开挖边坡侵蚀量、侵蚀强度、流失量及侵蚀规律 | 开挖边坡 | 2019.7～2022.6 |  |

3、重力侵蚀监测

监测内容：监测项目、监测位置、监测时段和监测频率详见下表。

重力侵蚀监测内容

| 序 号 | 监测项目 | 监测位置 | 监测时段 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 堆弃发生重力侵蚀的位置、面积和数量。 | 弃渣场 | 2019.7～2022.6 | 每季度一次，共4 次。 |
| 2 | 各类施工临时场地边坡发生重力侵蚀的位置、面积和数量。 | 开挖边坡 | 2019.7～2022.6 |  |

4、水土流失危害监测

项目区位于平地，坡度较小水土流失情况不明显。因此，对于水土流失危害的监测主要是对工程开挖对周边环境的影响进行监测和对发生水土流失事故进行监测。

## 3.9植被生长状况监测

植物措施的监测包括不同阶段林草种植面积、成活率、生长情况及覆盖度； 扰动地表林草自然恢复情况；植被措施拦渣保土效果。

监测内容：监测项目、监测位置、监测时段和监测频率详见下表。

林木生长发育状况调查内容

| 序号 | 监测项目 | 监测位置 | 监测时段 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 植树成活率 | 绿化措施等 | 2019.7～2022.6 | 2019--2022年每季度调查一次 |
|  | 植草保存率 |  |  |  |
|  | 覆盖度、郁闭度 |  |  |  |

## 3.10 水土保持工程措施监测

水土保持工程措施监测内容有水土保持工程措施（包括临时防护措施）实施数量、质量；拦挡、截排水工程稳定性、完好程度、运行情况；拦挡工程的拦渣、保土效果。

监测内容：监测位置、监测时段和监测频率详下表。

水土保持工程措施监测内容

| 监测项目 | 监测内容 | 监测位置 | 监测时段 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 拦挡工程 | 拦挡工程数量 | 构筑物区、道路及硬化区的挡护措施； | 2019.7～2022.6 | 1 次/年 |
|  | 拦挡工程质量 |  |  | 1 次/年 |
|  | 拦挡工程运行情况 |  |  | 1 次/年 |
|  | 拦挡工程稳定情况 |  |  | 1 次/年 |
| 截排水工程 | 截排水工程数量 | 构筑物区、道路及硬化区的截排水沟 | 2019.7～2022.6 | 1 次/年 |
|  | 截排水工程质量 |  |  | 1 次/年 |
|  | 截排水工程运行情况 |  |  | 1次/年 |
|  | 截排水工程稳定情况 |  |  | 1 次/年 |

# 4 监测指标及方法

## 4.1 监测指标

根据本方案提出的水土保持措施（设施）分类分级评价指标，包括扰动土地整治率、造成水土流失面积的水土流失总治理度、土壤流失控制比、拦渣率、植被恢复系数、林草覆盖率 6 项指标。本项目监测将根据主体工程情况，对各阶段的6项指标进行量化，检验项目区内水土保持工程的防治作用，以便对工程的维修、加固和养护提出建议。各项监测指标见下表。

项目区水土保持措施（设施）分类分级评价指标

| 防 治 标 准 | 概念 |
| --- | --- |
| 扰动土地整治率（%） | 项目防治责任范围内的扰动土地整治面积占扰动土地面积的百分比 |
| 水土流失总治理度（%） | 项目防治责任范围内的水土流失防治面积占防治责任范围内水土流 失总面积的百分比 |
| 土壤流失控制比 | 项目防治责任范围内的允许土壤流失量与项目防治责任范围内治理 后的平均土壤流失量之比 |
| 拦渣率（%） | 项目防治责任范围内实际拦挡弃土弃渣量与防治责任范围内弃土弃 渣总量的百分比 |
| 林草植被恢复率（%） | 项目防治责任范围内植被恢复面积占防治责任区范围内可恢复植被 面积的百分比 |
| 林草覆盖率（%） | 项目防治责任范围内的林草面积占防治责任范围总面积的百分比 |

## 4.2 监测方法

### 4.2.1水土流失背景值及水土流失因子监测

一、背景值监测方法

水土流失背景值包括项目区土地利用现状、水土流失及水土保持状况、社会经济情况等。

项目土地利用现状以及社会经济情况根据当地国土部门的统计资料并结合现场调查进行收集；水土保持现状根据实地调查确定。

二、水土流失因子监测方法

（一）地形地貌

地形地貌的调查包括地貌类型、微地形及地面坡度三个方面的内容。

地貌类型：同一地貌类型有相同或相似的地貌形态组成，反映了一定的外表形态和成因，根据《水土保持综合治理技术规范》，地貌类型划分指标见下表。

微地形：在进行水土保持监测前，应先确定每个地块的地貌部位和原始坡地特征。工程开工建设后，做好工程施工区的现状调查工作，并与原地形进行对比分析。小地形地貌部位划分见下表。

地面坡度：坡度一般分为五级：小于 5°、5～15°、15～25°、25～35°和大于

35°。在平缓坡面较多地区，坡度组成可以分为六级：小于 3°、3～8°、8～15°、

15～25°、25～35°和大于 35°。再通过实地调查、查阅资料，计算出各级坡度所占面积的数量和百分比。

地貌类型区划分指标

| 阶梯 | 地貌类型区 | 海拔高程（m） | 相对高差（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 平原面 1000～0m | 中山区 | ＞1000 | ＞500 |
|  | 低山区 | 500～1000 | 200～500 |
|  | 丘陵区（山前台地） | ＜500 | ＜200 |
|  | 洼地区（谷地） | 可低于海平面 | 可成负地形 |
|  | 平原区 | ＜200 | ＜50 |

地形地貌部位划分

| 山地 | 山脊、山坡、山麓 |
| --- | --- |
| 丘地 | 丘顶（梁）、丘波、丘间凹地、丘间低地 |
| 沟地 | 沟掌、沟坡、阶地、沟底、滩地、冲积扇 |

（二）地面组成物质

本项目土壤质地可采用野外指感法鉴定标准，参见下表。

野外土壤质地指感法鉴定标准

| 土壤质地 | 肉眼观察 形态 | 在手中研磨时 的感觉 | 土壤干燥时的状态 | 湿时搓成土球（直径1cm） | 湿时搓成土条 （2mm 粗） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 砂土 | 几乎全是砂粒 | 感觉全是砂，搓时沙沙作响 | 松散的单位 | 不能或勉强成球一触即碎 | 搓不成条 |
| 砂壤土 | 以砂为主，有少量细土粒 | 感觉主要是砂，稍有土的感觉搓时沙沙作响 | 土块用手轻压或抛在铁锹上很易散碎 | 可成球，轻压即碎 | 勉强搓成不完整的短条 |
| 轻壤土 | 砂多， 细土约占二三成 | 感觉有较多粘质颗粒 | 用手压碎土块，相当于压断一根火柴棒的力 | 可成球，压扁时边缘裂缝多而大 | 可成条，轻轻提起即断 |
| 中壤土 | 还能见到沙砾 | 感觉沙砾大致相当，有面粉状细腻感 | 土块较难用手压碎 | 可成球，压扁时有小裂缝 | 可成条，弯成 2cm 直径圆圈时易断 |
| 重壤土 | 几乎见不到沙砾 | 感觉不到沙砾存在 | 干土块难用手压碎 | 可成球，压扁时仍有小裂缝 | 可成条和弯成圆 圈，将圆圈压扁有裂缝 |
| 粘 土 | 看不到沙砾 | 完全是细腻粉末状感觉 | 干土块手压不碎，锤击也不成粉末 | 可成球，压扁后边缘无裂缝 | 可成条和弯成圆圈，将圆圈压扁无裂缝 |

（三）植被监测

通过全面的实地调查，对天然、人工林草各项指标进行测算。主要指标包括林草植被的分布、面积、种类、生长情况等。根据调查观测，计算林地的郁闭度、草地的盖度、林草植被覆盖度和多度、成活率等。

①密度、高度、株数、盖度、胸径等监测

在森林群落中选取 10m×10m 的样方，每个样方分成4个5m×5m的小样方，进行乔木样方调查，对乔木树种胸径、树高、株数及冠幅进行调查。在每个样方内设置1 个2m×3m小样方对灌木种的地径、高度、株数及盖度进行调查。在灌木样方内设置1 个1m×1m的小样方对草本植物的地径、高度、株数及盖度进行调查。在灌丛和草地地段分别设4个 2m×3m和1m×1m小样方对灌木种和草本植物进行调查，方法同上。

②幼苗成活率监测

在栽植有木本植物幼苗的群落中，选取 2～4 个 10m×10m 的样方，在每个样方内统计栽植幼苗数、成活幼苗数以及枯死的幼苗数。测量已成活幼苗的高度、冠幅、地径等指标。

③郁闭度、覆盖度及多度

具体方法是选取具有代表性的地块作为标准地，分别取标准地进行观测。

（四）降雨监测

包括项目区年降雨量、降雨的季节分布和暴雨或产流降雨情况，当年降雨情况，一般要求获取逐月降水量。

降雨量：最大年、最小年、多年平均和丰水年、枯水年、平水年各占比例， 最大 1小时降雨量、最大 6 小时降雨量及最大 24 小时降雨量。

降雨的季节分布：特别注意植树种草与不同生长期的雨量、汛期与非汛期的雨量。

暴雨或产流降雨：出现季节、雨量、强度、占年雨量比例。当年降雨情况：降雨时间、雨量、强度。

降雨资料可通过布设雨量计或收集气象局资料获取。

（五）面积监测

面积监测包括扰动地表面积、水土流失面积、挖填方面积、弃土弃渣堆放面积以及各措施类型面积等。对于面积较小、形状较规则的区域，可以用皮尺两次， 对于形状不规则，面积较大的，面积监测采用GPS 定位仪结合GIS进行，手持沿各分区边界走一圈，根据边界点坐标，求出区域面积。

### 4.2.2 水土流失状况监测方法

对不同地表扰动类型土壤流失量以及水土流失背景值的监测，采用地面观测方法，根据本工程的特点，本项目的地面监测主要采用侵蚀针法、侵蚀沟样方测量法、沉沙池等方法进行监测。

### 4.2.3 水土保持措施监测方法

在对水土保持措施进行监测时，各类水土保持措施数量主要通过查阅施工资料和结算资料。各类水土保持措施的质量则在查阅监理资料的基础上，进行现场调查核实确定。防护工程稳定性和运行情况主要通过现场勘察确定。林草措施的成活率、保存率、覆盖度及生长情况需要布设监测小区观测。

扰动地表面积、造成水土流失面积、损坏水土保持生物设施数量，采用 GPS 调查、测量、资料收集等方法；弃土量、临时堆土场水土流失监测，采用简易水土流失观测场、简易坡面量测法监测；水土流失对当地群众生产生活影响监测， 采用巡查、走访、面谈、问卷调查相结合监测；水土流失防治措施情况监测采用普查、GPS 调查、抽样调查、资料收集、样地调查、巡查等方法监测。监测内容和方法详见下表。

监测内容及监测方法

| 监 测 内 容 | 监测方法 |
| --- | --- |
| 扰动地表面积 | GPS 调查、测量、资料收集 |
| 损害水土保持生物设施数量 |  |
| 造成水土流失面积 |  |
| 弃土量、水土流失监测 | 简易水土流失观测场、简易坡面量测法 |
| 对当地群众生产生活影响监测 | 巡查、走访、面谈、问卷调查 |
| 水土保持防治措施数量及质量 | 普查、GPS 调查、抽样调查、资料收集、样地调查、巡查 |
| 各区域林草措施成活率、保存率、生长情况及覆盖度 |  |
| 各项防治措施实施后的拦渣保土效果 |  |

## 4.3 监测站点布设

根据工程特点和水土流失特点，结合工程所在区域的气候、土壤、地形、地貌等自然条件进行监测点布设，共布设3个水土保持监测点，即建构物区1个，道路及硬化区2个，景观绿化区个。监测样方布局情况见下表：

水土保持监测样方布局表

| 序号 | 监测点 | 监测点数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建构物区 | 1 |
| 2 | 道路及硬化区 | 1 |
| 3 | 景观绿化区 | 1 |

## 4.4 监测机构

水土保持监测机构必须具有水利部颁发的水土保持监测资格证书，从事监测工作的技术人员也应经专门技术培训、考试合格、取得水利部颁发的水土保持监测岗位证书，实行持证上岗，监测人员一般由水土保持、水工、生态学及地质等专业结构的人员组成。条件许可，一人也可兼任其它专业代表，一个监测小组一般由三人组成。

项目水土保持监测工作应由业主委托云南陈恒工程设计咨询有限公司承担，由其依据水利部《水土保持监测技术规程》，编制监测设计与实施计划，由云南省水土保持生态环境监测总站组织专家进行技术论证，按论证后的方案组织实施；同时，监测单位应成立项目监测小组，监测组成员分工详见下表：

监测组分工情况表

| 分 工 | 职 责 |
| --- | --- |
| 监测领导人员 | 主要负责对监测过程的指导、协调等。 |
| 野外监测及数据处理人员 | 主要负责野外观测、监测项目数据收集，完成监测日志，并负责完成相关项目监测成果的汇总等。 |
|  | 主要负责数据整编和结果分析，图像图形编制，包括数据登记审查、工作总结报告等的完成。 |
| 监督工作 | 负责监测方案的实施进度、质量、资金落实情况的监督，后勤保障。 |

## 4.5 监测设备与仪器

主要的监测设备与仪器有：样瓶、铝盒、烘箱、马表、天平等；在定点监测的站点采用仪器进行观测，主要仪器有经纬仪、水准仪、铁制测针、测桩、标桩等；其他调查设备有：GPS、测绳、皮尺、围尺、角规、测高仪、数码相机、计算机等。

水土保持监测主要设施及仪器设备表

| 编号 | 项 目 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 监测设施 |  |  |
| 1 | 侵蚀针观测样方 | 个 | 10 |
|  | 钢钎 | 根 | 288 |
| 2 | 简易拦沙监测点 | 个 | 1 |
|  | 塑料编织带 | 个 | 30 |
| 3 | 沉沙池 | 个 | 1 |
| 4 | 边坡重力侵蚀监测点 | 个 | 3 |
|  | 观测桩 | 根 | 100 |
| 二 | 仪器设备 |  |  |
| 1 | 经纬仪 | 台 | 1 |
| 2 | 天平 | 台 | 1 |
| 3 | 烘箱 | 把 | 1 |
| 4 | 皮尺 | 把 | 1 |
| 5 | 钢卷尺 | 把 | 6 |
| 6 | 磅秤 | 台 | 1 |
| 7 | 位移计 | 台 | 1 |
| 8 | 高精度 GPS | 台 | 2 |
| 9 | 自计雨量计 | 台 | 1 |
| 10 | 数码照相机/笔记本电脑/台式电脑/计算器 | 台 | 1 |

## 4.6 监测资料的整理与分析

在每次水土保持监测时，必须做好原始记录（包括观测或调查时间、人员、地点、基本数据及存在的问题等），并有观测或调查人员、记录人员及校核、审查签字，做到手续完备，保证数据的真实可靠；每年年末进行一次资料整理及归档，编制年度水土保持监测报告，并报送当地水行政主管部门备案。

水土保持监测工作结束后，应及时对原始数据进行整理分析，提出以下成果：

考证资料，包括监测站、监测场、监测点和调查监测的基本情况，以及监测设备、监测仪器和监测方法的说明。

各种经校核、复核的原始监测资料成果，以及相关的分析图表和文字说明。

各项调查、观测和汇总数据。

工程水土保持监测报告，内容包括监测情况、时间、地点、监测项目和方法、监测成果以及存在的问题和下一步建设项目水土保持防治工作建议等。

## 4.7 监测计划

监测计划安排详见《水土保持监测计划表》。

水土保持监测计划表

| 分区 | 项 目 | 单 位 | 数 量 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建构物区 | 建设期 | 水土流失危害、控制水土流失程度。 | GPS 调查、测量、资料收集、宏观调查 | 2019年7月至2022年6月每季度监测一次，共12次 |
| 道路及硬化区 | 行期 | 防治措施完好率，水保设施防治效果，水土流失危害、控制水土流失程度。 | GPS 调查、测量、资料收集、宏观调查 |  |
| 景观绿化区 | 行期 | 植物生长情况、防治措施完好率，水保设施防治效果，水土流失危害、控制水土流失程度。 | GPS 调查、测量、资料收集、宏观调查 |  |

## 4.8 不同侵蚀单元侵蚀模数的分析确定

根据水土流失特点，可以将施工期项目防治责任范围划分为原地貌（未施工地段）、扰动地表（各施工地段）和实施防治措施的地表（水泥构筑物及防治措施等无危害扰动）三大类侵蚀单元。在施工初期，原地貌所占比例较高，随着工程进展，扰动地表的面积逐渐增大，原地貌所占比例逐渐减少；最终原地貌完全被扰动地表和防治措施地表取代，随后防治措施逐渐实施，实施防治措施的地表比例大增。

施工期某时段（一般以年计）的土壤流失量即等于该时段各基本侵蚀单元的面积与对应侵蚀强度乘积的总和。因此侵蚀单元划分及侵蚀强度的监测确实具有十分重要的意义。按《云南省2004年土壤侵蚀现状遥感调查报告》结合现场调查综合分析，项目水土流失预测范围内的原生土壤侵蚀强度，根据经验区分土地利用类型。扰动后各水土流失预测分区的土壤侵蚀模数，则根据经验、结合现场调查资料进行综合确定。

根据现场调查情况，按地貌类型（即土地利用类型）分区段结合分析后统计计算确定。本方案初步确定工程不同土地的原生土壤侵蚀模数见下表。

各分区加权平均侵蚀模数计算表

| 分 区 | 占地类型 | 面积 hm2 | 侵蚀模数 t/(km2·a) | 加权模数 t/(km2·a) | 计算结果 t/(km2·a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建构物区 | 建设用地 | 0.32 | 2800 | 480 | 6.32 |
|  | 草地 | 0.16 | 350 | 80 |  |
|  | 林地 | 0.09 | 450 | 72 |  |
| 道路及硬化区 | 建设用地 | 0.74 | 2800 | 1110 | 14.80 |
|  | 草地 | 0.44 | 350 | 220 |  |
|  | 林地 | 0.3 | 450 | 150 |  |
| 景观绿化区 | 建设用地 | 0.2 | 2800 | 300 | 10.36 |
|  | 草地 | 0.72 | 350 | 360 |  |
|  | 林地 | 0.47 | 450 | 376 |  |
| 合 计 |  |  |  |  | 31.48 |

# 5水土流失动态监测结果与分析

## 5.1防治责任范围动态监测结果

根据主体工程验收的资料及现场踏勘，工程在建设过程中实际发生的防治责任范围面积为2.456hm2，其中建构筑物区0.57hm2，道路及硬化区1.48hm2，景观绿化区0.4hm2。在整个监测期内共监测12次，每次面积相同，2022年6月最后一次监测面积为：工程实际防治责任范围与水保方案一致。

防治责任范围监测结果（单位：hm2）

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 地类 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 数量 | 建设用地 | 草地 | 林地 |  |
|  | 防治责任范围总面积 | hm2 | 2.45 |  |  |  |  |
| 1 | 建构物区 | hm2 | 0.32 | 0.16 | 0.09 | 0.16 |  |
| 2 | 道路及硬化区 | hm2 | 0.74 | 0.44 | 0.3 | 0.44 |  |
| 3 | 景观绿化区 | hm2 | 0.2 | 0.12 | 0.08 | 0.12 |  |

## 5.2弃土弃渣动态监测结果

本项目建设共产生挖方1.73万m3（其中建构筑物区0.47万m3，道路及硬化区0.91万m3，景观绿化区0.35万m3）；填方0.71万m3（其中建构筑物区回填0.12万m3，道路及硬化区回填0.22万m3，景观绿化区回填0.37万m3）；绿化覆土来源为剥离表土；弃方1.02万m3，弃渣统一运往池古工业园区蓝湖环保有限责任公司进场场地回填，外运后的水土流失责任由弃土接收方承担，与建设单位无关。因此不对弃土做监测。

## 5.3地表扰动面积动态监测结果

地表扰动面积监测包括两方面的内容：即扰动类型判断和面积监测，其中扰动类型判断是关键，扰动类型的划分和判定是由其侵蚀强度确定的，监测过程中必须根据实际流失状态进行归类和面积监测。

扰动土地整治率为水土保持措施防治面积、永久建筑物面积与扰动地表面积的比值。本工程建设区面积为2.45hm²，扰动地表面积为2.45hm²，方案实施后累计治理面积为2.38hm²，扰动土地整治率为97%。

## 5.4土壤流失量动态监测结果

本项目目前所有施工已经结束，水土流失量主要对工程施工期及施工结束后试运行期内尚未恢复植被或植被覆盖度较低时期的扰动面实施监测。

# 6水土流失防治动态监测结果

## 6.1水土流失防治措施及实施进度

在施工中，水土流失防治措施的施工始终与主体工程施工保持一致，各建筑物在开挖过程中产生的弃土和弃渣及时外运。

本次项目弃土统一外运回填，故不考虑水土防治措施。

## 6.2水土流失防治效果动态监测结果

### 6.2.1扰动土地整治率

扰动土地整治率为水土保持措施防治面积、永久建筑物面积与扰动地表面积的比值。本工程建设区面积为2.45hm²，本项目扰动地表面积为2.38hm²，工程将累计整治面积为2.38hm²，扰动土地整治率为97.0%。

### 6.2.2水土流失总治理度

水土流失总治理度为水保措施防治面积与造成水土流失面积的比值。项目区水土流失的面积0.4hm²（不含建筑物及硬化面积），通过各种防治措施的有效实施，弃渣场采取有效拦挡、截排水、植物措施，其余各区采取有效绿化措施，综合治理面积2.45hm²，水土流失面积的治理度为97%。

### 6.2.3拦渣率

拦渣率为实际拦渣量与总弃渣量的比值。项目建设过程中弃土、弃渣全部运往池古工业园区蓝湖环保有限责任公司进行场地回填，因此本项目不考虑外运土方的水土流失问题，本工程共产生弃方1.73万m³，建设区内的局部土方堆放在各项措施实施到位后，拦渣率能达到92%以上。

### 6.2.4土壤流失控制比

通过采取一系列的水土保持措施后，工程区平均土壤侵蚀模数低于1500t/km²·a，工程区土壤侵蚀允许值500t/km²·a，土壤流失控制比为 1.0。

### 6.2.5林草植被恢复率

植被恢复系数：本工程施工扰动地表面积为2.45hm2，可恢复植被地表面积0.4hm2，方案实施后恢复植被0.4hm2，植被恢复系数达到92%。

### 6.2.6林草覆盖率

林草覆盖率为项目水土流失防治责任范围内林草类植被面积占总面积的百分比。

本项目水土流失防治责任范围面积2.45hm2，工程建设结束后，完成植被恢复面积为0.4hm2，林草覆盖率可达到16.3%。

# 7  结论与建议

## 7.1 水土保持措施评价及达标情况

水土保持监测除了反映建设项目水土流失状况、水土保持措施的实施情况外，也是对水土保持方案的检验。通过对方案的水土流失预测及防治措施的评价，对进一步完善水土保持方案编制，提高方案编制水平，促进开发建设项目水土保持工作深入发展具有重要意义。根据六项指标计算结果，通过各项水土保持措施的实施，六大指标值均达到防治目标值，具体情况见《水土保持六项指标达标情况表》。

水土保持六项指标达标情况表

| 指标 | 计算式 | 各单项指标 | 效益值 | 目标值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 扰动土地整治率(%) | 水土保持措施面积＋永久 建筑物占地面积 | 2.45 | 97.98 | 97 | 达标 |
|  | 建设区扰动地表面积 | 2.05 |  |  |  |
| 水土流失总治理度(%) | 水土保持措施面积 | 2.45 | 98.0 | 85 | 达标 |
|  | 建设区造成水土流失总面 积（不含永久建筑物等） | 0.4 |  |  |  |
| 土壤流失控制比 | 项目区容许土壤流失量 | 500 | 1.0 | 1.0 | 达标 |
|  | 方案实施后土壤侵蚀强度 | 1000 |  |  |  |
| 拦渣率(%) | 实际拦渣量 | 1.73 | 97 | 92 | 达标 |
|  | 弃土（石、渣）总量 | 1.73 |  |  |  |
| 林草植被恢复率(%) | 林草植被面积 | 0.4 | 99 | 96 | 达标 |
|  | 可恢复林草植被面积 | 0.4 |  |  |  |
| 林草覆盖率(%) | 林草植被面积 | 0.4 | 16.3 | 16.3 | 达标 |
|  | 项目建设区总面积 | 2.45 |  |  |  |

## 7.2 综合结论

根据水土保持工作情况分析，建设单位较为注重工程水土保持工作，在施工过程中根据批复的《水土保持方案》，结合实际情况主体工程、临时工程和植物措施，基本按照水土保持方案中的要求进行了施工，水土保持工程措施到位，效果较好。

通过各项水土保持措施的实施，截至2022年6月，项目区内土地整治度为97.98%，水土流失总治理度为98.0，渣土防护率90%，表土保护率95%；设计水平年水土流失防治指标值为：水土流失治理度97%，土壤流失控制比1.0，渣土防护率92%，表土保护率95%，林草植被恢复率96%，林草覆盖率21%。均达到《迪庆州资源再生综合利用改扩建技术升级项目水土保持方案变更设计报告书》中的防治目标，可以通过水土保持竣工验收。

## 7.3 存在问题与建议

根据项目验收组在外业调查中发现的主要问题，为进一步做好迪庆州资源再生综合利用改扩建技术升级项目的水土保持工作，有效控制水土流失的发生发展，消除水土流失对下游及周边产生的不良影响及不安全隐患，提出建议如下：

（1）针对本项目实际情况，项目区所在地干旱少雨，植被栽植后易枯死， 因此建议建设单位在运行期应切实加强植被的抚育管理措施，项目区占地面积较大，应专门成立植被管护小组，对项目区林草植被定期巡查、管护，对枯死的植被进行补植，并及时采用薄膜覆盖等措施；

（2）在雨季，加强项目区的管理工作，及时对各防治分区的拦挡及排水设施进行检查，对损坏的设施及时进行修缮，防止水土流失；

（3）运行期与当地水行政主管部门共同配合，进一步加强水土保持监督执法、广泛传播水土保持知识，提高当地群众水土保持意识，以利于该项目水土保持的开展和维护。

7.4监测工作中的经验与问题

（1）工程建设时各施工区土石方开挖前应事先选择好土方堆放点，做好排水、截水工作，特别防止外部来水冲刷土方堆放点，可修建临时排水沟和导水设施。

（2）施工开挖后表层本已粗化和有一定植被的地表，经扰动后容易产生流失，堆放的开挖土尽可能堆放在背风坡，必要时采取临时覆盖或洒水，施工完毕后，应立即压实，防止流失。

（3）做好区间土方调配，挖、填方最好一次到位，尽量避免多次搬运。临时堆土应合理堆放，并采用填充土的编制袋在周围砌护挡墙。

（4）施工期间与气象、水文部门建立讯息联系，及时获取灾害性天气预报和水情预报，以便及时采取临时措施和调整作业计划。